ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

КОНСТРУКЦИЯ

Серия: Сам себе автомеханик

Карбюраторы

Конструкция Принцип действия Диагностика неисправностей Ремонт

практическое руководство

ББК 39.335.5 УДК 626.114.6 А 956

С. Афонин. Карбюраторы типа "SOLEX". Конструкция, принцип действия, диагностика неисправностей, ремонт. Практическое руководство. "Сверчок Ъ", 2005 г., 52 с.

s

В настоящем руководстве в доступной форме рассматривается устройство, конструктивные особенности, а также методы проверки и ремонта карбюраторов "SOLEX" .

Описание составленное в подробной,конкретной форме,устанавливает четкую последовательность операций по разборке, необходимым проверкам, сборке и регулировкам карбюраторов.

Руководство предназначено для технически грамотных автовладельцев, а также для работников СТО и ремонтных мастерских.

Мы не несём ответственности за какие-либо неточности или упущения в данном руководстве, но предприняли всё возможное, чтобы сделать его максимально понятным и точным.

Издательство не отвечает за травмы, полученные в ходе ремонта или вред, причиненный технике в результате неумелых действий и нарушения техники безопасности. Издание находится под защитой Закона РФ об авторском праве.

Будем благодарны всем, приславшим свои замечания по этой книге и рекомендации

издательству

ISBN 5-98842-028-1

Издательство "Сверчок Ъ " т.: (86354) 6-21-37, т/ф: 5-74-43

0

И lllripr fiu ii а^сс^тижект И (Ifi uy fiu -

Машегп с/и^неса

© Сверчок, 2005

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ШШ-J

Для выполнения ремонтных работ на карбюрато- вой поверхности карбюратора (А| со стороны штуцера ре очень важны идентификационные номера.	подвода топлива и на табличке (Б), закрепленной одним

Идентификационные номера находятся на боко- винтом на крышке ускорительного насоса.

Расположение идентификационных номеров карбюратора

На боковой поверхности карбюратора методом литья нанесено две надписи:

SOLEX - французская фирма, разработчик карбюратора; MADE in Russia - карбюратор произведен в России.

На алюминиевой или жестяной табличке имеются надписи:

ДААЗ - карбюратор изготовлен на Дмитровоградском автоагрегатном заводе;

ХХХХ-ХХХХХХХ-ХХ — номер модификаций "карбюратора; MADE in Russia - карбюрзгбр произведен в России.

Тарировочнь!&""й регулировочные данные модификаций карбюраторов приведены в таблице.

Несмотря на отличие в данных, карбюраторы могут устанавливаться и на другие модели автомобилей/ независимо от того, оборудован автомобиль системой возврата топлива в топливный бак или нет.

В зависимости от модификации, карбюраторы "Солекс" (ДААЗ) выпускаются со штуцером возврата топлива или без него (автомобили АЗЛК, ЗАЗ, автомобили ВАЗ классической схемы).

Rpn установке карбюратора, имеющего штуцер "системы возврата топлива, на автомобиль, не оснащенный возвратным топливопроводом, необходимо тщательно загерметизировать штуцер карбюратора.

При установке карбюратора, не имеющего штуцер системы возврата топлива на автомобили, оснащенные возвратным топливопроводом, необходимо загерметизировать возвратный топливопровод.

Тарировочные данные карбюраторов

|  | 0 Q. C- г □ | SDHhndOiS | CM со | <1 CM |  | • | о см | <о >о | со |  | ■о со | о к | о |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЕ •OlOiOU-ZmZ |  | BOHhmdaU | л | -4 CM | •H о | о ю | о о | со СО |  | о с | о ■ч |  |  | аэ | "О | о « к <N | •о |
|  | Q- a! | BDHhWdO-U | CM CO | СП CM |  |  | о- | о о | со |  | о ^t | о | о | 00 |  |  |  |
| OIOZOU-ZIHZ | 0 | BDHhMsdau | Й | CM | к | о ю | п о- | о ю |  | о о | to со |  |  |  | со | со см" |  |
|  | а а 1 □ | soHKMdou | IN со | CO ЈM |  |  | о о | ю см | о | о -0 | о -ч | о ю | о см |  |  |  |  |
| гэ-ою/ои -EeOLZ-SWt! |  | BDHhmdsil | CM со | <4 | о >Л | о о | о 00 | <о | » |  | 'О со |  |  | 00 | "1 | о'9/г'г |  |
|  | а а | BOHKHdoia | CM CO | CM |  |  | о о | ■о см | о" Гч_ |  | о -ч | о <о | см |  |  |  |  |
| 16-0 KUOU ■Ј80tZ-ew!J | S □ | BDHhwadau | <M ro | CM | со ■н см ■ч | о к | ю О. | ю |  | о ^ | СО |  |  | - | If) | СО см" | Г. |
|  | а CL | «OHMdoie | CM CO | CM |  |  | о о | to см | со |  | о. -ч | о со | о см |  |  |  |  |
| зо-окшт -eeois-ewt/ | S ° | BDHhuadau | CO | CM | со •И см •ч | о к | <о о- | со мэ |  | о ч | со со |  |  |  | со | ю см |  |
| +010ДН1 -Ј80LZ-ЈWtf | а. | IjDHhHdolS | о | CM |  |  | ю к о |  | о |  | о -ч | о <о | о см |  |  |  |  |
|  | 0 | BDHKMsdau | я | CM | со ■н см t | о N | ю » | 1Л |  | о -ч | «о ГО |  |  |  | "1 | со см" |  |
|  | 0 CL | BDHhHdoifl | CM CO | со CN |  |  | со а | lo | СО | о -ч | о ■ч | о ■о | о |  |  |  |  |
| ОЮШ1 -isoiz-ewtf | S 0 | BDHhMsdsU | Ol со | CM | СО см ^ | о к | со о | -о |  | <о со | СО |  |  |  | со | о см |  |
| OLOiOLL -SOLE-eWtJ | а CL | SDHhudoil | CM I") | CM |  |  | со к а | со см | о ;о |  | о ч | о со | о см |  |  |  |  |
|  | 0 | BDHh^deU | CM | CM | см м | о к | «о к о• |  |  | о "t | со со |  |  |  | ю | о_ со" | ю о" |
| 010Z0LL -EiOlZ-SWH | 0 Q. | sDHhwdou | CM | -4 CM |  |  | 117,5 | «1 со |  |  |  | R | о ч | ® |  |  |  |
|  | О | iDHhHadau | CM n | -4 CM | СО | о | 107,5 | о |  | о t | ч |  |  |  | lo | <3 со | - |
| 0ЮШ1 -esoiz-ewtf | □ а | KEIHhHdoiB | CM о | -4 CM |  |  | <о | со ГО |  |  | о ч | о 1Л | о со | со |  |  |  |
|  | а | KDHKnadau | CM со | со CM | о -ч | о ■ч | о о | о со |  | о -ч | СО ч |  |  |  | со | о^ ГО" |  |
|  | 0 а. | voHKHdoxs | CM CO | CD CM |  |  | о о | со | о к |  | о ■ч | о ю | о см |  |  |  |  |
| oe-oiozou -LSOij-ewH | S S | SDHfcwadaL- | CM CD | CO CM | « см ч | о ■Ч | СО о | о in |  | о ■ч | Ю СО |  |  |  | "1 | 'О см" |  |
|  | 0 а. | UDHh^doie | CO | CM |  |  | о | со | о" |  | о | о 1Л | о >о |  |  |  |  |
| ОШ11 -Lsois-ewH | I 0 | KDHhHfldsU | CM CD | CM | о | о -ч | о | о |  | о ■ч | V) <о |  |  | - | "1 | см о •н | см |

Применение карбюраторов в зависимости от модели автомобиля

| мопиликэняя капбюоа^ооа ■ р ■ • """м^мГаатомобиля ■ " ВАЗ-2! 04 | ДААЗ-21051- * 1107010 | ДААЗ-21051- * 1107010-30 | rt о сч ° (о <5 ^ ° | л г- о сч ° ¦¦ | ДААЗ-2108- 1107010 | ДААЗ-21081- 1107010 | cd S + « 5 A g | g g т ° | А о сч ® т 5 II | со со сч о «р сч ° < ° | 21412-1107010 | 21412-1107010- 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| &АЗЙМ5, ; | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАЗ-21065 . |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАЗ-2107 {пост 1986 г.! |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАЗ • 2108 : |  |  |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |
| ВАЗ-2109 |  |  |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |
| ВАЗ-?! 10 . ■■ |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |
| ВАЗ-212И / ВАЗ-21219 |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗЛК-2141 (с дшготалзм з3\) . АЗЛК Л 41 (с двигателем 33 33] ЗАЗ-1102 |  |  |  |  |  |  | • • |  |  |  |  | • |
|  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРБЮРАТОРАХ

Назначение топпивной системы - подавать нужные количества воздуха и топпива, смешивая их в зависимости от скорости и нагрузки автомобиля, регулировать соотношение воздух/топливо в смеси в соответствии с нагрузкой двигателя и требованиями водителя.

Топливная система двигателя внутреннего сгорания содержит топливный бак, топливный фильтр (фильтры), топливный насос, карбюратор, воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Каждый из этих элементов должен работать согласованно с другими. Неисправность или выход из строя любого из элементов становится причиной плохой работы всей топпивной системы.

Элементы топливной системы с карбюратором «Солекс» (ДАА3-2108)

1.Воздушный фильтр; 2. Карбюратор; 3,5,7. Топливные фильтры; 4. Топливный насос; 6. Напорный топливопровод; 8. Топливный бак; 9. Возвратный топливопровод; 10. Дроссельная заслонка.

Физической основой карбюраторов является движение воздуха. Рассмотрим прохождение массы воздуха из области высокого давления в область низкого давления. Представим бензиновый двигатель как мощный источник разрежения (вакуума). Когда поршень идет вниз, он создает область низкого давления в камере сгорания и во впускном коллекторе. Воздух проходит через карбюратор из атмосферы («высокое» давление) в область низкого давления, создаваемого при движении поршня вниз. Карбюратор, таким образом, работает на принципе разницы давлений.

Если в трубе карбюратора появляется помеха (сужение), то скорость потока воздуха при прохождении через него возрастает а, давление, соответственно Падает. Это сужение обычно называют диффузором (иногда в литературе трубкой Вентури или просто «вен- тури»).

могут называться однодиффузорными или однокамерными, двухдиффузорным или двухкамерным и т.д.

А. Входное отверстие; В. Зона сужения; С. Зона разрежения.

Понятие «диффузор», а не «воздушная заслонка» лучше подходит для обозначения сужения в горловине (трубе) карбюратора. Термин «воздушная заслонка» используется для описания пускового устройства или устройства запуска холодного двигателя. Понятие «камера карбюратора» используется для одиночной трубы, проходящей от воздушной горловины через диффузор к дроссельной заслонке. В связи с этим, карбюраторы

Принцип прохождения потока топлива через диффузор

Большие стрелки показывают поток воздуха, меньшие — поток топлива.

В 09.06.342 п.™.»

В физике принцип прохождения воздуха через диффузор известен как принцип (правило] Бернупли, который рассматривает случай потока жидкости, движущейся по трубе и формулируется следующим образом: При обеспечении постоянного потока жидкости, любое сужение диаметра трубки вызывает увеличение скорости жидкости и уменьшение ее давления. Если поток через трубку возрастает, то падение давления на сужении увеличивается.

Воздух является достаточно сжимаемым и имеет низкую плотность. С другой стороны, топливо является практически несжимаемым и имеет высокую плотность. Как следствие, воздух и топливо реагируют неодинаково на изменения разницы давлений, которые имеют место в рабочей области оборотов двигателя. Это означает, что топливо будет замедляться относительно воздуха и оно будет также «сопротивляться» изменениям в направлении потока при открывании и закрывании дроссельной заслонки.

В общем, воздух является смесью 80% азота и 20% кислорода. Соединения, образующие бензин, называются углеводородами и являются смесью примерно 15% водорода и 85% углерода.

Потенциальная энергия бензина существенно выше чем у динамита и в 3 раза выше чем у тринитротолуола. Однако эта энергия освобождается только тогда, когда бензин полностью смешан с воздухом в нужной пропорции. Бензин, таким образом, для воспламенения (сгорания) нужно соединять с воздухом (кислородом).

Если заполнить емкость бензином и поджечь бензин, то будет гореть поверхность слоя бензина, а полезная тепловая энергия повышается очень медленно. Это происходит оттого, что с воздухом контактирует только поверхность бензина. С другой стороны, если в небольшую емкость налить немного бензина, тщательно смешать его с воздухом (испарив бензин, к примеру), а затем поджечь эту смесь, то результатом будет взрыв. Все топливо контактирует с воздухом, а сгорание происходит так быстро, что происходит взрыв и расширение образующихся газов. Это расширение, на самом деле, является очень быстрым сгоранием.

Управление этим процессом'в цилиндрах двигателя (т.е. процессом расширения газов) приводит к тому, что поршень движется вниз, совершая полезную работу. Для эффективного процесса сгорания и освобождения всей энергии топлива, воздух и бензин должны быть тщательно смешаны друг с другом. Чем более полно происходит этот процесс, тем больше будет мощность, получаемая от двигателя. Устройство, называемое карбюратором, служит для этой цели на автомобильных двигателях.

функции карбюратора

Карбюратор выполняет две основные функции: первая - распыление топлива и его смешивание с воздухом так, что во впускном коллекторе и в камере сгорания имеет место испарение, и вторая - удовлетворять различные потребности двигателя, смешивая топливо с воздухом в нужных пропорциях для обеспечения эффективного сгорания. Оптимальное соотношение составляет примерно 14,7 весовых частей воздуха и 1 весовой части топлива.

Отношение воздуха к топливу (или же степень обогащения топливо-воздушной смеси], необходимое для двигателя, изменяется. Для запуска холодного двигателя, разгона, движения с высокими скоростями, необходимо повышенное содержание топлива (обогащенная смесь). Обедненная смесь требуется для движения со средними (крейсерскими) скоростями с частично открытой дроссельной заслонкой и теплым двигателем, Каждая область условий работы двигателя требует специфического состава смеси и в карбюраторе разработаны различные системы или контуры подачи топлива для удовлетворения этим изменяющимся требованиям. Карбюратор для любого данного типа двигателя после большого количества тестов калибруется для правильного обеспечения топливом двигателей данного типа.

Является уже твердо установленным фактом то, что двигатель не может эффективно работать при обогащении смеси более чем 8:1 и при обеднении менее чем 22:1. Слишком богатая смесь приводит к большому расходу топлива и увеличению вредных выбросов, а слишком бедная - к потерям мощности и к неустойчивой работе. Чем ближе соотношение воздух/топливо к 14,7:1, тем эффективнее работает двигатель.

Из-за возросших требований к токсичности выхлопных газов требуется более тщательный контроль за соотношением воздух/топливо, и в ряде случаев использование смеси более обедненной, чем требуется для получения максимальной мощности.

Распыление топлива

Распыление топлива - это процесс разбиения капелек топлива на частички минимально возможного размера. Качественное распыление топлива важно для уменьшения вредных выбросов и оно может быть достигнуто двумя путями. Один метод - подача воздуха в струю топлива; это вызовет завихрения и разобьет однородный поток на мелкие частицы. Другим методом является размещение соппа (распылителя) в месте наибольшей скорости воздуха; бензин затем будет выходить в виде аэрозоля и поступать в поток воздуха.

Карбюратор «чувствителен» к распылению, а не к испарению топлива - испарение происходит во впускном коллекторе и в цилиндрах двигателя. Очень важно, чтобы впускной коллектор правильно подогревался для улучшения испарения и снижения конденсации топлива на холодных стенках коллектора. Подогрев осуществляется с помощью циркуляции охлаждающей жидкости через блок подогрева дроссельной заслонки.

Размер диффузора в карбюраторе с фиксированным размером диффузора является компромиссом между эффективностью карбюратора и отдачей мощности. При высоких оборотах двигателя диффузор должен быть достаточно большим, чтобы удовлетворять потребности двигателя в большом объеме воздуха для получения максимальной мощности. Этот объем воздуха достигает скорости примерно 1 20 м/сек для обеспечения хорошего распыления топлива. При низких оборотах двигателя сильно уменьшенный объем воздуха приведет к сокращению скорости примерно до 12 м/сек. Эта уменьшенная скорость становится причиной уменьшения эффективности распыления. Использование диф фуэора меньшего размера позволит увеличить скорость воздуха, но это ухудшит отдачу мощности при высоких оборотах двигателя, Методы, используемые для преодоления этой фундаментальной проблемы, будут описаны далее.

Состав смеси подвержен влиянию погодных условий. Изменения температуры, относительной влажности и атмосферного давления слегка влияют на соотношение воздух/топливо и эффективность роботы карбюратора.

Вакуум

Вакуум (разрежение) - это «отрицательное» давление, т.е. давление меньше атмосферного. Вакуум образуется во впускном коллекторе бензинового двигателя из-за того, что поршни постоянно «пытаются» втягивать воздух в цилиндры со скоростью большей, чем позволяет частично открытая дроссельная заслонка. Величина вакуума зависит от оборотов двигателя и степени открывания дроссельной заслонки.

Вакуум во впускном коллекторе будет наименьшим при работе двигателя с полной нагрузкой (дроссельная заслонка открыта полностью) и наибольшим, когда дроссельная заслонка закрыта (на холостом ходу или при принудительном холостом ходу, например, при движении на спуске).

Любая неисправность, которая влияет на величину вакуума, создаваемого двигателем, также влияет на общее количество воздуха, втягиваемого в каждый цилиндр. Качество карбюрации зависит прежде всего от вакуума.

Перед тем как переходить к особенностям работы карбюратора, будет полезным рассмотреть работу простейшего карбюратора. Это облегчит понимание конструкции описываемого нами карбюратора.

Простейший карбюратор

Простейший карбюратор состоит из трубы, открытой с одного конца в атмосферу. Другой конец содержит дроссельную заслонку и соединен с впускным коллектором двигателя. Внутреннее сечение трубы плавно уменьшается в диаметре в верхней части для образования диффузора. Поплавковая камера (резервуар с топливом) соединена с самым узким

Элементы простейшего карбюратора

местом диффузора каналом, который имеет выход в диффузор. Уровень топлива в поплавковой камере поддерживается на одном уровне с помощью поплавка и клапана так, чтобы уровень топлива был чуть ниже выходного отверстия в диффузоре. Калиброванный жиклер может быть размещен в канале, идущем к диффузору.

Когда двигатель проворачивается и поршень идет вниз, то создается область низкого давления в камере сгорания и во впускном коллекторе. Воздух проходит через карбюратор из атмосферы в область низкого давления, созданной движением поршня. Воздух в поплавковой камере находится под атмосферным давлением, т.е. превышающим давление, которое создано в диффузоре. Давление воздуха в поплавковой камере продавливает топливо через канал, т.е. оно попадает в поток воздуха в диффузоре. Управление воздушным потоком и, соответственно, оборотами двигателя осуществляется изменением положения дроссельной заслонки.

Когда скорость воздуха изменяется, то изменяется и падение давления 8 диффузоре. Низкая скорость воздуха вызывает небольшое падение давления, а высокая скорость воздуха - соответственно высокое падение давления.

Этот простейший карбюратор будет подходить только для таких применений, когда требуется постоянное число оборотов все время. Калиброванный жиклер может устанавливаться в топливный выходной канал, что обеспечивает

1. Диффузор; 2. Поплавковая камера; 3. Поплавок; 4. Дроссельная оптимсшьное С00ТН0шение «воздух-топливо» (AFR) заслонка.	ПрИ ОПределенных оборотах двигателя. Одна-

ко, пока двигатель прокручивается стартером, то разрежение в диффузоре будет слишком низким для обеспечения поступления достаточного количества топлива для запуска. Также запуск будет затруднен из-за того, что нет возможности обогатить смесь при «холодном» запуске.

Когда двигатель разгоняется, топливо движется медленнее потока воздуха, вызывая «провал» в работе двигателя до тех пор, пока не восстановится равновесие. Когда обороты двигателя увеличиваются, .а давление падает, то из жиклера поступает непропорциональное количество топлива. Смесь становится более богатой и двигатель может даже заглохнуть.

С Другой стороны, если обороты двигателя уменьшаются, то разрежение также уменьшится, но сильнее, чем уменьшившийся поток воздуха. Это приводит к обеднению смеси и вакуум будет недостаточным для выхода топлива из отверстия. При этом двигатель также будет работать неравномерно и с перебоями.

Увеличение воздушного потока приведет к непропорциональному увеличению потока топлива, а уменьшение воздушного потока - к непропорциональному уменьшению потока топлива. Таким образом, простейший карбюратор неприменим для большинства автомобильных двигателей. Использование дополнительных систем карбюраторов позволяет обойти указанные выше проблемы.

9

Элементы карбюратора (вид со стороны идентификационной таблички)

Штуцер отбора управляющего разрежения; 2. Штуцер системы рециркуляции картерных газов; 3. Ускорительный насос; 4. Идентификационная табличка карбюратора; 5. Экономайзер; 6. Электромагнитный клапан отсечки топлива с комбинированным жиклером холостого хода; 7. Штуцер подачи топлива; 8. Штуцер слива топлива в топливный бак.

/О

Элементы карбюратора (вид со стороны привода)

1. Крышка пускового устройства; 2. Кулачок управления заслонками; 3. Пластина управления воздушной заслонки; 4. Возвратная пружина воздушной заслонки; 5. Крышка корпуса карбюратора; 6. Корпус карбюратора; 7. Кронштейн крепления тяги привода воздушной заслонки; 8. Регулировочный винт дроссельной заслонки вторичной камеры; 9. Рычаг управления дроссельной заслонки вторичной камеры; 10. Регулировочный винт открытия дроссельной заслонки первичной камеры; 11. Рычаг управления дроссельными заслонками; 12. Сектор привода дроссельных заслонок; 13. Регулировочный винт качества смеси холостого хода; 14. Блок подогрева карбюратора; 15. Электрический штекер выключателя экономайзера принудительного холостого хода; 16. Регулировочный винтколичества смеси холостого хода; 17. Регулировочный винт пускового устройства (величины открытия воздушной заогонки).

Элементы карбюратора (вид сверху)

1. Пробки каналов системы холостого хода; 2. Вентиляционный канал;

3.		Трубка распылителя эконостата;

4.		Дополнительный воздушный жиклер вторичной камеры; 5. Пробка канала эконостата; 6. Вентиляционный канал; 7. Воздушные каналы эмульсионных колодцев.

Элементы карбюратора (вид снизу)

7. Канал подвода разрежения к экономайзеру; 2. Канал подвода картерных газов в дроссельное пространство; 4. Вырез системы холостого хода; 5. Канал разрежения пускового устройства; 6. Демпфирующий канал разрежения пускового устройства.

Карбюратор «Солекс» является карбюратором с фиксированным размером диффузора. Когда воздух проходит через диффузор постоянного размера, то разница давлений, действующая на топливные жиклеры, будет изменяться в зависимости от режима работы двигателя. Таким образом, требуются компенсирующие воздушные и топливные жиклеры для обеспечения правильного потока топлива с учетом размера диффузора для удовлетворения условиям работы двигателя в предельных режимах.

В описываемом карбюраторе используется шесть

систем:

►► Поплавковая камера;

/2

►► Система холостого хода и переходная система; ►► Ускорительный насос,- ►► Главная дозирующая система; ►► Эконостат и экономайзер; ►► Пусковое устройство.

Поплавковая камера

Элементы поплавковой камеры

Топливо, поступающее в карбюратор, контролирует игольчатый клапан и пластмассовый поплавок. Когда уровень топлива понижается, то поплавок, находящийся на поверхности топлива, также опустится. Игольчатый клапан, находящийся в контакте с поплавком открывается, чтобы дать топливу поступать в поплавковую камеру. Когда уровень топлива повышается, то поплавок с помощью «язычка» закрывает игольчатый клапан. При работе двигателя игольчатый клапан постоянно открывается и закрывается для поддержания постоянного уровня топлива в поплавковой камере. В игольчатый клапан встроен антивибрационный шарик.

Элементы игольчатого клапана

1. Гнездо; 2. Игольчатый клапан; 3. Демпферная пружина; 4. Антивибрационный шарик.

Уровень поплавка контролирует точку, в которой топливо выходит из главного распылителя. Она очень важна для работы карбюратора. Низкий уровень поплавка замедляет выход топлива, т.е. оно выходит с опозданием, тогда как высокий уровень поплавка вызовет более ранний выход топлива.

Вентиляция поплавковой камеры

Поплавковая камера вентилируется, т.к. из-за поступления топлива возникает избыточное давление, а при выходе топлива возникает разрежение. Вентиляционный канал выходит в сторону чистого воздуха воздушного фильтра (где давление ниже).

Представим, что воздушный фильтр загрязнен и похождение воздуха в диффузоре затруднено. Частично образуется вакуум, который добавляется к общему вакууму диффузора. Результатом будет переливание топлива в карбюратор.

Пары топлива из поплавковой камеры проходят через канал внутренней вентиляции в Диффузор, вызывая нежелательное обогащение топливо-воздушной смеси. Это наиболее вероятно при работе двигателя в жаркую погоду. Запуск двигателя при этом может быть затруднен, а при работе на холостом ходу и при низких оборотах могут быть перебои.

Возврат топлива

1. Поплавок; 2. Пробка; 3. Игольчатый клапан; 4. Топливный фильтр;

5.		Штуцер для подачи топлива;

6.		Топливные жиклеры; 7. Штуцер для возврата топлива.

Калиброванная система возврата топлива должна обеспечить предотвращение возрастания давления у игольчатого клапана после выключения двигателя. Постоянная циркуляция обеспечивает также подачу относительно холодного топлива в карбюратор. Система возврата работает с помощью ограничителя так, что большинство топлива поступает в карбюратор через входное соединение.

Гяшхя дозирующая система, система колосто- го xocki и переходная система вторичной камеры

ч Си ШЩ > '0 т и переходная система Холостой хоа и низкие обороты

Топливо выходит только из главного распылителя, . когда скорость воздуха достаточно высока для образования области низкого давления у распылителя. При работе на холостом ходу и на низких оборотах, скорость воздуха слишком низка для создания этих условий. Контур подачи топлива в режиме холостого хода получен высверливанием канала из главного топливного колодца к месту, расположенному чуть ниже дроссельной заслонки.

/3

1.		Клапан отсечки топлива на холостом ходу;

2.		Комбинированный воздушный жиклер с эмульсионной трубкой первичной камеры; 3. Комбинированный воздушный жиклер с эмульсионной трубкойвторичной камеры; 4. Воздушный жиклер переходной системы; 5. Топливный жиклер вторичной камеры (переходная система); 6. Диффузор вторичной камеры; 7. Главный топливный жиклер вторичной камеры; 8, Главный топливный жиклер первичной камеры; 9. Регулировочный винт качества смеси холостого хода.

Когда дроссельная заслонка слегка открыта, то "вжду ней и корпусом имеется небольшая щель. Воздух - =е.--'-игает свою скорость, когда проходит через эту область низкого давления формируется у выходного отверстия системы холостого хода. Более того, закуум, создаваемый во впускном коллекторе из-за постоянно закрытой дроссельной заслонки, усилит разрежение у выходного отверстия системы холостого хода.

Давление в поплавковой камере выдавливает топливо в колодец системы холостого хода первичной камеры через комбинированный топливный жиклер холостого хода. Здесь оно смешивается с небольшим количеством воздуха из калиброванного воздушного жиклера. Предварительное смешивание воздуха и топлива таким способом улучшает распыление смеси холостого хода. Образованная эмульсия через канал подается к корпусу дроссельной заслонки, где она выходит из отверстия системы холостого хода под дроссельной заслонкой. Конусный винт регулировки состава смеси (винт качества) используется для изменения сечения отверстия, что обеспечивает точный контроль состава смеси на холостом ходу.

Элементы, в ходящие в систему холостого хода

В 09.06.331 поичик

1. Клапан отсечки топлива на холостом ходу; 2. Комбинированный топливный жиклер холостого хода; 3. Пробка; 4. Калиброванный воздушный жиклер; 5. Регулировочный винт качества смеси холостого хода.

, . '	'щип действия карбюратора

Клапан отсечки топлива на холостом хоау/экономайзер принули- 	тельного холостого холл

Клапан отсечки топлива на холостом ходу входит в систему экономайзера принудительного холостого хода. Он используется для предотвращения работы двигателя после его остановки. Для блокировки жиклера холостого хода при выключении зажигания в клапане используется плунжер 1 2-вольтового соленоида.

1. Электромагнитный клапан отсечки топлива на холостом ходу; 2. Втулка; 3. Топливный жиклер холостого хода.

Схема системы экономайзера принудительного холостого хода

1. Монтажная плата; 2. Замок зажигания; 3. Клапан отсечки топлива на холостом ходу; 4. Регулировочный винт количества смеси холостого хода; 5. Катушка зажигания; 6. Контакт экономайзера принудительного холостого хода; 7. Электронный блок управления.

Режимы работы клапана отсечки топлива на холостом ходу

Режим №1 (замок зажигания выключен)	Режим №2 (замок зажигания включен, дроссельные

• Электромагнитный клапан отсечки топлива блокиру- заслонки открыты)

ет подачу топлива.	. Электромагнитный клапан отсечки топлива открыва-

/5

ет комбинированный топливный жиклер, обеспечивая запуск и работу двигателя в обычном режиме.

Режим №3 (замок зажигания включен, дроссельные

заслонки закрыты)

•		Обороты двигателя более 2100 об/мин. При

этих условиях замыкается контакт экономайзера принудительного холостого хода, электронный блок управления обесточивает электромагнитный клапан отсечки топлива, прекращая тем самым подачу топлива. Двигатель работает в режиме принудительного холостого хода (режим торможения двигателем).

сселышх заслонках лъного

гнитного

•		Обороты двигателя 1900 об/мин. При снижении оборотов двигателя до 1900 об/мин, электронный блок управления включает электромагнитный клапан отсечки топлива, переводя работу двигателя в режим холостого хода.

рШЭИЯ

при открытых (контакт тоном холостого хода разомкнут) питание на контакт эяект к.шпани отсечки ttt на каких оборотах

Различные этапы работы переходной системы

Л. Режим холостого хода; В. Переходной режим; С. Работа главной дозирующей системы; 1. Винт качества смеси; 2. Отверстие переходной системы.

/6 -

■■ ■■■■■■ ■	ii	■■ ■■-■■■■

Замедление (торможение 	двигателем)

Вакуум коллектора, который выше, чем вакуум холостого хода, резко подается в двигатель при неожиданном отпускании педали акселератора. Это может вызвать удаление капель топлива, прилипших к стенкам коллектора, и это дополнительное топливо часто проходит через двигатель несгоревшим, приводя к чрезмерному выбросу углеводородов в атмосферу. Также в двигателях с «грязным» карбюратором моментальное обеднение смеси может вызвать перебои в работе или даже остановку двигателя.

Переходная система

Когда дроссельная заслонка открывается из положения холостого хода, щель между ней и внутренней стенкой трубы карбюратора увеличивается и разрежение у выходного отверстия системы холостого хода уменьшается. Из выходного отверстия выходит меньше топлива и смесь обедняется. Переходная система обеспечивает поступление дополнительного топлива для компенсации этого обеднения, пока не включится в работу главная дозирующая система.

Отверстие (паз) открывается при открывании дроссельной заслонки и на него начинает действовать вакуум коллектора. Топливо (поступающее из системы холостого хода) будет выходить из это'го отверстия переходной системы для предотвращения перебоев в работе при переходе от режима холостого хода к главной дозирующей системе. В дополнение к этому, при режиме холостого хода с закрытой дроссельной заслонкой, воздух будет втягиваться в отверстия переходной системы для дальнейшей эмульгации смеси для холостого хода.

Имеется период перекрытия, в течение которого топливо подается и основной системой и системой холостого хода. Может быть так, что дроссельная заслонка откроется так широко, что разрежение на отверстиях переходной системы и холостого хода исчезнет совсем. Таким образом, система холостого хода влияет на состав смеси только до 1500 - 2000 об/мин. Регулировка холостого хода будет влиять на состав смеси только в режиме холостого хода и при движении с небольшим открыванием дроссельной заслонки.

При условиях работы с широко открытой дроссельной заслонкой и большим потоком воздуха, может иметь место «обратное» поступление воздуха в главную дозирующую систему через выходное отверстие системы холостого хода и переходной системы. Это стремится обеднить смесь. На карбюраторе имеется антисифонное отверстие для предотвращения такого эффекта.

Когда при разгоне дроссельная заслонка быстро открывается, относительная скорость топлива уменьшается относительно скорости воздуха. Это стремиться обеднить смесь и приводит к перебоям или «захлебыванию» двигателя. Обычным методом преодоления этой проблемы является использование ускорительного насоса для впрыскивания определенного количества топлива в воздушный поток. Ускорительный насос работает механически с помощью мембраны, соединенной с системой рычагов дроссельной заслонки.

1. Поплавковая камера; 2. Распылитель ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 3. Выходной (шариковый) клапан; 4. Мембрана ускорительного насоса; 5. Толкатель; 6. Рычаг; 7. Впускной (шариковый) клапан; 8. Кулачок привода дроссельной заслонки.

При разгоне рычаг, приводимый в действие кулачком дроссельной заслонки, давит на толкатель насоса и нажимает на него. Топливо из камеры насоса с помощью мембраны выдавливается через выходные каналы насоса и клапаны из жиклера-распылителя насоса в диффузор. Входной шариковый клапан остается закрытым для предотвращения возврата топлива в поплавковую камеру.

Когда дроссельная заслонка отпущена/ то пружина возвращает мембрану в ее начальное положение.

Затем разрежение втягивает свежее топливо из поплавковой камеры через выходной шариковый клапан насоса в камеру ускорительного насоса.

В некоторых условиях топливо в резервуаре насоса может перегреться и закипеть, т.е. превращается в пар. Это предотвращается использованием обратного отверстия насоса, которое позволяет пару возвращаться обратно в поплавковую камеру. Вакуум затем втягивает свежее охлажденное топливо в резервуар насоса для поддержания уровня.

Главная аозирующая система

Когда дроссельная заслонка открывается дальше, то вакуум, втягиваемый через отверстия системы холостого хода и переходной системы, уменьшается и все дальнейшие потребности в топливе обеспечиваются главной дозирующей системой,

Количество топлива, поступающее в воздушный поток, контролируется калиброванными главными топливными жиклерами. Топливо проходит из поплавковой камеры через главные топливные жиклеры к основанию вертикальных колодцев. Эти пустотелые трубки известны как колодцы для эмульсионных трубок. Топливо будет подниматься в колодцах и установится на той же высоте, что и уровень поплавка - он немного ниже чем отверстия, соединенные с главными распылителями. В каждом колодце установлена калиброванная эмульсионная труб- (3. которая имеет несколько калиброванных попереч- отверстий и погружена в топливо. Калиброванный

воздушный жиклер закрывает верхнюю часть колодца.

Когда двигатель работает с оборотами, превышающими обороты холостого хода, падение давления в диффузоре приводит к тому, что топливо в каждом колодце будет выходить из главного распылителя. Воздух поступает через воздушные жиклеры в колодцах. Здесь оно проходит через поперечные отверстия в эмульсионных трубках и смешивается с выходящим топливом. Когда падение давления продолжается, то уровень топлива в колодцах снижается. При этом открывается большее число поперечных отверстий и смесь обедняется. Таким способом преодолевается проблема переобогащения на высоких оборотах, вызываемая увеличением разрежения. Точная калибровка главного топливного и воздушного жиклеров вместе с подбором положения, размера и количества отверстий эмульсионной трубки очень важны для правильной работы главной дозирующей системы.

/7

Ш^ШаШШйаВШаИЯШШИИМШИ^МИ!!!»!!!! IHMIIIIiil

Экономайзер и зконоШт

шатвв* Экономайзер

1. Шариковый клапан; 2. Диафрагма; 3. Жиклер экономайзера; 4. Топливный канал; 5. Воздушный канал.

В условиях небольшой нагрузки с частично открытой дроссельной заслонкой, для экономии и уменьшения токсичных выбросов требуется обедненная смесь. Калибровка жиклеров главной дозирующей системы обычно подбирается, имея в виду это условие. Соответственно, для мощного ускорения и работы с широко открытой дроссельной заслонкой на высоких оборотах требуется дополнительное топливо. Это осуществляется с помощью системы экономайзера (работающего от вакуума), которая обогащает смесь на высоких оборотах и обедняет ее при движении с крейсерскими скоростями.

Режимы работы экономайзера

A.		Низкая нагрузка;

B.		Высокая нагрузка; 1. Подпружиненный шарик; 2. Подпружиненная диафрагма; 3. Жиклер экономайзера.

Клапан экономайзера (обогащение при частичной нагрузке)

Топливо проходит в камеру экономайзера через топливный канал, подсоединенный к камере топливного жиклера первичной камеры и латунный впускной клапан. Из-под дроссельной заслонки к крышке камеры идет воздушный канал. На холостом ходу и при небольшом открывании дроссельной заслонки вакуум впускного коллектора вытягивает диафрагму назад, преодолевая усилие пружины. Шток диафрагмы вытягивается из клапана и подпружиненный шарик садится и закрывает впускной канал. При разгоне и при работе с широко открытой дроссельной заслонкой вакуум в коллекторе уменьшается. Под действием пружины диафрагма возвращается обратно, шток диафрагмы экономайзера надавливает на шарик и впускной клапан открывается. Затем топливо проходит через клапан в камеру экономайзера; отсюда оно проходит через калиброванный жиклер в топливный канал, ведущий к главному колодцу первичной камеры. Уровень топлива в колодце повышается и смесь обогащается.

Эконостат (обогащение на вы-

соких скоростях )

Элементы эконостата

1. Канал эконостата с калиброванным отверстием (жиклером); 2. Распылитель эконостата; З.Вторич- ная камера.

При высокой нагрузке и высоких оборотах двигателя необходимо еще больше топлива. Скорость потока воздуха создает разрежение, достаточное для подачи топлива из поплавковой камеры в диффузор. Топливо поступает через калиброванное отверстие к верхней части системы подачи воздуха. Здесь оно, выходя из распылителя с потоком воздуха, поступает в диффузор вторичной камеры, обогащая тем самым горячую смесь.

Пусковое устройство

Элементы пускового устройства

1.		Регулировочный винт величины открытия воздушной заслонки;

2.		Контргайка; 3. Крышка; 4. Диафрагма; 5. Тяга; 6. Кулачок управления заслонками; 7. Воздушная заслонка; 8. Пластина управления воздушной заслонкой; 9. Пружина воздушной заслонки (возвратная); 10. Регулировочный винт величины открытия дроссельной заслонки первичной камеры; 11. Дроссельная заслонка первичной камеры.

/9

Карбюрация (смешивание топлива с воздухом) при запуске холодного двигателя и при прогреве происходит неэффективно. При низких оборотах прокручивания двигателя и, соответственно, низкой скорости воздушного потока, распыление будет слабым. Также во впускном коллекторе или в головке блока цилиндров не будет тепла, которое помогает при испарении топлива. Большая часть топлива конденсируется на холодных стенках впускного коллектора и смесь должна быть сильно обогащенной для того, чтобы двигатель устойчиво работал, пока он не достигнет рабочей температуры. Используется пластинчатая воздушная заслонка, которая работает от ручного привода для полного перекрывания воздушной горловины в верхней части карбюратора. Падение давления в диффузоре такое большое, что большое количество топлива поступает из главного распылителя и выходного отверстия системы холостого хода. Увеличение нагрузки на холодный двигатель требует повышения оборотов холостого хода - эти обороты обычно называются повышенными оборотами холостого хода.

Работа возаушной заслонки

Элементы привода дроссельных заслонок

Воздушная заслонка управляется тросом с кнопкой, размещенной на передней панели. Когда кнопка вытянута, трос приводит в действие кулачок (6), который воздействуя на пластину управления воздушной заслонкой (8), закрывает воздушную заслонку (7), устанавли

Воздушный фильтр	выполняет две функции. Он

обеспечивает уменьшение	шума от впуска воздуха, но

более важной функцией	является подача очищенного

воздуха в двигатель. Пыль	и грязь, содержащиеся в повая ее поперек воздушной горловины первичной камеры. Повышенные обороты холостого хода устанавливаются с помощью искривленного кулачка, соединенного с рычагом воздушной заслонки. Регулировочный винт (10), подсоединенный к рычагу дроссельной заслонки и упирающийся в кулачок, используется для изменения числа повышенных оборотов холостого хода.

При прогреве двигателя кнопку нужно постепенно нажимать, пока воздушная заслонка не откроется полностью.

Устройство открывания возлуш- 	ной заслонки

' «м 	яятшшшашщя; .	„ШШЩ

Управление дроссшьШ^

1. Трос привода; 2. Регулировочный винт величины открытия дроссельной заслонки первичной камеры; 3. Промежуточная пластина управления; 4. Рычаг управления дроссельной заслонки вторичной камеры; 5. Регулировочный винт дроссельной заслонки вторичной камеры; 6. Дроссельная заслонка вторичной камеры; 7. Дроссельная заслонка первичной камеры; 8. Рычаг управления дроссельной заслонкой первичной камеры; 9. Кулачок управления заслонками.

Когда двигатель завелся, воздушная заслонка должна слегка открыться, чтобы обеднить смесь и избежать переливания. Это достигается использованием вакуума коллектора для проведения в действие диафрагмы (4). Тяга и система рычагов, подсоединенная к диафрагме, приоткрывает воздушную заслонку. По мере прогрева двигателя, положение воздушной заслонки [/) определяется профильным пазом в кулачке управления воздушной заслонкой (6). Положение дроссельной заслонки определяется внешним контуром этого же кулачка (6). При достижении двигателем рабочей температуры кулачок поворачивается по часовой стрелке до пора. В этом положении воздушная заслонка (7) фиксируется в открытом положении.

ступающем воздухе, вызывают повышенный износ двигателя и быстрое загрязнение моторного масла. Чистый воздушный фильтр имеет большое значение для хорошей работы двигателя.

Описываемые нами карбюраторы являются двухкамерными карбюраторами с последовательным открыванием дроссельных заслонок и с нисходящим потоком. Современные двигатели имеют рабочий диапазон оборотов от 600 до 6000 об/мин. Это является основной трудностью при подборе диаметра диффузора, который должен быть достаточно малым, чтобы обеспечивать хорошие характеристики режима холостого хода, но и достаточно большим, чтобы облегчить отдачу полной мощности на максимальных оборотах. При выборе карбюратора с двумя камерами (диффузорами) и рычагами, обеспечивающими последовательное открывание дроссельных заслонок, могут быть получены лучшие результаты в обоих режимах работы. Диффузор первой камеры, который меньше диффузора вторичной камеры, используется для работы с низкими оборотами и с небольшим открыванием дроссельной заслонки. Таким образом, все преимущества карбюратора с небольшим отверстием (диффузором) и с высокой скоростью воздуха используются на небольших оборотах двигателя. Дроссельная заслонка вторичной камеры начинает открываться при открывании дроссельной заслонки первичной камеры на величину примерно 2/3 хода. Когда оба диффузора открыты полностью при максимальных оборотах двигателя, двигатель использует полный воздушный поток для получения полной мощности.

Основная проблема двухкамерного карбюратора с последовательным открыванием дроссельных заслонок имеет место на низких оборотах. Если на низких оборотах двигателя дроссельная заслонка открывается полностью, то оба диффузора (камеры] откроются вместе. Поток воздуха в коллектор вызовет провал на низких оборотах и медленный начальный разгон. Для того, чтобы этого явления не происходило одновременно в оба диффузора, происходит впрыск топлива ускорительным насосом.

2/

Алл лиз в

Кислород О

«а

Двуокись углерода СО

Вода Н О

Воздух представляет собой смесь примерно из 80% азота и 20% воздуха. Вещества, образующие бензин, называются углеводородами и являются смесью примерно из 15% водорода и 85% углерода.

Углеводороды (НС)

Окись углерода (СО)

Воздух (кислород О)

Правильное сгорание смеси

Топливо (углеводороды)

Если весь бензин полностью сгорел в процесс сгорания, то кислород [О J соединяется с углеродом в форме двуокиси углерода (COJ и с водородом в форме воды.

Идеальный двигатель снабжается "идеальной" смесью топлива и воздуха и выделяет безвредные двуокись углерода и воду.

К сожалению, идеального двигателя не существует и по ряду причин во асех двигателях в большей или меньшей степени присутствует неполное сгорание.

Двигатель будет выбрасывать различные количества несгоревших углеводородов (СН или НС), окиси углерода (СО), двуокиси углерода (СО,), оксидов азота (NOx), воды (Н20) и кислорода (02), Двуокись углерода, кислород и вода являются безвредными, но несго- резшие углеводороды, окись углерода и оксиды азота загрязняют атмосферу, Чем менее эффективно работает двигатель, тем больше объем вредных выбросов.

Оксиды азота No

Реальный двигатель

стехиометри чес кое отношение

гг

Оптимальная (или стехиометрическая) смесь, при которой топливо сгорает наиболее эффективно, соответствует составу, в котором 14,7 весовых частей воздуха и 1 весовая часть топлива. Это точка, в которой НС и СО имеют минимальный уровень, а СО - максимальный уровень (14,7:1).	2

Окись угаером (СО)

Окись углерода (СО) является ядовитой и появляется из-за частичного сгорания топлива при недостатке кислорода. Величина СО пропорциональна AFR (чем меньше топлива, тем ниже уровень СО).

Высокая концентрация СО указывает на недостаток кислорода и переобогащенную смесь. Очень низкая концентрация СО в выхлопных газах указывает на высокую концентрацию кислорода или воздуха в смеси. Это также может указывать на механические повреждения двигателя или неисправность системы зажигания. Если имеет место плохое сгорание или оно вообще не происходит в цилиндре, то уровень СО из этого цилиндра будет уменьшен. Общий уровень СО в выхлопных газах будет также уменьшен.

Следует добавить, что если сгорание не происходит, то СО может не быть. Уровень (концентрация) СО в выхлопных газах используется в качестве индикатора состава (плотности) смеси, но это может быть точно только тогда, когда механическая часть двигателя и система зажигания исправны.

УглЕВОЛОРОАЫ (НС)

Уровень НС в выхлопных газах указывает на общую эффективность работы двигателя и насколько хорошо поддерживается соотношение «воздух-топливо» в смеси.

Бензин состоит практически из чистых углеводородов. При анализе выхлопных газов НС является количеством топлива, оставшимся после сгорания. Высокий уровень углеводородов может быть вызван несгоревшим или частично сгоревшим топливом.

Высокий уровень НС обычно сопровождается высоким уровнем СО (неправильное соотношение «воздух-топливо»), В этом случае высокое значение НС при «нормальном» уровне СО может указывать и на то, что значение СО, вероятно, неправильное. Однако, высокая концентрация НС может быть вызвана неисправностью системы зажигания, например, неисправными свечами, высоковольтными проводами или неправильной установкой момента зажигания - если зажигание в одном цилиндре (или во всех) происходит неправильно, то топливо-воздушная смесь не будет сгорать, а будет выходить наружу через выхлопную систему.

Другими причинами могут быть утечки вакуума или механические повреждения в двигателе. Установлено, что неэффективная работа двигателя приведет к избыточному выбросу углеводородов.

Двуокись УГАЕРОМ (С02)

Она является продуктом работы эффективно работающего двигателя. Концентрация С02 прямо пропорциональна соотношению воздух-топливо, но обратно пропорциональна концентрации СО. Чем меньше топлива, тем выше концентрация СО . Когда концентрации НС и СО низки, то процентн<Зе содержание СО. в выхлопных газах будет от 1 3% до 15%.

Кисаорол (02)

Кислород должен полностью сгорать в камерах сгорания, если AFR поддерживается на нужном уровне. Однако, малая концентрация кислорода (0,5% - 2%) всегда будет оставаться даже после правильного сгорания. Слишком большая или малая концентрация будет указывать на неправильное соотношение воздух-топливо, неисправность механических деталей, системы зажигания или утечку выхлопных газов.

Окисаы АЗОТА (NOx)

Соотношение топливо/воздух	Стехометрическая

NO - ядовитый газ, образуемый в камере сгорания при*температурах более 2500°С, Температура увеличивается в зависимости от соотношения «воздух- топливо», которое близко или «беднее» стехиометриче- ского значения (14,7:1). Различные системы двигателя, такие как рециркуляция выхлопных газов, используются для уменьшения температуры в камере сгорания и умень-

шения выбросов NO . Рециркуляция выхпопных - это возвращение небольшого количества выхлопных газов во впускной коллектор - вредные выбросы в выхлопных газах окисляются в безвредные газы путем дожигания.

т

Каталитически s \

В этой главе приводится описание элементов системы снижения токсичности фирмы «Акстек», которыми оснащены некоторые модели автомобилей ВАЗ-2108/ 2109.

Как бы не был эффективен двигатель, из его выхлопной трубы все равно выходит определенное количество вредных веществ. Тремя их основными типами являются окись углерода (СО), несгоревшие углеводороды (СИ или НС) и оксиды азота (NO ). Наиболее эффективным методом их уменьшения, Доступным в рамках современных технологий, является использование катализатора (каталитического конвертера или преобразователя). Катализатор устанавливается в выхлопную систему и работает как дополнительный двигатель внутреннего сгорания.

Катализатор содержит керамический элемент с сотовой структурой - примерно 400 ячеек на квадратный дюйм. Элемент покрывается шершавым покрытием, которое выжигается в печи и общая .площадь покрытия получается равной площади от одного до двух футбольных полей (в зависимости от размера катализатора). В качестве покрытия используются такие благородные металлы как платина, палладий или радий.

Для начала работы катализатора необходима минимальная температура в 300°С. Так как температура в выхлопной системе достигает 300°С и окись углерода и углеводороды контактируют с благородными металлами, то происходит окисление. Окись углерода переходит в двуокись углерода (СО ), а углеводороды догорают, преобразуясь в двуокись2 углерода и воду. Когда оксиды азота контактируют в радием, то кислород захватывается и образуется безвредный азот.

На карбюраторный двигатель могут устанавливаться трехступенчатые катализаторы. Трехступенчатый катализатор преобразует окись углерода, углеводороды и окислы азота или в режиме разомкнутого или в режиме замкнутого контура.

Трехступенчатый катализатор с открытым контуром может быть установлен на автомобиль в качестве дополнительного оборудования. Он обладает примерно 50% эффектом преобразования вредных выбросов.

Трехступенчатый катализатор с замкнутым контуром имеет примерно 90%-ю эффективность преобразования. Эта более высокая эффективность достигается за счет поддержки пропорции топливо-воздушной смеси близко к значению 14,7:1, что повышает эффективность работы.

Алтчик кислорола

Состав топливо-воздушной смеси для наиболее эффективного сгорания и минимального выброса вредных веществ известен как «стехиометрическая точка». Это весовое соотношение 14,7:1 еще называется «лямбда» и равно единице,

Электронный блок управления (ЭБУ) контролирует подачу воздуха в карбюратор так, чтобы поддерживать оптимальный состав смеси в соответствии со скоростью и нагрузкой. При работе двигателя, изменяющиеся количества топлива и воздуха подаются в каждый цилиндр. Когда сгорание полное, выхлопные газы подаются в выхлопную систему. Измеряя количество кислорода (воздуха), которое остается в выхлопных газах после сгорания топлива, можно сразу же определить, насколько процесс сгорания близок к лямбда = 1.

Датчик кислорода (он называется еще лямбда- зонд) измеряет дефицит или избыток кислорода при сгорании (обедненная или обогащенная смесь) и посылает этот сигнал обратно к блоку управления, который постоянно регулирует подачу воздуха. Контролируя двигатель с помощью электроники, т.е. так, что соотношение «воздух-топливо» всегда поддерживается у стехио- метрической точки, будет достигнуто оптимальное сгорание. Это обеспечивает меньшую нагрузку на катализатор, и соответственно, более долгий срок его службы. При таком управлении двигателем можно сказать о режиме замкнутого контура.

\И

if ш®

Все современные карбюраторы имеют какие- либо заглушки или пломбы. Цепь этого - предотвратить несанкционированный доступ к регулировочным винтам и нарушение регулировки уровня выбросов вредных веществ в выхлопных газах. Винт контроля состава смеси (винт качества смеси) заглушён. Регулировочный винт дроссельной заслонки вторичной камеры также заглушён.

24

шшмще	т

Элементы карбюратора

1. Электромагнитный клапан отсечки топлива; 2. Штуцер подачи топлива; 3,6. Уплотнительное кольцо; 4. Крышка карбюратора; 5. Сетчатый фильтр; 7. Пробка; 8. Пружина; 9. Шарик; 10. Ось управления воздушной заслонкой; 11. Кулачок управления заслонками; 12. Ось поплавка; 13. Поплавок; 14. Комбинированные воздушные жиклеры/эмульсионные трубки первичной и вторичнойкамер; 15. Главные топливные жиклеры; 16. Распылитель; 17. Корпус карбюратора; 18. Стопорное кольцо; 19. Ось дроссельной заслонки вторичной камеры; 20. Регулировочный винт открытия дроссельной заслонки первичной камеры; 21. Фиксатор; 22. Рычаг управления дроссельной заслонкипервичной камеры; 23. Сектор привода дроссельных заслонок; 24. Ось дроссельной заслонки первичной камеры; 25. Предохранительные колпачки; 26. Регулировочный винт дроссельной заслонки вторичной камеры; 27. Регулировочный винт качества смеси холостого хода; 28. Регулировочный винт количества смеси холостого хода; 29. Блок подогрева карбюратора; 30. Электрический штекервыключателя экономайзера принудительного холостого хода; 31, Диафрагма; 32. Крышка с рычагом привода ускорительного насоса; 33. Кулачок привода ускорительного насоса; 34. Диафрагма; 35. Крышка экономайзера; 36. Обратный клапан; 37. Корпус распылителей ускорительного насоса;38. Регулировочный винт пускового устройства (величина приоткрывания воздушной заслонки); 39. Крышка пускового устройства; 40, Диафрагма пускового устройства; 41. Комбинированный топливный жиклер холостого хода; 42. Втулка.

Снятие

Места крепления карбюратора

►► Отвернув гайку крепления и отжав пружинные держатели, снимите верхнюю крышку воздушного фильтра.

И Снимите фильтрующий элемент.

►► Отверните четыре гайки крепления корпуса фильтра к карбюратору. Снимите корпус фильтра в сборе с терморегулятором и отсоедините нижний гофрированный шланг. » Отцепите трос управления дроссельными заслонками от кулачка привода. ►► Снимите возвратную пружи-

^У-

►► Отвернув винт крепления, снимите блок подогрева ►► карбюратора [если необходимо).

►► Открутите четыре гайки крепления карбюратора. ►►

►► Снимите гайки и шайбы крепления карбюратора.

Установка

►► Очистите поверхности фланцев карбюратора и кол- ►► лектора от следов старой прокладки. Не используйте герметик-прокладку на фланцах карбюратора или коллектора при установке карбюратора на № двигатель, Если частички герметика попадут в мелкие каналы и отверстия, проходящие через корпус карбюратора, то карбюратор может быть легко выведен из строя и единственным выходом из поло- ►► жения будет установка нового.	►►

►► Установите карбюратор на коллектор, пользуясь новой прокладкой и закрепите его с помощью шайб и гаек крепления, не перетягивая гайки (рекомендованный момент затяжки).

►► Установите блок подогрева карбюратора.	►►

№ Протяните внутренний трос воздушной заслонки через зажим на рычаге привода к кольцу и закрепите его.

►► Вытяните ручку управления (на передней панели) полностью наружу и удерживайте ее в этом положении. Закрепите наружный трос на упорном кронштейне воздушной заслонки с помощью зажима троса.

►► Нажмите полностью ручку управления и проверьте, № чтобы рычаг воздушной заслонки был полностью «отключен». Вытяните ручку полностью и проверьте, ►► чтобы рычаг был полностью «включен».	»

►► Отцепите трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините топливопровод подачи и возврата топлива. Пометьте шланги, чтобы исключить путаницу при установке. ►► Отсоедините штекер выключателя экономайзера принудительного холостого хода.

Снимите карбюратор с двигателя и слейте бензин в подходящую емкость.

Вставьте в отверстие коллектора тряпку, чтобы предотвратить попадание внутрь посторонних частиц.

Подсоедините топливопроводы подачи и возврата топлива в нужные места, пользуясь новыми зажимами для закрепления,

Подсоедините трос привода дроссельной заслонки и его зажим, отрегулируйте регулировочный винт холостого хода так, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта. Плотно установите воздушный фильтр. Плотно вкрутите полностью винт качества смеси, пока он слегка не сядет в гнездо. Из этого положения выкрутите его на три полных оборота - это обеспечит приблизительную установку для запуска двигателя.

Заведите двигатель. Он может завестись не сразу, а после поступления топлива в поплавковую камеру. Проверьте, хорошо ли работает воздушная заслонка - правильно закрывается и открывается. Отметим, однако, что воздушная заслонка не будет правильно работать, пока состав смеси в режиме холостого хода не будет правильно отрегулирован. Прогрейте двигатель на холостом ходу до рабочей температуры.

Отрегулируйте обороты холостого хода и состав смеси. Затяните крепления воздушного фильтра.

26

Общие замечания

Когда карбюратор снят с двигателя, то начальная проверка, описанная ниже, предназначена для определения серьезных повреждений, которые могут потребовать замены всего карбюратора. Если возможно, лучше сделать эту диагностику на ранних стадиях, чтобы затем не тратить время на бесполезный ремонт. Перед любой разборкой, что включает и снятие верхнего корпуса, необходимо приобрести набор прокладок или' ремонтный набор (комплект). Повреждения прокладок часто бывают результатом снятия крышки. Двигатель будет работать плохо, если будут установлены старые или поврежденные прокладки.

Когда сделана первоначальная проверка, можно попытаться провести сервисные операции. Осторожно складывайте разобранные детали в таком порядке, чтобы их можно было установить в прежние положения. Такой логический метод работает надежнее всего.

Предполагается, что для обслуживания карбюратор будет снят с двигателя, однако многие операции можно выполнить, не снимая карбюратор с двигателя. Если карбюратор остается на месте, сначала удалите топливо из поплавковой камеры с помощью резиновой «груши», шприца или чистой тряпки после снятия верхнего корпуса.

Отмечайте размеры и положения всех жиклеров и эмульсионных трубок при разборке и/или прикрепите к ним бирки, чтобы обеспечить правильную их установку на прежние места при сборке.

Не пытайтесь очищать жиклеры куском проволоки или другим жестким предметом. Жиклеры карбюратора изготовлены из латуни и жесткими предметами их можно легко повредить и нарушить точную калибровку отверстий.

Будьте очень осторожны при снятии крышек, закрывающих пружины. Пружина, распрямившись, может вылететь и ее будет трудно затем найти.

Прелваритеаьные проверки

Очистите корпус карбюратора химическим очистителем (керосином или дизельным топливом) и чистой тряпкой.

Переверните карбюратор и проверьте положение конца винта качества смеси или концов в выходном канале (только когда конец находится в отверстии для дроссельной заслонки). Если винт заел, то он может поломаться и заблокирует выходное отверстие системы холостого хода. Попытайтесь выкрутить винт качества смеси. Конец винта должен легко двигаться внутрь и наружу в своем отверстии. Замените карбюратор, если винт качества сломан или его конец заел в выходном отверстии системы холостого хода.

Пользуясь угольником проверьте, не деформирован ли фланец основания, Деформация фланца может произойти из-за перетягивания болтов крепления карбюратора или перегрева.

Если фланец изогнут не слишком сильно, то его можно перешлифовать на стеклянной пластине с помощью пасты для притирки клапанов. Хотя это и может иметь эффект, но требует очень много времени. Другим решением может быть замена карбюратора. Деформация фланца основания является, к сожалению, обычным делом и приводит к утечкам воздуха и к плохой работе карбюратора. ►► Проверьте оси и пластину дроссельных заслонок на подвижность, избыточный износ и заедания. Изношенный корпус становится причиной неравномерного холостого хода, изменений оборотов холостого хода, заедания дроссельной заслонки и изменения уровня СО. Если изношен корпус, то могут быть иногда установлены втулки в специальной мастерской. Если такой возможности нет, то замените карбюратор или (если возможно) корпус дроссельной заслонки.

№ Формирование кольца нагара там, где пластина дроссельной заслонки касается корпуса, может вызвать нарушения холостого хода (переобогащенная смесь), затруднения движения заслонки и плоские места. Это может влиять на работу первичной или вторичной камеры. Если такое происходит, то дроссельная заслонка

теперь фиксируется в более высоком положении. В результате этого, отверстия переходной системы более не будут подавать воздух для эмульгирования смеси холостого хода, но будут начинать подавать топливо на холостом ходу.

►► Проверьте корпус карбюратора и дроссельных заслонок на отсутствие или ослабление предохранительных заглушек. Осмотрите их на предмет щелей и других повреждений; небольшие повреждения иногда можно отремонтировать с помощью металлопла- стиковых составов. Проверьте также, не повреждены ли пружины, не изношены ли тяги управления дроссельной и воздушной заслонками и винты крепления. Замените все изношенные детали.

►► Проверьте ось воздушной заслонки, ее механизм и тяги, на заедание или износ.

Пользуясь угольником, проверьте на деформацию фланцы и всё сопрягаемые поверхности. Также можно снять прокладку поплавковой камеры и соединить две поверхности вместе. Небольшой изгиб будет компенсирован прокладкой, а избыточный будет заметен и это означает необходимость замены карбюратора. Деформация сопрягаемых поверхностей довольно часто встречается и она приводит к плохо работе карбюратора,

Снимите верхний корпус и проверьте поплавковую

камеру на наличие известковых отложений. Если они имеются, то это вызвано реакцией между водой и материалом корпуса карбюратора; если поплавковая камера серьезно загрязнена, то очень вероятно, что внутренние каналы для топлива тоже забиты. Если это имеет место, то возможно, требуется замена карбюратора, т.к. очистка каналов очень затруднена и нет смысла заниматься его ремонтом. Проверьте все диафрагмы на растяжения, повреждения и пористость. Если имеется пористость, то диафрагма может выглядеть неповрежденной, но топливо будет проходить через материал диафрагмы и приводить к работе на богатой смеси. Поработайте механизмом ускорительного насоса. Проверьте тяги на подвижность, заедания и на износ, или утерю деталей. Убедитесь, что тяги и рычаги не изогнуты.

Если первоначальная проверка- показала, что новый карбюратор не требуется, необходимо провести полное обслуживание карбюратора, как описано в следующей главе. Конечно, проверка может определить; с какой проблемой придется иметь депо, но нужно иметь в виду, что проблем может быть больше чем одна. В частности, если автомобиль старше пяти лет или его пробег превышает 80000 км, то имеет смысл провести профилактическое обслуживание карбюратора.

НВЙИ®

Полное обслуживмие мрбюратом

Разборка и проверка карбюратора

►> Открутите пять винтов и снимите верхний корпус карбюратора.

28

►► Проверьте поплавковую камеру на наличие коррозии и известковых отложений.

щ;;jSj

►► Выбейте ось поплавка и снимите поплавок.

29

Снимите игольчатый клапан и прокладку поплавковой камеры. С помощью угольника проверьте деформацию фланцев на всех сопрягаемых поверхностях.

►► Проверьте, чтобы антивибрационный шарик на конце клапана был свободен.

>► При потере герметичности проверьте кончик игольчатого клапана на наличие износа и царапин.

►► Поплавок следует проверить на повреждения и попадание бензина внутрь.

►► Замените ось поплавка, если на ней есть следы износа.

30

►► Снимите пробку с топливным фильтром.

1. Пробка; 2. Уплотнителъ- ное кольцо; 3. Топливный фильтр.

Очистите корпус фильтра от грязи и при необходимости замените фильтр.

№ Выкрутите электромагнитный клапан с комбинированным жиклером холостого хода.

Снимите с электромагнитного клапана (1) дистанционную втуп- ку (2) и комбинированный топливный жиклер (3). Очистите снятые элементы.

Выкрутите винт качества смеси и проверьте его конец на наличие износа и царапин.

33

Корпус распылителей ускорительного насоса плотно посажен в корпус. Осторожно поддев, вытащите его и проверьте, встряхнув корпус. Отсутствие шума от шарика на выходе означает, что клапан заел. Открутите четыре винта и снимите крышку ускорительного насоса, диафрагму и пружину.

Н- Проверьте диафрагму на растяжение и повреждения.

2>Ч

Снимите распылитель первичной и вторичной камеры

Открутите комбинированные воздушные жиклеры и эмульсионные трубки первичной и вторичной камер.

35

С помощью длинной тонкой отвертки открутите главные топливные жиклеры - они расположены в нижней части колодцев эмульсионных трубок. Переверните карбюратор, подставив под него руку, чтобы поймать жиклеры, когда они выпадут из колодцев.

Главный топливный жиклер первичной камеры расположен на стороне клапана экономайзера, а главный топливный жиклер вторичной камеры расположен па стороне привода воздушной заслонки кароюратора.

►► Запишите размеры и места установки всех жиклеров для их правильной установки во время последующей сборки.

■тш'шш,

Му-

■ЦЯ'.1 ,.7.': ; ■ . О .К;*-,.

►► Проверьте калибровку жиклеров по таблице технических данных.

Вполне возможно, что при последнем ремонте жиклеры были перепутаны (или были установлены жиклеры неправильного размера).

>► Проверьте, чтобы каналы, идущие от поплавковой камеры к колодцам эмульсионных трубок, были чистыми.

►► Открутите три винта и отсоедините крышку корпуса клапана экономайзера, пружину и диафрагму из корпуса. Проверьте диафрагму на растяжение и повреждения.

» Латунный выпускной клапан (клапан экономайзера), как правило, встроен в корпус и не снимается. Шарик в выпускном клапане должен уплотнять выходное отверстие. Нажмите и отпустите шарик маленькой отверткой - он должен свободно ходить туда-сюда.

►► Проверьте, чтобы канал, идущий к колодцу эмульсионной трубки, был чистым.

►► Не нарушайте регулировку угла установки дроссельной заслонки вторичной камеры, за исключением крайней необходимости. Выкрутите четыре винта крепления крышки пускового устройства.

36

Поверните крышку пускового устройства по часовой стрелке на 90°, потянув ее на себя. При этом освобождается ось воздушной заслонки от за-

цеппения с рычагом. Снимите крышку.

►► Снимите пружину и диафрагму из корпуса. Проверьте диафрагму на растяжение.

№ Очистите жиклеры, части корпуса карбк> ратора, поплавковую камеру и внутренние каналы. После полной разборки карбюратора для очистки внутренних каналов можно использовать сжа

тый воздух.

$■ Предупрежден и г:

Если сжатый воздух направить в каналы при установленных диафрагмах, то их можно повредить. Для очистки каналов рекомендуется воспользоваться специальным очистителем для карбюраторов.

Сборка карбюратора

При сборке нужно установить новые прокладки. Замените, если необходимо, игольчатый клапан, ось поплавка и все диафрагмы. Проверьте и замените (если нужно) винт качества смеси, главный топливный жиклер, воздушные жиклеры/эмульсионные трубки и распылители ускорительного насоса. Замените изношенные рычаги, винты, пружины и при необходимости - другие детали.

Убедитесь, что все жиклеры плотно сидят на своих местах (но не перетянуты). Ослабленный жиклер может вызвать переобогащение (и даже переобеднение) смеси. Очистите все сопрягаемые поверхности и фланцы от материала старой прокладки и установите новую прокладку. Убедитесь, 'что все топливные и воздушные каналы в корпусах совпадают.

►► Установите диафрагму и ось воздушной заслонки на корпус воздушной заслонки. Установите пружину и крышку, укрепите их четырьмя винтами. ►► Проверьте, что дроссельная заслонка вторичной камеры закрывается полностью. Обычно регулировочный винт не должен использоваться для изменения положения дроссельной заслонки. Однако, если необходимо, ее положение может быть отрегулировано так, чтобы заслонка была приоткрыта ровно настолько, чтобы предотвратить ее заедание в корпусе дроссельных заслонок. ►> Установите жиклер экономайзера на его место. » Установите диафрагму, пружину и крышку экономайзера и укрепите ИХ тремя винтами.

►► Установите главные топливные жиклеры и эмульсионные трубки/воздушные жиклеры на место (не перепутайте жиклеры).

►► Закрутите электромагнитный клапан с топливным жиклером холостого хода в верхний корпус и надежно закрепите его.

►► Установите пружину, диафрагму и крышку ускорительного насоса и укрепите четырьмя винтами,

►► Осторожно установите распылители ускорительного насоса после замены уплотнения на корпусе распылителей.

►► Установите винт качества смеси холостого хода. Осторожно вкрутите винт, чтобы он сел на место Из этого положения выкрутите его на два полных оборота - это обеспечит приблизительную установку, чтобы иметь возможность завести двигатель.

►► Очистите или замените топливный фильтр и установите впускной патрубок для топлива с новой уплот- нительной шайбой.

Установите новую прокладку поплавковой камеры на ее место на верхнем корпусе.

►► Установите, если необходимо, новый игольчатый клапан, используя новую уплотнительную шайбу. Убедитесь, что он плотно сидит на месте (но не перетянут). Установите поплавок и закрепите его осью.

Отрегулируйте уровень поплавка с помощью шаблона (1). Установите верхний корпус на главный (основной) корпус и закрепите его пятью винтами. Убедитесь, что воздушная заслонка и ее рычаги двигаются плавно и равномерно и проверьте приводной механизм на наличие заеданий и износа. Отрегулируйте положение воздушной заслонки при повышенных оборотах холостого хода и устройство открывания воздушной заслонки (пусковое устройство).

Установите карбюратор на двигатель. После любых работ на карбюраторе всегда регулируйте обороты холостого хода и состав смеси - желательно с помощью газоанализатора.

Сервисные регулировки карбюратора

Прелварительные условия

регулировок

38

Правильная установка оборотов холостого хода и состава (качества) смеси очень важна из соображений экономии и токсичности выхлопных газов. Эти регулировки должны быть последними при любых работах по настройке двигателя. Для обеспечения максимальной точности следует выполнить следующие условия перед установкой оборотов и качества смеси холостого хода. » Тщательно прогрейте двигатель перед регулировкой. Обычно бывает достаточно 10 минут работы на повышенных оборотах холостого хода после запуска холодного двигателя, хотя предпочтительнее поездка в течение 10 минут.

Если выполнялись другие регулировки или окружающая температура очень высока, то двигатель может перегреться. Это приведет к тому, что топливо будет более текучим, а значение концентрации СО может стать необычно высоким. Если уровень СО устанавливается при этих условиях, то он будет неправильным после того, как двигатель остынет и будет заведен вновь (а температура топлива станет нормальной), то уровень СО станет слишком низким.

Другим условием является то, чтобы температура масла была равна 80° - 90°С, во избежание проблем, указанных выше.

Отключите вентилятор охлаждения радиатора (отсоединив его штекер), если имеется опасность его срабатывания при регулировке холостого хода и отключите все другие электрические потребители. Если аккумуляторная батарея (АБ) разряжена, то дайте двигателю поработать некоторое время или зарядите АБ с помощью зарядного устройства перед любыми регулировками.

Подсоедините тахометр и газоанализатор (измеритель СО) к автомобилю (лучше использовать газоанализатор, в котором предусмотрена возможность измерения НС/СН).

Если регулировка производится на новом, не обкатанном двигателе, то после полной обкатки двигателя необходимо повторить регулировку. Убедитесь, что клапанные зазоры отрегулированы правильно и что в двигателе нет механических по-

З

эеждений и система зажигания исправна, олжны быть установлены свечи нужного типа и зазор между электродами свечей отрегулирован правильно.

Угол замкнутого состояния контактов и момент зажигания должны быть установлены правильно в соответствии с типом используемого бензина. Воздушный фильтр должен быть на месте. Для удобства воздушный фильтр можно открутить и просто положить на карбюратор при регулировке. Визуально проверьте корпус воздушного фильтра и его элемент на чистоту.

►► В выхлопной системе не должно быть утечек, т.к. при наличии утечек будет втягиваться воздух, который уменьшает концентрацию СО в выхлопных газах, уменьшая ее истинное значение.

» Система подачи воздуха не должна иметь утечек вакуума. Это означает необходимость проверки вакуумных шлангов на наличие трещин, порезов, ненадежных соединений, а прокладок впускного коллектора и фланца карбюратора на наличие утечек. Проще всего определить утечку на прокладке - для этого нанести немного жидкого масла вокруг соединения прокладки при работе двигателя на холостом ходу и понаблюдать, имеются пи какие-нибудь изменения в работе двигателя. Если двигатель работает заметно лучше [или хуже) при такой проверке, то, вероятно, есть утечка. Утечка (неплотность) прокладки может стать причиной всех типов необычных проблем в работе двигателя,

►► Воздушная заслонка должна быть полностью открыта,

№ Тяги и трос привода дроссельной заслонки должны быть правильно отрегулированы и работать без заеданий. Если трос заедает, попробуйте смазать его; проверьте, что часть троса от педали к карбюратору чистая и нет острых углов и изгибов и трос не зажимается другими деталями.

►► Система вентиляции картера должна работать правильно. Проверьте все вентиляционные трубки на чистоту и убедитесь, что все калиброванные отверстия во впускном коллекторе и в вентиляционной трубке чистые и не забиты. Начните с вентиляционного шланга, который обычно установлен на корпус воздушного фильтра и двигайтесь по нему.

Забитая система вентиляции является наиболее частой причиной неправильной регулировки карбюраторов.

►► Когда завершены все регулировки, на работающем двигателе отсоедините шланг вентиляции от воздушного фильтра и измерьте содержание СО. Если оно уменьшается более чем на 1 % - 1,5%, замените масло в двигателе. Если и после замены масла содержание СО продолжает уменьшаться, то, вероятно изношены или «залегли» поршневые кольца.

►► В некоторых случаях шланг вентиляции отсоединяется от воздушного фильтра и отверстие в воздушном фильтре закрывается при регулировке. После завершения регулировки подсоедините шланг. Если концентрация СО увеличивается более чем на 1 % - 1,5% при подсоединении шланга, замените масло в двигателе. Если и после этого уровень СО увеличивается, то, вероятно, изношены или «залегли» поршневые кольца.

►► Во всех случаях, если в уровне СО не наблюдается изменений при подсоединении или отсоединении шланга вентиляции, проверьте клапан системы вентиляции кор тера или калиброванное отверстие на заедание.

39

Регулировка оборотов холостого холл и состава смеси 		(концентрация СО)

Винты регулировки оборотов холостого хода

Винт количества смеси холостого хода.

Метод с использованием газоанализатора

Разгоните двигатель до 3000 об/мин на 30 секунд для очистки коллектора от паров топлива, а затем перейдите к режиму холостого хода.

» Для установки требуемых оборотов холостого хода воспользуйтесь винтами количества и качества смеси оборотов холостого хода.

►► Отрегулируйте винт количества смеси, пока не будет достигнуто максимальное значение оборотов двигателя на холостом ходу.

►► Проверьте содержание СО в выхлопных газах; если оно не соответствует требуемому (3%), установите нужное значение с помощью винта качества смеси. Вкручивание винта уменьшает содержание СО, выкручивание - увеличивает.

И> Повторяйте предыдущие две операции до тех пор, пока обе регулировки не будут правильными.

И> В течение установки очищайте коллектор каждые 30 секунд, разгоняя двигатель до 3000 об/мин на 30 секунд.

Разгоните двигатель до 2000 об/мин и измерьте концентрацию СО. Это значение должно быть меньше половины значения концентрации СО на холостом ходу.

Если уровень СО стабилен, но невозможно добиться равномерной работы на холостом ходу (даже когда отрегулирована более богатая смесь), то подозреваются механические повреждения, такие как уменьшенные клапанные зазоры (если они имеются), утечки вакуума во впускной системе,, проблемы с компрессией или пропуски зажигания. Уровень НС будет, вероятно, также выше нормального.

Метод без использования газоанализатора

Разгоните двигатель до 3000 об/мин на 30 секунд для очистки коллектора от паров топлива, а затем перейдите к режиму холостого хода.

►► Отрегулируйте винт качества смеси, пока не будет достигнуто максимальное значение оборотов холостого хода (800 об/мин).

►► С помощью винта количества доведите обороты двигателя до 950 об/мин.

№ Заворачивая винт качества, установите требуемые обороты холостого хода (750 - 800 об/мин). Производя регулировку, периодически очищайте коллектор, разгоняя двигатель до 3000 об/мин на 30 секунд.

Повышенные обороты холостого холл (ПОХХ), без снятия кар- 	бюратора

Описываемый метод может дать приемлемые результаты, если снять карбюратор нет возможности.

>► Прочтите предварительные условия регулировок, приведенные выше. В частности, очень важно, чтобы момент зажигания был правильным и чтобы обороты холостого хода и качества (состава) смеси были установлены правильно.

Пользуясь кнопкой, полностью закройте воздушную заслонку.

►► Заведите двигатель и откройте воздушную заслонку как можно больше.

»■ При необходимости произведите регулировку, поворачивая регулировочный винт количества смеси.

Уровень поплавка

►► Переверните верхний корпус так, чтобы поплавок был направлен вверх и игольчатый клапан был нажат.

Измерьте расстояние между верхним корпусом (с прокладкой) и верхней частью пластмассового поплавка. Правильный зазор поплавка должен составлять 0,75±0,25 мм.

При необходимости отрегулируйте, подгибая внутренний язычок (2) поплавка.

Верхние края поплавка не должны отличаться друг от друга по высоте больше, чем на 1 мм. При необходимости отрегулируйте, подгибая рычаги (3) поплавка. Для того, чтобы упростить и одновременно повысить качество регулировки уровня топлива а поплавковой камере, необходимо воспользоваться шаблоном установки, установив его перпендикулярно крышке карбюратора. Зазор между внутренней кромкой шаблона и поплавками должен составлять 1 мм.

ШШШж:

ттж^.ш

шш

шшшш SHI шш

О

;

is

1. Шаблон; 2. Внутренний язычок; 3. Рычаги поплавка.

Размеры контрольного шаблона

S02.

Я5...8

RS...S

н

Л

so

70. S ±0,2.

В 09.06.347 понч»

Регулировка воздушной заслонки

Следующие регулировки воздушной заслонки выполняют тогда, когда карбюратор не установлен на автомобиле.

►► Поверните кулачок управления (1), чтобы полностью закрыть воздушную заслонку.

Если полного закрытия не происходит, необходимо устранить причину заедания заслонки.

Надавите на тягу пускового устройства (2), передвинув его до упора. При этом воздушная заслонка должно приоткрыться на некоторую величину.

►> Пользуясь хвостовиком сверла, измерьте зазор между стенкой отверстия воздушной заслонки и воздушной заслонкой. Зазор должен составлять

3,0+0,2 мм.

►► Если зазор не соответствует требуемой величине, отрегулируйте его с помощью регулировочного винта пускового устройства (3), предварительно ослабив контргайку (4).

Регулировка дроссельных заслонок

Дроссельная заслонка первичной камеры

►► Поверните кулачок управления (1), чтобы полностью закрьпъ воздушную заслонку. В этом положении дроссельная заслонка первичной камеры должна приоткрыться на некоторую величину.

►► Пользуясь хвостовиком сверла, измерьте зазор между стенкой отверстия камеры и дроссельной заслонкой. Зазор должен составлять 1,1 - 1,2 мм.

►► Если зазор не соответствует требуемой величине, отрегулируйте его с помощью регулировочного зинта [5],

Дроссельная заслонка вторичной камеры

►> Для регулировочной работы двигателя необходимо, чтобы дроссельная заслонка вторичной камеры в закрытом состоянии имела небольшой зазор между заслонкой и стенкой отверстия камеры. Зазор должен составлять 0,1*0,05 мм по всему контуру заслонки.

►► Регулировка зазора осуществляется с помощью регулировочного винта (6).

Все руководства по ремонту карбюраторов рекомендуют при анализе работы карбюратора вначале рассмотреть влияние неисправной системы зажигания или механических неисправностей. Данное руководство в этом смысле от них не отличается и подтверждает данную рекомендацию. Так как работу карбюратора часто сложно понять, довольно часто пренебрегают другими факторами и проходят мимо них. Пока не будет установлено абсолютно точно, что причина в топливной системе - просачивание бензина из поплавковой камеры или черный дым из выхлопной трубы, всегда рассматривайте вначале другие причины.

Пропуски [провалы) в работе или потери мощности вероятнее всего вызваны отказом свечей зажигания, неисправностями высоковольтных проводов или неправильно установленным моментом зажигания, чем неисправностями карбюратора. Прежде всего карбюратор всего лишь реагирует на разницу давлений и изменения в амплитуде от двигателя.

Рекомендации по диагностике й1ШШйШй

Плохая работа на холостом ходу скорее сигнализирует о плохом состоянии двигателя, чем о нарушении регулировки карбюратора. Если начальная диагностика не обнаруживает неисправностей в двигателе или в системе зажигания, то только потом следует обратить свое внимание на карбюратор.

Анализ выхлопных газов поможет определить, какая система, не работает и переобогащена или переобеднена топливо-воздушная смесь. Только после этого можно разбирать карбюратор.

Имеется ряд причин отказаться от разборки карбюратора, но регулярное обслуживание, несомненно, необходимо, При эксплуатации автомобиля карбюратор работает в очень жестких условиях и развиваются неисправности, которые могут повлиять на запуск, экономию топлива и общую работу двигателя. Общее обслуживание карбюратора каждые 80000 км или при замене или серьезном ремонте двигателя вернет карбюратор в состояние, близкое к состоянию нового карбюратора.

При «старении» карбюратора смесь, вырабатываемая им, становится более обогащенной. Когда воздух и топливо проходят от нижнего корпуса к верхнему, то поврежденная прокладка верхнего корпуса может иметь вредное влияние. Устройства, управляемые вакуумом, перестанут работать и топливо может вытекать или даже попадать в возпушные каналы. Поврежденная диафрагма часто может влиять на другие системы. Неисправная диафрагма экономайзера приведет к тому, что система не будет работать и будет обогащать смесь постоянно.

Общие неишравнШШ

» За исключением очевидных неисправностей карбюратора, вначале нужно проверить механическое состояние двигателя и произвести все другие регулировки (момент зажигания, клапанные зазоры, зазоры в свечах зажигания и т.д.).

►► Тщательно обследуйте карбюратор визуально. При этом можно быстро определить такие неисправности, как поломанные или отсутствующие тяги или утечки топлива.

>► Осмотрите вакуумные шланги, болты на коллекторе, гайки крепления карбюратора или винты крепления верхнего корпуса - не ослаблены ли они, а также проверьте резиновые крепления.

►► Проверьте состояние воздушного фильтра, т.к. забитый фильтр приведет к переобогащению смеси.

» Проверьте и очистите топливный фильтр и при сомнениях в его качестве замените его.

Анализ выхлопных газов

►► Проверьте концентрацию СО и (если возможно] НС на холостом ходу. Если уровень СО выходит за пределы допустимых значений, попытайтесь отрегулировать его. Отметьте, повышена или понижена концентрация СО.

»■ Проверьте концентрацию СО и НС при 2000 об/ мин. При этих оборотах СО, вероятно, будет меньше значения на холостом ходу на величину до 50%.

►► Проверьте концентрации СО и НС при 3000 об/ мин. При этих оборотах концентрация СО будет; вероятно, немного меньше, чем ее значение при 2000 об/мин.

» Резко откройте дроссельную заслонку с 1000 об/ мин. Отметьте, если имеются перебои в работе двигателя и проверьте инжектор ускорительного насоса. Отметьте, становится ли уровень СО более низким (обогащения нет] или более высоким (правильная реакция).

W Проверьте возврат к режиму холостого хода, как описано далее в этом разделе.

►► Результаты этого анализа помогут определить, какие области или системы карбюратора следует проверить и в чем проблема - в богатой или бедной смеси.

Устройство открывания кулачка управления заслонками". Проверьте его работу. Все диафрагмы. Проверьте на наличие утечек бензина и при необходимости замените их.

Ось (вал) дроссельной заслонки и отверстия для оси. Проверьте наличие износа. Рычаги управления дроссельной заслонки вторичной камеры. Проверьте износ.

►► Дайте двигателю работать на холостом ходу и при нормальной рабочей температуре.

>► Установите обороты холостого хода и концентрацию СО до величин, определяемых техническими данными и запишите точные значения.

►► Если имеется измеритель СН (НС), измерьте концентрацию НС.

►► Понажимайте педаль акселератора и проверьте, чтобы уровень СО и обороты холостого хода быстро возвращались к стабильным значениям в пределах ±0,25% и ±10 об/мин от требуемых значений. Повторите это несколько раз. Если значения не попадают в допустимую область даже дважды или концентрация СО имеет тенденцию к изменению, то имеют место неисправности, изложенные ниже. Если имеется измеритель НС, то значение, к которому должен произойти возврат, должно быть е пределах ±20 ррм от значения, измеренного ранее.

» Значения, выходящие за указанные пределы, могут указывать на следующее:

-		тяги или трос дроссельной заслонки плохо отрегулированы или заедают;

-		уменьшены клапанные зазоры или утечки вакуума;

-		ось дроссельной заслонки изношена или заедает, или в корпусе карбюратора отверстия для оси изношены;

-		избыточный прорыв картерных газов в двигателе (изношены поршневые кольца);

-		требуется обслуживание карбюратора.

Неисправности холостого холл

Из-за того, что система холостого хода часто питается топливом от главной дозирующей системы, то возможно такое, что главный топливный жиклер будет влиять на стабильность холостого хода. Остановки двигателя или периодически возникающие неисправности также могут быть результатом известковых отложений (или, возможно, «гуляющей» грязи), которые вызывают частичное сужение внутренних каналов, которые проходят между жиклерами. Известковые отложения образуются из-за реакций между водой и материалом корпуса карбюратора. Вода появляется благодаря конденсации водяных паров в топливном баке. Ее можно уменьшить, поддерживая высокий уровень топлива в баке или пользуясь специальной смазкой, которая позволяет воде более легко проходить через каналы карбюратора, не вступая ни в какие реакции.

№ Одной из наиболее частых проблем, влияющих на работу карбюратора, является забивание топливного жиклера холостого хода. Это происходит, когда маленький кусочек грязи блокирует отверстие жиклера, что приводит к остановке двигателя или неустойчивой работе на холостом ходу. Концентрация

СО будет также очень низкой.

►► Другой проблемой является забивание топливного канала холостого хода или износ седла винта качества смеси. Может случиться так, что кусочек грязи попадет в канал холостого хода. В некоторых случаях он может заблокировать выходное отверстие системы холостого хода, что приведет к немедленной остановке двигателя. Забитые каналы теоретически можно очистить, высверлив свинцовые заглушки и очистить каналы сжатым воздухом или мощным растворителем. После этого можно забить на место новую свинцовую заглушку. На практике это является очень сложной операцией, которую лучше выполнить в мастерской.

►► Довольно редко бывает, что дроссельная заслонка вторичной камеры будет слегка открытой на холостом ходу. Это бывает причиной переобогащения смеси холостого хода, т.к. выход топлива происходит через отверстия или паз переходной системы вторичной камеры. Такое может происходить из-за кольца нагара, которое удерживает открытой дроссельную заслонку или из-за разрегулировки стопорного винта дроссельной заслонки вторичной камеры. Винт следует отрегулировать так, чтобы заслонка была чуть-чуть приоткрыта (0,1 - 0,15 мм) для предотвращения ее заедания в отверстии для дроссельной заслонки; проверьте также на износ ось дроссельной заслонки и ее отверстия в корпусе карбюратора.

Клапан отсечки топлива на 	холостом холу

►► Включите и выключите зажигание; от клапана должен быть слышен щелчок при повороте ключа.

►► Подсоедините вольтметр между контактом питания на клапане и заземлением. Если вольтметр не показывает напряжение АБ, проверьте цепь подачи напряжения (при включенном зажигании).

►► Выкрутите соленоидный клапан из корпуса карбюратора и проверьте работу плунжера следующим образом.

►► Отсоедините жгут проводов от клапана, а затем временно подсоедините дополнительный провод от положительного полюса АБ к контакту питания соленоидного клапана.

>► Временно подсоедините дополнительным провод 'от отрицательного полюса (вывода) АБ к корпусу соленоида (или к проводу заземления, если он установлен). Приложите и уберите напряжение несколько раз и убедитесь, что конец плунжера втягивается и выступает отчетливо. Замените клапан если он работает плохо, а очистка не дает нужных результатов.

диагностжа не

Неисправный ускорительный насос является частой причиной перебоев в работе, в частности, на холостом ходу. Для проверки насоса понажимайте на педаль «газа». Из инжектора насоса должна брызгать сильная струя топлива. Если это не так, выполните следующие проверки.

твй ускорительного насоса и дроссельных заслонок

Ускорительный насос

Проверьте поршень или диафрагму ускорительного насоса на повреждения или «усталость». Проверьте отверстие распылителей на чистоту; проверьте также что шарик и пружина ускорительного насоса расположены правильно и не утеряны.

Ароссельные заслонки

» Проверьте последовательную и плавную работу дрос- » Проверьте, не забит ли жиклер переходной

сельных заслонок при их открывании.	системы.

►► Проверьте, что обе дроссельные заслонки открыва- н Проверьте требуемые величины регулировки дроссельных заслонок.

ются полностью.

щнр&до' шшн0(|| в работе двигателя

» Тщательно проверьте систему зажигания и свечи зажигания.

» Проверьте момент зажигания на холостом ходу и убедитесь, что опережение зажигания работает правильно.

» Проверьте работу ускорительного насоса.

» Проверьте наличие утечек вакуума.

» Отрегулируйте карбюратор в сторону обогащения в допустимом интервале значений.

►► Проверьте анализ выхлопных газов, обратив особое внимание на уровень СО в интервале 2000 - 3000 об/мин.

» Если по результатам анализа установлено, что смесь переобогащена или переобеднена, проведите обслуживание карбюратора и проверьте, не забиты ли жиклеры.

►► Если после обслуживания топливо-воздушная смесь остается слишком бедной, попробуйте установить топливный жиклер холостого хода или главный топливный жиклер первичной камеры чуть большего размера.

-^ш—ШШВ :

Большинство карбюраторов калиброваны в спюрону обеднения для уменьшения токсичности выхлопных газов и экономии топлива. Переобедненная смесь может привести к перебоям и потерям плавности в работе (особенно на старых двигателях, для которых предпочтительнее немного обедненная смесь). Установка топливного жиклера и главного топливного жиклера первичной камеры чуть большего размера часто помогает преодолеть эту проблему, но решение о подходящем размере жиклеров придется принимать, пользуясь

методом «проб и ошибок*.

Проблемы с едаском; холодного двигателя и прогревом

№ Дайте двигателю остыть, затем снимите воздушный фильтр и поместите его в стороне вместе с подсое-. диненными вакуумными шлангами (или снятыми и заглушёнными).

►► Если управление воздушной заслонкой полуавтоматическое (модели с системой снижения токсичности отработанных газов), то запустите эту систему и установите пластину воздушной заслонки, медленно нажав педаль акселератора до пола один или два раза. |сли воздушная заслонка ручная, то полностью вытяните ручку управления.

►► Модели с системой снижения токсичности отработавших газов:

♦ Воздушная заслонка должна блокировать поступление воздуха в карбюратор. Если это не так, проверьте, что биметаллическая пружина подсоединена к мЪханизму воздушной заслонки. Биметаллическая пружина может быть отрегулирована так, чтобы заслонка блокировала подачу воздуха. Однако, если метки больше не совпадают, то биметаллическая пружина может быть неисправна. В этом случае воздушная заслонка может оставаться частично закрытой до тех пор, пока двигатель не достигнет нормальной рабочей температуры. В этом случае придется заменить биметаллическую пружину в сборе.

♦ Заведите двигатель и проверьте, что ПОХХ (повышенные обороты холостого хода) находятся в нужных пределах.

►► Проверьте, что система открывания воздушной заслонки работает удовлетворительно и отрегулирована правильно.

►► Когда двигатель прогревается, то воздушная заслонка должна постепенно открываться и ПОХХ должны уменьшаться, Может быть необходимо поработать дроссельной заслонкой для имитации условия дви

жения и освобождения кулачка ПОХХ.

►► При нормальной температуре пластина воздушной заслонки должна быть открыта полностью.

►► Если работа воздушной заслонки неудовлетворительна, то проверьте, не заели, не изношены и не повреждены ли тяги. Если двигатель глохнет сразу же после запуска или работает неравномерно, попробуйте изменить угол воздушной заслонки пальцами.

Если двигатель теперь работает лучше, проверьте регулировку устройства открывания воздушной заслонки. Если регулировка находится в нужных пределах, попробуйте изменить регулировку для увеличения или уменьшения открывания. Некоторые двигатели, особенно старые, работают лучше на более бедной или (что более чаще) на более богатой топливо-воздушной смеси.

Обледенение имеет место в холодное время года и при высокой влажности из-за испарения топлива в диффузоре. Это приводит к эффекту охлаждения, который снижает температуру в области дроссельной заслонки ниже точки замерзания. Окружающая температура не всегда должна быть низкой для появления данного эффекта. Холодное топливо и влажность могут создать опасность обледенения при наличии соответствующих условий даже при окружающей температуре, которая выше температуры замерзания на 10°С.

Когда имеет место этот эффект, то капельки влаги, имеющиеся в воздухе и проходящие через диффузор карбюратора, замерзают и начинают формировать ледяное покрытие в области дроссельной заслонки.

Проблемы, которые являются результатом обледенения, обычно подразделяются на две группы.

Образование слоя льда происходит в области дроссельной заслонки, уменьшая размер диффузора. Это создает преграду воздушному,потоку и влияет на соотношение «воздух-топливо» (AFR). Переобогащение, вызванное слишком большим количеством топлива и слишком малым количеством воздуха, будет иметь место в этом случае, приводя к потерям мощности. Из выхлопной трубы будет выходить избыточный черный дым и двигатель может даже заглохнуть.

Вторая группа проблем имеет место, когда лед забивает топливные каналы системы холостого хода и переходной системы. Это приведет к частым остановкам двигателя в процессе прогрева. На мощность это практически влиять не будет.

Иногда можно проехать до 30 и более километров перед тем, как проблема проявит себя. Если условия подходящие, то неисправность может проявиться даже после 80 - 100 км. В таких случаях проблема будет

очень досаждать и с трудом поддается диагностике.

Временным решением может быть следующее; остановить автомобиль и подождать несколько минут, чтобы ледяные отложения расплавились от тепла двигателя. Часто после расплавления льда и повторного запуска двигателя обледенение не возобновляется.

Когда появляется проблема обледенения, проверьте систему горячего воздуха (терморегулятор) и блок-подогреватель корпуса дроссельной заслонки на правильную работу. Также можно попытаться использовать другой сорт топлива. Современные бензины являются более текучими, чем используемые ранее, что приводит к более высокому проценту испарения у выходных отверстий (главного распылителя, холостого хода и переходной системы), ухудшает условия обледенения.

Неисправности системы охлаждения (только модели с системой снижения токсичности

отработавших газов)

Когда двигатель теплый, потрогайте шланги, ведущие к полуавтоматической воздушной заслонке (если они есть). Оба шланга должны иметь одинаковую температуру. Если один из шлангов более холодный, то это указывает на неисправность в системе охлаждения, что приведет к плохой работе воздушной заслонки или вообще к ее отказу.

Любая неисправность в системе охлаждения будет влиять на температуру двигателя и, соответственно, на карбюрацию.

^■«iiwi^^Tiiii wiimil пин—шиш i il' нви^нийiH'Hiii miii 'il	-	' «шщшив

Затрудненный запуск гор *:" \щ я -:

Затрудненный запуск горячего двигателя может быть вызван неисправностями системы зажигания или топливной системы. Даже если карбюратор правильно настроен, а в топливной системе и в системе зажигания нет неисправностей, запуск в горячем состоянии может быть затруднен.

Эта проблема может быть обусловлена, в частности, уменьшением уровня свинца в бензине, Добавки, такие, как изобутан, который используется в качестве замены свинца, являются более текучими и их труднее воспламенить, когда двигатель горячий.

Внутренняя вентиляция поплавковой камеры может вызвать проблему при работе на холостом ходу и на низких оборотах в жаркую погоду. Пары бензина из камеры могут выходить через вентиляционное отверстие в диффузор, обогащая топливо-воздушную смесь. Двигатель с внутренней вентиляцией может не заводиться до 5 секунд в горячем состоянии, что считается нормальным.

При остановке двигателя охлаждающий эффект циркулирующей в системе охлаждающей жидкости прекращается, так же как и охлаждающий эффект топлива, протекающего через карбюратор. В течение нескольких минут моторный отсек становится подобен печи, а поплавковая камера карбюратора и топливопроводы подвергаются воздействию тепла. Топливо в поплавковой камере будет расширяться или даже закипать и его уровень поднимется, вызывая переливание. Иногда топливо будет капать из распылителя ускорительного насоса, что вызовет сифонный эффект, т.е. топливо из поплавковой камеры будет попадать во впускной коллектор.

Топливо в топливопроводах между топливным насосом и карбюратором будет расширяться. Из-за того, что нагретое топливо не может вернуться в топливный насос через закрытый односторонний выпускной клапан, давление будет продолжать возрастать до тех пор,

пока оно (в крайнем случае) не откроет игольчатый клапан карбюратора и двигатель будет переполняться. Обеспечение возврата топлива предотвращает рост давления, и топливо рециркулирует, оставаясь относительно холодным.

После остановки двигателя температура под капотом возрастет за небольшое время. Это на некоторых двигателях вызывает перегрев топлива и превращение его в пар. После запуска двигателя он может неустойчиво работать короткое время, а затем возобновится его нормальная работа после того, как поступит свежее холодное топливо из бака.

Средства устранения проблем с запуском горячего двигателя иногда могут быть довольно «хитрыми». ►► Проверьте, что система зажигания исправна (перегретый датчик электронного зажигания является обычной причиной затруднений запуска горячего двигателя].

>► Убедитесь, что состав (качество) смеси холостого хода установлен правильно.

Модели с системами снижения токсичности отработавших газов

» Проверьте, чтобы автоматическая воздушная заслонка не оставалась включенной на горячем двигателе.

►► Проверьте обслуживание карбюратора, заменив прокладки, диафрагмы и игольчатый клапан.

►► Иногда помогает снижение уровня поплавка.

►► Проверьте и обслужите систему охлаждения.

►► Попробуйте поставить топливопроводы подальше от источников тепла и/или защитите их теплоизолирующим материалом.

►► Если автомобиль не оснащен системой возврата топлива, рекомендуется установить эту систему. Система возврата топлива уменьшает давление на игольчатом клапане и предотвращает переливание из-за перегрева топливопроводов.

►► Установите теплозащитный щиток на карбюратор или установите (по возможности) более толстый изолирующий блок.

адамм диагностика

Для проверки деталей, управляемых вакуумом, необходимы вакуумный насос и измеритель вакуума. Насос можно использовать для подачи вакуума к детали и проверки качества ее работы. Для некоторых проверок требуется поддерживать вакуум в течение некоторого времени (обычно не менее 10 секунд).

Если вакуумного насоса нет, то иногда можно попытаться втянуть воздух ртом для срабатывания устройства, управляемого вакуумом. С другой стороны, проверьте устройство, управляемое вакуумом, подсоединив его непосредственно к вакуумному соединению на впускном коллекторе.

Измеритель вакуума можно использовать для проверки того, что имеется источник вакуума и он не забит.

>► Смесь холостого хода переобеднена.

W Поврежден винт качества смеси - конец обломился в корпусе. Неисправен клапан отсечки топлива на холостом ходу - заел в закрытом положении.

►► Изношен корпус карбюратора или ось дроссельной заслонки, что вызывает заедание дроссельной заслонки.

►► Заедание дроссельной заслонки из-за износа оси дроссельной заслонки.

►► Утечка вакуума через поврежденное основание карбюратора, прокладку коллектора или шланги.

►► Ослабление или утеря заглушек топливных и воздушных каналов.

Н Повреждение гнезда жиклера холостого хода. Заблокирован топливный жиклер холостого хода или канал системы холостого хода.

№ Неисправен или плохо отрегулирован привод дроссельной заслонки.

►► Неисправна прокладка верхнего корпуса.

Слишком богатая смесь

» Воздушная заслонка заела в закрытом положении.

►► Кольцо нагара вокруг пластины дроссельной заслонки.

ШВЯОТШМИШ! .UMiMUIMVll II ^СТаате^гатеаЩЩШШШ.Ц!,!!!!!!!!!,!!! I mill imillllllllllHWIKIillll

: @бщи|1||щри0сти карбюратора Неустойчивая работа на холо- стом ходу и/иаи остановка Слишком бедная смесь

►► Заблокирован (забит) воздушный жиклер.

►► Неправильно установлена пластина дроссельной заслонки вторичной камеры.

» Ослаблен топливный жиклер холостого хода или соленоид холостого хода.

Забита система принудительной вентиляции картера (PCV).

» Ослаблен игольчатый клапан.

» Величина открытия пластины дроссельной заслонки вторичной камеры не соответствует требуемой величине.

►► Разгерметизация поплавка.

►► Повреждена прокладка верхнего корпуса.

Обороты холостого хода саиш- 	ком велики

М- Изношены ось дроссельной заслонки или отверстия для осей в корпусе карбюратора (при сбрасывании оборотов к холостому ходу, обороты не всегда возвращаются к тому же самому значению).

►► Воздушная заслонка заела в закрытом (рабочем) положении. Винт качества системы холостого хода отрегулирован неправильно.

►► Регулировочный винт воздушной заслонки для повышенных оборотов холостого хода (ПОХХ) в неправильном положении.

►► Заедание или неправильная регулировка рычагов или троса привода дроссельной заслонки.

►► Дроссельная заслонка вторичной камеры открыта на недопустимую величину.

►► Плохая работа устройства открывания кулачка управления заслонками.

Затрудненный запуск холодного 	двигателя

►► Неисправность системы зажигания или механические

неисправности. ►► Неисправность воздушной заслонки. ►► Утечка топлива. ►► Неисправность топливного насоса. ►► Заедание игольчатого клапана.

Затрудненный запуск горячего 	двига теля

>► Утечка в игольчатом клапане или разгерметизация

поплавка. >► Изношена ось поплавка.

Забита вентиляция поплавковой камеры. Неправильный уровень топлива в поплавковой камере.

►► Переливание карбюратора из-за указанных выше причин.

►► Переобедненная или переобагащенная смесь холостого хода. Одна из неисправностей, указанных в предыдущем параграфе.

Плохая работа воздушной

заслонки

►► Переобогащенная или переобедненная смесь холостого хода.

>► Неправильно отрегулирована или неисправна система открывания воздушной заслонки (пусковое устройство! ■

Модели с системами снижения токсичности отработавших газов

>► Неправильно отрегулирован или неисправен узел биметаллической пластины (попытайтесь отрегулировать в сторону обеднения или обогащения). Заедание тяг, приводящее к тому, что полуавтоматическая воздушная заслонка перестанет устанавливаться правильно. ►► Отсутствуют заглушки на корпусе карбюратора. ►► Неправильно работает система подогрева поступающего воздуха.

Не работает воздушная заслонка

Воздушная заслонка заела в открытом положении. >► Поломана тяга воздушной заслонки.

Модели с системами снижения токсичности отработавших газов

►► Неправильно отрегулирована или неисправна биметаллическая пружина (попытайтесь отрегулировать в сторону обогащения). Отсоединилась биметаллическая пружина.

Высокий расход топлива

►► Одна из причин, указанных в параграфе «Затруднен запуск горячего двигателя». ►► Неправильно отрегулирован двигатель. ►► Внешние утечки топлива. ►► Внутренние утечки топлива.

►► Высокие обороты холостого хода.

►► Проверьте расход топлива.

►► Проверьте условия работы и стиль вождения.

Периодически появляющиеся 	ней спра вности

►► Посторонние частицы в каналах системы холостого хода.

►► Посторонние частицы в топливных каналах или поплавковой камере, попадающие в жиклеры.

Обратные вспышки или хлопки (через впускное отверстие карбюратора)

►►	Утечка вакуума во впускном коллекторе.

►►	Обгорание впускного клапана.

►>	Неправильный момент зажигания.

►>	Заел игольчатый клапан или забит топливный канал.

►>	Обедненная рабочая смесь.

Перебои в работе или потери 	мощности

►► Переобедненная или переобогащенная смесь холостого хода.

►> Неисправен клапан отсечки топлива на холостом ходу.

►> Забит полностью или частично жиклер или внутренний топливный канал, >► Ослаблены воздушные или топливные жиклеры. ►► Забит воздушный фильтр.

►► Неисправен топливный насос или забит топливный фильтр.

►► Забита трубка эконостата.

Помеха (забивание) в канале возврата топлива слишком большая (недостаточное количество топлива попадает в карбюратор). ►> Заблокирован жиклер переходной системы вторичной камеры (может вызвать перебои в переходном процессе, когда открывается дроссельная заслонка вторичной камеры]. ►> Заедание дроссельных заслонок первичной или вторичной камеры. Если двигатель будет работать только на вторичной камере карбюратора (т.е. только при полностью открытой дроссельной заслонке), то, вероятно, забит главный топливный жиклер первичной камеры.

►► Неисправен ускорительный насос - проверьте следующее:

-		поврежденные, жесткие или пористые диафрагмы;

-		забиты каналы или распылители насоса;

-		отсутствие шарика в корпусе распылителя;

-		неисправен впускной (выпускной) клапан. ►► Очень обедненная смесь при движении:

- если смесь холостого хода правильная и нет очевидных неисправностей в карбюраторе, то общая смесь может быть слишком бедной. Проверьте концентрацию СО при 3000 об/мин - она не должна быть меньше чем на 50% по сравнению с концентрацией на холостом ходу, проверка свечей зажигания после движения с высокой скоростью также поможет при диагностике.

>► Дроссельная заслонка первичной камеры не может открыться полностью:

полностью нажмите педаль акселератора и проверьте ширину открывания дроссельной заслонки.

Следующие специальные приспособления могут облегчить работу с карбюратором. Эти приспособления не являются абсолютно необходимыми и большинство работ можно попытаться провести без них: вакуумный насос; измеритель вакуума; термометр;

калибры для жиклеров;

газоанализатор с возможностью измерения СО (и по возможности НС);

набор сверл с разными диаметрами; линейка и угольник; набор плоских щупов;

мщшшщ для обслуживания карбюратора

ванночка (емкость) для очистки карбюратора; чистящее средство для карбюраторов; аэрозоль для очистки карбюраторов; мультиметр (тестер) для проверки блока электронного управления (БЭУ); контрольная (проверочная) пампа.

49

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРБЮРАТОРА			3

Расположение идентификационных номеров карбюратора 	3

Тарировочные данные карбюраторов 			^

Применение карбюраторов в зависимости от модели автомобиля 	->

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАРБЮРАТОРАХ	6

Элементы топливной системы с карбюратором «Солекс» (ДААЗ-2108)	6

Принцип прохождения потока топлива через диффузор 	7

Функции карвюратора 	•			-	*

Распыление топлива			^

0

Простейший карбюратор					*

Q

Элементы простейшего карбюратора 	°

Вакуум 			®

УСТРОЙСТВО/ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КАРБЮРАТОРА	10

Общее устройство карбюратора

Элементы карбюратора (вид со стороны идентификационной таблички) 	1 О

Элементы карбюратора (вид со стороны привода) 	^ 1

Элементы карбюратора (вид сверху)	^ ^

Элементы карбюратора (вид снизу)

19

Поплавковая камера

1 9

Элементы поплавковой камеры

Элементы игольчатого клапана			^

Система холостого хода и переходная система

1		я

Холостой ход и низкие обороты

Главная дозирующая система, система холостого хода и переходная система вторичной камеры	 13

Вентиляция поплавковой камеры 		 ^

1 1

Возврат топлива

Элементы, входящие в систему холостого хода	 ' 4

Клапан отсечки топлива на холостом ходу/экономайзер принудительного холостого хода	15

Схема системы экономайзера принудительного холостого хода	 15

Режимы работы клапана отсечки топлива на холостом ходу

Замедление (торможение двигателем)		 w

Различные этапы работы переходной системы 	 ^

Переходная система			 ^

Ускорительный насос									*

Элементы ускорительного насоса	1

Главная дозирующая система	^

Экономайзер и эконостат									*

Экономайзер	 ^

Режимы работы экономайзера 	' ^

Клапан экономайзера (обогащение при частичной нагрузке) 	 19

Эконостат (обогащение на высоких скоростях)	i

Пусковое устройство			*	*

Элементы пускового устройства

Элементы эконостата 	^

Работа воздушной заслонки	20

Воздушный фильтр			-			20

Управление дроссельными заслонками	20

Элементы привода дроссельных заслонок 	20

Устройство открывания воздушной заслонки	20

ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ			22

Анализ выхлопных газов

Реальный двигатель	22

стехиометрическое отношение	22

Влияние соотношения «воздух-топливо» 	23

Окись углерода (СО)	23

Углеводороды (НС)	23

Двуокись углерода (С02)	23

Кислород (О2)	23

Окислы азота (NOXj	23

Каталитический конвертер (катализатор)	.			-	*	^

Заглушки					*	^

Датчик кислорода	24

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА КАРБЮРАТОРЕ 	25

Элементы карбюратора 	25

Снятие и установки карбюратора			-					26

Снятие					 	26

Установка	26

Обслуживание карбюратора 		.					27

Общие замечания	27

Предварительные проверки	27

Полное обслуживание карбюратора 	28

Разборка и проверка карбюратора	-	28

Сборка карбюратора	"

Сервисные регулировки карбюратора	-			38

Предварительные условия регулировок	38

Регулировка оборотов холостого хода и состава смеси (концентрация СО)	39

Метод с использованием газоанализатора 	40

Метод без использования газоанализатора	40

Повышенные обороты холостого хода (ПОХХ), без снятия карбюратора	40

Уровень поплавка	40

Регулировка воздушной заслонки	41

Регулировка дроссельных заслонок	42

Дроссельная заслонка первичной камеры

Дроссельная заслонка вторичной камеры 	42

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ КАРБЮРАТОРА	43

Рекомендации по диагностике неисправностей										 43

Общие неисправности						 43

Анализ выхлопных газов			43

Быстрая проверка работы карбюратора									44

Диагностика неисправностей в режиме холостого хода	44

Неисправности холостого хода	44

5/

Содержание	''::: \ РЩррШШрЩ^Ш^: '

Клапан отсечки топлива на холостом ходу	44

Диагностика неисправностей ускорительного насоса и дроссельных заслонок	-	-	45

Ускорительный насос	45

Дроссельные заслонки	45

Перебои/потеря плавности в работе двигателя	 	45

Проблемы с запуском холодного двигателя и прогревом			45

Обледенение карбюратора			46

Затрудненный запуск горячего двигателя	46

Неисправности системы охлаждения (только модели с системой снижения токсичности отработавших газов) 46

Вакуумная диагностика	.	.	47

Общие неисправности карбюратора 			47

Неустойчивая работа на холостом ходу и/или остановка 	47

Слишком бедная смесь 	47

Слишком богатая смесь 	47

Обороты холостого хода слишком велики			*	47

Затрудненный запуск холодного двигателя	г	48

Затрудненный запуск горячего двигателя	48

Плохая работа воздушной заслонки	48

Не работает воздушная заслонка	48

Высокий расход топлива 	:	*	48

Периодически появляющиеся неисправности	...48

Обратные вспышки или хлопки (через впускное отверстие карбюратораj	48

Перебои в работе или потери мощности	48

Приспособления для обслуживания карбюратора 	 	49

Издательство " Сверчок Ъ", 346880, Батайск, Ростовской обл ул . Ушинского, 14 Подписано в печать с готовых диапозитивов издательства "Сверчок Ъ" 01.09.2005. Формат 60х84\8 . Бумага газетная. Печать офсетная. Гарнитура Тайме. Усл. печ. листов 6,05. Усл. изд. листов 5,59. Тираж 3000 экз.' Заказ №

Заказ №229

Отпечатано в типографии ООО «Донской издательский дом» г. Ростов-на-Дону, ул. Ереванская, 36, тел. (863) 251-23-83, 251-68-04

52

твшшШт тштатшш^тш^

1ИМИШИИШКИИ

W-яМ

1

и

т

| щ | 1 | и в |
| --- | --- | --- |

9785988420286

к1гшч

т|ш¥|и i