sai издательство w

..■.I'llliMll'BIMIIinillll.in

expert22 для http://rutracker

Третии Рим

9785889241126

iSBN 5-88924-112-5 9'785889"241126'>

■р издательство w

Третии Рим

SggHHHMHHHHHHHBM

ЕЙСТВИЮ

экспресс-ремонт ВАЗ-2109

МОСКВА «ТРЕТИЙ РИМ» 2000

Компьютерная верстка: А. Таланов Компьютерная обработка иллюстраций: Ю. Жегалин Дизайн издания: Р. Головко Литературный редактор: Л. Ананьева Корректоры: Г. Шишнина, А. Швыдкин

Благодарим А. Солнцева за помощь, оказанную при подготовке издания

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ: (095)937-2822,937-2823, 288-2227, 288-9593, 273-2095, 273-1594, 273-1486, пейджер (095) 232-0000, абонент «РИМ»

9 Самойлов А. А. Экспресс-ремонт ВАЗ-2109. - М.: Издательский Дом Третий Рим, 2000. -120 е., табл., ил.

Заказ по почте направляйте по адресу: 111024, г. Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 3, «Издательский Дом Третий Рим» (отдел продаж)

По вопросам размещения рекламы обращаться в рекламный отдел «Издательского Дома Третий Рим», тел.: (095) 273-2001,273-1630

«Издательский Дом Третий Рим» с благодарностью примет и рассмотрит предложения по выпуску новых книг и улучшению содержания и качества уже вышедших из печати, по совершенствованию работы издательства и его региональных представителей. Предложения и рекламации предлагаем направлять по адресу: 111024, г. Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 3, «Издательский Дом Третий Рим» Тел: (095) 273-3611,273-2095,273-0649. Пейджер (095) 232-0000, абонент «РИМ» http://www.tretiy.com. E-mail: tretiy@aha.ru

Права на данное издание принадлежат «Издательскому Дому Третий Рим»

Внимание! Все рисунки подготовлены «Издательским Домом Третий Рим» и являются собственностью издательства. За незаконное воспроизведение, распространение или иное использование рисунков и схем настоящего издания в цветном, черно-белом и в любом другом виде, а равно присвоение авторства наступает ответственность, предусмотренная статьями 48 и 49 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», статьей 150 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях и статьей 146 Уголовного кодекса Российской Федерации

Приглашаем к сотрудничеству авторов и художников

Несмотря на то, что приняты все меры для предоставления точных данных в издании, авторы, издатели и поставщики издания не несут ответственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызванные использованием ошибочной или неправильно преподнесенной информации, упущениями или ошибками, которые могли случиться при подготовке издания

ISBN 5-88924-112-5 ИД № 01071 от 25.02.2000 г.

Подписано в печать 18.08.2000. Формат 60x90/8. Бумага газетная. Печать офсетная.Печатных листов 15. Тираж 10000 экз. Заказ № 1232. Текст отпечатан с оригинал-макета, предоставленного «Издательским Домом Третий Рим», в Чебоксарской топографии № 1. 428019, г.Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.

©«Издательский Дом Третий Рим», 2000.

от редакции

«Издательским Домом Третий Рим» подготовлена уникальная серия книг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей под общим названием «Руководство к действию». Кроме книги «Экспресс-ремонт ВАЗ-2109» в серию входят еще три издания.

Книга «Эксплуатация и техническое обслуживание ВАЗ-2109» содержит общие сведения по эксплуатации, замене эксплуатационных жидкостей и техническому обслуживанию автомобиля с описанием необходимых расходных материалов, запасных частей и инструмента, а также полный перечень работ по ТО с указанием межсервисных пробегов. Более 450 фотографий и рисунков дополнены максимально подробными пошаговыми инструкциями и полезными советами.

Издание предназначено для самого широкого круга читателей, в первую очередь для начинающих автолюбителей.

Книга «Средний ремонт ВАЗ-2109» адресована автолюбителям, самостоятельно ремонтирующим автомобиль. Книга содержит максимально подробное описание пошагового процесса ремонта автомобиля ВАЗ-2109, за исключением капитального ремонта двигателя и трансмиссии. Издание, проиллюстрированное более чем 1000 фотографий и рисунков, подготовлено с учетом специфики гаражного ремонта: все операции выполняются с помощью доступных инструмента и приспособлений.

В книге даны инструкции по снятию, установке и ремонту навесного оборудования и систем двигателя, ремонту ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования.

Книга «Крупный ремонт ВАЗ-2109» содержит описание пошагового процесса наиболее трудоемких операций по капитальному ремонту узлов и агрегатов автомобиля ВАЗ-2109. Издание рассчитано на подготовленных автолюбителей, самостоятельно ремонтирующих автомобиль в гаражных условиях с помощью доступных инструмента и приспособлений.

В книге даны инструкции по ремонту двигателя, сцепления, коробки передач, привода колес, снятию и установке панели приборов и ремонту ото- пителя. Издание проиллюстрировано более чем 900 фотографиями и рисунками.

Общие сведения об автомобиле	6

Применяемые топливно-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости .. 9

Общий вид автомобиля	10

Подкапотное пространство

автомобиля с карбюратором		 12

Подкапотное пространство

автомобиля с системой впрыска	13

Вид автомобиля снизу	14

«Низкая» панель приборов	16

«Высокая» панель приборов	18

ГЛАВА II. ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ В АВТОМОБИЛЕ 120

При повседневной эксплуатации	20

Отправляясь в дальний путь	20

ГЛАВА III. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ

I

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ	Щ

Неисправности в системе пуска	25

Проверка системы зажигания	25

Проверка системы питания карбюраторного двигателя	29

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА |g

ПРОПАЛ ХОЛОСТОЙ ХОД	 В

ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ	Щ

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания	46

АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ Щ

Рывок в момент начала движения	47

Рывки при разгоне	50

Рывки при установившемся движении	53

АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ ffl

Регулировка привода сцепления	56

ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ^

УПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА	Щ

содержание

Проверка системы смазки	59

Уважаемый читатель! Порой так случается, что замечательный автомобиль, с которым вы уже сроднились и который почти стал членом семьи, вдруг «заболевает» в самый неподходящий момент. Что делать? Доставать кошелек и буксирный трос, ехать на автосервис (глубокой ночью) или попробовать самому? А если вы — очаровательная дама и на ногтях у вас маникюр за 100 у.е.? Возможно, устранение неисправности займет минут 15, а на придорожном «сервисе» пьяный мастер объявит за работу по принципу «а сколько у вас есть денег?».

ГЛАВА I. УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

expert22 для http://rutracker.org

Мы попробуем вам помочь. Трудно предусмотреть все возможные неисправности вашего автомобиля: порой поиск неисправности — серьезная проблема даже для квалифицированного мастера очень хорошего автосервиса. Но научиться устранять самые простые и наиболее часто встречающиеся неисправности автомобиля мы поможем. И попытаемся объяснить, как можно приблизительно диагностировать неисправность, чтобы оценить степень ее опасности для вашей жизни и «здоровья» «железного друга», а также приблизительный объем и стоимость ремонта. Мы попробуем научить грамотно обслуживать автомобиль, ибо, как известно, ухоженные машины ломаются реже. Мы будем с вами и в дальней дороге, и зимой.

Предлагаемое вниманию уважаемых читателей издание — первое из четырех книг серии по техническому обслуживанию и ремонту вашего автомобиля. Проиллюстрировав его качественными фотографиями, мы расскажем обо всех этапах ремонта автомобиля, начиная с экспресс-ремонта в дороге и закачивая капитальным ремонтом в гараже или домашней мастерской. Эти книги помогут и в случае, если вы обращаетесь на автосервис — для понимания того, что делает ваш мастер, для чего и правильно ли он это делает. Вы будете чувствовать себя увереннее, и ваш «железный» отблагодарит верной и безупречной службой на долгие годы.

Книга «Экспресс-ремонт ВАЗ-2109» содержит практические советы по уходу за автомобилем и его обслуживанию, а также значительное количество справочного материала. Подробно рассмотрены основные неисправности автомобиля, методы их выявления и устранения.

Издание рассчитано главным образом на начинающих автолюбителей — владельцев ВАЗ-2109, но будет полезно и водителям со стажем.

СЧАСТЛИВОЙ ДОРОГИ!

содержание

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ	Щ

Проверка системы охлаждения	62

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ НЕ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ	СМ

Проверка электрооборудования	67

НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВЗ

ПОЯВИЛИСЬ ПОСТОРОННИЕ СТУКИ И

Стуки в двигателе		76

Стуки в подвеске и трансмиссии	77

Вибрация и удары на рулевом колесе	80

ПРОБЛЕМЫ С ТОРМОЗАМИ	Ей

Прокачка тормозной системы	82

Проверка тормознойхистемы.	84

ПРОКОЛ КОЛЕСА	Щ

Замена колеса	86

ГЛАВА IV. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

и

Осмотр и проверка	89

Мойка автомобиля	90

Покупаем запасные части	91

ГЛАВА V. ЕДЕМ В РЕМОНТ	■

шшшашшяшмнаншн^

Полезные советы	 	96

Стандартные операции

технического обслуживания 				.98

ГЛАВА VI. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ	щлл

АВТОМОБИЛЯ	100

Как подготовить автомобиль к зиме	100

Советы по пуску двигателя

в сильный мороз	103

Что полезно купить к зиме	104

Несколько советов	104

ГЛАВА VII. ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ Полезные советы	105

ГЛАВА VIII. ПОДГОТОВКА К ТЕХОСМОТРУ 106

Полезные советы	106

Нормативные документы	108

тдвАоссовга

Несколько советов	112

expert22 для http://rutracker.org

глава i

устройство

автомобиля

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Автомобиль малого класса ВАЗ~2109 «Спутник» (экспортный вариант «Лада~Самара») с пятидверным кузовом типа комби/хэтчбек (по международной классификации класс С) оснащают двигателем 21083 рабочим объемом 1,5 л, мощностью 79 л.с, расположенным поперек моторного отсека.

Производство ВАЗ-2109 началось в 1988 году, он является дальнейшей модернизацией автомобиля ВАЗ~2108 и отличается от последнего наличием двух задних дверей. Острое и чуткое рулевое управление, отличная устойчивость на крутых и скользких виражах, огромные резервы для тюнинговой доводки, наличие багажника и возможности его увеличения за счет складывания заднего ряда сидений делают «девятку» семейным автомобилем.

Реже встречаются автомобили (в основном первых выпусков), оснащенные двигателем 2108 рабочим объемом 1,3 л, мощностью 64 л.с. Существенным недостатком двигателя является то, что обрыв ремня привода механизма газораспределения приводит к серьезному повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту.

На экспорт предназначена также модификация ВАЗ_21091,1 с 1,1-литровым двигателем 21081 мощностью 54 л.с.

С 1997 года начато производство модификации 2109-20 с двигателем, оснащенным системой распределенного впрыска, что улучшает экономичность, тяговые и экологические показатели автомобиля.

Анатомические передние сиденья оснащены подголовниками и механизмом продольного перемещения, обеспечивающим, как и широкие боковые двери, достаточно удобную посадку на задний ряд сидений. Последний в свою очередь можно сложить, и тогда объем багажника увеличивается с 330 до 940 л, что позволяет перевозить громоздкие вещи.

Привод на передние колеса кроме упрощения трансмиссии и повышения экономичности значительно улучшает управляемость и устойчивость автомобиля при высоких скоростях и на скользкой дороге. Однако следует помнить, что при движении с тяжело нагруженным верхним багажником или прицепом сзади сильно меняется распределение масс по осям и соответственно управляемость, поэтому в таких случаях необходимо быть особенно осторожным и не совершать резких маневров на дороге при обгонах и в поворотах.

В настоящее время переднеприводные модели ВАЗ хорошо изучены в эксплуатации, запчасти для них доступны везде на территории страны, поэтому техническое обслуживание и ремонт не доставляют больших хлопот и расходов.

Показатель

ВАЗ-2109 BA3-21093 ВАЗ-21091 BA3-21093-20

Общие данные

920

148 16

Число мест, включая водителя Масса перевозимого груза, кг: один пассажир четыре пассажира Допустимая масса прицепа, кг, без тормозов/с тормозами Снаряженная масса, кг Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) Радиус поворота по колее внешнего колеса, м Максимальная скорость, км/ч Время разгона с места до 100 км/ч с водителем и пассажиром, с Тормозной путь со скорости 80 км/ч, м: при использовании рабочей тормозной системы при использовании запасной тормозной системы (один контур) Выбег со скорости 50 км/ч, м Максимальный преодолеваемый подъем, % Условный расход топлива, л/100 км:

275 50 500/750

940	920

4006 х 1620 х 1402

5,2

156	140

| при постоянной скорости 90 км/ч | 5,8 6,0 5,8 | 5,8 |
| --- | --- | --- |
| при постоянной скорости 120 км/ч | 7,9 8,1 8,0 | 7,8 |
| городской цикл | 8,6 8,6 8,3 | 8,0 |
| Двигатель |
| Модель | 2108 21083 21081 | 2111-80 |
| Тип | Четырехцилиндровый бензиновый рядный |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |  |
| Система питания | Карбюратор типа ДААЗ «Солекс» | Впрыск |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76 х 71 82 х 71 ' 76 х 60,6 | 82x71 |
| Рабочий объем, см3 | 1295 1499 1100 | 1499 |
| Степень сжатия | 9,9 9,9 9,0 | 9,8 |
| Номинальная мощность, л.с./ | 64,6/5600 71,5/5600 52,9/5600 | 76,0/5600 |
| Частота вращения, мин"' |  |  |
| Крутящий момент, Н-м/Частота вращения, | мин"1 94,8/3400 106,4/3400 77,9/4000 | 118,0/2800 |

Трансмиссия

13	17

38

85

935

.156 12,5

500 36

Сцепление

Привод выключения сцепления Коробка передач

Привод передних колес

однодисковое сухое с центральной нажимной пружиной

тросовый беззазорный механическая 4- или 5-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Совмещена в одном картере с главной передачей и дифференциалом двумя полуосями с наружными и внутренними шарнирами равных угловых скоростей

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Показатель	ВАЗ-2109 BA3-21093 ВАЗ-21091 BA3-21093-20

Ходовая часть

Передняя подвеска	независимая с телескопическими

гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска	полунезависимая с витыми цилиндрическими

пружинами, гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой

| Колеса | дисковые штампованные |
| --- | --- |
| Размер обода | 4 'Д J-13, 4 У2 J-13H2 или 5J-13H2 |
| Шины | радиальные бескамерные |
| Размер шин | 155/80R13,165/70R13 или 175/70R13 |
| Рулевое управление | травмобезопасное |
| Рулевой механизм | типа шестерня — рейка |
| Рулевой привод | две тяги с резинометаллическими шарнирами |
|  | со стороны рулевого механизма и шаровыми |
| Рабочая тормозная система | шарнирами со стороны поворотных рычагов |
|  | с гидравлическим приводом, двухконтурная |
|  | диагональная с вакуумным усилителем |
|  | и регулятором давления |
| Передний тормозной механизм | дисковый с подвижным суппортом |
|  | и автоматической регулировкой зазора |
|  | между диском и колодками |
| Задний тормозной механизм | барабанный с самоустанавливающимися |
|  | колодками и автоматической регулировкой |
|  | зазора между колодками и барабаном |
| Стояночный тормоз | ручной с тросовым приводом на колодки |
|  | тормозных механизмов задних колес |
|  | Электрооборудование |
| Схема электрооборудования | однопроводная, отрицательный полюс |
|  | источников питания соединен с «массой». |
|  | Номинальное напряжение 12 В |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-55А емкостью 55 А-ч |
| Генератор | 37.3701 переменного тока со встроенным |
|  | выпрямителем на кремниевых диодах |
|  | и электронным регулятором напряжения. |
|  | Ток отдачи 55 А при 5000 мин"' |
| Стартер | 29.3708 дистанционного управления |
|  | с электромагнитным включением |
|  | и муфтой свободного хода |
| Кузов |
| Модель | ВАЗ-2109 или BA3-21093 |
| Тип | хэтчбек, цельнометаллический |
|  | несущий пятидверный |

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТОПЛИВНО-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

| Место заправки или смазки | Объем, л | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Топливный бак | 43 | Автомобильный бензин* АИ-92, АИ-93 или АИ-95 |
| Система охлаждения двигателя, включая систему отопления | 7,8 | Охлаждающая жидкость Тосол AM, А-40М, ОЖК «Лена», «Лена-40» или импортные аналоги |
| Система смазки двигателя, включая масляный фильтр | 3,5 | Моторные масла (SAE) 10W-30, 10W-40,15W-40, 20W-30, 20W-40, минеральные или полусинтетические |
| Картер коробки передач: 5-ступенчатой 4-ступенчатой | 3,3 3,1 | Моторное масло (см. выше) или специальное трансмиссионное масло для переднеприводных автомобилей |
| Винтовые шлицы, втулки и шестерня включения стартера |  | Моторное масло (см. выше) |
| Шарниры привода передних колес, ограничители открывания дверей |  | Консистентная смазка ШРУС-4, ШРУС-4М или импортные аналоги |
| Амортизатор задней подвески | 0,25 | Жидкость для амортизаторов ГРЖ~12 или импортные аналоги |
| Амортизаторная стойка передней подвески | 0,32 | Жидкость для амортизаторов ГРЖ-12 или импортные аналоги |
| Система гидропривода тормозов | 0,435 | Жидкость для гидропривода тормозов «Томь», «Роса» или импортные аналоги |
| Бачок омывателя ветрового стекла, заднего стекла и фар | 2,0 или 4,2** | Смесь воды со специальными жидкостями: НИИСС~4, «Обзор» или импортными аналогами |
| Поводковое кольцо привода стартера | __ | Консистентная смазка Литол-24 или импортные аналоги |
| Шарнир и пружина крышки люка топливного бака | - . ' — . | Технический вазелин ВТВ_1 или импортный аналог |
| Картер рулевого механизма | « . | Консистентная смазка Фиол~1 или импортный аналог |
| Шаровые опоры передней подвески, - шарниры рулевых тяг | Консистентная смазка ШРБ-4 или импортный аналог |
| Регулятор давления | - | Консистентная смазка ДТ~1 |
| Клеммы и зажимы аккумуляторной батареи, замочные скважины дверей и пробки наливной горловины топливного бака |  | Автосмазка BTB-1 в аэрозольной упаковке или импортный аналог |
| Промывка системы смазки при замене масла | См. инструкцию по применению на упаковке | Моющие масла: ВНИИНП-ФД, МСП-1, МПТ-2М или импортные аналоги |

* При оснащении автомобиля каталитическими нейтрализаторами отработавших газов и датчиками кислорода

применять только неэтилированный бензин. ** Только на автомобилях, оборудованных стеклоомывателями фар и заднего стекла.

□

Радиатор Двигатель Карбюратор Амортизаторная стойка Рулевой механизм Дисковый тормоз

Топливный бак Балка задней подвески Стойка задней подвески Барабанный тормоз Запасное колесо Глушитель

Аккумуляторная батарея Расширительный бачок 1 Упор капота 1 Катушка зажигания

Рулевой механизм 1 Топливный насос 1 Корпус воздушного фильтра ' Бачок омывателя Чашка стойки передней подвески

Насосы омывателя Свеча зажигания Двигатель Маслоналивная горловина ^ Высоковольтные провода ^

Датчик распределителя ^ Вакуумный усилитель тормозов w Тормозной цилиндр с бачком Коммутатор системы зажигания Блок предохранителей

ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО АВТОМОБИЛЯ С КАРБЮРАТОРОМ

1

Маслоналивная горловина Рампа с форсунками Чехол ремня привода распредвала Чашка стойки передней подвески

Бачок омывателя Свеча зажигания

Ресивер ^ Двигатель W1

Корпус воздушного фильтра

Аккумуляторная батарея Расширительный бачок Упор капота

Щ Вакуумный усилитель тормозов ♦ Мотор привода стеклоочистителей Бачок главного тормозного цилиндра Блок предохранителей

1 13 ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО АВТОМОБИЛЯ С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА

ВИД АВТОМОБИЛЯ СНИЗУ (ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ СНЯТА)

Масляный картер Сливная пробка Опора двигателя Полуось привода колеса со ШРУСами Генератор

Рычаг Стабилизатор Приемная труба глушителя w~ Тяга управления коробки передач Топливопровод

Щ Картер сцепления w Стартер Щ Коробка передач Сливная пробка Буксирная проушина

Шаровая опора Тормозной цилиндр Стойка передней подвески Растяжка Щ Кронштейн растяжки

Глушитель Подвеска глушителя

Ниша запасного колеса Задняя балка

Топливный бак Резонатор

Задний амортизатор Буксирная проушина

«НИЗКАЯ»

ПАНЕЛЬ

ПРИБОРОВ

- Комбинация приборов

- Выключатель зажигания

- Панель приборов

- Центральный воздуходув

- Боковые воздуходувы

- Крышка вещевого ящика

- Журнальная полка

- Заглушка

- Выключатель обогрева стекла двери задка

- Выключатель задних противотуманных фонарей

- Выключатель аварийной . сигнализации

- Центральный переключатель наружного освещения

- Пульт управления системой вентиляции и отопления салона

- Гнездо для радиоприемника

- Рычаг переключения передач

- Рычаг стояночного тормоза

- Пепельница

- Прикуриватель

- Рычаг переключения стеклоочистителей

и омывателей

- Педаль акселератора

- Педаль тормоза

- Педаль	сцепления

- Рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора

- Выключатель звукового сигнала

- Рукоятка сброса показаний счетчика суточного пробега

- Выключатель освещения приборов

- Гидрокорректор фар

- Рычаг привода замка капота

Рычаг переключения указателей поворота и света фар

  - Спидометр

  - Указатель температуры охлаждающей жидкости

  - Вольтметр

  - Указатель уровня топлива

  - Контрольная лампа резервного остатка топлива

  - Эконометр

  - Счетчик суточного пробега

  - Счетчик суммарного пробега

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ НА «НИЗКОЙ» ПАНЕЛИ

  - Контрольное табло «STOP»

  - Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи

  - Контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора

  - Контрольная лампа включения аварийной сигнализации

  - Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости

  - Контрольная лампа включения стояночного тормоза

expert22 для http":7/rutracker.orq

  - Контрольная лампа падения давления масла

  - Контрольная лампа включения указателей поворота

  - Контрольная лампа включения габаритных фонарей

  - Контрольная лампа включения задних противотуманных фонарей

  - Контрольная лампа включения дальнего света фар

Контрольная лампа включения обогрева стекла двери задка

    - Выключатель зажигания

    - Выключатель аварийной сигнализации

    - Рычаг переключения стеклоочистителей

и омывателей

    - Ниша

для радиоприемника

    - Центральный воздуходув

    - Табло бортового компьютера

(заказное оборудование)

    - Панель приборов

    - Крышка вещевого ящика

    - Боковые воздуходувы

    - Облицовка громкоговорителя

    - Журнальная полка

    - Выключатели электростеклоподъемников (заказное оборудование)

    - Прикуриватель

    - Пульт управления системой вентиляции и отопления салона

    - Рычаг переключения передач

    - Рычаг стояночного тормоза

    - Пепельница

    - Рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора

    - Педаль акселератора

    - Педаль тормоза

    - Педаль сцепления

    - Выключатель звукового сигнала

    - Выключатель освещения приборов

    - Гидрокорректор фар

    - Выключатель обогрева передних сидений (заказное оборудование)

    - Выключатель задних

- противотуманных фонарей

    - Выключатель противотуманных фар (заказное оборудование)

    - Выключатель обогрева стекла двери задка

    - Рычаг привода замка капота

    - Рычаг переключателя указателей поворота и света фар

    - Переключатель наружного освещения

Комбинация приборов

      - Спидометр

      - Рукоятка сброса показаний счетчика суточного пробега

      - Счетчик суточного пробега

      - Счетчик суммарного пробега'

      - Указатель уровня топлива

      - Световая панель бортовой системы контроля

      - Табло «TEST»

      - Табло «STOP»

      - Контрольная лампа выхода из строя ламп стоп-сигналов и габаритных огней

      - Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости

      - Контрольная лампа падения уровня охлаждающей жидкости

19 1 КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ НА «ВЫСОКОЙ» ПАНЕЛИ

29 28 27

26 25

22 21 20

19 18 17

      - Контрольная лампа износа колодок передних тормозов

уровня в бачке омывателя

        - Контрольная лампа падения уровня масла в картере двигателя

        - Указатель температуры охлаждающей жидкости

        - Тахометр

        - Контрольная лампа включения стояночного тормоза

        - Контрольная лампа «CHECK ENGINE» («Проверьте двигатель») системы впрыска

        - Контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора

        - Контрольная лампа резервного остатка топлива

        - Контрольная лампа падения давления масла в системе смазки двигателя

включения указателей правого поворота

          - Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи

          - Контрольная лампа включения указателей левого поворота

          - Контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности

          - Контрольная лампа незакрытых дверей

          - Контрольная лампа включения габаритных огней

          - Контрольная лампа включения дальнего света фар

13. Контрольная лампа падения 22. Контрольная лампа

Контрольная лампа «CHECK ENGINE» («Проверьте двигатель») системы снижения токсичности *

глава ii

что нужно иметь в автомобиле

ПРИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При повседневной эксплуатации в вашем автомобиле должны быть:

            - Аптечка первой помощи (автомобильная), утвержденная приказом Минздравмедпрома России № 325 от 20.08.96.

            - Огнетушитель с незакончившимся сроком годности.

            - Знак аварийной остановки.

            - Домкрат.,

            - Баллонный ключ.

            - Два упора под колесо. Необходимы для обеспечения безопасности при подъеме автомобиля домкратом.

            - Компрессор или воздушный насос.

            - Штатный набор инструмента. Если его нет, то:

- две отвертки - крестовая и шлицевая;

- набор комбинированных (или в крайнем случае - рожковых) ключей от «8.» до «24»;

- пассатижи;

- нож;

- ножницы;

- свечной ключ;

- кусок изолированного провода длиной около метра.

  - Одна-две запасных свечи (можно не новых, но рабочих).

  - По одной-две запасных лампы на 4 и 21 Вт.

  - Электромагнитный клапан холостого хода карбюратора.

  - Ротор распределителя.

  - Крышка распределителя.

  - Набор запасных предохранителей.

  - Ремень привода генератора.

  - Моток изоляционной ленты.

  - Переносная лампа.

  - Флакон универсальной смазки типа WD-40.

  - Пластмассовая бутылка воды 1-2 л.

Небольшая лопата зимой или при загородных поездках.

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ

В дальней дороге, особенно если маршрут незнакомый, приходится рассчитывать только на себя и запчасти в багажнике. Ниже приведен полный перечень необходимых запчастей, инструмента и расходных материалов, которые могут пригодиться. Вы можете изменить его - уменьшить или увеличить, по собственным соображениям. Но даже если вы совсем не умеете ремонтировать автомобиль, не уменьшайте количество запчастей или инструмента. В экстренной ситуации можете остановить проезжающую машину или обратиться на любую автобазу или придорожный автосервис, а там именно этой запасной части или инструмента может не оказаться, а в магазине запчастей - выходной.

    - Руководство по ремонту автомобиля.

    - Подробная электросхема.

    - Дополнительный набор инструмента:

- молоток;

ч — отвертки шлицевые и крестовые трех размеров - малые, средние и большие (силовые);

- зубило;

- набор головок от «8» до «32» с удлинителями 125 и 250 мм, воротком, трещоткой и карданом (отечественного, европейского или американского производства);

- ключ для прокачки тормозов и тонкий шланг длиной 15~20 см;

- кернер;

- дрель с набором сверл;

- ножовка по металлу;

- монтировка и монтажная лопатка; струбцина;

- моток вязальной проволоки;

- кусок плотного картона для изготовления прокладок;

- несколько винтовых хомутов различного размера;

- кусок наждачного полотна.

  - Подставка под домкрат - деревянный брусок 40x250x250 мм. Подставка (типа «козелок») для работы под автомобилем.

предупреждение

■ Производить какие-либо роботы пол автомобилем, поящим только ио домкрате, смертельно опасно!

  - Канистра моторного масла.

Пояснения:

1. Только для автомобилей с нормальным эксплуатационным расходом масла. 2: Рассмотрены стандартные упаковки по 1 и 5 л. 3. При поездках на расстояние более 1000 км придется рассчитывать на пополнение запаса в пути.

Расстояние Пробег автомобиля в один конец

до 500 км до 1000 км Новый,	5 л	5 л

непрошедший обкатку, или только купленный не новый До 50 000 км	1л	1л

До 100 000 км	1л 2 х 1л

Свыше 100 000 км 2 х 1 л 5 л

  - Канистра тосола 1 л (зимой - 5 л),

  - Бутылка тормозной жидкости.

  - Тюбик смазки Литол~24.

  - Тюбик смазки для ШРУСов.

  - Канистра с 10 л бензина. И.-Воронка.

    - Шланг для перелива бензина.

    - Присадка в топливо для повышения октанового числа (из расчета на две полных заправки).

    - Средство для удаления битумных пятен с кузова.

    - Средство для удаления с ветрового стекла налипших насекомых.

    - Специальный набор для ремонта бескамерных шин без разбортовки или герметик для колес.

    - Хотя бы одна щетка стеклоочистителя.

    - Коммутатор.

    - Катушка зажигания.

    - Датчик Холла или электронный вибратор - 'заменитель распределителя зажигания.

    - Комплект новых свечей.

    - Несколько высоковольтных проводов (лучше длинных).

    - Новый дополнительный топливный фильтр.

    - Максимально полный ремкомплект карбюратора.

    - Исправный бензонасос или ремкомплект бензонасоса.

    - Проверенный термостат. .

    - Проверенный датчик включения вентилятора.

    - Трос привода сцепления.

    - По одному 4- и 5-штырьковому реле.

    - Бензомаслостойкий герметик («Гермесил» или аналоги).

    - Ремкомплект для ремонта глушителя.

    - Комплект запасных'ламп (составить его просто - посмотрите на автомобиль, сосчитайте число ламп на одной стороне, уточните их мощность и исполнение в разделе «Неисправности электрооборудования» настоящего руководства, исключите повторяющиеся - и комплект готов).

    - Наружный шарнир равных угловых скоростей.

    - Резиновый защитный чехол ШРУСа с запасными хомутами крепления.

    - Новое стопорное кольцо фиксации полуоси.

    - Пара болтов крепления колеса.

    - Коробочка с болтами, гайками и шайбами (по 2~3 шт. от М5 до М10, состав комплекта уточните у опытных автолюбителей или по ка-

. талогу деталей автомобиля).

    - Стартерные провода с контактными зажимами для «прикуривания» от другого аккумулятора.

    - ЗИМОЙ - размораживатель стекол и «жидкий ключ» для замков.

    - ЗИМОЙ — цепи противоскольжения или мешочек песка.

    - Широкий прозрачный скотч (пригодится для ремонта шлангов и разбитых стекол).

    - Фонарь на батарейках или аккумуляторах и запасной комплект батареек к нему.

    - Рулетка (может пригодиться в случае ДТП).

    - Коробка спичек, топорик.

    - Прочная веревка или шнур.

    - Нитяные рабочие перчатки.

    - Что-нибудь из рабочей одежды.

    - Средство для очистки рук.

    - Коврик для работы под машиной.

Мягкий карандаш, несколько листов бумаги или блокнот.

пглава iii неисправности в пути

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее б часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при -20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Откроите капот.

Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

! Если автомобиль простоял несколько u-yft'. дней, рычагом ручной подкачки бензона-' coca накачайте бензин в карбюратор.

Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

сосет

■ Койот лучше закрыть, после того ш двигатель начнет работать. Перед эли желательно еще раз осмотре» двигатель, убедлтьсл л отсутствия течей топливо, масле, охлождающел лшдкосп, а также посторонни звуков л его работе.

Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

- не работает система пуска;

- не работает система зажигания;

не работает система питания. См. с. 25-31.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

- не работает система пуска;

- не работает система зажигания;

fi

не работает система питания. См. с. 25-31.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

  - Стартер не включается. Причина - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

  - При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

  - Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, между- витковое или короткое замыкание в обмотках.

  - Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага,

поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 ООО В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз («ручник»).

Для проверки понадобятся отвертки - шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную «переноску», если она у вас есть.

□

При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

смет		;	_	: - ---- .. .		; -

■ При перюй возможности переставьте «пушку залшгаиил со штатного места на чашку некой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше залилать лодой яри проезде глубоких луж и доступ к ней упрости.

Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.

Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+Б» катушки, а другой к «массе».

Напряжение более 11В? (Контрольная лампа горит?)

МшШШяВК".' 1Ж1

Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму «+Б» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

предупреждение

Если при подключении к клейме «+» аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется оказатьса - по всей видимости, замыкает «на массу» проводка.

Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

предупреждении

- Никогда не проверяйте систему зажигания на «искру» между наконечником проюда и «массой», зга может привести к серьезному повреждению коммутатора.

- Не снимайте клеммы с аккумулятора и разьем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть повреждения?

Есть искра между электродами свечи?

аДН

Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Замените крышку.

Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора «на массу».

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

й

предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером - обратитесь иа автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

сове*

а Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель. Двигатель заработал?

Счастливого пути!

Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Искра есть?

Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Для проверки системы питания необходимы: отвертки - шлицевая и крестовая, гаечные ключи (лучше накидные) на «8», «10», «13», пустая пластиковая бутылка, компрессор или воздушный насос, тряпка.

предупреждение

■ При проверке системы литании ни л коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на «10» и отстегал нув пружинные зажимы. ^ШЛ

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабь- Ш11 те хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и сни- Вж мите корпус воздушного фильтра.

Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

ГО Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль «газа», включайте стартер и пускайте двигатель.

Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22~23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2-3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль «газа», включайте стартер и пускайте двигатель.

Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2-3 винтами по диагонал^. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.

jjggf Если вручную не удается подкачать бензин,

соберите карбюратор и с помощью отверт- | ки ослабьте хомут резинового шланга, под- ! водящего бензин к карбюратору. Повора- I чивая шланг из стороны в сторону, стяните I его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, ! чтобы не залить двигатель бензином. На- [ жмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

Ключом на «13» отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

предупреждение				 ■ 	 '

■ Не потермте медное уллотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

Возможны три причины:

а)	не работает бензонасос;

б)	неисправность привода бензонасоса;»

в)	не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака.

Для устранения неисправности обратитесь на автосервис.

неисправности в пути

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

На автомобилях BA3~21093~20 в вариантном исполнении с двигателями рабочим объемом 1,5 л применяется система распределенного впрыска топлива. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов

при улучшении ходовых качеств автомобиля.

Существуют системы распределенного впрыска с обратной связью и без нее. Причем обе системы могут иметь как импортные, так и отечественные комплектующие. Все системы имеют свои особенности устройства, диагностики и ремонта, которые подробно описаны в отдельных руководствах по ремонту систем впрыска топлива.

В этой главе лишь кратко описаны общие принципы устройства, работы и диагностики систем впрыска топлива, порядок снятия/установки узлов, а также приводятся особенности ремонта самого двигателя.

Система с обратной связью применяется в основном на экспортных автомобилях. При этом в системе выпуска устанавливаются каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик кислорода, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздух/топливо, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно.

В системе впрыска без обратной связи нет нейтрализатора и датчика кислорода, для регулировки концентрации СО в отработавших газах служит СО-потенциометр. Не применяется также система улавливания паров бензина.

предупреждения

- Прежде чем снимать любые умы системы управлении впрыском, отсоедините пролод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

- Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на ак- кумуявториой батарее плохо затвнуты.

- Никогда не отсоединлйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

- При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля.

- Не допускайте нагрела электронного блока управления |ЭБУ) выше 65 °С л рабочем состоянии и выше 80 °С - и нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

- Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

- Перед лыполиеиием электродутовой сларки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

- Все измерении напряжения выполняйте цифровым воиьтме- тром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

- Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень маиое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:

- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или к электронным компонентам на его платах;

- при работе с программируемым лостояиным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до лылодов микросхемы.

Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном беизиие. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

Схема системы впрыска

  - Воздушный фильтр

  - Датчик массового расхода воздуха

  - Шланг впускной трубы

  - Шланг подвода охлаждающей жидкости

  - Дроссельный патрубок

  - Регулятор холостого хода

  - Датчик положения дроссельной заслонки

  - Канал подогрева системы холостого хода

  - Ресивер

10. Шланг регулятора давления

    - Электронный блок управления

    - Реле включения электробензонасоса

    - Топливный фильтр

    - Топливный бак

    - Электробензонасос с датчиком уровня топлива

    - Сливная магистраль

    - Подающая магистраль

    - Регулятор давления

    - Впускная труба

    - Рампа форсунок

    - Форсунка

    - Датчик скорости

    - Датчик концентрации кислорода

    - Приемная труба глушителя

    - Коробка передач

    - Головка цилиндров

    - Выпускной патрубок системы охлаждения

    - Датчик температуры охлаждающей жидкости

А. К подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости

expert22 для http://rutracker.org

Подкапотное пространство автомобиля с системой впрыска

Корпус дроссельной заслонки Рампа с форсунками

Воздуховод

Блок предохранителей

Двигатель Ресивер

Корпус воздушного фильтра Трос привода дроссельной заслонки

Диагностика

Здесь приведены только краткие сведения по диагностике системы впрыска с помощью контрольной лампы CHECK ENGINE. Диагностика с использованием специальных приборов и диагностических карт описана в отдельных руководствах по ремонту систем распределенного впрыска топлива.

ЭБУ постоянно выполняет самодиагностику по некоторым функциям управления. Языком ЭБУ для указания источника неисправности служат диагностические коды. Коды - это двузначные номера в диапазоне от 12 до 61. У разных блоков управления коды неисправностей могут несколько отличаться. В таблице на с. 35 представлена расшифровка кодов неисправностей электронного блока управления типа «Январь-4» для системы распределенного впрыска топлива без обратной связи и с отечественными комплектующими.

Когда ЭБУ обнаружит неисправность, код заносится в «память» и включается контрольная лампа CHECK ENGINE. Это не означает, что двигатель надо немедленно остановить, но причину включения контрольной лампы следует выявить при первой возможности.

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

Коды неисправностей ЭБУ типа «Январь-4»

Код	Неисправность

12	Исправность диагностической цепи контрольной лампы

      - Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости

      - Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости

      - Повышенное напряжение бортовой сети

      - Пониженное напряжение бортовой сети

19	Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала

        - Завышенное напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки

        - Недостаточное напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки 24	Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля

          - Высокий уровень сигнала СО-потенциометра

          - Низкий уровень сигнала СО-потенциометра

            - Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (высокая частота сигнала на выходе датчика)

            - Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (низкая частота сигнала на выходе датчика)

            - Неустойчивая частота вращения холостого хода 43	Неверный сигнал датчика детонации

              - Ошибка программируемого постоянного запоминающего устройства (ППЗУ)

              - Ошибка электронного блока управления (ОЗУ)

              - Ошибка электрически программируемого запоминающего устройства (ЭПЗУ) 61	Ошибка связи с иммобилайзером

Лампа CHECK ENGIHE

Лампа находится на панели приборов и выполняет следующие функции:

- информирует водителя о том, что возникла неисправность в системе управления двигателем и автомобиль необходимо проверить;

- выдает диагностические коды, хранящиеся в «памяти» ЭБУ, чтобы помочь специалисту найти неисправность.

тШт

■снвжЯ

При включении зажигания лампа загорается, и пока двигатель еще не работает, происходит проверка исправности лампы и систем. После пуска двигателя лампа должна гаснуть. Если лампа продолжает гореть, система самодиагностики обнаружила неисправность. Если неисправность пропадает, то лампа гаснет обычночерез 10 с, но код неисправности будет храниться в «памяти» ЭБУ.

В случае непостоянного характера неисправности лампа CHECK ENGINE будет гореть около 10 с, а затем погаснет. Однако соответствующий код неисправности будет храниться в «памяти» ЭБУ, пока не отключится его питание. Когда в процессе считывания кодов обнаруживаются неожиданные коды, то можно предположить, что эти коды созданы непостоянной неисправностью и помогут в диагностике системы.

□

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА

Считывание кодов

Для связи с ЭБУ служит колодка диагностики. Она расположена под панелью приборов с правой стороны рядом с ЭБУ.

Коды неисправностей, хранящиеся в «памяти» ЭБУ, могут быть прочитаны специальным диагностическим прибором или подсчетом числа вспышек лампы CHECK ENGINE.

Для считывания кодов лампой необходимо соединить с «массой» контакт В колодки диагностики. Для этого соедините его с контактом А, который соединен с «массой» двигателя.

А _ контакт, соединенный с «массой»; В - диагностический контакт для подачи сигнала на ЭБУ; G - контакт управления электробензонасосом; М - контакт выдачи информации

(канал последовательных данных)

Когда контакты А и В будут соединены, поверните ключ в выключателе зажигания в положение I (зажигание), при этом двигатель работать не должен. В этих условиях лампа CHECK ENGINE должна вспышками высветить три раза подряд код «12».

Это должно происходить в таком порядке: вспышка, пауза (1-2 с), вспышка, вспышка - длинная пауза (2~3 с) и так еще два раза.

| снй J Ш ЕйЬше.1

а, *

Код «12» говорит о том, что работает система диагностики ЭБУ. Если код «12» не высвечивается, значит неисправна сама система диагностики.

После высвечивания кода «12» лампа CHECK ENGINE три раза высвечивает коды неисправностей, если они существуют, или просто продолжает высвечивать код «12», если кодов неисправностей нет.

Если в памяти ЭБУ хранится более одного кода неисправностей, каждый из них высвечивается трижды.

■редуреждемю

■ По оюачояии диагностики размыкать контакты А и В ко- лодкн диагностики разреигаетсл через 10 с «осле иышоче- нм закигаиии.

Стирание кодов

Стирают коды из «памяти» ЭБУ после окончания ремонта или чтобы посмотреть, не возникает ли неисправность снова. Для стирания необходимо отключить питание ЭБУ не менее чем на 10 с.

Питание можно отключить, отсоединив провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи или удалив предохранитель защиты, ЭБУ из блока предохранителей.

■радуреждеиие	_

■ Чтобы не иоередиь ЗБУ, отключать и включать его питание

надо только яри выключенном зажигании.

Отличительные признаки систем впрыска

Контроллер

Маркировка контроллера Каталитический нейтрализатор Датчик положения коленчатого вала*

Датчик положения дроссельной заслонки*

Датчик расхода воздуха

Датчик температуры*

Датчик детонации*

Датчик скорости*

Датчик кислорода*

«Январь-4» 2111-1411020-22. Нет

2112-3847010, 2112-3847010-01

2112-1148200, 2112-1148200-31 2112-1130010-01GM, квадратный корпус

2112-3851010, 2112-3851010-01, 2112-3851010-02

2121-3855010, 2121-3855010-01, 2121-3855020 2112-3843010, 2112-3843010-20, 2112-3843010-30, 2112-3843010-31, все с круглым разъемом 2121-3850010-11,	Нет

General Motors 2111-1411020-20 Есть'

2121-3850010-20, типа GM AFS~62, AFS-79, Bosch LHS-24

Датчики невзаимозаменяемы, конкретный номер уточните непосредственно на своем автомобиле.

Датчики системы впрыска

Чем грозят неисправности датчиков системы

впрыска:

- датчик положения коленчатого вала - полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

- датчик массового расхода воздуха - увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

- датчик положения дроссельной заслонки - потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

- датчик температуры охлаждающей жидкости - трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, работая педалью «газа», при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

датчик детонации - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации.

Особенности электрооборудования автомобилей с распределенным впрыском топлива с обратной связью

  - Датчик положения дроссельной заслонки

  - Датчик положения коленчатого вала

  - Датчик температуры охлаждающей жидкости

  - Датчик скорости

  - Клапан продувки адсорбера

  - Датчик массового расхода воздуха

  - Датчик детонации

  - Датчик концентрации кислорода

  - Колодки электронного блока управления

  - Реле зажигания

  - Плавкие предохранители

  - Реле включения электробензонасоса

  - Колодка диагностики

  - Регулятор частоты вращения холостого хода

  - Колодка для соединения со жгутом проводов панели приборов

  - Табло	с контрольной лампой CHECK ENGINE

  - Монтажный блок

  - Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя

  - Электробензонасос

с датчиком уровня топлива

  - Форсунки

  - Свечи зажигания

  - Модуль зажигания

    - К клемме «+» аккумуляторной батареи

    - К клемме «15/1» выключателя зажигания

    - К низковольтному входу тахометра на автомобилях с «высокой» панелью

К9. Реле включения электродвигателя вентилятора

пропал холостой ход

неисправности

пути

На автомобилях семейства ВАЗ~2109 применяются карбюраторы типа «Солекс» Димитровградского автоагрегатного завода.

2109 21091 21093

1295 1100 1499

Модель Рабочий объем Модель автомобиля двигателя, см3 карбюратора

ДААЗ-2108 ДААЗ-21081 ДААЭ-21083

Существуют три наиболее часто встречающиеся причины исчезновения холостого хода:

- засорение жиклера холостого хода ЭМК;

- перегорание ЭМК;

- отсутствие питания ЭМК.

Для работы необходимы: гаечные ключи на «8», «10», «12», «13», «14», пробник или контрольная лампа на 12 В с проводами, отрезок провода с зачищенными концами, компрессор или воздушный насос.

Все перечисленные карбюраторы имеют в системе холостого хода электромагнитный клапан (ЭМК) с жиклером холостого хода. Управляет клапаном электронный блок принудительного холостого хода.

Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на «10» и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

пропал холостой ход

Включите зажигание. Снимите провод питания с ЭМК. Попробуйте несколько раз дотронуться клеммой провода питания до клеммы ЭМК.

В момент касания слышны отчетливые щелчки?

Ключом на «13» (на «12» или «14» в зависимости от исполнения) выверните ЭМК из крышки карбюратора. Двумя пальцами извлеките топливный жиклер холостого хода. Обратите внимание на центральное отверстие; удалите из него соринки, используя компрессор'или воздушный насос, и убедитесь в чистоте отверстия на просвет. Установите топливный жиклер на место. Установите ЭМК наместо и заверните от руки до упора. Наденьте провод питания и пустите двигатель.

Ключом на «13» («12» или «14», в зависимости от исполнения) выверните ЭМК из крышки карбюратора. Используя дополнительный отрезок провода, подайте «+» от аккумуляторной батареи на клемму ЭМК, корпусом его несколько раз коснитесь клеммы «-» аккумуляторной батареи.

В момент касания слышны отчетливые щелчки?

ВВ Перегорел ЭМК. Замените исправным,

предварительно проверив его. Чтобы до- ^ ехать до ближайшего автомагазина, можно переделать неисправный ЭМК на принуди- щ тельно открытый. Для этого двумя пальцами снимите топливный жиклер холостого хода, обломите пластмассовый наконечник клапана и поставьте жиклер на место. Уста- Н новите ЭМК на место и заверните от руки ^Н до упора. Наденьте провод питания и пустите двигатель. Имейте в виду, что при использовании такого клапана могут возникнуть проблемы с выключением двигателя: ^Н он будет пытаться работать после выключе- Н ния зажигания. В такой ситуации постарайтесь не глушить сразу двигатель, а дайте ему поработать на холостом ходу хотя бы 5 минут, а после выключения зажигания плавно нажмите педаль «газа» до упора.

Установите ЭМК на место. Включите зажи- • - -' гание и проверьте тестером или контрольной лампой наличие «+» на клемме провода питания ЭМК. Если питание отсутствует — вышел из строя электронный блок управления принудительным холостым ^Н ходом.

Электронный блок управления принуди- I тельным холостым ходом ремонту не под- I лежит. Замена его не представляет сложности, но для того чтобы добраться I до ближайшего автомагазина, можно временно с помощью дополнительного про- ■ вода подать питание на ЭМК хотя бы от клеммы «+Б» катушки зажигания. Как вариант, можно, предварительно отогнув I резиновый чехол от разъема пучка прово- I дов блока принудительного холостого хо- I да, соединить перемычкой провода на клеммах «4» и «б». Порядок нумерации клемм указан на крышке электронного блока справа и слева от разъема — цифры I «1» и «7».

I совет

■ Частым нарушением работы двигателя, слизанным с блоком принудительного холостого хода, «илиетс* значительное снижение частоты вращения (вплоть до полной остановки) при выжиме сцепления, например при переключении передач или остановке на светофоре, В этом случае, чтобы спокойно доехать до автомагазина или автосервиса, достаточно разъединить разъем цепи управления блока принудительного холостого хода, находящийся возле регулировочного винта количества смеси.

неисправности в пути

ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший «как часы» на всех режимах, вдруг начал давать перебои/дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров,, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

ЯЯ	Пустите двигатель и оставьте его работать

SDB	на холостом ходу. Подойдите к выхлопной

НВ	трубе vi прислушайтесь к звуку выхлопа.

^Н	Звук должен быть ровный, «мягкий», одно-

[	го тона. Хлопки из выхлопной трубы через

ЯШ	регулярные промежутки времени свиде-

I	тельствуют о том, что один цилиндр не ра-

I	ботаёт из-за выхода из строя свечи, отсутст-

^В	вия искры на ней, о сильном подсосе воз-

[	духа в один цилиндр или значительном

I	снижении компрессии в нем. Хлопки через

ИИ'	нерегулярные промежутки времени возни-

^Н	кают по причине неправильной регулиров- ки карбюратора, зажигания, сильного из-

ЯН	носа или загрязнения свечей зажигания.

Остановите двигатель и откройте капот.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ

Замените поврежденный провод.

Есть повреждения проводов?

Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

предупреждение

■ При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не пните за сам провод. Возьмитесь рукой нелосред- стиеино за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в пороку, а затеи потянитеВнимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8~0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Перебои в работе двигателя усилились?

Порядок работы цилиндров 1-3-4-2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, - 3-й, 4-й, 2-й.

Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

предупреждение

■ Не фиксируйте свечу но маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

i

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод

Последовательно повторяйте процедуру п. 10—11 со всеми цилиндрами.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

■ Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндре, снимите шленг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в роботе двигатели прекратились, обратитесь на автосервис дм диагностика и замены вакуумного усилители тормозов.

Если перебои в работе двигатели продолжаются, попробуйте лсидгостыо типа WD40 пролить шланг снару- жи. Если перебои и работе двигатели хоти бы на корот- кий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Мостик между электродами

Совет. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.**'

Совет. Заменить на новые свечи с теми же характеристиками.

Детонация

Симптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Совет. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

Пятнистые отложения

Совет. Замените свечи на новые или очистите старые.

Механические повреждения

Совет. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Совет. Проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.

Нормальная

Симптомы. Коричневый или серовато- желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Совет. При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

Симптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Пепельные отложения Симптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски вис- кроооразовании и перебои при разгоне. Совет. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъем- ные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Если причина в качестве бензина, смените место заправкш

Отложения сажи

Симптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздуш- ную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания, используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).

Масляные отложения

Симптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина - попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Совет. Произвести необходимый ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.

Симптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную

ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

Симптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений; Приводит к сокращению ресурса свечей.

Перегрев

Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не заоит ли радиатор.

Раннее зажигание

Симптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгора- • ния. Может приводить к повреждению двигателя.

Симптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Глазурь

Симптомы, ^золятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются^ токопроводящие. Вызывает пропуски в парообразовании при вы<:ЬкиУ'скоростях.

Совет. Установите новые свечи. Попробуйте установить более «холодные» свечи, если не хотите поменять манеру вождения.

Симптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

неисправности |

в пути !

АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ

Необходимое пояснение:

- рывок - кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;

- провал - ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

- в момент начала движения;

- при разгоне;

- при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали «газа».

предупреждение

а Прв эксплуатации карбюратора ДААЗ «Солекс» встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль «газа» нровсходлт сильный провал, двигатель глохнет, часто прл этом oityitityei холостой ход. Движение возможно только ире нажатии недали «газа» до пола либо приходится непрерывно «качать» педаль. Причвиа - засорение топливного жвиера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, гонкой отверткой вывернуть два топливных жвиера л взиечь их из колодцев длинной дереваи- мой зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем нли чистой неворсистой трапкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно - колодцы топливных жиклеров,

—'- 		 }

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратив на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой груби длиной 1-1,5 см (хал бы at трубок стеиоомыватела) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращениа колеивала двигателе будет примерно 2000 мин-1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка - провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие .педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на «8» и «10», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно - переносная лампа.

□	'

expert22 для http://rutracker.org

Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на «10» и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой, Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Струйки есть?

Воздух проходитсвободно?

Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

ШШШ

Направление распыла топлива правильное?

АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ

Обратитесь на автосервис для диагностики.

Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут - не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

ЩН Отверткой аккуратно подденьте как можно

I ближе к месту заделки трубки распылителя

I ускорительного насоса и, нажимая снизу

I вверх, выньте из гнезда распылитель.

Прочистите тонкой медной проволокой I оба отверстия жиклера распылителя.

Продуйте распылитель воздухом в сторо- I ну, обратную направлению движения ^Н топлива.

■

цш _ jgigl в

■ *

Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

Струйки есть?

Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.

Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Струйки есть?

I Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание.

Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на «8», «10» и «13», крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа. _______	51

I предупреждение I ■ Не допускайте повреждение нопяакок!

Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут - не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22 -23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

см, и* 4

АВТОМОБИЛЬ ДВИЖЕТСЯ РЫВКАМИ

Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на «10» и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5—2 мм.

■а

При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

СМ. П. 6

Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

Ключом на «13» отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

_ предупреждение _ _ . __ -

■ Не ввтеранте медное уавдшитеаьнэе ишьцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Есть сомнения в чистоте фильтра?

Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить.

Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку. Рывки остались?

Счастливого пути!

Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис (см. «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания» — с. 46).

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

□

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя

Рывки

при установившемся движении

зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе - треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

- заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

- Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

неисправности в пути

АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ

- Неисправность системы питания - засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

- Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

- Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

- Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

- Недостаточное давление воздуха в шинах.

Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

  - Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

  - Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

  - Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ

  - Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

угол оиережеиии зажигании яридетсв уменьшить до иериоиачалымго значении. Рабата двигатели с детонацией категорически иедояустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода - примерно 1500 мин"'. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления (см. с. 56).

предупреждение

■ Совершите пробную поездку. Если после увеличение утло опережении зажигании при резком разгоне ноииитси детонации - вы усиыиите звонкие металлические стуки длительностью более 1 с (так называемый стук пальцев),

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.

Автомобиль начинает двигаться примерно в середине хода педали сцепления?

Сцепление отрегулировано правильно.

Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то оно не имеет свободного хода и его необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Для регулировки такого сцепления достаточно открыть капот.

Г

На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Этими гайками можно отрегулировать ход педали сцепления.

Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, - затянуть.

WЕсли резьба заржавела и гайка не отворачивается, смочите ее любой жидкостью для отворачивания резьбы (типа WD40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в автомобиле.

После регулировки сцепления обязательно проведите его проверку, как было описано ранее.

Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, полный ход педали при перемещении ее от крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125-135 мм.

В

I Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, значит оно неисправ- I но и требует замены. Такую работу лучше поручить специалистам, поскольку необходи- I мы соответствующие инструмент и навыки.

НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ

ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали «газа», а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. Что делать в такой ситуации?

Самое главное - не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно - за пределами проезжей части.

предупреждение

■ Учтите, что при неработающем дмгатеяе эффективность тормозной системы апомобим снижает а дл« торможения может потребоваться большее усилие на тормозной педали.

Включите стояночный тормоз, если автомобиль остановился на уклоне - используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо выявить и устранить возникшую неисправность.

Существуют две основные причины:

- не работает система зажигания;

- не работает система питания.

Для начала выясните - есть ли бензин в баке? Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая лампа резервного остатка топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Осмотрите бензиновые шланги, карбюратор и топливный насос — нет ли подтеков бензина?

предупреждение

■ Если подтекает бензин, ии ■ коем случае не пускайте дмга- тель до полного устранени! неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения - не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке системы зажигания и системы питания, которая описана на с. 25—31.

expert22 для http ://rutracker. org

1ШР

Шм

hjpfjss

неисправности в пути

УПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА

На приборном щитке вашего автомобиля есть лампа указателя давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.

предупреждение

Если при работающей диигатеие загорается сигнальное лампа падении даилеиии масла и продолжает гореть при повышенной частоте прощении, это тревожный признак. Нужно без промедлении остановит», остановить двигатель и выиснить причину. Дальиейшав работа двигатели при пониженном давлении масла может привели к серьезной его поиомке и большим финансовым затратам на ремонт.

Проверка системы смазки

Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе — дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель ^ нет ли на нем свежих подтеков масла.

Загляните под переднюю часть автомоби- ля — не пробит ли масляный картер двига- к " у теля, нет ли там течи.	у

Si

Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п.

Обратите особое внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр плохо закреплен.

Если масло подтекает из-под масляного фильтра, иногда бывает достаточно немного ^Н довернуть его по часовой стрелке.

предупреждение				 • ,

ИИ ■ 0 горячие детали двигателе можно обжечьа, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.

Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Уровень должен находиться между метками MIN и МАХ.

Нормальный уровень масла?

см. и. 7

см. п. 9

Долейте масло до нормы, для этого можно использовать воронку из горловины пластиковой бутылки.

I Пустите двигатель.

Погасла лампа падения давления масла?

Счастливого пути!

Проверьте исправность датчика давления масла. Для этого отверните штатный датчик I давления масла и установите на его место механический манометр.

Давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,06 МПа (0,65 кгс/см2) и увеличивается с ростом оборотов?

Замените неисправный датчик и проверьте его электрическую цепь.

Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит лампа падения давления масла), обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта двигателя.

«1»1Иврмщ»т

■ Не пытайтесь доешь до гаража - загубите двигатель. Отбуксируйте автомобиль > ремонт с неработающим двигателем.

неисправности в пути

ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого ав-

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из- под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно - за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

предупреждение

■ Не отминайте двигатель сразу! Едииспениое условие - сохранение герметичности системы охлаждении. Если лопнул или соскочи шланг или образолалось другое мело утечки кроме кыбяланн жидкости из-под пробки расширительного бачка, дмгатель придет остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется «тепловым ударом».

томобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль «газа», либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывает- Шж ся пар.

^Н предупреждение

Никогда ие открывайте иробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находите* под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно ионные сверху плотную толстую тряпку * только после згого осторожно поворачивайте пробку.

При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в рас-

ширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

..

Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

Обнаружили течь?

см. я. 4

Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

предупрежден»»

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлажден»! двигателе, ухудшению его охлажденив и, как следствие, совращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель, Двигатель должен остыть с открытым капотам в течение минимум 30 минут.

Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

см. п. 13.

Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на «массу». Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого «коктейля» гораздо выше.

т. п. 8

Н	Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причи-

I	нами могут быть "перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сго-

1|§||	ревший электродвигатель. Замените предохранитель N55 (монтажный блок типа

^Н	2114-3722010-60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

совет	-

■ Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

СМ. П. 1 1

Электродвигатель заработал?

см. п. 12

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

Электродвигатель заработал?

Счастливого пути!

Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

предупреждение

- Не допускайте замыкании проводов между собой!

Обратите кннмание на полярность подключения: злек- тродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а на- правления образуемого потока иоздула и набегающего (путевого) потока совпадали.

Обратитесь на автосервис для проверки электропровод •• /ли замены реле включения вентилятора системы охлаждения.

ВОН

i Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.

Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в сис- Н теме охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний ! шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

имш

большую роль л обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддержи пет i систем* избыточное давление не менее 0,1 НПа (1,1 кгс/см'). При этом температура кипени* коды повышается до 120 'С, а тосо- ла до Ш Т. К сожалемп, ври заклинивании клапана ( закрытом положении при перетрем юзникает значительное превышение избыточного давления [более ОД НПа (2 кгс-см'Ц, что может лрилвст* к разрыву расширительного бачка ил* срыку одного из гилаи- гол. Поэтому раз и год пробку расширительного бачка необходимо промотать проточной кодой, а клавон проперт на отсуктиие залииаим нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку. Очевидно, что если на перегретом длигатол* сит пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с «тевлоаым ударом», вскипание жидкости и образование воздушны* пробок л системе охлаждения будет гарантировано.

Раз я год промывайте ячейки радиатора яодяиой струей высокого давления (иа специальной мойке), направляя струю точена навстречу набегающему воздушному потоку, а затем no era млраллеммо для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При паи частично восстанавливается зффеггялность радиатора.

неисправности в пути

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ НЕ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ

На автомобиле два источника тока - аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока - генератор - обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Проверка электрооборудования

I Проверьте, не оборван ли ремень приво-

I да генератора.

с

| Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ре- j мень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обес- Н печивается при прогибе ремня 10~15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

Ключом на «17» ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте ! между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого «рычага» отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ НЕ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ

кет

Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел «Неисправности электрооборудования»), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

Перегорел предохранитель?

Замените предохранитель.

Не ставьте предохранителя, рассчитанные на больший номинальный тес: это может прилепи л повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

Счастливого пути!

Проверьте провод, идущий от генератора к «плюсовой» клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ НЕ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ

Счастливого пути!

Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигате- I ле, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, I а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до- I браться до автосервиса.

^Н смет		 -				-

ЯЙЙ ■ Чтобы снизить потребление той ири движении автомобили с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещении, вентилятор отонителл, обогреватель стекло и т.д.

ИВЕ совет	; '-"■■ ". ...

Н ■ Опытным автолюбителям можно рекомендовать про- |§ils верить регулитор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается к непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждении генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты иращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Дли проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15-30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте наприжение между клеммой «30» и массой генератора. Наприжение долж- ЦШ но находится и пределах 13,4-14,4 В.

ВВ В том случае, если наблюдает систематический недозаряд или перезарядка аккумулиториой батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжении необходимо заменить.

Проиерка снятого регулятора

I а) схема проверки регулятора напряжении иыпуска до 1994 г.

- б) схема проиерки регулятора напряжения выпуска после 1994 г,

I Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1994 г., лучше проверить в сборе со щеткодержателем, так как при зтом можно сразу обнаружить обрыиы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

- Между щетками включите лампу (поз. 5) 1-3 Вт, 12 В. К выводам «В» (лоз. 4), «Б» (поз. 4) и к корпусу регулятора или выводу «масса» (яоз. 2) присоедините источник питании (поз. I) сначала напряжением 12 В, а затем напряже-

I кием 15-14 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае яамяа должна гореть, а во порой - гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, если не горит в обоих сяучаих, то или в регуляторе име- I етси обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора наприжения.

неисправности в пути

НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Чаще всего при повседневной эксплуатации автомобиля встречаются неисправности электрооборудования. По объективным причинам ремонт электрооборудования должны проводить квалифицированные специалисты автосервиса.

ирадуреждеиис

- Неисправность электрооборудования (короткое замыкание) может прмести к возгоранию электропроводки и пожару.

Если перегорел предохранитель - замените его, повторное перегорание того же предохранителя служит сигналом для немедленного обращения на автосервис.

предупреждение

- Категорически запрещает заменять перегоревший предохранитель другим, с большим «номиналом», или «жучком».

ВАЗ-2109

» ЗАЗС

Чтобы облегчить поиск неисправностей, приобретите схему электрооборудования вашего автомобиля.

Если неисправность электрооборудования возникнет раньше, чем вы успеете купить электросхему, можно устранить мелкие неисправности самостоятельно, в чем вам поможет данный раздел.

Типы и расположение ламп

Лампа габаритного света в блок-фаре А12-4-1

Лампа освещения прикуривателя АМН 12-3-1

Лампы подсветки символов А12-1.2

Контрольные лампы комбинации приборов А12-1.2

Лампы освещения комбинации приборов А12-1.2

Лампа освещения вещевого ящика А12-4-1

Пампа дальнего в ближнего света в блок-фаре АКГ12-60+55-1

Лампа переднего указателя поворота в блок-фаре А12-21-3

Боковой указатель поворота А12-5-2

Лампа стоп-сигнала в заднем фонаре А12-21-3

Лампа указателя поворота в заднем фонаре А12-21-3

Лампа противотумаи- иого света в заднем фонаре A12-2I-3

Лампа габаритного света в заднем фонаре А12-10

Лампа света заднего хода в заднем фонаре А12-21-3

Фонари освещение номерного знака AC12-S-I

Плафон освещения солона АС12-5-1

№12-60+55-1

У

АС 12-5-1

ft

А12-10

II

А12-5

АМН 12-3-1

А12-4-1

А12-1.2

Монтажные блоки

На автомобилях семейства ВАЗ-2109 применяются два монтажных блока - старый 17.3722 и с 1998 года новый 2114-3722010-60. Основное отличие - применение предохранителей нового типа: ножевых вместо цилиндрических и новых компактных реле.

Монтажный блок типа 17.3722:

  - Реле включения очистителей фар (Кб)

  - Реле времени омывателя заднего стекла (К1)

  - Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (К2)

  - Реле очистителя ветрового стекла (КЗ)

  - Контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп

  - Реле включения обогрева заднего стекла (К10)

7.Запасный предохранитель

    - Реле включения дальнего света фар (К5)

    - Реле включения ближнего света фар (К11)

    - Предохранитель

    - Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (К9)

Реле включения звукового сигнала (К8)

Монтажный блок типа 2114-3722010-60:

К1. Реле включения очистителей фар

К2. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

КЗ. Реле очистителя ветрового стекла

К4. Реле контроля исправности ламп

К5. Реле включения стеклоподъемников

Кб. Реле включения звуковых сигналов

К7. Реле включения обогрева заднего стекла

К8. Реле включения дальнего света фар

К9. Реле включения ближнего света фар

F1-F16. Плавкие предохранители

F17-F20. Запасные предохранители

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

№ предохранителя

в монтажном блоке	Защищаемые цепи

17.3722 2114-3722010-60

      - (8 A)	F9 (7,5 А) Правая противотуманная фара

      - (8 A)	F8 (7,5 А) Левая противотуманная фара

      - (8 A)	F1 (Ю А) Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистите

лей фар (контакты). Клапан включения омывателя фар

F16 (15 А)

5 (8 А)

F3 (10 А) F6 (30 А)

6 (8 А) 6 (8 А)

F10 (7,5 А)

7 (8 А)

F5 (20 А) F10 (7,5 А) F11 (7,5 А) F2 (10 А)

8 (16 А) 9(8 А)

- (8 А)

- (8 А)

      - (16 A)	F7 (30 А) Очистители фар (в рабочем режиме). Реле включения очистителей

фар (обмотка). Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель омывателя стекол. Моторедуктор очистителя заднего стекла.-Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателей ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Моторедуктор и реле включения очистителя ветрового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа падения даешения масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «STOP»: Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр

Задние фойари (лампы стоп-сигнала). Плафон освещения салона Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения электростеклоподъемников

Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения. Табло подсветки рычагов отопителя. Лампа освещения прикуривателя Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения Левая фа&а (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет)	. Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет)

Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации

12 (16 A)	F4 (20 А) Элемент обогрева заднего стекла, Реле (контакты) включения

обогрева заднего стекла. Штепсельная розетка переносной лампы. Прикуриватель

| 13 (8 А) | F15. (7,5 А) | Правая фара (дальний свет) |
| --- | --- | --- |
| 14 (8 А) | F14 (7,5) | Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения даль него света фар |
| 15 (8 А) | F13 (7,5 А) | Левая фара (ближний свет) |

16 (8 A) F12 (7,5 А) Правая фара (ближний свет)

Специализированные реле

Обозначение	Назначение	Блок 17.3722^™ Бл™а2114-3722010-60

| К1 | Реле времени омывателя заднего стекла | 452.3747 | — |
| --- | --- | --- | --- |
| К2 | Реле указателей поворота и аварийной сигнализации | 4933747 | 495.3747 |
| КЗ | Реле очистителя ветрового стекла | 522.3747 | 526.3747 |
| К4 | Реле контроля исправности ламп |  | 4412.3747 |
| Ж " |

Электросхемы

Для проведения ремонтных работ по предыдущим разделам можно воспользоваться приведенными ниже поясняющими электросхемами.

| I 30 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ijgl gpgllli | 87 / |
| Iff |  |  |
|  |  | 86 |  |
|  | \ J | L |

Схема

бесконтактной

системы

зажигания:

1. Бесконтактный датчик

        - Датчик- распределитель зажигания

        - Свечи зажигания

        - Коммутатор

        - Катушка зажигания

        - Монтажный блок

        - Реле зажигания

Выключатель зажигания

Система управления электромагнитным клапаном карбюратора:

1.Концевой выключатель карбюратора

          - Электромагнитный клапан карбюратора

          - Монтажный блок

          - Выключатель зажигания

          - Реле зажигания

          - Блок управления

          - Катушка зажигания

А. К выводу «30» генератора

Б. Нумерация штекеров в блоке управления

Схема

соединений

генератора:

            - Генератор

            - Отрицательный вентиль

            - Дополнительный диод

            - Положительный вентиль

              - Комбинация	приборов

              - Вольтметр

              - Монтажный блок

5. Контрольная лампа разрядки 10. Реле зажигания аккумуляторной батареи

              - Дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт

                - Выключатель зажигания

                - Аккумуляторная батарея

                - Конденсатор

                - Обмотка ротора

Регулятор напряжения

Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях с монтажным блоком типа 17.3722:

                - Электродвигатель вентилятора

                - Датчик включения электродвигателя

                - Монтажный блок

                - Выключатель зажигания

К9. Реле включения электродвигателя вентилятора

А. К выводу «30» генератора

НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Схема соединений стартера:

- Реле включения стартера

- Монтажный блок

- Выключатель зажигания

- Генератор

- Аккумуляторная батарея 6. Стартер

а.	Втягивающая обмотка

б.	Удерживающая обмотка

Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях с монтажным блоком типа 2114-3722010-60:

  - Электродвигатель вентилятора

  - Датчик 66.3710 включения электродвигателя

  - Монтажный блок

А. К выводу «30» генератора

неисправности в пути

появились

ПОСТОРОННИЕ СТУКИ

Стуки в двигателе

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить - ехать на сервис своим ходом или на буксире.

предупреждение

■ Если у юс пеним малейшие сомнении i самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Зоны прослушивания стуков в двигателе:

1. Стук коренных подшипников - очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

    - Стук шатунных-подшипников - очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

    - Стук поршневых пальцев - опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

    - Стук изношенных поршней и цилиндров - неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

    - Детонационные стуки - опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина - неправильная установка зажигания, применение низкоокта- нового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Стук клапанов - неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний - очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).

77 I

ПОЯВИЛИСЬ ПОСТОРОННИЕ СТУКИ

Стуки в подвеске и тронсмиссии

предупреждение

■ Неисправности i подвеске к рулевом управлении автомобиля могут привели к серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо оттого, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Начните с внимательной проверки состояния деталей подвески. Обратите внимание на состояние резиновых защитных чехлов шаровых опор передней подвески. Разрывы чехлов и наличие на них трещин недопустимы, поскольку в этом случае в шарнир попадают влага и грязь, которые приводят к преждевременному износу шарнира. Поврежденные детали замените обязательно.

Проверьте состояние резинометалличес- ких шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.

На фотографии показана правая часть автомобиля. На левой части проверьте те же места по аналогии.

Откройте капот, снимите пластмассовые защитные колпаки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры. На резиновой части опоры не должно быть трещин, разрывов, вспучивания и т.д. После предварительного осмотра можно перейти к более детальной проверке.

Попросите помощника взяться двумя ру- I ками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. I При этом вы должны наблюдать за нали- [ чием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на ша- ВВ ровую опору.

ЯМЙ ■ Наличие зоюро (люфта) I шаровой опоре проще определить, если прп кочании колесо дотронуться рукой НЁВ до шаровою шарнира.

предупреждение

■ Не поддавайтесь уговорам «умельцев», рекомендующих длл устранен» зазоров заткнуть гайку ступицы усилием, которое кыие, чем рекомендовано закодом-изготопителем. Это может принести к разрушению подшипника.

Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?

Изношенные шарниры требуют замены.

Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки.

Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.

Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

Осмотрите телескопическую стойку подвески. Подтеки масла свидетельствуют о неисправности амортизатора. В этом случае амортизатор требует ремонта или замены. Проверьте целость пружины и буфера сжатия.

Проверьте кронштейны крепления растяжек к кузову автомобиля. Кронштейны должны быть надежно прикреплены болтами к кузову и не иметь повреждений.

При проверке задней подвески обратите внимание на состояние подшипников ступиц, амортизаторов, пружин, отбойников и крепление штоков амортизаторов к кузову.

—

Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки ремней безопасности и облицовку.

смет

После замены отдельных детым подвески обязательно проведите проверку я регулировку утпов уставок* передних шее. Эту операцию нужно проводить на свецяаяьяом ленде * условиях автосервиса, поскольку неправильная

установка новее приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению устойчивости

я управляемости автомобиля.

НИ сметы ■•-.-- "у; ".'

ЦД	■ Обретите внимание на шстему выпуска отработавших

ИИ	газов. Очень часта вследствие примененив нестандарт-

-;	ных элементов иди обрыва элементов подвески пуни-

ЯН	тел в она может являться источникам сильного стука,

ИВвй	особенно яри перегазовках. Дм проверки остановите

КЩ	двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска,

['- j	проверьте надежность кременив и подвеску глушнте-

ВЗ	ля. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте

Hi	глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков

j§§jjf	быть не должно.

■ Со стуками в подвеске часта путает стуки шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) полуосей привода ведущих колес. Звук - звонкое металлическое перещелкивание, особенно явно проявявется при резком нажатии на педаль акселератора яри повернутых на большой угол передних колесах. По мере износа ШРУСов продолжительность перещелкивания увеличивается. Единственный радикальный способ борьбы со пуком ШРУСов - их замена.

Вибрация и удары на рулевом колесе

Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе могут быть состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, состояние колес автомобиля. Для проверки рулевого управления поставьте автомобиль на горизонтальной площадке, откройте капот и проделайте следующие операции.

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля. Состояние рулевого управления в значительной степени влияет и на удобство управления автомобилем, и на безопасность движения.

ИЁВ	Поверните колеса вправо до упора. В этом

■Н	положении становится доступным шаро- |ЯН вой шарнир рулевой тяги левого колеса, ^Н который можно увидеть из-под левого I крыла автомобиля.

Проверьте целость резинового защитного чехла шарнира рулевой тяги. [	Попросите помощника покачать из сторо-

I	ны в сторону рулевое колесо и наблюдай-

I	те за соединением шарового шарнира

|	и рычага телескопической стойки подвес -

I	ки. В шаровом шарнире не должно быть

I	видимого зазора (люфта). Наконечник ру-

I	левой тяги с поврежденным чехлом шар-

I	нира или повышенным зазором в шарни-

I	ре обязательно замените новым.

н предупреждение

ВИ ■ При замене иакоиечникол рулевых тяг возможно на- |3|| рушение углов улаиолки колес.

р

I Аналогично проверьте состояние шарнира правого колеса.

j На щите передка, отделяющем подкапот- I ное пространство от салона, установлен I реечный рулевой механизм.

j	Попросите помощника резко покачать ру-

Щ	левое колесо влево-вправо и наблюдайте

деД	за рулевым механизмом. Если корпус ру-

I	левого механизма перемещается из сторо-

[	ны в сторону, необходимо подтянуть его

[	крепление к кузову.

■ Не прикладывайте чрезмерных усилий при затяжке гаек крепления картера рулевого механизма - это может прикесп к обрыву шпилек, которые трудно будет заменить. Момент затяжки гаек крепления картера рулевого механизма 15—19 Н-н.

—

ДД| Обратите внимание - нет ли зазоров в местах соединения рулевых тяг с рейкой рулево-

[ го механизма. Если затяжкой болтов крепления рулевых тяг зазоры не устранить, то ре-

I зинометаллические шарниры внутренних наконечников рулевых тяг подлежат замене.

ft	—"-

! Внимательно осмотрите шины передних колес. Сильные удары от дорожной поверхно- I сти, особенно при попадании в выбоины, могут вызвать расслоение нитей корда в кар- I касе шины и появление выпуклости («грыжи») или перекос шины.

ееветы 	 ■ _	- - -	 . -_ -	"'-:--■

- Возможной причиной вибрации и ударов на рулелом колесе при движении со скоростью выше 70-80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Обратитесь на автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес.

Если удары и вибрация иа рулелом колесе появляются в момент нажат на педаль тормоза, обратитесь на автосервис для замены тормозных колодок, ремонта ми замены передних тормозных дисков.

неисправности в пути

ПРОБЛЕМЫ С ТОРМОЗАМИ

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом срочно проверить тормоза.

■редуреждемие

■ Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости к бойке главного тормозного цилиндра. Уроиеиь тормозной жидкости доижен находиться чуть ниже метки МАХ питающего бачка глалиого тормозного цилиндра.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют через определенный период заменить всю тормозную жидкость в системе. Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична - она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости.

Нормальная температура кипения тормозной жидкости «Нева» - 190 "С, «Томь» - 210 °С, «Роса» - 260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза передних колес очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

со—г

■ Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам, лучше сиоеиремеино заменить жидкость в тормозной системе.

Прокачка тормозной системы

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее вдвоем.

Убедитесь, что бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.

Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра.

Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости.

Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.

Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не «провалится», а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха.

Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не пре- I кратится выделение пузырьков.

После прокачки тормоза заднего колеса таким же образом прокачивают тормоз переднего колеса того же контура.

предупреждения

- На алтомобиле ВАЗ—2109 применен диагональный тормозной привод , т.е. если вы прокачали заднее правое колесо, после этого прокачивайте переднее левое.

Штмт

При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке глалного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

Проверка тормозной системы

Причиной потери эффективности тормо-

|	жения может быть неудовлетворительная

I	работа вакуумного усилителя. Для его экс-

!	пресс-проверки нажмите несколько раз

Вш	на педаль тормоза при неработающем

j	двигателе, чтобы «удалить вакуум» из уси-

[	лителя, а затем, удерживая педаль, пусти-

Шга§	те двигатель.

Педаль тормоза немного опустилась?

Вакуумный усилитель исправен.

Проверьте целость и надежность крепления шланга, соединяющего вакуумный усилитель с впускным трубопроводом двигателя.

Шланг исправен?

Вакуумный усилитель требует замены.

Замените или отремонтируйте шланг.

—

i Если торможение сопровождается биениями и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

*

ПРОБЛЕМЫ С ТОРМОЗАМИ

Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 10,8 мм. Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон.

Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить на новые.

Проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого отверткой попробуйте отвести колодки от тормозного диска. Если колодки невозможно развести, это значит, что «заклинил» поршень в тормозном цилиндре.

иредуарстщеиие

щш

■ Заклинивание порам тормозного цилиндра приводит и ностовиному притормаживанию соответствующего «оиесо и pi опущенной иедеии и заносу актомобиии при торможении.

:

I Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг I стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водите- [^В ли стараются как можно реже пользоваться «ручником», чтобы продлить его жизнь, I и добиваются противоположного результата. Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает ржавчиной, пере- I стает перемещаться и в один «прекрасный» момент обрывается. Поэтому пользуйтесь «ручником» на здоровье, но не забывайте время от времени регулировать его привод.

I Для регулировки стояночного тормоза

I поднимите его рычаг вверх на четыре-пять

■Н щелчков храпового механизма. Находясь

под автомобилем, ослабьте .контргайку

j натяжного устройства и с помощью регу-

( лировочной гайки натяните трос.

^Н - соиет	-■-.- •--,:. ;; - - -

|||1| ■ Поие регулировки проверьте, свободно ли вращают задние колеса. Если они вращают туго, то немного отпустите ВЦ регулировочную гайку и зафиксируйте ее контргайкой.

неисправности в пути

прокол колеса

Прокол колеса - это неприятность, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медленно, это зависит и от величины предмета, который проколол колесо, и от того, какие шины установлены на автомобиль: камерные или бескамерные. С небольшим гвоздем в бескамерной шине можно ездить много дней, прежде чем вы заметите, что «колесо спустило».

Очень важно вовремя определить, что произошел прокол колеса. Во время движения обращайте внимание на поведение автомобиля: если он стал плохо разгоняться, увеличилось усилие на рулевом колесе при маневрировании или ухудшилась курсовая устойчивость, обязательно проверьте давление в колесах.

Самый простой способ отремонтировать колесо - обратиться в ближайшую шиномонтажную мастерскую, где ремонт сделают быстро, профессионально и, как правило, по вполне доступной цене.

предупреждение

■ Не пытайтесь добраться до «шиномонтажа» на полностью

спущенном колесе: достаточно проехать так несколько десятков метров, н шину придется выбрасывать.

Нужно заменить поврежденное колесо запасным. Эта довольно простая операция требует тем не менее некоторых навыков.

При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль до скорости 2~3 км/ч и на первой передаче постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно - за пределами проезжей части. Если позволяют дорожные условия и это не противоречит требованиям Правил дорожного движения, при проколе любого колеса с правой стороны автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева - к левой. Избегайте останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается - в крутых поворотах, на спусках и подъемах, мостах, туннелях. Если автомобиль остался на проезжей части, в первую очередь обеспечьте собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения! Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

Замена колеса

Включите первую передачу и стояночный I тормоз.

I Установите домкрат под автомобиль ря- I дом с колесом, которое нужно заменить. Если автомобиль стоит на мягком грунте, ^Н подложите под нижнюю опору домкрата I широкую и твердую опору (доску разме- I ром не менее 300 х 300 х 20 мм, плоский I камень и т.п.).

jj| Чтобы не испачкаться при замене колёса, наденьте перчатки и спецодежду, если они ^Н есть в вашем автомобиле.

С противоположной стороны автомобиль ^Н нужно зафиксировать, подложив под пе- I реднее и заднее колеса противооткатные

Ш-П упоры так, чтобы поднятый автомобиль ^^J не мог сместиться вперед или назад.

■

С помощью домкрата слегка приподнимите автомобиль, но так, чтобы колесо, требующее замены, не отрывалось от дороги. Снимите декоративный колпак (если он есть) и баллонным ключом ослабьте четы-

ре болта крепления колеса. Очарователь-

I ным дамам советуем для облегчения этой I операции приобрести специальный бал- I лонный ключ с телескопической рукояткой.

совет

Чтобы легче было отвернуть колесные болты, можно ■ воспользоваться не руками, а ногой, наступая сверку на рукоятку баллонного ключа.

Поднимите домкратом автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от дороги, после чего полностью отверните болты и снимите колесо.

Установите запасное колесо на место снятого, приверните крепежные болты, опустите автомобиль и окончательно затяните болты. Затяжку колесных болтов проводят крест- накрест. Во избежание повреждения диска колеса не пытайтесь «дотянуть» болты крепления колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа.

ЙВ Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха | в шине установленного колеса.

cggew -	_ ~ 		"

^Н ■ Кок прению, но переднеприводных овтомобияях Волжского автозавода улонавлнвсюпя бескамерные шины. Если вы ие профессионал, советуем мм не пытаться произвела шиномонтаж самолоятельно, Одно аовреждеме боко- !,	вины - я прядетсл покупать новую покрышку или лсталлль камеру.

В безвыходной ситуации можно лоспользоватьсл специальной аптечкой дм ремонта бескамерных шин без разбор- Ififf толки либо герметиком дм шин. Применять их необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией. ^Н ■ Чем бескаиерим шина лучше камерной?

Во-первых, бескамернал при проколе спускает очень медленно, можно яеделлмн ездить с гвоздем в колесе, пока ЯаВ не надоел его подкачивать.

ИВ Во-вторых, когда при очень значительном пробеге из бескамерной шины полезут проволочки метаяяокорда, ее еще ЯШ можно использовать л качели «запаски». Камеру л такую покрышку влавмть бесполезно - ом проколется уже |Н яри первом накачивании.

89 1

ГЛАВА IV УХОД

за автомобилем

ОСМОТР И ПРОВЕРКА

Ежедневный осмотр и проверка автомобиля, своевременный ремонт и техническое обслуживание - гарантия вашей безопасности. Если вы будете ежедневно обращать внимание на состояние здоровья вашего «железного друга», то, даже не имея большого водительского опыта, сумеете заметить первые симптомы любого «заболевания» на подсознательном уровне - с машиной что-то не так: не тот звук работы мотора, где-то появился новый стук, машину стало тянуть в сторону во время движения, увеличился расход топлива, появился дым из выхлопной трубы, после долгой стоянки под машиной появляется лужица, вдруг стал куда-то уходить тосол (масло, тормозная жидкость) и т.д. Пусть процедура ежедневного осмотра (или перед каждой поездкой, если вы ездите реже) станет для вас привычкой на уровне необходимости чистить зубы два раза в день.

Ежедневную проверку начинайте с общего осмотра автомобиля. Обратите внимание на такие вещи, как:

- наличие под автомобилем следов утечек масла, тормозной и охлаждающей жидкости;

- состояние лакокрасочного покрытия (не появились ли новые царапины);

- состояние шин (не спустило ли колесо, не появились ли «грыжи», порезы);

- общую комплектность автомобиля - наличие зеркал, щеток стеклоочистителей, болтов крепления колес, грязезащитных фартуков (брызговиков), государственных номерных знаков;

- чистоту стекол фар, указателей поворота и задних фонарей, ветрового, боковых и заднего стекол, наружных зеркал заднего вида, государственных номерных знаков (при необходимости — протрите; ветровое стекло можно только мыть, но большим количеством воды).

□

Перед первым пуском двигателя ежедневно (или перед каждой поездкой, если вы пользуетесь автомобилем реже).откройте капот и визуально проверьте комплектность двигателя и агрегатов, плотность посадки высоковольтных проводов, электрических разъемов, шлангов. Проверьте наличие следов утечек топлива,, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей.

Проверьте и доведите до нормы:

- уровень масла в двигателе (он должен быть между метками MIN и МАХ на маслоизмерительном щупе);

expert22 для http://rutracker.org

-уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке (он должен быть чуть ниже метки МАХ на расширительном бачке);

- уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (он должен быть ууть ниже метки МАХ на бачке главного тормозного цилиндра).

Не закрывая капот (прикройте его в случае дождя или снегопада), садитесь за руль. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Во время прогрева еще раз осмотрите двигатель, убедитесь в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости. Прислушайтесь, не появились ли новые подозрительные звуки в работе двигателя. Закройте капот, но перед началом движения проверьте работу фар, указателей поворота, задних фонарей, стоп-сигналов, звукового сигнала, очистителя и омывателя стекол ветрового и заднего окон, отопителя салона, регулировку зеркал заднего вида.

Когда вы начнете движение, проверьте работу тормозной системы. Для этого, проехав буквально 2~5 м, очень резко и изо всех сил нажмите педаль тормоза. Полезно выйти из машины и посмотреть на отпечатки колес на земле или асфальте — так проверяют одновременность торможения колес. Остановите двигатель и снова пустите его, нажав и удерживая педаль тормоза: если педаль слегка уйдет вниз после пуска двигателя, вакуумный усилитель тормозов работает. Попробуйте еще несколько раз нажать педаль тормоза - она не стала «мягкой» после испытаний (не порвался тормозной шланг, не вышел из строя тормозной цилиндр), она не становится «жестче» с каждым нажатием (воздуха в системе нет) - можно начать поездку.

Первые 15 минут постарайтесь не включать музыку в салоне, а прислушайтесь к звукам, издаваемым автомобилем. Кстати, это полезно сделать и в конце поездки перед постановкой автомобиля на стоянку или в гараж.

Если вы хотите подольше сохранить «товарный» вид автомобиля, регулярно следите за состоянием лакокрасочного покрытия кузова. Его ремонт должны проводить только квалифицированные мастера, а обслуживание по силам даже очаровательным дамам.

В основе обслуживания — регулярная мойка и об

работка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализированной мойке (только вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных местах.

Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки: большая с длинной мягкой щетиной (возможно — с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес. Потребуется также несколько тряпок. Не стоит мыть автомобиль на солнце, а также в пыльном месте при сильном ветре.

автомобиля

Сначала окатите кузов двумя-тремя ведрами воды, чтобы пыль и грязь размягчились. Затем разведите в ведре специальный автошампунь в соответствии с инструкцией по применению (для кузовов, окрашенных металликом, приобретите специальный, с осушающим эффектом). Шампунь наносите щеткой, тряпку или губку применять нельзя: они удерживают частички песка и пыли, которые оставляют микроцарапины на лакокрасочном покрытии кузова, отчего оно тускнеет. При нанесении шампуня можно слегка потереть поверхности кузова.

Одним-двумя ведрами воды окатите кузов, удаляя излишки шампуня. Затем, предварительно прополоскав щетку, с ее помощью окончательно вымойте кузов чистой водой.

Дайте кузову обсохнуть в течение 3~5 минут и оботрите насухо, удаляя разводы и следы подтеков воды. Стекла и панель приборов можно дополнительно почистить специальными моющими средствами и полиролями. Так же можно поступить с тканевой обивкой салона, который нелишне время от времени чистить пылесосом.

После мойки очень хорошо обработать кузов специальными полиролями в соответствии с инструкцией по их применению.

примерным комплект средств для ухода за автомобилем

Название препарата * ENGINE DEGREASER

WASH-N-GLO

CAR WAX SUPER GOLD

HEAVY DUTY SILICONE CLEANER & CAR WAX

COLOR AUTOMOTIVE POLISH

PROTECT-ALL DASHBOARD POLISH SILICONIED TIRE SHINE CLEAN ALL FOAM CLEANER BUG & TAR REMOVER

* Производитель - фирма Abro Industries, Inc., USA.

Назначение

Очиститель двигателя - смесь растворителей и моющих средств, удаляет специфические загрязнения двигателя

Автошампунь с воском карнобы - не содержит едких компонентов, одновременно очищает и полирует

Золотой автовоск с тефлоном - обеспечивает тефлоновую защиту кузова Силиконовый автовоск - обеспечивает силиконовую защиту кузова Цветной автополироль - обладает легким подкрашивающим эффектом, заполняет мелкие царапины

Защитный полироль - предохраняет от ультрафиолетовых лучей Полироль панели ~ предохраняет панель приборов от выцветания и растрескивания Силиконовый блеск для шин - обладает грязеотталкивающим эффектом Универсальный очиститель - очищает и обновляет обивку, чехлы, ковры Очиститель битума и насекомых - удаляет битумные пятна и следы от насекомых

Самостоятельная покупка запасных частей - очень серьезное мероприятие, требующее предварительной подготовки. Для начала надо определиться, что выгоднее - купить новый узел, агрегат или отремонтировать старый, учитывая'не только невысокое качество новых узлов и агрегатов, но и еще более низкое качество различных ремонтных комплектрв.

Постарайтесь собрать всю возможную информацию о предполагаемой покупке. В этом вам помогут советы более опытных автолюбителей, особенно тех, кто обслуживает машину самостоятельно (остерегайтесь слишком уверенных в себе само- делкиных, которые могут дать безапелляционный совет по любому поводу). Обратитесь к мастеру автосервиса - особенно если он и будет ремонтировать ваш автомобиль. Можно почитать серьезные автомобильные журналы - там публикуют специальные тесты испытаний узлов и агрегатов.

Моторные масла разделяют на два основных вида:

- минеральные (полученные перегонкой из нефти) - их вязкость сильно зависит от температуры^ для стабилизации свойств применяются различные присадки, которые в свою очередь достаточно быстро разрушаются из-за высоких механических и тепловых нагрузок, сокращая срок службы масла;

- синтетические (полученные путем химического синтеза) - обладают высокой однородностью и стабильностью свойств. Остаются более жидкими на морозе и более густыми в жару. Меньше сгорают в двигателе, образуют меньше отложений, имеют больший срок службы.

сметы		 ■	-

■ Синтетические масло не разрушают сальники двигателя, однако при их использовании возможно появление течи через

При первоначальной оценке качества предполагаемых запчастей следует учитывать производителя узла или агрегату. Хорошо, если это солидная фирма — как правило, такие изделия аккуратно упакованы, имеют сертификат качества, систему защиты от подделок, гарантийный срок. Подобные запчасти дороже, но скупой платит дважды!

По предпочтительности приобретения запчасти можно подразделить в зависимости от места изготовления:

  - ~ страны Западной Европы и США;

  - - страны Восточной Европы (кроме Польши);

3~ Россия, Польша, страны Балтии;

    - - страны СНГ, Турция, страны Ближнего Востока;

    - _ страны Дальнего Востока;

    - ~ место изготовления не указано.

изношенные сальники вследствие большей текучести масла в сравнении с минеральными.

Срок службы синтетических масел лишь ненамного больше, чем минеральных.

Быстрое потемнение масла говорит лишь о его хороших моющих свойствах и загрвзненной системе смазки.

предупреждение

Категорически запрещает» применение моторных масел: -не предназначенных длв бензиновых автомобильных двигателей;

- с несоответствующими эксплуатационным* характеристиками (российского производства с буквами А, Б, В в обозначении марки масла; импортного производства с буквами SA, SB, S(, SD, SE в обозначении классификации по API);

не соответствующие сезону по ввзкостн (по классифнкаци- ям SAE и России).

Г1"

| -40'С -ЗО'С | -20"С -10'С 0 X Ю'С | 20'С | ЗО'С | 40°С 50*С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0W |  |  |
| ШШШШ^ ~ | НШШИВШН -лйййИЮ! |  |  |
| 10W |  |
| 15W |  |
|  | Ш-. jlTp^iX^k - . - ш | ЯКШу] |  |
|  |  | §¦ ¦ | 30W |  |

ПОКУПАЕМ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России

| SAE | 5W | 10W | 15W | 20W | 20 | 20 . | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Россия | Зз | 4з | 5з | 6з | 6 | 8 | 10 |
| SAE | 30 | 40 | 40 | 50 | 5W/20 | 10W/20 | 10W/20 |
| Россия | 12 | 14 | 16 | 20 | Зз/8 | 4з/б | 4з/8 |
| SAE | 10W/30 | 15/30 | 15W30 | 20W/30 | 20W/30 | 20W/40 | 20W/40 |
| Россия | 4з/10 | 5з/10 | 5з/12 | 6з/10 | 6з/12 | 6з/14 | 6з16 |

Отечественные и зарубежные масла, рекомендованные для автомобилей ВАЗ

| Марки масел | Класс no SAE | Класс no API | Производитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Отечественные |
| «Рексол универсал» | 10W30,10W40,15W40, | SF/CC | ОАО «Рязанский НПЗ», Рязань |
|  | 20W30, 20W40 |  |  |
| «Рексол Супер М» | 5W30 | SJ/CC |  |
| «Уфалюб» | 15W40 | SF/CC | АО «Уфанефтехим», Уфа |
| «Кореи» | 10W30,10W40,15W40, | SF/CC | АО «НОРСИ», Кстово |
|  | 20W30, 20W40 |  |  |
| «Велс~2» | 10W30,15W40 | SG/CF-4 | АО «ЛУКойл нефтяная компания» |
| «Спектрол универсал турбо» | 10W40 | SJ/CF-4 | НПФ «СПЕКТР-АВТО», Москва |
| «Спектрол» | 15W40,15W30 | SF/CC |  |
| Импортные ■ |
| BP VISCO 3000 | 10W40 | SJ/CF | BP (Великобритания) |
| BP VISCO 2000 | 15W40 | SG/CF |  |
| CASTROL GTX5 | 10W40 | SJ/CF/EC | CASTROL (Великобритания) |
| CASTROL GTX3 | 15W40 | SJ/CF |  |
| SHELL HELIX PLUS | 10W40 | SJ/CF | SHELL (Дания) |
| MOTUL 4100 | 10W40 | SJ/CF | MOTUL (Франция) |
| MOTUL 4000 | 15W40 | SJ/CF |  |
| DELUXE | 10W40 | SJ/CF-4 | QUAKER STATE (США) - |

Пластичные смазки

| Отечественная смазка | Зарубежные аналоги | Производитель |
| --- | --- | --- |
| Литол-24 | Alvania 3, R3, RA Mobilux 2,3, ЕР2, ЕРЗ Energrease L2, LS3 Hitex ЕР-2 Aqip F1 CR MU3 | Shell Mobil British Petroleum Texaco . L Aqip |
| ШРБ-4 | Centroplex 132 BV KB-521 | Cluber Lubrication FIAT |
| ШРУС-4 | Caxtrobase MC 20 Hytex EP-2 Molikot VN2461C | Cluber Lubrication Texaco DowCordind |
| Фиол~2У | Castrol MS 3 Grease MRM-2 | Castrol FIAT |
| ДТ-1 | Arapen ВС 290 SPr349 | Exxon FIAT |

Пластичные смазки отечественного производства нисколько не уступают импортным и последние можно рекомендовать для применения лишь в импортных узлах и агрегатах.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации в системе охлаждения автомобилей Волжского автозавода применяются низкозамерзающие жидкости - антифризы: водные растворы спиртов, гли- колей, глицерина и некоторых солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов - тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками.

Охлаждающая жидкост!

Основные показатели тосола (ТУ 6-02-751-78)

| Показатель | AM | А-65М | А-40М |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет | Голубой | Красный | Голубой |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,120-1,140 | 1,085-1,095 | 1,075-1,085 |
| Температура замерзания, °С | Не нормируется | -65 | -40 |
| Температура кипения, °С | 170 | 115 | 108 |
| Состав, %: |  |  |  |
| этиленгликоль | 96 | 60-64 | 50-56 |
| вода | 4 | 40-36 | 50-44 |
| присадки | 6-7 | 3,5-5 | 3-3,5 • |

Заменители тосола

| Название | Производитель |
| --- | --- |
| «Лена» | AO «Капролактам» |
| Spectral Anti- Freeze | НПФ «Спектр-Авто» |
| Antifreeze and Coolant | Quaker State |
| Antifreeze Methanol free | BP, UK |
| Preston | Preston Products Corporation |
| Havoline | S.A. TEXACO BELGIUM N.Y. |

Тормозная жидкость

В соответствии с инструкцией по эксплуатации в тормозной системе автомобилей Волжского автозавода применяются тормозные жидкости, соответствующие международному классу безопасности DOT-4.

| Название | Производитель |
| --- | --- |
| «Роса ДОТ-4» | ОАО «Капролактам» |
| Spectral Disc Brake fluid | НПФ «Спектр-Авто» |
| Brake fluid DOT-4 | BP, UK |
| Brake fluid DOT-4 | STP |

Свечи зажигания

| Производитель |
| --- |
| Россия | BERU | BOSCH | CHAMPION | EYQUEM | MOTOR KRAFT | NGK | PAL (BRISK) |
| А17ДВ | 14-7D | W7DC | N9Y | 707LSX | AE32 | BP6FS | L15Y |
| А17ДВ-10 | 14-7D | W7DC | N9Y | 707LSX | AE32 | BP6ES | L15YC |
| А17ДВР | 14R-7D | WR7DC | RN9Y | 707LSX | AGR22 | BPR6ES | LR15YC |
| А17ДВРМ | 14R-7D | WR7DC | RN9YC | 707LSX | AGR22C | BPR6ES | LR15YC |

Основные характеристик! охранных систем

Сигнальные функции - сирена:

«а» - автономная;

«н» _ неавтономная;

«а/н» - по выбору установщика.

□

о —

tsi

|  |  | щ m <о О! о> | о ч- | о ы— | о ч- | W. о ч— | о | ю Ън JD | о ч- | V. о ч- | (0 U 1Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 5 < | 0 | О | й | D | О | о U | С ш | с ш | X ш |
|  | Охранные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество входов контроля |  | 2 2 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Датчик удара - количество уровней |  | 1 2 2 | \ | 1 | " — • | 2 | 2 | ¦ — i | 2 | 2 | 2 |
| Датчик объема - количество уровней |  | — — — | — | — | 2 |  | 2 | 2 | ЙЩ |  | 2 |
| Датчик охраны стекол |  | ; —. — — |  |  |  | ! I | ■ - | + | _ | + | ■ Ш \ |
| Дополнительный канал для датчика |  | 1 - + + | + |  | ' Щ | +. | + | + |  |  | + |
| Разрыв цепи зажигания |  |  | Л | — | — | — | — | —' | + | + | + |
| Контроль падения напряжения |  | п п п |  |  |  |  |  | п | — | + | + |
| Самодиагностика датчиков |  | + + + | — | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обход неисправного датчика |  | + + + | — | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Защита от ложных срабатываний |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + |
|  | Сигнальные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сирена автономная/неавтономная* |  | н н а | н | а | н | н- | а | а | н | н | а/н |
| Ограничение времени сигнала |  | + + + | + | + | + | + | + |  |  | — | + |
| Ограничение циклов тревоги |  | + + + | — • | - | . —... | + | + | + | — | + | + |
| Световая сигнализация |  | + + + | + | + | + | + | + | + | п | п | п |
| Противоугонные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество цепей блокировки |  | 1 2 1 | . 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | И | 1 | 1 |
| Защита от ограбления |  | - п л | — 1 | ™ | —- | + | ~ I |  | + | +_ |  |
| Антисканер/динамический код** |  | а д д | ад | ад | ад | ад | ад | 4 ад | п | п | п |
| Режим «паника» |  | + + + | + | + | + | + | + | + | + | + | .+ |
|  | Сервисные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим обслуживания «Valet»*** |  | 0 к к | кд | од | кд | кд | кд | ' к | к | о | ОД |
| Пассивная постановка на охрану Ц |  | п п л | + | п | п | п | + | л | л | п | л |
| Бесшумное снятие с охраны |  | п + + |  | ДР | + | ДР | ДР | ■ ЦЙ | •л | л | + |
| Кол-во дополнительных каналов управления | 2 3 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -1 . | 2 |
| Управление светом в салоне |  | - + | + | + | + | + | + | ДР | + | + | — |
| Запирание дверей: |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |
| при пассивной постановке на охрану | л п п | п | п | п | л | п |  |  |  | + |
| при включении зажигания |  | п п л |  | л | п | л | л |  | + | п | л |

Наименование функции

о о m

Условные обозначения:

«+» - стандартная функция;

«-» - функция не предусмотрена;

«д» - функция управляется дистанционно;

«др» _ функция управляется и регулируется дистанционно;

«п» - функция программируется дополнительно.

Основные характеристики охранных систем

Наименование функции

>

| (Л |  |
| --- | --- |
| ос |  |
| i/i |  |
| о |  |
| о |  |
| о |  |
| гч | 1 а. |
| о | О |
| 'о. | 1- |
| i W о у | Гч |
| ш | rv |
| -а | О ™ |
| ф |  |
| се | «л |

Ф "О

о и

1» ф

а

>

V- <

о о г»,

и

3

л

V- <

|  |  |  |  |  |  |  |  | Охранные функции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 | Количество входов контроля |
| 2 | 2 | 2 | . 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | Датчик удара — количество уровней |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Датчик объема — количество уровней |
|  | .•+ - | — | - . | + | — |  |  | — | ''tf-S: | 'зй - - | Датчик охраны стекол |
| + |  | + | + | + | + | + | + | — | ; — - | ГЙГ | Дополнительный канал для датчика |
| - | _ — | ""■■Г ' | нц | t _ ■ | — | \ — | ...f 1 | + | — | : + | Разрыв цепи зажигания |
| 4- | - |  | pBI |  | п | п | *■ + | + | + |  | Контроль падения напряжения |
| + | - | + | + | + | + | + | ■ +- | + | + |  | Самодиагностика датчиков |
| + | + | + | + • | + | + | + | + |  |  | + | Обход неисправного датчика |
| — |  | : — | - —~ | — | — \ | - |  | + | — |  | Защита от ложных срабатываний |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сигнальные функции |
| а/н | а | а/н | н | а/н | н | а | а/н а/н а/н а/н | Сирена автономная/неавтономная* |
| 4- * | - | + | + | + | + | + | + | . + | + | + | Ограничение времени сигнала |
| + | п | - | + | + |  | + |  | + | 1 -яч. | * | Ограничение циклов тревоги |
| п |  | + | + | -••"Т | Л | п | + | • -.+ | : + | + | Световая сигнализация |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Противоугонные функции |
| 1 | 1 | 1 |  | 2 | •1 | 2 | 2- | 2 | 1 | 1 | Количество цепей блокировки |
| + | + | + | -.; | + |  |  | --щ | + - | : + | + | Защита от ограбления |
| п | ад | ад | ад | ад | : 3 | ад | ад | ад | ад | ад | Адаисканер/динамический код** |
| + | + | + | + | + | + | + | + | 4- | + | • + | Режим «паника» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сервисные функции |
| ОД | Дк |  | 0 | . к • | О | ОК | ОК | ОК | + | + | Режим обслуживания «Valet»*** |
| п | п | + | + | + ■ | + . | + | + | п | + | + | Пассивная постановка на охрану |
| + | ДР | + | + | ДР | ДР | ДР | ДР | ДР |  | + | Бесшумное снятие с охраны |
|  | 3 | 2 | 4 ■ | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Кол-во дополнительных каналов управления |
| + | ДР |  |  |  |  |  | . + | п | - ¦ |  | Управление светом в салоне |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запирание дверей: |
| + | п | п | п | ■ + | п | п | п | п | lj§§ i | + | при пассивной постановке на охрану |
| п | п | п | п | п | п | п | п | п |  | + | при включении зажигания |

Вт X

10 I я № 1

Условные обозначения:

Противоугонные функции:

«а» - антисканер;

«д» ~ динамический код;

«ад» - сочетание функций.

Сервисные функции - режим обслуживания «Valet»:

«о» - обычный;

«к» - кодированный;

«од»- обычный, управляется дистанционно; «кд» - кодированный, управляется дистанционно.

□

ГЛАВА v едем в ремонт

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Рано или поздно в жизни каждого автолюбителя наступает момент, когда для проведения квалифицированного или технически сложного ремонта необходимо обратиться на автосервис.

Если вы встали на дороге, попробуйте остановить попутную машину: возможно, ее водитель окажется опытнее вас и сумеет устранить неисправность, а если вы находитесь в незнакомой местности, хотя бы укажет, где расположен ближайший автосервис.

Если для вас предпочтительнее ремонт в знакомом месте, соотнесите серьезность поломки с расстоянием до «своего» автосервиса, поскольку буксировка не только требует денег, но и довольно сложна для неопытного водителя. Тем не менее, в случае если автомобиль необходимо буксировать, делать это можно на гибкой сцепке только при исправных тормозной системе и рулевом управлении. Трос для буксировки может быть и металлическим, и синтетическим. Последний лучше - с ним автомобиль мягче трогается с места и удобнее крепится.

По требованиям Правил дорожного движения (ПДД) п.20 в буксируемом легковом автомобиле обязательно должен находиться водитель, кроме тех случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает управление передними колесами или автомобиль буксируют методом частичной погрузки. В буксируемом автомобиле запрещается перевозить пассажиров. Дистанция между буксирующим и буксируемым транспортными средствами должна быть 4-6 м при гибкой сцепке и не более 4м — при жесткой.

Транспортные средства с поврежденным рулевым управлением можно буксировать только методом частичной погрузки. Транспортные средства с поврежденной тормозной системой разрешается буксировать только на жесткой сцепке, при этом фактическая масса буксируемого автомобиля не должна превышать половины фактической массы буксирующего транспортного средства.

Запрещается буксировать два и более транспортных средства одновременно, а также в гололед на гибкой сцепке.

expert22 для http://rutracker.org

При буксировке необходимо соблюдать повышенную осторожность и ни в коем случае не нарушать скоростной режим, предусмотренный п.10 ПДД. Во всех случаях скорость буксировки не должна превышать 50 км/ч. На буксирующем автомобиле должен гореть ближний свет или противотуман- ные фары, на буксируемом - аварийная сигнализация. Буксирующий автомобиль должен плавно начинать движение, плавно тормозить и без крайней необходимости не совершать обгоны. Водитель буксируемого автомобиля обязан быть предельно собран и не отвлекаться от вождения. Ключ зажигания следует повернуть так, чтобы рулевое управление было разблокировано — в положение «стоянка» или «зажигание включено». Не забывайте: при неработающем двигателе усилие на тор

мозной педали будет повышенным, а тормозной путь увеличится. Буксировочный трос лучше всего крепить за левую сторону буксирующего автомобиля и за правую - буксируемого. Эта обеспечит лучшую обзорность для водителя буксируемого автомобиля.

Перед сдачей автомобиля на автосервис для очередного техобслуживания или ремонта:

- вымойте его, приберите в салоне и оставьте дома или в гараже все лишнее: личные вещи, инструмент и т.п.;

- проконсультируйтесь с опытными автолюбителями и ознакомьтесь с соответствующей литературой по ремонту автомобиля - хотя бы примерно надо представлять себе характер неисправности и возможный объем работ.

При сдаче автомобиля на автосервис четко опишите мастеру-приемщику симптомы неисправности (определить ее истинную причину - задача именно автосервиса). Присутствовать при ремонте весьма желательно, поскольку помощь при постоянно возникающих мелких вспомогательных операциях и их согласование значительно ускоряют процесс. Согласитесь, так вы лучше сможете проконтролировать процесс и качество ремонта, если, конечно, более-менее разбираетесь в этом. Но от советов по ходу выполнения работы желательно воздержаться.

Список необходимых при ремонте запчастей и расходных материалов лучше согласовать с мастером, выполняющим работу. Запчасти, купленные на стороне, обычно дешевле, чем предоставляемые сервисом, но дают нерадивым ремонтникам прекрасную возможность списать применение некачественных запчастей («Какие купили запчасти - такие мы и поставили!») или некачественно проведенный ремонт («Мы все сделали отлично, это вы купили такие запчасти!») на владельца автомобиля. Посоветуйтесь с мастером, и, если он гарантирует качество, запчасти лучше приобрести у него (особенно это касается целых узлов и агрегатов - у них возможны различные скрытые дефекты, которые^ можно выявить только при эксплуатации автомобиля).

Тщательно изучите представленную вам калькуляцию, в которой должны быть указаны нормо-часы, их стоимость, вид проведенных работ, список запчастей с указанием цен, а также ссылки на все используемые при расчете прейскуранты и нормативные документы. Обязательно попросите чек или приходный кассовый ордер.

При проведении большого технически сложного и дорогостоящего ремонта предложите заключить письменный договор. В договоре на ремонт должны быть указаны порядок подачи претензий, гарантийный срок на проведенные операции. При этом условия должны соответствовать нормативному акту «Правила предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», утвержденному постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998 года № К639, и не противоречить ст. 730_739 ГК РФ о бытовом подряде. Все это должно быть на руках у клиента с копией заказа или счета. Не забудьте уточнить номер лицензии или свидетельства о регистрации с указанием точного юридического адреса автосервиса.

При некачественном ремонте можно предъявить претензию фирме в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Если срок гарантии неуказан, претензия в письменном виде принимается в течение шести месяцев, а если ее не удовлетворят в течение 10 дней - смело подавайте в суд. Если устно договориться с сервисом не удается и принимать претензию администрация отказывается (документ должен быть в двух экземплярах; на втором, остающемся у клиента, должны расписаться в получении письменной претензии), перешлите ее заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Когда данный сервис отказывается устранить недостатки, возможно провести ремонт и в другом месте, а стоимость работ включить в требование о возмещении убытков с приложением финансовых документов и акта экспертизы с обязательным указанием о том, что причина поломки или неисправности - некачественно проведенный ремонт. Ну а для судебной тяжбы очень желательно участие адвоката и независимого эксперта с вашей стороны.

Платить сверх счета на автосервисе в общем-то нет смысла, но подлинного Мастера можно отблагодарить, и необязательно деньгами.

□

№	Периодичность, тыс. км

пд,	Наименование работ	каждые	дополнительно каждые

15 30 45 60 75

  - Проверить наличие сколов, трещин и очагов • коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики в арках колес и на днище; работу замков дверей и капота

  - Проверить состояние элементов передней • и задней подвесок, их резиновых и резиноме- таллических шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и состояние шарнира тяги переключения передач; состояние защитных чехлов направляющих пальцев переднего тормоза

  - Проверить наличие посторонних стуков и шу- • мов двигателя, сцепления, коробки передач

и валов привода передних колес

  - Подтянуть крепления агрегатов, узлов и дета-	• лей шасси и двигателя

  - Проверить люфт и состояние демпфера руле- • вого колеса

  - Проверить герметичность систем охлаждения, • питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок

  - Проверить герметичность уплотнений узлов	• и агрегатов

  - Проверить уровень охлаждающей жидкости •

  - Заменить охлаждающую жидкость	•

  - Проверить состояние и натяжение ремня при- • вода генератора

  - Проверить уровень и плотность электролита • аккумуляторной батареи

  - Зачистить и смазать клеммы и зажимы акку-	• муляторной батареи

  - Проверить работу генератора, освещение, • световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, систему зажигания

  - Зачистить коллектор стартера, проверить из-	• нос и прилегание щеток. Очистить и смазать

детали привода стартера

  - Зачистить контактные кольца генератора. Про-	• верить износ и прилегание щеток

  - Проверить установку момента зажигания	•

  - Проверить исправность работы узлов и дета- • леи гидрокорректора фар

  - Проверить работу экономайзера принуди- • тельного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра

  - Отрегулировать частоту вращения холостого хода	• с контролем токсичности отработавших газов

  - Проверить свободный ход рычага вилки вы-	• ключения сцепления или ход педали сцепления

до,	Периодичность, тыс. км

_/п	Наименование работ	каждые	дополнительно каждые

'	15	30 45 60 75

| 21 Проверить эффективность работы передних тормозов | • |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверить состояние колодок передних тормозов Проверить эффективность работы задних тормозов | • | • |  |
| 24 Проверить состояние колодок задних тормозов |  | • |  |
| Проверить уровень масла в коробке передач Заменить масло в коробке передач Проверить регулировку стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза | • | • | • |
| Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов Проверить работоспособность регулятора давления Проверить уровень тормозной жидкости | • | • • |  |
| 31 Заменить тормозную жидкость |  |  | • |
| 32 Проверить работоспособность термостата |  |  | • |
| 33 Проверить состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения | • |  |  |
| 34 Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения | • |  |  |
| 35 Заменить зубчатый ремень привода механизма газораспределения |  |  | • |
| 36 Заменить свечи зажигания новыми | • |  |  |
| 37 Очистить и промыть детали системы вентиляции картера |  | • , |  |
| 38 Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра* | • | -/jgl |  |
| 39 Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме |  |  |  |
| Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя Отбалансировать колеса и переставить по схеме | • |  |  |
| 42 Отрегулировать углы установки передних колес |  | • |  |
| Отрегулировать направление световых пучков фар Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса. Проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Заменить фильтр тонкой очистки топлива* | • | • |  |
| 45 Смазать трущиеся участки ограничителя открытия дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, замочные скважины пробки наливной горловины топливного бака и дверей |  | • |  |
| 46 Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей | • |  |  |
| 47 Смазать петли дверей | • |  |  |
| 48 Промыть систему смазки двигателя |  | • |  |
| 49 Заменить датчик концентрации кислорода |  |  | • |
| * Для двигателей с системой впрыска топлива замена через 30 тыс. км пробега. |

□

sdMft

Исправный автомобиль не требует «зимней» подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Ведь, как сказал известный сатирик, «...греметь ключами на морозе намного приятнее». Дополнительная подготовка прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.

| Температура | Поправка, |
| --- | --- |
| электролита, °С | г/см3 |
| -40--26 | -0,04 |
| -25..-11 | -0,03 |
| -10...+4 | -0,02 |
| +5...4-19 | -0,01 |
| +20...+30 | Нет |
| +31...+45 | +0,01 |

Всем понятно значение исправной аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3.

При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5-12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно.

Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных - Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.

При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:

| Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, °С) | Время года | Полностью заряженная батарея | Батарея разряжена на 25 % на 50 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Очень холодный (-50...-30) | Зима | 1,30 | 1,26 | 1,22 |
|  | Лето | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
| Холодный (-30...-15) |  | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
| Умеренный (-15...18) | Круглый |  |  |  |
| Теплый влажный (0...+4) Жаркий сухой (-15...+4) | год | 1,23 | 1,19 | 1,15 |

- емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А-ч. Допускается применять батареи емкостью 45-60 А-ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с «зимним» пуском двигателя, при слишком большой — генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится;

-ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью, а не доставать буксирный трос.

Не приобретайте аккумуляторные батареи «южных» стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы.

Если аккумулятор все же «посадили», можно воспользоваться кабелями для «прикуривания» с контактными зажимами типа «крокодил». При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).

Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J—300 содержит шесть классов зимних масел. «Зимние» классы имеют в обозначении букву W (winter - зима).

В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение.

Из отечественных марок моторных масел мы можем рекомендовать такие, как «Рексол универсал», «Рексол Супер», «ЛУКойл Стандарт», «Норси», «Спектрол», «Уфалюб»; из импортных - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар.

Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20 % каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные «кипятильники», якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора.

В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости - антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов ~ тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками.

Чтобы жидкость в системе охлаждения не замерзла с тяжелыми последствиями для двигателя и радиаторов двигателя и отопителя, нужно проверить температуру ее замерзания. В последнее время в продаже появились специальные ареометры для тосола, отградуированные как в г/см3, так и в градусах температуры замерзания.

Характеристики зимних масел

| SAE | 5W | 10W | 15W | 20W | 20 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Россия | Зз | 4з | 5з | 63 | 6 | 8 | 10 |
| SAE | 30 | 40 | 40 | 50 | 5W/20 | 10W/20- | 10W/20 |
| Россия | 12 | 14 | 16 | 20 | Зз/8 | 4з/6 | 4з/8 |
| SAE | 10W/30 | 15/30 | 15W30 | 20W/30 | 20W/30 | 20W/40 | 20W/40 |
| Россия | 43/10 | 5з/10 | 5з/12 | бз/10 | бз/12 | 6з/14 | бз16 |

Минимальная температура, °С Класс прокачивания проворачивания по SAE масляным коленчатого

|  | насосом | вала стартером |
| --- | --- | --- |
| 0W | -35 | -30 |
| 5W | -30 | -25 |
| 10W | -25 | -20 |
| 15W | -20 . | -15 |
| 20W | -15 | -10 |
| 25W | -10 | -5 |

ч Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)

Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России

Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.

Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор «закипит».

Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания.

(OIM

■ Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применв- ют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со пенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршни в цилиндре в момент пуска.

Основные показатели водного раствора этиленгликоля

| Объемное соотношение |  | Температура замерзания, °С | Плотность, г/см |
| --- | --- | --- | --- |
| Этиленгликоль Вода |  |  |
| 100 | 0 | -12 | 1,130-1,140 |
| 90 | 10 | -30 | 1,115-1,125 |
| 70 | 30 | -67 | 1,095-1,105 |
| 60 | 40 | -55 | 1,183-1,092 |
| 50 | 50 | -34 | 1,071-1,079 |
| 40 | 60 | -24 | 1,058-1,067 |
| 30 | 70 | -13 | 1,044-1,052 |

Основные показатели тосола (ТУ 6-02-751-78)

Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км.

Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях семейства 2108.

Зимняя эксплуатация, особенно на «просоленных» улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а кроме того, «компресс» из мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале - просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можем порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным «Феран» или импортным Rust-Eater.

Показатель

Цвет

Плотность при 20 °С, г/см3 Температура замерзания, °С Температура кипения, "С Состав, %: этиленгликоль вода

присадки от общего объема

| AM | А-65М | А-40М |
| --- | --- | --- |
| Голубой | Красный | Голубой |
| 1,120-1,140 | 1,085-1,095 | 1,075-1,085 |
| Не нормируется | -65 | -40 |
| 170. | 115 | 108 |
| 96 | 60-64 | 50-56 |
| 4 | 40-36 | 50-44 |
| 6-7 | 3,5-5 | 3-3,5 |

Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в , которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.

Если вы применяете шипованную резину, меняйте ее обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь, как советуют некоторые «знатоки», только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля.

Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите «на шипах», учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит тормозной путь увеличивается. Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других водителей.

Среди прочих многочисленных марок резины с «зимним» рисунком протектора для «Спутника»/ «Самары» наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по скользким и заснеженным дорогам.

СОВЕТЫ ПО ПУСКУ ДВИГАТЕЛЯ В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ

Процедура пуска двигателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь посоветовать провести ряд подготовительных операций, облегчающих пуск холодного двигателя.

- Если машина стояла более одной ночи, подкачайте бензин в карбюратор, используя рычаг ручной подкачки бензонасоса.

expert22 для http://rutracker.org

К сожалению, емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Чтобы продлить жизнь аккумуляторной батареи, перед включением стартера на 30-60 с включите дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. При этом из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы и ее способность отдавать энергию существенно возрастает.

1. Флакон универсальной защитной смазки типа WD40 илиАВ80 (ABRO).

2. Специальный размораживатель замков типа «жидкий ключ», например «Lock De-icer» (ABRO) или, в крайнем случае, одноразовую зажигалку.

3. Размораживатель стекол для удаления снежно- ледяной корки, например «Windshield De-icer» (ABRO).

4. Незамерзающую жидкость для омывателя стекол, например «Спектрол», ПКФ «Хим-ботлл» и «Технохимсервис», «Windshield Washer Concentrate» (ABRO).

  - Специальный скребок для очистки льда со стекол.

  - Большую щетку с мягким ворсом для удаления с поверхности кузова свежевыпавшего снега.

  - Комплект «зимней» резины.

  - Комплект специальных резиновых ковриков- «ванночек» для салона.

  - Наружные зеркала заднего вида с электроподогревом.

  - Накидку с электроподогревом хотя бы на водительское сиденье.

Небольшую надежную штыковую лопату.

несколько советов

Если вы установили утеплитель радиатора, не забудьте о нем, когда забуксовали, на дворе внезапная оттепель (они в последнее время довольно часты) или вообще наступила весна — иначе можно перегреть двигатель даже при исправном электровентиляторе системы охлаждения.

Обязательно возите с собой лопату. Для борьбы с глубоким снегом (если он может встретиться на вашем пути) лучше всего подходит специальная «снегоуборочная» или совковая лопата. Для более твердого, слежавшегося или талого снега и откапывания забуксовавшего в колее автомобиля подходит обычная штыковая лопата с укороченным для компактности черенком. В поездках по лесным дорогам желательно иметь еще и топорик, чтобы нарубить сучьев и подложить под колеса, да иногда и для костра.

Если регулярно приходится преодолевать скользкие подъемы, полезно возить в багажнике пакет (небольшой мешок) с крупным песком, кирпичной крошкой или чем-либо подобным. Зачастую бывает достаточно бросить под каждое колесо по паре лопат этой смеси, чтобы двинуться с места и преодолеть крутой обледеневший подъем или не сползти с пути, повредив при этом кузов.

глава vii перед дальней дорогой

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Любая поездка требует подготовки. Дальняя - специальной подготовки, которая зависит от предполагаемой дальности и цели поездки. Однако основные моменты подготовки остаются примерно одинаковыми.

    - Купите карту или атлас автомобильных дорог и проработайте маршрут. Вас должны интересовать бензоколонки, станции технического обслуживания (на случай поломки), посты ДПС ГИБДД (для отдыха, ночевки или в случае ДТП), крупные города и населенные пункты (телефон-телеграф, отдых, ночевка, на случай поломки - автомагазины, станции технического обслуживания).

    - Примерно за 3~4 дня до поездки проведите внеплановое профилактическое обслуживание. Замените или отремонтируйте сомнительные детали и узлы, проверьте крепление ответственных узлов и агрегатов к кузову и двигателю, устраните все течи, определите причину и, по возможности, устраните все подозрительные шумы и стуки. Особое внимание обратите на состояние систем смазки, охлаждения, питания и зажигания, передней подвески и шин. Проведите все необходимые контрольно-про- верочные мероприятия, особое внимание уделите качеству ремонта и регулировки.

    - После проведения технического обслуживания у вас должно остаться 2_3 дня для оценки качества проведенных работ и устранения недостатков. Поэтому не пожалейте времени и топлива

и совершите пару пробных поездок. Одну в условиях городского движения, другую - по трассе.

4.3а 1~2 дня проведите ревизию в багажнике и-, определите, какие инструмент и запчасти нужно взять, а какие оставить. Возможно, что- то придется докупить в автомагазине.

Накануне выезда:

      - Тщательно вымойте автомобиль, по возможности нанесите на кузов защитное покрытие, наведите порядок в салоне, полностью заправьте топливный бак, доведите до метки МАХ уровень масла в двигателе и коробке передач, уровни тормозной и охлаждающей жидкостей, уровень жидкости в бачке омывателя ветрового и заднего стекол. Доведите до нормы давление воздуха в шинах.

      - Уточните список всего, что вы берете в дорогу. Можно предварительно упаковать и загрузить некоторые вещи. Обязательно возьмите тем- ные очки.

      - Проверьте и постарайтесь не забыть личные документы и документы на автомобиль. При выезде за границу России наклейте на заднюю панель кузова или заднее стекло эмблему RUS.

      - Вечер постарайтесь провести в спокойной приятной обстановке и как следует выспаться.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

При ежегодном государственном техническом осмотре (ГТО) транспортного средства каждому владельцу автомобиля (или лицу, пользующемуся автомобилем по доверенности) необходимо предъявить следующие документы:

- личный паспорт или удостоверение личности и справку с места жительства для военнослужащих;

- водительское удостоверение;

- свидетельство о регистрации ТС или техпаспорт;

- доверенность (если она имеется);

- медицинскую справку;

- квитанции об уплате всех положенных налогов и сборов (налог с владельцев транспортных средств, оплата технического осмотра и оплата талона о прохождении технического осмотра).

В автомобиле надо иметь огнетушитель с незакон- чившемся сроком годности, аптечку нового установленного образца (что должно быть подтверждено специальным сертификатом, получаемым при покупке аптечки) и знак аварийной остановки.

Согласно постановлению Правительства РФ «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 31 июля 1998 года № 880 в РФ поэтапно вводится инструментальный контроль транспортных средств. Пока он введен только в Москве для легковых автомобилей старше 5 лет.

глава viii подготовка к техосмотру

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

В Инструментальный контроль входит сверка номеров (на предмет выяснения их подлинности и соответствия именно данному автомобилю). Отличие его от обычного техосмотра состоит в более строгом стендовом контроле состояния рабочей и стояночной тормозной системы, рулевого управления, уровня СО и СН в отработавших газах двигателя, а также проверке состояния выпускной системы, колес, действия стеклоочистителей, звуковых сигналов и внешних световых приборов. Проводится также внешний осмотр автомобиля. Если техосмотр не пройден с первого раза, то повторно его проводят бесплатно в течение 20 дней.

Для того чтобы точнее определить реальное техническое состояние автомобиля перед инструментальным контролем, лучше всего пройти диагностику на специальной станции. Это позволит установить состояние и надобность ремонта того или иного узла.

Особое внимание следует обратить на тормозную (как рабочую, так и стояночную) систему и систему управления автомобиля, а также на регулировку карбюратора (или системы впрыска), состояние системы зажигания, проверить и отрегулировать экологические параметры автомобиля: выбросы СО и СН. Для регулировки последних нужна специальная аппаратура, которая есть лишь на СТО или в специальных пунктах экологического контроля. Следует обратить внимание и на герметичность всех бензопроводов и крышки горловины топливного бака.

Кроме того, при техосмотре особенно тщательно контролируют тормоза всех колес на замедление (удельная тормозная сила не ниже 64%) и неравномерность их срабатывания (разброс между колесами одной оси не более 9%). Контроль осуществляется на беговых барабанах, поэтому тормоза должны быть тщательно отрегулированы перед те

хосмотром. Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне не менее 23% без учета неравномерности действия по колесам задней оси.

совет

■ Даже если вы заменили тормозные накладки и коиодки, не спешите сразу ехать на техосмотр, так как тормоза должны нрнработатьсв (в течение 250-300 км пробега).

Если тормозное усилие остается неравномерным, попробуйте немного притереть тормозной диск шкуркой, чтобы убрать с него большие задиры. Тща - тельно должен быть отрегулирован регулятор тормозных сил («колдун»), который перераспределяет тормозное усилие между передней и задней осями автомобиля в зависимости от его нагрузки. Учтите, что на неравномерность торможения влияют и разность давления в колесах, недостаточное давление в колесе (также колеса не должны быть перекачаны, так как это тоже снижает эффективность тормозов). ГОСТ сохраняет также возможность визуальной проверки тормозной системы инспектором. При такой проверке автомобиль должен затормозить до полной остановки с полной блокировкой всех колес без потери прямолинейной траектории движения.

Рулевое управление не должно иметь избыточного люфта (не более 10° отклонения верхней части рулевого колеса от номинального положения), для чего нужно проверить состояние наконечников рулевых тяг и реечного рулевого механизма. Самостоятельно определить наличие избыточного люфта можно. Для этого, стоя рядом с автомобилем, расположенным на горизонтальной площадке, поворачивайте немного из стороны в сторону рулевое колесо, одновременно упираясь носком в боковину переднего колеса. Если угол отклонения рулевого колеса больше, а переднее колесо еще не начало поворачиваться, то люфт избыточный и рулевое управление надо ремонтировать.

Следует проверить работоспособность наружных систем освещения: фар (ближний, дальний и габаритный свет, а также аварийная сигнализация), указателей поворота, боковых повторителей, стоп- сигналов, задних габаритных фонарей и освещения номерного знака, фонарей заднего хода. Если не будет гореть хотя бы одна лампочка, техосмотр вы не пройдете. Пучок света фар должен быть правильно отрегулирован (они не должны слепить встречных водителей), это лучше сделать на специальном стенде на СТО. Звуковой сигнал также должен быть исправен.

Стеклоочиститель и стеклоомыватель должны работать, а щетки («дворники») - очищать отведенную им площадь не менее чем на 90%. ГОСТ не допускает и наличие трещин на ветровом стекле в зоне работы щеток стеклоочистителя.

Шины автомобиля не должны иметь износ больше допустимого (глубина канавок протектора не менее 1,6 мм). Протектор не должен иметь одностороннего износа, а боковины - повреждений («грыжи»). Не допускается прохождение техосмотра на стенде с тормозными барабанами с шипованными шинами (учтите также, что шины с «зимним» рисунком протектора снижают эффективность торможения на гладких барабанах). Тем, кто вынужден проходить техосмотр зимой, можно посоветовать для этой процедуры «переобуть» свой автомобиль в универсальную либо летнюю «резину».

Внешний вид кузова должен быть опрятным (т.е. кроме того, что автомобиль должен быть вымыт, в том числе и двигатель, он еще не должен иметь заметных повреждений лакокрасочного покрытия на кузове, дверях и дисках колес). При необходимости устраните повреждения и коррозию. В случае необходимости проведите ремонтную покраску кузова или отдельных деталей. Государственные номерные знаки должны быть также в опрятном виде - не ржавыми и не мятыми. Их можно подкрасить, но аккуратно, чтобы можно было легко прочитать номер.

На кузове должны быть предусмотренные комплектацией брызговики, исправные ручки и замки дверей, затемненность стекол должна быть не больше нормы. Допускается снижение свето- пропускной способности тонированных стекол не более чем на 25%, а при использовании затемняющей пленки - не более чем на 30% (учтите, что обычное чистое стекло имеёт светопропускную способность около 97%).

В салоне автомобиля должны быть исправны замки ремней безопасности и механизм регулировки сидений.

Аккуратная повседневная эксплуатация автомобиля и регулярные ремонт и техническое обслуживание позволяют существенно уменьшить затраты на подготовку к техосмотру, поскольку все основные системы будут в большем порядке и заранее отрегулированы.

□

Извлечение из Приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения

ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

  - ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ

    - При дорожных испытаниях не соблюдаются следующие нормы эффективности торможения рабочей тормозной системой:

Тип Тормозной Установившееся транспортного путь, м, замедление, средства не более м/с2, не менее Одиночные... 12,2	6,8

легковые автомобили

Легковые	13,6	5,9

автомобили... с прицепом

3.6. Спереди транспортного средства установлены световые приборы с огнями красного света или световозвращатели красного цвета, а сзади - белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного знака, све- товозвращающих регистрационного, отличительного и опознавательного знаков.

      - СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

        - Не работают в установленном режиме стеклоочистители.

        - Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.

      - КОЛЕСА И ШИНЫ

        - Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм ... Примечание. Для прицепов устанавливают нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.

        - Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.

        - Отсутствует гайка (болт) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес.

        - Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.

        - На одну ось... установлены диагональные шины совместно с радиальными или шины с различным типом рисунка протектора...

      - ДВИГАТЕЛЬ

        - Содержание вредных веществ в отработавших .хазах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТ 17.2.2.03-87 и ГОСТ 21393-75.

        - Нарушена герметичность системы питания.

        - Неисправна система выпуска отработавших газов.

      - ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

        - Отсутствуют предусмотренные конструкцией транспортного средства зеркала заднего вида, стекла.

        - Не работает звуковой сигнал.

Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стекол, влекущие опасность травмирования участников дорожного движения. Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей можно прикреплять прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла промышленного изготовления

Окончание приложения 1

(кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТ 5727~88. Допускается применять жалюзи и шторки на задних стеклах автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.

        - Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова... пробки топливного бака, механизм регулировки положения сиденья водителя, спидометр, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол.

        - Отсутствуют ... грязезащитные фартуки и брызговики.

        - Неисправно тягово-сцепное ... устройство тягача и прицепа, неисправны их страховочные тросы (цепи).

7.7.Отсутствуют ... медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки...

7.8. На транспортных средствах, не принадлежащих оперативным и специальным службам, используются проблесковые маячки, звуковые сигналы с чередованием тонов и цветографические схемы, предусмотренные ГОСТ Р 50574-93.

          - Отсутствуют ремни безопасности, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства.

          - Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.

          - Регистрационный знак транспортного средства не отвечает требованиям стандарта.

<...>

7.14. Отсутствуют предусмотренные конструкцией или установлены без согласования с предприятием - изготовителем транспортного средства или иной уполномоченной на то организацией дополнительные элементы тормозных систем, рулевого управления и иных узлов и агрегатов, требования к которым регламентируются настоящим Перечнем.

Приложение 2

ИЗМЕНЕНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

С1 января 2000 г. на территории Российской Федерации введено в действие изменение № 1 к ГОСТ 17.2.2.03-87 «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями» (постановление Госстандарта РФ № 33 от 9 февраля 1999 года). <...>

Содержание СО и СН в отработавших газах автомобилей с пробегом до 3000 км регламентируется технологическими нормами предприятий- изготовителей.

Для автомобилей, не оснащенных каталитическим нейтрализатором, предельно допустимое содержание СО и СН в отработавших газах указано в табл. 1*.

Для автомобилей, оснащенных каталитическим нейтрализатором, предельно допустимое содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах приведено в табл. 2*.

Величина частоты вращения устанавливается предприятием-изготовителем в технических условиях И инструкции по эксплуатации. Если она не установлена, то принимается nmi„ = 800. ± 50 мин"1, n™,=3000 ± 100 мин"'.

В соответствии с измененной редакцией п.1.3 ГОСТа при превышении норм, указанных в табл. 1 и 2, автомобиль считается технически неисправным и до устранения этой неисправности не подлежит эксплуатации.

ТАБЛИЦА 1

Частота вращения объемная доля оксида углерода (СО), % Объемная доля остаточных коленчатого вала, мин	*	* углеводородов (СН), млн-1

п™>	Значение, указанное предприятием-	1200

изготовителем, или, если оно не указано — 3,5

Ппо.	2,0	600

ТАБЛИЦА 2

Частота вращения объемная доля оксида углерода (СО), % Объемная доля остаточных коленчатого вала, мин"1	*	' углеводородов (СН), млн4

| Drain- | Значение, указанное предприятием- изготовителем, или, если оно не указано - | 1,0 | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плов | Значение, указанное предприятием- изготовителем, или, если оно не указано w | 0,7 | 200 |

* Таблицы приведены с сокращениями (Прим. ред.).

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ДЛЯ ПУНКТОВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА №

| Номер центра контроля |  | Марка,- модель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номерной знак |  | Цвет |  |
| Двигатель |  | Год выпуска |  |
| Кузов |  | Технический паспорт |  |
| Шасси (рама) |  | Дата проверки |  |

| VIN |  |
| --- | --- |
| Владелец: |  |
| Адрес: |  |

| Шифр | Наименование параметров | Факт: | Норма, не менее | Норма, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент неравномерности тормозных сил колес передней оси |  |  | 0,09 |
| 2. | Коэффициент неравномерности тормозных сил колес задней оси |  | — | 0,09 |
|  | Общая удельная тормозная сила: |  |  |  |
| 3. | рабочая тормозная система |  | 0,64 | - |
| 4. | стояночная тормозная система |  | 0,16 | — |
| 5. | Состояние тормозного управления |  |  |  |
| 6. | Состояние рулевого управления |  |  |  |
| 7. | Состояние колес и шин |  |  |  |
| 8. | Состояние ветрового стекла, системы очистки, омывания и обогрева |  |  |  |
| 9. | Регулировка и сила света фар |  |  |  |
| 10. | Состояние внешних световых приборов |  |  |  |
| 11. | Содержание СО в отработавших газах: при п™„ при Ппо. |  | - | 1,5% 2% |
| 12. | Содержание СН в отработавших газах: при nmi„ при ппов |  | - | 1200 600 |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. | Состояние топливной системы |  |  |  |
| 15. | Состояние замков дверей, звукового сигнала, тягово-сцепного устройства, сидений |  |  |  |
| 16. | Комплектация автомобилей |  |  |  |
| 17. | Прочие неисправности |  |  |  |

Эксперт

(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)

Проверка на угон - заключение инспектора ГИБДД

Инспектор

(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

«Ознакомлен» Водитель

(подпись)

Извлечения из Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 июня 1998 г. №329 (зарепюрировано 4 июня 1998 г. №1543). Москва

Приказываю: <...>

2. Установить, что основанием для остановки

транспортных средств сотрудниками милиции

являются:

У - нарушение правил дорожного движения водителями или пассажирами;

- наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению дорожно-транспортного происшествия, административного правонарушения, преступления;

- нахождения транспортного средства в розыске, а также наличие данных об использовании транспортного средства в противоправных целях;

- необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения до- рожно-транспортного происшествия, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являются;

- выполнение решений уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения;

- необходимость привлечения водителя или транспортного средства для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции;

- проверка документов на право пользования и управления транспортными средствами, а также документов на транспортное средство и перевозимый груз - только на стационарных постах дорожно-патруль- ной службы Госавтоинспекции МВД России. контрольных постах милиции и кон- трольно-пропускных пунктах (Выделено редактором.).

3. При обращении к участнику дорожного движения сотрудник милиции должен представиться, приложив руку к головному убору, назвать свою должность, специальное звание и фамилию, етобши1ьш1ричинешшншш1Ва^ ного средства ... (Выделено редактором.).

  - Установить, что контроль за соблюдением водителями транспортных средств правил дорожного движения в системе органов внутренних дел является исключительной компетенцией сотрудников Госавтоинспекции МВД России и участковых инспекторов милиции (Выделено редактором.).

Сотрудники других служб милиции могут осуществлять указанный контроль в случае введения в действие специальных планов (Выделено редактором.), а также выполнения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МВД России (Выделено редактором.) задач, связанных с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности, по решению руководителя органа внутренних дел.

  - Запретить сотрудникам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД России проверку содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя, а также технического со- стояния транспортных средств, прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр (Выделено редактором.).

О РЕФОРМИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД РОССИИ

Остановку транспортных средств в иных случаях расценивать как нарушение служебной дисциплины (Выделено редактором.).

Министр	С. Степашин

-	S

советы

от дяди стасика

Свой автомобиль надо любить. У него свой, собственный характер. Но если вы будете регулярно обслуживать автомобиль, не будете жалеть деньги на хороший бензин, масло, качественные запасные части, следить за внешним видом - ваш друг вас не подведет. Учтите, автомобиль умеет мстить и делает это очень коварно, в самый неподходящий момент.

Никогда не будьте «чайником». Всегда будьте спокойны и уверены в себе. Ваши действия на дороге должны быть понятными и предсказуемыми. Если вы общаетесь с мастером автосервиса - не пытайтесь состязаться с ним, демонстрируя свои теоретические познания. Всегда можно вежливо поинтересоваться ходом работ и конечным результатом. Если ваш мастер хороший специалист, он никогда не сможет ответить на вопрос «когда и сколько?» только открыв капот. Избегайте излишне самоуверенных мастеров. Чем хуже мастер, тем больше у него гонора и фраз о том, что ваша машина - «помойка», битая 33 раза, место ей только на свалке и что все предыдущие мастера дураки, а то, что они делали, - полная ерунда.

несколько советов

    - Если вы покупаете новый автомобиль, не гонитесь за дешевизной, выберите солидный, хорошо известный автосалон. Зарегистрировать в ГИБДД машину необходимо сразу, а вот антикоррозионную обработку и сигнализацию (при наличии охраняемой стоянки) лучше сделать не в автосалоне, а на специализированном сервисе: там качество работ будет наверняка выше - ведь они делают именно антикоррозионную обработку и устанавливают сигнализацию, а не предлагают лишь дополнительную услугу при продаже автомобиля.

    - Если покупаете подержанный автомобиль, избегайте машин после серьёзного ремонта: красить или перебирать двигатель и/или подвеску «на продажу» тщательно никто не будет - делают попроще и подешевле, а деньги за ремонт берут по полной программе. Избегайте грязных и неухоженных автомобилей.

    - Полноценный осмотр автомобиля возможен только на автосервисе - на подъемнике. Предложите это продавцу. Если согласится, вы ничего не теряете (кроме денег за диагностику), просто будете знать состояние автомобиля, примерный объем и стоимость предстоящих ремонтных работ. Если продавец откажется под любым, даже благовидным предлогом - он теряет вас.

    - Избегайте без крайней необходимости проводить ремонтные работы в дороге или на даче. Вы можете случайно потерять маленькую деталь и... добираться домой придется на буксире.

    - Если приходится работать под автомобилем ~ никогда не забирайтесь под днище, пока он стоит только на домкрате. Если нет специальной опоры, положите под кузов хотя бы «запаску».

    - Время от времени проводите простую диагностику - при пуске двигателя включите дальний свет и плафон освещения салона. Если они светят не ярко, а при включении стартера меркнут, аккумулятор, вероятно, сильно разряжен. Если лампы светят ярко и резко теряют яркость при включении стартера ~ у вас проблемы с системой пуска.

    - Отчистить клеммы аккумулятора от белесых отложений можно очень легко 10%-ным раствором питьевой соды в воде. Промойте их потом чистой водой и нанесите тонкий слой Лито- ла~24. При затяжке клемм подключения к бортовой сети лишняя смазка выдавится и контакт будет надежным.

Заведите мотор. Прислушайтесь к его работе. Нет ли странных звуков, стуков? Снимите крышку воздушного фильтра. Проверьте, нет

    - ли следов масла в воздушном фильтре или сильного дыма из вентиляции картера - это свидетельствует о большом износе цилин- дропоршневой группы. На автосервисе попросите замерить СО~СН на холостом ходу и повышенных оборотах (табл. 3).

9. Обратите внимание на дымление двигателя из выхлопной трубы.

Синий дым свидетельствует о наличии в камерах сгорания двигателя масла. Причем постоянное дымление является признаком большого износа деталей цилиндропоршневой группы. Кратковременное дымление при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после длительной работы на холостом ходу или в первый момент после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маспосъемных колпачков - сальников клапанов.

Черный дым - слишком богатая смесь - неправильная регулировка карбюратора.

Сизый дым в совокупности с интенсивным выделением влаги (на фоне перегрева двигателя) - попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания, возможно повреждение прокладки головки блока.

Белый дым, особенно на непрогретом двигателе или в холодную погоду, - абсолютно нормальное явление.

10. Автомобиль, оборудованный каталитическим нейтрализатором, во-первых, недопустимо заправлять этилированным бензином; во-вторых, крайне опасно ставить над высокой травой или сухой листвой _ нейтрализатор очень сильно нагревается при работе и может произойти самовоспламенение травы или опавших листьев.

      - Попадание «живого» бензина в нейтрализатор недопустимо - бензин начинает догорать в нейтрализаторе и последний перегревается. Нейтрализатор очень «не любит» запуски с буксира и многократные попытки запуска стартером, а также неработающие свечи - не рекомендуется даже отключать свечи на работающем двигателе.

      - Постоянно следите за уровнем масла и охлаждающей жидкости. Их резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленного обращения на автосервис.

      - Маслоизмерительный щуп «девятки» гладкий, и уровень чистого масла видно плохо. Положите щуп на наковальню, приложите к нему между метками грубый напильник и ударьте пару раз молотком по напильнику - на щупе появятся дополнительные риски.

      - Не все течи одинаково опасны. К неопасным относятся подтекания у маслоналивной горловины, у пробки расширительного бачка, по корпусу радиатора. Крайне опасны любые подтекания топлива - даже пуск двигателя в такой ситуации недопустим.

      - При замене масла любым способом приподнимите правое переднее колесо ~ масло из картера сольется практически полностью.

      - В инструкции по эксплуатации Audi А6 написано: «Не допускается применение любых присадок в топливо и масло». Последуйте хорошему совету. Не пытайтесь с помощью самых чудодейственных присадок дать вторую жизнь «убитому» двигателю или из «девятки» сделать Porsche.

Чтобы свеча не пригорала в головке блока, «смажьте» ее резьбовую часть мягким карандашом.

ТАБЛИЦА 3

Отключение вентиляции

картера уменьшает величину параметра Нет Нет

газах

СО, сн

со

Нет Да

со, сн

сн

Нет

Компонент Содержание отработавших в отработавших

газов

Норма Выше нормы

Выше нормы (СН — норма) Выше нормы

Выше нормы (СО — норма)

Первичный диагноз

Счастливого пути!

Необходимы обслуживание и регулировка карбюратора, системы зажигания, возможно - диагностика двигателя Карбюратор требует регулировки

        - Прорыв газов из камеры сгорания — возможен большой износ деталей цилиндропоршневой группы.

        - Возможно, попадал бензин в масло из-за неисправности бензонасоса

          - Неисправность свечи зажигания.

Возможно, прогорел клапан или сильный износ одного из цилиндров

            - Проверить работоспособность свечи можно не выворачивая ее из головки. Сдвиньте наконечник высоковольтного провода, чтобы оголить его контакт. Заведите двигатель. Используя пассатижи с изолированными рукоятками, снимите провод со свечи и обеспечьте между ними зазор 8~10 мм. Свеча неисправна, если искры не будет совсем или мотор будет ровно работать с дополнительным искровым промежутком и с перебоями - без него.

            - Очистить свечу от нагара легко можно в песке, повращав ее с помощью ручной дрели в разные стороны. Резьбу, чтобы предохранить от повреждений, следует обмотать изоляционной лентой.

            - Порванную диафрагму бензонасоса можно временно заменить сложенным в три-четыре

. слоя полиэтиленовым пакетом.

            - Небольшую течь бензина можно устранить при помощи кусочка мыла: достаточно очень сильно намылить предварительно просушенное место течи.

            - Если в дорожных условиях необходимо изготовить прокладку, можно использовать кусок бересты. Самый лучший прокладочный материал получается из пустых пакетов из-под сока или молока.

23г"Если в пути порвался ремень генератора, а запасной вы забыли дома - временно заменить его может кольцо шириной 20 мм, вырезанное из старой автомобильной камеры.

              - Если зимой во время движения вдруг начинает замерзать тосол в радиаторе, поменяйте полярность на проводе питания электродвигателя вентилятора и замкните между собой провода на датчике включения электродвигателя вентилятора ~ горячий воздух должен идти с двигателя на радиатор... и быстренько на сервис!

              - Заменить датчик включения вентилятора можно не сливая всю жидкость из системы охлаждения. Для начала снимите пробку расширительного бачка и сбросьте давление в системе. Затем очень плотно ее закройте. Если процедура замены датчика будет проведена очень быстро, вы «потеряете» не более 300-500 г тосола.

              - Если электродвигатель вентилятора не включается даже при подключении напрямую к аккумулятору, проверьте состояние щеток. Бывает, что они «закисают» в пазах и просто не достают до коллекторов. Очистите пазы и проверьте работоспособность двигателя.

              - Если перегрев двигателя вызван тем, что не открывается основной клапан термостата, можно временно выйти из положения, открыв его отверткой через боковой патрубок. Чтобы клапан не закрылся, т.е. стакан с клапаном не опустился, наденьте под него на шток распорку длинои около 8 мм из трубки диаметром 5~6 мм, разрезанной вдоль, или согнутую аналогичным образом полоску жести.

              - Если тосол изменил цвет с голубого на коричневый - значит вы залили подделку, в которую изготовители «забыли» залить ингибиторы коррозии. Такой «тосол» необходимо быстрее заменить.

              - Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться - обратитесь на автосервис.

              - Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами. Первый - самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным коле- •сом; давление воздуха не должно превышать 0,05-0,07 МПа (0,5-0,7 кгс/см2). Второй - не очень надежный, недопустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра - соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3-4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов. -

              - Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3-5 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании колесного цилиндра и обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок, слишком большой - признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или негерметичности тормозной системы. Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче» - в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться - система негерметична.

              - Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать - чаще всего дело в короблении тормозных дисков. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

              - Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте колесные цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.

              - Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку двух болтов крепления суппорта.

□

expert22 для http://rutracker.org

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите педаль тормоза - поршни в колесных цилиндрах должны встать на место.

              - Время от времени прокалывая медицинским шприцем резиновые чехлы рулевых пальцев, вводите туда 1 см3 ТМ~5-18 (ТАД-17). Срок службы рулевых пальцев может увеличиться.

              - При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступиц и шаровых опор. Попросите помощника нажать педаль тормоза, и если ощутите люфт ~ «виноваты» шаровые опоры.

              - Установите защитные колпачки подшипников ступиц на любой клей, и вы избежите многих проблем в будущем.

              - Если в дальней поездке начало спускать колесо и нет запасного, через вентиль залейте в него 150-250 гтосола: если прокол небольшой, воздуха будет выходить намного меньше.

              - Если в дальней дороге прокололось колесо, а домкрат вы забыли дома, можно попробовать установить «запаску» без домкрата:

- найдите несколько деревянных брусков (толщиной не менее 40-50 мм, длиной не менее 350-400 мм) или кирпичей;

' - спущенным колесом надо наехать на брусок или кирпич;

- сделайте подставку из нескольких брусков или кирпичей под-кузов в месте нахождения гнезда для упора домкрата. Подставка своей длинной частью должна быть перпендикулярна продольной оси автомобиля. Сверху на кирпичи положите плотную тряпку или куртку. Расстояние между подставкой и кузовом должно быть не более 10 мм;

- зафиксируйте автомобиль противооткатными упорами и стояночным тормозом;

- отверните все болты крепления колеса;

- руками резко дерните колесо на себя. Автомобиль должен упасть на подставку;

- уберите брусок или кирпич из-под спущенного колеса;

- возьмите запасное колесо, выпустите из него воздух и установите на место спущенного;

- прикрутите колесо болтами;

- накачайте запасное колесо;

- окончательно затяните болты крепления колеса;

□

- уберите подставку из-под кузова.

  - Если вы используете камерные шины, при шиномонтаже наденьте перед установкой камеры на ее вентиль кольцо из сырой резины толщиной 3~5 мм, смоченное бензином, - в случае прокола воздух будет уходить намного медленнее.

  - Если фары вдруг начали светить тускло, а при включении сигнала поворота начинает мигать габаритная лампа - восстановите контакт «массового» провода с кузовом.

  - Реле типа 111.3734, устанавливаемые в монтажном блоке, часто выходят из строя из-за подгорания контактов. Выньте реле, снимите с него защитную крышку и зачистите контакты мелкой шкуркой.

  - Если со временем резинотехнические изделия на вашем автомобиле потеряли «товарный» вид, протрите их кремом для рук, содержащим глицерин.

  - При выворачивании любых болтов возьмите

себе за правило для предотвращения появления коррозии резьбы перед их обратной установкой окунать болты в графитовую смазку или олифу. Избегайте применять мавипь - он склеивает резьбу, на него налипает пыль и песок, и при отворачивании резьбу придется мыть бензином.

  - Время от времени проводите тонкой металлической пластинкой между боковым стеклом и резиновой накладкой на двери - так вы удалите пыль и песок и предохраните стекло от царапин.

  - После мойки обязательно вынимайте резиновые коврики и сушите салон. Влага под ковриками - главная причина появления коррозии пола.

  - Для более рационального использования багажника переверните запасное колесо и используйте более короткий болт его крапления. Образовавшаяся «емкость» очень удобна для хранения запчастей и инструмента.

  - Многие руководства по эксплуатации рекомендуют время от времени переставлять колеса по определенной схеме. Не делайте этого никогда: после перестановки покрышка начинает интенсивно изнашиваться, «прирабатываясь» к новому месту. В результате через 40_50 тыс. км вам придется заменить 4 или 5 колес. У переднеприводного автомобиля задние колеса практически не изнашиваются/и если вы не занимались перестановкой, то замените только два колеса, хотя, может быть, и придется это сделать чуть раньше. Следите за регулировкой развала-схождения и регулируйте его хотя бы раз в год.

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!

горреспонденты "Издательского Дома Третий Рим" взяли интервью у победителя первого СУПЕРРОЗЫГРЫША среди читателей, приславших анкеты. Ему достался СУПЕРПРИЗ — автомобиль ВАЗ-2110, любезно предоставленный ООО Фирмой «ТЕХКОМ ЛТД». Итак, знакомьтесь: полковник Военной автомобильной инспекции Внутренних Войск МВД России Пархоменко Николай Петрович.

Корр. Сотрудники и руководство "Издательского Дома Третий Рим" очень рады, что вам достался суперприз — автомобиль ВАЗ- 2110. Это замечательно! Когда мы выбирали победителя из числа наиболее активных читателей, приславших анкеты, то и не подозревали, что вы занимаете столь ответственный пост, причем служите в Республике Чечня. Только сейчас, когда видим вас здесь, мы до конца осознали, что вы прибыли с передовой. Нам вдвойне приятно, что суперприз получил не только самый активный читатель, но и человек, который выполняет благородное и ответственное дело в "горячей точке" нашей страны и кого по праву можно назвать защитником Отечества. Вы уже знали об издательстве "Третий Рим" до того, как к вам попала наша анкета?

Николай Петрович. Нет, раньше особого внимания на то, какое именно издательство выпустило нужную мне книгу, не обращал.

Ваше издание случайно купил в поезде, за десять рублей, у разносчика. Я все время покупаю новые Правила дорожного движения, а тут смотрю — свеженькие. Ну, я их и взял для работы, они даже сейчас при мне. Ведь я и мои коллеги из-за того, что новые ведомственные приказы идут до нас очень долго и залеживаются в секретариате, не успеваем иногда довести их до сведения курсантов автошкол.

Корр. Когда вы заполнили анкету и отослали нам письмо, то сделали это, наверное, просто так, не рассчитывая на выигрыш?

Николай Петрович. Да нет, просто часто приходится работать с Правилами дорожного движения, так что, можно сказать, — наболело. Однако места в графе анкеты "Что бы вы хотели увидеть в наших изданиях" мне показалось мало, и я дописал еще письмо. Насчет выигрышей: я всегда считал, что это все фикция. Тем более что мне никогда и в лотерею не I везло. Поэтому приятно, что I такое молодое издательст-

    - во, как "Третий Рим", дейст- || вительно в этом смысле

    - "держит марку". II Корр. Надеемся, что вы

не пожалели о потраченных десяти рублях. Вы вот так сразу заполнили анкету?

Николай Петрович (смеется). Да нет, конечно, писать мне некогда, но когда я купил эту книжечку, так получилось, что к моему I 50-летию нужно было ло- | житься в госпиталь для полного медицинского обследования и я взял с собой много журналов, в основном автомобильных, а также ваше новое переиздание Правил дорожного движения, комментарии к ним и т.д.: через месяц я должен был проводить занятия по устройству бронетранспортера с командирами автомобильных подразделений. Вот в госпитале я и заполнил анкету. Потом посмотрел, а там очень-очень мало написано, вот и решил поделиться своими мыслями и написал еще письмо. И когда меня "на выходные" отпустили из госпиталя домой, я анкету и отправил. Отправил и забыл. Уже находясь по месту службы, узнал, что выиграл...

Корр. Можете поподробнее рассказать нашим читателям, где служите?

Николай Петрович. В зоне боевых действий — в Чечне, но где именно — сказать не могу: это закрытая информация. Так вот, мне помощник звонит и говорит: "Ты писал куда-нибудь?" — "Никуда не писал". — "Писал, писал. В "Третий Рим" писал?" — "В "Третий Рим", честное слово, писал!" —

"Ну так ты выиграл главный приз — вазовскую "десятку"! К тебе из издательства никак не могут дозвониться". Еще бы, ведь в анкете телефон был указан чисто условно, а вся связь практически засекречена и выйти на меня было действительно очень сложно. Я говорю: "Не разыгрывай, и так понедельник — день тяжелый". Однако в тот же день я попал в штаб по работе, где и выяснилось, что все это чистая правда. Сослуживцы меня поздравили. Состояние шоковое, да и до сих пор в себя не приду! Потом еле-еле упросил, чтобы меня отпустили в Москву. "Командировка" моя должна была продлиться еще шесть месяцев, да и работа очень напряженная, поэтому отпуска мне не давали даже для поездки к матери в Ростов, но благодаря суперпризу пошли навстречу и дали 44 дня отпуска.

Корр. То есть наш суперприз помог получить отпуск?

Николай Петрович. Да, конечно, такая вот двойная удача.

Корр. Расскажите, пожалуйста, о ваших наградах. За что вы их получили?

Николай Петрович. Эти два Знака отличия первой и второй степени за службу во Внутренних Войсках, а вот этот наградной знак вручен мне 3 мая этого года как участнику боевых действий в Чечне, как раз накануне отъезда в Москву.

Корр. Вы говорите, что Правила дорожного движения необходимы вам для работы. Поподробнее расскажите, для какой?

Николай Петрович. Пожалуйста. Я служу в Военной автомобильной инспекции Внутренних Войск МВД России и руковожу курсами по подготовке военных водителей и командиров экипажей. По окончании первого месяца обучения всегда проводим контрольно-практические занятия на знание Правил дорожного движения и матчасти БТР. Программа вообще расширенная, и потому по окончании двухмесячных или полугодовых курсов мы- принимаем у них экзамены, такие же, в принципе, как и в ГИБДД, но более строго по устройству и техническому обслуживанию машин (не только БТР, но и прочей автомобильной и специальной армейской техники)и на знание Правил дорожного движения. Затем военнослужащие получают допуск к управлению транспортными средствами во Внутренних Войсках.

Корр. Расскажите нашим читателям о себе.

Николай Петрович. Родился я 20 марта 1950 года в Семеновском районе, под Киевом, — это в 140 километрах от Чернобыльской АЭС. Закончил там школу, поработал в колхозе на тракторе и хотел идти учиться. Поступил в Омское танково-техническое училище, окончил его в 1970-м, а там служба... Пять лет в Венгрии. Год был танкистом и еще четыре — командиром танка. Учил механиков-водителей, а они меня научили водить автомобиль. Экстерном обучился на "права", уже несколько позже изучил теорию и на практике устройство автомобиля. Практика мне вообще ближе. Помню, довольно сложно было даже по учебному пособию — разрезанному карбюратору — понять его устройство. Зато на практических занятиях во всем прекрасно разбирался и с того дня любой карбюратор ремонтирую, как говорится, с закрытыми глазами.

После Венгрии служил по военному снабжению и эксплуатации техники в Новосибирске, потом на Алтае и в Абакане. Затем снова Новосибирск, но я отказался идти на повышение: очень, очень устал. В конечном счете в 42 года вышел в отставку. Дали в Новосибирске квартиру моей семье. Переехал туда окончательно. Отработал полгода в налоговой инспекции, начальником муниципальной налоговой службы. А потом звонок из Москвы: спросили, как здоровье, вызвали и через два месяца одели форму и направили в Чечню.

Корр. Семья у вас большая?

Николай Петрович. Жена и два сына. Старший учится в университете, младшему 12 лет, школьник.

Корр. У вас до этого своя машина была?

Корр. Еще какими-то техническими изданиями "Третьего Рима" вы пользуетесь? Например, альбомами?

Николай Петрович. BA3-21053, ей уже 12 лет.

Николай Петрович. Да, кроме ПДД и "Комментариев..." у меня еще есть "Устройство, эксплуатация и ремонт ВАЗ-2108-09".

Корр. Вас устраивает содержание этих книг и доступность изложения материала?

Николай Петрович. Да, я их посмотрел, изучил — все очень доходчиво. Молодцы, все красочно проиллюстрировано и хорошо оформлено. Хотелось бы, чтобы вообще все издания по автомобилям так же красочно выглядели. Хорошо было бы охватить всю отечественную авто-, спец- и даже мототехнику, чтобы читалась такая литература легко и любой не очень разбирающийся в технике человек мог найти интересующий его раздел или узел (деталь) и быстро подобрать замену. Это действительно нужно человеку, когда он приходит на рынок, в автомагазин или, допустим, на склад за запчастями.

ffo-^r *

Хотелось бы еще иметь грамотный и доходчиво изложенный учебник по устройству автомобиля. В последние годы появилось много новой современной автотехники, а хороший учебник дает профессиональные знания на всю жизнь. "Задачи и комментарии..." вашего издательства у преподавателей военной автошколы пользуются доверием и действительно облегчают преподавание ПДД. Однако Правила дорожного движения — это законодательный акт и обучаться только по ним тяжеловато. Можно хотя бы немного, в самых важных местах,

'fex-r^yy	g jo

<7 ЯО * ^t^^u £ A *.

: / ' c* ft, <

с**"""

увеличить объем за счет комментариев. И хотелось бы, чтобы материал был ближе к жизни. Это повысит практическую пользу от изучения Правил дорожного движения и не будет прямым зазубриванием экзаменационных билетов. Ведь на реальной трассе шпаргалок не будет. Сейчас учащиеся слишком быстро вычисляют систему расположения ответов по принципу правильно — неправильно и не слишком вникают в суть самого вопроса.

Корр. При издании "Экзаменационных (тематических) задач" мы это учитываем. У нас они разбиты по темам, что значительно повышает эффективность изучения Правил дорожного движения. Теперь давайте снова вернемся к вашему суперпризу. Как вы намерены им распорядиться?

Николай Петрович. Конечно, эксплуатировать. Сейчас навещу мать, потом еще заеду к семье.

Корр. Гараж у вас есть?

Николай Петрович. Гараж был в Новосибирске, пришлось в свое время продать.

Корр. Спасибо вам за интервью! Это наш первый суперприз, который был разыгран среди читателей, и мы надеемся, что эта акция со стороны нашего Издательского Дома станет не просто формальным мероприятием, а событием, которое поможет читателям поверить в "Третий Рим", в реальность наших конкурсов и призов. Мы хотим получить помощь от наших читателей в виде советов и предложений. Именно такое сотрудничество поможет "Третьему Риму" создать литературу еще более полезную и доступную для всех. Надеемся, что наши издания останутся непременными добрыми попутчиками и грамотными советчиками для каждого. Николай Петрович, вы высоко оценили нашу работу. Мы стараемся приносить реальную пользу читателям, а не просто заполнять некой литературой на автомобильную тему книжные прилавки.

Сотрудники издательства желают вам хорошо отдохнуть и затем благополучно дослужить положенный срок на нелегком посту.

Николай Петрович. Спасибо. Желаю всем читателям, чтобы они верили в издательство "Третий Рим", в его сотрудников, в их порядочность, искренность и в то, что они с душой ко всему подходят. Желаю сотрудникам издательства крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия, счастья в жизни, успеха и процветания.

Анкета

Третий Рим

Третий Рим

(заполнять печатными буквами)

Уважаемый читатель!

Убедительная просьба отвечать на вопросы как можно подробнее. Анкета примет участие в розыгрыше (см. условия). За лучшие анкеты будут присуждены ПРИЗЫ! Ваши пожелания и советы редакция учтет при разработке новых изданий.

Заранее благодарны За предоставленную иеинш информацию.

Ваши предложения и пожелания пишите на отдельном листе бумаги.

- Личные данные:

Ф.И.О.

Возраст		 профессия

Ваш адрес (город)	' ■

.	|		Телефон (	)

,	* код города '

- Как Вы ремонтируете свой автомобиль?

- Все делаю самостоятельно

- Осуществляю только мелкий ремонт

- Ремонтируют в автосервисе, я только покупаю запчасти

- Ваш вариант

  - Какие схемы оказались для Вас наиболее полезны?

  - Как, на Ваш взгляд, описан ремонт автомобиля в данном издании? ^

- Чересчур подробно

- Достаточно подробно

- Не полно, потому что	щ Щ 	 ...-. ... "'.'/rffi1**	.

О Ваш вариант	W. '^	.-"

- Где Вы купили данное издание (отметьте V) и где Вам было бы удобнее покупать техническую литературу по автотранспорту (отметьте X)?

- В книжном магазине

- На книжной ярмарке

- В магазине автозапчастей

- На уличном лотке

- На авторынке	|г

- Ваш вариант	: ~ -	■■ . .-. '		-.

Укажите, пожалуйста, телефон или адрес организации, где Вы купили эту книгу

- Какая цена за подобное издание является для Вас приемлемой?_

- Какие ошибки и опечатки Вы нашли в этой книге (укажите страницу и абзац)?

- Почему Вы приобрели цветное издание, а не черно-белое?

- Черно-белого издания не было в продаже

- Цветные иллюстрации более понятны

- Цветное руководство более удобно в использовании

- Ваш вариант

- Какую радиостанцию Вы слушаете?

- Какая телепередача Вам нравится?

На автомобильную тему

На свободную тему			 " ^

- Какое издание (газету, журнал) Вы читаете?

На автомобильную тему	 	 ■ 	-.а^У " ■■•

На свободную тему

- Какого рода рекламная информация была бы Вам полезна?

13. Ваш совет по ремонту автомобиля нашим читателям

14. Из какого издания (марка и модель автомобиля) Вы вырезали эту анкету?

Наш адрес: 111024, г. Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 3, "Издательский Дом Третий Рим" (Экспресс-ремонт, цв.)

Поздравляем победителей розыгрыша призов 1999 года!!! Благодарим за участие и доверие!

Поздравляем

победителя Пархоменко Н. П.

"П11111— 111ПП1ПИИ ahfpotw

Авткосмегика

СуперрОЗЫГрЫШа г. Ростов-на-Дону

Гончаров А. А. г. Тюмень

суперприз 1999 пмш - автомобиль ВАЗ-2110

ООО Фирмой "ТЕХКОМ ЛТД"

OS 15&МУ COWOPY

шмотм

Зубко В. П.

г. Енисейск	щекам

Суперприз любезно предоставлен КрЭСНОЯрСКОГО Края

№1

Авюкосмегика

Спшг ■

Автомагнитола

Пархоменко А. А. г. Саратов

Стешмли- _	и в

джхжша» ЯКИМОВ И. В.

Уч»6жи аитмхпум

Автомагнитола

AWWOiYpq г. Новокузнецк

■ а

Дудченко Е. В. г. Одинцово Московской обл.

шгаггуи

мивтвя

Черпаков Ю. И. т г.Ростов-на-Дону И

Атокосмегика

Авткосмегика

УаЯт

ЛНТЦЯТУИ

Автомагнитола

Хлебников А, И. п. Заокск Тульской обл.

Кайша Airrwacmw

л

Автокосметика

Лавренков С. Е. г. Дзержинск Нижегородской обл.

СО-чейнлжер

Михайлов Г. Л. г.Уфа

Конмчт- сшате*

МОбНАИ-W

Телевизор

мгивопгупа СамуТИН М. В. г. Москва

Смшиаи- «икнимжи

ЛИТЦМТУМ

CD-чейнджер

Донецкий Н. Н. г. Белгород

АиоиобЩИ

Автомагнитола ■

Харченко А. В. г. Мурманск

еМ Я

Авткосмегика

Бурдученко И. М. г. Москва ц Спеииоли- щ ' ицюинжи Щ литюотуро

Подержанные sits: МОбИАИ-Я

Автомагнитола

Чернов А. В. г. Москва

ЛысакВ. А. с. Красная Поляна

Спеииоли-

мроюннм

литература

Спеииали-

зироинжи

литература j

Автомагнитола

Белгородской обл. Автомагнитола

Кравец С. Н. г. Екатеринбург

СПвШИАМ-

мминнся

литмхпуоа

Автомагнитола

Петров И. Г. г. Южно-Сахалинск

СМШИАИ- WWMHHttl

лит»мтура|

ш

Автокосметика

Смекалов А. Г. г. Москва

Рады сообщить Вам

тради

Для> заполните 1

Всех гкС	-

«Советы бывалых»

Присылайте свои советы читателям!

Конкурс на самые актуальные советы проводится до 15.10.2000.

♦ Победителя ждет приз!

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИТАЙТЕ Ь ГАЗЕТЕ

«

Стиральная машина-автомат

©

■ 'jf

ot	<S>

•o ITJ

1 роинои розыгрыш

Автомобиль

•Все анкеты, присланные в «Тройной розыгрыш», участвуют и в двойном, и в простом розыгрышах.

Прислав 3 анкеты различных серий в одном конверте до 15.10.2000, Вы участвуете в розыгрыше суперприза!

Спешите! Розыгрыши состоятся в ноябре!

X ш

РЁЗУ/lbTATbl ЧИТАЙТЕ g ГАЗЕТЕ «СПОРТ-ЭКСПРЕСС» ASЛА, 1000

I серия:

II серия:

III серия:

ШЙкI

Видеокамера

Телевизоры

нМНМвямншиЯ

Пришлите 1 анкету до 15.10.2000 любой серии издательства «Третий Рим».

Прислав 2 анкеты из различных серий в одном конверте до 15.10.2000, Вы участвуете в «Двойном розыгрыше».

Автомагнитолы

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИТАЙТЕ & ГАЗЕТЕ «СПОРТ-ЭКСПРЕСС» A5.AA.Z000

РЕЗУ/lbTATbl ЧИТАЙТЕ Ч ГАЗЕТЕ Музыкальный «СПОРТ-ЭКСПРЕСС» Ab.AA.lOQO	ЦеНТр

•Призы разыгрываются для каждой "чшщ^ из трех серий отдельно.

•Ваши анкеты принимают pF участие и в «Простом розыгрыше».

Простой розыгрыш

Двойной розыгрыш

■flSBl

кспрос

0156111540079

i-OOMOH

4.	Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5-10 с), вторую можно провести не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, обратитесь на автосервис.

со—т

■ Не пытайтесь пустить двигатель, топав втомобиль на буж- мре. При таком пуске часты случал лерескакнванлв зубчатого реммв привода газораспределительного механизма, в этом случае лрндетсв обратиться иа автосервис дла дорогостоящего ремонта.

Примечания. <...> 2. Испытания проводят на горизонтальном участке дороги с ровным, сухим, чистым цементо- или асфальтобетонным покрытием при скорости в начале торможения 40 км/ч - для автомобилей. Транспортные средства испытывают в снаряженном состоянии с водителем путем однократного воздействия на орган управления рабочей тормозной системой. 3. Эффективность рабочей тормозной системы транспортных средств может быть оценена и по другим показателям в соответствии с ГОСТ 25478-91.

- Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.

<...>

1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние легковых автомобилей ... в снаряженном состоянии - на уклоне до 23% включительно.

3.	ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

- Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

- Регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТ 25478-91.

- Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.

- На световых приборах отсутствуют рассеива- тели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.

# Footnotes

Описанная комбинация контрольных ламп устанавливается на ВАЗ-2109 с 1996 года

Можно, не вытягивая ручку управления воздушной заслонкой карбюратора, в течение 2-3 с проворачивать двигатель стартером, чтобы немного разжижить масло. Затем, выждав паузу 10-15 с, полностью вытянуть ручку управления воздушной заслонкой и пускать по привычной процедуре (см. гл. Ill, раздел «Двигатель не заводится»).

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Суммарный люфт в рулевом управлении для легковых автомобилей превышает 10°.

- Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов; резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом.