Эксплуатация и техническое обслуживание

СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Игнатов .4.П., Косарев СЛ., Новокшонов К. В., Пятков К. Б., Яметов В. А.

А.П. Игнатов, С.Н. Косарев, К.В. Новокшонов, К.Б. Пятков, В.А. Яметов

АВТОМОБИЛИ BA3-2108, ВАЗ-21081, BA3-21083, BA3-2109, ВАЗ-21091, BA3-21093,

ВАЗ-21099

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

Москва «Третий Рим» 1999

i

ПРЕДИСЛОВИЕ

Содержание издания значительно углублено по сравнению с предыдущими редакциями и рассчитано как на начинающих, так и на профессиональных пользователей.

В руководстве описаны следующие модели автомобилей:

ВАЗ-2108 — легковой автомобиль с закрытым трехдверным кузовом типа "хетчбек". Двигатель с рабочим объемом 1,3 л;

ВАЗ-21081 — отличается от автомобиля ВАЗ-2108 двигателем, имеющим рабочий объем 1,1л;

BA3-21083 — отличается от автомобиля ВАЗ-2108 двигателем, имеющим рабочий объем 1,5 л;

ВАЗ-2109 — легковой автомобиль с закрытым пятидверным кузовом типа "хетчбек". Двигатель с рабочим объемом 1,3 л;

ВАЗ-21091 — отличается от автомобиля ВАЗ-2109 двигателем, имеющим рабочий объем 1,1 л;

ВАЗ-21093 — отличается от автомобиля ВАЗ-2109 двигателем, имеющим рабочий объем 1,5 л;

ВАЗ-21099 — отличается от автомобиля BA3-21093 трехобъемным кузовом типа "седан".

В основных разделах руководства описаны узлы автомобиля ВАЗ-2108. Особенности ремонта остальных автомобилей приведены в разделе 9. Здесь же описываются системы снижения токсичности отработавших газов, устанавливаемые на экспортные автомобили.

В руководстве дается описание технического обслуживания и ремонта автомобилей на базе готовых запасных частей, имеются перечни возможных неисправностей и рекомедации по их устранению, а также указания по разборке и сборке, регулировке и ремонту узлов автомобилей.

При ремонте рекомендуется пользоваться специальным инструментом и приспособлениями, перечисленными в приложении 2. Резьбовые соединения при сборке следует затягивать моментами, указанными в приложении 1.

В приложении 3 приведены горюче-смазочные материалы, проверенные специалистами Волжского автозавода и рекомендуемые для автомобилей ВАЗ.

В связи с постоянной работой по совершенствованию автомобилей, направленной на повышение их надежности и улучшение эксплуатационных качеств, в конструкцию автомобилей могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании. Эти изменения будут учтены в последующих изданиях.

В руководстве отражена конструкция автомобиля по состоянию на май 1997 г.

Руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-21081, BA3-21083, ВАЗ-2109, ВАЗ-21091, BA3-21093, ВАЗ-21099 «Издательский дом «Третий Рим», 1999. — 176 с.

Иллюстрации схем электрооборудования и компьютерная верстка: Р.А. Головко Компьютерная обработка изображений: А.В. Дрошнев, С.К. Захарян, В.Б. Павленко Дизайн обложки: А.В. Дрошнев

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

273-2095, 273-1594, 273-1486, 288-2227, 937-2822, 937-2823 Заказ по почте направляйте по адресу: 113191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 2, РКТП Права на данное издание принадлежат Издательству «Третий Рим»

Внимание! Все рисунки подготовлены Издательством «Третий Рим» и являются собственностью издательства. За незаконное воспроизведение, распространение, или иное использование рисунков и схем настоящего издания в цветном, черно-белом и в любом другом виде, а равно присвоение авторства наступает ответственность, предусмотренная статьями 48 и 49 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», статьей 150 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях и статьей 146 Уголовного Кодекса Российской Федерации

По вопросам размещения рекламы обращаться в рекламный отдел «Издательского дома «Третий Рим», тел.: (095) 273-2001, 273-1630

Несмотря на то, что приняты все меры для предоставления тачных данных в издании, авторы, издатели и поставщики издания

не несут ответственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызванные использованием ошибочной или неправильно преподнесенной информации, упущениями или ошибками, которые могли случиться при подготовке издания.

ЛР № 063966 от 15.03.95 г. Подписано в печать 23.03.99. Формат бОхЭО'/в- Бумага газетная. Печать офсетная. Печатных листов 22. Тираж 25000 экз. Заказ № 697. Текст отпечатан с оригинал-макета, предоставленного Издательством «Третий Рим» на Тверском ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинате	<

детской литературы им. 50-летия СССР Государственного комитета Российской Федерации по печати. 170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46. ISBN 5-88924-045-5	© «Издательский дом «Третий Рим»:

иллюстрации, схемы, оформление текста и обложки. 1999 г. © А.П. Игнатов, С.Н. Косарев, К.В. Новокшонов, К.Б. Пятков. В.А. Яметов. 1999 г.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ Пуск холодного двигателя

1.		Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. При отрицательной температуре окружающего воздуха нажмите на педаль сцепления.

2.		Вытяните рукоятку прикрытия воздушной заслонки карбюратора, вставьте ключ в выключатель зажигания и включите стартер, не нажимая при этом на педаль акселератора.

Если автомобиль укомплектован карбюратором с полуавтоматом пуска и прогрева, на что указывает отсутствие рукоятки прикрытия воздушной заслонки, то перед включением стартера нажмите на педаль акселератора и отпустите ее. Нажимать на педаль акселератора во время пуска двигателя не допускается. По мере прогрева двигателя для уменьшения частоты вращения коленчатого вала плавно нажимайте на педаль акселератора и отпускайте ее.

На автомобилях с системой впрыска топлива нажимать на педаль акселератора перед пуском и во время прогрева нет необходимости.

Если двигатель не начнет работать при первой попытке, выключите зажигание и через 20-30 с повторно включите стартер. Включать стартер более чем на 10-15 с не рекомендуется.

После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя рекомендуется подкачать топливо в поплавковую камеру карбюратора, для чего несколько раз нажмите на рычаг 1 (рис. 1) ручной подкачки топлива.

При температуре минус 25°С и ниже рекомендуется перед пуском 2-3 раза нажать на педаль акселератора.

После пуска двигателя отпустите ключ, который автоматически возвратится в положение I.

Рис. 1. Топливный насос: 1 - рычаг ручной подкачки топлива

При устойчивой работе двигателя после пуска плавно отпустите педаль сцепления и постепенно, по мере роста частоты вращения коленчатого вала, утопите рукоятку прикрытия воздушной заслонки карбюратора.

При температуре окружающего воздуха минус 25°С и ниже, а также во время сильных снегопадов, для более интенсивного прогрева двигателя и сохранения его теплового режима рекомендуется закрывать вентиляционные отверстия в бампере и решетку радиатора.

ПУСК ТЕПЛОГО ДВИГАТЕЛЯ

При пуске двигателя рукоятка прикрытия воздушной заслонки карбюратора должна быть утоплена. Во время пуска двигателя плавно нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, как только двигатель начнет работать.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя (стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости приближается к красной зоне шкалы) рукоятка прикрытия воздушной заслонки карбюратора должна быть утоплена. Перед пуском нажмите на педаль акселератора примерно на треть ее хода, включите стартер и постепенно отпускайте педаль, как только двигатель начнет работать без перебоев.

УПРАВЛЕНИЕ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

На рис. 2 показана схема переключения четырехступенчатой (а) и пятиступенчатой (б) коробки передач. Для уверенного управления коробкой передач запомните разницу включения первой и задней передачи. Для движения задним ходом заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле, выдержав паузу примерно в 3 с после нажатия на педаль сцепления. При выборе задней передачи рычаг переключения передач перемещается из нейтрального положения в том же направлении, что и для выбора первой передачи, и далее перемещается с увеличенным сопротивлением до упора влево и вперед на включение передачи.

ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Движение автомобиля рекомендуется начинать на прогретом двигателе.

Если же у Вас такой возможности нет и прогрев двигателя Вы производите при движении автомобиля, то при низкой температуре окружающего воздуха и после длительной стоянки рекомендуется некоторое время двигаться

а)	б)

R 1 3 R 1 3 5

Ш tili

▼▼ тг

2 4	2 4

Рис. 2. Схема переключения передач: а - для

четырехступенчатой коробки передач; б - для пятиступенчатой коробки передач

на низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала двигателя. По мере прогрева масла в коробке передач последовательно переходите на высшие передачи.

Техника вождения переднеприводного автомобиля несколько отличается от техники вождения заднеприводного автомобиля, особенно при движении на поворотах. При подьезде к повороту необходимо заранее оценить его и, 8 зависимости от радиуса поворота и состояния дорожного покрытия, уменьшить скорость, поворот проезжать в режиме "натяга", постепенно увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя. Это дает возможность проезжать поворот устойчиво даже на скользких дорогах, избегать резких торможений или резкого отпускания педали акселератора в повороте, которые могут привести к потере сцепления колес с дорогой и соответственно к потере контроля над управлением автомобилем.

После преодоления бродов, а также после мойки автомобиля или при длительном движении по мокрой дороге, когда в тормозные механизмы колес попадает вода, произведите при движении несколько плавных торможений, чтобы просушить диски, барабаны и тормозные накладки.

При движении по лужам снижайте скорость во избежание аквапланиро- вания. которое может вызвать занос или потерю управления. Изношенные шины увеличивают такую опасность.

По возможности водите автомобиль без резких ускорений и замедлений, так как это приводит к повышенному износу шин и увеличению расхода топлива. Расход топлива также увеличивается при недостаточном давлении воздуха в шинах, при изношенных или загрязненных свечах зажигания, при использовании моторных масел для двигателя с большей вязкостью, чем рекомендуется.

Расход топлива увеличивается и при буксировании прицепа. Кроме того, при буксировании прицепа возрастают нагрузки на кузов, двигатель и трансмиссию, что снижает их ресурс.

ТОРМОЖЕНИЕ И СТОЯНКА

Конструкция тормозов обеспечивает эффективное торможение. Тем не менее, старайтесь тормозить плавно и умеренно во всех случаях, избегая резких торможений.

Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из выключателя зажигания при движении автомобиля. С остановкой двигателя не создается разрежение, необходимое для работы вакуумного усилителя, и вследствии этого возрастает усилие, которое необходимо приложить к педали тормоза для торможения автомобиля. Кроме того, при вынутом ключе вал рулевого управления блокируется противоугонным устройством и автомобиль становится неуправляемым.

В случае выхода из строя одного из контуров тормозной системы, торможение автомобиля обеспечивает второй контур. При этом ход педали тормоза увеличивается и снижается эффективность торможения, что в первый момент может быть оценено вами как полный отказ тормозов. В данном случае не отпускайте педаль и не производите многократные нажимы, которые только увеличивают тормозной путь, а нажимайте на педаль до получения максимально возможного эффекта торможения.

При остановке на подъеме или на спуске включите стояночный тормоз и, соответственно, первую или заднюю передачи.

Чтобы тормозные колодки не примерзли к барабанам после движения по мокрым дорогам при резких колебаниях температур, не оставляйте автомобиль на открытой площадке с затянутым стояночным тормозом, не просушив тормоза плавными торможениями при движении к стоянке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Во время пробега первых 2000 км:

1.		Перед каждым выездом проверяйте, доводя до нормы, давление воздуха в шинах.

2.		При движении автомобиля не превышайте скоростей, указанных в таблице 1.

3.		Своевременно, в соответствии с дорожными условиями, переходите на низшую передачу, избегая перегрузки двигателя.

4.		Не меняйте масло, залитое в двигатель на заводе.

5.		Не производите буксировки прицепа.

Таблица 1 Скорость движения нового автомобиля, км/ч

| Пробег (км) | Передача |
| --- | --- |
|  | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я |
| 0-500 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 500-2000 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

На автомобиле установлена система зажигания высокой энергии, и поэтому не допускается производить пуск двигателя с помощью искрового зазора, а на работающем двигателе отсоединять высоковольтные провода и проверять цепи высокого напряжения на "искру", так как это может привести к прогару высоковольтных деталей и выходу из строя системы зажигания.

Постоянно следите за чистотой клемм и зажимов аккумуляторной батареи и за надежностью их соединения. Помните, что окисление клемм и зажимов, а также небрежное соединение, вызывают искрение в месте ненадежного контакта, что может привести к выходу из строя электронного оборудования автомобиля. Также не допускается проверять работоспособность генератора при работающем двигателе путем снятия зажимов с аккумуляторной батареи.

Помните, что отработавшие газы ядовиты. Поэтому помещение, в котором производится пуск и прогрев двигателя, должно хорошо вентилироваться.

Двигатель автомобиля рассчитан на применение бензина с октановым числом 91-95. Эксплуатация автомобиля на бензинах с меньшим октановым числом приведет к выходу его из строя. Бензин АИ-93, окрашенный в оранжево-красный цвет — этилированный. Этилированный бензин ядовит. Поэтому не допускайте попадания его на кожу рук, одежду, обивку салона. Особо недопустимо производить любые операции, в результате которых этилированный бензин или его пары могли бы попасть в полость рта.

Не допускается при помощи стартера начинать движение автомобиля. Движение начинайте только на первой передаче.

Характерной особенностью двигателя является его низкая шумность. Чтобы избежать работы двигателя на высоких оборотах при движении автомобиля, своевременно меняйте передачу. Тем самым вы продлите срок службы двигателя и снизите расход топлива.

На автомобиле установлено сцепление, в приводе которого зазоры отсутствуют. В связи с этим, во избежание пробуксовки сцепления, после переключения передачи и включения сцепления снимите ногу с педали.

Избегайте резкого открывания дверей в конце их хода. Не оставляйте незакрытыми двери на остановке при сильном ветре, чтобы избежать деформации передних кромок дверей.

Зимой, когда слой снега или льда на опускных стеклах затрудняет их передвижение, не применяйте чрезмерных

усилий при вращении ручки, чтобы не повредить механизм стеклоподъемника.

Не превышайте нагрузки автомобиля, указанной в руководстве. Перегрузка приводит к повреждению элементов подвески, преждевременному износу шин и к потере устойчивости автомобиля. Масса груза с багажником, установленным на крыше автомобиля, не должна превышать 50 кг.

Не допускайте быстрой езды по дорогам с нарушенным покрытием, так как резкие удары могут деформировать элементы подвески и кузова.

Регулярно проверяйте состояние защитных резиновых чехлов рейки рулевого управления, шаровых опор, тяги переключения передач, шарниров привода передних колес, а также защитных колпачков шарниров рулевых тяг. Если чехол или колпачок поврежден, неправильно установлен или скручен, то в шарнир или механизм будут проникать пыль, вода и грязь, что вызовет их усиленный износ и разрушение. Поэтому поврежденный чехол или колпачок заменяйте новым, а неправильно установленный или скрученный — поправьте.

Для смазки двигателя и коробки передач применяйте только масла, рекомендуемые заводом (см. приложение 3). Применение других масел приведет к преждевременному выходу этих агрегатов из строя.

Не забывайте проверять давление воздуха в шинах, так как эксплуатация шин с давлением, отличающимся от рекомендованного, приводит к их преждевременному износу, увеличению расхода топлива, а также к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Загорание лампы "CHECK ENGINE" при работающем двигателе не означает, что двигатель должен быть немедленно остановлен; контроллер имеет резервные режимы, позволяющие двигателю работать в условиях близких к нормальным. Тем не менее, причина загорания лампы должна быть установлена на предприятии технического обслуживания как можно быстрее.

Двигатель автомобиля с системой впрыска топлива при наличии каталитического нейтрализатора и датчика концентрации кислорода работает исправно в том случае, если используется только неэтилированный бензин. Применение этилированного бензина в короткий срок выводит из строя данные элементы (нейтрализатор и датчик концентрации кислорода), появляется дымный выхлоп и резко возрастает расход топлива. Нейтрализатор может выйти из строя и в случае пропусков в системе зажигания, так как в данном случае чистое топливо будет поступать в нейтрализатор и температура в нем резко возрастет, что вызовет появление трещин в керамическом блоке. Поэтому регулярно выполняйте все предписанные сервисной книжкой работы по уходу за системой зажигания.

В связи с тем, что нейтрализатор имеет высокую температуру, следите при парковке автомобиля, чтобы под нейтрализатором не оказалась сухая трава или другой горючий материал (ветошь, стружки и т.д.).

УХОД ЗА КУЗОВОМ

Кузов является базовым и самым дорогостоящим элементом автомобиля. Он изготовлен из современных материалов и защищен от коррозии высококачественными защитными средствами. Основа долговечности коррозионной защиты заложена заводом-изготовителем, однако ее эффективность и срок действия зависят от правильного ухода, климатических условий, экологического состояния окружающей среды и условий хранения.

Чтобы не появились царапины на лакокрасочном покрытии кузова, не удаляйте пыль и грязь сухим обтирочным материалом.

Автомобиль лучше мыть до высыхания грязи струей воды небольшого напора с использованием мягкой губки. Летом мойте автомобиль на открытом воздухе в тени. Если это невозможно, то сразу же обтирайте вымытые поверхности насухо, так как при высыхании капель воды на солнце на окрашенной поверхности образуются пятна. Зимой после мойки автомобиля в теплом помещении перед выездом протрите кузов насухо, так как при замерзании оставшихся капель могут образоваться трещины на лакокрасочном покрытии. Не рекомендуется применяться мойки автомобиля содовые и щелочные растворы, а также сточные воды, чтобы покрытие не потускнело.

Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия 1 (рис. 3) дверей и 2 — порогов. При мойке автомобиля избегайте попадания прямой струи воды на изделия электрооборудования, электронные устройства, датчики и разъемные соединения в моторном отсеке. Следите за состоянием защитных чехлов разъемных соединений электронных блоков и датчиков. При попадании влаги разъемные соединения продуйте сжатым воздухом и обработайте автопрепаратом "Унисма-1" в аэрозольной упаковке для защиты контактов от окисления. Во время мойки тщательно промывайте зафланцовки дверей, капота, крышки багажника, сварные швы и соединения моторного отсека, багажника и проемов дверей, так как накопившаяся грязь в указанных местах приведет к разрушению защитно-декоратив- ного покрытия и к коррозии металла.

При обнаружении признаков коррозии (налеты коррозии, местные вздутия краски и др.) поврежденное место зачистите мелкой наждачной шкуркой до чистого металла, обработайте автосредством для холодного фосфатиро- вания "Фосфакор", покройте грунтом ГФ-021 и закрасьте эмалью из прилагаемой баночки.

Сколы и царапины на лакокрасочном покрытии, сколы мастики по аркам колес и на днище связаны с механическим воздействием эксплуатационного характера. Следы коррозии по сварочным соединениям и стыкам деталей кузова имеют поверхностный характер и в начальной стадии могут быть удалены полировкой пастами ПМА-1 или ПМА-2. Если не будут своевременно приняты меры по устранению дефектов защитно-декоративного покрытия эксплуатационного характера, то это приведет к развитию коррозии под слоем покрытия, его отслоению и вспучиванию.

Для повышения коррозионной стойкости кузова в замкнутые коробчатые полости порогов, лонжеронов, поперечин и другие элементы основания кузова нанесен специальный антикоррозионный состав. При эксплуатации автомобиля рекомендуем проводить восстановление защитного покрытия скрытых полостей кузова на предприятиях технического обслуживания в течение первого года эксплуатации и периодически раз в 1,5-2 года.

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова подвергается воздействию гравия, песка, соли. В результате этого воздействия мастика и грунт стираются, оголенный металл ржавеет. Поэтому регулярно следите за состоянием покрытия днища и своевременно восстанавливайте поврежденные участки. Перед нанесением защитных покрытий (грунтов, мастик) ржавые поверхности обработайте составом "Феран".

Для сохранения блеска окрашенных поверхностей автомобиля (особенно у автомобилей, хранящихся на открытом воздухе) регулярно полируйте их с применением полировочных паст. Эти пасты закрывают микротрещины и поры, возникшие в процессе эксплуатации в лакокрасочном покрытии, что препятствует возникновению коррозии под слоем краски.

Чтобы поверхность кузова длительное время сохраняла блеск, не оставляйте автомобиль продолжительное время на солнце, а также не допускайте попадания кислот, растворов соды, тормозной жидкости и бензина на поверхность кузова.

Чтобы не появились пятна на лакокрасочном покрытии под люком топливного бака при попадании бензина, протирайте поверхность чистой ветошью перед заправкой и после нее.

Детали из пластмасс протирайте влажной ветошью. Применять бензин или растворители не рекомендуется, иначе пластмассовые детали потеряют блеск. Из автопрепаратов для очистки деталей из пластмасс рекомендуем применять универсальный очиститель интерьера "Динта" или автосредство "Альва".

Пыль с обивок подушек и сидений удаляйте пылесосом. Для удаления жирных пятен на обивке применяйте универсальный очиститель интерьера "Динта" или нейтральное мыло с водой. Одновременно тщательно протирайте влажной ветошью резиновые уплотнители и соприкасающиеся с ними поверхности дверей и крышки багажника.

Стекла очищайте мягкой льняной ветошью или замшей. Очень грязные стекла предварительно вымойте водой с добавлением стекпоомывающей жидкости (30 см3 на 1 л воды).

В связи с неблагоприятной экологической обстановкой в некоторых районах имеют случаи агрессивного воздействия отдельных компонентов из окружающей среды на защитно-декоративные покрытия автомобиля. Эти воздействия проявляются в виде рыжей сыпи, локального изменения цвета наружного лакокрасочного покрытия, локального разрушения эмалевого покрытая кузова.

Причиной появления рыжей сыпи является осаждение на горизонтальные поверхности кузова мельчайших частиц взвешенной в воздухе металлической пыли, которая приклеивается к кузову продуктами коррозии во время увлажнения росой. Рыжая сыпь может быть удалена 5%-ным раствором щавелевой кислоты с последующей обильной промывкой чистой водой, после чего кузов необходимо отполировать. Без специальных мер она постепенно удаляется последующими мойками или дождями.

Локальные изменения цвета (пятна) наружного лакокрасочного покрытия и локальные разрушения эмалевого покрытия кузова являются следствием воздействия кислотных промышленных выбросов после их соединения с влагой воздуха. Такие воздействия в зависимости от степени тяжести устраняются полировкой или перекраской кузова.

Рис. 3. Дренажные отверстия: 1 - дренажные отверстия дверей; 2 - дренажные отверстия порогов	^

ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

В эксплуатации большое внимание уделяйте условиям хранения автомобиля, так как при годовом пробеге 15 тыс. км автомобиль в движении находится около часа в сутки. Оптимальным условиям для хранения автомобиля отвечают:

—		навес, где температура и влажность соответствуют параметрам окружающей среды, имеется постоянное движение воздуха и отсутствует прямое воздействие солнечной радиации и атмосферных осадков;

—		отапливаемое помещение (индивидуальный гараж) с температурой не ниже 5"С и относительной влажности 50-70%, оборудованное приточно-вы- тяжной вентиляцией.

Если же отапливаемое помещение (индивидуальный гараж) имеет малоэффективную приточно-вытяжную вентиляцию, а автомобиль эксплуатируется в зимний период или после мойки ставится на хранение без предварительной просушки, то разрушительные воздействия на защитно-декоративные покрытия многократно возрастают.

При хранении автомобиля зимой под навесом или в неотапливаемом помещении снимите аккумуляторную батарею и радиоприемник и храните их отдельно; слейте жидкость из бачка омы- вателя ветрового стекла.

При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный свет, кузов и шины покройте чехлом из влагопроницаемого материала. Применение же чехлов из влагонепроницаемых материалов (брезент, пленка и т.п.), не имеющих вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего стекол, способствует конденсации на поверхности кузова влаги, которая при длительном воздействии может привести к повреждению краски кузова.

Если автомобиль зимой хранится на открытой стоянке под чехлом, то чехол не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова, чтобы не повредилась краска (образование вздутий, отслаивание). Для нормальной вентиляции окрашенных поверхностей между чехлом и кузовом уложите мягкие прокладки высотой не менее 20 мм.

При подготовке автомобиля к длительному хранению:

1.		Вымойте автомобиль и вытрите кузов насухо. Удалите коррозию. Поверхность с поврежденной краской — покрасьте. Нанесите на кузов "Автоконсервант" или автовоск "AV-70".

2.		Пустите и прогрейте двигатель. Остановите двигатель, выверните свечи зажигания и залейте в каждый цилиндр по 25-30 г подогретого до температуры 70-80'С моторного масла, после чего поверните коленчатый вал на 10-15 оборотов и заверните свечи.

3.		Отсоедините от воздушного фильтра шланг забора теплого воздуха. Промасленной лентой (бумажной или тканевой) заклейте:

—		отверстия воздухозаборных патрубков корпуса воздушного фильтра;

—		выходное отверстие отводящей трубы глушителя;

—		отверстие вентиляционной трубки топливного бака.

4.		Для защиты от пыли закройте двигатель брезентом, пленкой или промасленной бумагой.

5.		Поставьте автомобиль на подставки так, чтобы колеса были приподняты над опорной поверхностью.

6.		Накройте автомобиль чехлом.

7.		Полностью зарядите аккумуляторную батарею и храните ее в сухом прохладном месте.

Обслуживание автомобиля во время хранения (один раз в два месяца) заключается в следующем:

1.		Снимите чехол и осмотрите автомобиль. Пораженные коррозией участки на окрашенной поверхности зачистите и закрасьте.

2.		Выверните свечи зажигания, включите пятую передачу в коробке передач, поверните переднее колесо на 2-3 оборота и заверните свечи.

3.		Поверните рулевое колесо на 1-1,5 оборота в каждую сторону. Приведите в действие (3-5 раз) педали тормоза и сцепления, педаль акселератора и стояночный тормоз.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно происходят такие процессы, как ослабление крепления узлов и агрегатов, износ трущихся поверхностей, нарушение регулировочных параметров, старение резинотехнических изделий и другие явления. Для предупреждения неисправностей и повышения надежности автомобиля предусмотрено планово-предупредительное техническое обслуживание, которое включает в себя проверочные, регулировочные, смазочные работы, а также замену отдельных деталей через определенный пробег. Периодичность технического обслуживания и наименование работ приведены в таблице 2.

Регулярно через каждые 500-600 км пробега (или перед каждым выездом) проверяйте уровни масла в картере двигателя, охлаждающей жидкости в расширительном бачке, тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, электролита в аккумуляторной батарее, а также давление воздуха в шинах.

Уровень масла в картере двигателя необходимо проверять на холодном неработающем двигателе. Уровень должен находится между рисками "MIN" и "МАХ" указателя.

Замена масла проводится на теплом двигателе. Для слива отработавшего масла необходимо отвернуть пробку в поддоне картера.

Масляный фильтр меняют, отвернув его с блока цилиндров. Перед установкой нового масляного фильтра его уп- лотнительное кольцо смазывают моторным маслом. Новый фильтр завертывают до касания уплотнительного кольца блока цилиндров, а затем усилием рук доворачивают его на 3/4 оборота.

Уровень тормозной жидкости в бачке проверяется визуально по меткам, нанесенным на корпусе бачка, выполненном из полупрозрачной пластмассы. При снятой крышке и новых накладках тормозных механизмов уровень жидкости должен быть на метке "МАХ".

Одновременно следует проверить исправность работы датчика аварийного уровня. Для чего необходимо нажать сверху на центральную часть защитного колпачка. При этом в комбинации приборов должна загореться лампа, если включено зажигание.

Контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы загорается, когда уровень жидкости в бачке опустился ниже метки "MIN", что при частично изношенных или новых накладках колодок тормозных механизмов говорит о потере герметичности системы и об утечке жидкости. Доливка жидкости в этом случае проводится только после восстановления герметичности системы.

Если гидропривод тормозов исправен, понижение уровня жидкости в бачке связано с износом накладок колодок тормозных механизмов. Понижение уровня жидкости до метки "MIN" косвенно свидетельствует об их предельном износе. В этом случае необходимо вести непосредственный контроль за состоянием колодок.

Проверяя техническое состояние тормозов, предварительно очищают передние и задние тормоза от грязи, промывают теплой водой и высушивают сжатым воздухом. Не допускается при этом применять любые минеральные растворители, так как они могут вызвать повреждение защитных колпачков и уплотнителей гидравлических цилиндров.

Загрязненные накладки колодок, диски и барабаны очищают металлической щеткой и промывают моющими средствами или "Автоочистителем тормозов "СТОП". Если на накладках обнаруживаются следы тормозной жидкости, необходимо найти и устранить причины ее появления. Во время технического обслуживания оберегайте тормозные колодки, диски и барабаны от попадания на них масла или смазки.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть на 25-30 мм выше метки "MIN". Проверку уровня и открытие пробки бачка для до

ливки жидкости проводите только на холодном двигателе. После доливки жидкости пробка бачка должна быть плотно завернута, так как расширительный бачок при работающем и прогретом двигателе находится под давлением.

В крайнем случае в систему охлаждения можно добавлять чистую воду. Но при этом температура замерзания смеси повышается и снижается коррозионная стойкость алюминиевого радиатора. Поэтому при первой же возможности необходимо выполнить ремонт системы и залить Ез нее охлаждающую жидкость.

Проверка уровня и плотности электролита в аккумуляторной батарее описана в главе "Аккумуляторная батарея".

Давление воздуха в шинах, включая запасное колесо проверяется манометром. Рекомендуем периодически проверять манометр на предприятии технического обслуживания.

Если наблюдается постоянное падение давления воздуха в шине, проверьте с помощью мыльного раствора, нет ли утечки воздуха через золотник вентиля. В случае утечки воздуха доверните золотник ключом на конце колпачка, а если это не поможет, замените его новым.

Если давление падает при исправном золотнике, то отремонтируйте шину, используя специальный герме- тик, прикладываемый к автомобилю, в соответствии с инструкцией на его упаковке.

Чтобы избежать повреждения герметизирующего слоя закраины шины,демонтаж и монтаж ее проводите с помощью специального приспособления или на шиномонтажном станке в ремонтной мастерской.

После установки новых шин обязательно отбалансируйте колеса на предприятии технического обслуживания.

При эксплуатации автомобиля с бескамерными шинами избегайте притирания колес к бордюрам дорог и быстрой езды по дорогам с нарушенным покрытием (выбоины, ухабы и т.п.), так как повреждение обода колеса может вызвать потерю герметичности шины и дисбаланс колеса. При появлении во время движения вибраций необходимо проверить балансировку колес.

Таблица 2

| № | Наименование работ | Периодичность, тыс. км |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
|  | Проверить наличие: сколов. трещин и очагов кор¦юэии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок кр/«с и днища; работу замков дверей и капота | * |  |  |  |  |
| 2 | Проверить состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резино- металличоских шарниров, втулок и подушек; состояние рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев и состояние шарнира тяги переключения передач; состояние защитных чехлов направляющих пальцев переднего тормоза | * |  |  |  |  |
| 3 | Проверить наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес | * |  |  |  |  |
| 4 | Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя |  | * |  |  |  |
| 5 | Проверить люфт и состояние демпфера рулевого колеса | * |  |  |  |  |
| 6 | Проверить герметичность систем охлаждения, питания и гидравлическою привода то- ромозов, состояние шлангов и трубок | * |  |  |  |  |
| 7 | Проверить герметичность уплотнений узййв цйгрегатоа ■ |  | * |  |  |  |
| 8 | Проверить уровень охлаждающей жидкости | * |  |  |  |  |
| а | Заменить охлаждающую жидкость | \ |  |  | * |  |
| 10 | Проверить состояние и натяжение ремня привода генератора | * |  |  |  |  |
| и | Проверить уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи | * |  |  |  |  |
| 12 | Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи |  | * |  |  |  |
| 13 | Проверить работу генератора оснащение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопигель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стёкла, систему зажигания | ■ * |  | ,1 ' |  |  |
| 14 | Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать детали привода стартера |  |  | * |  |  |
| 15 | Зачистить контактные колы (а генератора. Проверить износ и прилегание щеток |  |  |  | * |  |
| 16 | Проверить установку момента зажигания | * |  |  |  |  |
| 17 | Проверить исправность работы узлов и деталей гидрокорректора фар | * |  |  |  |  |
| 18 | Проверить работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, терморегулятора воздушного фильтра | * |  |  |  |  |
| 19 | Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов |  | * |  |  |  |
| 20 | Проверить свободный ход на рычаге вилки выключения сцепления или ход педали сцепления |  | * |  |  |  |

Операции технического обслуживания

| № | Наименование работ | Периодичность, тыс.км |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 21 | Проверить эффективность работы передних тормозов | * |  |  |  |  |
| 22 | Проверить состояние колодок передних тормозов | * |  |  |  |  |
| 23 | Проверить эффективность работы задних тормозов |  | * |  |  |  |
| 24 | Проверить состояние колодок задних тормозов |  | * |  |  |  |
| 25 | Проверить уровень масла в коробке передач | * |  |  |  |  |
| 26 | Заменить масло в коробке передач |  |  |  |  | * |
| 27 | Проверить регулировку стояночного тормоза й свободный ход педали тормоза |  | * |  |  |  |
| 28 | Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов |  |  | * |  |  |
| 29 | Проверить работоспособность регулятора давления |  | * |  |  |  |
| 30 | Проверить уровень тормозной жидкости | * |  |  |  |  |
| 31 | Заменить тормозную жидкость |  |  |  |  | * |
| 32 | Проверить работоспособность термостата |  |  |  |  | * |
| 33 | Проверить состояние зубчатого ремия привода механизма газораспределения |  |  |  |  |  |
| 34 | Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения | * |  |  |  |  |
| 35 | Заменить зубчатый ремень привода механизма газораспределения |  |  |  |  | * |
| 36 | Заменить свечи зажигания новыми' | * |  |  |  |  |
| 37 | Очистить и промы гь детали системы вентиляции картера |  | * |  |  |  |
| 38 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра" | * |  |  |  |  |
| 39 | Отрегулировать зазоры а газораспределительном механизме *;' : . . •'•'•' |  |  |  |  |  |
| 40 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя | * |  |  |  |  |
| 41 | Отбалансировать колеса и переставить по схеме |  | Pit? |  |  |  |
| 42 | Отрегулировать углы установки передних колес |  | * |  |  |  |
| 43 | Отрегулировать направление спетовых пучков фар |  |  | * |  |  |
| 44 | Промыть и продуть детали карбюратора, фильтры карбюратора и топливного насоса. Проверить и при необходимости отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Заменить фильтр тонкой очистки топлива*' | * |  |  |  |  |
| 45 | Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки, люка топливного бака, замочные скважины пробки наливной горловины топ- пивною бака и дверей |  | * |  |  |  |
| 46 | Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей | * |  |  |  |  |
| 47 | Смазать пег ли дверей | * |  |  |  |  |
| 4В | Промыть систему смазки двигателя |  | * |  |  |  |
| 49 | Заменить датчик концентрации кислорода |  |  |  |  |  |

* — работа выполняется

•		Для свечей А17ДВРМ - замена через 30 тыс. км пробега

*		* Для двигателей С системой впрыска топлива - замена через 30 тыс. i

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Рис. 1-1. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2108

2460

4006

1400

2460 4006

Рис. 1-2. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-2109

1750

2460

4205

Рис. 1-3. Габаритные размеры автомобиля ВАЗ-21099

1650

Техническая характеристика автомобилей

| Показатели ¦ ВАЗ-2108 \ ВАЗ-21081 \ BA3-21083 \ ВАЗ-2109 \ ВАЗ-21091 ¦ BA3-21093 \ ВАЗ-21099 |
| --- |
| Общие данные |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест при сложенном заднем сиденье | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | _ |
| Полезная масса, кг | 450 | 450 | 450 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Масса перевозимого груза*, кг: |  |  |  |  |  |  |  |
| при четырех пассажирах при одном пассажире | 50 275 | 50 275 | 50 275 | 50 275 | 50 275 | 50 275 | 50 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 920 | 920 | 920 | 945 | 945 | 945 | 970 |
| Габаритные размеры автомобиля со снаряженной массой при статическом радиусе шин 260 мм | см. рис. 1-1 | см. рис. 1-1 | см. рис. 1-1 | см. рис. 1-2 | см. рис. 1-2 | см. рис. 1-2 | см. рис. 1-3 |
| Внешний наименьший радиус поворота по оси следа переднего колеса, м | 5,2 | 5,2 | 5.2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 148 | 140 | 156 | 148 | 140 | 156 | 154 |
| Время разгона с места, с водителем и пассажиром, с переключением передач до скорости 100 км/ч, с | 16 | 20 | 13 | 16 | 17 | 13 | 13,5 |
| Тормозной путь автомобиля с полной массой со скорости 80 км/ч на горизонтальном участке сухого, ровного асфальтированного шоссе, м, не более: |  |  |  |  |  |  |  |
| при использовании рабочей тормозной системы | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| при использовании запасной , тормозной системы (одного из хон- г, ,юа рабочей системы) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

• Груз должен быть равномерно расположен по багажному отделению

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| Показатели | ВАЗ-2108 | ВАЗ-21081 | BA3-21083 | ВАЗ-2109 | ВАЗ-21091 | ВАЗ-21093 | ВАЗ-21099 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель |
| Модель | ' 2108 I 21081 I 21083 | 2108 | 21081 ¦ 21083 | 21083 |
| Тип | четырехтактный, бензиновый, карбюраторный |
| Число и расположение цилиндров |  | шшшшщ | 4 вряд |  |  |  |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76x71 | 76x60,6 | 82x71 | 76x71 | 76x60,6 | 82x71 | 82x71 |
| абочий обьем, л , « | Ж Л | - М Q | - 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,5 - |
| Степень сжатия | 9,9 | 9,0 | 9,9 | 9,9 | 9,0 | 9.9 | 9,9 |
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин 1 по ГОСТ 14346 (нетто) и по ISO 1585-82, кВт (л.с.) - < | 47.5(64,6) | 38,9(52,9) | 52,6(71.5) | 47,5(64,6) | 38,9(52,9) | 52,6(71,5) | ч * - 52,6(71,5) |
| Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846 (нетто) и по ISO 1585-82, Н м (кгс е) | 94,8(9,66) | 77,9(7,94) | 106,4(10,85) | 94,8(9,66) | 77,9(7,94) | 106,4(10.85) | 106,4(10,85) |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, мин 1 | 3400 | 3600 | чч- 3400 | 3400 | 3600 | 3400 | 3400 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Трансмиссия |
| Сцепление | однодисковое, сухое с центральной нажимной пружиной |
| Привод выключения сцепления | тросовый, беззазорный |  | IHSllw | ШшвЙЙ11 |
| Коробка передач Передаточные числа*: | четырех- или пятиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Главная передача цилиндрическая, косозубая. Дифференциал конический, двухсателлитный |
| первая передача |  | - Ж;* ^ х | 3,636 |  |  |  |
| вторая передача | 1,95 |
| третья передача ¦ ч | ШЙшИШ | VJSfe ^ | 1,357 | ЙЙЙ Ий! ■ | " 4 |
| четвертая передача | 0,941 |
| пятая передача | ЩнЩМ! | 0,784 | ШШШГ |  | ваши |
| задний ход | 3,53 |
| главная передача | ; 3.9 | 4,13 | 3,7 или 3,9 | 3,9 | 4,13 ¦ 3,7 или 3,9 | 3,7 или 3,9 |
| Привод передних колес | валами с шарнирами равных угловых скоростей |
| Ходовая часть |
| Передняя подвеска | независимая, с телескопическими гидравлическими амортизационными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | с винтовыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой |
| Колеса - - - | дисковые, штампованные | ■ : . «а |  |  |  |
| размер обода | 4,5J-13 или 4.5J-13Н2"' или 5J-13Н2" |
| Шины | радиальные, камерные или бескамерные |  | РШШШШЯ! |  |  |
| размер шин | 165/70R13(165/70SR13 — импортные), 175/70R13, 155/80R13 |
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления | I равмобезопасный |  |  |  |  |
| Рулевой механизм | шестерня-рейка |
| Рулевой привод | две тяги с резинометаллическими шарнирами со стороны рулевого механизма и шаровыми шарнирами со стороны поворотных рычагов |
| Тормоза |
| Рабочая тормозная система: |  |
| передний тормозной механизм 4 ' fe " ... •• I | дисковый, с подвижным суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками . |
| задний тормозной механизм | барабанный, с самоустанавливающимися колодками между колодками и барабаном | и автоматической регулировкой зазора |
| тормозной привод | гидравлический двухконтурный с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем и регулятором давления |
| Стояночный тормоз | ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес |

Четырехступенчатая коробка передач имеет такие же передаточные числа, но без пятой передачи • Для бёскамерных шин

ПРОДОЛЖЕНИЕ

| Показатели ¦ ВАЗ-2Ю8 \ ВАЗ-21081 \ BA3-21083 ¦ ВАЗ-2109 ¦ ВАЗ-21091 ¦ BA3-2I093 ¦ ВАЗ-21099 |
| --- |
| Электрооборудование |
| Схема электрооборудования - ШШШШЩШЩшШЩШШШ | оянопроводмая, отрицательный полюс источников питания соединен с массой. Номинальное напряжение 12 8 |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-55А, зарядом 2- 10г' Кл (55 А ч) |
| Генератор 4 44 ■ . . ... . .: .. . .. ■ . , | 37.3701, переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения Ток отдачи 55 А при 5000 Мин 1 |
| Стартер | 29.3708 дистанционного управления с электромагнитным включением и муфтой свободного хода |
| Кузов |
| ШшЛ&ЩШ ШЩШШ* > ВАЗ-2108 | 8A3-2103 | ВАЗ-21099 |
| Тип | хетчбек, цельнометаллический, несущий, трехдверный | хетчбек, цельнометаллический, несущий, пятидверный | седан, цельнометаллический, несущий, четырех- дверный |

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Расположение органов управления показано на рис. 1-4.

1		— Комбинация приборов.

2		— Выключатель зажигания.

3		— Панель приборов.

4		— Центральные сопла системы вентиляции и отопления салона.

5		— Боковые сопла системы вентиляции и отопления салона.

6		— Крышка вещевого ящика. Для доступа к вещевому ящику потяните на себя ручку замка и откиньте крышку.

7		— Журнальная полка.

8		— Заглушка. На автомобиле, оборудованном системой впрыска топлива или микропроцессорной системой зажигания, вместо заглушки устанавливается контрольная лампа "CHECK ENGINE" (проверьте двигатель). Загорается оранжевым светом при включении зажигания и гаснет сразу после пуска

5 29 1 двигателя. При неисправности в системе лампа мигает или горит постоянно.

9		— Выключатель обогрева заднего стекла. Обогрев стекла включается нажатием на кнопку и выключается при повторном нажатии.

10		— Выключатель заднего про- тивотуманного света. Задний проти- вотуманный свет включается нажатием на кнопку при включенном свете фар и выключается при повторном нажатии на кнопку.

11		— Выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку включается мигающий свет всех указателей поворота и контрольная лампа в комбинации приборов. При повторном нажатии на кнопку сигнализация выключается.

12		— Переключатель наружного освещения. При нажатии на нижнее плечо клавиши до первого фиксированного положения включаются габаритные огни и фонари освещения номерного знака, а до второго фиксированного положения — дополнительно ставятся под напряжение цепи фар.

13		— Пульт управления системой вентиляции и отопления салона.

14		— Гнездо для радиоприемника. В автомобиле предусмотрена установка радиоаппаратуры, соответствующей по габаритам и способу крепления международным стандартам (ISO 7736, DIN 75500).

15		— Рычаг переключения передач. На рукоятке рычага нанесена схема переключения передач.

16		— Рычаг стояночного тормоза. Перемещением рычага вверх приводятся в действие колодки тормозов задних колес. Для возвращения рычага в исходное положение нажмите на кнопку на торце рукоятки рычага.

17		— Пепельница. Для использования потяните ее на себя. Для очистки пепельницы нажмите на пружинный упор и выньте ее из гнезда.

18		— Прикуриватель. Для использования нажмите на патрон до его фиксированного положения. Примерно через 20 сек. патрон автоматически возвращается в исходное положение, готовый к применению.

19		— Рычаг переключателя стеклоочистителей и омывэтелей.

20		— Педаль акселератора.

21		— Педаль тормоза.

22		— Педаль сцепления.

23		— Рукоятка прикрытия воздушной заслонки карбюратора.

24		— Выключатель звуковых сигналов.

25		— Рукоятка установки на нуль суточного счетчика пройденного пути. Показания счетчика сбрасываются вращением рукоятки против часовой стрелки на остановленном автомобиле. В вариантном исполнении рукоятка устанавливается непосредственно на спидометре. В этом случае для сброса показаний суточного счетчика вращайте ее по часовой стрелке.

26		— Выключатель освещения приборов. Вращением рукоятки включается освещение приборов и регулируется их яркость, если включено наружное освещение.

27		— Гидрокорректор фар с ручной регулировкой. Устройство, позволяющее корректировать с водительского места угол наклона пучка света фар в зависимости от загрузки автомобиля таким образом, чтобы не ослеплялись водители встречного транспорта. При повороте ручки гидрокорректора против часовой стрелки от исходного положения символика по шкале по порядку означает следующие загрузки автомобиля:

— автомобиль с одним водителем без груза в багажнике;

—		автомобиль с водителем и четырьмя пассажирами;

—		автомобиль с полной нагрузкой;

—		автомобиль с водителем и грузом в багажном отделении до полной нагрузки на заднюю ось.

28		— Рычаг привода замка капота.

29		— Рычаг переключателя указателей поворота и света фар.

В вариантном исполнении на автомобиль устанавливается панель приборов, показанная на рис. 1-5.

1		— Выключатель зажигания.

2		— Выключатель аварийной сигнализации (см. поз. 11, рис. 1-4).

3		— Рычаг переключателя стеклоочистителей и омывателей.

4		— Гнездо для радиоприемника (см, поз. 14, рис. 1-4).

5		— Центральные сопла системы вентиляции и отопления салона.

6		— Маршрутный компьютер.

7		— Панель приборов.

8		— Крышка вещевого ящика. Чтобы открыть крышку вещевого ящика прижмите рукоятки замков к ручке и потяните ее на себя. Если включено освещение приборов, то при открытой крышке включается лампа освещения вещевого ящика.

9		— Боковые сопла системы вентиляции и отопления салона.

10		— Облицовка громкоговорителя.

11		— Журнальная полка.

12		— Выключатели электростеклоподъемников. Устанавливаются на автомобиле, оборудованными электроприводами стеклоподъемников. Нажатием на верхнее или нижнее плечо клавиши можно поднять или опустить стекло на нужную величину. В среднем положении клавиши электропривод стеклоподъемника выключен.

13		— Прикуриватель (см. поз. 18, рис. 1-4).

14		— Пульт управления системой вентиляции и отопления салона.

15		— Рычаг переключения передач.

16		— Рычаг стояночного тормоза (см. поз. 16, рис. 1-4).

17		— Пепельница (см. поз. 17, рис. 1-4).

18		— Рукоятка прикрытия воздушной заслонки карбюратора.

19		— Педаль акселератора.

20		— Педаль тормоза.

21		— Педаль сцепления.

22		— Выключатель звуковых сигналов.

23		— Выключатель освещения приборов (см. поз. 26, рис. 1-4).

24		— Гидрокорректор фар (см. поз. 27, рис. 1-4).

25		— Выключатель обогрева передних сидений. Подключаются на части выпускаемых автомобилей. Обогрев сиденья включается нажатием на нижнее плечо клавиши — при этом загорается сигнализатор оранжевого света в самой клавише. Терморегулятор в автоматическом режиме поддерживает температуру элементов обогрева спинки и подушки сиденья в интервале 25-3ГС. Нажатием на верхнее плечо клавиши или при выключении зажигания обогрев отключается.

26		— Выключатель заднего про- тивотуманного света (см. поз. 10, рис. 1-4).

27		— Выключатель противотуман- ных фар. Подключается, если автомобиль укомплектован противотуманны- ми фарами. Фары включаются при включенном наружном освещении нажатием на кнопку и отключаются при повторном нажатии.

28		— Выключатель обогрева заднего стекла (см. поз. 9, рис. 1-4).

29		— Рычаг привода замка капота.

30		— Рычаг переключателя указателей поворота и света фар.

31		— Переключатель наружного освещения (см. поз. 12, рис. 1-4).

32		— Комбинация приборов.

Комбинация приборов

Комбинация приборов показана на рис. 1-6.

1 — Контрольные лампы: \г\ — контрольная лампа вклю- /V чК чения габаритного света. Загорается зеленым светом при включении наружного освещения; л J. — контрольная лампа вклю- Ц-г чения заднего противоту- манного света. Загорается оранжевым светом при включении заднего противотуманного света; —pn — контрольная лампа вклю- чения дальнего света фар. Загорается синим светом при включении дальнего света; а к — контрольная лампа ука- V3 S' зателей поворота. Загорается зеленым мигающим светом при включении правого или левого поворота. При выходе из строя одной из ламп указателей поворота частота мигания лампы удваивается; rrjxi — контрольная лампа вклю- Чтг чения обогрева заднего стекла. Загорается оранжевым светом при включении обогрева заднего стекла; 'чТПР — га®ло "STOP". Загорается о I Ur красным светом в одном из следующих случаев:

-		недостаточное давление в системе смазки двигателя;

-		уровень тормозной жидкости в бачке ниже метки "М1№;

-		поднят рычаг стояночного тормоза. Световое табло "STOP" загорается

одновременно с одной из трех ламп, расположенных ниже и конкретизирующих вид неисправности, без устранения которой дальнейшее движение запрещается;

СА^л — контрольная лампа недо- '— статочного давления масла.

Рис. 1-6. Комбинация приборов

Загорается красным светом, если давление в системе смазки недостаточное: •уро, — контрольная лампа ава- \Чь// рийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке ниже метки "MIN", а также при включении стояночного тормоза (для контроля исправности);

— контрольная лампа включения стояночного тормоза. Загорается красным светом при включении стояночного тормоза;

А

— контрольная лампа включения аварийной сигнализации. Загорается красным мигающим светом при включении аварийной сигнализации;

N

— контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора. Загорается оранжевым светом при вытянутой рукоятке прикрытия воздушной заслонки; ■ ■ ■■ — контрольная лампа заря- LI—I да аккумуляторной батареи. Загорается красным светом при включении зажигания и гаснет сразу же после пуска двигателя. Если лампа горит при работающем двигателе, то это указывает на слабое натяжение (обрыв) ремня привода генератора или на неисправность в цепи заряда.

Рис. 1-7. Комбинация приборов

2 — Указатель температуры охлаждающей жидкости. При переходе стрелки в красную зону шкалы проверьте работу электровентилятора системы охлаждения и термостата.

3		— Вольтметр. Позволяет контролировать напряжение бортовой сети автомобиля. Стрелка прибора при работающем двигателе в красной зоне начета шкапы указывает на разряд аккумуляторной батареи, а в красной зоне конца шкалы — на перезаряд батареи. В том и в другом случае необходимо проверить работоспособность генератора.

На части выпускаемых автомобилей в комбинации приборов установлен вольтметр электротеплового типа с началом срабатывания через 10-20 с после включения зажигания.

4		— Указатель уровня топлива. Имеет контрольную лампу резерва топлива, которая загорается оранжевым светом, если в топливном баке осталось менее 4-6,5 л бензина.

5		— Эконометр. Прибор, помогающий водителю при загородном движении подобрать частотой вращения коленчатого вала двигателя и соответствующей передачей в коробке передач наиболее экономичный, с точки зрения расхода топлива, режим движения. Стрелка прибора в белой зоне шкалы — экономичный режим, в желтой зоне — повышенный расход топлива.

6		— Спидометр. Красные точки на шкале вблизи чисел 40,70 и 100 указывают скорости, которые не рекомендуется превышать при движении соответственно на 1, 2 и 3 передачах. Спидометр имеет суточный и суммирующий счетчики пройденного пути.

На часть выпускаемых автомобилей устанавливается комбинация приборов с бортовой системой контроля, которая показана на рис. 1-7.

1		— Спидометр.

2		— Рукоятка сброса показаний суточного счетчика пройденного пути.

Сброс показаний (обнуление) проводите вращением рукоятки по часовой стрелке на остановленном автомобиле.

3		— Суточный счетчик пройденного пути.

4		— Суммирующий счетчик пройденного пути.

5		— Указатель уровня топлива.

6		— Бортовая система контроля (БСК). В зависимости от комплекс

ции автомобиля подключаются следующие сигмализаторы: o-rrip — табло "STOP" загорается

0		I Ur красным светом при включении хотя бы одного из сигнализаторов, конкретизирующих вид неисправности, без устранения которой дальнейшее движение запрещается:

-		недостаточное давление масла в системе смазки;

-		включение стояночного тормоза;

-		недостаточный уровень тормозной жидкости;

-		выход из строя ламп стоп-сигнала и габаритных огней;

—		табло "TEST" загорается оранжевым светом в режиме

самотестирования сигнализаторов для контроля их исправности;

О

- сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом при понижении уровня тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже метки "MIN";

—		сигнализатор выхода из строя ламп стоп-сигнала и

габаритных огней. Загорается красным светом в случае неисправности ламп стоп-сигнала при нажатии на педаль тормоза или ламп габаритных огней при включении наружного освещения;

ь — сигнализатор не до ста- ^ точного уровня охлаждающей жидкости. Загорается оранжевым светом при понижении уровня жидкости в расширительном бачке ниже метки "MIN";

—		сигнализатор износа колодок передних тормозов.

Загорается оранжевым светом при нажатии на педаль тормоза и горит до выключения зажигания, если износились накладки колодок передних тормозов; <^f< — сигнализатор недостато- ^^ чного уровня омывающей жидкости в бачке стеклоомывате- ля. Загорается оранжевым светом если уровень жидкости снизился до 1/4 объема бачка;

—		сигнализатор недостато- Ч	У чного уровня масла в картере двигателя. Загорается оранжевым светом, если уровень масла ниже метки "MIN" указателя;

■ ■ ■■ — сигнализатор заряда ак-

TEST

■О

1	I кумуляторной батареи. Загорается постоянным красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Яркое загорание лампы или ее свечение в полнакала при работающем двигателе указывают на слабое натяжение (обрыв) ремня привода генератора или на неисправность в цепи заряда.

7		— Указатель температуры охлаждающей жидкости (см. поз. 2, рис. 1-6).

8		— Тахометр. Указывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Желтая зона шкалы обозначает режим работы двигателя с высокой частотой вращения коленчатого вала, красная зона — опасные для двигателя режимы.

9		— Контрольные лампы:

CHECK — контрольная лампа ENGINE "CHECK ENGINE" (проверьте двигатель) (см. поз. 8, рис. 1-4);

—		контрольная лампа вклю- ~\_J чения дальнего света фар (см. поз. 1, рис. 1-6);

чп, — контрольная лампа вклю- >j/r чения габаритных огней (см. поз. 1, рис. 1-6);

t

— сигнализатор незакрытых дверей. Подключается на части автомобилей. Загорается красным светом, если какая- либо дверь автомобиля не закрыта; if — сигнализатор непристег- нутых ремней безопасности. Подключается на автомобиле с сигнализацией о непристегнутом ремне безопасности водителя;

. — контрольная лампа вклю- V3 чения указателей левого поворота (см. поз. 1, рис. 1-6);

>. — контрольная лампа вклю- S' чения указателей правого поворота (см. поз. 1, рис. 1-6);

—		контрольная лампа недо- статочного давления масла

в системе смазки двигателя (см. поз. 1, рис. 1-6);

»

— контрольная лампа резерва топлива (см. поз. 4, рис. 1-6);

к | — контрольная лампа при- I ' крытия воздушной заслонки карбюратора (см. поз. 1, рис. 1-6); //Я\\ — контрольная лампа вклю- чения стояночного тормоза (см. поз. 1, рис. 1-6).

Маршрутный компьютер

Рис. 1-8. Маршрутный компьютер

Маршрутный компьютер (рис. 1-8) устанавливается на часть выпускаемых автомобилей и предназначен для измерения, накопления и выдачи на цифровой дисплей одного из семи параметров:

—		расхода топлива (текущего, среднего, суммарного);

—		средней скорости движения;

—		пройденного пути;

—		текущего времени;

—		времени в пути.

При нажатии на кнопку "START" в начале поездки устанавливаются в "нуль" значения всех параметров, за исключением "текущего расхода топлива" и "текущего времени". Цифровой дисплей последовательно индицирует значения одного из семи параметров после нажатия на соответствующую кнопку управления.

Текущее время (кнопка "Н") — индицируется в часах и минутах до значения 23 ч 59 мин.

Установка нового значения часов производится нажатием на кнопки "h" — часы и "т" — минуты, расположенными под кнопкой "START". При непрерывном нажатии на соответствующую кнопку происходит увеличение показаний часов или минут на две цифры в секунду. При нажатии на кнопку "START" происходит обнуление разрядов минут и секунд — привязка к радиосигналам точного времени.

Текущий расход топлива (кнопка "MOM.") — индицируется в л/100 км при скорости движения автомобиля более 10 км/ч, или в л/ч при скорости автомобиля менее 10 км/ч.

Средний расход топлива за поездку (кнопка "L/100") — индицируется в л/100 км с момента нажатия на кнопку "START".

Суммарный расход топлива (кнопка "L") — индицируется в литрах с момента нажатия на кнопку "START" до значения 624,9 л.

Пройденный путь (кнопка "КМ") — индицируется в километрах с момента нажатия на кнопку "START" до значения 999,9 км.

Средняя скорость движения (кнопка "КМ/Ч") — индицируется в км/ч с момента нажатия на кнопку "START", не включая остановки и стоянки с выключенным зажиганием.

Время в пути (кнопка "Т") — индицируется в часах и минутах с момента нажатия на кнопку "START" до значения 99 ч 59 мин, не включая остановки и стоянки с выключенным зажиганием.

В вариантном исполнении на автомобиле может быть установлен маршрутный компьютер с несколько другим расположением кнопок управления с сохранением всех перечисленных функций. Кроме того, после подключения аккумуляторной батареи и включения зажигания проходит режим самоконтроля индикаторов и кнопок маршрутного компьютера. На 4 секунды загораются все сегменты цифрового индикатора и все сигнализаторы функций.

Для установки нового значения текущего времени (подвода часов) необходимо:

—		нажать на кнопку "h-m" (под кнопкой "START") — на дисплее индицируются только разряды часов;

—		нажать на кнопку "Н" — показания часов увеличатся, а на кнопку "Т" — уменьшатся на две цифры в секунду;

—		повторно нажать на кнопку "h-m" — на дисплее индицируются только разряды минут;

—		нажать на кнопку "Н" — показания минут увеличатся, а на кнопку "Т" — уменьшатся на две цифры в секунду;

—		при третьем нажатии на кнопку "h-m" — производится пуск часов и привязка к радиосигналам точного времени.

Кроме того, при нажатии на кнопку "L" — суммарный расход топлива индицируется до значения 999,9, а при нажатии на кнопку "КМ" — пройденный путь индицируется до значения 9999.

ВНИМАНИЕ! 1

При выключении зажигания отключается индикатор маршрутного компьютера, но накопленная информация и ход часов сохраняются. В случае отключения аккумуляторной батареи происходит потеря всей накопленной информации.

с. 1-9. Зеркала и противосолнечные козырьки: 1 - козырьки: 2 - внутреннее зеркало :-аднего вида: 3 - рычажок изменения угла наклона вокала: 4 - рукоятка зеркала; 5 - наружное зерка- • - заднего вида

При падении напряжения в бортсети не ниже 6 В накопленная информация и ход часов сохраняются.

Вспомогательное оборудование

Наружное зеркало 5 (рис. 1-9) имеет регулировку из салона автомобиля рукояткой 4.

Внутреннее зеркало 2 заднего вида лмеет два фиксированных положения 'А" и "В". Если мешает свет фар двигающегося сзади автомобиля, измените угол наклона зеркала рычажком 3.

Противосолнечные козырьки 1 в зависимости от направления лучей солнца можно установить в положение I или II.

Плафон 1 (рис. 1-10) индивидуальной подсветки включается поворотом тубуса по часовой стрелке до загорания лампы. Оптическая ось плафона может отклоняться на угол более 30' во всех направлениях. Для выключения тубус поворачивается против часовой стрелки.

УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И ОТОПЛЕНИЕМ САЛОНА

Вентиляция и отопление салона регулируются в зависимости от температуры наружного воздуха, как указано ниже.

Вентиляция салона

Наружный воздух может поступать в салон автомобиля:

—		при опущенных стеклах дверей;

—		через верхние щели на панели приборов 1 (рис. 1-11), если переместить рычаг 5 вправо, а рычаг 7 — влево;

—		через боковые 2 и центральные 3 сопла при открытых заслонках сопел рычажками 8 и 10;

—		через отверстия кожуха отопи- теля, если рычаг 5 переместить влево, а рычаг 7 — вправо.

При повороте рычажками 9 направляющих лопаток боковых 2 и центральных 3 сопел меняется направление воздушного потока. Для увеличения подачи воздуха в салон автомобиля включите электровентилятор отопи- теля переключателем 4.

Предохранение от запотевания ветрового стекла, стекол передних дверей и заднего стекла

Для предохранения ветрового стекла и стекол передних дверей от запотевания достаточно направить на них холодный воздух, для чего:

Рис. 1-11. Органы управления вентиляцией и отоплением салона: 1 - панель приборов; 2 - боковые сопла; 3 - центральные сопла; 4 - переключатель электровентилятора отопителя: 5 - рычаг подачи воздуха в ноги; 6 - рычаг управления подогревом воздуха; 7 - рычаг подачи воздуха на ветровое стекло; 8 - рычажок перекрытия бокового сопла; 9 - рычажок изменения направления воздушного потока; 10 - рычажок перекрытия центрального сопла; 11 - выключатель обогрева заднего стекла

—		переместите рычаг 5 вправо, а рычаг 7 влево;

Рис. 1-10. Индивидуальное освещение:

1 - плафон индивидуальной подсветки

— закройте заслонки боковых и центральных сопел рычажками 8 и 10 для увеличения количества воздуха на ветровое стекло и стекла дверей. Если необходимо частично подогреть поступающий воздух, перемещайте рычаг 6 вправо.

Для предохранения заднего стекла от запотевания выключателем 11 включите обогрев заднего стекла.

Отопление салона

Подогрев поступающего в салон воздуха осуществляется перемещением рычага 6 вправо. Рычагами 5 и 7 можно направить воздух в зону ног водителя и пассажиров или вверх на ветровое стекло. При открытых заслонках боковых и центральных сопел воздух будет поступать в салон автомобиля. При необходимости можно увеличить количество поступающего воздуха включением электровентилятора на соответствующий режим.

РАЗДЕЛ II. ДВИГАТЕЛЬ

Рис. 2-1. Продольный разрез двигателя	Рис. 2-2. Поперечный разрез двигателя

Продольный и поперечный разрезы двигателя показаны на рис. 2-1 и 2-2. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности |	Метод устранения

Двигатель не запускается

| 1 Нет топлива в карбюраторе: | 1. Проделайте следующее: |
| --- | --- |
| — засорены топливопроводы или топливный фильтр; | — продуйте топливопроводы, промойте топливный бак, замените топливный фильтр: |
| — засорены фильтры карбюратора и топливного насоса: | у- промойте фильтры: |
| — неисправен топливный насос | — проверьте работу насоса и замените поврежденные детали |
| 2. На коммутатор не пощупают импульсы напряжения от бесконтактного датчика: | 2. Проделайтеследующее: |
| — обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором; | — проверьте провода и их соединения: поврежденные провода замените; |
| — неисправен бесконтактный датчик | — проверьте датчик с помощью переходного: разьема и волы - метра: неисправный датчик замените |
| 3. Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания: | 3. Проделайте следующее: |
| -г обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или с катушкой зажигания; | — проверьте провода и их соединений- поврежденные провода замените; |
| — неисправен коммутатор; | — проверьте коммутатор осциллографом; неисправный коммутатор замените; |
| — не замыкаются контакты "15/1" и "30/!" в выключа геле зажигания | — проверьте, неисправную контактную ^асть выключателя замените |

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| 4. Не подается высокое напряжение к свечам; зажигания: | 4. Проделайте следующее: |
| — неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция; | — проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода: |
| — износ или повреждение контактного уголька в датчике-распределителе зажигания, зависание его в крышке; | — проверьте, при необходимости замените контактный уголёк; |
| — утечка тока через трещины или прогары в крышке датчика- распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки; | — проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку, если в ней имеются трещины; |
| — утечка тока через трещины или прогары в ооторе датчика- распределителя зажигания; | — проверьте, при необходимости замените ротор, |
| — сгорел резистор в роторе датчика-распределителя зажигания; | — замените ротор; |
| — повреждена катушка зажигания : • | — замените катушку зажигания |
| 5. Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к контактам крышки датчика-распределителя зажигания | 5. Проверьте, присоедините провода в порядке работы цилиндров 1-3-4-2 |
| 6. Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме | 6. Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами |

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| 7. Повреждены свечи зажигания^ фещины на изоляторе) | 7. Замените свечи новыми |
| 8. Неправильная установка момента зажигания | 8. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания |
| 9. Не открывается электромагнитный клапан карбюратора при включении зажигания: | 9. Проделайте следующее: |
| — обрыв в проводах, идущих к блоку управления клапаном и к клапану; | — проверьте провода и их соединения. поврежденные провода замените; |
| — неисправен блок управления электромагнитным клапаном; | — замените блок управления; |
| — неисправен электромагнитный клапан | — замените клапан |
| 10. Не открывается воздушная , заслонка карбюратора при первых вспышках е цилиндрах | 10. Устраните негерметичность пускового устройства карбюратора |
| Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу |
| 1 Нарушена регулировка холостого хода двигателя | 1. Отрегулируйте холостой ход |
| 2. Неисправна система управ- j пения электромагнитным клапаном карбюратора | 2. См. неисправность "Двигатель не запускается" |
| 3. Неисправен карбюратор: | 3. Проделайте следующее: |
| [ — засорены жиклеры или кана- ¦ лы карбюратора; | — продуйте жиклеры и каналы карбюратора; |
| — зода в карбюраторе; | — удалите воду из карбюратора, слейте отстой из топливного бака; |
| — нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства | — замените диафрагму |
| - Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя | 4. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания |
| 5 Большой зазор между элект- зодами свечей зажигания | 5. Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами |
| о. Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов | 6. Замените поврежденный шланг . |
| 7 Подсос воздуха через просадки в соединениях впускной трубы с карбюратором или с готовкой цилиндров | 7. Подтяните гайки крепления или замените прокладки; устраните деформацию фланца карбюратора или замените карбюратор |
| = Подсос воздуха через поврежденные трубки отбора раз- зежения к эконометру или вакуумному регулятору датчика- ззспределигеля зажигания | 8. Замените поврежденные трубки |
| 7 Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала |
| Эслабли пружины грузиков ре- улятора опережения зажигания в датчике-распределителе гажигания | Замените пружины, проверьте работу центробежного регулятора на стенде |
| Перебои в работе двигателя на всех режимах |
| Повреждены провода в сис- -еме зажигания, ослаблено репление проводов или окис- -ены их наконечники | 1. Проверьте провбда и их соединения. Поврежденные провода заменит® |
| Г Износ или повреждение кон- -зктного уголька в крышке дат- -ика-распределителя зажигания | 2. Замените контактный уголек |

Продолжение

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| 3. Сильное подгорание центрального контакта ротора датчика-распределителя зажигания | 3. Зачистите центральный контакт |
| 4. Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке датчика-распределителя зажигания | 4. Проверьте, замените ротор или крышку |
| 5. Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе евечи | 5. Проверьте свечи, очистите от нагара, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените |
| 6. Неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме | 6. Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените |
| 7. Пробой изолятора помехопо- давительного наконечника' | 7. Замените помехоподавите- льный наконечник |
| 8. Повреждение уплотнитель- ного кольца помехоподавитель- ного наконечника" | 8. Замените помехоподавите- льный наконечник |
| Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью |
| 1. Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора | 1. Отрегулируйте привод дроссельных заслонок |
| 2. Загрязнен воздушный фильтр | 2. Замените фильтрующий элемент |
| 3. Неправильная установка момента зажигания | 3. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания |
| 4. Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков | 4. Проверьте, замените поврежденные детали |
| 5. Неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме | 5. Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените |
| 6. Неисправен топливный насос | 6. Проверьте работу насоса и замените поврежденные детали |
| 7. Неисправен карбюратор: | 7. Проделайте следующее: |
| — неисправен насос-ускоритель; | — проверьте подачу насоса, замените поврежденные детали; |
| — засорены главные жиклеры; : | — продуйте жиклеры сжатым вОздухом; |
| — не полностью открыта воздушная заслонка; | — отрегулируйте привод воздушной заслонки; |
| — уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме; | — отрегулируйте установку поплавка; |
| — нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощно- стных режимов | — замените диафрагму |
| 8. Засорена вентиляционная трубка топливного бака | 8. Продуйте трубку сжатым воздухом |
| 9. Нарушены зазоры в клапанном механизме | 9. Отрегулируйте зазоры |
| 10. Не совпадают установочные метки-фаз газораспределения (см. рис. 2-29 и 2-30) | 10. Переставьте зубчатый ремень, совместив установочные метки |
| 11. Недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/смг): | 11. Проделайте следующее: |
| — поломка или залегание поршневых колец; | — очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените; |
| — плохое прилегание клапанов к седлам; | — замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла; |
| — чрезмерный износ цилиндров и поршневых колeji | — замените поршни, расточите .дл.атхонннг^йте цилиндры |

' Для автомобилей выпуска до 1988 г., имаршихпомехблойавительные наконечники

Причина неисправности |	Метод устранения

Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала.

Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала

| 1. Слишком раннее зажигание | 1; От регулируйте установку момента зажигании ч |
| --- | --- |
| 2. Недостаточное давление масла | 2. См. неисправность "Недостаточное давление масла на холостом ходу" |
| 3. Ослаблены бояты креплений:, маховика л.." - J | 3. Затяните болты рекомендуемым моментом |
| 4. Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников | 4. Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
| 5. Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом | 5. Замените упорные полукольца новыми, проверьте зазор |
| Стук шатунных подшипников Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания |
| 1. недостаточное давление масла | 1. См. неисправность "Недостаточное давление" масла на холостом ходу" |
| 2. Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами | 2. Замените вкладыши и прошлифуйте шейки |
| Стук поршней Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается "биением" поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой |
| 1. Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами | 1. Замените поршни, расточит е и отхонингуйте цилиндры |
| 2. Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне | 2. Замените кольца или поршни с кольцами |

Стук впускных и выпускных клапанов

I Увеличенные зазоры в клапанном механизме

2.		Поломка клапанной пружины

3.		Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой

4.		Износ кулачков распределительного вала

Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала

1.		Отрегулируйте зазоры

2.		Замените пружину

3.		Замените изношенные детали

- ' ;

Продолжение

4.		Замените распределительный вал и регулировочные шайбы

| Причина неисправности ¦ Метод устранения |
| --- |
| Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе |
| 1. Попадание под редукционный клапан давления масла посторонних частиц | 1. Очистите клапан о г посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос |
| 2. Заедание редукционного клапана давления масла | 2. Замените клапан |
| 3. Изношены шестерни масляного насоса ; | 3. Отремонтируйте масляный насос |
| 4. Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала | 4. Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
| 5. Чрезмерный зазор между шейками и корпусами подшипников распределительного вала | 5. Замените распределительный вал или головку цилиндров с корпусами подшипников |
| 6. Применение моторного масла несоответствующей марки и качества | 6. Замените масло другим, рекомендуемым в Приложении 3 |
| Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе |
| 1. Заедание редукционного клапана давления масла | 1. Замените клапан |
| 2. Пружина редукционного клапана давления масла имеет большую жесткость | 2. Замените пружину |
| Повышенный расход масла |
| 1. Подтекание масла через уплотнения двигателя | ШШЖШЩШШ - «i , 1 Подтяните крепления или замените прокладки и сальники |
| 2. Засорена система вентиляции картера | 2. Промойте детали системы вентиляции картера |
| 3. Износ поршневых колец или цилиндров двигателя | 3. Расточите цилиндры и замените поршни и кольца |
| 4. Поломка поршневых колец | 4. Замените кольца |
| 5. Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения не рекомендованного масла | 5. Очистите прорези и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым в Приложении 3 - |
| 6. Износ или повреждение мас- лоотражательных колпачков клапанов | 6. Замените маслоотражатель- ные колпачки |
| 7, Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок : -Ss5 ' "Ш " Ss: * -•• - ' | 7. Замените клапаны, отремон- тируйте головку цилиндров |
| Повышенный расход топлива |
| 1. Не полностью открыта воздушная заслонка карбюратора | 1. Отрегулируйте привод воздушной заслонки Ц |
| 2. Повышенное сопротивление движению автомобиля | 2. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес |
| 3. Неправильная установка момента зажигания | 3. Отрегулируйте момент зажигания / - |
| 4. Неисправен вакуумный регулятор датчика-распределителя зажигания | 4. Замените вакуумный регулятор или датчик-распределитель зажигания |
| 5. Высокий уровень топлива в карбюраторе: г? ■ | 5. Проделайте следующее: |
| — нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки; | — проверьте, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости замените клапан или прокладку; |
| — заедание или повышенное трение, препятствующее нормальному передвижению поплавков | — проверьте : и при необходимости замените поплавки : 1111 ц ■ |

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| 6. Засорены воздушные жиклеры Карбюратора | 6. Очистите жиклеры Ч ч $ |
| 7. Нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощно- стных режимов карбюратора | 7. Замените диафрагму |
| 8. Электромагнитный клапан карбюратора не перекрывает подачу топлива на принудительном холостом ходу: | 8. Проделайте следующее; |
| — не замыкается с массой подвижный контакт концевого выключателя в карбюраторе; | — зачистите контактные поверхности выключателя; |
| — обрыв в проводе, соединяющем блок управления с концевым выключателем карбюратора; | — проверьте проводи его соединения, поврежденный провод замените; |
| — неисправен блок управления | — замените блок управления |
| Перегрев двигателя" Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне шкалы |
| 1. Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения | Л ШЦ. ,, ■ V " ' 1. Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения |
| 2. Неправильная установка момента зажигания | 2. Отрегулируйте установку момента зажигания |
| 3. Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора | 3. Очистите наружную поверхность радиатора струей воды |
| 4. Неисправен термостат | 4. Замените термостат |
| 5. Не работает электродвигатель вентилятора | 5. Проверьте электродвигатель, его датчик и реле; неисправные узлы замените |
| 6. Неисправен насос охлаждающей жидкости | 6. Проверьте работу насоса, замените его или отремонтируйте |

Продолжение

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке |
| ... 1. Поврежден радиатор | 1 .Отремонтируйте радиатор или замените |
| 2. Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов. ослабление хомутов | 2. Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов |
| 3. Подтекание жидкости из крана или радиатора отопителя | 3. Замените кран или радиатор |
| 4. Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости | 4. Замените сальник |
| 5. Повреждена прокладка головки цилиндров | 5. Замените прокладку Ш Шш/i Ш |
| 6. Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров | 6. Проверьте герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали |
| 7. Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе насоса охлаждающей жидкости, в отводящем патрубке рубашки охлаждения, в термостате, расширительном бачке или впускной трубе | 7. Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените: незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую Жидкость герметизатора типа НИИСС-1 |
| 8. Деформация фланца подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости | 8. Замените подводящую трубу |
| 9. Низкое давление открытия клапана пробки расширительного бачка | 9. Проверьте пробку и при необходимости замените |

" Перед поиском неисправности убедитесь в исправности указателя температуры охлаждающей жидкости и его датчика (см. подраздел "Контрольные приборы")

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Силовой агрегат (рис. 2-3) состоит из двигателя и коробки передач. Снимают его с помощью гидроподъемника или тали, опуская из отсека двигателя на тележку. При этом наконечники валов привода передних колес отсоединяются от силового агрегата и остаются на автомобиле.

Снятие и установку силового агрегата производите в следующем порядке.

Поставьте автомобиль на подъемник и затормозите его рычагом привода стояночной тормозной системы. Установите упоры под задние колеса, вывесьте передние колеса и откройте капот.

Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите брызговик двигателя, отвернув болты его крепления к кузову.

Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка и открытом кране отопителя.

Слейте масло из коробки передач, отвернув сливную пробку.

Рис. 2-3. Подвеска силового агрегата: 1 - кронштейн задней подвески; 2 - опора задней подвески; 3 - опора левой подвески; 4 - кронштейн левой подвески; 5 - кронштейн с опорой передней подвески

Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Отсоедините провода от стартера, генератора, от датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости, от выключателя и электромагнитного клапана карбюратора. Отсоедините от датчика-распределителя зажигания низковольтные провода и провод высокого напряжения, идущий к катушке зажигания.

Снимите датчик верхней мертвой точки, отвернув винт его крепления к картеру сцепления. Отсоедините провод массы от силового агрегата, отвернув гайку крепления наконечника провода к картеру сцепления.

Снимите воздушный фильтр, отсоединив шланг системы вентиляции картера от крышки головки цилиндров, а шланг подачи теплого воздуха от заборника теплого воздуха. Закройте карбюратор сверху технологической крышкой.

Отсоедините от топливного насоса шланг подачи топлива, а от карбюратора шланг слива топлива. От впускной трубы отсоедините трубку эконометра. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.

Отсоедините шланги 1 (рис. 2-4), 2 и 3 от патрубка головки цилиндров и термостата.

Снимите возвратную пружину 7 (рис. 2-5) и отсоедините от двигателя тросы 4 и 6 привода воздушной и дроссельных заслонок карбюратора.

Отсоедините от коробки передач трос привода сцепления и гибкий вал привода спидометра. Примите меры, чтобы при снятии двигателя не произошло резких перегибов вала.

Рис. 2-4. Шланги системы охлаждения:

! шланг отвода охлаждающей жидкости к радиатору; 2 - шланг подвода охлаждающей жидкости от радиатора; 3 - шланг, соединяющий термостат с расширительным бачком

Рис. 2-5. Привод карбюратора: 1 - сектор привода дроссельных заслонок; 2 - рычаг управления воздушной заслонкой; 3 - кронштейн троса привода воздушной заслонки; 4 - трос привода воздушной заслонки; 5 - кронштейн троса привода дроссельных заслонок; б - трос привода дроссельных заслонок; 7 - возвратная пружина

Если двигатель снимается с помощью тали, то зацепите двигатель за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач (рис. 2-6). Поднимите автомобиль на подъемнике, одновременно подтягивая цепь та-

Рис. 2-6. Рымы для строповки силового агрегата при его снятии

ли, чтобы силовой агрегат оставался подвешенным на тали.

Отсоедините провода от выключателя света заднего хода, установленного на коробке передач.

Отсоедините тягу 1 (рис. 2-7) привода рычага переключения передач от шарнира 3 штока выбора передач, отвернув болт хомута 2.

Рассоедините половинки хомута 5 (рис. 2-8), стягивающего приемную трубу с трубой дополнительного глушителя. Выньте уплотнительное кольцо, находящееся между трубами, и отсоедините приемную трубу 4 от трубы дополнительного глушителя.

Отсоедините шланги подвода и отвода жидкости к отопителю от патрубков на щите передка.

Отверните болты крепления к кузову кронштейнов 30 (см. рис. 4-1) растяжек 29 рычагов передней подвески, ослабьте гайки крепления растяжек к рычагам 22 подвески и поверните растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата. Отсоедините шаровые шарниры 21 рычагов подвески от поворотных кулаков.

Рис. 2-7. Вид снизу на коробку передач: 1 - тяга привода рычага переключения передач: 2 - хомут; 3 - шарнир штока выбора передач: А - валы привода передних колес; 5 - коробка передач

Выньте из полуосевых шестерен коробки передач наконечники внутренних шарниров валов 4 (рис. 2-7) привода передних колес и отведите валы в сторону. Вынимать можно съемником 67.7801.9524 или резко ударяя молотком через выколотку по корпусу внутреннего шарнира.

Отсоединив один из валов, зафиксируйте полуосевую шестерню технологической оправкой или заглушкой, чтобы она не выпала в картер коробки передач. После отсоединения второго вала также закройте отверстие заглушкой.

Если силовой агрегат снимается с помощью специальной тележки с гидроподъемником, то подведите ее под автомобиль и поднимите опорные кронштейны гидроподъемника до упора в силовой агрегат.

Отверните болты крепления опор подвески силового агрегата к кузову и опустите силовой агрегат гидроподъемником вниз. Если применяется таль, то понемногу перемещая цепь тали, осторожно опустите силовой агрегат на тележку.

Устанавливайте силовой агрегат в порядке, обратном снятию. После присоединения приводов воздушной и дроссельных заслонок к карбюратору отрегулируйте их, как описано в главе "Карбюратор". Привод выключения сцепления также отрегулируйте согласно указаниям подраздела "Сцепление". Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес (см. подраздел "Передняя подвеска").

Предупреждение.

Перед соединением валов привода передних колес с коробкой передан установите новые стопорные кольца на наконечники внутренних шарниров. Повторное использование стопорных колец недопустимо, так как это может привести к самопроизвольному отсоединению валов от коробки передач при движении автомобиля.

РАЗБОРКА И СБОРКА СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Разборку производите в следующем порядке.

Снимите приемную трубу глушителей с кронштейном.

Отверните гайки крепления стартера 3 (рис. 2-9) к картеру сцепления и снимите стартер.

Рис. 2-8. Крепление приемной трубы глушителей: 1 - кронштейн приемной трубы; 2 - гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору; 3 - прижим; 4 - приемная труба глушителей; 5 - хомут соединения приемной трубы с трубой дополнительного глушителя

Снимите кронштейны 1 (см. рис. 2-3), 4 и 5 с опорами подвески силового агрегата.

Снимите нижнюю крышку 5 (см. рис. 2-9) картера сцепления, отвернув болты крепления.

Осторожно отсоедините коробку передач от двигателя, стараясь не опирать первичный вал коробки передач на лепестки нажимной пружины сцепления.

Рис. 2-11. Снятие карбюратора: 1 - шланг подвода топлива; 2 - шланг системы вентиляции картера двигателя; 3 - карбюратор; 4 - шланг подвода охлаждающей жидкости; 5 - проставка; б - теплоизолирующий экран; 7 - шланг отвода охлаждающей жидкости; 8 - шланг отбора разрежения к вакуумному эегулятору

Снимите верхнюю крышку 2 картера сцепления и отсоедините кожух 6 сцепления от маховика.

Сборку производите в следующем порядке.

Установите на маховике потрем центрирующим штифтам (рис. 2-10) кожух сцепления с ведомым диском и закрепите его болтами.

Рис. 2-10. Установочные штифты сцепления (черные стрелки) и центрирующие втулки коробки передач (красные стрелки)

Рис. 2-9. Разборка силового агрегата: 1 - двигатель: 2 - верхняя крышка картера сцепления; 3 - стартер; 4 - коробка передач; 5 - нижняя крышка картера сцепления: 6 - кожух сцепления; 7 - ведомый диск

Установите в нижние лапы блока цилиндров две центрирующие втулки (см. рис. 2-10), (если они снимались) и наденьте на них верхнюю крышку картера сцепления.

Отцентрируйте оправкой А.70081 (см. рис. 3—3) ведомый диск сцепления. Нанесите тонкий слой смазки ЛИТОЛ-24 на шлицевой конец первичного вала коробки передач и на наружную поверхность направляющей втулки муфты выключения сцепления.

Соедините коробку передач с двигателем, не опирая при этом первичный вал на лепестки нажимной пружины сцепления. Прикрепите коробку передач к двигателю болтами с гайкой.

Установите нижнюю крышку картера сцепления и закрепите ее болтами.

Смажьте моторным маслом переднюю втулку вала якоря стартера, расположенную в картере сцепления. Установите и закрепите стартер.

Установите и закрепите три кронштейна с подушками подвески силового агрегата.

Установите и закрепите приемную трубу глушителей с кронштейном.

Предупреждение.

Не допускается повторно использовать обжатые гайки для крепления фланца приемной трубы глушителей к фланцу выпускного коллектора. Такие гайки применялись до 1988 г. С 1988 г. применяются необжатые гайки с кон- тровочными пластинами, которые допускается применять повторно.

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте из картера масло. Разборку проводите в следующем порядке.

Снимите шланг 1 (рис. 2-11), идущий от топливного насоса к карбюратору, и шланг 2 системы вентиляции картера двигателя; снимите шланги 4 и 7 подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору и шланг 8 вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания.

Снимите карбюратор 3 с проставкой 5 и теплоизолирующий экран 6.

Рис. 2-12. Снятие топливного насоса и датчика-распределителя зажигания:

ления и снимите шкив. Снимите зубчатый шкив 8 с коленчатого вала.

Отверните болты крепления насоса 2 (рис. 2-15) охлаждающей жидкости. Отверните болт и гайку крепления задней крышки 1 зубчатого ремня и снимите ее. Выньте из гнезда в блоке цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой 3.

Снимите впускную трубу 2 (рис. 2-16) и выпускной коллектор 5 с прокладками 6, заборником 3 теплого воздуха и кронштейном 4. Выверните из головки цилиндров датчик 1 контрольной лампы давления масла.

Рис. 2-14. Снятие привода распределительного вала: 1 - передняя защитная крышка: 2 - резиновый уплотнитель; 3 — зубчатый ремень; 4 - шкив распределительного вала; 5 - дистанционное кольцо; 6 - натяжной ролик: 7 - ось натяжного ролика; 8 - зубчатый шкив коленчатого вала

Примечание. Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку цилиндров в сборе с трубопроводами и вспомогательными агрегатами.

Снимите шланги 3 и 4 (рис. 2-17) подвода и отвода охлаждающей жидкости к отопителю. Отсоедините шланги от термостата 6 и снимите его. Сними-

Рис. 2-13. Снятие генератора: 1 - натяжная планка; 2 - генератор; 3 - кронштейн крепления генератора; 4 - ремень привода генератора; 5 - шкив привода генератора

1 - датчик-распределитель зажигания; 2 - кронштейн крепления высоковольтных проводов; 3,5 - уплотнительные кольца; 4 - корпус вспомогательных агрегатов; 6 - теплоизоляционная проставка: 7 - толкатель; 8 - топливный насос

Снимите провода высокого напряжения и датчик-распределитель 1 (рис. 2-12) зажигания с уплотните- льным кольцом 3 и кронштейном 2. Снимите топливный насос 8 с теплоизоляционной проставкой 6, толкателем 7 и прокладками. Снимите корпус 4 вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом 5.

Снимите натяжную планку I (рис. 2-13) и ремень 4 привода генератора. Снимите генератор и кронштейн 3 его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 2-20), отверните болт крепления шкива 5 (см. рис. 2-13) привода генератора и снимите шкив.

Снимите переднюю крышку 1 (рис. 2-14) зубчатого ремня. Отверните гайку крепления механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень. Снимите натяжной ролик 6 с осью 7 и дистанционным кольцом 5. Заблокируйте шкив 4 распределительного вала, отверните болт его крепте подводящую трубу 5 насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок 2 с прокладкой.

Ключом 67.7812.9514 выверните датчик 1 указателя температуры охлаждающей жидкости и свечи зажигания.

Приспособлением А.60312 (рис. 2-18) снимите масляный фильтр с прокладкой. Отсоедините от патрубков на крышке головки цилиндров и на блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера. Выньте указатель уровня масла.

Снимите крышку головки цилиндров. Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее в сборе с распределительным валом. При необходимости разберите головку цилиндров, как указано в подразделе "Го- ловка'цилиндров".

Переверните двигатель картером вверх и снимите масляный картер 5 (рис. 2-19) с прокладкой 4. Снимите приемник 3 и масляный насос 1.

Рис. 2-15. Снятие насоса охлаждающей жидкости: 1 - задняя защитная крышка зубчатого ремня; 2 - насос охлаждающей жидкости; 3 - прокладка

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Сборку двигателя производите следующим образом.

Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами.

Смажьте моторным, маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Рис. 2-19. Снятие масляного насоса: 1 - масляный насос; 2 - прокладка масляного насоса: 3 - приемник масляного насоса: 4 - прокладка картера; 5 - картер

Рис. 2-16. Снятие впускной трубы и выпускного коллектора: 1 - датчиккон- • зольной лампы давления масла; 2 - впускная труба; 3 - заборник теплого возду- 4 - кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 5 - выпускной коллектор: 6 - прокладка	,

Заблокируйте маховик фиксатором 57.7820.9526 (рис. 2-20), отверните болты крепления маховика, снимите _1айбу болтов и маховик с коленчатого зала. Снимите держатель заднего сальника коленчатого вала с прокладкой.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.

Рис. 2-17. Снятие узлов системы охлаждения:

' - датчик указателя температуры охлаждающей ■пакости: 2 - отводящий патрубок охлаждающей зубашки; 3 - шланг подвода жидкости из отопите- -я: 4 шланг отвода жидкости к отопителю; 5 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 6 - термостат

Рис. 2-21. Установка упорных полуколец коленчатого вала в гнезда среднего коренного подшипника

Рис. 2-18. Снятие масляного фильтра приспособлением А.60312

Рис. 2-20. Блокировка маховика фиксатором 67.7820.9526

Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнездо блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников — вкладыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца (рис. 2-21).

Предупреждение.

Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой). С задней стороны от средней опоры коленчатого вала ставится металлокерамическое полукольцо (желтого цвета), а с передней стороны — сталеалюминиевое.

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (рис. 2-22). Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек.

Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала.

Рис. 2-22. Метки на крышках коренных подшипников. Счет крышек ведется от стороны привода распределительного вала

Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала (рис. 2-23). Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если ход больше, то при-' ведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины. '

Оправкой 67.7853.9571 запрессуйте в держатель (рис. 2-24) задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на оправку 67.7853.9572 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная л- унка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра. Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. рис. 2-20) и затяните болты крепления. На б- олты крепления маховика перед установкой нанесите герметик УГ-6. Для надежного схватывания герметика перед его нанесением обезжирьте болты и резьбовые отверстия в коленчатом валу.

Подберите поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе и соберите поршни с шатунами, как указано в подразделе "Шатунно-порш- невая группа". С помощью втулки из комплекта А.60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 2-25).

В комплекте имеются втулки нормального и ремонтного размеров поршней.

Рис. 2-23. Проверка осевого свободного хода коленчатого вала

Рис. 2-24. Держатель заднего сальника коленчатого вала. Стрелками показаны выступы для центрирования держателя относительно фланца коленчатого вала

Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

Предупреждение.

Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней а цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню в такое положение, чтобы ее можно было надеть на шейку коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров.

Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (рис. 2-26), которые

Рис. 2-26. Направляющие штифты масляного насоса

должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Вставьте в отверстие масляного насоса маслоприемник с уплотнительным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и к крышке второго коренного подшипника коленчатого вала (см. рис. 2-19).

Установите масляный картер 5 с прокладкой 4 и закрепите его.

Смажьте моторным маслом уплот- нительное кольцо масляного фильтра и установите масляный фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки (рис. 2-27) и установите по ним прокладку головки цилиндров. У правильно установленной прокладки отверстие для прохода масла (окантовано медной лентой) должно находиться в зоне 5-го болта крепления головки цилиндров (номер болта см. рис. 2-28).

Предупреждение.

При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.

Рис. 2-25. Установка поршня с поршневыми кольцами в цилиндр при помощи монтажной втулки из комплекта А.60604

Рис. 2-27. Втулки для центрирования головки на блоке цилиндров

Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

8 6 2 5 10

7 3	14 9

Рис. 2-28. Порядок затягивания болтов голо- зки цилиндров

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку цилиндров, собранную в соответствии с указаниями подраздела "Головка цилиндров". Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рцс. 2-28). Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема:

1		прием — затяните болты моментом 20 Н м (2 кгс-м);

2		прием — затяните болты моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);

3		прием — доверните болты на 90°;

4		прием — снова доверните все болты на 90'.

Предупреждение.

Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины L не более 135,5 мм (см. рис. 2-65). Если длина болта больше, то замените его новым.

Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой. Установите заднюю крышку зубчатого ремня и прикрепите ее вместе

Рис. 2-29. Проверка совпадения установочных меток на шкиве распределительного вала и задней защитной крышке

с крышкой насоса к блоку цилиндров. Дополнительно прикрепите крышку болтом к блоку цилиндров и гайкой к шпильке на головке цилиндров.

ввдвщпвпя^вмнтдн

Предупреждение.

Перед установкой насоса охлаждающей жидкости убедитесь в надежности соединения шкива насоса с валиком (см. подраздел "Система охлаждения").

Вложите в гнезда на передних концах коленчатого и распределительного валов сегментные шпонки и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкив распределительного вала от проворачивания, закрепите его болтом с шайбой.

Предупреждение.

Запрещается замена болтов крепления маховика на болт крепления шкива распределительного вала и обратно в связи с различным их покрытием. Болты крепления маховика фосфатированные, а болт крепления шкива распределительного вала — оксидированный.

иншняинннннкш

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительный вал до совмещения метки на шкиве с установочным усиком на задней крышке зубчатого ремня (рис. 2-29).

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса (рис. 2-30). Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Предупреждение.

Запрещается проворачивать коленчатый вал при установленной головке цилиндров, а также распределительный еал. если поршни какого-либо из цилиндров находятся в в.м.т. Это приведет к ударам поршней в клапаны и повреждению клапанного и кривошипно- шатунного механизмов.

Установите натяжной ролик с осью (или без оси, если ролик с пластмассовым ободом) и дистанционным коль-

Рис. 2-30. Проверка совпадения установочных меток на шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса

цом и закрепите его в положении минимального натяжения ремня.

Наденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала и, натягивая обе ветви ремня, наденьте левую ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заведите ее за натяжной ролик. Наденьте ремень на шкив распределительного вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток (рис. 2-29 и 2-30). Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкива распределительного вала, поверните шкив на необходимый угол, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня, как описано в подразделе "Распределительный вал и е- го привод".

Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме, как указано в подразделе "Головка цилиндров". Установите переднюю крышку зубчатого ремня и закрепите ее болтами.

Аккуратно уложите прокладку в паз крышки головки цилиндров по всему периметру. Установите крышку на головку цилиндров, наденьте резиновые втулки на шпильки и наживите гайки с шайбами. Если втулки имеют следы разрушения. то замените их новыми. Гайки затягивайте равномерно в несколько приемов до упора шайбы в шпильку. Помните, что герметичность крышки зависит от тщательности выполнения всех операций по ее установке.

Заверните в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла.

Установите на головке цилиндров отводящий патрубок 3 (рис. 2-31) рубашки охлаждения с прокладкой и закрепи-

Рис. 2-31. Установка узлов системы охлаждения: I - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости: 2 - термостат; 3 - отводящий патрубок охлаждающей рубашки

Рис. 2-32. Установка датчика-распределителя зажигания. Стрелкой показан установочный выступ на корпусе вспомогательных агрегатов

те его двумя гайками. Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы 1 насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат 2 и закрепите шланги хомутами.

Установите на головке цилиндров корпус вспомогательных агрегатов с уплот- нительным кольцом и закрепите его болтом. При установке корпуса особое внимание обратите на положение уп- лотнительного кольца в канавке, так как при затяжке гаек возможно его выскакивание из канавки и закусывание между кромками канавки и поверхностью головки цилиндров. Если уплотнительное кольцо имеет следы закусывания, его необходимо заменить на новое.

В соответствии с указаниями главы "Топливный насос" установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос.

Смажьте моторным маслом и наденьте уплотнительное кольцо на фланец датчика-распределителя зажигания. Прикрепите датчик-распределитель к корпусу вспомогательных агрегатов в таком положении, чтобы средняя риска на фланце датчика-распределителя находилась против установочного выступа на корпусе вспомогательных агрегатов (рис. 2-32). Одновременно установите под верхнюю гайку крепления кронштейн проводов высокого напряжения. Валик датчика-распределителя зажигания соединяется с хвостовиком распределительного вала только в одном положении. Поэтому перед установкой поверните валик так, чтобы кулачки муфты валика вошли в пазы хвостовика распределительного вала.

Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки, установите выпускной коллектор 1 (рис. 2-33) и затяните центральную гайку его крепления. Затем установите впускную трубу 3, заборник 4 теплого воздуха, кронштейн 2 подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и закрепите их гайками.

Установите шланг вытяжной вентиляции картера и закрепите его хомутами на патрубках блока и крышки головки цилиндров. Установите указатель уровня масла.

Наденьте на коленчатый вал шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой. Установите натяжную планку 1 (см. рис. 2-13) и генератор. Наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и отрегулируйте его натяжение, как указано в подразделе "Генератор".

Установите теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте сверху технологической заглушкой.

Предупреждение.

Не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого . карбюратора. Момент затяжки гаек крепления * карбюратора ом. приложение 1.

Установите шланг подачи бензина от топливного насоса к карбюратору и закрепите его хомутами. Установите шланг вакуумного регулятора датчика-рас- пределителя зажигания, а также шланги подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору.

Установите на отводящем патрубке головки цилиндров и на подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости шланги, идущие к отопителю, и закрепите их хомутами.

Подключите провода высокого напряжения к датчику-распределителю зажигания и к свечам зажигания. Закрепите гребенку проводов в кронштейне 2 (см. рис. 2-12).

Залейте масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Отремонтированный двигатель подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки по следующему циклу:

750-800 мин-'	2 мин

1000 мин1	3 мин

1500 мин-'	4 мин

2000 мин-'	5 мин

Рис. 2-33. Установка впускной трубы и выпускного коллектора: I - выпускной коллектор; 2 - кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 3 - впускная труба; 4 - заборник теплого воздуха

Установив на стенде и запустив двигатель, проверьте:

—		нет ли течи охлаждающей жидкости или топлива между сопрягаемыми деталями и в соединениях трубопроводов;

—		давление масла и нет ли подтекания масла через прокладки;

—		установку момента зажигания;

—		частоту вращения на холостом ходу;

—		герметичность соединения карбюратора с впускной трубой.

Если обнаружатся посторонние стуки или неисправности, остановите двигатель, устраните их, а затем продолжите испытания.

При подтекании масла через прокладку между картером и блоком цилиндров, подтяните болты крепления рекомендуемым моментом. Если течь масла не прекращается, проверьте прокладку и при необходимости замените ее.

При подтекании масла через прокладку между крышкой и головкой цилиндров проверьте прокладку и резиновые втулки на шпильках крепления крышки головки цилиндров. При необходимости замените прокладку и втулки, соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе "Сборка двигателя".

После ремонта двигателя необходим определенный период приработки рабочих поверхностей новых деталей. Это в особенности относится к тем двигателям, на которых были заменены поршни, вкладыши шатунных и коренных подшипников, перешлифованы шейки коленчатого вала, а также отхо- нингованы цилиндры.

Поэтому во время обкатки отремонтированного двигателя не подвергайте его максимальным нагрузкам. Обкатка двигателя должна продолжаться на автомобиле с соблюдением тех скоростей движения, которые рекомендуются для периода обкатки автомобиля.

ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Установив двигатель на автомобиль, тщательно проверьте качество монтажа. Дайте поработать двигателю некоторое время, а затем проверьте:

—		нет ли подтекания охлаждающей жидкости и топлива в соединениях трубопроводов, при необходимости подтяните соединения;

—		обеспечивает ли тросовый привод карбюратора полное открытие и закрытие дроссельных и воздушной заслонок, при необходимости отрегулируйте привод;

—		натяжение ремня привода генератора, при необходимости отрегулируйте;

—		надежность соединений проводов электрооборудования и работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Проверка технического состояния и ремонт

Проверка. Тщательно зымойте блок цилиндров и очистите масляные каналы. Продув и просушив сжатым воздухом, осмотрите блок цилиндров. Трещины в опорах или других местах блока цилиндров не допускаются.

БЛОК ЦИЛИНДРОВ

Особенности устройства

Основные размеры блока цилиндров даны на рис. 2-34.

Блок цилиндров отлит из специального низколегированного чугуна. Диаметры цилиндров разбиты на пять классов через 0,01 мм, обозначаемых буквами А, В, С, D, Е. Класс цилиндра клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (рис. 2-35).

Предусмотрена возможность расточки цилиндров под ремонтные поршни, увеличенные по диаметру на 0,4 и 0,8 мм.

Крышки коренных подшипников обрабатываются в сборе с блоком цилиндров. Поэтому они невзаимозаменяемы и для различия имеют риски на наружной поверхности (см. рис. 2-22).

Если имеется подозрение на попадание охлаждающей жидкости в картер, то на специальном стенде проверьте герметичность блока цилиндров. Для этого, заглушив отверстия охлаждающей рубашки блока цилиндров, нагнетайте в нее воду комнатной температуры под давлением 0,3 МЛа (3 кгс/см2). В течение двух минут не должно наблюдаться утечки воды из блока цилиндров.

Если наблюдается попадание масла s охлаждающую жидкость, то без полной разборки двигателя проверьте нет ли трещин у блока цилиндров в зонах масляных каналов. Для этого слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, снимите головку цилиндров, заполните рубашку охлаждения блока цилиндров водой и подайте сжатый воздух в вертикальный масляный канал блока цилиндров. В случае появления пузырьков воздуха в воде, заполняющей рубашку охлаждения, замените блок цилиндров.

Проверьте плоскость разъема блока цилиндров с головкой с помощью линейки и набора щупов. Линейка устанавливается по диагоналям плоскости и в середине в продольном направлении и поперек. Допуск плоскостности составляет 0,1 мм.

Ремонт цилиндров. Проверьте, не превышает ли износ цилиндров максимально допустимый — 0,15 мм.

Измерение цилиндров нутроме-

на

Диаметр цилиндра измеряется нутромером (рис. 2-36) в четырех поясах, как в продольном, так и в поперечном направлении двигателя (рис. 2-37).

Для установки нутромера на ноль применяется калибр А.96137.

В зоне пояса 1 цилиндры практически не изнашиваются. Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах можно судить о величине износа цилиндров.

Если максимальная величина износа больше 0,15 мм — расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера, оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхо- нингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,025-0,045 мм.

ШАТУННО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА

Особенности устройства

Основные размеры шатунно-порш- невой группы даны на рис. 2-38.

Поршень — алюминиевый литой. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной

Рис. 2-37. Схема измерения цилиндров: А и Б

Рис. 2-34. Основные размеры блока цилиндров

направления измерений; 1,2.3.4- номера поясов

Рис. 2-38. Основные размеры шатунно-поршневой группы

Рис. 2-41. Поршневой палец должен устанавливаться нажатием большого пальца руки

поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня.

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 2-39).

По массе поршни сортируются на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. Этим группам соответствует маркировка на днище поршня: "Г","+" и"-". На двигателе все поршни должны быть одной группы по массе.

Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. Увеличению на 0,4 мм соответствует маркировка в виде треугольника, а увеличению на 0,8 мм — в виде квадрата.

Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

Поршневой палец — стальной трубчатого сечения, запрессован в верхнюю головку шатуна и свободно вращается в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка — первый, зеленая — второй, а красная — третий класс.

Рис. 2-39. Маркировка поршня и шатуна:

I - группа поршня по массе; 2 - стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 3 - ремонтный размер; 4 - класс поршня; 5 - класс отверстия для поршневого пальца; 6 - отверстие для выхода масла; 7 - номер цилиндра

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо — с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо — с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной.

На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка "40" или "80", что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм.

Шатун — стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются (см. рис. 2-39).

Подбор поршня к цилиндру

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,025-0,045 мм. Он определяется промером деталей и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) — 0,15 мм.

Рис. 2-42. Проверка посадки поршневого пальца

Рис. 2-40. Выпрессовка поршневого пальца:

1 - оправка А.60308

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному.

В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С. Также и к изношенным цилиндрам классов А и В может подойти поршень класса С.

Разборка и сборка

Разборка. Снимите поршневые кольца. Уложите поршень в опору с цилиндрической выемкой и с помощью оправки А.60308 выпрессуйте палец (рис. 2-40).

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке пометьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр двигателя.

Сборка. Перед сборкой подберите палец к поршню. Для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня от простого нажатия большого пальца руки (рис. 2-41) и не выпадал из него, если держать поршень как показано на рис. 2-42.

Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень с пальцем.

Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, необходимо нагреть шатун для расширения его головки. Поэтому поместите шатуны на 15 мин в электропечь, нагретую до 240'С.

Рис. 2-43. Установка поршневого пальца на -оиспособление А.60325 для запрессовки:

' - валик; 2 - поршневой палец; 3 - направляю-

зя, 4 - упорный винт; 5 - дистанционное кольцо

Для лучшего прогрева положите шатуны верхними головками внутрь печи.

Палец заранее приготовьте к сборке, -адев его на валик 1 (рис. 2-43) приспособления А.60325 с установленным дистанционным кольцом 5. Кольцо должно иметь толщину 4 мм, наружный диаметр 22 мм и внутренний — 15 мм. -а конце приспособления устанавливается направляющая 3 и закрепляется зинтом 4. Винт затягивайте неплотно, -;тобы не произошло заклинивания при расширении пальца от контакта с на- -ретым шатуном.

Для правильного соединения пальца с шатуном запрессовывайте палец как •.'ожно скорее, так как шатун быстро ох- -аждается и после охлаждения нельзя будет изменить положение пальца.

Предупреждение.

Если на нижней головке шатуна имеется отверстие дня выхода масла, то поршень с шатуном должен соединяться так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону отверстия для выхода масла на нижней головке шатуна (см. рис. 2-39}.

Извлеченный из печи шатун быстро зажмите в тисках. Надевая поршень на шатун, следите, чтобы отверстие под палец совпадало с отверстием верхней головки шатуна. Закрепленный на приспособлении поршневой палец протолкните в отверстие поршня и в верхнюю головку шатуна (рис. 2-44) до упора заплечика приспособления в поршень.

Рис. 2-44. Запрессовха поршневого пальца в верхнюю головку шатуна. Поршень должен опи- :эться на головку шатуна в направлении, указан- -ом стрелкой

Во время этой операции поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца (показано стрелкой на рис. 2-44). Тогда палец займет правильное положение.

После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца и установите кольца на поршень. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 30-45" к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного -кольца — под углом приблизительно 180" к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного кольца — под углом 30-45" к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (см. рис. 2-38). Если на кольце нанесена метка "Верх" или "ТОР", то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).

Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.

Проверка технического состояния

Очистите поршень от нагара и удалите все отложения из смазочных каналов поршня и шатуна.

Тщательно осмотрите детали. Трещины любого характера на поршне, поршневых кольцах, пальце, на шатуне и его крышке не допускаются. Если на рабочей поверхности вкладышей имеются глубокие риски, то замените вкладыши новыми.

Зазор между поршневыми кольцами и канавками проверяйте набором щупов, как показано на рис. 2-45, вставляя кольцо в соответствующую канавку. Номинальный (расчетный) зазор для верхнего компрессионного кольца составляет 0,04-0,075 мм, для нижнего — 0,03-0,065 мм и для маслосъемного — 0,02-0,055 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.

выми кольцами и канавками

Зазор в замке поршневых колец

проверяйте набором щупов, вставляя кольца в калибр (рис. 2-46), имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ±0,003 мм. Для колец нормального размера диаметром 76 мм можно применять калибр А.96137.

Зазор должен быть в пределах 0,25-0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый зазор при износе 1 мм.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И МАХОВИК Особенности устройства

Основные размеры коленчатого вала даны на рис. 2-47.

Коленчатый вал — литой, чугунный, пятиопорный. Предусмотрена возможность перешлифовки шеек коленчатого вала при ремонте с уменьшением диаметра на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами. Они вставляются в гнезда блока цилиндров по обе стороны среднего коренного подшипника, причем с задней стороны ставится металлокера- мическое полукольцо (желтое), а с передней стороны — сталеалюминиевое. Полукольца изготавливаются двух размеров — нормального и увеличенного по толщине на 0,127 мм.

Вкладыши подшипников коленчатого вала — тонкостенные, сталеалюминие- еые. Верхние вкладыши 1, 2, 4 и 5 опор коленчатого вала с канавкой на внутренней поверхности, а нижние вкладыши — без канавки. Шатунные вкладыши (верхние и нижние) также без канавки.

Ремонтные вкладыши изготавливаются увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Маховик — чугунный, литой, с напрессованным стальным зубчатым ободом для пуска двигателя стартером. Центрируется маховик цилиндрическим выступом на фланце коленчатого вала.

На задней плоскости маховика около зубчатого обода имеется установочная метка в виде конусной лунки. Она должна находиться против шатунной шейки четвертого цилиндра.

50,799 50,819

1,824 1,831

1

+0,25

1,949 1,956

2,074 2,081

+0,50

+0,50 ;-973

2,199

+0,75

49,799 49,819

2,324 2,331

-1,00

35,000 ^34,984

Рис. 2-47. Основные размеры коленчатого вала

Проверка технического состояния и ремонт

Коленчатый вал. Осмотрите коленчатый вал. Трещины в любом месте коленчатого вала не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются царапины,забоины и риски.

Установите коленчатый вал крайними коренными шейками на две призмы (рис. 2-48) и проверьте индикатором биение:

—		коренных шеек и посадочной поверхности под ведущую шестерню масляного насоса (не более 0,03 мм);

—		посадочной поверхности под маховик (не более 0,04 мм);

—		посадочной поверхности под шкивы и поверхностей, сопрягающихся с сальниками (не более 0,05 мм).

Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек. Шейки следует шлифовать, если их износ больше 0,03 мм или овальность шеек более 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

Шлифуйте шейки с уменьшением диаметра до ближайшего ремонтного размера (см. рис. 2-47).

При шлифовании выдерживайте размеры галтелей шеек, аналогичные ука- •занным на рис. 2-47 для нормальных размеров коленчатого вала. Овальность и конусность коренных и шатунных шеек после шлифования должна быть не более 0,005 мм.

Смещение осей шатунных шеек от плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек, после шлифования должно быть в пределах ±0,35 мм (см. рис. 2-48). Для проверки установите вал крайними коренными шейками на призмы и выставьте вал так, чтобы ось шатунной шейки первого цилиндра находилась в горизонтальной плоскости, проходящей через оси коренных шеек. Затем индикатором проверьте смещение в вертикальном направлении шатунных шеек 2,3 и 4 цилиндров относительно шатунной шейки 1 -го цилиндра.

Прошлифовав шейки, отполируйте их с помощью алмазной пасты или пасты ГОИ.

После шлифования и последующей доводки шеек удалите заглушки масляных каналов, а затем обработайте гнезда заглушек фрезой А.94016/10, надетой на шпиндель А.94016. Тщательно промойте коленчатый вал и его каналы для удаления остатков абразива и продуйте сжатым воздухом. Оправкой А.86010 запрессуйте новые заглушки и зачеканьте каждую в трех точках кернером.

На первой щеке коленчатого вала маркируйте величину уменьшения коренных и шатунных шеек (например, К 0,25; Ш 0,50).

Вкладыши. На вкладышах нельзя производить никаких подгоночных операций. При задирах, рисках, или отслоениях замените вкладыши новыми.

Рис. 2-48. Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Зазор между вкладышами и шейками коленчатого вала проверяют расчетом (промерив детали). Удобно для проверки зазора пользоваться калиброванной пластмассовой проволокой. В этом случае метод проверки следующий:

—		тщательно очистите рабочие поверхности вкладышей и соответствующей шейки и положите отрезок пластмассовой проволоки на ее поверхность;

—		установите на шейке шатун с крышкой или крышку коренного подшипника (в зависимости от вида проверяемой шейки) и затяните гайки или болты крепления. Гайки шатунных болтов затягивайте моментом 51 Нм (5,2 кгсм), а болты крепления крышек коренных подшипников моментом 80,4 Нм (8,2 кгсм);

—		снимите крышку и по шкале, нанесенной на упаковке, по сплющиванию проволоки определите величину зазора (рис. 2-49).

Номинальный расчетный зазор составляет 0,02-0,07 мм для шатунных и 0,026-0.073 мм для коренных шеек. Если зазор меньше предельного (0,1 мм для шатунных и 0,15 мм для коренных шеек), то можно снова использовать эти вкладыши.

Рис. 2-49. Измерение зазора в шатунном подшипнике: 1 - сплющенная калиброванная пластмассовая проволока; 2 - вкладыш; 3 - крышка шатуна; 4 - шкала для измерения зазора

Рис. 2-50. Маховик:

1 - поверхность, прилегающая к фланцу коленчатого вала: 2 - место проверки поверхности для крепления сцепления; 3 - место проверки биения опорной поверхности ведомого диска сцепления

При зазоре, большем предельного, замените на этих шейках вкладыши новыми.

Если шейки коленчатого вала изношены и шлифуются до ремонтного размера, то вкладыши замените ремонтными (увеличенной толщины).

Упорные полукольца. Также как и на вкладышах, на полукольцах нельзя производить никаких подгоночных операций. При задирах, рисках или отслоениях заменяйте полукольца новыми.

Полукольца заменяются также, если осевой зазор коленчатого вала превышает максимально допустимый — 0.35 мм. Новые полукольца подбирайте номинальной толщины или увеличенной на 0,127 мм, чтобы получить осевой зазор в пределах 0,06-0,26 мм.

Осевой зазор коленчатого вала проверяется с помощью индикатора, как описано в главе "Сборка двигателя" (см. рис. 2-23).

Рис. 2-51. Основные размеры головки цилиндров и деталей механизма привода клапанов

Маховик. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на поверхности 3 (рис. 2-50), необходимо проверить натяг обода на маховике. Обод не должен проворачиваться при крутящем моменте 590 Н-м (60 кгс-м) или сдвигаться в осевом направлении под усилием 3,9 кН (400 кгс).

На поверхности 1 маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на поверхности 3 под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Допуск неплоскостности поверхности 3 составляет 0.06 мм.

Царапины и задиры на поверхности 3 удалите проточкой, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. При этом проточите также и поверхность 2, не затрагивая зубчатый обод и выдерживая размер (0,5±0,1) мм. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм.

Установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, и проверьте биение плоскостей 2 и 3. В местах, указанных стрелками на рис. 2-50, индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ

Особенности устройства

Основные размеры головки цилиндров и деталей механизма привода клапанов даны на рис. 2-51.

Головка цилиндров отлита из алюминиевого сплава, имеет запрессованные чугунные седла и направляющие втулки клапанов. Верхняя часть втулок уплотняется металло-резино- выми маслоотражательными колпачками 7 (рис. 2-52).

В запасные части направляющие втулки поставляются с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром.

Рис. 2-52. Механизм привода клапанов: 1 - головка цилиндров; 2 - клапан: 3 - толкатель:

4		- корпус подшипников распределительного вала;

5		- распределительный вал; 6 - регулировочная шайба; 7 - маслооражательный колпачок; А - зазор между кулачком и регулировочной шайбой

В верхней части головки цилиндров расположены пять опор под шейки распределительного вала. Опоры выполнены разъемными. Верхняя половина находится в корпусах подшипников 4 (переднем и заднем), а нижняя — в головке цилиндров. Отверстия в опорах обрабатываются в сборе с корпусами подшипников, поэтому они невзаимозаменяемы и головку цилиндров можно заменять только в сборе с корпусами подшипников.

Механизм привода клапанов Клапаны 2 приводятся в действие непосредственно кулачками распределительного вала через цилиндрические толкатели 3. В гнезде толкателя находится шайба 6 для регулировки зазора в механизме привода клапанов.

Регулировка зазоров в

механизме привода клапанов

Зазор А (см. рис. 2-52) между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами на холодном двигателе должен быть (0,2±0,05) мм для впускных клапанов и (0,35±0,05) мм — для выпускных. Зазор регулируется подбором толщины регулировочных шайб 6.

В запасные части поставляются регулировочные шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм с интервалом через каждые 0,05 мм. Толщина шайбы маркируется на ее поверхности.

Зазор регулируйте в следующем порядке:

—		снимите крышку головки цилиндров и переднюю защитную крышку зубчатого ремня;

—		выверните свечи зажигания ключом 67.7812.9515 и удалите масло из верхней части головки цилиндров;

—		осмотрите поверхность кулачков распределительного вала: на них не должно быть задиров, раковин, износа и глубоких рисок;

—		установите на шпильки крепления крышки головки цилиндров приспособление 67.7800.9503 для утаплива- ния толкателей клапанов;

—		поверните коленчатый вал до совмещения установочных меток на шкиве и задней крышке зубчатого ремня (см. рис. 2-29), а затем доверните его еще на 40-50" (2,5-3 зуба на шкиве распределительного вала). При этом в первом цилиндре будет фаза сгорания;

Предупреждение.

Поворачивать коленчатый вал следует только по часовой стрелке или за болт крепления шкива привода генератора, '.ти за шкив распредеяитедьного вала с помощью приспособления 67.7811.9509.

Нельзя поворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала, так как при этом можно повредить болт.

—		проверьте набором щупов зазоры у 1 -го и 3-го кулачков распределительного вала;

—		если зазор отличается от нормы, то приспособлением 67.7800.9503 (рис. 2-53, а) утопите толкатель и зафиксируйте его в нижнем положении, установив между краем толкателя и распределительным валом фиксатор 67.7800.9504 (рис. 2-53, б);

—		приспособлением 67.7800.9505 удалите регулировочную шайбу и микрометром измерьте ее толщину;

—		определите толщину новой шайбы по формуле:

Н = В + (А - С), где:

А — замеренный зазор, мм; В — толщина снятой шайбы, мм; С — номинальный зазор, мм; Н — толщина новой шайбы, мм. Пример. Допустим А=0,26 мм;

13=3,75 мм; С=0,2 мм (для впускного клапана), тогда: Н = 3,75 + (0,26 - 0,2) = 3,81 мм В пределах допуска на зазор

±0,05 мм принимаем толщину

новой шайбы равную 3,8 мм.

—		установите в толкатель клапана новую регулировочную шайбу, маркировкой в сторону толкателя, уберите ф- иксатор 67.7800.9504 и еще раз проверьте зазор. Если он отрегулирован в- ерно, то щуп толщиной 0,2 или 0,35 мм должен входить с легким защемлением;

—		последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, что соответствует повороту метки на шкиве распределительного вала на 90', отрегулируйте зазоры у остальных клапанов, соблюдая очередность, указанную в таблице 2-1;

Рис. 2-53. Утапливание (а) и фиксирование (6) ной шайбы: 1 - приспособление 67.7800.9503: 2 - ровочная шайба

толкателей клапанов при замене регулировоч-

толкатель; 3 - фиксатор 67.7800.9504; 4 - регули-

| Угол поворота коленчатого вала от положения совмещенных меток, град | Кулачки * |
| --- | --- |
|  | выпускной | впускной |
| 40 - 50 | 1 | 3 |
| 220 - 230 | 5 | 2 |
| 400-410 | S | 6 - |
| 580 - 590 | 4 | 7 |

Порядок регулировки зазоров

Таблица 2-1 в механизме привода клапанов

1 Номера кулачков указаны по порядку от шкива распределительного вала

—		залейте масло в верхнюю часть головки цилиндров, установите крышку головки цилиндров и переднюю крышку зубчатого ремня.

Снятие и установка головки цилиндров на автомобиле

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не требуется разбирать весь двигатель. Например, если необходимо удалить нагар с поверхности камер сгорания и клапанов или заменить клапаны или направляющие втулки клапанов.

Снимайте головку цилиндров в следующем порядке:

—		установите автомобиль на подъемник и отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи;

—		поднимите автомобиль и слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, для чего откройте кран отопителя и отверните сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров;

—		отсоедините приемную трубу глушителей от выпускного коллектора, снимите кронштейн 2 (см. рис. 2-33) подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости;

—		опустите автомобиль, снимите воздушный фильтр, отсоединив шланги системы вентиляции картера от крышки головки цилиндров и от карбюратора, а также шланг подачи теплого воздуха от терморегулятора воздушного фильтра; закройте карбюратор технологической крышкой;

—		отсоедините провода от свечей и датчика-распределителя зажигания, от датчиков контрольной лампы давления масла и указателя температуры охлаждающей жидкости, от карбюратора;

—		снимите датчик-распределитель зажигания с кронштейном крепления проводов высокого напряжения, отсоединив от карбюратора и датчика-распределителя вакуумный шланг;

—		отсоедините от топливного насоса шланг подачи топлива, а от карбюратора — шланг слива топлива; отсоедините от впускной трубы трубку экономет- ра и шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов;

—		отсоедините шланги от отводящего патрубка 2 (см. рис. 2-17) рубашки охлаждения двигателя;

—		отсоедините от двигателя тросы привода дроссельных и воздушной заслонок карбюратора;

—		снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня и крышку головки цилиндров;

—		установите рычаг переключения •ередач в нейтральное положение и поверните по часовой стрелке коленча- "ый вал в такое положение, чтобы мет- <а на маховике (см. рис. 7-22), видимая в люке картера сцепления, находилась против среднего деления шкалы. При этом метка на шкиве распределительного вала (см. рис. 2-29) должна находиться против установочной метки ча задней крышке зубчатого ремня;

Рис. 2-54. Разборка головки цилиндров:

- головка цилиндров; 2 - распределительный елл: 3 - задний корпус подшипников распредели- -тьного вала; 4 - прокладка; 5 - крышка головки .илиндров; 6 - передний корпус подшипников распределительного вала; 7 - сальник

: Руководство по ремонту ВАЗ 2108—09

—		отверните гайку крепления оси натяжного ролика и снимите ось вместе с ооликом и дистанционным кольцом; снимите ремень со шкива распределительного вала;

—		придерживая шкив распределительного вала от проворачивания приспособлением 67.7811.9509, отверните болт крепления и снимите шкив со шпонкой;

—		отверните гайку крепления задней крышки зубчатого ремня к головке цилиндров;

—		отверните болты крепления и снимите головку цилиндров с прокладкой.

Устанавливайте головку цилиндров в порядке, обратном снятию, соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе "Сборка двигателя". Прокладку между головкой и блоком цилиндров повторно применять не допускается, поэтому замените ее новой.

Если болты крепления головки цилиндров вытянулись и их длина превышает 135,5 мм (см. рис. 2-65), то замените болты новыми. Болты затягивайте в четыре приема в порядке, указанном в подразделе "Сборка двигателя".

Обжатые гайки крепления приемной трубы глушителей (применявшиеся до 1988 г.) повторно использовать не допускается.

После установки головки цилиндров отрегулируйте натяжение ремня, установку момента зажигания и привод карбюратора. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в клапанном механизме.

Разборка и сборка головки цилиндров

Разборка. Если требуется замена только какой-либо одной детали, то можно не разбирать полностью головку цилиндров и снять только то, что необходимо для замены.

Установите головку цилиндров на подставку, отсоедините шланг от за- борника теплого воздуха, отверните гайки и снимите карбюратор с проста- вкой, теплоизолирующий экран карбюратора, а затем впускную трубу и выпускной коллектор (одновременно снимается заборник теплого воздуха).

Рис. 2-55. Детали механизма привода клапанов: 1 - клапан; 2 - направляющая втулка; 3 - стопорное кольцо; 4 - маслоотражательный «.олпачок; 5 - опорная шайба пружин; 6 - внутренняя пружина; 7 - наружная пружина; 8 - та- селка пружин; 9 - сухари; 10 - регулировочная _<айба; 11 - толкатель

Рис. 2-56. Сжатие пружин клапанов:

1 - приспособление 67.7823.9505

Снимите отводящий патрубок рубашки охлаждения двигателя. Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик контрольной лампы давления масла и свечи зажигания.

Отверните гайки и снимите топливный насос с прокладками, проставкой и толкателем. Отсоедините от головки цилиндров корпус вспомогательных агрегатов.

Снимите корпусы подшипников 3 и 6 (рис. 2-54) распределительного вала. Выньте распределительный вал 2 из опор головки цилиндров и снимите с него сальник 7.

Выньте из отверстий головки цилиндров толкатели 11 (рис. 2-55) клапанов с регулировочными шайбами 10. Освободите клапаны от сухарей 9, сжимая пружины клапанов приспособлением 67.7823.9505 (рис. 2-56). Снимите пружины с тарелками. Поверните головку цилиндров и выньте с нижней стороны клапаны. Снимите маслоотра- жательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин.

Сборка. Установите опорные шайбы пружин. Смажьте моторным маслом клапаны и новые маслоотражательные колпачки (старые использовать не допускается). Оправкой 41.7853.4016 напрессуйте на направляющие втулки колпачки. Вставьте клапаны в направляющие втулки, установите пружины и тарелки пружин.

Сжимая пружины приспособлением 67.7823.9505 (см. рис. 2-56), установите сухари клапанов. Вставьте в отверстия головки цилиндров толкатели клапанов с регулировочными шайбами.

Очистите сопрягающиеся поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла. Поставьте установочные втулки (рис. 2-57) корпусов подшипников распределительного вала.

Рис. 2-57. Установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала

Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и уложите его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (рис. 2-58).

Рис. 2-58. Положение кулачков первого цилиндра при укладке распределительного вала в опоры головки цилиндров

Рис. 2-59. Нанесение герметика на поверхность головки цилиндров

Рис. 2-60. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала

На поверхности головки цилиндров, сопрягающейся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала нанесите герметик типа КЛТ-75ТМ или аналогичный ему герметик типа ТБ-1215 фирмы "Three Bond" (рис. 2-59).

Примечание. Запускать двигатель разрешается не ранее, чем через 1 ч после нанесения герметика.

В соответствии с указаниями главы "Топливный насос" установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос.

Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки и установите выпускной коллектор и впускную трубу. Закрепите их гайками вместе с заборником 4 (см. рис. 2-33) теплого воздуха.

Установите теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте карбюратор технологической крышкой.

Заверните в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла.

Рис. 2-61. Седла клапанов: а - седло впускного клапана; б - седло выпускного клапана: I - новое седло; II - седло после ремонта

Зазоры в клапанном механизме отрегулируйте после установки головки цилиндров на двигатель.

Проверка технического состояния и ремонт

Головка цилиндров. Тщательно вымойте головку цилиндров и очистите м- асляные каналы. Удалите нагар из камер сгорания и с поверхности выпускных каналов металлической щеткой.

Осмотрите головку цилиндров. На опорах под шейки распределительного вала и в отверстиях под толкатели клапанов не должно быть задиров и повреждений. Трещины в любых местах головки цилиндров не допускаются. При подозрении на попадание охлаждающей жидкости в масло, проверьте герметичность головки цилиндров.

Для проверки герметичности закройте отверстия охлаждающей рубашки заглушками и нагнетайте насосом в рубашку охлаждения головки цилиндров воду под давлением 0,5 МПа (5 кгс/см	Окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н м (2,2 кгс-м) в той же последовательности.

Немедленно после затяжки гаек крепления корпусов подшипников тщательно удалите остатки герметика, выдавленного из зазоров при затяжке, в зонах, сопрягаемых с прокладкой крышки головки цилиндров и с корпусом вспомогательных агрегатов. Не удаленные полимеризовавшиеся остатки герметика в указанных местах приведут к течи масла через уплотнения.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте новый сальник распределительного вала, предварительно смазав его моторным маслом.

Установите отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и корпус вспомогательных агрегатов с уп- лотнительным кольцом.). В течение 2 мин не должно наблюдаться утечки воды из головки.

Можно проверить герметичность головки цилиндров сжатым воздухом, для чего заглушите отверстия рубашки охлаждения заглушками приспособления 67.7871.9510, опустите головку цилиндров в ванну с водой, подогретой до 60-80"С и дайте ей прогреться в течение 5 мин. Затем подайте внутрь головки сжатый воздух под давлением 0,15-0,2 МПа (1,5-2 кгс/см2). В течение 1-1,5 мин не должно наблюдаться выхода пузырьков воздуха из головки.

Седла клапанов. Форма фасок седел клапанов показана на рис. 2-61. На рабочих фасках седел (зона контакта с клапанами) не должно быть точечных раковин, коррозии и повреждений. Небольшие повреждения можно устранить шлифованием седел. При этом снимайте как можно меньше металла. Шлифовать можно как вручную, так и с помощью шлифовальной машинки.

Шлифуйте в следующем порядке:

—		вставьте в направляющую втулку клапана центрирующий стержень А.94059 и профрезеруйте фаску 15' фрезой А.94092 для седла впускного клапана или А.94003 — для выпускного. Фрезы надеваются на шпиндель А.94058;

—		профрезеруйте фаску 20' фрезой А. 94031 для седла впускного клапана или А.94101 — для выпускного;

—		прошлифуйте фаску 45', обеспечивая ширину фаски согласно рис. 2-61 и базовые диаметры 34 и 30,5 мм. Фаски шлифуются коническими кругами А. 94100 для седел впускных клапанов и А.94078 — для выпускных. Круги надеваются на шпиндель А.94069.

В момент соприкосновения круга с седлом шлифовальная машинка должна быть выключена, иначе возникнет вибрация и фаска будет неправильной.

После шлифования тщательно промойте седла и каналы головки цилиндров и продуйте сжатым воздухом.

Направляющие втулки клапанов. Проверьте зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов измерив диаметр стержня клапана и отверстие направляющей втулки.

Расчетный зазор для новых втулок. 0,022-0,055 мм для впускных клапанов и 0,029-0,062 мм — для выпускных: максимально допустимый предельный зазор (при износе) 0,3 мм при условии отсутствия повышенного шума газораспределительного механизма.

Рис. 2-62. Выпрессовка направляющих втулок оправкой А.60153/R

Если увеличенный зазор между направляющей втулкой и клапаном не может быть устранен заменой клапана, замените втулки клапанов, пользуясь для выпрессовки и запрессовки оправкой A.60153/R (рис. 2-62).

э»е. 2-63. Предельные размеры при шлифо- ;з«ии фасок клапанов: а - впускного клапана; • - зыгтускного клапана

Запрессуйте направляющие втулки с -здетым стопорным кольцом до упора его в тело головки цилиндров.

После запрессовки разверните отверстия в направляющих втулках клапанов развертками А.90310/1 (для вту- "ок впускных клапанов) и А.90310/2 для втулок выпускных клапанов). За- ~ем прошлифуйте седло клапана и, при -еобходимости, доведите ширину ра- :очей фаски до нужных размеров, как ■ <азано выше.

Маслоотражательные колпачки -аправляющих втулок при ремонте двигателя всегда заменяйте новыми. Поврежденные маслоотражательные

•		олпачки заменяйте на снятой головке _илиндров. Для напрессовки колпачков -ользуйтесь оправкой 41.7853.4016.

Клапаны. Удалите нагар с клапанов, проверьте, не деформирован ли стержень и нет ли трещин на тарелке. Поврежденный клапан замените. Проверьте состояние рабочей фаски

•		лапана. При мелких повреждениях ее "ожно прошлифовать, выдерживая

-ол фаски 45*30'±5'. При этом расстояние от нижней плоскости тарелки кла- ~ана до базовых диаметров (34 и 30,5 мм) должны быть в пределах

•		,3-1,5 и 1,8-2,0 мм (рис. 2-63). Пружины. Убедитесь, нет ли на пружинах трещин и не снизилась ли упругость пружин, для чего проверьте их деформацию под нагрузкой (рис. 2-64).

Рис. 2-64. Основные данные для проверки пружин клапанов: а - наружная пружина; 5 - внутренняя пружина

453,2±23,5 Н 46,2±2,4 кгс

255,1+16,7 Н 26±1,7 кгс

Толкатели клапанов. Проверьте со- :тояние рабочей поверхности толкателя. На ней не должно быть задиров и царапин. При повреждениях замените толкатель.

Болты крепления головки цилиндров. При многократном использовании болтов они вытягиваются. Поэтому проверьте, не превышает ли длина болта L (рис. 2-65) 135,5 мм, и если она больше, то замените болт новым.

Регулировочные шайбы. Рабочие поверхности шайб должны быть гладкими, без забоин, царапин и задиров. На них не должно быть ступенчатого или одностороннего износа, натира металла. Допускаются концентричные следы от приработки с кулачками распределительного вала.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ И ЕГО ПРИВОД

Особенности устройства

Распределительный вал чугунный, литой, пятиопорный. С задней стороны вала имеется эксцентрик для привода топливного насоса. Рабочие поверхности кулачков, эксцентрика и поверхность под сальник отбеливаются для увеличения износостойкости.

Для исключения осевого перемещения распределительного вала у него с задней стороны предусмотрен фланец, который фиксируется между головкой цилиндров (с корпусом подшипников) и корпусом вспомогательных агрегатов.

Привод распределительного вала осуществляется зубчатым ремнем 6 (рис. 2-66) от зубчатого шкива 1, установленного на коленчатом валу. Этим же ремнем приводится во вращение и шкив 2 насоса охлаждающей жидкости. Ролик 3 служит для натяжения ремня. Он вращается на эксцентричной оси 7, прикрепленной к головке цилиндров. Поворачивая ось относительно шпильки крепления, можно изменять натяжение ремня.

С 1989 г. вместо зубчатого ремня с полукруглыми зубьями применяется ремень с канавками на вершинах зубьев (зубья трапециевидной формы). Соответственно изменился и профиль впадин на зубчатых шкивах (рис. 2-67). Эти ремни полностью взаимозаменяемые, т.е. на шкивы с полукруглыми впадинами может устанавливаться ремень с канавками на зубьях и наоборот.

Рис. 2-65.Болт крепления головки цилиндров

С 1995 г. на двигателе может быть установлен натяжной ролик с пластмассовым ободом. Такой ролик устанавливается без оси 7 (см. рис. 2-14), непосредственно на шпильку.

Чтобы установить новый ролик взамен старого (со стальным ободом) необходимо поставить новое дистанционное кольцо 5 со следующими размерами: толщина 7±1 мм, наружный диаметр 28 мм и внутренний диаметр 10,1 мм. Кроме того, необходимо или подложить под гайку крепления ролика более толстую шайбу, чтобы хватило длины резьбы на шпильке для затягивания гайки, либо заменить шпильку более короткой с длиной выступающей части 40 мм.

Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала

Натяжение ремня регулируйте в следующем порядке:

— снимите переднюю крышку зубчатого ремня;

Рис. 2-66. Схема привода распределительного вала: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала: 2 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 - натяжной ролик: 4 - задняя защитная крышка; 5 - зубчатый шкив распределительного вала; 6 - зубчатый ремень; 7 - ось натяжного ролика: А - установочный выступ на задней защитной крышке: В - метка на шкиве распределительного вала; С - метка на крышке масляного насоса; D - метка на шкиве коленчатого вала

Рис. 2-67. Профиль зубьев шкивов привода распределительного вала: а - шкив для ремня с полукруглыми зубьями: б - шкив для ремня с трапециевидными зубьями

—		поверните коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора по часовой стрелке в такое положение, чтобы метка на маховике (см. рис. 7-22), видимая в люке картера сцепления, находилась против среднего деления шкалы. При этом метка В (см. рис. 2-66) на шкиве распределительного вала должна находиться против установочной метки А на задней защитной крышке зубчатого ремня;

—		поверните коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора против часовой стрелки в такое положение, чтобы метка В на шкиве распределительного вала переместилась вниз от метки А на два зуба;

—		проверьте натяжение ремня: оно считается нормальным, если в средней части ветви между шкивами распределительного и коленчатого валов ремень закручивается на 90* усилием пальцев 15-20 Н (1,5-2 кгс);

—		если усилие ниже (выше) нормы, поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток А и В, ослабьте гайку крепления натяжного ролика, поверните его ось за шестигранную головку на 10-15* против (или по) часовой стрелки и затяните гайку крепления оси;

Примечание. Натяжной ролик с пластмассовым ободом следует поворачивать специальным ключом с двумя штифтами, которые входят в два отверстия диаметром 4,3 мм на внутреннем кольце ролика. Расстояние между отверстиями — 17 мм.

—		снова проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота до совмещения меток А и В, затем против часовой стрелки до смещения метки В на шкиве распределительного вала на два зуба вниз от метки А и проверьте натяжение ремня;

—		если натяжение недостаточно, то повторите операцию по натяжению ремня;

—		если натяжение нормальное, то затяните гайку крепления оси натяжного ролика моментом 39,2 Н-м (4 кгс-м) и установите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Избегайте излишнего натяжения ремня, так'как это значительно снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.

Примечание. При натяжении ремня не допускается проворачивать коленчатый вал вращением шкива распределительного вала.

После завершения регулировок проверьте затяжку болта крепления шкива привода генератора на коленчатом валу моментом 102,9 Н-м (10 кгс м).

Замена ремня привода распределительного вала

Затормозите автомобиль рычагом привода стояночной тормозной системы и включите 4 или 5 передачу в коробке передач.

Снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Ослабьте ремень привода генератора и снимите его со шкивов. Снимите шкив привода генератора с коленчатого вала и заверните на место болт крепления шкива.

Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение и поверните коленчатый вал по часовой стрелке в такое положение, чтобы метка на маховике (см. рис. 7-22), видимая в люке кожуха сцепления, находилась против среднего деления шкалы. При этом метка В (см. рис. 2-66) на шкиве распределительного вала должна находиться против установочной метки А на задней защитной крышке.

Ослабьте гайку крепления оси натяжного ролика 3 и поверните его в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен. Снимите ремень привода распределительного вала со шкивов.

Наденьте новый ремень на шкив коленчатого вала и, натягивая обе ветви ремня, наденьте левую ветвь на шкив 2 насоса охлаждающей жидкости и заведите ее за натяжной ролик. Наденьте ремень на шкив 5 распределительного вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте, совпадают ли установочные метки А и В (рис. 2-66), а также находится ли метка на маховике против среднего деления шкалы (см. рис. 7-22).

Если метки не совпадают, то повторите операцию по установке ремня. Если метки совпадают, то выверните болт из коленчатого вала, установите шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой, окончательно затянув его моментом 102,9 Н-м (10,5 кгс-м).

Отрегулируйте натяжение ремня, как указано выше, и установите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Наденьте ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение, как указано в подразделе "Генератор".

Проверьте и при необходимости .отрегулируйте момент зажигания.

Замена сальника распределительного вала

Замену сальника производите следующим образом.

Затормозите автомобиль рычагом привода стояночной тормозной системы и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения установочных меток А и В (см. рис. 2-66).

Ослабьте гайку крепления оси натяжного ролика и поверните его для ослабления ремня. Снимите ремень со шкива распределительного вала.

Удерживая от проворачивания шкив распределительного вала приспособлением 67.7811.9509, отверните болт его крепления и снимите шкив со шпонкой.

Извлеките старый сальник из гнезда и оправкой 67.7853.9580 запрессуйте новый сальник, предварительно смазав его моторным маслом.

Установите шкив распределительного вала и, заблокировав его от проворачивания, закрепите болтом с шайбой. Наденьте ремень на шкив распределительного вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток А и В (см. рис. 2-66) и метки на маховике со средним делением шкалы (см. рис. 7-22).

Если метки не совпадают, то повторите установку ремня, откорректировав положение шкива распределительного вала. Если метки совпадают, то отрегулируйте натяжение ремня, как указано выше и установите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте момент зажигания.

Проверка технического состояния

Распределительный вал. Поверхности опорных шеек распределительного вала, кулачков и эксцентрика должны быть хорошо отполированы и не должны иметь повреждений. Если имеются следы заедания или глубокие риски, вал следует заменить.

Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, помещенные на поверочной плите и замерьте индикатором радиальное биение остальных шеек, которое не должно превышать 0,02 мм.

Корпусы подшипников распределительного вала не должны иметь трещин. На опорных поверхностях под шейки распределительного вала не должно быть задиров и царапин.

Проверьте зазор между шейками распределительного вала и отверстиями опор. Зазор определяется расчетом после промера шеек и отверстий в опорах на головке цилиндров с установленными корпусами подшипников.

Рис. 2-68. Измерение зазора между шейка- ■'и распределительного вала и корпусами подшипников

Для определения зазора также можно воспользоваться калиброванной пластмассовой проволокой следующим образом:

—		тщательно очистите шейки распределительного вала и опорные поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников. Удалите толкатели клапанов из головки цилиндров;

—		уложите распределительный вал в опоры головки цилиндров и поместите на шейки отрезки пластмассовой проволоки;

—		установите корпусы подшипников и затяните гайки их крепления в два приема (см. "Разборка и сборка голо- зки цилиндров") моментом 21,6 Н-м (2,2 кгс-м);

3 подводящий шланг радиатора; 4 - шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 - отводящий шланг радиатора; 6 - левый бачок радиатора; 7 - алюминиевые трубки радиатора; 8 - датчик включения эпектроаентилятора; 9 - правый бачок радиатора; 10 - сливная пробка; 11 - сердцевина радиато- эа 12-кожух электровентилятора; 13 - крыльчатка электровентилятора; 14 - электродвигатель; 15 - зубчатый шкив насоса; 16 - крыльчатка насоса; 17 - зубчатый ремень привода распределительно- - о вала; 18-отводящий патрубок радиатора отопителя: 19- подводящая трубка насоса; 20 - шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы к блоку подогрева карбюратора; 21 - блок подогрева карбюратора; 22 - выпускной патрубок; 23 - подводящий патрубок отопителя: 24 - шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы и блока подогрева карбюратора; 25 - термостат; 26 - шланг от расширительного бачка к термостату

—		снимите корпусы подшипников и, в зависимости от величины сплющивания проволоки по шкале на упаковке, определите величину зазора (рис. 2-68).

Расчетный зазор для новых деталей — 0,069-0,11 мм, а максимально допустимый (износ) должен быть не более 0,2 мм.

Зубчатый ремень. Поверхность зубчатой части должна быть с четким профилем зубьев без износа, без складок, трещин, подрезов и отслоений ткани от резины.

На любой поверхности ремня не допускаются следы попадания масла.

На торцевых поверхностях не должно наблюдаться расслоения и разлохмачивания, но незначительное выступа- ние бахромы ткани допускается.

Поверхность наружной плоской части должна быть ровной без складок, трещин, углублений и выпуклостей.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Особенности устройства

Устройство системы охлаждения показано на рис. 2-69.

Система охлаждения жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком.

Насос охлаждающей жидкости центробежного типа приводится в действие зубчатым ремнем 17 привода механизма газораспределения.

Электровентилятор имеет пластмассовую четырехпопастную крыльчатку 13, установленную на валу электродвигателя 14, включение и выключение которого осуществляется от датчика 8 включения электровентилятора.

Термостат 25 с твердым термочувствительным наполнителем имеет основной и дополнительный клапаны. Начало открытия основного клапана при температуре охлаждающей жидкости (87±2)"С, ход основного клапана при достижении температуры 102'С не менее 8 мм.

Радиатор трубчато-пластинчатый, алюминиевый, с пластмассовыми бачками 6 и 9, двухходовой, с перегородкой в левом бачке. Охлаждающая жидкость заливается через наливную горловину расширительного бачка 2, пробка 1 которого имеет впускной и выпускной клапаны. Давление начала открытия выпускного клапана не менее 110 кПа (1,1 кгс/смг), впускного — 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2).

Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости

В полностью заправленной системе охлаждения уровень жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе должен быть на 25-30 мм выше метки "MIN", нанесенной на расширительном бачке.

Предупреждение.

Уровень охлаждающей жидкости рекомендуется проверять из холодном двигателе, так как при нагревании ее обьем увеличивается и у прогретого двигателя уровень жидкости может значительно подняться.

При необходимости проверьте ареометром плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078- 1,085 г/см3.

Если уровень в бачке ниже нормы, а плотность жидкости выше указанной, то доливайте дистиллированную воду. Если плотность нормальная, доливайте жидкость той марки, которая находится в системе охлаждения. Если плотность жидкости ниже нормы, доливайте жидкость Тосол-А.

Замена охлаждающей жидкости

Замену производите в следующем порядке.

Отверните пробку 1 (см. рис. 2-69) расширительного бачка 2 и откройте кран отопителя салона кузова.

Снимите брызговик двигателя, вывернув болты крепления его к кузову.

Поставьте под двигатель емкость для слива жидкости, отверните сливные пробки радиатора и блока цилиндров и слейте жидкость. По окончании слива заверните пробки.

Рис. 2-70. Снятие зубчатого шкива привода

насоса: 1 корпус насоса; 2 зубчатый шкив; 3 - съемник

Залейте охлаждающую жидкость, предварительно отсоединив шланг 20 от блока 21 подогрева карбюратора. При появлении жидкости в блоке подогрева поставьте шланг на место, долейте жидкость до нормального уровня.

Запустите двигатель и дайте ему поработать 1 -2 мин на холостом ходу для удаления воздушных пробок.

Остановите двигатель, проверьте уровень жидкости. Если уровень ниже нормального, а в ситеме нет следов подтекания, то долейте охлаждающую жидкость.

Насос охлаждающей жидкости

Разборка. Для разборки насоса сделайте следующее:

—		спрессуйте съемником 3 (рис. 2-70), закрепленным в тисках, шкив 2;

—		выверните стопорный винт и вып- рессуйте оправкой 67.7853.9569 валик в сборе с подшипником, крыльчаткой и сальником. Усилие прикладывайте к обойме подшипника;

—		спрессуйте с валика крыльчатку и снимите сальник.

Контроль. Проверьте осевой зазор в подшипнике. Эту операцию надо делать обязательно, если отмечался значительный шум насоса. Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 кгс). При большем зазоре подшипник с валиком замените новыми.

Сальник насоса и прокладку между насосом и блоком цилиндров при ремонте рекомендуется заменять новыми.

Трещины и деформации корпуса не допускаются.

Сборка. Сборку выполняйте в следующем порядке:

—		с помощью оправки 67.7853.9568 установите в корпус сальник, не допуская его перекоса;

—		запрессуйте, прилагая усилие к обойме подшипника, подшипник с валиком так, чтобы совпали отверстия под стопорный винт 1 (рис. 2-71);

—		заверните стопорный винт подшипника и зачеканьте контуры его гнезда для предотвращения самоотвертывания;

—		с помощью приспособления 67.7820.9527 напрессуйте крыльчатку, а затем новый зубчатый шкив 9, выдержав размеры (52±0,5) мм и (39,8±0,1) мм, показанные на рис. 2-71;

v.-	f

чПредупрежденйё.

Повторное использование зубчатого

шкива не допускается.

—		проверьте надежность соединения шкива на валике, приложив к шкиву момент 24,5 Н-м (2,5 кгс-м). Шкив не должен провернуться.

Термостат

У термостата следует проверять температуру начала открытия основного клапана и ход клапана. Термостат установите на стенде и опустите в бак с техническим глицерином. В основной клапан 9 (рис. 2-72) уприте рычажок кронштейна, связанный с ножкой индикатора.

Начальная температура жидкости в баке должна быть 78-80'С. Температуру жидкости постепенно увеличивайте примерно на ГС в минуту при постоянном перемешивании, чтобы она во всем объеме глицерина была одинаковой.

За температуру начала открытия клапана принимается та, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.

Термостат необходимо заменять, если температура начала открытия основного клапана не соответствует (87±2)*С или в случае, если ход клапана при повышении температуры до 102"С составит менее 8 мм.

Простейшая проверка исправности термостата может быть осуществлена на ощупь непосредственно на автомобиле. После запуска холодного двигателя при исправном термостате нижний патрубок радиатора должен нагреваться, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 87-92'С.

Радиатор и расширительный бачок

Снятие и установка их на автомобиль выполняется на холодном двигателе в следующем порядке.

Откройте кран отопителя и отверните пробку расширительного бачка. Отвернув сливные пробки радиатора и блока цилиндров, слейте охлаждающую жидкость.

Отсоедините электрические провода от датчика 2 (рис. 2-73) включения и от электровентилятора. Отсоедините

Рис. 2-72. Термостат: 1 - входной патрубок (от радиатора): 2 - резиновая вставка; 3 - твердый термочувствительный наполнитель; 4 - пружина перепускного клапана; 5 - входной патрубок (от двигателя): 6 - перепускной клапан; 7 - выходной патрубок (к насосу); 8 - пружина основного клапана: 9 - основной клапан: 10 - патрубок (от расширительного бачка); 11 - поршень

Рис. 2—71. Насос охлаждающей жидкости с контрольными размерами для сборки: 1 - стопорный винт подшипника; 2 - корпус насоса; 3 - блок цилиндров; 4 - крыльчатка; 5 - валик подшипника; 6 - упорное уплотпительное кольцо сальника; 7 - резиновая манжета сальника; 8 - подшипник; 9 - зубчатый шкив

Проверка герметичности радиатора. Герметичность радиатора проверяется в ванне С водой. Заглушив патрубки радиатора, подведите к нему воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см2) и опустите в ванну с водой не менее чем на 30 с. При этом не должно наблюдаться появления из радиатора пузырьков воздуха.

При повреждениях или негерметичности замените радиатор новым.

' СИСТЕМА СМАЗКИ

Особенности устройства

Устройство системы смазки показано на рис. 2-74.

Система смазки комбинированная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, опоры распределительного вала; разбрызгиванием — стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы, кулачки распределительного вала, толкатели и стержни клапанов.

Рис. 2-73. Детали радиатора и электровентилятора: I - радиатор; 2 - датчик включения :-лектровентилятора; 3 - электродвигатель; 4 - кожух; 5 - крыльчатка; 6 - резиновая подушка; 7 - сливная пробка

При падении давления масла ниже допустимого загорается контрольная лампа недостаточного давления масла.

шланги от радиатора 1 и расширительного бачка.

Отверните гайки и болты крепления >:ожуха 4 вентилятора и скобы верхнего -репления радиатора, снимите скобу и. придерживая радиатор, выньте ко- <ух в сборе с электровентилятором.

При необходимости отверните гайки <репления, снимите вентилятор и электродвигатель вентилятора.

Отведите верх радиатора несколько назад и выньте его из подушек нижнего крепления и моторного отсека (радиатор можно вынуть также и в сборе с электровентилятором).

Снимите ремень крепления и выньте засширительный бачок.

Установку радиатора и расширительного бачка выполняйте в обратном порядке.

Рис. 2-74. Система смазки: 1 - патрубок отвода ■ артерных газов в корпус воздушного фильтра; 2 - крышка маслоналивной горловины; 3 - патрубок •coca картерных газов в задроссельное пространство

•		зрбюратора; 4 - патрубок вытяжного шланга; 5 - ка- ~ал подачи масла к подшипнику распределительного вала; 6 - масляная магистраль в головке блока цилиндров; 7 - распределительный вал; 8 - датчик кон- иольной лампы давления масла: 9 - канал подачи

•		■зела от насоса к фильтру; 10 - редукционный клапан -асоса; 11 - ведущая шестерня масляного насоса; '2 - ведомая шестерня масляного насоса; 13 - серпо- -.щный выступ между шестернями; 14 - канал поступ- -ения масла от маслоприемника к насосу; 15 - канал -юдачи масла из фильтра в главную масляную магистраль; 16 - противодренажный клапан; 17 - маслопри- ^■лник: 18 - картонный фильтрующий элемент; '9 - сливная пробка; 20 - масляный картер; 21 - пе- эепускной клапан, 22 - канал подачи масла от корен- -ого подшипника к шатунному: 23 - канал подачи мас- "з к коренному подшипнику коленчатого вала; 24 - главная масляная магистраль: 25 - канал подачи чэсла из главной масляной магистрали а магистраль

г ловки блока цилиндров

Масляный насос (рис. 2-75) шестеренчатый, с шестернями 6 и 7 внутреннего зацепления располагается на переднем торце блока цилиндров. Ведущая шестерня масляного насоса установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Для уменьшения механических потерь шестерни имеют трохоидальное зацепление. Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренного подшипника и к корпусу насоса.

Рис. 2-75. Детали масляного насоса: 1 - передний сальник коленчатого вала; 2 - крышка насоса; 3 - резиновое уплотнительное кольцо; 4 - маслоприемник; 5 - корпус насоса; 6 - ведомая шестерня; 7 - ведущая шестерня; 8 - редукционный клапан; 9 - пружина клапана; 10 - пробка; 11 - уплотнительное кольцо

Рис. 2-76. Точки крепления крышки масляного насоса при фрезеровании плоскостей: 1 - сальник коленчатого вала; 2 - точки крепления крышки; 3 - пробка редукционного клапана; X, У - плоскости фрезерования

13,5±0,3

д -А

Масляный фильтр полнопоточный, неразборный, с перепускным и проти- водренажным клапаном.

Замена масла

Заменять масло необходимо на горячем двигателе. Чтобы полностью слить масло, необходимо выждать не менее 10 мин после открытия сливного отверстия.

Заменяя масло, следует заменять и масляный фильтр, который снимают с помощью приспособления А.60312 (см. рис. 2-18). При установке фильтр завертывайте вручную.

При замене масла рекомендуется промывать систему смазки одним из моющих масел (ВНИИНП-ФД, МСП-1, МПТ-2М), для чего:

—		после остановки двигателя слейте отработанное масло и, не снимая масляного фильтра, залейте промывочное масло до метки "MIN" на указателе уровня масла;

—		запустите двигатель и дайте ему поработать на этом масле 10 мин на минимальной частоте вращения коленчатого вала;

—		полностью слейте промывочное масло и снимите старый масляный фильтр;

Рис. 2-77. Предельные износы корпуса масляного насоса	,

—		поставьте новый масляный фильтр и залейте масло, соответствующее сезону.

Масляный насос

Разборка и сборка. Осторожно закрепите масляный насос в тиски, чтобы не повредить крышку 2 (см. рис. 2-75).

Выверните винты крепления корпуса 5 насоса и крышки 2, выньте корпус, ведомую б и ведущую 7 шестерни. Отверните пробку 10 редукционного клапана 8 и выньте пружину 9 с клапаном.

Выпрессуйте из крышки 2 насоса самоподжимной сальник 1 коленчатого вала.

При сборке насоса смажьте поверхность наружного диаметра сальника моторным маслом и запрессуйте его в крышку 2 до упора.

Осторожно закрепите крышку в тисках, установите шестерни фасками на вершинах зубьев внутрь корпуса 5 и заверните винты крепления корпуса и крышки.

Вставьте редукционный клапан, пружину и заверните пробку клапана, установив под пробку алюминиевое уп- лотнительное кольцо 11 толщиной (1,5±0,2) мм.

ввяяняявншнян

Предупреждение

Перед сборкой насоса обязательно смажьте моторным маслом ведущую и ведомую шестерни, корпус в.зоне шестерен, уплотнительное резиновое кольцо трубки маслолриемника и редукци онный клапан.

Рис. 2-78. Основные размеры новых деталей масляного насоса: 1 - ведомая шестерня: 2 - ведущая шестерня; 3 - корпус

После сборки нас оса при проворачивании рукой шестерен они должны зращаться плавно, без заеданий и рывков.

Проверка технического состояния деталей. После разборки все детали промойте моющими средствами, продуйте сжатым воздухом и проверьте их состояние.

Алюминиевая крышка при проверке ее в зоне прилегания шестерен не должна иметь уступов, поверхность крышки должна быть плоской. При заметных из- носах зажмите крышку в точках 2 рис. 2-76) и профрезеруйте поверхно- стиХ и У до размера (13,5±0,3) мм. Максимальный съем металла не должен превышать 0,2 мм.

Сальник 1 коленчатого вала замените новым и запрессуйте до упора. При запрессовке сальника усилие должно прикладываться как можно ближе к наружному диаметру сальника.

Рабочие поверхности корпуса насоса не должны иметь царапин. Предельный диаметр гнезда под ведомую шестерню не должен превышать 75,10 мм (рис. 2-77). Минимальная ширина сегмента должна быть не менее 3,40 мм.

Промывка деталей вентиляции картера двигателя

Рис. 2-83. Схема вентиляции картера двигателя: 1 - впускная труба; 2 - шланг отвода картерных газов в задроссельное пространство карбюратора; 3 - карбюратор; 4 - воздушный фильтр; 5 - верхний вытяжной шланг вентиляции картера; 6 - сетка маслоотделителя; 7 - крышка головки цилиндров; 8 - корпус маслоотделителя;

9		- нижний вытяжной шланг вентиляции картера;

10		- указатель уровня масла; 11 - штуцер

Рис. 2-79. Замер осевых зазоров шестерен масляного насоса: 1 - ведущая шестерня; 2 - аедомая шестерня; S - осевой зазор

Рис. 2-82. Предельные износы редукционного клапана масляного насоса и отверстия под клапан: 1 - редукционный клапан; 2 - крышка масляного насоса

Основные размеры новых деталей насоса показаны на рис. 2-78.

Рис. 2-80. Предельные износы шестерен масляного насоса (размеры диаметров по вершинам зубьев даны для справок): а - ведущей шестерни; б - ведомой шестерни

Замерьте индикатором максимальные осевые зазоры (рис. 2-79), которые не должны превышать для ведущей шестерни 0,12 мм, для ведомой—0,15 мм. Если зазоры превышают предельные значения, замените шестерни. Предельные износы шестерен даны на рис. 2-80. Если их размеры превышают предельные значения, также замените шестерни.

Для промывки снимите шланги 2 (рис. 2-83), 5 и 9, отверните гайки крепления и снимите крышку 7 головки блока цилиндров. Отверните два болта

Рис. 2-81. Основные данные для проверки пружины редукционного клапана

Проверьте упругость пружины редукционного клапана и сравните полученные данные с приведенными на рис. 2-81. Редукционный клапан 1 (рис. 2-82) и отверстие под клапан не должны иметь продольных рисок. Предельные размеры клапана и отверстия при износе показаны на рис. 2-82.

крепления корпуса 8 маслоотделителя, снимите корпус и сетку 6. Промойте снятые детали бензином и поставьте их на место в обратном порядке.

У карбюратора очистите и промойте бензином штуцер шланга 2 отвода картерных газов в задроссельное пространство.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Особенности устройства

Система питания с обратным сливом части топлива от карбюратора 6 (рис. 2-84) через калиброванное отверстие патрубка карбюратора в топливный бак 16. На шланге 5 крепится обратный клапан 4, не допускающий слива топлива из бака через карбюратор. Топливный бак устанавливается под полом кузова. Бак шлангом 13 соединяется с неразборным сепаратором 10, в котором пары бензина, конденсируясь, поступают обратно в бак. Для предотвращения вытекания топлива из бака через сепаратор на выходном шланге установлен обратный клапан двойного действия.

Воздух в цилиндры двигателя подается через терморегулятор, поддерживающий температуру воздуха на входе в карбюратор в определенных пределах.

Привод управления дроссельными заслонками карбюратора ножной, тросовый; воздушной заслонки — ручной, с помощью тяги рукояткой из салона.

Воздушный Фильтр и терморегулятор

Снятие и установка. Для снятия воздушного фильтра отожмите пружинные держатели и отверните гайку крепления крышки 6 (рис. 2-85). Снимите крышку и выньте фильтрующий элемент.

Отверните гайки крепления корпуса 4 фильтра к карбюратору. Снимите корпус в сборе с терморегулятором 3 и отсоедините гофрированный шланг 2, ослабив хомуты крепления.

1ивопроводы: 1 - фильтр тонкой очистки топлива; 2 - шланг подво- - топливный насос; 4 - обратные клапаны; 5 - шланг слива топлива 			 	 —.7 - трубка слива топлива; 8 - трубка подвода топлива из бака: 9- датчик уровня топлива а баке; 10 - сепаратор: 11 - кронштейн крепления сепаратора: 12 - пробка топливного бака; 13 - шланг сепаратора: 14 - наливная труба: 15 - шланг наливной трубы; 16 - топливный бак: 17 - хомут крепления бака

Ослабьте стяжной болт и снимите терморегулятор с заборником 1 холодного воздуха.

При установке воздушного фильтра для снижения шума впуска крышка 6 должна ставиться так, чтобы стрелки на приемном патрубке корпуса 4 и самой крышке были направлены навстречу друг другу.

Проверка работы терморегулятора. Проверьте положение заслонки у снятого терморегулятора при температурах 25'С и 35°С. В первом случае заслонка должна полностью перекрывать патрубок подачи холодного воздуха, во втором — патрубок подачи подогретого воздуха. Если этого нет, отрегулируйте ее положение вращением термосилового элемента и повторите проверку. По окончании проверки опломбируйте терморегулятор нанесением эмали на шток термосилового элемента.

Топливный бак

Снятие и установка. Для снятия топливного бака 16 (см. рис. 2-84) отсоедините массовый провод от аккумуляторной батареи.

Поднимите подушку заднего сиденья, коврик пола и снимите крышку люка, расположенного в полу.

Отсоедините электрические провода и шланги от датчика 9 уровня топлива.

Ослабьте хомуты 17 крепления топливного бака, отсоедините шланги 13 и 15, снимите бак. Слейте из бака остатки бензина.

Установку бака выполняйте в обратной последовательности.

Очистка и контроль. Снимите с бака датчик 9 уровня топлива. Для удаления загрязнений и отложений промойте бак моющими средствами ("Лобомид", "МЛ", "МС"). Затем струей горячей воды промойте и пропарьте бак для удаления остатков моющего средства.

Тщательно осмотрите бак по линии стыка и убедитесь в отсутствии течи. Обнаруженные места течи по стыку запаяйте мягким припоем.

Предупреждение

Паять можно только хорошо промытый и пропаренный бак, не содержащий паров бензина, чтобы не было воспламенения и взрыва при пайке.

.'4			 Ш'ЬЩШ^Шл

Топливный насос

Устройство топливного насоса показано на рис. 2-86.

Проверка насоса. Недостаточное поступление топлива в карбюратор может быть вызвано неисправностью топливного насоса, а также засорением или повреждением топливопроводов и топливного фильтра тонкой очистки.

Для определения причины неисправности отсоедините шланг от нагнетательного патрубка 1 и с помощью рычага 8 ручной подкачки топлива проверьте, подается ли топливо. Если топливо не подается, то отсоедините шланг от всасывающего патрубка 4 и проверьте, создается ли разрежение на входе этого патрубка. При наличии разрежения могут быть повреждены или засорены топливопроводы или фильтр тонкой очистки топлива. Если разрежения нет, то неисправен насос.

Топливный насос можно проверить на стенде. Вращая валик привода, имеющего эксцентриситет 1,25 мм, с частотой 2000±40 мин ', проверьте подачу топлива насосом, которая должна быть не менее 1 л/мин при 20*С. Давление нагнетания при нулевой подаче топлива должна быть 0,02-0,03 МПа (0,21-0,30 кгс/см2).

При неисправности насоса разберите и проверьте его детали.

Разборка, очистка, проверка и сборка топливного насоса. Для разборки выверните болт крепления крышки 5, снимите крышку и фильтр 2

Рис. 2-85. Воздушный фильтр и терморегулятор: 1 - заборник холодного воздуха; 2 - гофрированный шланг заборника подогретого воздуха: 3 - терморегулятор; 4 - корпус; 5 - фильтрующий элемент; 6 ^ крышка

мм; В — толщиной 0,70-0,80 мм; С — толщиной 1,10-1,30 мм.

Установку выполняйте в следующем порядке.

Установите теплоизоляционную проставку, поставив под нее прокладку А, а на плоскость, соприкасающуюся с насосом, поместите прокладку В.

Приспособлением 67.7834.9506 замерьте расстояние d (минимальная величина, на которую выступает толкатель, установленная медленным проворачиванием коленчатого вала). Если размер d находится в пределах 0,8-1,3 мм, то закрепите насос на двигателе; если размер d меньше 0,8, то прокладку В замените прокладкой А; если d больше 1,3 мм, то прокладку В замените прокладкой С.

Еще раз проверьте размер d и закрепите насос на двигателе.

Между фланцем крепления насоса и теплоизоляционной проставкой всегда должна стоять прокладка А.

Рис. 2-86. Топливный насос: 1 - нагнетательный патрубок; 2 - фильтр: 3 - корпус; 4 - всасывающий ^зтрубок; 5 - крышка; 6 - всасывающий клапан; 7 - шток;-8 - рычаг ручной подкачки топлива; 9 - пру- «ина; 10 - эксцентрик; 11 - балансир; 12 - рычаг механической подкачки топлива: 13 - нижняя крышка; '4 - внутренняя дистанционная прокладка; 15 - наружная дистанционная прокладка; 16 - нагнетатель- чый клапан

КАРБЮРАТОР

насоса. Затем выверните винты крепления корпуса 3 и нижней крышки 13, разъедините их, выньте узел диафрагм и пружину.

Промойте бензином все детали и продуйте сжатым воздухом.

Проверьте техническое состояние деталей. Трещины и обломы корпусных деталей, негерметичность всасывающего и нагнетательного клапанов недопустимы. Всасывающий 4 и нагнетательный 1 патрубки не должны проворачиваться в посадочных местах или иметь осевое перемещение. Диафрагмы не должны иметь разрывов, отслоений и затвердеваний, фильтр должен быть чистым, без разрывов и повреждений. Уплотнительная кромка фильтра по периметру должна быть ровной. Клапаны 6 и 16 насоса не должны заедать.

После проверки все изношенные детали замените новыми. Поврежденные прокладки насоса заменяйте новыми и при установке насоса смазывайте тонким слоем смазки.

Рис. 2-87. Схема контроля и регулировки выступления толкателя привода насоса:

А - прокладка толщиной 0,27-0.33 мм; В - прокладка толщиной 0,79-0,80 мм; d - выступание толкателя

Установка насоса на двигатель.

Рис. 2-88. Вид на карбюратор 2108-1107010 со стороны привода дроссельных заслонок:

1 - сектор с кронштейном управления дроссельными заслонками; 2 - штифт рычага блокировки второй камеры; 3 - регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры: 4 - винт крепления тяги привода воздушной заслонки; 5 - рычаг управления воздушной заслонкой; 6 - рычаг воздушной заслонки; 7 - возвратная пружина воздушной заслонки: 8 - шток диафрагмы пускового устройства; 9 - электромагнитный запорный клапан; 10 - патрубок подачи топлива: 11 - патрубок слива части топлива в топливный бак; 12 - кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки: 13 - регулировочный винт дроссельной заслонки второй камеры; 14 - рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 15 - рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 16 - возвратная пружина дроссельной заслонки первой камеры; 17 - рычаг управления дроссельными заслонками

Схема установки насоса показана на рис. 2-87. Для установки насоса используйте две из трех нижеуказанных прокладок: А — толщиной 0,27-0,33

Особенности устройства

На двигателе устанавливается карбюратор 2108-1107010 (рис. 2-88) эмульсионного типа, двухкамерный, с последовательным открытием дрос-

Таблица 2-2

Тарировочные данные карбюратора 2108-1107010

| Параметры | первая камера | вторая камера |
| --- | --- | --- |
| Диаметр смесительной камеры, мм | 32 | 32 |
| Диаметр диффузора, мм | 21 | 23 |
| Главная дозирующая система; маркировка* топливного жиклера маркировка воздушного жиклера | ! 97,5 165 S | 97,5 125 |
| Тип эмульсионной трубки | 23 | ZC |
| Система холостого хода и переходные системы: маркировка топливного жиклёра маркировка воздушного жиклеоа | ' 42 ■ - 170 ... | Ш MP ® 50 120 |
| Эконостат: условный расход** топливного жиклера |  | 60 |
| Экономайзер мощностных режимов: „„ маркировка топливного жиклёра усилие сжатия пружины при длине 9,5 мм, Н | 40 Ц 1,5±10% | Z |
| Ускорительный насос: маркировка распылителя маркировка кулачка подача топлива за 10 циклов, см3 | -35 7 11 | 40 ,5 |
| Пусковые зазоры: воздушной заслонки {зазор В), мм дроссельной заслонки (зазор С), мм | к Щ Vi- 3±0,2 0,85 | _ |
| Диаметр отверстия для вакуумного корректора, мм | 1,2 |  |
| Диаметр отверстия игольчатого клапана, мм Л | 1,8 |
| Диаметр отверстия перепуска топлива в бак, мм | 0,7 |
| Диаметр отверстия вентиляции картера двигателя, мм | • i |

" Маркировка жиклеров определяется расходом, который замеряется с помощью микроизмерителей. Настройка микроизмерителей осуществляется по эталонным жиклерам.

" Условный расход топливного жиклера определяется по эталонному жиклеру по специальной методике. Контролю в процессе эксплуатации не подлежит

сельных заслонок. Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, систему отсоса картерных газов за дроссельную заслонку, подогрев зоны дроссельной заслонки первой камеры, блокировку второй камеры.

В карбюраторе имеются две главные дозирующие системы первой и второй камер, система холостого хода первой камеры с переходной системой, переходная система второй камеры, экономайзер мощностных режимов, эконо-

10 9	8

стат, диафрагменный ускорительный насос, пусковое устройство. На принудительном холостом ходу включается экономайзер принудительного холостого хода.

Тарировочные данные карбюратора приведены в таблице 2-2.

Главная дозирующая система. Топливо через сетчатый фильтр 4 (рис. 2-89) и игольчатый клапан 6 подается в поплавковую камеру. Из поплавковой камеры топливо поступает

Рис. 2-В9. Схема главных дозирующих систем: 1 - главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками: 2 - распылители первой и второй камер: 3 - балансировочное отверстие: 4 - топливный фильтр; 5 - патрубок с калиброванным отверстием слива части топлива в топливный бак; 6 - игольчатый клапан; 7 - поплавок; 8 - дроссельная заслонка второй камеры; 9 - главные топливные жиклеры; 10 - дроссельная заслонка первой камеры через главные топливные жиклеры 9 в эмульсионные колодцы и смешивается с воздухом, выходящим из отверстий эмульсионных трубок 1, которые изготовлены заодно с главными воздушными жиклерами. Через распылители 2 топливо-воздушная эмульсия попадает в малые и большие диффузоры карбюратора.

Дроссельные заслонки 8 и 10 соединены между собой таким образом, что вторая камера начинает открываться, когда первая уже открыта на 2/3 величины.

Система холостого хода забирает топливо из эмульсионного колодца после главного топливного жиклера 7 (рис. 2-90). Топливо подводится к топливному жиклеру 2 с электромагнитным запорным клапаном 1, на выходе из жиклера смешивается с воздухом, поступающим через жиклер 3 из проточного канала и из расширяющейся части диффузора (для обеспечения нормальной работы карбюратора при переходе на режим холостого хода). Эмульсия выходит под дроссельную заслонку через отверстие, регулируемое винтом 9 качества (состава) смеси.

Переходные системы. При открытии дроссельных заслонок карбюратора до включения главных дозирующих систем топливо-воздушная смесь поступает:

—		в первую смесительную камеру через жиклер 2 холостого хода и вертикальную щель 8 переходной системы, находящуюся на уровне кромки дроссельной заслонки в закрытом положении;

—		во вторую смесительную камеру через выходное отверстие 6, находящееся чуть выше кромки дроссельной заслонки в закрытом положении. Топливо поступает из жиклера 4 через трубку, смешивается с воздухом из жиклера 5, поступающим через проточный канал.

Экономайзер мощностных режимов срабатывает при определенном разрежении за дроссельной заслонкой 5 (рис. 2-91). Топливо забирается из поплавковой камеры через шариковый клапан 8. Клапан 8 закрыт, пока диафрагма удерживается разрежением во впускной трубе. При значительном открытии дроссельной заслонки разрежение несколько падает и пружина диафрагмы 7 открывает клапан. Топливо, проходящее через жиклер 9 экономайзера, добавляется к топливу, которое проходит через главный топливный жиклер 4, обогащая горючую смесь.

Эконостат работает при полной нагрузке двигателя на скоростных режимах, близких к максимальным, при полностью открытых дроссельных заслонках. Топливо из поплавковой камеры через жиклер 3 (см. рис. 2-91) поступает в топливную трубку и высасывается через впрыскивающую труб-

Рис. 2-91. Схема эконостата и экономайзера мощностных режимов:

1 - дроссельная заслонка второй камеры: 2 - главный топливный жиклер второй камеры, 3 - топливный жиклер эконостата с трубкой; 4 - главный топливный жиклер первой камеры; 5 - дроссельная заслонка первой камеры; 6 - канал подвода разрежения; 7 - диафрагма экономайзера; 8 - шариковый клапан: 9 - топливный жиклер экономайзера; 10 - топливный канал; 11 - воздушная заслонка; 12 - главные воздушные жиклеры; 13 - впрыскивающая труба эконостата

Рис. 2-90. Схема системы холостого хода и переходных систем: 1 - электромагнитный запорный клапан: 2 - топливный жиклер холостого хода; 3 - воздушный жиклер холостого хода; 4 - топливный жиклер переходной системы второй камеры; 5 - воздушный жиклер переходной системы второй камеры; 6 - выходное отверстие переходной системы второй камеры; 7 - главные топливные жиклеры; 8 - щель переходной системы первой камеры; 9 - регулировочный винт качества (состава) смеси

ку 13 во вторую смесительную камеру, обогащая горючую смесь.

Ускорительный насос диафрагмен- ный, с механическим приводом от кулачка 6 (рис. 2-92) на оси дроссельной заслонки первой камеры. При закрытой дроссельной заслонке пружина отводит диафрагму 3 назад, что приводит к заполнению полости насоса топливом через шариковый клапан 8. При открытии дроссельной заслонки кулачок действут на рычаг 5, а диафрагма 3 нагнетает топливо через шариковый клапан 2 и распылители 1 в смесительные камеры карбюратора, обогащая горючую смесь.

Рис. 2-92. Схема ускорительного насоса: 1 - распылители; 2 - шариковый клапан подачи топлива; 3 - диафрагма насоса; 4 - толкатель; 5 - рычаг привода; 6 - кулачок привода насоса; 7 - дроссельная заслонка первой камеры; 8 - обратный шариковый клапан; 9 - дроссельная заслонка второй камеры

Производительность насоса не регулируется и зависит только от профиля кулачка.

Пусковое устройство. Рычаг 4 (рис. 2-93) управления воздушной заслонкой имеет три профиля. Его наружная кромка 4.3 воздействует на рычаг 11 управления дроссельными заслонками через регулировочный винт 10 и обеспечивает запуск холодного двигателя и необходимое далее повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя. Внутренние профили 4.1 и 4.2 воздействуют на рычаг 6 воздушной заслонки и допускают ее открытие при промежуточных положениях рычага 4 на определенную величину. При повороте рычага 4 управления воздушной заслонкой против часовой стрелки расширяющийся паз освобождает штифт рычага 6 воздушной заслонки, и за счет возвратной пружины 7 заслонка будет удерживаться полностью закрытой. Одновременно рычаг 4 кромкой 4.3 приоткрывает дроссельную заслонку первой камеры.

Ось воздушной заслонки 5 смещена, поэтому воздушная заслонка после запуска двигателя может приоткрываться потоком воздуха, растягивая пружину 7, чем обеспечивает обеднение смеси.

Разрежение из задроссельного пространства воздействует на диафрагму 1 и штоком 3 приоткрывает воздушную заслонку. Регулировочный винт 2 позволяет регулировать величину приот- крывания воздушной заслонки.

Рис. 2-93. Пусковое устройство карбюратора: 1 - диафрагма; 2 - регулировочный винт; 3 - шток диафрагмы; 4 - рычаг управления воздушной заслонкой; 4.1 - нижний профиль паза рычага 4 для ограничения максимального приоткрывания воздушной заслонки; 4.2 - верхний профиль паза, обеспечивающий механическое открытие воздушной заслонки; 4.3 - кромка рычага

4		для обеспечения пускового зазора дроссельной заслонки первой камеры:

5		- воздушная заслонка; 6 - рычаг воздушной заслонки; 7 - возвратная пружина воздушной заслонки; 8 - тяга рукоятки привода воздушной заслонки; 9 - стопор регулировочного винта; 10 - регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 11 - рычаг управления дроссельными заслонками; 12 - дроссельная заслонка первой камеры

Максимальная величина приоткры- вания воздушной заслонки при запуске и прогреве двигателя зависит от

промежуточных положений рычага 4 управления воздушной заслонки или от ширины паза этого рычага.

Экономайзер принудительного холостого хода отключает систему холостого хода на принудительном холостом ходу (во время торможения автомобиля двигателем, при движении под уклон, при переключении передач), исключая выброс окиси углерода в атмосферу.

На режиме принудительного холостого хода при частоте вращения коленчатого вала более 2100 мин-1 и при замкнутом на "массу" концевом выключателе 4 (см. рис. 7-48) карбюратора (педаль отпущена) запорный электромагнитный клапан 2 выключается, подача топлива прерывается.

При снижении частоты вращения коленчатого вала на принудительном холостом ходу до 1900 мин"1 блок управления включает электромагнитный запорный клапан (хотя концевой выключатель и включен на "массу"), начинается подача топлива через жиклер холостого хода, двигатель постепенно выходит на режим холостого хода.

Блокировка второй смесительной камеры карбюратора. Дроссельная заслонка второй камеры может открываться только при открытой воздушной заслонке рычагом блокировки второй камеры, установленным на рычаге 17 (см. рис. 2-88). При открывании дроссельных заслонок рычаг блокировки воздействует через рычаг 15 привода дроссельной заслонки второй камеры на рычаг 14 дроссельной заслонки второй камеры.

При закрывании воздушной заслонки рычаг 5 наружной кромкой воздействует на штифт 2 рычага блокировки и разобщает его с рычагом 15. В таком положении дроссельная заслонка второй камеры блокирована и открыта быть не может.

Снятие и установка карбюратора на автомобиле

Снятие и установку выполняйте только на холодном двигателе. Для этого снимите воздушный фильтр. Отсоедините от сектора 15 (рис. 2-94) привода дроссельных заслонок трос и возвратную пружину 17, а также отсоедините от карбюратора тягу 14, оболочку 10 тяги привода воздушной заслонки. Выверните винт крепления и снимите блок подогрева карбюратора.

Отсоедините от карбюратора электрические провода экономайзера принудительного холостого хода.

Отверните гайки крепления карбюратора, снимите карбюратор и закройте заглушкой входное отверстие впускной трубы.

Установку карбюратора выполняйте в обратном порядке. Перед установкой проверьте состояние проставки карбюратора и плоскостей соединения впускной трубы с карбюратором. Момент затяжки гаек крепления карбюратора см. в Приложении 1.

Не допускается крепление и подтягивание гаек крепления нагретого карбюратора.

После установки отрегулируйте привод управления карбюратором, а также холостой ход двигателя.

Рис. 2-94. Привод управления карбюратором: 1 - педаль управления дроссельными заслонками; 2,17 - возвратные пружины: 3 - прокладка упора педали; 4 - кронштейн; 5 - втулка; 6 - стопорная скоба; 7 - наконечник троса; 8 - рукоятка управления воздушной заслонкой; 9 - стопорная пружина; 10 - оболочка тяги; 11 - оболочка троса: 12 - кронштейн регулирующего наконечника; 13 - регулировочные гайки: 14- тяга привода воздушной заслонки; 15- сектор управления дроссельными заслонками; 16 - рычаг управления воздушной заслонкой

Привод управления карбюратором должен работать без заеданий.

Разборка карбюратора

Выверните винты крепления крышки карбюратора и осторожно снимите ее, чтобы не повредить прокладку, поплавок и трубки эконостата и переходной системы второй камеры.

Разберите крышку карбюратора.

Оправкой осторожно вытолкните ось 1 (рис. 2-95) поплавков 3 из стоек и, не повреждая язычков поплавков, снимите их.

Снимите прокладку 4 крышки, выверните седло игольчатого клапана 2, выверните пробку 15 и выньте топливный фильтр 13.

Выверните корпус топливного жиклера холостого хода с электромагнитным запорным клапаном 10 и выньте жиклер 9.

Выверните ось 19, выньте шарик 17 с пружиной, снимите рычаг 18 управления воздушной заслонкой, отсоедините пружину рычага управления воздушной заслонкой. При необходимости выверните винты крепления воздушной заслонки, выньте заслонку 14 и ось 16.

Разберите диафрагменное пусковое устройство, сняв крышку 8 в сборе с регулировочным винтом 7. Выньте пружину 6 и диафрагму 5 со штоком.

Разберите корпус карбюратора (рис. 2-96), для чего выполните следующие операции.

Снимите крышку 3 ускорительного насоса с рычагом 2 и диафрагмой 1.

Выньте распылители 10 ускорительного насоса и распылители 11 первой и второй камер. Распылители 10 вынимайте только за корпус распылителей.

Отверните гайку оси дроссельной заслонки первой камеры, снимите кулачок 4 привода ускорительного насоса и шайбу.

Выверните винт крепления, снимите электрический провод 31 с регулировочного винта 30 количества смеси холостого хода и выверните винт 30.

Выньте штопором пластмассовую заглушку 26 и выверните регулировочный винт 28 качества (состава) смеси холостого хода.

Снимите крышку 5 экономайзера мощностных режимов, диафрагму 6 и пружину.

Выверните топливный жиклер 7 экономайзера мощностных режимов.

Выверните главные воздушные жиклеры 12 с эмульсионными трубками и главные топливные жиклеры 13 главных дозирующих систем.

Очистка и проверка технического состояния деталей карбюратора

Топливный фильтр. Промойте фильтр в бензине и продуйте сжатым воздухом. Проверьте состояние фильтра. Если фильтр или патрубок подвода топлива повреждены, замените их новыми.

Рис. 2-95. Детали крышки карбюратора:

1 - ось поплавка. 2 - игольчатый клапан; 3 - поплавок: 4 - прокладка; 5 - диафрагма пускового устройства со штоком; 6 - пружина; 7 - регулировочный винт; 8 - крышка пускового устройства: 9 - топливный жиклер холостого хода; 10 - электромагнитный запорный клапан; 11 - патрубок подачи топлива; 12 - крышка карбюратора; 13 - топливный фильтр; 14 - воздушная заслонка; 15-пробка топливного фильтра; 16-ось воздушной заслонки с рычагом; 17 - шарик фиксации рычага управления воздушной заслонкой; 18 - рычаг управления воздушной заслонкой; 19- ось рычага; 20 - втулка крепления тяги привода воздушной заслонки

Поплавковый механизм. Промойте детали в бензине, проверьте состояние. Поплавки не должны иметь повреждений. На уплотняющей поверхности игольчатого клапана и его седла не допускается повреждений, нарушающих герметичность клапана. Клапан должен свободно перемещаться в своем гнезде, а шарик не должен зависать. Вес поплавков не должен быть более 6,23 г. Неисправные детали замените новыми.

Рис. 2-96. Детали корпуса карбюратора: 1 - диафрагма ускорительного насоса; 2 - рычаг привода ускорительного насоса: 3 - крышка: 4 - кулачок привода ускорительного насоса; 5 - крышка экономайзера мощностных режимов; 6 - диафрагма экономайзера: 7 - топливный жиклер экономайзера; 8 клапан экономайзера; 9 - обратный клапан ускорительного насоса; 10 - распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 11 - распылители; 12'- главные воздушные жиклеры: 13 - главные топливные жиклеры; 14 - кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки; 15 - регулировочный винт дроссельной заслонки второй камеры; 16 - стопор регулировочного винта; 17 - колпачок стопора; 18 - регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 19 - сектор управления дроссельными заслонками; 20 - ось дроссельной заслонки первой камеры с рычагами привода; 21 - рычаг блокировки второй камеры; 22 - пружина рычага блокировки; 23 - ось дроссельной заслонки второй камеры с рычагом; 24 - дроссельная заслонка первой камеры; 25 - дроссельная заслонка второй камеры; 26 - заглушка регулировочного винта качества (состава) смеси; 27 - возвратная пружина рычага привода дроссельной заслонки второй камеры; 28 - регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода; 29 - корпус карбюратора; 30 - регулировочный винт количества смеси холостого хода; 31 - электрический провод конечного выключателя экономайзера принудительного холостого хода; 32 - блок подогрева карбюратора

Рис. 2-97. Установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора: 1 - поплавки; 2 - крышка карбюратора; 3 - прокладка; 4 - калибр для проверки положения поплавков: 5 - игольчатый клапан

Крышка карбюратора. Очистите от фязи и масла крышку и все отверстия и каналы. Промойте крышку в ацетоне или бензине и продуйте сжатым воздухом. Осмотрите уплотняющие поверхности крышки. Если имеются повреждения, замените крышку новой.

Пусковое устройство. Все детали пускового устройства очистите, промойте бензином и продуйте сжатым воздухом. Осмотрите детали, поврежденные замените новыми.

Жиклеры и эмульсионные трубки. Очистите жиклеры и эмульсионные трубки от грязи и смолистых соединений, промойте их ацетоном или бензином и продуйте сжатым воздухом.

Нельзя очищать жиклеры ме"галличе- ским инструментом или проволокой, а также протирать жиклеры и другие детали карбюратора ватой, тканью или ветошью, так как ворсинки могут засорить топливоэмульсионный тракт. При сильном засорении можно очистить жиклеры иглой из мягкого дерева, смоченной ацетоном.

Корпус карбюратора. Очистите корпус от грязи и масла. Промойте его каналы ацетоном или бензином и продуйте сжатым воздухом. При необходимости каналы и эмульсионные трубки очистите специальными развертками. Осмотрите уплотняющие поверхности корпуса, при их повреждениях или деформациях корпус замените новым.

Ускорительный насос. Очистите детали насоса, промойте их в бензине и продуйте сжатым воздухом. Проверьте легкость перемещения шарика в распылителе и движение подвижных элементов насоса (рычага, деталей диафрагмы). Заедания не допускаются. Диафрагма должна быть целой, без повреждений. Проверьте состояние уплотняющих поверхностей и прокладок. Поврежденные детали замените новыми.

Рис. 2-98. Винты регулировки системы холостого хода: 1 - регулировочный винт количества смеси; 2 - регулировочный винт качества (состава) смеси; 3 - уплотнительное кольцо: 4 - заглушка регулировочного винта

Рис. 2-99. Система выпуска отработавших газов: 1 - кронштейн крепления приемной трубы; 2 - прокладка; 3 - приемная труба; 4 - хомуты для соединения труб глушителей; 5 - подушки подвески глушителей; 6 - дополнительный глушитель: 7 - основной глушитель

Сборка карбюратора

Карбюратор собирайте в последовательности, обратной разборке. При этом обращайте внимание на следующие моменты.

Экономайзер мощностных режимов. Диафрагма должна быть целой и без повреждений. При полной длине толкателя диафрагмы (включая головку) меньшей 6,0 мм замените диафрагму в сборе с толкателем.

Поплавок должен свободно поворачиваться на своей оси, не задевая стенок камеры.

Игольчатый клапан должен свободно скользить в своем гнезде, без перекосов и заеданий, момент затяжки седла игольчатого клапана должен быть 14,7 Н-м (1,5 кгс-м).

Момент затяжки электромагнитного запорного клапана должен быть 3.68 Н-м (0,4 кгс м).

Чтобы при сборке не перепутать местами жиклеры, обращайте внимание на маркировку жиклеров и при установке их руководствуйтесь таблицей 2-2.

Перед установкой оси 19 (см. рис. 2-95) смажьте торец оси и крайние 1-1,5 витка резьбы клеем-герме- тиком УГ-9.

При сборке ускорительного насоса наживите винты крепления крышки, нажмите на рычаг привода до упора, заверните винты и отпустите рычаг.

Регулировка и проверка карбюратора

Установка уровня топлива в поплавковой камере. Необходимый для нормальной работы карбюратора уровень топлива обеспечивается правильной установкой исправных элементов запорного устройства.

Правильность установки поплавка 1 (рис. 2-97) проверьте калибром 4, для чего установите его перпендикулярно крышке 2, которую держите горизонтально поплавками вверх. Между калибром по контуру и поплавками должен быть зазор не более 1 мм.

При необходимости отрегулируйте подгибанием язычка и рычагов поплавка. Опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана 5 и не должна иметь вмятин и забоин.

Регулировка пускового устройства. При повороте рычага 4 (см. рис. 2-93) управления воздушной заслонкой 5 до отказа против часовой стрелки воздушная заслонка должна быть полностью закрыта под действием пружины 7. Если заслонка не закрыта, устраните причину заедания.

При полностью закрытой воздушной заслонке нажмите вручную на шгок 3 пускового устройства до упора. При этом воздушная заслонка 5 должна открыться на (3±0,2) мм (пусковой зазор В). При необходимости отрегулируйте зазор винтом 2.

Дроссельная заслонка 12 первой камеры при полностью закрытой воздушной заслонке должна быть приоткрыта на 0,85 мм (пусковой зазор С). При необходимости отрегулируйте этот зазор винтом 10.

Регулировка привода карбюратора. При полностью нажатой педали 1 (см. рис. 2-94) управления дроссельными заслонками, дроссельная заслонка первой камеры должна быть полностью открыта и сектор 15 не должен иметь дополнительного хода. При отпущенной педали 1 дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Если этого нет, отрегулируйте положение педали и дроссельной заслонки регулировочными гайками 13 на переднем наконечнике троса привода.

В приводе воздушной заслонки конец тяги 14 закрепите так, чтобы при вытянутой рукоятке 8 воздушная заслонка была полностью закрыта, а при утопленной — полностью открыта.

Регулировка холостого хода двигателя. Регулировка обеспечивается регулировочным винтом 2 (рис. 2-98) качества (состава) смеси и регулировочным винтом 1 количества смеси. Регулировочный винт 2 закрыт заглушкой 4. Для доступа к винту необходимо штопором вынуть заглушку.

Регулировку холостого хода необходимо выполнять на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 90-95°С), с отрегулированными зазорами в механизме газораспределения, с правильно установленным моментом зажигания и при полностью открытой воздушной заслонке.

Регулировочным винтом 1 количества смеси установите по тахометру стенда частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 750-800 мин-'.

Регулировочным винтом 2 качества (состава) смеси добейтесь содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах в пределах (1±0,3)% при данном положении винта 1 (содержание СО приводится к 20'С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).

Винтом 1 восстановите частоту вращения коленчатого вала до 750- 800 мин-1.

При необходимости регулировочным винтом 2 восстановите содержание СО в пределах (1 ±0,3)%.

По окончании регулировки резко нажмите на педаль привода дроссельных заслонок и отпустите ее, двигатель должен без перебоев увеличить частоту вращения коленчатого вала, а при уменьшении ее — не заглохнуть. В случае остановки двигателя, винтом 1 увеличьте частоту вращения коленчатого вала в пределах 750-800 мин1.

Установите в отверстие для регулировочного винта 2 качества смеси новую пластмассовую заглушку 4.

Проверка работы механизма блокировки второй камеры. Поверните рычаг управления воздушной заслонкой против часовой стрелки до полного закрытия заслонки. Затем поверните рычаг оси 20 (см. рис. 2-96) управления дроссельными заслонками до полного открытия заслонки первой камеры, при этом дроссельная заслонка второй камеры должна оставаться в закрытом положении.

Поверните рычагуправления воздушной заслонкой по часовой стрелке до отказа, а рычаг управления дроссельными заслонками до полного открытия заслонок. Если дроссельная заслонка второй камеры при этом не откроется, устраните неисправность. Причиной может быть заедание рычага 21 блокировки второй камеры или отсоединение пружины 22 рычага блокировки.

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Отработавшие газы отводятся из двигателя через выпускной коллектор, приемную трубу 3 (рис. 2-99), затем через дополнительный глушитель 6 и основной глушитель 7.

Между фланцами коллектора и приемной трубы устанавливается уплот- нительная прокладка 2. Трубы глушителей соединяются между собой развальцованными концами с помощью хомутов 4 с конусными кольцами.

Приемная труба 3 крепится гайками на шпильки выпускного коллектора и дополнительно к кронштейну 1 двигателя. Под гайки крепления к коллектору ставятся стопорные пластины. Гайки и уплотнительная прокладка 2 разового пользования.

Глушители вместе с трубами образуют неразборные узлы и при ремонте, в случае выхода их из строя, должны заменяться новыми.

4 Руководство по ремонту ВАЗ 2108—09

РАЗДЕЛ III. ТРАНСМИССИЯ

Рис. 3-2. Привод сцепления: I - педаль сцепления; 2 - кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса: 3 - оболочка троса; 4 - нижний наконечник оболочки троса: 5 - гайка; 6 - защитный чехол; 7 - поводок троса; 8 - рычаг вилки выключения сцепления: 9 - оттяжная пружина педали сцепления; 10 - трос; 11 - верхний наконечник оболочки троса; 12 - обойма; 13 - стопорные скобы; 14 - ось педалей; 15 - кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16 - дистанционная втулка; 17-втулки педали сцепления; 18 - педаль тормоза: А - элемент поводка троса; X - ход педали сцепления

Рис. 3-1. Сцепление в сборе: 1 - роликовый подшипник первичного вала: 2 - опорная втулка вилки выключения сцепления; 3 - нажимная пружина; 4 - кожух сцепления; 5 - подшипник выключения сцепления; 6 - нажимный диск; 7 - ведомый диск; 8 - маховик; 9 - первичный вал коробки передач; 10 - шкала; 11 - болт крепления сцепления к маховику; 12 - втулка вилки выключения сцепления; 13 - картер сцепления; 14 - вилка выключения сцепления; 15 - рычаг вилки выключения сцепления

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Неполное включение сцепления (сцепление "буксует") |
| 1 Износ или пригорание Фрикционных накладок ведомого диска' к ' J¦ | 1. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе |
| 2. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска | 2. Тщательно промойте уайт- спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя |
| 3. Повреждение или заедание привода сцепления | 3. Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали |
| Неполное выключение сцепления (сцепление "ведет") |
| 1, Недостаточный полный ход педали сцепления " s>vt - | 1. Отрегулируйте привод сцепления4 1 -в t S V .х : |
| 2. Коробление ведомого диска (торцевое биеиие более 0,5 мм) | 2. Выправьте или замените диск |
| 3. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного ва- " | 3. Очистите шлицы и промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск |
| 4. Перекос или коробление нажимного диска | 4. Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском и пружиной |

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| 5. Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска | 5. Замените накладки, проверьте торцевое биение диска |
| 6. Повреждение или заедание привода сцепления | 6. Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали |
| Рывки при работе сцепления |
| 1, Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска | 1. Тщательно промойте уайт- спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач |
| 2. Заедание в приводе сцепления | 2. Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали. |
| 3 Повреждение поверхности или коробление нажимного диска | 3. Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском |
| Повышенный шум при включении сцепления |
| Поломка пружин демпфера ведомого диска - - | Замените ведомый диск в сборе |
| Повышенный шум при выключении сцепления |
| Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления | Замените подшипник * • -- ■ » ' |

Трансмиссия передает крутящий момент от двигателя к ведущим передним колесам автомобиля. Она состоит из сцепления, коробки передач, объединенной с главной передачей и дифференциалом, и приводов передних колес.

СЦЕПЛЕНИЕ

Особенности устройства

Сцепление постоянно замкнутого типа, однодисковое, сухое, с диафраг- менной центральной нажимной пружиной 3 (рис. 3-1) и гасителем крутильных колебаний (демпфером) на ведомом диске 7.

Ведомая часть сцепления — ведомый диск 7 в сборе с фрикционными накладками и демпфером находится на шлицах первичного вала 9 коробки передач, и при включенном сцеплении прижимается к маховику 8 нажимным диском 6 под действием нажимной пружины 3.

Ведущая часть сцепления состоит из нажимного диска 6, нажимной пружины 3 и кожуха 4. Кожух 4 сцепления крепится к маховику 8 шестью болтами

11		и центрируется тремя штифтами.

Привод сцепления тросовый, беззазорный — отсутствует зазор между подшипником 5 выключения сцепления и лепестками нажимной пружины 3.

В кронштейне 15 (рис. 3-2) расположены педали сцепдения 1 и тормоза 18 на оси 14. К педали сцепления крепится верхняя часть троса 10. Нижняя часть троса 10 крепится при помощи поводка 7 к рычагу 8 вилки выключения сцепления. Трос 10 расположен в оболочке 3. Верхний наконечник 11 оболочки троса крепится в отверстие щитка передка кузова, упираясь в обойму

Рис. 3-3. Центрирование ведомого диска:

1 - маховик; 2 - сцепление в сборе: 3 - оправка А.70081

12		резинового буфера. Нижний наконечник 4 крепится двумя гайками 5 к кронштейну 2. Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход X педали сцепления до упора в коврик пола кузова.

Ход X (см. рис. 3-2) педали сцепления 1 должен быть 125-135 мм. Ход педали измеряют по центру площадки педали между верхним положением педали сцепления и нижним положением при упоре ее в коврик пола. При регулировке привода изменяется длина оболочки 3 троса между обоймой 12 и кронштейном 2, это происходит за счет закручивания или откручивания гаек 5 на наконечнике 4; при увеличении длины оболочки 3 увеличивается ход педали сцепления, при уменьшении длины оболочки — ход педали сцепления уменьшается.

При эксплуатации автомобиля, вследствие износа накладок ведомого диска, ход педали сцепления увеличивается (педаль поднимается). Максимально допустимый ход педали не должен превышать 160 мм.

Порядок регулировки:

—		последовательно вращая гайки 5 на наконечнике 4 установите ход педали 125-135 мм;

—		нажмите на педаль сцепления до упора в коврик пола не менее трех раз и проверьте величину хода педали; при необходимости подрегулируйте его гайками 5;

—		затяните гайки 5 моментом 14,7'4'9 Н-м (1,5'0,5 кгс м).

Снятие и установка сцепления и его привода

Снятие. Для снятия троса привода сцепления отверните нижнюю регулировочную гайку 5 и выньте нижний наконечник 4 оболочки троса из гнезда кронштейна 2. Затем отсоедините поводок 7 от рычага 8 вилки выключения сцепления. Снимите стопорную скобу 13 с пальца педали и отсоедините трос 10 от педали 1. Извлеките трос 10 в сборе с буфером и обоймой 12 из щитка передка кузова.

При необходимости снятия педали сцепления снимите оттяжную пружину педали тормоза и оттяжную пружину 9 педали сцепления, снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза и отсоедините педаль тормоза от вилки толкателя вакуумного усилителя. Снимите стопорную скобу 13 с оси 14 педалей и выньте ось педалей из отверстия кронштейна 15, снимите педали сцепления 1 и тормоза 18 в сборе с втулками 17 и 16.

Для снятия вилки выключения сцепления выньте втулку 12 (см. рис. 3-1) из картера 13 сцепления, затем извлеките вилку.

Для снятия ведомого диска 7 сцепления предварительно снимите коробку передач (см. подраздел "Коробка передач"), затем отверните болты 11 крепления кожуха 4 сцепления к маховику 8 и снимите кожух 4 в сборе с нажимным диском 6; при этом освобождается ведомый диск сцепления.

Рис. 3-4. Контроль ведущей части сцепления: 1 - нажимная пружина; 2 - кожух сцепления; 3 - нажимный диск; 4 - промежуточное кольцо; А - контрольный размер: В - толщина промежуточного кольца; С - диаметр; Е - контрольная точка

Установка сцепления и его привода проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего: — очистите и промойте уайт-спиритом шлицы в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, проверьте состояние шлицев;

Примечание. Смазка на шлицы ведомого диска и шлицы первичного вала коробки передач не наносится, т.к. за- коксовавшаяся в процессе эксплуатации смазка может приводить к заеданию ведомого диска.

—		установите сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, и отцентрируйте диск относительно маховика оправкой А.70081 (рис. 3-3), заменяющей шлицевой конец первичного вала коробки передач.

—		смажьте втулки 2 (см. рис. 3-1) и 12 смазкой ШРУС-4:

—		смажьте втулки педалей, пальцы на педалях сцепления и тормоза и палец поводка 7 (см. рис. 3-2) троса консистентной смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24;

—		элемент А поводка 7 располагайте в сторону двигателя, как показано на рис. 3-2.

Проверка технического состояния и контроль сцепления

Проверка состояния ведущей части сцепления. Закрепите нажимный диск 3 (рис. 3-4) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособлении с промежуточным кольцом 4, толщиной В=(8,3±0,025) мм. Это при-

Рис. 3-6. Проверка биения и правка ведомого диска сцепления:

1 - ключ для правки 67.7813.9503; 2 - ведомый диск

способление заменяет маховик с ведомым диском.

Произведите контроль, выключив сцепление три раза ходом выключения в пределах 7-8 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм, при этом:

—		проверьте, что ходу выключения (7,5±0,1) мм соответствует ход нажимного диска 3 не менее 1,4 мм;

—		разность величин отхода нажимного диска 3 не более 0,25 мм, замеренная в трех точках Е (см. рис. 3-4);

—		размер А должен быть в пределах 29-31 мм;

—		нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (7,5±0,1) мм должна быть не более 1350 Н (138 кгс).

Проверка состояния ведомого диска. Фрикционные накладки ведомого диска необходимо заменять новыми в случае:

—		появления растрескиваний;

Рис. 3-5. Замена фрикционных накладок ведомого диска: 1 - кондуктор; 2 - ведомый диск; 3 - оправка

Рис. 3-7. Коробка передач четырехступенчатая: 1 - картер коробки; 2 - пробка заливного и контрольного отверстия; 3 - пробка сливного отверстия; 4 - регулировочное кольцо; 5 - привод левого переднего колеса; 6 - ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 7 - муфта синхронизатора I, II передач с венцом заднего хода; 8 - ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 9 - стопорное кольцо;

10 - упорное полукольцо; 11 - ведомая шестерня III передачи вторичного вала;

12 - ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13 - ведомая шестерня IV пе- 29 редачи вторичного вала; 14 - игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 15 - упорная шайба шестерни IV передачи; 16 - шариковый подшипник вторич- ного вала; 17 - задняя крышка коробки передач; 18 - шариковый подшипник "" первичного вала: 19 - сапун; 20 —блокирующее кольцо синхронизатора; 21 - скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 22 - сухарь фиксатора: 23 - первичный вал; 24 - шарик фиксатора; 25 - вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 26 - роликовый подшипник первичного вала; 27 - рычаг вилки выключения сцепления; 28 - втулка вилки выключения сцепления; 29 - картер сцепления; 30 - вилка выключения сцепления; 31 - подшипник выключения сцепления; 32 - роликовый подшипник вторичного вала; 33 - вторичный вал; 34 - ведомая шестерня главной передачи; 35 - роликовый конический подшипник дифференциала: 36 - коробка дифференциала: 37 - сателлит; 38 - стопорное кольцо полуосевой шес-

шестерня;

42 - при- 43 - ось са- - стопорное оси сателлита; - защитный чехол шарнира привода переключения передач

—		уменьшения расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,2 мм;

—		неравномерного износа и односторонних задирах.

При замене накладок ведомого диска 2(рис. 3-5) применяйте приспособление 67.7822.9529.

Если биение рабочих поверхностей фрикционных накладок более 0,5 мм, то выправьте ведомый диск ключом 67.7813.9503 (рис. 3-6) или замените его новым.

Проверка упругости пружин. Оттяжная пружина 9 (см. рис. .3-2) педали сцепления и оттяжная пружина педали тормоза одинаковые. При нагрузке [(117,6+5,9) Н (12+0,6) кгс] длина пружины должна быть 160 мм, при нагрузке [(12,74±1,2) Н (1,3±0,2) кгс] - 80 мм.

Проверка состояния троса. Крепление наконечников троса и поводка должно быть надежным. Трос должен свободно перемещаться внутри оболочки. Оболочка троса не должна иметь повреждений и изломов, резиновый буфер и защитный чехол — трещин и порывов. При ослаблении наконечников, повреждении оболочки троса и других его элементов замените трос новым.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Особенности устройства

Рис. 3-8. Привод переключения передач: 1 - вторичный вал; 2 - вилка переключения I и I! передач; 3 - вилка переключения III и IV передач; 4 - вилка включения V передачи; 5 - шток вилки включения V передачи; 6 - шарик фиксатора; 7 - пружина фиксатора; 8 - крышка фиксатора: 9 - направляющая ось блокировочных скоб; 10 выключатель фонаря заднего хода; 11 - трехплечий рычаг выбора передач; 12 - пробка фиксатора вилки включения заднего хода; 13 - вилка включения заднего хода; 14 картер коробки передач; 15 - блокировочные скобы; 16 - корпус механизма выбора передач; 17 - ось рычага выбора передач; 18 - пружина рычага выбора передач: 19 - шток выбора передач; 20 - рычаг штока выбора передач; 21 - шток вилки переключения III и IV передач; 22 - шток вилки переключения I и II передач; 23 - картер сцепления; 24 - втулка; 25 - сальник штока; 26 конический винт крепления шарнира; 27 защитный чехол шар- мира; 28 - корпус шарнира тяги привода переключения передач; 29 - втулка шарнира; 30 - ось шарнира; 31 - наконечник шарнира; 32 - хомут тяги привода переключения передач; 33 - корпус рычага переключения передач; 34 - тяга привода переключения передач; 35 - защитный чехол тяги; 36 - шаровая опора рычага; 37 - сферический палец рычага; 38 рычаг переключения передач; 39 - ось рычага; 40 - втулка оси рычага: 41 - стопорная скоба

В зависимости от комплектации автомобиля может быть установлена четырех- или пятиступенчатая коробка передач, объединенная с дифференциалом и главной передачей, передаточное число которой может иметь несколько значений (см. "Техническая характеристика автомобилей").

Первичный вал 23 (рис. 3-7) выполнен в виде блока ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Они расположены на игольчатых подшипниках на вторичном валу 33. Кроме них на валу установлены два синхронизатора. Вместе с вторичным валом изготовлена ведущая шестерня главной передачи.

Дифференциал двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала регулируется подбором толщины кольца 4. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня 34 главной передачи.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага 38 (рис. 3-8) переключения передач, шаровой опоры 36, тяги 34, штока 19 выбора передач и механизмов выбора и переключения передач.

На внутреннем конце штока 19 закреплен рычаг 20, который действует на трехплечий рычаг 11 механизма выбора передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера 23 сцепления.

В корпусе 1 (рис. 3-9) механизма выбора передач крепятся две оси. На оси 4 установлены трехплечий рычаг выбора передач, две блокировочные скобы 8 и 13 и втулка 12. Другая ось 3 проходит через отверстие ступицы блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Плечо рычага 2 выбора передач служит для включения передач переднего хода, плечо 11 — для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг 20 (см. рис. 3-8) штока 19 выбора передач. В ступице рычага выбора передач вмонтирован фиксатор 9

Рис. 3-9. Механизм выбора передач: 1 - корпус механизма выбора передач; 2 - рычаг выбора передач (переднего хода); 3 - направляющая ось блокировочных скоб; 4 - ось рычага выбора передач; 5 - пружина; 6 - стопорное кольцо; 7 - ось вилки заднего хода; 8,13 - блокировочные скобы; 9 - фиксатор рычага выбора передач; 10 - вилка включения заднего хода; 11 - рычаг выбора передач (заднего хода); 12 - упорная втулка

(см. рис. 3-9). На оси 7 установлена вилка 10 включения заднего хода.

У пятиступенчатой коробки передач первичный и вторичный валы на выходе из картера удлинены. На этой части валов расположены ведущая 8 (рис. 3-10) и ведомая 2 шестерни пятой передачи и ее синхронизатор 3. У данной коробки передач в механизме выбора передач втулка 12 (см. рис. 3-9) не устанавливается.

Коробка передач выпускается с различными передаточными числами главной передачи (см. "Техническая характеристика автомобилей").

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Шум в коробке передач |
| 1. Изной зубьев шестерен | 1 . Замените изношенные детали |
| 2. Износ подшипников | 2. Замените изношенные подшипники |
| 3. Недостаточный уровень масла ШИМ J : •• - ~ | 3. Долейте масло. При необходимости замените поврежденные или изношенные сальники или упяотнитеяьные прокладки |
| Затрудненное переключение передач |
| 1, Неполное выключение сцепления _ 4'1 | 1: См. подраздел "Сцепление" ■ ю - |
| 2. Деформация тяги привода управления механизмом переключения передач | 2. Выправьте тягу или замените |
| 3. Ослабление винтов крепления шарнира или рычага штока выбора передач | 3, Затяните винты (см. "Сборка Коробки передач") |
| Самопроизвольное выключение передач |
| 1. Повреждение или износ горцев зубьев синхронизаторов на шестерне и муфте | 1. Замените изношенные и побежденные детали |
| 2. Повышенные колебания силового агрегата на опорах из-за трещин или расслоение резины на задних опорах | 2. Замените поврежденные детали |

I, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| 3. Недрвключение передач из- за неправильной регулировки привода переключения передач или неправильной установки (натягивания) защитного чехла тяги | 3. Отрегулируйте привод (см. "Установка коробки передач") или поправьте чехол тяги |
| Шум ("треск") в момент включения передач |
| 1. Неполное выключение сцепления | 1. См. главу "Сцепление" |
| 2. Износ блокирующего кольца синхронизатора включаемой передачи | 2. Замените блокирующее кольцо |
| Повышенный шум при выключении сцепления |
| : 1. Износ, сальников первичного вала, корпусов шарниров равных угловых скоростей, штока выбора передач или уплотнителя валика привода спидометра | 1. Замените сальники, уплотнитель |
| 2. Ослабло крепление картера или крышки коробки или повреждены уплотнительные прокладки | 2. Подтяните болты и гайки |

Для отличия вторичных валов на его зубчатом венце проточены канавки: две слева (венец вала расположен справа от наблюдателя) — для семнадцатизу- бового венца, одна слева — для шест- надцатизубового венца, одна справа — для пятнадцатизубового венца.

На ведомых шестернях главной передачи выполнена маркировка передаточного числа (например, 65/15).

Для отличия коробок передач по передаточным числам главной передачи они маркируются краской. Маркировка наносится на верхней части картера коробки передач: 01 — для передаточного числа 3,9: 02 — для передаточного числа 4,1:03 — для передаточного числа 3,7; 00 — для передаточного числа 4,1 пятиступенчатой коробки передач.

Снятие и установка

Снятие. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

Работы по снятию, проводимые изнутри отсека двигателя:

—		отсоедините провода от аккумуляторной батареи, от тягового реле стартера и от датчика верхней мертвой точки;

—		отсоедините трос привода спидометра от корпуса привода спидометра, отвернув для этого накидную гайку;

—		отсоедините провод "массы" от картера сцепления;

Рис. 3—10. Задняя часть пятиступенчатой коробки передач: I - ведомая шесгерня IV передачи вторичного вала; 2 - ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 3 - синхронизатор V передачи; 4 - вторичный вал; 5 - задняя крышка картера коробки передач; 6 - сапун; 7 - первичный вал; 8 ведущая шестерня V передачи;

9		- упорная пластина крепления подшипников;

10		- картер коробки передач

—		отсоедините датчик верхней мертвой точки от картера сцепления;

—		отсоедините трос от вилки выключения сцепления, отвернув для этого гайки 5 (см. рис. 3-2) с нижнего наконечника троса;

—		отверните два верхних болта крепления картера сцепления к блоку двигателя и верхнюю гайку крепления стартера, закрепите на левой шпильке крепления выпускного коллектора двигателя скобу для подъема силового агрегата;

—		установите на водосточные желобки поперечину 67.7820.9514 (рис. 3-11) для поддержания двигателя и зацепите ее крючком за скобу, установленную на шпильке выпускного коллектора. При отсутствии поперечины вывесите силовой агрегат талью.

Работы по снятию, проводимые снизу автомобиля:

—		снимите брызговик двигателя и нижнюю крышку картера сцепления;

Рис. 3-11. Установка поперечины 67.7820.9514 для поддержания силового агрегата: 1 - поперечина

—		слейте масло из коробки передач;

—		отсоедините провода от выключателя света заднего хода;

—		ослабьте хомут 10 (рис. 3-12) и отсоедините тягу 11 от шарнира штока зыбора передач;

—		отверните гайку шпильки крепления коробки передач к двигателю:

—		отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков;

—		используя съемник 67.7801.9524 или резко ударив по корпусу 12 внутреннего шарнира молотком через выколотку, выбейте один шарнир из полуосевой шестерни, затем зафиксируйте полуосевую шестерню технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке дифференциала (иначе незафиксированная полуосевая шестерня может выпасть в картер коробки передач); после чего выбейте второй шарнир;

Рис. 3-13. Коробка передач, установленная на стенде для разборо- сборочных работ

Рис. 3-12. Крепление коробки передач на автомобиле: 1 - двигатель; 2 - кронштейн крепления силового агрегата; 3 - кронштейн растяжки рычага подвески: 4 - растяжка; 5 - коробка передач; б - вал привода колеса; 7 - рычаг подвески;

8		- стабилизатор поперечной устойчивости;

9		- задняя опора силового агрегата; 10 - хомут;

11		- тяга привода рычага переключения передач:

12		- корпус внутреннего шарнира

—		отведите в стороны валы приводов колес;

Примечание. В случае затруднений в разьединении привода колеса с полуосевой шестерней на автомобиле, снимите коробку передач в сборе с приводом колеса и на верстаке, используя тот же съемник, выпрессуйте шарнир из полуосевой шестерни.

—		отверните с левой стороны три гайки шпилек крепления коробки передач к кронштейну 2 подвески силового агрегата, а затем гайку с болта крепления самого кронштейна. Сняв кронштейн со шпилек коробки передач, выньте кронштейн 2 подвески из проушин лонжерона кузова;

—		отверните болты крепления задней опоры 9 подвески силового агрегата;

—		отверните нижний болт крепления стартера и снимите его;

—		установите под коробку передач специальную подставку с гидравлическим подъемником;

—		слегка опустите двигатель, удлинив поддерживающую тягу поперечины или опустив таль, отверните нижний болт крепления картера к блоку двигателя и сместите от двигателя коробку передач в сборе с картером сцепления, чтобы разъединить вал коробки передач и ведомый диск сцепления;

—		снимите коробку передач;

Предупреждение.

При снятии или установке коробки передач не опирайте первичный вал коробки на лепестки нажимной пружины, чтобы не повредить их

Установку коробки передач проводите в порядке, обратном снятию, затягивая болты и гайки моментами, указанными в приложении 1. с учетом следующего:

—		перед соединением валов приводов колес с полуосевыми шестернями, убедитесь в том, что стопорные кольца на внутренних шарнирах заменены новыми. Это очень важно, так как при установке старых колец возможно самопроизвольное разъединение приводов колес и полуосевых шестерен при движении автомобиля:

—		перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ- 15 на шлицевой конец первичного вала и смазку ШРУС-4 на наружную поверхность направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления. Затем отцентрируйте ведомый диск сцепления оправкой А.70081 (см. рис. 3-3).

После установки коробки передач отрегулируйте полный ход педали сцепления (см. подраздел "Сцепление") и привод управления механизмом переключения передач в следующем порядке:

—		действуя снизу автомобиля, при ослабленном стяжном болте хомута 32 (см. рис. 3-8) тяги 34 установите шток 19 в нейтральное положение;

—		при поднятом декоративном чехле установите рычаг 38 так, чтобы его нижняя часть расположилась перпен-

Рис. 3-14. Снятие задней крышки картера коробки передач

дикулярно полу кузова, а рукоятка находилась от правого сидения на расстоянии. равном 1/3 расстояния между сидениями. В этом положении затяните гайку стяжного хомута 32. Затем залейте в коробку передач моторное масло.

При соединении привода переключения передач с коробкой передач следите, чтобы не произошло перекрутки или деформации гофр защитного чехла 27. Установка рычага переключения передач в требуемое положение обеспечивается приспособлением 67.7800.9513.

Разборка коробки передач

Промойте коробку передач, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд (рис. 3-13) для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.

Отвернув гайки, снимите заднюю крышку (рис. 3-14) картера коробки передач и уплотнительную прокладку.

Снимите установочные кольца с подшипников первичного и вторичного валов.

Снимите крышку фиксаторов и выньте из гнезд пружины и шарики фиксаторов. Отверните пробку и выньте детали фиксатора вилки заднего хода.

Отверните болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления и снимите картер (рис. 3-15) со шпилек.

Отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач, снимите штоки и вилки. Выньте ось и снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Рис. 3-15. Снятие картера коробки передач

Рис. 3-16. Снятие первичного и вторичного валов

Выньте одновременно первичный и вторичный валы (рис. 3-16) из роликовых подшипников картера сцепления, а затем снимите дифференциал (рис. 3-17). Выпрессуйте наружные кольца подшипников валов и дифференциала из картера сцепления, используя съемники 67.7801.9529 и 67.7801.9530.

Отверните болты крепения механизма выбора передач (рис. 3-18) и снимите его.

Рис. 3-17 Снятие дифференциала

Отверните винт крепления рычага выбора передач, снимите его со штока, а шток выньте из картера сцепления (рис. 3-19).

Примечание. Без необходимости не снимайте со штока выбора передач шарнир и рычаг выбора передач, так как конические винты их крепления установлены на специальном клее.

При необходимости разборки вторичного вала, зажмите его в тисках с накладками из мягкого материала, расчеканьте, а затем отверните гайку и универсальным съемником спрессуйте шариковый подшипник с вала. Аналогично спрессовывается подшипник с первичного вала. Затем снимите с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и детали синхронизаторов в порядке, указанном на рис. 3-20. Снимите стопорное кольцо муфты синхронизатора I и II передач. Ступицу муфт синхронизаторов спрессуйте на прессе или съемником А.40005/1/6.

Примечание. Без необходимое! и не спрессовывайте ступицы синхронизаторов с вала, чтобы не уменьшить натяг в шлицевом соединении, и не выпрес- совывайте из картера сальники, если они не изношены и не повреждены.

Разберите дифференциал в следующем порядке:

—		при необходимости замены ведомой шестерни, отверните болты ее крепления и спрессуйте шестерню 6 (рис. 3-21) с коробки 4 дифференциала;

—		снимите стопорное кольцо (рис. 3-22) с оси сателлитов и выпрессуйте ось;

—		выньте из коробки дифференциала полуосевые шестерни 2 (см. рис. 3-21) и сателлиты 5;

—		если необходимо, то спрессуйте подшипники с коробки дифференциала, используя упор 67.7853.9582 и универсальный съемник.

При необходимости разберите механизм выбора передач, для чего отверните гайку крепления оси 6 (рис. 3-23) рычага выбора передач и снимите стопорные кольца с оси вилки заднего хода и с оси 7 блокировочных скоб, снимите вилку 8 заднего хода, рычаг 4 выбора передач в сборе с блокировочной скобой 5, ось 6 рычага и пружину 11 с упорной шайбой 10.

При необходимости снимите привод спидометра, для чего отверните гайку его крепления и, поддерживая валик ведомой шестерни, выньте привод спидометра.

Приемы работ, порядок разборки и сборки пятиступенчатой коробки передач аналогичны описанным выше, но прежде чем вынимать первичный и вторичный валы выполните следующее:

—		после снятия задней крышки 5 (см. рис. 3-10), застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070 и отверните гайки с первичного и вторичного валов;

—		отверните болт крепления вилки V передачи на штоке и спрессуйте универсальным съемником со шлиц вторичного вала синхронизатор V передачи в сборе с шестерней 2 и вилкой. Затем спрессуйте шестерню 8 с первичного вала;

—		ударной дрель-отверткой отверните винты крепления упорной пластины 9 и снимите установочные кольца с подшипников первичного и вторичного валов.

Проверка технического состояния деталей

Очистка. Перед осмотром очистите детали коробки передач. Щеткой или скребком удалите все отложения и очистите отверстия и шлицы от возможного загрязнения, затем промойте и обдуйте струей сжатого воздуха. Особенно хорошо продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не возникло быстрого вращения колец.

Картер сцепления, картер коробки передач, крышка. На картерах коробки передач и сцепления не должно быть трещин, сколов, а на поверхности расточек для подшипников — износа или повреждений. На поверхностях разъема картеров сцепления и коробки передач не должно быть вмятин, рисок и других повреждений, которые могут привести к потере герметичности узла.

Проверьте состояние задней крышки и убедитесь, что сапун находится в работоспособном состоянии, не загрязнен, а поверхность крышки, соприкасающаяся с картером коробки передач, не имеет повреждений. Очистите магнит от частиц износа деталей.

Небольшие повреждения поверхностей устраните шлифовальной шкуркой. При сборке поврежденные места смазывайте герметиком, применяемым для двигателя (см. "Разборка и сборка головки цилиндров"). Если детали сильно повреждены или изношены — замените их новыми.

Сальники, уплотнительные прокладки. Проверьте сальники и убедитесь, что на рабочих кромках нет неровностей и большого износа. Износ рабочей кромки сальника по ширине допускается не более 1 мм. Даже при незначительном повреждении сальник замените новым.

Уплотнительные прокладки рекомендуется заменять новыми.

Валы. Проверьте состояние зубьев шестерен первичного и вторичного валов и убедитесь, что зубья не имеют сколов, забоин и износа.

Рис. 3-19. выбора передач

' Детали пятиступенчатой коробки передач

Проверьте состояние посадочных поясков валов, на которых расположены подшипники. На них не должно быть задиров и износа.

Шлицы и канавки валов тоже не должны иметь вмятин, задиров и износа, чтобы обеспечить безлюфтовую посадку ступиц муфт синхронизаторов. При наличии дефектов, затрудняющих сборку деталей без повреждений — замените вал новым.

Рис. 3-21. Дифференциал в сборе: I - ось сателлитов; 2 - полуосевые шестерни; 3 - ведущая шестерня привода спидометра; 4 - коробка дифференциала: 5 - сателлит; 6 - ведомая шестерня главной передачи

Рис. 3-22. Снятие стопорного кольца с оси сателлитов

Шестерни. На торцах зубьев венца синхронизатора не должно быть значительного смятия или сколов. Пятно контакта между зубьями шестерен в зацеплении должно распространяться на всю рабочую поверхность зубьев; указанная поверхность зубьев не должна иметь износа.

Подшипники. Шариковые, роликовые и игольчатые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии. Радиальный зазор шариковых и роликовых подшипников не должен превышать 0,05 мм. На поверхностях шариков, игл и роликов, а также на беговых дорожках колец повреждения не допускаются. Поврежденные подшипники замените новыми. Иглы и сепараторы игольчатых подшипников не должны иметь повреждений и следов износа.

Штоки, вилки. Деформация вилок, штоков и рычагов выбора и переключения передач не допускается. Штоки должны свободно скользить в отверстиях картера и во втулках.

Ступицы, муфты, блокирующие кольца синхронизаторов. Проверьте, чтобы ступицы не имели поврежде-

ханизма выбора передач:

Рис. 3-20. Детали вторичного вала: 1 - гайка; 2 - шариковый подшипник; 3 - упорная шайба; 4 - втулка подшипника; 5 - игольчатый подшипник. 6 - шестерня IV передачи; 7 - дистанционное кольцо подшипника; 8 - блокирующее кольцо синхронизатора; 9 - скользящая муфта синхронизатора III и IV передач, 10 - ступица скользящей муфты; 11 - шестерня III передачи; 12 - стопорное кольцо; 13 - упорные полукольца вторичного вала; 14 - шестерня II передачи: 15 - скользящая муфта синхронизаторе I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 16 - стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 17 - ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 18 - пружина синхронизатора; 19 - сухарь; 20 - фиксатор; 21 - шестерня I передачи; 22 - роликовый подшипник; 23' - упорная шайба; 24" - втулка подшипника; 25' - шестерня V передачи; 26* - ступица скользящей муфты; 27* - скользящая муфта синхронизатора V передачи; 28' - упорная пластина

1 - шток выбора передач; 2 - рычат штока выбора передач; 3 - корпус механизма выбора передач; 4 - трехплечий рычаг выбора передач; 5 - блокировочные скобы; 6 - ось рычага выбора передач; 7 - направляющая ось блокировочных скоб; 8 - вилка включения заднего хода; 9 - фиксатор; 10 - упорная шайба; 11 - пружина ний, особенно на поверхностях скольжения муфт. Особое внимание обратите на состояние торцев зубьев муфт. Не должно быть чрезмерного износа блокирующих колец: при осевом зазоре между торцем блокирующего кольца и торцем зубчатого венца синхронизатора шестерни 0,6 мм и менее замените кольца новыми. Не допускаются повреждения или следы заедания на шариках, пружинах и сухарях. Возможные неровности, препятствующие свободному скольжению муфт и блокирующих колец, устраните бархатным напильником. Детали, имеющие повреждения и износ, замените новыми.

Рис. 3-23. Детали ме

Дифференциал. Проверьте состояние поверхности оси сателлитов, полуосевых шестерен,сателлитов и соприкасающуюся с ними сферическую поверхность коробки дифференциала. Проверьте состояние посадочных поясков для подшипников на коробке дифференциала.

При незначительных повреждениях поверхностей устраните неровности мелкозернистой шкуркой, а при значительных — замените детали новыми.

Механизм выбора и привод переключения передач. Проверьте состояние рычага выбора передач переднего и заднего хода, упорной втулки и шайбы, осей рычага выбора передач и блокировочных скоб. Изношенные и поврежденные детали замените.

Проверьте состояние штока выбора передач, крепление и состояние рычага выбора передач, состояние сальника и защитного чехла. Изношенные и поврежденные детали замените.

Рис. 3-25. Установка ведомой шестерни I передачи

Проверьте посадку рычага переключения передач в шаровой опоре. Рычаг должен свободно поворачиваться в опоре, без заедания и не должен иметь свободного хода. Не должно быть ощутимых люфтов в шарнире, соединяющем рычаг переключения с тягой привода. Не допускается деформация тяги привода и повреждение защитного чехла. Деформированную тягу замените или выправьте.

Сборка коробки передач

Сборку коробки передач проводите в последовательности, обратной разборке. При этом учитывайте следующее:

Рис. 3-26. Установка синхронизатора I и II передач и ведомой шестерни II передачи

— прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг на штоке выбора передач, обезжирьте резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице рычага, а также винты крепления, нанесите на резьбу винтов специальный клей ТБ-1324 и затяните их;

Примечание. Винты крепления рычага и шарнира имеют разную длину, покрытие и моменты затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета) длиной 19,5 мм, момент его затяжки 33,6 Н.м (3,4 кгс.м), а винт крепления шарнира — кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, момент его затяжки 19,1 Н.М (1,95 кгс.м).

—		перед установкой сальников первичного вала и штока выбора передач, а также вала вилки выключения сцепления смажьте тонким слоем смазки Литол-24 рабочую поверхность сальников и смазкой ШРУС-4 втулки вала вилки выключения сцепления;

—		после установки штока выбора передач в картер сцепления, проверьте, чтобы фланец наконечника шарнира входил внутрь канавки чехла по всему периметру;

—		заложите смазку ЛСЦ-15 в шаровую опору рычага переключения передач;

—		крепежные детали затягивайте моментами, указанными в приложении I;

—		вторичный вал собирайте в последовательности, обратной разборке, при этом синхронизаторы устанавливайте на вал в собранном состоянии, оправкой А.70152, предварительно нагрев их до температуры 100*С и заменив стопорные кольца муфт синхронизаторов новыми.

При остывании нагретых деталей возможно заедание блокирующих колец на конусах шестерен. Для исключения этого, перед установкой нагретого с- инхронизатора на вал, между блокирующими кольцами и торцами шестерен устанавливайте специальную прокладку вильчатой формы, которую удаляйте после остывания деталей.

При сборке синхронизатора блокирующие кольца устанавливайте так, чтобы напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов расположились выступы А (рис. 3-26) меньшей высоты, а не большей, иначе после сборки не будут переключаться передачи.

Для облегчения установки фиксатора, на его шарик нанесите немного консистентной смазки, вложите его в сухарь и, отжав пружину отверткой в сторону его гнезда, установите на место сухарь в сборе с шариком. При этом напротив шарика должно быть расположено гнездо (наибольшей глубины) в скользящей муфте.

Рис. 3-27. Установка синхронизатора III и IV передач и ведомой шестерни III и IV передач

Операции сборки вторичного вала показаны на рис. с 3-24 по 3-27.

Примечание. С 1989 года аннулирована упорная шайба 3 (см. рис. 3-20) на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и шестерни 21 первой передачи (зубчатый венец на вторичном валу стал шире на толщину шайбы 3, а на торце шестерни 21 аннулированы канавки). Указанные детали невзаимозаменяемы с выпускавшимися ранее. Поэтому при ремонте коробки передач старой конструкции соблюдайте следующие правила:

—		если меняется шайба 3, то вторичный вал и шестерня I передачи ставятся "старой" конструкции;

—		если взамен шестерни 21 или вторичного вала устанавливают одноименные детали новой конструкции, то их надо менять комплектно, то есть при замене шестерни 21 меняется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба 3 не устанавливается.

Сборку дифференциала проводите в последовательности, обратной разборке. предварительно смазав моторным маслом полуосевые шестерни и сателлиты. Осевой зазор шестерни полуоси должен быть не более 0,4 мм. а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 10,0 Н-м (1,0 кгс-м). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените изношенные детали новыми.

Оправкой 67.7853.9565 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников, предварительно установив ведущую шестерню привода спидометра.

Установив картер сцепления на стенд для сборки коробки передач, оправкой 67.7853.9563 запрессуйте в гнездо сальник штока, а затем вставьте в отверстие картера шток выбора передач и закрепите на нем рычаг выбора передач, предварительно обезжирив резьбовое отверстие и винт и нанеся на резьбу винта специальный клей ТБ-1324.

Оправкой 67.7853.9574 запрессуйте в гнезда картера сцепления наружные кольца роликовых подшипников первичного и вторичного валов в сборе с сепараторами (рис. 3-28), а на валы напрессуйте внутренние кольца этих подшипников. Наружные кольца подшипников дифференциала запрессовывайте оправкой 67.7853.9575.

Установите механизм выбора передач, убедившись, что рычаг штока выбора передач правильно занял свое положение относительно рычага механизма выбора передач. Закрепите механизм выбора передач.

Запрессуйте сальник в картер сцепления, выдержав размер (3,5±0,2) мм (см. рис. 3-7) так, чтобы рабочая кромка сальника расположилась на полированном пояске вала.

Напрессуйте на первичный и вторичный валы шариковые подшипники, наверните гайки и затяните их динамомет-

ного вала: 1 - оправка 67.7853.9574

рическим ключом, после чего зачека- ньте гайки. Длина зачеканки должна быть 3,5-4 мм и не должна переходить на резьбу вала. При заворачивании гаек на валах застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070.

Установите в картер дифференциал. Чтобы полуосевые шестерни при сборке не сместились с посадочных мест, зафиксируйте одну из них со стороны картера сцепления технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке коробки передач.

Установите одновременно первичный и вторичный валы в сборе с шестернями. После чего установите ось с шестерней заднего хода, при этом следите, чтобы вилка заднего хода вошла в паз промежуточной шестерни. Затем установите штоки переключения передач и закрепите вилки на штоках (рис. 3-29).

Установите в гнездо картера очищенный магнит.

Установите прокладку между картером сцепления и картером коробки передач.

Подберите регулировочное кольцо подшипников дифференциала, как указано ниже (см. "Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала").

Установите в гнездо картера коробки передач подобранное регулировочное кольцо и оправкой 67.7853.9575 запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника дифференциала.

Установите на место привод спидометра.

Установите на картер сцепления картер коробки передач и закрепите его гайками. Установите в канавки подши- ников первичного и вторичного валов установочные кольца.

Установите на место фиксаторы штоков и вилки заднего хода, закрепите крышку фиксаторов и заверните пробку фиксатора вилки заднего хода.

Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала. Подшипники дифференциала должны монтироваться с предварительным натягом 0,25 мм (для контроля 0,15-0,35 мм). Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца 4 (см. рис. 3-7), устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

Рис. 3-29. Установка штоков и вилок переключения передач

Примечание. Подбор толщины регулировочного кольца проводите при замене одной из следующих деталей: коробки дифференциала,подшипника дифференциала и картеров сцепления или коробки передач.

Определите толщину регулировочного кольца приспособлением 67.7824.9517 в следующей последовательности:

— запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника 3 вместе с установочным кольцом 4 (рис. 3-30) в картер коробки передач;

Примечание. Установочное кольцо 4 имеет постоянную толщину, равную 1,25 мм.

—		запрессуйте наружное кольцо другого подшипника дифференциала в картер сцепления. При этом следите, чтобы не перепутать наружные кольца подшипников дифференциала;

—		установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните не менее трех гаек, равноудаленных друг от друга, крепящих картер коробки передач к картеру сцепления (момент затяжки 24,5 Н-м (2,5 кгс-м). После чего проверните дифференциал для самоустановки подшипников на 2-3 оборота;

—		установите опорную оправку 2 на коробку дифференциала и закрепите при помощи универсальной державки индикатор 1 с удлинителем. Ножку индикатора установите на опорную оправку с предварительным натягом, равным 1 мм, и в этом положении зафиксируйте индикатор, а стрелку его установите на нуль;

—		перемещайте снизу дифференциал и следите за показанием индикатора;

Рис. 3-30. Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 - индикатор, 2 - опорная оправка. 3 подшипник дифференциала, 4 - установочное кольцо. 5 - оправка

По формуле S = А + В + С подсчитайте толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала, где: S — толщина регулировочного кольца; А — величина осевого перемещения дифференциала;

В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала;

С — толщина установочного кольца (величина постоянная).

Пример. Показание индикатора при премещении дифференциала равно 1,00мм. Величина предварительного натяга подшипников дифференциала равна 0,25 мм, толщина установочного кольца — 1,25 мм. S=1,00 + 0,25 + 1,25 = 2,50 мм. После определения толщины регулировочного кольца разъедините картера сцепления и коробки передач, снимите дифференциал, выпрессуйте съемником 67.7801.9526 наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и вместо установочного кольца 4 установите подобранное регулировочное кольцо. Запрессуйте оправкой 67.7853.9575 наружное кольцо подшипника дифференциала и установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Проверьте динамометром 02.7812.9501 момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для чего пропустите наконечник динамометра через отверстие коробки дифференциала (для вала привода колеса) до охвата им оси сателлитов. Проверните рукоятку динамометра на несколько оборотов по часовой стрелке и по шкале определите момент сопротивления проворачиванию. Он должен быть: для новых подшипников 147-343 Н ем (15- 35 кгс см), для приработанных подшипников как минимум 30 Н-см (3 кгс-см).

ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС Особенности устройства

Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей и вала 10 (рис. 3-31), который у привода левого колеса выполнен из прутка, а у правого — из трубы.

8 7 6 5 4 3 2

Наружный шарнир состоит из корпуса 1, сепаратора 6, внутренней обоймы 3 и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков. Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает угол поворота наружного шарнира до 42". Шли- цевой наконечник корпуса шарнира устанавливается в ступицу переднего колеса и крепится к ней гайкой.

Обойма 3 шарнира устанавливается на шлицах вала 10 между упорным кольцом 7 и стопорным кольцом 2.

Внутренний шарнир отличается от наружного тем, что дорожки корпуса и обоймы выполнены прямыми, а не радиусными, что позволяет деталям шарнира перемещаться в продольном направлении. Это необходимо для компенсации перемещений, вызванных колебаниями передней подвески и силового агрегата.

При сборке внутреннего шарнира используется селективный метод. В наружном и во внутреннем шарнирах устанавливаются шарики одной сортировочной группы. Замена какой-либо одной детали недопустима — шарниры заменяются в сборе.

Детали шарниров смазываются смазкой ШРУС-4, которая закладывается в корпуса шарниров при сборке. Герметизация шарниров обеспечивается защитными чехлами, которые крепятся хомутами.

Снятие и установка

Снятие. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и выполните с обеих сторон автомобиля следующие операции:

—		ослабьте болты крепления переднего колеса, снимите колпак 17 (см. рис. 4-1) ступицы колеса и отверните гайку крепления ступицы на корпусе наружного шарнира;

3 4 7 6 5 11

При измерении осевого перемещения дифференциале не поворачивайте его. чтобы не исказии> результаты из- : мерения	чЦ	| |

Рис. 3-31. Привод переднего колеса: 1 - корпус наружного шарнира. 2-стопорное кольцо, 3 - обойма, 4 - шарик, 5 - наружный хомут, б - сепаратор, 7 - упорное кольцо, 8 - защитный чехол, 9 - внутренний хомут, 10 - вал привода колеса, 11 - фиксатор внутреннего шарнира, 12-корпус внутреннего шарнира, 13-стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира

В03М0ЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Шум, стук со стороны переднего колеса при движении автомобиля |
| 1 Износ деталей шарниров - 81 Щ Ш ill ili | 1. Замените Изношенные или поврежденные шарниры |
| 2. Деформация валов привода колес | 2. Замените валы |
| Утечка смазки |
| Повреждение или разрыв защитного чехла внутреннего или наружного шарниров | Замените смазку в шарнире и защитный чехол |

—		вывесите переднюю часть автомобиля и снимите переднее колесо;

—		отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака, отвернув болты его крепления;

—		отведя в сторону телескопическую стойку передней подвески, выньте из ступицы шлицевой хвостовик 18 наружного шарнира, пользуясь приспособлением 67.7823.9544;

—		слейте масло из коробки передач;

—		съемником 67.7801.9524 или молотком через выколотку выбейте корпус внутреннего шарнира из отверстия полуосевой шестерни;

—		снимите привод колеса.

ч	5 :

Предупреждение

Чтобы не повредить подшипник ступицы переднего колеса не допускается прикладывать нагрузку (опирать автомобиль на колесо, перекатывать автомобиль и т.п.) к ступице при снятом приводе переднего колеса и при незатянутой гайке крепления ступицы.

Установка привода колеса проводится в последовательности, обратной разборке. При этом обязательно замените стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира, чтобы не допустить самопроизвольного разъединения привода колеса и полуосевой шестерни. Для этого отцентрируйте стопорное кольцо относительно хвостовика корпуса внутреннего шарнира, используя консистентную смазку. Затем установите корпус шарнира в полуосевую шестерню, прикладывая осевое усилие к валу привода колеса. После чего еще раз убедитесь в сохранности защитного чехла.

При необходимости замены сальника корпуса внутреннего шарнира (полуоси) пользуйтесь оправкой 67.7853.9562. После установки привода колес залейте масло в коробку передач.

Разборка и сборка

Разборка наружного шарнира. Разборку шарнира проводите только в слу-

1	2 3

Рис. 3-32. Детали наружного шарнира:

I - корпус шарнира. 2 - сепартор. 3 - обойма, 4 - шарики

чае повреждения защитного чехла 8 (рис. 3-31), когда возникает необходимость в замене смазки и для оценки состояния деталей.

Для разборки наружного шарнира, приспособлением 67.7814.9508, снимите хомуты 5 и 9 и сдвиньте защитный чехол 8 по валу привода колеса (у привода правого колеса чехол подожмите или выверните). Используя выколотку и молоток, сбейте с вала шарнир, прилагая усилие к обойме 3. Не допускается прилагать нагрузку к сепаратору. Промойте шарнир.

Перед разборкой краской или оселком отметьте взаимное положение обоймы 3 (рис. 3-32), сепаратора 2 и корпуса 1 шарнира. Закрепите наружный шарнир в тисках, как показано на рис. 3-33. Наклоните обойму и сепаратор таким образом, чтобы один шарик возможно полнее вышел из паза корпуса шарнира (см. рис. 3-33). Отверткой, изготовленной из мягкого материала, выдавите шарик из сепаратора. Затем поверните все детали так, чтобы рядом расположенный шарик занял такое же положение и выньте его из сепаратора. Используя указанные приемы, выньте остальные шарики.

Последовательность удаления шариков может быть и другая — через шарик. Допускается несильное постукивание по сепаратору или обойме предметом, изготовленным из мягкого материала. Чрезмерное усилие поворота сепаратора недопустимо, так как возможна блокировка шариков, что затруднит дальнейшую разборку.

Установите сепаратор с обоймой так, чтобы удлиненные окна сепаратора (отмечены стрелками на рис. 3-34)

расположились против выступов корпуса шарнира и выньте сепаратор в сборе с обоймой.

Выньте из сепаратора обойму, для чего один из выступов обоймы поместите в удлиненном окне сепаратора (рис. 3-35) и выкатите обойму. Еще раз промойте детали шарнира и проверьте состояние всех деталей. Недопустимы трещины на перемычках сепаратора, глубокие вмятины на дорожках обоймы, значительные задиры и коррозия на рабочих поверхностях всех деталей. Если визуально трудно определить величину износа деталей шарнира, то ее следует определить замером. Предельная величина износа рабочих поверхностей деталей равна 0,1 мм.

Сборка наружного шарнира проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

—		перед сборкой все детали смажьте смазкой ШРУС-4;

—		при установке сепаратора в сборе с обоймой в корпус шарнира обеспечьте совпадение меток, нанесенных перед разборкой;

—		при установке шариков в сепаратор наклоните обойму приблизительно на угол в два раза больший, чем сепаратор;

—		заполните шарнир смазкой ШРУС- 4 в количестве 40 см3;

—		установите новое стопорное кольцо в канавку вала строго по его центру, используя консистентную смазку. Затем уприте вал в обойму так, чтобы сохранилась соосность кольца относительно вала и обоймы. Резко ударьте по торцу вала привода колеса; при этом стопорное кольцо сожмется и проскользнет через отверстие обоймы;

—		перед установкой хомутиков выпустите "избыток" воздуха из чехла, оттянув отверткой посадочный поясок чехла от вала привода;

—		проверьте, нет ли трещин в зоне фиксирующих и стягивающих гнезд хомутов, их деформации и следов задевания на хомутах о дорожное покрытие. При их обнаружении замените хомуты новыми.

Рис. 3-35. Удаление сепаратора из обоймы

После сборки и смазки шарнир должен проворачиваться плавно, без заедания от усилия руки.

Разборка внутреннего шарнира

проводится в следующей последовательности:

—		снимите хомуты 5 и 9 (см. рис. 3-31) и сдвиньте по валу защитный чехол 8 (у вала правого колеса чехол подожмите или выверните);

—		нанесите метки взаимного расположения разделяемых деталей;

—		выньте из корпуса шарнира фиксатор 11, затем вал 10 в сборе с обоймой 3, сепаратором 6 и шариками 4;

—		отверткой, изготовленной из мягкого материала, удалите шарики и выньте обойму из сепаратора;

—		используя вышеуказанные приемы, разъедините детали шарнира, промойте их и внимательно проверьте состояние всех деталей. Шарнир подлежит замене, если обнаружены трещины на перемычках сепаратора, глубокие вмятины на дорожках обоймы, значительные задиры и коррозия на рабочих поверхностях. Если визуальная оценка износа деталей затруднена, то замерьте величину износа, которая не должна превышать 0,1 мм.

Сборка внутреннего шарнира проводится в последовательности, обратной разборке. При этом, прежде чем устанавливать обойму на шлицы вала, убедитесь, что кольцевая проточка обоймы под упорное кольцо установлена в сторону вала. После сборки убедитесь, что обойма в сборе с сепаратором и шариками свободно перемещается по всей длине пазов корпуса от усилия руки. В противном случае выявите причину заедания и при повреждении деталей замените шарнир в сборе. Затем, убедившись в правильной сборке, заложите в шарнир 80 см3 смазки ШРУС-4.

Перед установкой хомутов выпустите "избыток" воздуха из чехла, оттянув отверткой посадочный поясок чехла от вала привода. При этом шарнир и вал должны быть расположены соосно и размер А (см. рис. 3-31) должен составлять 210 мм. При установке защитных чехлов пользуйтесь оправкой 67.7853.9537.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Особенности устройства

Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основным элементом подвески является телескопическая, гидравлическая амортизаторная стойка 9 (рис. 4-1), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 13 двумя болтами. Верхний болт 11, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу 10. При повороте верхнего болта изменяется развал передних колес.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 5. пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия, а также верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает "качание" стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. показанного на рис. 4-2.

В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 13 (см. рис. 4-1) соединяется шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками 29, которые через резино- металлические шарниры соединяются с поперечными рычагами 22 и с кронштейнами 30. В местах соединения растяжки с рычагом и кронштейном устанавливаются регулировочные шайбы 23, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота.

Рис. 4-1. Передняя подвеска в сборе: 1 - верхняя опора телескопической стойки; 2 - верхняя опорная чашка; 3 - буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 - опора буфера сжатия; 5 - пружина подвески; 6 - нижняя опорная чашка пружины; 7 - шаровой шарнир рулевой тяги; 8 - поворотный кулак; 9 - телескопическая стойка; 10 - эксцентриковая шайба; 11 - регулировочный болт; 12 - кронштейн стойки; 13 - поворотный кулак; 14 - защитный кожух переднего тормоза; 15-диск тормозного механизма; 16 - стопорное кольцо; 17 - колпак ступицы колеса; 18 - шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 - направляющий штифт; 20 - подшипник ступицы колеса; 21 - шаровой шарнир; 22 - рычаг подвески; 23 - регулировочные шайбы; 24 - стойка стабилизатора; 25 - штанга стабилизатора: 26 - подушка штанги стабилизатора: 27 - кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 - растяжка рычага подвески; 30 - кронштейн крепления растяжки; 31 - защитный чехол шарового пальцу; 32 - подшипник шарового пальца; 33 - шаровой палец; 34 - корпус шарового пальца; 35 - шток стойки подвески; 36 - наружный корпус верхней опоры; 37 - внутренний корпус верхней опоры; 38 - подшипник верхней опоры; 39 - резиновый элемент верхней опоры; 40 - ограничитель хода верхней опоры; 41 - защитный колпак верхней опоры

РАЗДЕЛ IV. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 25, колена которой через стойки 24 с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с поперечными рычагами 22 подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами 27 через резиновые подушки.

Определение технического состояния деталей подвески на автомобиле

При каждом техническом обслуживании, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов.

Рис. 4-2. Телескопическая стойка: 1 - корпус клапана сжатия; 2 - диски клапана сжатия; 3 - дроссельный диск клапана сжатия: 4 - тарелка клапана сжатия; 5 - пружина клапана сжатия; 6 - обойма клапана сжатия; 7 - гайка клапана отдачи: 8 - пружина клапана отдачи; 9 - тарелка клапана отдачи; 10 - диски клапана отдачи; 11 дроссельный диск клапана отдачи; 12 - поршень; 13 - тарелка перепускного клапана; 14-пружина перепускного клапана; 15-плунжер; 16 - пружина плунжера; 17-направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 - обойма направляющей втулки; 19 - уплотни- тельное кольцо корпуса стойки; 20 - сальник штока: 21 - обойма сальника; 22 - прокладка защитного кольца штока; 23 - защитное кольцо штока; 24 - гайка корпуса стойки; 25 - опора буфера сжатия. 26 - шток; 27 - чашка пружины; 28 - поворотный рычап 29 - ограничительная втулка штока; 30 - корпус стойки; 31 - цилиндр; 32 - сливная трубка

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций поперечных рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек и деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Деформация деталей подвески и прежде всего растяжек и деталей передка кузова нарушает углы установки колес и приводит к невозможности их регулировки.

Проверьте состояние резинометал- лических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.

Резинометаплические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем "выпучивании" резины и при подрезании их торцевых поверхностей.

Для проверки состояния шарового шарнира подвески снимите колесо и замерьте расстояние между нижним рычагом 22 (см. рис. 4-1) и защитным кожухом 14 в зоне В. Если при покачивании подвески это расстояние меняется более чем на 0,8 мм, шаровой шарнир замените. Более точная проверка шарового шарнира описана в главе "Проверка технического состояния".

Для замера зазора в шаровом шарнире на автомобиле пользуйтесь приспособлением 02.7834.9503.

Проверка и регулировка углов установки колес. Проверка и регулировка углов установки колес выполняется на специальных стендах согласно инструкции на стенд.

ЙЯНЙНВШВЁЙН Предупреждение. Проверка углов установки колес обязательна, если проводится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес.

У нового обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 3136 Н (320 кгс) [4 человека и 392 Н (40 кгс) груза в багажнике], углы установки колес должны иметь следующие значения:

развал 	0Со стороны отсека двигателя снимите защитный колпак 41 опоры, отверните гайки крепления телескопической стойки к брызговику кузова и снимите стойку передней подвески в сборе±30' (30'±30'Г

схождение .... (0±1) мм f(1,5±1) мм]* угол наклона оси поворота:

продольный	Г30'±30' (20'±30Т

поперечный	13"04'(для справки)

Перед регулировкой углов установки колес проверьте:

—		давление воздуха в шинах;

—		радиальное и осевое биение дисков колес: оно не должно превышать для осевого — 1 мм, для радиального — 0,7 мм;

—		свободный ход рулевого колеса;

—		свободный ход (люфт) в подшипниках ступиц передних колес;

—		техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформаций, разрушения и износа резинометап- лических шарниров, недопустимой осадки верхней опоры стойки подвески).

Замеченные неисправности устраните.

После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов, "прожмите" подвеску автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие в 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом — на передний. При этом колеса автомобиля должны располагаться параллельно продольной оси автомобиля.

При проверке и регулировке углов установки колес сначала проверяйте и регулируйте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь — схождение колес.

Угол продольного наклона оси поворота. Если величина угла не соответствует данным, приведенным выше,

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля |
| t Неисправны стойки подвески | 1. Замените или отремонтируй- те стойки |
| 2. Ослабли болты крепления кронштейнов растяжек или болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Износ резиновых подушек растяжек или штанги | 2. Подтяните болты, замените изношенные подушки |
| 3. Ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову | 3, Подтяните гайки крепления верхней опоры |
| 4. Осадка, разрывы, отслоение резины от корпуса опоры стойки | 4. Замените опору стойки |
| 5. Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора | 5; Замените шарниры ; 1 х и |
| 6. Износ шарового шарнира рычага подвески | 6. Замените шаровой шарнир |
| 7. Осадка или поломка пружины подвески Щ | 7, Замените пружину ж. ^ 1 « ^Ц £ |
| 8. Разрушение буфера хода сжатия | 8. Замените буфер |
| 9 Большой дисбаланс колес | 9. Отбалансируйте колеса |
| Подтекание жидкости из стойки (амортизатора задней подвески) |
| 1. Износ или разрушение сальника штока | 1. Замените сальник |
| 2. Забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия | 2. Замените изношенный или поврежденный шток и сальник |
| 3. Усадка или повреждение уп- лотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора задней подвески) | 3. Замените кольцо ш Ы : " < * |
| Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе отдачи |
| 1. Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана | 1. Замените поврежденные детали клапанов или устраните их неисправности |
| 2. Недостаточное количество жидкости вследствие утечки | 2. Замените поврежденные детали и залейте жидкость |
| 3. Задиры на цилиндре и поршневом кольце . | 3. Замените поврежденные детали и жидкость |
| 4. Износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки | 4. Замените направляющую втулку |
| 5. Осадка пружины клапана отдачи | 5. Замените пружину вирриинииртнряр |
| 6. Наличие в жидкости посторонних примесей | 6. Профильтруйте жидкость или замените ее |
| Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе сжатия |
| 1, Негерметичность клапана сжатия | 1. Замените поврежденные детали или устраните их неисправности |

1.		Снижайте скорость

2.		Отремонтируйте подвеску

3. Отбалансируйте колеса !

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| 2. Недостаточное количество жидкости из-за утечки | 2. Замените поврежденные детали и залейте жидкость |
| 3. Износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки | 3. Замените изношенные детали |
| 4. Наличие в жидкости посторонних примесей | 4. Профильтруйте или замените жидкость |
| 5. Износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия | 5. Замените изношенные или поврежденные диски |
| Частые "пробои" подвески |
| 1. Осадка пружины подвески | 1. Замените пружину £ |
| 2. Не работает стойка (амортизатор задней подвески) | 2. Замените или отремонтируйте стойку (амортизатор задней подвески) |
| Увеличенный зазор в шаровом шарнире |
| Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла | Замените шаровой шарнир |
| Увод автомобиля от прямолинейного движения |
| 1. Разное давление воздуха в шинах | 1. Установите нормальное давление |
| 2. Нарушение углов установки колес | 2. Отрегулируйте углы установки колес |
| 3. Разрушение одной из верхних опор стоек подвески | 3. Замените опору |
| 4. Неодинаковая упругость пружин подвески | 4. Замените пружину, потерявшую упругость |
| 5. Значительная разность в износе шин | 5. Замените изношенные шины |
| 6. Повышенный дисбаланс передних колес | 6. Отбалансируйте колеса |
| Повышенный износ протектора шин |
| 1. Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес | 1. Избегайте резких разгонов |
| 2. Частое пользование тормозами с блокировкой колес | 2. При торможении не доводите колеса до блокировки |
| 3. Нарушены углы установки колес | 3 Отрегулируйте углы установки колес |
| 4. Перегрузка автомобиля | 4. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации |

Неравномерный износ протектора шин

Рис. 4-3. Выпрессовка пальца шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески: 1 - поворотный рычаг; 2 - шаровой шарнир тяги; 3 - сьемник А.47035

измените количество регулировочных шайб 23 (см. рис. 4-1), установленных на обоих концах растяжек 29 подвески. Для увеличения угла продольного наклона оси поворота уменьшите количество шайб на растяжке в передней или задней ее части. И, наоборот, для уменьшения угла добавьте количество шайб, но только в задней части растяжки, так как спереди это выполнить не всегда возможно из-за короткой резьбовой части растяжки.

При изменении количества шайб на растяжке следите за тем, чтобы фаски на шайбах были обращены в сторону упорного торца растяжки. Это же правило соблюдайте при установке внутренней упорной шайбы резинометал- лического шарнира, когда полностью удалены регулировочные шайбы. При несоблюдении этих требований возможно ослабление затяжки гаек крепления растяжек.

Количество регулировочных шайб на растяжке не должно быть более двух штук спереди, четырех — сзади.

Для того, чтобы не изменилось положение растяжки 29 относительно рычага 22 подвески при регулировке продольного наклона оси поворота, пользуйтесь специальным приспособлением, которое фиксирует растяжку относительно рычага, то есть не допускает поворачивание растяжки от воздействия усилий при заворачивании гайки крепления растяжки к рычагу. Это требование необходимо соблюдать, чтобы не допустить преждевременного износа резинометаллического шарнира и резиновой подушки, на которые опираются концы растяжки.

При установке или изъятии одной регулировочной шайбы угол продольного наклона оси поворота изменяется приблизительно на 19'.

5 Руководство по ремонту ВАЗ 2108—09

Угол развала передних колес. Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт 11 (см. рис. 4-1), установите необходимый угол развала колес. По окончании регулировки затяните гайки моментом 88,2 Н-м (9 кгс-м).

Схождение передних колес. Если величина схождения не соответствует норме, ослабьте гайки 4 (см. рис. 5-1) и, вращая тяги 5, установите необходимое схождение. Затем убедитесь, что плоскость С шарового шарнира 2 параллельна плоскости D опорной поверхности поворотного рычага 3, после чего затяните гайки 4 моментом 121-150 Н-м (12,3-15 кгс-м).

Снятие и установка передней подвески

Снятие. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и затормозите его стояночным тормозом, снимите колпак ступицы, ослабьте болты крепления переднего колеса и отверните гайку крепления ступицы. Подняв переднюю часть автомобиля, снимите переднее колесо.

Съемником А.47035 выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески (рис. 4-3). Отсоедините стойку 24 (см. рис. 4-1) стабилизатора поперечной устойчивости от рычага 22 подвески и кронштейн 30 растяжки от кузова. Отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

Примечание. При отвертывании болтов крепления шарового шарнира к поворотному кулаку пользуйтесь только торцевым ключом, чтобы не повредить защитный чехол шарнира.

Отсоедините рычаг 22 (см. рис. 4-1) подвески от кронштейна 28 кузова и снимите рычаг в сборе с растяжкой 29 и кронштейном 30.

Отверните болты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку 13, суппорт в сборе с колодками подвесьте на технологическом крючке к кузову так, чтобы не нагружался шланг.

Отводя в сторону и поворачивая стойку 9, при помощи приспособления 67.7823.9544 выпрессуйте из ступицы колеса шлицевой хвостовик 18 шарнира равных угловых скоростей.

Примечание. На автомобилях выпуска 1985 года в шлицевом соединении колесной ступицы с корпусом наружного шарнира применялся анаэробный клей УГ-9. Его необходимо удалять перед повторной сборкой деталей.

с поворотным кулаком и ступицей колеса.

Выполняя указанные операции, снимите другую стойку передней подвески. Затем снимите со штанги 25 стойки 24, отверните гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову и осторожно выведите штангу стабилизатора из-под приемной трубы глушителя.

Установку узлов и деталей подвески проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

—		передние гайки растяжек, гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова, гайки крепления стоек стабилизатора к поперечным рычагам подвески и гайки крепления штанги стабилизатора к кузову предварительно затяните до выбора зазоров в сочленениях;

—		все гайки, крепящие резинометал- лические шарниры, резиновые втулки и подушки, окончательно затягивайте моментами, указанными в приложении 1, при статической нагрузке 3136 Н (320 кгс) (четыре человека и 392 Н (40 кг) груза в багажнике);

—		при установке кронштейна 30 (см. рис. 4-1) крепления растяжки к кузову следите за тем, чтобы не повредить резьбу в приварных втулках кузова;

—		при установке стабилизатора поперечной устойчивости не допускайте продольного смещения подушек на штанге, так как они должны занимать строго определенное положение (см. главу "Разборка и сборка узлов подвески"); сначала затягивайте передние болты крепления кронштейнов 27 подушек стабилизатора (со стороны разреза подушек), а затем -— задние. Одновременно следите, чтобы при затягивании болтов полностью устранился зазор в разрезах подушек, а подушки не повредились. Если установлены подушки без разреза, то болты крепления кронштейнов 27 затягивайте в любой последовательности.

Примечание. На автомобилях 1985 года выпуска, в случае повторного использования ступицы колеса и корпуса шарнира, непосредственно перед сборкой обезжирьте шлицы ступицы и шарнира и нанесите на дальнюю от резьбового конца шлицееую часть корпуса шарнира анаэробный клей УГ-9 шириной 10-20 мм. После чего наденьте ступицу колеса и затяните гайку крепления ступицы моментом 225.6-247 Н-м (23-25 кгс-м), В течение первых четырех часов, необходимых для полимеризации клея, транспортировку автомобиля выполняйте буксировкой или своим ходом при условии плавного трогания, без рывков со скоростью не более 10 км/ч.

Для определения работоспособности телескопической стойки и амортизатора проверьте на динамометрическом стенде их рабочие диаграммы. Рабочие диаграммы снимайте согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости (20±5)"С, частоте 60 циклов в мин и длине хода штока (100±1) мм.

Кривая диаграммы (рис. 4-4) должна быть плавной, а в точке перехода (от хода сжатия к ходу отдачи) без участков. параллельных нулевой линии.

Оценка результатов по диаграмме. Сопротивление хода сжатия и отдачи определяется по наибольшим усилиям, полученным при снятии диаграммы. Контрольные значения усилий на диаграммах телескопической стойки и амортизатора определяются при температуре (20±5)*С.

Усилие при ходе сжатия (зона II) должно быть: для телескопической стойки (153+24) Н [(15,6±2,4) кгс], для амортизатора задней подвески (247±35) Н [(25,2+3.6) кгс].

Рис. 4-5. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса: 1 - поворотный кулак; 2- наружное грязеотражательное кольцо; 3 - подшипник ступицы; 4 - ступица колеса; 5 - упорная шайба; 6 - гайка; 7 - уплотнительное кольцо; 8 - колпак ступицы; 9 - стопорное кольцо; 10 внутреннее грязеотражательное кольцо

Усилие при ходе отбоя (зона I) должно быть: для телескопической стойки (612+71) Н [(62,4±7,2) кгс], для амортизатора задней подвески (565±59) Н [(57,6+6 кгс].

После проверки снимите телескопическую стойку (амортизатор) со стенда и при необходимости разберите ее, заменяя поврежденные или изношенные детали. После сборки повторите испытания, чтобы убедиться в исправности телескопической стойки (амортизатора).

РАЗБОРКА И СБОРКА УЗЛОВ ПОДВЕСКИ

Разборка и сборка телескопической стойки

Разборка. Нанесите метки взаимного расположения на головке регулировочного болта 11 (см. рис. 4-1) и на кронштейне стойки, чтобы при сборке совместить метки для приближенного сохранения развала передних колес. Затем отверните болты крепления поворотного кулака 13 к кронштейну стойки и снимите поворотный кулак в сборе со ступицей. Без необходимости не выпрессовывайте ступицу колеса из подшипников, так как при ее выпрес- совке возможно повреждение подшипника. Ходимость подшипника рассчитана на весь срок службы автомобиля. При повреждении ступицы колеса или самого подшипника выпрессуйте ступицу и подшипник, используя пресс и оправки 67.7853.9583 и 67.7853.9587.

Рис. 4-4. Рабочая диаграмма телескопической стойки подвески (амортизатора задней подвески): I - усилие при ходе отдачи. II - усилие при ходе сжатия

Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески на стенде

При выпрессовке ступицы возможна разборка подшипника и наружная половина внутреннего кольца может остаться на ступице. В этом случае его необходимо снять универсальным съемником. Для этого в ступице имеются две специальные выемки. Затем снимите стопорные кольца 9 (рис. 4-5) и оправкой 67.7853.9587 выпрессуйте подшипник из поворотного кулака. При повреждении посадочного диаметра ступицы, замените ее.

Порядок установки нового подшипника следующий:

— установите наружное стопорное кольцо 9 (см. рис. 4-5) в поворотный кулак 1 и запрессуйте подшипник 3. При этом следите, чтобы оправка 3 (рис. 4-6) давила только на наружное кольцо подшипника, иначе возможно его повреждение. Затем установите внутреннее стопорное кольцо и приступите к запрессовке ступицы оправкой 67.7853.9530. При ее запрессовке оправка 1 (рис. 4-7) обязательно должна опираться на внутреннее кольцо подшипника.

После установки поворотного кулака в сборе со ступицей на автомобиль установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку и затяните ее моментом 225,6-247 Н-м (23-25 кгс-м) и застопорите.

Рис. 4-6. Запрессовка подшипника в поворотный кулак: 1 - поворотный кулак; 2 - подшипник; 3 - оправка

Отверните болты крепления защитного кожуха 14 (см. рис. 4-1) тормозного диска и снимите его.

Рис. 4-7. Запрессовка ступицы колеса:

1 - оправка; 2 - поворотный кулак; 3 - ступица

Установите стойку подвески в приспособление 67.7823.9545 (рис. 4-8), сожмите пружину стойки подвески. Удерживая шток ключом 67.7812.9535, отверните гайку на штоке, используя ключ 67.7812.9533. Снимите ограничитель 2 (рис. 4-9), верхнюю опору 3 в сборе с подшипником. Разгрузив пружину 6, снимите ее и верхнюю опорную чашку 5, а затем буфер 10 хода сжатия с кожухом 9.

Рис. 4-9. Элементы передней подвески:

I - защитный колпак; 2 - ограничитель хода сжатия опоры; 3 - верхняя опора стойки; 4 - подшипник верхней опоры; 5 - верхняя чашка пружины; 6 - пружина передней подвески; 7 - регулировочный болт; 8 - эксцентриковая шайба; 9 - защитный кожух; 10 - буфер хода сжатия

Перед дальнейшей разборкой стойки проверьте ее состояние. При вертикальном положении стойки (штоком вверх) выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие, после чего шток должен перемещаться без провалов и заеданий и не должно быть стуков и посторонних шумов. Не допускается также подтекание жидкости, де-

Рис. 4-10. Снятие опоры ограничителя хода сжатия: 1 - оправка; 2 - опора ограничителя хода сжатия; 3 - кронштейн стойки

формация и разрушение корпуса стойки, опорной чашки, кронштейнов и поворотного рычага стойки. Незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки не является признаком неисправности и не служит причиной замены или ремонта стойки подвески.

Более точную оценку работоспособности стойки проводите на динамометрическом стенде по снятой диаграмме, как указано выше.

Рис. 4-8. Разборка стойки передней подвески: 1 - приспособление 67.7823.9545; 2 - телескопическая стойка; 3 - пружина

Рис. 4-11. Отвертывание гайки корпуса стойки: 1 - ключ 67.7811.9510; 2 - гайка

При необходимости ремонта стойки зажмите ее кронштейн в тисках так, чтобы его щеки были перпендикулярны губкам тисков (рис. 4-10). При таком креплении исключается возможность деформации стойки.

Разберите стойку, используя комплект инструмента 67.7824.9518, в следующем порядке:

—		снимите опору 2 (см. рис. 4-10) буфера хода сжатия, для чего легкими ударами молотка по плоской выколотке обстукивайте опору снизу вверх и по кругу;

—		отверните ключом 67.7811.9510 (рис. 4-11) гайку корпуса, выньте из корпуса стойки рабочий цилиндр в сборе со штоком и его деталями;

—		снимите со штока защитное кольцо 23 (см. рис. 4-2), прокладку 22, обойму 21 в сборе с сальником 20;

—		нажав на тарелку клапана сжатия, слейте жидкость из цилиндра, для чего неоднократно перемещайте шток на величину его полного хода, без удара в клапан сжатия, чтобы не деформировать его обойму;

—		установив клапан сжатия в оправку из комплекта 67.7824.9518, зажмите ее в тисках и слегка покачайте рукой цилиндр до разъединения клапана сжатия с цилиндром;

—		подав вниз шток, выньте через нижнее отверстие цилиндра поршень в сборе со штоком; при этом следите, чтобы не повредилось фторопластовое покрытие направляющей втулки;

—		зажмите шток в тисках за лыски на его хвостовике и отверните гайку 7 (см. рис. 4-2) клапана отдачи, после чего снимите со штока детали клапана отдачи, поршень 12 и детали перепускного клапана;

—		освободив корпус стойки от тисков, слейте из него жидкость;

—		осторожно медным молотком или специальной выколоткой выбейте направляющую втулку (рис. 4-12) из рабочего цилиндра; при этом следите, чтобы на цилиндре не возникли забоины;

—		выньте из цилиндра пружину 16 (см. рис. 4-2) и плунжер 15 гидравлического буфера;

—		разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 6, а затем последовательно выньте из корпуса пружину 5, тарелку 4 и диски 2 и 3 клапана.

Рис. 4-12. Снятие направляющей втулки штока:

1		- направляющая втулка;

2		- цилиндр

Сборку стойки передней подвески проводите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

—		обеспечьте чистоту рабочего места и всех деталей стойки;

—		убедитесь, что в жидкости нет посторонних примесей, при необходимости профильтруйте ее;

—		убедитесь, что резьба гайки клапана отдачи не повреждена при ее отвертывании раскерненным штоком;

—		осмотрите шток в месте кернения; если деформация резьбы велика и не позволяет навернуть гайку клапана отдачи без повреждения ее резьбы, осадите резьбу штока в месте кернения;

—		дроссельный диск клапана отдачи передней стойки имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — четыре;

—		дроссельный диск клапана сжатия стойки передней подвески имеет три паза по внутреннему диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — два;

—		гайку клапана отдачи затягивайте моментом 12,7-17,5 Н-м (1,3-1,8 кгс-м), после чего законтрите ее, раскернив резьбовой конец штока в недеформиро- ванных ранее местах; момент отворачивания гайки после раскернивания должен быть не менее 19,6 Н-м (2 кгс-м);

—		сальник и уплотнительное кольцо корпуса стойки при ремонте рекомендуется заменять новыми;

—		рабочую поверхность сальника (между уплотнительными кромками) наполните смазкой ШРУС-4 в количестве 0,3-0,4 г;

—		в корпус стойки и в цилиндр залейте (320±5) см3 жидкости МГП-12 или ГРЖ-72, в задний амортизатор — (250±5) см3 жидкости МГП-10 или ГРЖ-12;

—		гайку корпуса стойки затягивайте при полностью выдвинутом штоке ключом 67.7811.9510/11, момент затяжки 117-147 Н-м (12-15 кгс-м) (у заднего амортизатора момент затяжки 69- 88 Н-м (7-9 кгс-м);

—		после затяжки гайки зачеканьте корпус стойки. Момент отворачивания гайки после зачеканки должен быть не менее 294 Н-м (30 кгс-м);

Рис. 4-13. Выпрессовка резинометалличес- ких шарниров из рычага подвески и кронштейна крепления растяжки: 1 - втулка; 2 - рычаг подвески: 3 - резинометаллический шарнир: 4-оправка; 5 - приспособление 67.7823.9540; 6 - кронштейн крепления растяжки; 7 - резинометаллический шарнир; 8 - оправка

—		после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии-свободного хода тарелки и дисков клапана;

—		клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр специальной оправкой из комплекта 67.7824.9518, после чего еще раз убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков;

—		для установки и запрессовки направляющей втулки штока в цилиндр используйте специальную оправку из комплекта 67.7824.9518;

—		на подвеске устанавливайте пружины одного класса.

Примечание. Пружины по длине под контрольной нагрузкой делятся на два класса: А и В. Пружины класса А маркируются желтой (белой)" краской на внешней стороне средних витков, а класса В — зеленой (голубой)'.

В исключительных случаях, если на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружин этого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В. Но если на передней подвеске установлены пружины класса В, то на задней подвеске устанавливайте пружины только класса В.

Разборка и сборка рычага подвески, растяжки и кронштейна

Разборка. Отметив количество установленных на концах растяжки регулировочных шайб 23 (см. рис. 4-1), отверните гайки и отсоедините растяжки от рычагов 22 подвески и от кронштейнов 30.

При износе, повреждении или разрушении резинометаллических шарниров рычага и растяжки — выпрессуйте их. Для выпрессовки и запрессовки шарнира растяжки используйте специальное приспособление. Шарнир рычага и передний шарнир растяжки выпрессовывайте и запрессовывайте

" Для автомобилей, поставляемых на экспорт

Рис. 4-14. Запрессовка резинометаллических шарниров (рычага подвески и кронштейна крепления растяжки): 1 - оправка; 2 - резинометаллический шарнир; 3 - направляющая втулка; 4 - рычаг подвески; 5 - опорная втулка; 6 - оправка: 7 - резинометаллический шарнир; 8 - кронштейн крепления растяжки; 9 - опорная втулка

приспособлениями 67.7823.9535 и 67.7823.9540 (рис. 4-13 и 4-14).

Перед запрессовкой резинометаллических шарниров и резиновых втулок, обильно смажьте 30-35% водным раствором омыловочной жидкости или маслом ИГП-30 гнезда шарниров и их наружную поверхность. Соблюдайте меры предосторожности, исключающие повреждение шарниров при запрессовке (появлении задиров, трещин или разрывов резины).

После запрессовки шарниры должны быть симметрично расположены в своих гнездах и не иметь втянутых в гнезда или выпученных из него мест.

После запрессовки шарниров и до начала эксплуатации автомобиля необходимо дать выдержку по времени не менее 24 часов.

При запрессовке переднего шарнира растяжки в кронштейн устанавливайте его маркированной частью наружу. Маркировка наносится на плоскости А (см. рис. 4-14) упорного бурта шарнира большего диаметра.

Сборка. При сборке рычага с растяжкой установите на место снятые регулировочные шайбы так, чтобы фаски на них были обращены в сторону упорного торца растяжки. Прежде чем затягивать гайку растяжки, установите рычаг и растяжку на специальное приспособление, обеспечивающее расстояние А (рис. 4-15) между осью рычага и центром растяжки, равное 10 мм, и зафиксируйте растяжку. В этом положении затяните гайку крепления растяжки моментом 160-176,4 Н-м (16,3-18 кгс-м). Затем снимите с приспособления рычаг в сборе и установите на другом конце растяжки регулировочные шайбы, соблюдая правила их установки. После чего закрепите гайкой кронштейн, затягивая ее лишь до выбора зазора в сочленении. Окончательную затяжку гайки проводите на автомобиле, как указано в главе "Установка узлов и деталей передней подвески".

При установке защитных чехлов шаровых опор заложите в каждый чехол 6 г смазки ШРБ-4.

Рис. 4-15. Сборка рычага подвески с растяжкой: 1 - растяжка; 2 - рычаг подвески

Разборка и сборка верхней опоры стойки подвески

При износе, повреждении, появлении коррозии на подшипнике верхней опоры телескопической стойки его следует заменить. Для этого специальной оправкой развальцуйте корпус опоры, а затем оправкой 67.7853.9588 выпрессуйте подшипник из корпуса опоры под прессом, используя подставку 67.7822.9530.

Прежде чем запрессовывать новый подшипник убедитесь, что в гнезде подшипника нет заусениц и задиров. Обнаруженные неровности устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Используя оправку 67.7853.9588, запрессуйте подшипник в корпус опоры, после чего обожмите на прессе корпус опоры в четырех равнорасположенных местах, ранее не деформированных, используя для этого специальную оправку (рис. 4-16). После обжатия корпуса опоры подшипник не должен перемещаться в осевом направлении. Усилие вырыва наружной обоймы должно быть не менее 5880 Н (600 кгс).

При возникновении необходимости замены болта крепления верхней опоры к кузову, выпрессуйте его. После запрессовки нового болта, для обеспечения надежной фиксации произведите подварку его головки в одной точке электродуговой сваркой. При этом избегайте перегрева опоры, а также попадания на нее брызг металла и шлака.

Выпрессовку изношенных, поврежденных или разрушенных резиноме- таллических шарниров стоек стабилизатора проводите на прессе специальными оправками, как указано в главе "Разборка и сборка рычага подвески, растяжки и кронштейна".

При сборке стабилизатора поперечной устойчивости установите кронштейны его подушек на расстоянии 350 мм от средней линии штанги.

Проверка технического состояния

Телескопическая стойка. Промойте керосином все детали и просушите. Внимательно проверьте соответствие деталей следующим требованиям:

Рис. 4-16. Обжим корпуса опоры: 1 - оправка: 2 - верхняя опора; 3 - упор

i Шаровые шарниры. Убедитесь в со- i хранности защитных чехлов шарниров.

Разрывы, отслоения резины от метал- i лической арматуры, следы утечки смазки через чехол недопустимы. Допускается незначительное выдавлива- i ние смазки через литниковое отверстие в корпусе шарового шарнира, расположенное в верхней части корпуса.

Проверьте, нет ли износа рабочих поверхностей шаровых шарниров, поворачивая вручную шаровой палец. Значительный (свыше 0,7 мм) свободный ход пальца или его заедание недопустимы.

Точная проверка состояния шарового шарнира по величине радиального и осевого зазора проводится на приспособлении 02.8701.9502. Для этого установите шаровой шарнир 1 (рис. 4-17)в ' гнездо приспособления и зажмите его винтом. Установите в кронштейн приспособления индикатор 2 так, чтобы его ножка упиралась в боковую поверхность корпуса шарнира, а стрелка индикатора стояла на нуле.

Установите динамометрический ключ 3 в верхнее гнездо приспособления и, приложив к нему момент 196 Н-м (20 кгс-м) попеременно в обе стороны, определите по индикатору суммарный радиальный зазор в шаровом шарнире. Если он превышает 0,7 мм, шарнир замените новым.

Аналогично проверяйте осевой зазор в шаровом шарнире, предварительно изменив его крепление в приспособлении, как указано на рис. 4-17. Осевой зазор в шарнире допускается не более 0,7 мм.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Проверьте, не деформирована ли штанга и находятся ли ее концы в одной плоскости; если деформация незначительна, то выправьте штангу, при значительной деформации штангу замените.

Проверьте состояние и сохранность подушек в кронштейнах штанги. При износе или повреждении подушек замените их.

—		диски клапанов сжатия и отдачи, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированы; неплоскостность тарелки перепускного клапана допускается не более 0,05;

—		рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки, штока, цилиндра, плунжера буфера отдачи и деталей клапанов должны быть без задиров, вмятин и следов износа, могущих повлиять на нормальную работу стойки;

—		рабочие кромки сальника должны быть без повреждений или износа;

—		не допускаются риски, задиры и отслоения фторопластового слоя у направляющей втулки штока;

—		пружины клапанов отдачи и сжатия, а также плунжера буфера отдачи должны быть целы и достаточно упруги;

—		внутренняя поверхность корпуса стойки должна быть чистой, без рисок и повреждений, резьба должна быть в хорошем состоянии; проверьте герметичность корпуса стойки воздухом под давлением 0,3 МПа (3 кгс/см2); утечка воздуха недопустима;

—		корпус стойки, кронштейн, чашка пружины и поворотный рычаг не должны иметь деформаций и разрушений;

—		буфер хода сжатия и защитный кожух не должны иметь повреждений и разрушений.

Сварочные работы на стойке не допускаются, так как это может повлиять на изменение углов установки колес и на работоспособность стойки.

Рычаги подвески. Деформация рычагов подвески определяется приспособлением 67.7851.9508. Рычаг подвески в сборе с шаровым шарниром устанавливается так, чтобы оправка для центрирования сочленялась с конусом пальца шарового шарнира рычага, а установочные пальцы приспособления заходили в среднее и крайнее отверстия рычага.

Признаком деформации является невозможность введения без усилия установочных пальцев рычага или плохое сочленение оправки по конусу пальца шарнира.

Рис. 4-17. Проверка шарового шарнира на приспособлении 02.8701.9502: А - схема проверки радиального зазора; В - схема проверки осевого зазора: 1 - шаровой шарнир: 2 - индикатор: 3 - динамометрический ключ; 4 - приспособление 02.8701.9502

Проверьте калибром деформацию стоек стабилизатора; если пальцы калибра не заходят в отверстия стойки, замените ее.

Рис. 4-18. Параметры для проверки усадки пружины

Пружины подвески. Тщательно осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков, замените пружину новой.

Для проверки осадки пружины, трехкратно прожмите ее до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины Н (рис. 4-18) под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 (182)* мм. Сжатие пружины проводите по оси пружины; опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек на телескопической стойке.

Если пружина с желтой маркировкой (класс А) имеет длину менее 207 (188)* мм, смените ее маркировку на зеленую (класс В).

Растяжки. Деформация растяжек определяется приспособлением 67.7851.9509. При незначительной деформации растяжку выправьте на прессе при невозможности правки, замените растяжку новой.

Резинометаллические шарниры. Признаки, по которым определяется необходимость замены шарниров, описаны выше (см. "Определение состояния деталей подвески на автомобиле").

Верхняя опора телескопической стойки. Проверьте упругую характеристику (осадку) верхней опоры, приложив нагрузку в 6860 Н (700 кгс) на подшипник (рис. 4-19) опоры и замерив расстояние А от торца подшипника до торца наружного корпуса опоры. Это расстояние не должно превышать 29 мм. В противном случае замените опору новой.

Убедитесь, что подшипник не имеет осевого перемещения в корпусе опо-

• Для автомобилей, поставляемых на экспорт

V

Рис. 4-19. Проверка упругой деформации (осадки) верхней опоры

ры. Не допускается коррозия, повреждение или заедание подшипника вследствие износа. В этих случаях замените подшипник новым.

Проверьте состояние корпуса опоры. Не допускается отслоения резины, порывы, трещины и сверхдопустимая осадка опоры.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Особенности устройства

Рис. 4-20. Детали задней подвески: 1 - резиноме- таллический шарнир; 2 - кронштейн крепления рычага подвески; 3 - кожух амортизатора; 4 - буфер хода сжатия; 5 - крышка кожуха; 6 - опорная шайба; 7 - подушка амортизатора; 8 - распорная втулка; 9 - амортизатор; 10 - изолирующая прокладка; 11 - пружина задней подвески: 12 - соединитель рычагов; 13-рычаг балки задней подвески: 14 - кронштейн крепления амортизатора; 15 - фланец; 16 - втулка рычага

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Шум и стук в подвеске при движении автомобиля |
| 1. Неисправны амортизаторы | 1. Замените или отремонтируйте амортизаторы |
| 2. Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые подушки | 2. Затяните болты и гайки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали |
| 3. Износ резиновых втулок рычагов подвески | 3. Замените втулки |
| 4. Осадка или поломка пружины | 4. Замените пружину |
| 5. Стук от "пробоя" подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески | 5. Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля |
| Увод автомобиля от прямолинейного движения |
| 1. Осадка или поломка одной из пружин подвески | 1. Замените пружину |
| 2. Смещение задней оси автомобиля вследствие износа втулок рычагов подвески | 2. Замените втулки |
| 3. Деформация рычагов подвески | 3. Замените рычаги подвески |
| Частые "пробои" | задней подвески |
| 1. Перегружена задняя ось автомобиля | 1. Разгрузите заднюю ось Г 4 |
| 2. Осадка или поломка пружины | 2. Замените пружину |
| 3. Не работают амортизаторы 4 - 1 | 3. Замените или отремонтируйте амортизаторы |

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 4-20) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 3 (рис. 4-21), которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Пружины 11 (см. рис. 4-20)подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим, через изоли

рующую резиновую прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

Амортизатор задней подвески гидравлический, телескопический, двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 (рис. 4-22) к кронштейну продольного рычага подвески. Верхнее крепление амортизатора штырье- вое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки и опорную шайбу 3.

Детали амортизатора показаны на рис. 4-23.

Снятие и разборка задней подвески

Рис. 4-22. Крепление амортизатора: 1 - защитный кожух; 2 - буфер хода сжатия; 3 - опорная шайба; 4 - изолирующая прокладка пружины; 5 - верхняя опорная чашка пружины подвески: 6 - подушки крепления штока амортизатора: 7 - нижняя опорная чашка пружины; 8 - амортизатор; 9 - болт крепления амортизатора; 10 - болт крепления оси ступицы колеса; 11 - тормозной барабан; 12-подшипник ступицы; 13-ступица колеса; 14 - ось; 15-гайка; 16-стопорное кольцо; 17 - установочный штифт

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Откройте дверцу багажника и снимите в багажном отсеке катушки с ремнями безопасности, боковую и заднюю облицовки. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову, удерживая шток ключом А.57070.

Снимите колпаки ступиц колес и ослабьте гайки крепления задних колес.

Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

Снимите тросы стояночной тормозной системы в сборе, для чего:

—		отсоедините крепление тросов к кузову и к рычагам подвески;

—		снимите тормозные барабаны;

—		отсоедините наконечники тросов от рычагов ручного привода тормозных колодок, а фланцы наконечников оболочки от тормозных щитов.

Отсоедините тормозные шланги от трубопроводов рабочей тормозной си

Рис. 4-21. Подвеска правого заднего колеса: 1 - рычаг подвески; 2 - резинометаллический шарнир; 3 - кронштейн крепления рычага подвески; 4 - соединитель рычагов; 5 - аморшзаюр

В ступице 13 (см. рис. 4-22) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

стемы. приняв меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости.

Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления задних тормозов от кронштейна рычага подвески, сняв стопорную шайбу, а затем серьгу с оси.

Опустите автомобиль, подставив подставки 67.7822.9512 с опорами 67.7822.9532 под кронштейны рычагов подвески. Отверните гайки крепления амортизаторов к кузову и снимите шайбу 3 (см. рис. 4-22) и резиновые подушки 6.

Установите под передние колеса автомобиля упоры и, подняв заднюю часть автомобиля, снимите пружины, защитные кожуха 1 штоков и буфера 2 хода сжатия.

Отсоедините кронштейны крепления рычагов подвески от лонжеронов кузова и снимите балку задней подвески в сборе с амортизаторами.

Отсоедините амортизаторы от рычагов подвески. При необходимости замены щита тормозного механизма или ступицы колеса снимите тормозные колодки, отверните болты 10 крепления оси ступицы колеса и щита тормоза к фланцу рычага подвески и снимите щит и ось 14 в сборе со ступицей 13 и подшипником 12.

Примечание. Не рекомендуется без необходимости спрессовывать ступицу с подшипников оси, так как они при этом обычно разрушаются.

При необходимости замены подшипника, первоначально выпрессовывайте ось 1 (рис. 4-24) ступицы, при этом внутренняя половина внутреннего кольца подшипника может остаться на оси. Его снимите универсальным съемником, используя специальные лыски на оси. Затем снимите стопорное кольцо 3 и выпрессуйте подшипник 4, прикладывая нагрузку на внутреннее кольцо подшипника. Перед выпрессовкой подшипника тщательно очистите внутреннюю полость, особенно на выходе подшипника, чтобы не допустить выкрашивания кромки ступицы.

При износе или повреждении резино- металлических шарниров рычагов подвески отверните гайки с болтов и разъедините кронштейны и рычаги подвески. Приспособлением 67.7823.9537 выпрессуйте из втулок рычагов рези- нометаллические шарниры.

Разборка и сборка амортизаторов

Разборка. Порядок разборки амортизатора отличается незначительно от последовательности разборки стойки передней подвески, а именно:

—		после снятия опоры 15 (см. рис. 4-23) буфера сжатия и отвертывания гайки 16 ключом 67.7811.9510, выньте из резервуара рабочий цилиндр 22 со штоком 14 и его деталями;

—		ключом 67.7824.9518-005 выньте направляющую втулку 21 штока из рабочего цилиндра, а затем поршень со штоком и слейте жидкость;

—		используя приемы, описанные при разборке стойки передней подвески, разберите клапаны сжатия и отдачи и снимите со штока все детали.

Сборка амортизатора проводится в обратной последовательности, при этом клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004, а для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющую 67.7824.9518-003. Гайку резервуара затягивайте ключом 67.7824.9518-002 (момент затяжки 68,6-88,2 Н-м (7-9 кгс-м).

Проверка технического состояния

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке защищайте от действия растворителей.

Рычаги подвески. Проверьте состояние рычагов подвески, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформации указанных элементов балки, замените рычаги подвески в сборе. Проведение сварочных и рихтовочных работ не разрешается, так как это может повлечь за собой нарушение углов установки колес. Приспособлением 67.7824.9519 проверьте, не деформированы ли рычаги подвески.

Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии. В противном случае выправьте резьбу, а при невозможности — замените рычаги подвески.

Проверьте состояние резинометап- лических шарниров рычагов подвески. Их следует заменять:

—		при разрывах и одностороннем "выпучивании" резины;

—		при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира.

Пружины. Осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков, замените пружину новой.

Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 2892 Н (295 кгс). Длина пружины Н (рис. 4-25)

Рис. 4-23. Детали амортизатора задней подвески: I - гайка клапана отдачи; 2 - пружина клапана отдачи; 3 - тарелка клапана отдачи; 4 - шайба; 5-диски клапана отдачи; 6 - дроссельный диск клапана отдачи; 7 - поршень; 8 - кольцо поршня; 9 - тарелка перепускного клапана; 10 - пружина перепускного клапана; 11 - ограничительная тарелка: 12 - дистанционная втулка; 13 - резервуар; 14 - шток; 15 - опора буфера сжатия; 16 - гайка; 17 - обойма сальника; 18 - защитное кольцо штока; 19 - сальник; 20 - уплотни-

под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 (213)* мм. Если пружина с желтой маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 (220)* мм, смените ее маркировку на зеленую (класс В).

Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова.

Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин, при необходимости замените их новыми.

9~	^^

тельное кольцо резервуара; 21 - направляющая втулка штока; 22 - цилиндр; 23 - обойма клапана сжатия; 24 - пружина впускного клапана; 25 - тарелка клапана сжатия; 26 - дроссельный диск клапана сжатия; 27 - диски клапана сжатия; 28 - корпус клапана сжатия; 29 - резинометаллический шарнир

2892+127Н) (295±13Krc)J

Рис. 4-25. Параметры для проверки пружины задней подвески

колпак ступицы

Рис. 4-24. Детали ступицы заднего колеса:

1 - ось ступицы; 2 - грязеотражательное кольцо: 3 - стопорное кольцо; 4 - подшипник; 5 - ступица колеса; 6 - упорная шайба; 7 - гайка; 8 - уплотнительное кольцо; S ■

Амортизаторы и детали их крепления. Оценить состояние и работоспособность амортизаторов можно следующим образом:

—		выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие при вертикальном положении (штоком вверх), после чего шток амортизатора должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих посторонних шумов, а также подтекания жидкости. При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы;

—		убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов; при необходимости замените их, используя приспособление 67.7823.9539;

—		проверьте состояние резиновых подушек 6 (см. рис. 4-22) крепления штока; замените их, если они разрушены или повреждены;

—		проверьте состояние буфера 2 хода сжатия и защитного кожуха 1 штока. Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, замените его. Буфер хода сжатия заменяйте при его разрушении или повреждении.

Более точная проверка состояния и работоспособности амортизатора проводится на динамометрическом стенде, как указано выше (см. "Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески" в подразделе "Передняя подвеска").

Ступицы колес, подшипники. Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязеотражательного кольца. Проворачивайте ступицу в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным.

Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку А.74186, а для запрессовки — 67.7853.9574. Ступицу напрессовывают оправкой 67.7853.9584.

Сборка и установка задней подвески

Сборку и установку задней подвески проводите в порядке, обратном разборке и снятию, с учетом следующего:

—		запрессовку резинометалличес- кого шарнира во втулку рычага подвески проводите приспособлением 67.7823.9537;

—		амортизатор устанавливайте так, чтобы точка "В" (см. рис. 4-22) на нижней чашке была обращена в сторону колеса;

—		болты крепления нижних проушин амортизаторов и гайки болтов крепления к кронштейнам затягивайте соответственно моментами 74,5-96 и 66,6- 82,3 Н-м (7,6-9,8 и 6,8-8,4 кгс-м) при статической нагрузке 3136 Н (320 кгс);

—		гайки крепления кронштейнов рычагов подвески затягивайте моментами 31,4-39,2 Н-м (3,2-4,1 кгс-м);

—		при вынужденной замене подшипников ступиц задних колес следите за тем, чтобы оправка при запрессовке нового подшипника в ступицу давила только на наружное кольцо подшипника. После запрессовки установите стопорное кольцо 3 (см. рис. 4-24) и запрессуйте ось 1 ступицы. При этом оправка должна давить на внутреннее кольцо подшипника. После замены подшипника установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку и затяните ее моментом 186,3-225,6 Н-м (19-23 кгс-м), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях; застопорите гайку.

Примечание. В ступицах передних и задних колес применяются шариковые двухрядные подшипники с уплотнителями, не требующие замены смазки и регулировки в процессе эксплуатации автомобиля. При выпрессовке ступиц колес подшипники разрушаются. Поэтому выпрессовку ступиц необходимо проводить только в случаях повышенного шума подшипников или значительного увеличения зазора в них.

Не допускается устранение люфта в подшипниках ступиц колес затяжкой гайки. Момент затяжки гаек крепления ступиц передних и задних колес должен строго соответствовать величине, указанной в приложении I.

На подвеску устанавливайте пружины того же класса, какой установлен на передней подвеске.

Примечание. Пружины задней подвески по длине под контрольной нагрузкой делятся на два класса: А и В. Пружины класса А маркируются желтой (коричневой)* краской на внешней стороне средних витков, класса В — зеленой (синей)*.

В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А, а если для задней подвески пружин такого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В. Но недопустима установка на заднюю подвеску пружин класса А, если на передней подвеске установлены пружины класса В.

После установки подвески прокачайте тормозную систему.

" Для автомобилей, поставляемых на экспорт

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Рулевое управление с реечным рулевым механизмом и с демпфирующим элементом на рулевом колесе.

В картере 18 (рис. 5-1) рулевого механизма на роликовом 29 и шариковом 31 подшипниках установлена приводная шестерня 30, которая находится в зацеплении с рейкой 17. Рейка поджимается к шестерне пружиной 40 через металлокерамический упор 39, который уплотнен в картере резиновым кольцом 37. Пружина упирается в гайку 41 со стопорным кольцом 38. создающим сопротивление отворачиванию гайки.

Шариковый подшипник шестерни поджимается гайкой 35 с уплотнитель- ным кольцом 34. Гайка стопорится в картере шайбой и закрывается пыльником 36, насаженным на вал приводной шестерни.

На картере рулевого механизма и на пыльнике имеются метки А и В для правильной сборки рулевого механизма.

На картер рулевого механизма с левой стороны надевается защитный колпак 28, с правой — напрессовывается труба, имеющая продольный паз. Через паз трубы и отверстия защитного чехла 11 проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников 6 и 8 рулевых тяг. Тяги рулевого привода крепятся к рейке болтами 7, которые проходят через соединительную пластину 12 и распорные втулки резинометаллических шарниров 14. Фиксируются болты стопорной пластиной 13.

Вал 25 рулевого управления соединяется с приводной шестерней 30 нижним фланцем 20 эластичной муфты. Верхняя часть вала опирается на шариковый радиальный подшипник 24. На верхнем конце вала на шлицах крепится гайкой рулевое колесо 23 с демпфером 22 в сборе.

РАЗДЕЛ V. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой привод состоит из двух горизонтальных тяг 6 и 8 и поворотных рычагов 3 телескопических стоек передней подвески. Длина каждой тяги изменяется трубчатой тягой 5, которая навертывается на наконечник тяги и контрится гайками 4. В головке наружного наконечника расположены детали шарового шарнира: вкладыш 44, палец 42 и пружина вкладыша. Поворотные рычаги приварены к стойкам передней подвески.

Осмотр и проверки рулевого управления на автомобиле

При каждом техническом обслуживании автомобиля проверяйте состояние защитного чехла 11 (см. рис. 5-1), колпачков 43 шарниров тяг и плотность их посадки. Их необходимо заменять при наличии трещин, разрывов и других дефектов, нарушающих их герметичность.

Убедитесь, что при прямолинейном положении колес автомобиля спица рулевого колеса располагается горизонтально. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.

18 41 40 39 38 37 17 28

Рис. 5-1. Рулевое управление: 1 - наконечник рулевой тяги; 2 - шаровой шарнир наконечника; 3 - поворотный рычаг; 4 - контргайка; 5 - тяга; 6.8 - внутренние наконечники рулевых тяг; 7 - болты крепления рулевых тяг к рейке; 9 - скоба крепления рулевого механизма; 10 - опора рулевого механизма; 11 - защитный чехол; 12 - соединительная пластина; 13 - стопорная пластина; 14 - резинометаллический шарнир; 15 - демпфирующее кольцо; 16 - опорная втулка рейки: 17 - рейка; 18 - картер рулевого механизма; 19 - стяжной болт муфты; 20 - нижний фланец элас1ичной муфты; 21 - верхняя часть облицовочного кожуха: 22 - демпфер; 23 - рулевое колесо; 24 - шариковый подшипник; 25 - вал рулевого управления; 26 - нижняя часть облицовочного кожуха; 27 - кронштейн крепления вала рулевого управления; 28 - защитный колпачок; 29 - роликовый подшипник; 30 - приводная шестерня; 31 - шариковый подшипник; 32 - стопорное кольцо; 33 - защитная шайба; 34 - уплотнительное кольцо; 35 - гайка подшипника; 36 пыльник; 37 - уплотнительное кольцо упора; 38 - стопорное кольцо гайки упора; 39 - упор рейки; 40 - пружина; 41 - гайка упора; 42 - палец шарового шарнира; 43 - защитный колпачок; 44 - вкладыш шарового пальца; А - метка на пыльнике; В - метка на картере рулевого механизма: С - поверхность шарового шарнира; D - поверхность поворотного рычага

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Увеличенный свободный ход рулевого колеса |
| 1. Ослабление гаек крепления щаровых пальцев тж ' | 1. Проверьте и затяните гайки ■ : " - . ; ■ • ' |
| 2. Увеличенный зазор в шаровых шарнирах тяг | 2. Замените наконечники тяг |
| 3. Износ резиномегаплических шарниров тяг | 3. Замените реэинометаллические шарниры или тяги ¦ |
| 4. Увеличенный зазор между упором рейки и гайкой | 4. Замените изношенные детали и отрегулируйте рулевой механизм |
| 5. Люфт в заклепочном соединении ■й 'Ш ' -ж - . ♦ ^ 4. , 4 | 5. Замените заклепки • |
| Шум (стуки) в рулевом управлении |
| 1. Ослабление гаек шаровых шарниров тяг | 1. Проверьте и затяните гайки |
| 2. Увеличенный зазор между упором рейки и гайкой | 2. Замените изношенные детали, отрегулируйте рулевой механизм |
| 3 Ослабление крепления рулевого меха-, низма | 3. Подтяните гайки крепления рулевого механизма ; % |
| 4. Ослабление болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни | 4. Затяните болт крепления нижнего фланца муфты |
| Тугое вращение рулевого колеса |
| 1. Повреждение подшипника верхней опоры стойки подвески | 1. Замените подшипник или опору в сборе ч |
| 2. Повреждение опорной втулки или упора рейки | 2. Замените поврежденные детали, заложите смазку |
| 3. Низкое давление е шинах передних колес | 3. Установите нормальное давление |
| 4. Повреждение деталей шаровых шарниров тяг | 4. Замените поврежденные детали |
| 5. Повреждение деталей телескопической стойки подвески | 5. Замените или отремонтируйте стойку подвески |

Поворачивая за рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:

—		надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;

—		нет ли зазора в резинометалличес- ких шарнирах 14, в шарнирах 2 рулевых тяг и в заклепочном и шлицевом соединениях эластичной муфты вала руля;

—		надежность затяжки и стопорения болтов 7 крепления тяг к рейке и гаек пальцев шаровых шарниров 2;

от поворотных рычагов телескопических стоек подвески и повторите проверку. Убедившись, что стуки и заедания исходят от рулевого управления, снимите его с автомобиля и проверьте величину зазора между упором рейки

—		нет ли заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.

Если будут обнаружены стуки и заедания, отсоедините поперечные тяги

Рис. 5-2. Детали рулевого управления: I - скоба крепления рулевого механизма; 2 - опоры рулевого механизма; 3 - рулевой механизм; 4 - уплотнитель: 5 - нижний фланец эластичной муфты; 6 - стяжной болт; 7 - вал рулевого управления; 8 - облицовочный кожух (верхняя часть); 9 - рулевое колесо в сборе с демпфером; 10 - подшипник; 11 - кронштейн крепления вала рулевого управления; 12 - облицовочный кожух (нижняя часть); 13 - тяга; 14 - наружный наконечник рулевой тяги; 15 - пружинное кольцо: 16 - защитный колпачок; 17 - уплотнительное коль- и гайкой (см. главу "Проверка зазора между упором рейки и гайкой").

Максимально допустимый зазор между упором и гайкой 0,2 мм. При необходимости замените изношенные детали и отрегулируйте зазор между упором и гайкой.

Снятие и установка

Снятие. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и выполните следующие операции:

—		поднимите капот автомобиля и, вывернув колеса автомобиля вправо (влево), расшплингуйте гайки пальцев шаровых шарниров, затем выпрессуйте пальцы из поворотных стоек подвески, используя приспособление А.47035 (см. рис. 4-3);

—		действуя из салона кузова, отверните и снимите стяжной болт 6 (рис. 5-2) фланца соединительной муфты вала рулевого управления;

—		снимите облицовочный кожух 8 и 12 рулевой колонки;

—		разъедините штепсельный разъем проводов переключателей и выключателя зажигания;

—		отверните болты и гайки крепления вала рулевого управления к кронштейну кузова и снимите кронштейн 11 в сборе с валом 7 и рулевым колесом 9, протягивая их в салон кузова;

—		действуя со стороны отсека двигателя, отверните гайки крепления скоб 1, 'крепящих рулевой механизм к передку кузова;

—		подайте вперед рулевой механизм до выхода шестерни из отверстия передка кузова.

—		снимите рулевой механизм в сборе с тягами, протягивая его в сторону правого колеса;

Установку рулевого управления проводите в порядке, обратном снятию с учетом следующего:

—		перед монтажом рулевого механизма установите спицу рулевого колеса горизонтально и совместите метки А и В (см. рис. 5-1) на пыльнике и на картере рулевого механизма (лыска на валу приводной шестерни должна быть обращена вправо по ходу движения автомобиля), и в этом положении соедините вал рулевого управления с валом приводной шестерни;

—		гайки пальцев шаровых шарниров тяг после затягивания динамометрическим ключом шплинтуйте. Если вырез гайки не совпадает с отверстием для шплинта, то гайку доверните на угол меньший 60" для обеспечения шплинтовки;

—		для облегчения установки скоб 9, крепящих рулевой механизм, смажьте резиновые опоры 10 омыловочной жидкостью;

—		убедитесь, что плоскость С шарового шарнира 2 параллельна плоскости D поворотного рычага 3.

Рис. 5-3. Проверка зазора между упором рейхи и гайкой: I - пуансон

Проверка зазора между упором рейки и гайкой

Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм (см. рис. 5- 6) от оси шестерни до торца рейки. При помощи специального приспособления нагрузите рейку силой Р=500±20 Н (51±2кгс) (рис. 5-3) на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки.

Максимально допустимое перемещение рейки X, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1 не должно превышать 0,16 мм (ориентировочно до набора статистических данных). После сборки момент вращения шестерни в области хода рейки должен быть в пределах 50-200 Н ем (5,1-20,4 кгс см) при скорости вращения 30 мин-1.

Разборка, проверка технического состояния и сборка

Разборка. Зажмите рулевой механизм в тисках с мягкими губками или установите его в приспособление 67.7820.9536 для проведения разбо- ро-сборочных работ.

Снимите защитный колпак 14 (рис. 5-4) и, расконтрив болты 24 крепления внутренних наконечников к рейке, выверните их и снимите рулевые тяги 21, стопорную 23 и соединительную 22 пластины.

Снимите хомуты 19, крепящие защитный чехол 20 рулевого механизма, правую опору, а затем чехол 20 рейки с трубы картера рулевого механизма.

Ключом 67.7812.9537 с восьмигранной головкой отверните гайку 18 упора 15 и извлеките пружину и стопорное кольцо 17. Проворачивая шестерню 5 рейки против часовой стрелки до упора ограничительного кольца в картер и, прикладывая крутящий момент к валу шестерни, сдвиньте упор 15 рейки. Специальными щипцами с круглыми губками, вставленными в углубление упора под пружину, извлеките упор рейки из картера.

Снимите пыльник 12 с шестерни и стопорную шайбу 11, ключом 67.7812.9536 выверните гайку 10. Специальным приспособлением выньте шестерню из картера в сборе с шариковым подшипником 6. Снимите защитную шайбу 8, стопорное кольцо 7 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни.

Выньте рейку 13 рулевого механизма в сторону снятого защитного колпачка 14, а затем опорную втулку 2 рейки. При повреждении или износе роликового подшипника 4, выпрессуйте его из картера рулевого механизма съемником 67.7801.9535.

Проверка технического состояния. Промойте полости картера рулевого механизма и все металлические детали в керосине. Резиновые детали промойте теплой водой и протрите.

Рис. 5-4. Детали рулевого механизма: 1 - кольцо втулки рейки: 2 - опорная втулка рейки: 3 - картер рулевого механизма; 4 - роликовый подшипник; 5 - приводная шестерня; 6 - шариковый подшипник; 7 - стопорное кольцо; 8 - защитная шайба; 9 - уплотнительное кольцо; 10 - гайка подшипника; 11 - сгопорная шайба; 12 - пыльник; 13 - рейка; 14 - защитный колпачок; 15 - упор рейки; 16 - уплотнительное кольцо; 17 - стопорное кольцо; 18 - гайка упора; 19 - хомут; 20 - защитный чехол; 21 - внутренний наконечник рулевой тяги; 22 - соединительная пластина; 23 - стопорная пластина; 24 - болт крепления тяги к рейке; А и В - метки

Внимательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 5 (см. рис. 5-4) и рейки 13 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали замените.

Шариковый подшипник 6 должен вращаться свободно, без заеданий, на поверхности колец и шариков не должно быть износа и следов заедания. Иглы и обойма роликового подшипника 4 не должны иметь износа и повреждений. При малейшем сомнении подшипники замените новыми.

Проверьте состояние защитного чехла 20 и колпачков. Если они имеют трещины, разрывы и неплотную посадку на деталях, замените их новыми.

Проверьте по осевому и радиальному зазору состояние шаровых шарниров рулевых тяг. Если ощущается свободный ход в шаровом шарнире или в него попали грязь, песок а также при появлении коррозии на шаровом пальце и при полном использовании хода упорного вкладыша — амените шарнир в сборе с наконечником тяги.

Проверьте состояние резинометап- лических шарниров наконечников тяг. Изношенные и поврежденные шарниры замените.

Проверьте состояние опорной втулки 2 рейки и ее посадку в картере рулевого механизма. Поврежденную втулку замените.

Проверьте состояние эластичной муфты вала руля, обращая внимание на прочность заклепочного соединения, на состояние шлиц у нижнего фланца и состояние резиновой части муфты.

При ослаблении заклепочного соединения замените заклепки, при износе шлиц — нижний фланец. Не допускаются трещины и расслоения на резиновой части муфты, в этих случаях — замените ее.

Если люфт в заклепочном соединении муфты невозможно устранить заменой заклепок, замените эластичную муфту в сборе с валом руля.

Уплотнительные кольца упора рейки, гайки подшипника приводной шестерни и резиновые кольца опорной втулки рейки заменяйте новыми независимо от их технического состояния. Разовое использование имеют также хомуты и стопорные шайба 11 и пластина 23.

Сборка. Перед сборкой особое внимание обращайте на то, чтобы в картер рулевого механизма не попали стружка или другие инородные тела.

Напрессуйте оправкой 67.7853.9574 шариковый подшипник 6 (см. рис. 5-4) на вал приводной шестерни до упора. Оправкой 41.7853.4006 установите на вал шестерни стопорное кольцо 7, не допуская ее перекоса, затем установите защитную шайбу 8 и уплотнительное кольцо 9.

Установите в картер опорную втулку 2, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстия картера. Прежде чем вставлять в картер опорную втулку, установите в ее канавки демпфирующие кольца 1 так, чтобы тонкая часть колец

Рис. 5-5. Установка опорной втулки рейки:

А - места разреза уплотнительного кольца после установки втулки в картер рулевого механизма

находилась напротив разреза втулки. После установки опорной втулки в картер разрежьте кольца по контуру втулки, удалив отрезанные части (рис. 5-5).

Запрессуйте под прессом оправкой 67.7853.9585 роликовый подшипник 18 (рис. 5-6) в картер рулевого механизма. Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, применяемая оправка должна иметь упор, ограничивающий глубину запрессовки.

Обильно смазав зубья рейки смазкой ФИОЛ-1, а другие ее поверхности тонким слоем этой же смазки, установите рейку в картер 2, продвинув ее через опорную втулку 11 до упора в специальное приспособление, чтобы выдержать размер (87±0,25) мм от торца рейки до оси упора рейки.

Нанесите на зубья приводной шестерни и заложите в шариковый подшипник смазку ФИОЛ-1 до появления ее на верхнем торце подшипника. Затем установите шестерню в картер таким образом, чтобы лыска на ее валу была обращена вправо (по ходу автомобиля) и запрессуйте подшипник в картер до упора. Максимальное усилие запрессовки подшипника 1500 Н (152,9 кгс).

Общее количество смазки для рейки, приводной шестерни и подшипника должно быть 20-30 г.

Ключом 67.7812.9536 затяните гайку приводной шестерни моментом (50±5) Н-м (5±0,5 кгс м), установите стопорную шайбу 11 (см. рис. 5-4) и заполните полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1.

Установите приводную шестерню в положение прямолинейного движения автомобиля (определяется размером (87+0,25) мм (см. рис. 5-6).

Установите упор рейки 15 (см. рис. 5-4) с уплотнительным кольцом 16 до упора в рейку (до беззазорного состояния). Установите стопорное кольцо 17, пружину упора и затяните ключом 67.7812.9537 гайку 18 моментом 11 -14 Н м (1,12-1,37 кгс м), нагрузите рейку усилием Р=500±20 Н (51 ±2 кгс) (рис. 5-3) на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки, затем отпустите гайку на два деления (24"), чтобы обеспечить зазор до 0,12 мм между гайкой и упором рейки, необходимый для компенсации теплового расширения деталей и производственных допусков на их изготовление. Момент отворачивания гайки должен быть не менее 4,5 Н м (0,45 кгс м). Затем установите на вал шестерни пыльник 12 (см. рис. 5-4) так, чтобы метки А и В на пыльнике и на картере совпали, а пыльник плотно прилег к торцу картера. После этого убедитесь, что момент вращения шестерни в области всего хода лежит в пределах 50-200 Н ем (5,1-20,1 кгс м) при частоте вращения 30 мин-1. Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, выявите и устраните причины заедания деталей, обращая особое внимание на упор рейки, приводную шестерню и рейку. После чего закерните гайку 18 упора в двух противолежащих точках путем обмятия резьбы картера без воздействия на гайку. Положение гайки промаркируйте краской для контроля положения гайки.

Покройте тонким слоем смазки ФИОЛ-1 наружную поверхность трубы картера и установите на место защитный чехол 12 (см. рис. 5-6) так, чтобы его правый торец находился на расстоянии 28,5±0,5 мм от торца трубы и закрепите его хомутами. Затем установите опору 10 так, чтобы она плотно прилегла к чехлу. Закрепите к рейке рулевые тяги. Болты 7 крепления тяг затяните моментом (77±7,8) Н м (7,8±0,8 кгс м) и законтрите их отгибанием краев стопорной пластины на грань болтов.

После сборки убедитесь, что на защитном чехле 12 отсутствуют вздутия и пережимы при вращении шестерни с частотой 30 мин ', а момент вращения шестерни (при той же частоте вращения) в области всего хода находится в пределах 60-170 Н-см (5,1-20,4 кгссм). В противном случае устраните причины выявленных дефектов. Момент вращения шестерни проверяйте динамометром 02.7812.9501 с переходной втулкой 67.7812.9540.

Замена заклепок эластичной муфты вала руля

Удалите ослабленные заклепки и взамен них установите новые. Нагрузите фланец муфты осевой нагрузкой не менее 1400 Н (142,3 кгс) до упора б.уртика заклепки во фланец и специальной оправкой расклепайте заклепки. Высота расклепанной части должна быть 2,5 мм, а диаметр — не менее 11 мм.

После расклепки люфта в соединении не должно быть.

Рис. 5-6. Разрез рулевого механизма: 1 - защитный колпак; 2 - картер рулевого механизма; 3 - рейка; 4 - приводная шестерня; 5 - внутренний наконечник рулевой тяги; 6 - распорная втулка; 7 - болт крепления рулевой тяги; 8 - соединительная пластина; 9 - опорная втулка; 10 - опора рулевого механизма; 11 - опорная втулка рейки; 12-защитный чехол; 13-хомут; 14 - ограничительное кольцо рейки; 15 - уплотнительное кольцо упора рейки; 16 - гайка; 17 - упор рейки; 18 - роликовый подшипник; 19 - шариковый подшипник; 20 - стопорное кольцо; 21 - уплотнительное кольцо гайки; 22 - гайка крепления подшипника шестерни; 23 - пыльник; 24 - стопорная шайба

РАЗДЕЛ VI. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

I, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ

| Причина неисправности ¦ Метод устранения |
| --- |
| Увеличенный рабочий ход педали тормоза |
| 1. Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров t,\'\ sn v ^ s 3 | 1. Замените вышедшие из стрря детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода |
| 2. Воздух в тормозной системе | 2. Удалите воздух из системы |
| 3. Повреждены резиновые уп- лотнительные кольца в главном тормозном цилиндре | 3. Зёмёнитё кольца и прокачайте систему |
| 4. Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов | 4. Замените шланги и прокачайте систему |
| 5. Повышенное биениетормоз- ного диска (более 0,15 мм) | 5. Прошлифуйте диск: если толщина диска менее 10;8 мм, замените его |
| 6. Утечка жидкости через уп- лотнительные кольца толкателя регулятора давления | 6. Замените уплотнительные кольца |
| Недостаточная эффективность торможения |
| 1. Замасливание накладок колодок тормозных механизмов | 1. Промойте и просушите колодки ... -я-".-'-:.'- |
| 2. Заклинивание поршней в колесных цилиндрах | 2. Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему |
| 3. Полный износ наклаДок тормозных колодок | 3. Замените тормозные колодки 4 < '' ~ i о ' |
| 4. Перегрев тормозных механизмов | 4. Немедленно останови гесь и дайте остынуть тормозным механизмам |
| 5. Применение колодок (^ несоответствующими накладками | 5. Применяйте колодки только завода-изготовителя |
| 6. Неправильная установка регулятора давления | 6. Отрегулируйте привод регулятора давления |
| 7. Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза) | 7. Замените поврежденные детали , прокачайте систему |
| Неполное растормаживание всех колес |
| 1. Отсутствует свободный ход педали тормоза | 1. Отрегулируй re свободный ход педали |
| 2. Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра | 2. Отрегулируйте выступание (1,25.аг мм) регулировочного болта |
| 3. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания е жидкость бензина, минеральных масел ит. л/ | 3. Тщательно промойie всю систему тормозной жидкостью, замените* резиновые детали, прокачайте систему гидропривода |
| 4. Заклинивание поршня главного цилиндра | 4. Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему |
| Притормаживание одного колеса при отпущенной педали |
| 1 Поломалась или, ослабла стяжная пружина заднего тормоза | 1 Замените пружину |
| 2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра | 2. Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему |
| 3 Разбухание уплотнительных колец колёсного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п. | 3. Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему |

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| 4. Нарушение положении суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку | 4. Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали |
| 5. Неправильная регулировка стояночной тормозной системы | 5. Отрегулируйте стояночную тормозную систему |
| Занос или увод автомобиля в сторону при торможении |
| 1. Заклинивание поршня колесного цилиндра | 1. Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему |
| 2. Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения | 2. Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему |
| 3. Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок | 3. Очистите детали тормозных механизмов |
| 4. Неправильная регулировка привода регулятора давления | 4. Отрегулируйте привод |
| 5. Неисправен регулятор давления | 5. Отремонтируйте или замените регулятор |
| 6. Нарушены углы установки колес | 6. Отрегулируйте углы установки колес |
| 7. Разное давление в шинах | 7. Установите нормальное давление |
| 8 Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения) | 8. Замените поврежденные детали и прокачайте систему |
| Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении |
| 1. Неисправен вакуумный усилитель | I. Замените усилитель |
| 2. Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах | 2. Замените шланг или подтяните хомуты его крепления |
| 3. Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минвральт ных масел и т. п. | 3. Тщательно промойте всю систему. замените резиновые детали, прокачайте систему ■■ - : |
| Писк или вибрация тормозов |
| 1. Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза | tj Проверьте стяжную пружину, при необходимое ги замените новой |
| 2. Появление овальности тормозных барабанов | 2. Расточите барабан |
| 3. Замасливание фрикционных накладок | 3. Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую «оду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки |
| 4. Износ накладок или включение в них инородных тел | 4. Замените колодки |
| 5. Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педани)5ж | 5, Прошлифуйте диск, при толщине менее 10,8 мм замените его " ? 4 % х 4 |

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров (рис. 6-1), что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Вакуумный усилитель. Резиновая диафрагма 10 (рис. 6-2) вместе с корпусом 21 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя.

Корпус 21 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 13. В корпусе клапана размещен шток 1 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 20 штока, поршень 12 корпуса клапана, клапан 18 в сборе, возвратные пружины 16 и 17 толкателя и клапана, воздушный фильтр 14, толкатель 15.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 15, поршень 12, а вслед за ними и клапан 18 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит

Рис. 6-2. Вакуумный усилитель: 1 - шток; 2 - уплот Ю нительное кольцо фланца главного цилиндра: 3 - чаш ка корпуса усилителя; 4 - регулировочный болт 5 - уплотнитель штока; 6 - возвратная пружина диа фрагмы; 7 - шпилька усилители; 8 - уплотнитель ный чехол; 9 - корпус усилителя; 10 - диафрагма 11 - крышка корпуса усилителя; 12-поршень 13 - защитный чехол корпуса клапана; 14 - воз душный фильтр; 15 - толкатель; 16 - возврат ная пружина толкателя; 17 - пружина клапана 18 - клапан; 19 - втулка корпуса клапана 20 - буфер штока; 21 - корпус клапана А - вакуумная камера, В - атмосферная камера; С. D - каналы

на диафрагму 10. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 1. который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан отходит от своего корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

18 17 16 19

от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 14 в зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление

Рис. 6-1. Схема гидропривода тормозов: 1 - тормозной механизм переднего колеса: 2 - трубопровод контура "левый передний-правый задний тормоза": 3 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 - трубопровод контура "правый передний-левый задний тормоза": 5 - бачок главного цилиндра; 6 - вакуумный усилитель; 7 - тормозной механизм заднего колеса; 8 - упругий рычаг привода регулятора давления; 9 - регулятор давления; 10 - рычаг привода регулятора давления: 11 - педаль тормоза; А - гибкий шланг переднего тормоза; В - гибкий шланг заднего тормоза

4

8

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. 6-3) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двух- плечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. главу "Регулировка привода регулятора давления").

В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. 6-4) соединяются с главным цилиндром, В — с правым, а С — с левым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (рис. 6-4) поджат рычагом 5 (см. рис. 6-3) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. 6-4), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тор- в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D. В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотни- тельными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

Рис. 6-3. Привод регулятора давления: 1 - регулятор давления: 2, 16 - болты крепления регулятора давления; 3 - кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 - штифт; 5 - рычаг привода регулятора давления; 6 - ось рычага привода регулятора давления; 7 - пружина рычага; 8 - кронштейн кузова; 9 - кронштейн крепления регулятора давления; 10 - упругий рычаг привода регулятора давления; 11 - серьга; 12 - скоба серьги; 13 - шайба; 14 - стопорное кольцо; 15 - палец кронштейна; А, В. С - отверстия

мозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. 6-3) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. 6-4) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов "правый передний — левый задний тормоза" уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в

Рис. 6-4. Регулятор давления: 1 - корпус регулятора давления; 2 - поршень; 3 - зашитый колпачок; 4, 8 - стопорные кольца; 5 - втулка поршня; 6 - пружина поршня; 7 втулка корпуса; 9, 22 - опорные шайбы; 10 - уплотнительные кольца толкателя; 11 - опорная тарелка; 12 - пружина втулки толкателя; 13-кольцо уплотнительное седла клапана: 14-седло клапана; 15 - уплотнительная прокладка; 16 - пробка: 17 - пружина клапана; 18 - клапан: 19 - втулка толкателя; 20 - толкатель; 21 - уплотнитель головки поршня; 23 - уплотнитель штока поршня; 24 - заглушка; А, D - камеры, соединенные с главным цилиндром; В. С - камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, H - зазоры

себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов "левый передний — правый задний тормоза" давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14 рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Главный цилиндр с последовательным расположением поршней (рис. 6-5).

На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уп- лотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой. Скоба образуется суппортом 3 (рис. 6-6) и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 9, которые установлены в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 8. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 7. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

Рис. 6-6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 - тормозной диск; 2 - направляющая колодок; 3 - суппорт; 4 - тормозные колодки; 5 - цилиндр; 6 - поршень; 7 - уплотнительное кольцо;

8		- защитный чехол направляющего пальца:

9		- направляющий палец; 10 - защитный хожух

Тормозной механизм заднего колеса (рис. 6-7) барабанный, с автома-

тическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 6-8), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25-1,65 мм.

Рис. 6-5. Главный цилиндр с бачком: 1 - корпус главного цилиндра: 2 - уплотнительное кольцо низкого давления; 3 - поршень привода контура "левый передний-правый задний тормоза"; 4 - распорное кольцо;

5		- уплотнительное кольцо высокого давления;

6		- прижимная пружина уплотнительного кольца;

7		- тарелка пружины; 8 - возвратная пружина поршня: 9 - шайба; 10 - стопорный винт; 11 - поршень привода контура "правый передний-левый задний тормоза": 12 - соединительная втулка, 13 - бачок; 14 - датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А - зазор

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 6-7) тормозных колодок.

Рис. 6-7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 - гайка крепления ступицы: 2 - ступица колеса; 3 - нижняя стяжная пружина колодок; 4 - тормозная колодка; 5 - направляющая пружина; 6 - колесный цилиндр; 7 - верхняя стяжная пружина; 8 - разжимная планка; 9 - палец рычага привода стояночного тормоза; 10 - рычаг привода стояночного тормоза; 11 - щит тормозного механизма

6 Руководство по ремонту ВАЗ 2108—09

Когда из-за износа накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 6-8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Стояночная тормозная система с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 6-9), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. 6-7) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 (рис. 6-10) датчика с уплотнителем 4 поджимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навертывается на горловину бачка. Одновременно к торцу горловины поджимается фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, вы- полнеными на основании 3.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов герме- тезируется защитным колпачком 1.

Рис. 6-9. Привод стояночной тормозной системы: 1 - кнопка фиксации рычага; 2 - рычаг привода стояночного тормоза; 3 - защитный чехол; 4 - тяга; 5 - уравнитель троса; 6 - регулировочная гайка; 7 - контргайка; 8 - трос; 9 - оболочка троса

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого, подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРОМОЗОВ

Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной ситемы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

—		металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, нати- ров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

—		тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появится ли на шлангах вздутий, свидетельствующих об их разрушении;

—		все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо затянуты; ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;

—		не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и из штуцеров, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.

Рис. 6-8. Колесный цилиндр: I - упор колодки: 2 - шень: 5 - уплотнитель: 6 - опорная тарелка; 7 - прули винт; 11 штуцер; А - прорезь на упорном кольце

цитный колпачок; 3 - корпус цилиндра; 4 - пор- |; 8 - сухари; 9 - упорное кольцо; 10 - упорный

Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125.000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана.

Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна "уйти вперед".

Если педаль тормоза не "уходит вперед", проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и щтуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.

Рис. 6-10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости: 1 - защитный колпачок. 2 - корпус датчика: 3 - основание датчика: 4 - уплотнитель- ное кольцо; 5 - зажимное кольцо: 6 - отражатель; 7 - толкатель; 8 - втулка; 9 - поплавок; 10 - неподвижные контакты: 11 - подвижный контакт

Предупреждение.

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе

«ЩЯИШ пЮЮКЖШяН Ш.

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 18 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 21, разобщает полости А и В и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25.02 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Рис. 6-11. Привод тормозов: 1 - главный цилиндр; 2 - бачок; 3 - датчик аварийного уровня жидкости; 4 - вакуумный усилитель; 5 - толкатель; 6 - педаль тормоза; 7 - буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 - гайки крепления стоп- сигнала; 10 - выключатель стоп-сигнала; 11 - возвратная пружина педали

* Для автомобилей со сдвоенным зубцом сектора

Регулировка стояночной тормозной системы

Примечание. С 1995 года изменилась конструкция зубчатого сектора рычага стояночного тормоза — начальный зубец сектора стал сдвоенный и изменился порядок регулировки, отмеченный ниже по тексту.

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 5-7 (4-8)* зубцов сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:

— поднимите рычаг 2 (см. рис. 6-9) привода стояночного тормоза на 1-2 зубца сектора (данная операция выполняется только для зубчатого сектора "старой" конструкции);

—		ослабьте контргайку 7 натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6, натяните трос;

—		проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 4-5 (2-4)* зубцов по сектору, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6-4) утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6-3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6-4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6-3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. главу "Регулировка привода регулятора давления").

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее "мягкость".

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью "Томь" или "Роса" до метки "МАХ". Затем тщательно очистите штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

Примечание. Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Воздух из ситемы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6-12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненны жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через

Рис. 6-12. Удаление воздуха из гидропривода тормозов: 1 - штуцер для прокачки; 2- шланг; 3 - сосуд с жидкостью

шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

—		залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра;

—		отверните на 1,5-2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

—		резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Замена тормозной жидкости

Для того чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

—		действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

Рис. 6-13. Крепление вакуумного усилителя и главного цилиндра: 1 - гайка крепления главного цилиндра; 2 - гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя

—		нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость; после чего выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

—		повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

—		наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Снятие и установка

Снятие. При снятии усилителя главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух.

Порядок снятия:

—		отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали;

—		отверните гайки 1 (рис. 6-13) крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его со шпилек и отведите в сторону, осторожно изгибая трубопроводы, чтобы не повредить их;

—		отсоедините от усилителя шланг;

—		отверните гайки 2, крепящие кронштейн вакуумного усилителя к усилителю кронштейна, и снимите вакуумный усилитель в сборе с кронштейном. Затем отсоедините вакуумный усилитель от кронштейна.

Установку вакуумного усилителя проводите в обратном порядке. Разборка вакуумного усилителя не допускается.

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР

Снятие и установка

Снятие. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Закройте отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, чтобы предупредить утечку жидкости и попадания в них пыли, грязи.

Рис. 6-14.

Детали главного цилиндра: 1 - корпус цилиндра: 2 - уплотнитель- ное кольцо низкого давления: 3 - поршень привода контура "левый передний — правый задний тормоза"; 4 - распорное кольцо; 5 - уплотнительное кольцо высокого давления; 6 - прижимная пружина уплотнительного кольца; 7-тарелка пружины; 8 - возвратная пружина поршня: 9 - шайба; 10-стопорный винт; 11 - поршень привода контура "правый передний - левый задний тормоза"; 12 - уплогнительная прокладка

Снимите цилиндр в сборе с бачком, отвернув гайки 1 (см. рис. 6-13) его крепления к вакуумному усилителю.

Снимите датчик аварийного уровня тормозной жидкости и слейте из бачка и из цилиндра тормозную жидкость. Снимать бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет необходимости.

Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода тормозов для удаления воздуха.

Разборка и сборка

Разборка. При необходимости снимите с главного цилиндра бачок, для чего с усилием потяните его. Вывернув стопорные винты 10 (рис. 6-14), последовательно выньте все детали.

Сборку цилиндра проводите в последовательности, обратной разборке. При этом все детали смазывайте тормозной жидкостью. Прокладки 12 под стопорными винтами рекомендуется заменять новыми.

Проверка деталей перед сборкой

Перед сборкой все детали промойте изопропиловым спиртом, высушите струей сжатого воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосновения с минеральными маслами, керосином, или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители.

Предупреждение.

Время промывки уплотнительных колец

в изопропиловом спирте не более 20 с

с последующей продувкой воздухом.

Зеркало цилиндра и рабочая поверхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других дефектов.

При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнительные кольца новыми, даже если они в хорошем состоянии.

Проверьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть: под нагрузкой 34,3-41 Н (3,5-4,2 кгс) — 36 мм, под нагрузкой 62,3-72 Н (6,35-7,35 кгс) — 21 мм, в свободном состоянии — 57,5 мм.

ного цилиндра: 1 - клапан для прокачки стенда; 2 - манометр; 3 - поглощающий цилиндр: 4 - бачок главного цилиндра; 5 - указатель смещения толкателя: 6 - маховик; 7 - главный цилиндр

Проверка герметичности главного цилиндра

Установите главный цилиндр на стенд БС-137.000 и подсоедините его к элементам стенда, как указано на рис. 6-15.

Заполните бачок тормозной жидкостью и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему через клапаны 1.

Вращая маховик 6, медленно продвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/смг). В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с.

В случае утечки жидкости или изменения давления в течение 5 с, замените уплотнительные кольца поршней цилиндра.

Рис. 6-16. Регулировка привода регулятора давления: а) 1 - шаблон; 2 - рычаг приспособления; 3 - ролик; 4 - рычаг привода регулятора давления; 5 - скоба; 6 - груз; б) 1 - штанга

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Снятие и установка

Снятие. Отсоединить упругий рычаг 10 (см. рис. 6-3) привода регулятора давления от рычага задней подвески, для чего снимите с пальца 15 стопорное кольцо 14, шайбу 13, а затем серьгу 11.

Отсоедините от регулятора давления трубопроводы, не допуская утечки тормозной жидкости.

-V- "' -	'

Предупреждение

При отсоединении трубопроводов обратите внимание на их положение, чтобы при установке присоединить их к тем же гнездам. Перепутывзние трубопроводов недопустимо.

Отверните гайки крепления кронштейна регулятора давления к кузову и снимите кронштейн в сборе с регулятором давления и рычагами его привода.

Установка регулятора давления проводится в обратном порядке.

Проверка и регулировка привода регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомобиль должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии.

Прожмите заднюю часть автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие в 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз на задний бампер автомобиля, для установки задней подвески в среднее положение.

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги 1 (рис. 6-16, б) для фиксации кузова в данном положении.

Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага 5 (см. рис. 6-3) привода регулятора давления и пружиной 7. Зазор должен быть в пределах 2-2,1 мм.

Регулировку привода регулятора давления проводят с помощью приспособления 67.7834.9512, для чего:

— отсоедините серьгу 11 (см. рис. 6-3) от пальца кронштейна рычага задней подвески и опустите серьгу вниз. Установите на оси кронштейна рычага задней подвески приспособление (см. рис. 6-16, а) для регулировки привода регулятора давления в положение, при котором упор А рычага 2 приспособления упирался в полку соединителя рычагов задней подвески;

—		зацепите захват тросика груза 6 за скобу 5, а тросик перекиньте через ролик 3 и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 4,9 Н (0,5 кгс) вниз, опустите груз (масса груза должна быть равна (1,5±0,050) кг);

—		убедитесь, что рычаг 4 не задевает за рычаг задней подвески;

—		установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон 1 и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг 4 привода регулятора давления. Это указывает на правильность регулировки привода, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага 4 равно (28±0,2) мм, а давление включения регулятора равно 3,0±0,5 МПа (30±5 кгс/см2).

В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты 16 и 2 (см. рис. 6-3) крепления регулятора давления, вставьте в отверстия А и В штифты специального рычага и переместите кронштейн в сторону, при котором рычаг 10 привода регулятора давления входит в паз шаблона. В этом положении затяните болты 16 и 2 крепления регулятора давления, и, убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу 11 с кронштейном рычага з- адней подвески.

Разборка, проверка деталей и сборка

Рис. 6-17. Детали регулятора давления: 1 - защитный колпачок; 2 - стопорное кольцо: 3 - втулка поршня; 4 - уплотнительное кольцо штока поршня; 5 - шайбы: 6 - пружина; 7 - уплотнительное кольцо головки поршня; 8 - поршень; Э - втулка корпуса; 10 - стопорная шайба; 11 - толкатель; 12 - шайба; 13 - уплотнительные кольца толкателя; 14-втулка толкателя; 15- тарелка; 16- пружина: 17 - прокладка пробки; 18 - пробка; 19 - заглушка; 20 - корпус регулятора давления

Разборка. Отверните болты 16 и 2 (см. рис. 6-3) крепления регулятора и отсоедините его от кронштейна 9. Выверните пробку 18 (рис. 6-17), снимите прокладку 17, выньте пружину 16 и опорную тарелку 15. Снимите защитный колпачок 1, нажмите на втулку 3 поршня, сдвинув ее внутрь корпуса.

Рис. 6-18. Схема проверки регулятора давления на

Рис. 6-19. Диаграмма проверки работоспособности регулятора давления: Р,-давление на входах в камеры А и D (см. рис. 6-18) регулятора давления. МПа (кгс/смг); Р2 - давление на выходе из камеры В. МПа (кгс/смг); Р3 - давление на выходе из камеры С, МПа (кгс/см2); 1 - номинальная величина давления Р2; 2 - верхняя граница давления Р2; 3 - нижняя граница давления Рг; 4 - давление Р3

стенде: 1 - клапаны для 4 прокачки; 2 - манометры; 3 - нагрузочное приспособление; 4 - цилиндр для создания давления

Удерживая втулку поршня в этом положении, снимите стопорное кольцо 2. Придерживайте втулку 3, пока за счет усилия пружины 6 она не выйдет из корпуса; снимите ее.

Выньте поршень 8 с уплотнителями 4 и 7, шайбами 5, пружиной 6. Выньте толкатель 11 с уплотнительными кольцами 13, втулкой 14 и шайбой 12. При необходимости, специальным съемником, выньте из корпуса втулку 9.

Проверка деталей. Промойте детали изопропиловым Спиртом или тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их. Поверхности деталей не должны иметь повреждений и заметного износа.

Проверьте состояние и упругость пружины втулки толкателя. Ее длина в свободном состоянии должна быть 13,3 мм, под нагрузкой 13,7+1,5 Н (1,4±0,15кгс) — 7,5 мм.

Поврежденные и изношенные детали, а также уплотнительные кольца замените новыми.

На стенде БС-137.000 проверьте герметичность клапана регулятора давления, завальцованного в пробке 18. Ес-

Рис. 6-20. Отвертывание болта крепления цилиндра: 1 - болты крепления цилиндра; 2 - цилиндр; 3 - болты, стягивающие цилиндр с суппортом

ли он пропускает жидкость, замените пробку регулятора в сборе с клапаном.

Сборка. При сборке все детали смазывайте тормозной жидкостью. Установите втулку 7 (см. рис. 6-4), если она была вынута. Соберите поршень 2 вместе с уплотнителями 21 и 23, шайбами 22, пружиной 6, втулкой 5 и вставьте в корпус 1 регулятора. Нажмите на втулку 5, сдвинув ее внутрь корпуса, вставьте стопорное кольцо 4 Смажьте торец втулки 5 и выступающую часть поршня смазкой ДТ-1. Наденьте колпачок 3.

Соберите толкатель 20 вместе с шайбой 9, уплотнительными кольцами 10, втулкой 19, опорной тарелкой 11 и вставьте в корпус регулятора. Установите пружину 12, прокладку 15 и заверните пробку 16 моментом 39,2-49 Н-м (4-5 кгс-м).

Если была утеряна заглушка 24, установите новую так, чтобы она утопала в корпусе регулятора на 1-2 мм.

Установите регулятор давления на стенд и подключите его, как показано на рис. 6-18. Закрепите конец упругого рычага в нагрузочном приспособлении 3. Прокачайте систему через клапан 1. Проверьте герметичность подсоединения регулятора к стенду (утечки не допускаются).

Отрегулируйте усилие на упругом рычаге нагрузочным приспособлением таким образом, чтобы давление включения было 3±0,1 МПа (30±1 кгс/см2).

Для определения давления включения используйте манометры М, и.М2. Подайте на входы А и D пульсирующее давление 0-8 МПа (0-80 кгс/см2) с частотой около 1 Гц. Выполните 15-20 циклов для приработки деталей регулятора. Затем подайте на входы А и D давление 8 МПа (80 кгс/см2). Показания манометра М2 должно быть 3,7- 4,5 МПа (37-45 кгс/смг).

Проверьте работу регулятора давления в диапазоне давления от 3 до 10 МПа (от 30 до 100 кгс/см2) на входах А и D. Давление на выходе В (показания манометра М2) должно укладываться в заштрихованную зону (рис. 6-19).

Показания манометров М3 и Мг (см. рис. 6-18) не должны отличаться более чем на 0,4 МПа (4 кгс/см2) в диапазоне давления от 0 до 10 МПа (от 0 до 100 кгс/см2) на входах регулятора.

ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Снятие и установка

Снятие. Поднимите переднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колесо. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магис- трали-гибкий шланг; отверстия шланга и трубки заглушите, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Выньте шланг из направляющего кронштейна.

Отвернув два болта, которыми направляющая колодок крепится к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.

Рис. 6—21. Детали тормозного механизма переднего колеса: I - колесный цилиндр; 2 - штуцер для прокачки привода тормоза; 3 - уплотнительное кольцо: 4 - поршень; 5 - защитный колпачок; 6 - стопорное кольцо: 7 - суппорт; 8 - направляющая колодок; 9 - тормозные колодки; 10 - защитный чехол; 11 - направляющий палец; 12 - болт крепления направляющего пальца; 13 - тормозной шланг; 14 - болт крепления цилиндра к суппорту

Установка тормозного механизма проводится в последовательности, обратной снятию. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте систему гидропривода для удаления воздуха.

Рис. 6-22. Выталкивание поршня из цилиндра

Разборка и сборка

Разборка. Отсоедините шланг от колесного цилиндра 2 (рис. 6-20). Рас- контрите и отверните болты 1 крепления колесного цилиндра к направляющим пальцам, придерживая ключом за грани направляющий палец. Снимите направляющую 8 (рис. 6-21) колодок в сборе с пальцами. Снимите тормозные колодки 9.

у Предупреждение ..	.„

Нельзя отвертывать болты 3 (см. рис. 6-20), соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.

Снимите стопорное кольцо 6 (см. рис. 6-21) и защитный колпачок 5 с цилиндра и поршня. Аккуратно, нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для жидкости, вытолкните поршень из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, установите под поршень деревянную накладку (рис. 6-22).

Рис. 6-23- Проверка осевого биения тормозного диска: 1 - индикатор; 2 - тормозной диск

Выверните из корпуса цилиндра штуцер для прокачки и внимательно осмотрите рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборку тормозного механизма проводите в последовательности, обратной разборке. При этом уплотнительное кольцо 3 (см. рис. 6-21) и колпачок 5 рекомендуется заменять новыми. Зеркало цилиндра, поршень 4 и уплотнительное кольцо смазывайте тормозной жидкостью, а на поверхность поршня нанесите графитовую смазку или смазку "Дитор", установите поршень в цилиндр и, не удаляя остатки смазки, наденьте защитный колпачок 5 так, чтобы его края вошли в канавку поршня и цилиндра, после чего установите стопорное кольцо 6. Направляющие пальцы смазывайте смазкой УНИОЛ-1 (1,5 г на каждый палец). Болты крепления суппорта и цилиндра к пальцам затягивайте моментами, указанными в приложении 1, после чего законтрите их. Перед завертыванием болтов, нанесите на них гер- метик, чтобы не корродировала резьбовая часть соединения. После сборки и установки тормозного механизма восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте систему гидропривода.

Проверка технического состояния деталей

Очистите все детали и внимательно проверьте их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обратите на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании замените цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой.

Рис. 6-24. Замена тормозных колодок: А - смотровое окно; 1 - суппорт; 2 - штуцер; 3 - колпачок. 4 - шланг; 5 - колесный цилиндр; 6 - болт; 7 - стопорная шайба; 8 - тормозной диск; 9 - тормозные колодки; 10 - направляющая колодок; 11 - защитный кожух переднего тормоза: 12 - защитный чехол; 13 - направляющий палец

Проверьте направляющие пальцы 11 (см. рис. 6-21) и их чехлы 10. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отверстиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В случае их коррозии и повреждений замените пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверьте состояние тормозного диска. На его рабочей поверхности не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверьте толщину диска, которая должна быть не менее 10,8 мм. Если толщина менее указанной, замените диск. Допускается шлифовка или проточка диска, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее 10,8 мм. Проточку проводите с использованием приспособления 67.7141.9500.

Тормозные колодки заменяйте новыми при поломке поджимающих пружин, при износе накладок до толщины 1,5 мм. Колодки заменяйте одновременно на обоих тормозных механизмах (обе пары колодок).

Проверка биения тормозного диска

Проверьте осевое биение рабочей поверхности тормозного диска, не снимая его с автомобиля (рис. 6-23). Наибольшее допустимое биение по индикатору 0,15 мм. Если биение больше, замените диск или прошлифуйте его, но окончательная толщина диска должна быть не менее 10,8 мм.

Замена тормозных колодок

При необходимости замены тормозных колодок отогните угол стопорной шайбы 7 (рис. 6-24) с грани нижнего болта 6, отверните его, придерживая ключом за грани направляющий палец.

Рис. 6-26. Детали тормозного механизма заднего колеса: 1 - щит тормозного механизма: 2 - колесный цилиндр;

3		- верхняя стяжная пружина колодок;

4		- тормозная колодка; 5 - накладка колодки; 6 - тормозной барабан; 7 - установочный штифт; 8 - направляющая пружина; 9 - нижняя стяжная пружина

Затем поверните суппорт 1 в сборе с цилиндром 5 относительно другого пальца, выньте тормозную колодку со стороны поршня и опустите суппорт в рабочее положение. Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и не допустить выплескивания тормозной жидкости из бачка главного цилиндра, переместите поршень, как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска. Подняв суппорт, замените изношенную наружную колодку новой и опустите суппорт в рабочее положение. Еще раз переместите поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт, замените внутреннюю тормозную колодку. Опустив суппорт, заверните и законтрите болт 6, резьба которого имеет покрытие, предотвращающее самоотворачивание направляющего пальца.

Примечание. Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к отметке "МАХ" или ей соответствует, то перед утапливанием поршня удалите из бачка часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания из бачка.

При замене колодок проверьте состояние и посадку в гнездах защитных колпачков поршней и чехлов направляющих пальцев. При необходимости замените их или обеспечьте правильную посадку в гнездах.

ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Снятие и установка

Снятие. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. Снимите тормозной барабан, отвернув направляющие штифты 1 (рис. 6-25), а затем завернув их в резьбовые отверстия А до отделения барабана.

Рис. 6-27. Детали колесного цилиндра: 1 - поршень в сборе; 2 - корпус цилиндра; 3 - упорный винт; 4 - упорное кольцо; 5 - сухари; 6 - пружина; 7 - опорная чашка; 8 - уплотнитель; 9 - поршень; 10 - защитный колпачок

Рис. 6-25. Тормозной барабан: 1 - направляющий штифт; 2 - тормозной барабан; А - резьбовое отверстие, используемое для снятия барабана

Ослабив трос привода стояночной тормозной системы, отсоедините от рычага 10 (см. рис. 6-7) наконечника троса, снимите шплинт, нажмите на палец 9 и снимите рычаг 10. Снимите направляющие пружины 8 (рис. 6-26) колодок, отсоедините верхнюю 3 и нижнюю 9 стяжные пружины колодок и снимите колодки.

Приняв меры, не допускающие утечку жидкости из главного цилиндра, отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки. Снимите колесный цилиндр.

При замене щита тормоза отверните болты его крепления к фланцу оси заднего колеса и снимите щит.

Установку деталей тормозного механизма проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

—		после установки колодок на щите тормоза убедитесь, что концы колодок правильно расположились в пазах упоров поршней колесного цилиндра и на опорной пластине;

—		перед установкой барабана смажьте графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 посадочный поясок ступицы.

После сборки тормозных механизмов нажмите на педаль тормоза 2-3 раза с усилием 39,2 Н (40 кгс) для установки поршней в рабочее положение. После чего проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки). Отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Разборка и сборка колесных цилиндров

Разборка. Снимите защитные колпачки 10 (рис. 6-27), затем выпрессуй- те из корпуса цилиндра поршни 1 в сборе с деталями автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.

Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на приспособление 67.7820.9525 так, чтобы выступы приспособления охватили головку упорного винта 3. Специальной отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнительное кольцо 8 с опорной чашкой 7, пружиной 6 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.

Сборку автоматического устройства и самого цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего:

—		перед установкой деталей обильно смажьте их тормозной жидкостью;

—		упорные винты поршней затягивайте моментом 3,9-6,9 Н-м (0,4- 0,7 кгс-м);

—		прорезь А (см. рис. 6-8) на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх: отклонение от вертикали допускается не более 30'. Такое расположение прорези обеспечивает полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза;

—		поршни в корпусе цилиндра запрессовывайте при помощи приспособления 67.7823.9532;

—		усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 345 Н (35 кгс); при меньшем усилии замените упорное кольцо;

—		при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размер 4,5-4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис. 6-8) для свободной посадки тормозного барабана;

—		после сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25-1,65 мм. Последним установите на место защитные колпачки 2.

Проверка деталей

Колесные цилиндры. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенно гладкими, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако при этом увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.

Проверьте состояние упорного винта 3 (см. рис. 6—27), пружины 6, опорной чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми.

Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их.

Колодки. Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций.

Проверьте упругость стяжных и направляющих пружин колодок, при необходимости замените их новыми. Стяжные пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении нижних пружин усилием 137,2 Н (14 кгс) и верхних — 294 Н (30 кгс).

Проверьте чистоту накладок, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спи- ритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана. Обнаруженные неисправности устраните.

Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок стала менее 1,5 мм. Замену проводите одновременно на обоих тормозных механизмах, то есть обе пары колодок.

Тормозные барабаны. Осмотрите тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то расточите барабаны на станке. Затем также на станке абразивными мелкозернистыми брусками прошлифуйте барабаны. Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения.

Увеличение диаметра барабана (200 мм) после расточки и шлифовки допускается до 201 мм. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Эти требования должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.

Проверка колесных цилиндров задних тормозов на стенде

Установите цилиндр на стенд, присоедините к нему трубопровод от манометров (рис. 6-28) и прокачайте систему.

Отрегулируйте упоры 1 так, чтобы в них упирались поршни колесного цилиндра.

Проверьте отсутствие утечки жидкости. Подключите манометр 4 низкого давления и медленно вращая маховик 8, установите по манометру давление жидкости 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

Убедитесь, что установленное давление удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогичное испытание при давлении 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 МПа (1-2-3-4-5 кгс/см2).

Снизьте давление и подключите манометр высокого давления. Придерживаясь указанных правил, повторите испытание при давлении 5-10-15 МПа (50-100-150 кгс/см2).

Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через уплотнительные элементы, соединения трубопроводов, штуцеры для прокачки жидкости или через поры отливки.

ров задних тормозов: 1 - упоры поршней: 2 - испытываемый цилиндр; 3 - кронштейн цилиндра; 4 - манометр низкого давления; 5 - манометр высокого давления; 6 - цилиндр для создания давления; 7 - сосуд; 8 - маховик

Допускается незначительное (не более 0,5 МПа (5 кгс/см2) в течение 5 мин) уменьшение давления, особенно при более высоких давлениях из-за усадки уплотнителей.

СТОЯНОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Снятие и установка

Снятие. Установите рычаг 1 (рис. 6-29) в крайнее нижнее положение, отсоедините наконечники тросов 10 от рычагов 13 ручного привода колодок и от уравнителя 6, для чего отверните с тяги 5 контргайку 9 и регулировочную гайку 8, затем снимите шайбу 7 и уравнитель 6.

Вынув шплинт и ось 12, снимите шайбу 14, рычаг 13 и разжимную планку 15 колодок. Отверните гайки крепления кронштейна рычага 1 к полу кузова и снимите его в сборе с кронштейном.

Установку деталей стояночной тормозной системы проводите в последовательности обратной снятию, с последующей его регулировкой (см. главу "Регулировка стояночной тормозной системы"). При установке смажьте смазкой Литол-24 ось рычага стояночного тормоза, передний и задний наконечники троса и соединительный палец тяги.

Проверка деталей

Тщательно проверьте состояние деталей стояночной тормозной системы. Если обнаружены обрыв, перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников на нем или повреждение оболочки, трос замените новым.

Убедитесь, что зубья сектора и защелки не повреждены и рычаг надежно фиксируется в заданном положении, а также легко перемещается вверх-вниз. Поврежденные и изношенные детали замените.

стемы: I - рычаг привода стояночного тормоза в сборе с кронштейном; 2 - ось тяги; 3 - защитный чехол; 4 - стопорная скоба; 5 - тяга; 6 - уравнитель троса; 7 - шайба; 8 - регулировочная гайка: 9 - контргайка; 10 - трос; 11 -оболочка троса; 12 - ось рычага; 13 - рычаг ручного привода колодок; 14 - шайба; 15 - разжимная планка колодок

РАЗДЕЛ VII. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ПРОВОДА И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме — отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с "массой", которая выполняет функцию второго провода. Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2108, -2109, - 21099 обычной комплектации представлена на рис. 7-1, а комплектации "люкс" — на рис. 7-2 (см. вклейку между стр. 96 и 97).

Большинство цепей включается выключателем зажигания. Всегда включены (независимо от положения ключа в выключателе зажигания) цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, прикуривателя, плафона, штепсельной розетки для переносной лампы и цепь питания аварийной сигнализации.

Здесь Вы сможете найти более подробную информацию по интересующим Вас вопросам особенностей устройства электрооборудования

Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Не защищены предохранителями цепь за-

Таблица 7-1

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

| № предохранителя | Защищаемые цепи |
| --- | --- |
| 1,2 (8 А) " | Резервные |
| 3(8 А) | Очистители фар (в момент включения). Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан включения омыва фар |
| 4 (16 А) 1 , * | Очистители фар (в рабочем режиме). Реле включения очистителей фар (обмотка). Вентилятор о'ошиеля Элекгродви!атель омывате- яя. Очиститель заднего стекла. Реле времени омыватепя заднего стекла. Клапаны включения омыва ветрового и заднею стекол: Реле (обмотка) включения элект ровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (Обмотка) включения и контрольная лампа обогрева заднего стекпа Лампа освещения вещеного ящика |
| 5 (8 А) | Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (лампы света заднего хода). Реле включения и очиститель ветрового стекла. Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя). Контрольные лампы: уровня тормозной жидкости, давления масла, воздушной заслонки карбюратора и стояночного тормоза. Лампа светового табло "STOP" Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр |
| 6 (8 А) | Задние фонари (лампы сгоп-сигнаяа). Плафон освещения салона |
| 7 (8 А) | Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампы освещения приборов и прикуривателя. Контрольная лампа наружного освещения. Табло подсветки рычагов отопителя |
| 8 (16 А) | Электровентилятор системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения; |
| 9 (8 А) | Левая фара и левый задний фонарь (габаритный свет) |
| 10 (8 А) | Правая фарам правый задний фонарь (габаритный спет) |
| 11 (8 А) | Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации |
| 12 (16А) : | Элемент обогрева заднего стекла и реле (контакты; ею включения. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель |
| 13 (8 А) | Правая фара (дальний свет) |
| ■14(8 А) | Левая фара (дальний свет)> Контрольная ламгш включения дальне- го света фар " 5 # ^ - * ^ " N |
| 15 (8 А) | Левая фара (ближний свет) |
| 16 (8 А) | Правая фара (ближний свет) % |

ряда аккумуляторной батареи, цепи зажигания и пуска двигателя, цепь управления электромагнитным клапаном карбюратора, реле включения дальнего и ближнего света фар.

Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину его сгорания и устраните ее. При поисках неисправности рекомендуется просмотреть указанные в табл. 7-1 цепи, которые защищает данный предохранитель.

До 1986 г. лампы противотуманного света в задних фонарях и контрольная лампа противотуманного света защищались предохранителем 15 монтажного блока. С 1986 г. они защищаются отдельным предохранителем, расположенным в пластмассовом корпусе в жгуте проводов около выключателя противотуманного света. Этот предохранитель рассчитан на 8А.

Предупреждения.

При ремонте автомобиля и системы электрооборудования автомобиля необходимо Обязательно отсоединять провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.

При эксплуатации автомобиля и при проверке схемы электрооборудования автомобиля не допускается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля, а также замыкать на массу провода (проверять исправность цепей на "искру"), так как это может привести к перегоранию токоведущих дорожек монтажного блока.

При снятии реле и предохранителей в монтажном блоке не допускается применять металлические отвертки, так как Это приводит к замыканию выводов реле и перегоранию токоведущих дорожек на печатных платах монтажного блока.

Монтажный блок

Большинство предохранителей и вспомогательных реле находится в отдельном монтажном блоке (рис. 7-3), установленном в коробке воздухопри- тока с левой стороны автомобиля. Через монтажный блок соединяются провода моторного отсека с проводами панели приборов и салона автомобиля. Расположение колодок и условные номера штекеров в соединительных колодках монтажного блока указаны на рис. 7-4 и 7-5. Схема внутренних соединений монтажного блока представлена на рис. 7-6.

Ремонт монтажного блока заключается, в основном, в замене печатных плат. Допускается припайка проводов взамен перегоревших токоведущих дорожек на печатных платах, но только если для этого не требуется рассоединения печатных плат.

s^u-io рис. 7-5. Условная нумерация штекеров в колодках монтажного блока для подключения проводов в салоне: Ш9 - колодка, соединяющаяся с задним жгутом проводов; HI I -1114 - колодки, соединяющиеся со жгутом проводов панели приборов

Рис. 7-3. Монтажный блок (крышка снята):

| Hi, | 12 |  | 10 | 9 | 8 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  |

Ш-7

|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 и |

1 ш-б|

Рис. 7-4. Условная нумерация штекеров в колодках монтажного блока для подключения проводов в моторном отсеке: Ш5 и LU6 - колодки для присоединения переднего жгута проводов: Ш7 и Ш8 - колодки для присоединения жгута проводов левого брызговика; Ш11 - колодка для присоединения жгута проводов коробки воздухопритока

ш-2

1 - реле включения очистителей фар (Кб): 2 - реле времени омывателя заднего стекла (K1); 3 - реле-

ближнего света фар (К11); 10 - предохранитель; 11 звукового сигнала (К8)

| 8 | Ш1 |
| --- | --- |
| 4 | Ш5 |
| 11 | Ш4 |
| 15 | Ш2 |
| 3 | LU6 |
| 9 | LU9 |
| 4 | Ш10 |
| 8 | ШЗ |
| 10 | Ш2 |
| 4 | Ш9 |
| 11 | ШЗ |
| 18 | Ш11 |
| 1 / | Ш2 |
| 9 | Ш11 |
| 19 | Ш4 |
| 17 | Ш7 |
| 4 | Ш1 |
| 2 | Ш7 |
| 18 | Ш9 |
| 3 | Ш11 |
| 10 | Ш11 |
| 3 | Ш4 |
| 12 | Ш6 |
| 9 | Ш7 |
| 18 | Ш4 |
| 13 | Ш9 |
| 10 | IXJ4 |
| 13 | Ш7 |
| 7 | ШЗ |
| 8 | Ш4 |
| 2 | Ш2 |
| 11 | Ш6 |
| 2 | Ш9 |
| 13 | ШЗ |
| 11 | Ш2 |
| 5 | Ш9 |
| 12 | Ш2 |
| 6 | Ш9 |

(Z

d

£

С

Й

85

□

| 86 | 15 |
| --- | --- |
| S | R |
|  | 31в |
|  | 31 |

А

Г1

4

-ял-

5

ш§

П JZ

v

6

-ШШ-

-шя-

с с

-0-

прерыватель указателей поворота и аварийной сигиализации (К2); 4 реле стеклоочистителя (КЗ); 5 - контактные перемычки на месте реле контроля исправности ламп; 6 - реле включения обогрева заднего стекла (К 10); 7 - запасной предохранитель; 8 - реле включения дальнего света фар (К5); 9 - реле включения

■ реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя (К9); 12

| шз | 14 |
| --- | --- |
| LU8 | 2 |
| Ш8 | 1 |
| Ш8 | 3 |
| Ш10 | б |
| Ш6 | 5 |
| LU7 | 3 |
| Ш11 | 14 |
| шз | 18 |
| Ш10 | 2 |
| Ш6 | 4 |
| Ш11 | 1 |
| Ш4 | 7 |
| шз | 9 |
| Ш7 | 16 |
| Ш4 | 20 |
| Ш11 | 2 |
| шз | 12 |
| Ш7 | 15 |
| Ш4 | 21 |
| Ш1 | 2 |
| Ш1 | 3 |
| Ш8 | 4 |
| Ш10 | 9 |
| 1118 | 5 |
| Ш8 | 6 |
| Ш8 | 7 |
| Ш8 | 8 |
| Ш1 | 5 |
| Ш1 | 6 |
| Ш1 | 7 |
| Ш10 | 8 |
| Ш1 | 1 |
| Ш9 | 11 |
| Ш4 | 5 |
| Ш11 | 8 |
| Ш6 | 9 |
| Ш5 | 5 |

Ll

Z]

□

Б

Рис. 7-6. Схема соединений монтажного блока (наружная цифра в обозначении наконечника провода — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера): КI - реле времени омывателя заднего стекла; К2 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; КЗ реле стеклоочистителя; К4 - реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле); К5 - реле включения дальнего света фар: Кб - реле включения фароочистителей; К7 - реле питания стеклоподъемников; К8 - реле включения звукового сигнала; К9 - реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя; К10 - реле включения обогрева заднего стекла: К11 - репе включения ближнего света фар

Разборка и сборка. Разборку монтажного блока для замены или ремонта печатных плат производите в следующем порядке:

—		снимите крышку и выньте из гнезд монтажного блока реле, перемычки и предохранители;

—		отверните винты крепления и снимите верхнюю половину корпуса монтажного блока;

—		выньте из нижней половины корпуса блок печатных плат.

Сборку монтажного блока выполняйте в порядке, обратном разборке.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Техническая характеристика

Номинальное напряжение, В	12

Номинальная емкость при 20-часовом режиме разряда и температуре электролита (2712)43

в начале разряда, А ч 	55

Разрядная сила тока при 20-часовом

режиме разряда, А 	2,75

Разрядная сила тока при стартерном режиме и температуре электролита минус 18'С, А	255

Приведение сухозаряженной

батареи в рабочее состояние

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Разряд батареи при эксплуатации автомобиля |
| 1. Проскальзывание ремня привода генератора | 1. Отрегулируйте натяжение ремня |
| 2. Неисправен генератор | 2. Проверьте генератор |
| 3. Повреждение изоляции в системе электрооборудования (ток разряда более 11 мА при отключенных потребителях)' | 3. Найдите место утечки тока и устраните повреждение v г"--' л ВЙ1 11! * |
| 4. Короткое замыкание между пластинами | 4. Замените батарею |
| 5. Подключение новых потребителей владельцем автомобиля сверх допустимых пределов | 5. Отключите новые потребители электроэнергии |
| 6. Загрязнение электролита посторонними примесями | 6. Зарядите батарею, слейте электролит, промойте, залейте электролит и снова зарядите батарею |
| 7. Чрезмерное загрязнение поверхности батареи | 7. Очистите поверхность батареи |
| 8. Уровень электролита ниже верхней кромки пластин | 8. Восстановите нормальный уровень электролита |
| Электролит на поверхности батареи |
| 1. Повышенный уровень электролита, приводящий к выплескиванию | 1. Установите нормальный уровень электролита * |
| 2. Просачивание электролита через трещины в корпусе | 2. Замените батарею |
| 3. Кипение электролита вследствие очень высокого напряжения генератора « | 3. Замените регулятор напряжения генера- тора |
| 4. Кипение электролита и перегрев батареи из-за сульфатации пластин | 4. Замените батарею |

В запасные части поступают батареи без электролита, сухозаряженные. Чтобы привести такую батарею в рабочее состояние, необходимо удалить имеющиеся технологические пробки или герметизирующую ленту. Затем небольшой струей, через воронку (стеклянную или из кислотоустойчивой пластмассы) залить в батарею электролит плотностью (приведенной к 25'С) 1,28 г/см3 для районов с умеренным климатом и 1,23 г/см3 для тропиков. Операции приведения батареи в рабочее состояние должны выполняться при температуре окружающей среды (25±10)'С.

Выдержите батарею 20 мин, чтобы пластины и сепараторы пропитались электролитом. Затем проверьте напряжение батареи без нагрузки.

Если напряжение батареи не менее 12,5 В, то она готова для работы. При напряжении меньше 12,5 В, но больше 10,5 В, батарея должна быть подзаряжена до напряжения, указанного заводом-изготовителем. При напряжении меньшем или равном 10,5 В аккумуляторная батарея бракуется.

В результате пропитки сепараторов и пластин уровень электролита в батарее неизбежно понизится. Поэтому, прежде чем устанавливать батарею на автомобиль, необходимо довести уровень до нормы, доливая электролит той же плотности, что и в начале заливки.

Заряжать батарею после заливки электролита следует обязательно, если:

—		первоначальная эксплуатация батареи будет происходить в тяжелых условиях: в холодную погоду, с частыми пусками двигателя и т.д.;

—		батарея хранилась более 12 месяцев с даты выпуска.

Проверка уровня электролита

Уровень электролита во всех элементах батареи должен находиться между линиями с метками "MIN" и "МАХ", нанесенными на полупрозрачный корпус аккумуляторной батареи. Не допускается эксплуатация батареи с уровнем электролита ниже линии с меткой "MIN".

При эксплуатации батареи уровень электролита постепенно понижается, так как испаряется вода, входящая в его состав. Для восстановления уровня электролита доливайте только дистиллированную воду.

Если точно установлено, что причиной низкого уровня является выплескивание, то доливайте электролит той же плотности, что и оставшийся в элементе батареи.

Если уровень выше нормы, то отсосите электролит резиновой грушей с эбонитовым наконечником.

Проверка степени разряженности батареи

При отказе батареи в эксплуатации, а также при ее обслуживании необходимо проверять разряженность аккумуляторной батареи аккумуляторным ареометром. Одновременно необходимо замерять и температуру электролита, чтобы учесть температурную поправку к показаниям ареометра, указанную в табл. 7-2. При температуре электролита выше ЗО'С величина поправки прибавляется к фактическому показанию ареометра. Если температура электролита ниже 20*С, то величина поправки соответственно вычитается. Когда температура электролита в пределах 20-30'С, поправка на температуру не вводится.

После определения плотности электролита в каждом элементе батареи, устанавливается степень ее разряженности по таблице 7-3. Батарею, разряженную более, чем на 25% зимой и более, чем на 50% летом, снимите с автомобиля и подзарядите.

Во время измерения плотности следите за тем, чтобы на поверхность батареи, кузов и другие детали с пипетки не падали капли электролита, содержащие серную кислоту, которая вызывает коррозию, утечки тока и т.д.

Таблица 7-2

Температурная поправка к показаниям

ареометра при измерении плотности электролита

| Температура электролита, 'С | Поправка, г/см3 |
| --- | --- |
| от -40 до -26 | -0,04 |
| от-25 до-11 | -0,03 |
| от -10 до, +4 | -0,02 |
| от+5 до +19 | -0,01 |
| от +20 до +30 | 0,00 |
| от +31 до +45 | +0,01 |

Чтобы не получить неправильных результатов, не замеряйте плотность электролита:

—		если его уровень не соответствует норме;

—		если электролит слишком горячий или холодный; оптимальная температура при измерении плотности 15-27'С;

—		после доливки дистиллированной воды. Следует выждать, пока электролит перемешается; если батарея разряжена, то для этого может потребоваться даже несколько часов;

—		после нескольких включений стартера. Надо подождать, чтобы установилась равномерная плотность электролита в элементе батареи;

Рис. 7-7. Генератор 37.3701:1 - крышка генератора со стороны контактных колец; 2 - болт крепления выпрямительного блока; 3 - контактные кольца; 4 - шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец; 5 - конденсатор 2,2 мкФ ±20% для подавления радиопомех; 6 - вал ротора; 7 - провод общего вывода дополнительных диодов; 8 - зажим "30" генератора для подключения потребителей; 9 - штекер "61" генератора (общий вывод дополнительных диодов); 10 - провод вывода "Б" регулятора напряжения; 11 - щетка, соединенная с выводом "В" регулятора напряжения; 12 - регулятор напряжения; 13 - щетка, соединенная с выводом "Ш" регулятора напряжения; 14 - шпилька для крепления генератора к натяжному устройству; 15 - крышка генератора со стороны контактных колец; 16 - крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора; 17 - полюсный наконечник ротора; 18-шайбы крепления подшипника; 19 - дистанционное кольцо; 20 - шариковый подшипник вала ротора со стороны привода; 21 - стальная втулка; 22 - обмотка ротора (обмотка возбуждения); 23 - сердечник статора; 24 - обмотка статора; 25 - выпрямительный блок: 26 - стяжной болт генератора; 27 - буферная втулка; 28 - втулка; 29 - поджимная втулка; 30 - вывод "В" регулятора напряжения: 31 - щеткодержатель; а - регулятор напряжения и щеточный узел у генераторов выпуска с 1996 г.

—		при "кипящем" электролите. Следует переждать, пока пузырьки в электролите, набранном в пипетку ареометра, поднимутся на поверхность.

Зарядка аккумуляторной батареи

Снятую с автомобиля батарею аккуратно очистите, особенно ее верхнюю часть, проверьте уровень электролита и при необходимости доведите его до нормы.

Батарея заряжается силой тока 5,5 А при вывернутых пробках. Зарядка проводится до начала обильного газовыделения и достижения постоянства напряжения и плотности электролита в течение 3 часов. Плотность электролита заряженной батареи при 25'С должна соответствовать данным таблицы 7-3 для каждого климатического района.

При заряде батареи необходимо периодически проверять температуру электролита и не допускать ее повышения свыше 40'С. Если температура достигнет 40'С, то следует уменьшить наполовину зарядный ток или прервать зарядку и охладить батарею до 27"С.

Зарядка прекращается, когда начнется обильное выделение газа во всех элементах батареи, а напряжение и плотность электролита в течение последних трех замеров (производимых через 1 ч) будут оставаться постоянными.

Плотность электролита при 25"С, г/см3

Таблица 7-3

| Климатический район (средняя месячная температура воздуха в январе, "С) | Время года | Полностью заряженная батарея | Батарея разряжена |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 25% | на 50% |
| ' Очень холодный (от-50 до-30) | Зима ' Лето | 1,30 1,28 | 1,26 1,24 | 1.22 1,20 |
| Холодный (от -30 до -15) | Круглый год | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
| ; Умеренный ... 1,„ 5 •07 -15 до-8) | Круглый год | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
| Теплый влажный (от 0 до +4) | Круглый год | 1,23 | 1,19 | 1,15 |
| Жаркий сухой (от-15 до+4) | Круглый год | 1,23 -Ч Ш'" ' -ft ' | 1.19 •-1Я V -ч' | 1.15 |

Если в конце зарядки плотность электролита (определенная с учетом температурной поправки) отличается от указанной, то откорректируйте ее. При повышенной плотности отберите часть электролита и долейте дистилирован- ной воды. Если плотность электролита ниже нормы, то, отобрав его из элемента, долейте электролит повышенной плотности (1,4 г/см3).

Техническая характеристика

Максимальная сила тока отдачи

при 13 В и 5000 мин-', А	55

Пределы регулируемого

напряжения, В	14,1±0,5

Максимальная частота вращения

ротора, мин-1	13000

Передаточное отношение двигатель-генератор	1:2.04

Особенности устройства

Генератор типа 37.3701 — переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

После корректировки плотности электролита продолжите зарядку батареи еще в течение 30 мин для перемешивания электролита. Затем отключите батарею и через 30 мин замерьте его уровень во всех элементах. Если уровень электролита окажется ниже нормы, то долейте электролит с плотностью, соответствующей данному климатическому району (см. табл. 7-3). Если уровень электролита выше нормы — отберите его избыток резиновой грушей.

ГЕНЕРАТОР

Статор 23 (рис. 7-7) и крышки 1 и 15 стянуты четырьмя болтами. Вал 6 ротора вращается в подшипниках 4 и 20,

которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 3.

Трехфазный переменный ток, индуктируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 25, прикрепленным к крышке 1. Электронный регулятор 12 объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 1.

Схема соединений генератора показана на рис. 7-8. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к клемме "В" регулятора через соединенные параллельно контрольную лампу 5 и резисторы 9. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке. При этом ток через контрольную лампу не проходит и она не горит. Управляющее напряжение подается на вывод "Б" регулятора напряжения непосредственно от клеммы "30" генератора. Вывод "Ш" регулятора маркировки не имеет. С ним соединяется щетка 13 (см. рис. 7-7).

С 1996 г. изменено устройство регулятора напряжения и щеткодержателя. Теперь регулятор напряжения размещен в металлическом корпусе и приклепан к щеткодержателю (см. рис. 7-7, а), т.е. образует с ним неразборный узел. У нового регулятора напряжения отсутствует вывод "Б", и напряжение подается только к выводу "В". По своим характеристикам прежний и новый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы.

На небольших партиях автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 могут быть установлены генераторы производства Болгарии, Словении или Германии. Эти генераторы взаимозаменяемы с генератором 37.3701 по характеристикам и установочным размерам, но несколько отличаются по конструкции.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

I, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности ¦ Метод устранения |
| --- |
| Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы работают. Вольтметр показывает нормальное напряжение при работе двигателя |
| 1. Перегорела контрольная лампа • ' 4 | 1. Замените контрольную лампу |
| 2. Обрыв в цепи питания контрольной лампы | 2. Проверьте "КБ" провод и его соединения от монтажного блока к комбинации приборов и надежность контакта между выводами патрона лампы и платой комбинации приборов |
| Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы не работают |
| 1. Перегорел предохранитель N«5 в монтажном блоке | 1. Замените предохранитель |
| 2. Обрыв в цепи питания комбинации приборов |

2.		Проверьте "О" и "ОГ" провода и их соединения от монтажного блока к комбинации приборов

| 3. Замените неисправную кон |
| --- |
| 3. Не срабатывает выключатель или реле зажигания | тактную часть выключателя или реле зажигания Припаяйте дополнительные ре |
| Контрольная лампа горит после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы После нажатия и отпускания педали акселератора контрольная лампа гаснет и вольтметр показывает нормальное напряжение |
| Генератор не возбуждается на малых оборотах двигателя из- за отпайки дополнительных резисторов s монтажном блоке | зисторы в монтажном блоке 1. Отрегулируйте натяжение |
| Контрольная лампа горит при работе двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы |
| 1 Проскальзывание ремня привода генератора | ремня г 2. Замените поврежденные |
| 2. Обрыв или короткое замыкание в диодах питания обмотки возбуждения | диоды 3. Замените регулятор напря |
| 3. Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между между выводами "В" и "Ш") > " Ш | жения 4. Замените выпрямительный |
| 4. Обрыв в одном или нескольких вентилях генератора, короткое замыкание в отрицательных вентилях | блок 5. Замените статор генератора |

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| 5. Обрыв или межеитковое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на массу | 6. Устраните замыкание или |
| 6. Короткое замыкание на массу выводов обмотки возбуждения генератора | замените ротор генератора |
| Контрольная лампа не горит при работе двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы |
| 1. Нет контакта между выводами "В" и "Шг регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.) | 1. Зачистите выводы "В" и "Ш" регулятора напряжения и щеток, подогните выводы регулятора |
| 2. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец | 2. Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине |
| 3. Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом "Ш" и массой) | 3. Замените регулятор напряжения |
| 4. Отсоединился провод от вывода "В" щеткодержателя | 4. Присоедините провод |
| 5. Обрыв в цепи между штекером "61" генератора и монтажным блоком | 5. Проверьте "Ф" провод и его соединения от генератора к монтажному блоку |
| 6. Короткое замыкание в положительных вентилях | 6. Замените выпрямительный блок |
| 7. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец | 7. Припаяйте выводы или замените ротор генератора |
| Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы при работе двигателя |
| Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом "LIT и массой) | Замените регулятор напряжения |
| Повышенная шумность генератора |

1.		Ослаблена тайка шкива генератора

2. Повреждены подшипники генератора

1.		Подтяните гайку

| gjIMjl Я 2. Замените подшипники |
| --- |
| 3. Межеитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора) | 3. Замените статор |
| 4. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора | 4. Замените выпрямительный блок |
| 5. Скрип щеток | 5. Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине 4 > 1 тЖтИРШ*' , ^ -- |

В данной главе описывается только отечественный генератор 37.3701, как основной для автомобилей семейства ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.

Предупреждения

"Минус" аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а "плюс" — подключаться к зажиму "30" генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно аызо- < вет повышенный ток через диоды генератора и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной бата- * реей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме "ЗСГ генератора, которые могут повредить регулятор, напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора "на искру" даже кратковременным соединением зажима "30" генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Вентили выпрямительного блока генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить проёода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными От вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Контрольные проверки генератора

Проверка генератора на стенде

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

Установите генератор на стенд и выполните соединения как указано на рис. 7-9. Включите электродвигатель стенда, реостатом 5 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин-'. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока от

Рис. 7-8. Схема соединений системы генератора: 1 - генератор; 2 - отрицательный вентиль; 3 - дополнительный диод: 4 - положительный вентиль; 5 - контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 - комбинация приборов; 7 - вольтметр; 8 - монтажный блок; 9 - дополнительные резисторы по 100 Ом. 2 Вт; 10 - реле зажигания; 11 - выключатель зажигания 12 - аккумуляторная батарея:13 - конденсатор; 14 - обмотка ротора; 15 - регулятор напряжения

дачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А.

Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении диодов выпрямительного блока. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин1. Реостатом 5 установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1 ±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10)'С.

выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка генератора электронным осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

Для проверки соберите схему согласно рис. 7-10. Отсоедините провод общего вывода трех дополнительных диодов от штекера "В" регулятора напряжения и примите меры, чтобы наконечник отсоединенного провода не замкнулся с массой генератора. К штекеру "В" регулятора присоедините провод от аккумуляторной батареи через контрольную лампу 2. Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумуляторной батареи.

Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500-2000 мин-'. Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные

Рис. 7-9. Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 - генератор; 2 - контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 - вольтметр: 4 - амперметр; 5 - реостат; 6 - выключатель; 7 - аккумуляторная батарея

клеммы "30" генератора и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.

Проверьте по осциллографу напряжение на клемме "30" генератора. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис. 7-11, I). Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 7-11, II и III).

Проверив форму кривой напряжения на клемме "30" генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверяют напряжение на штекере "'61" или на наконечнике провода, отсоединенного от штекера "В" регулятора напряжения. Эти точки являются общим выводом трех дополнительных диодов (см. рис. 7-8), питающих обмотку возбуждения при работе генератора. Форма кривой напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотка возбуждения проверяется после разборки генератора. Но можно проверить ее и не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкается ли она с массой.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно, после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от выпрямительного блока.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на массу.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Наконец, необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении. Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

В случае повреждения одного из вентилей выпрямительного блока необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Также отсоединяется вывод "Б" (4 на рис. 7-12) регулятора напряжения от клеммы "30" генератора и провод 5 от вывода "В" регулятора напряжения. У генераторов с новым регулятором напряжения (см. рис. 7-7, вид "а") вывод "Б" отсутствует и у него надо отсоединять только вывод "В". Проверить можно омметром или с помощью лампы (1-5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 7-12.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в "положительных" и "отрицательных" вентилях. Для этого "плюс" батареи через лампу подсоедините к зажиму "30" генератора, а "минус" к корпусу генератора (рис. 7-12, а). Если лампа горит, то "отрицательные" и "положительные" вентилей имеют короткое замыкание.

Короткое замыкание "отрицательных" вентилей можно проверить, соединив "плюс" батареи через лампу с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а "минус" — с корпусом генератора (рис. 7-12, б). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких "отрицательных" вентилей. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание вентилей.

Для проверки короткого замыкания в "положительных" диодах "плюс" батареи через лампу соедините с зажимом "30" генератора, а "минус" — с одним из болтов крепления выпрямительного блока (рис. 7-12, в). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких "положительных" вентилей.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20-30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях выпрямительного блока.

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на рис. 7-13. Также как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод от вывода "В" регулятора напряжения.

W

Рис. 7-10. Схема соединений для проверки генератора осциллографом: I - генератор; 2 - контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 - вольтметр; 4 - амперметр; 5 - реостат; 6 - выключатель; 7 - аккумуляторная батарея

\/И

II

Ш Ж Mi

ш

Рис. 7-11. Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I - генератор исправен; II - вентиль пробит; III - обрыв в цепи вентиля (обмотке статора)

Рис. 7-1. Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109: I - блок-фара; 2 - электродвигатель очистителя фар'; 3 - выключатель подкапотной лампы; 4 - звуковой сигнал; 5 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 6 датчик включения электродвигателя вентилятора; 7 - генератор; 8 - электромагнитный клапан включения омыва фар', 9 - электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла'; 10 - электромагнитный клапан включения омыва ветровою стекла; 11 - свечи зажигания; 12 датчик-распределитель зажигания; 13 - катушка зажигания; II выключатель света :таднего хода; 15- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 16 стартер; 17 аккумуляторная бата

зажигания: 53 - комбинация приборов; 54 выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 55 - задние фонари: 56 - датчик указателя уровня и резерва топлива: 57 - элемент обогрева заднего с текла;

58		- электродвигатель очистителя заднего стекла;

59		- фонари освещения номерного знака: А - порядок условной нумерации штекеров в колодке выключа теля зажигания; Б - порядок условной нумерации штекеров в колодке электродвигателя очистителя ветрового стекла

' Устанавливается на части выпускаемых автомобилей

35 - подкапотная лампа; 36 - лампа освещения вещевого ящика, 37 - монтажный блок; 38 - выключатель освещения приборов; 39 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 40 - выключатель стоп-сигнала; 41 - подру- левой переключатель: 42 - выключатель наружного освещения; 43 выключатель аварийной сигнализации;

44		- выключатель заднего противотуманного света;

45		предохранитель цепи противотуманного света;

46		- выключатель обогрева заднего стекла; 47 боковые указатели поворота; 48 - плафон; 49 - разъем для подключения к плафону индивидуального освещения: 50 - выключатели плафона на стойках дверей (на ВАЗ-2108 два, нп ВАЗ-2109-четыре); 51 - реле зажигания; 52-выключатель

рея; 18 - датчик уровня тормозной жидкости; 19 - коммутатор; 20 - датчик верхней мертвой точки I -го цилиндра: 21 - колодка диагностики; 22 - блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 23 - реле включения стартера; 24 - концевой выключатель карбюратора; 25 - электромагнитный клапан карбюратора; 26 датчик контрольной лампы давления масла; 27 - электродвигатель омывателя стекол; 28 электродвигатель вентилятора отопителя; 29 - дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 30 - переключают, вентиля! ope отопителя; 31 электродвигатель очистителя широкого стекла; 32 - прикуриват ель; 33 - лампа подсветки рычагов отопителя; 34 штепсельная розетка для переносной лампы;

Рис. 7-2. Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ- 21083, ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099 исполнения "люкс": I - блок- фара; 2 -электродвигатель очистителя фар; 3 протиоотуманные фары; 4 выключатель подкапотной лампы, 5 - звуковой сигнал;

6		- электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;

7		- датчик включения электродвигателя вентилятора; 8 - датчик износа колодок передних тормозов; 9 - генератор, 10 - электромагнитный клапан включения омыва фар: 11 - электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла'; 12 - электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла; 13 - электродвигатель омы- ватоля стекол; 14 - датчик контрольной лампы давления масла; 15 - датчик уровня масла; 16 - датчик уровня омывающей жидкости; 17 - датчик расхода топлива; 18 - электромагнитный клапан карбюратора: 19 - концевой выключатель карбюратора. 20 - реле включения стартера; 21 - свечи зажигания; 22 - датчик-распределитель зажигания; 23 - датчик скорости автомобиля; 24 - блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 25 - колодка диагностики; 26 - катушка зажигания; 27 - выключатель света заднего хода;

28		- датчик указателя температуры охлаждающей жидкое! и.

29		- стартер: 30 - датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра; 31 - коммутатор; 32 - аккумуляторная батарея; 33 - датчик уровня охлаждающей жидкости; 34 - реле включения противогуманных фар; 35 - датчик уровня тормозной жидкости; 36 - монтажный блок; 37 - штепсельная розетка для переносной лампы; 38 - блок управ лении блокировкой замков дверей; 39 - подкапотная лампа; 40 - электродвигатель очистителя ветрового стекла; 41 - лампа освещения вещевого ящика; 42 - электродвигатель вентилятора ото- пителя; 43 - дополнительный резистор электродвигателя отопите - ля, 44 - переключатель вентилятора отопителя; 45 - лампа подсветки рычагов отопителя; 46 - моторедукторы элекгтростеклолодьвмни- ков передних дверей; 47 - моторедукторы блокировки замков пе редних дверей; 48 - моторедукторы блокировки алмкои задних дверей: 49 - выключатель зажигания; 50 - переключатель элвктростек лоподьемника правой двери; 51 - переключа t ель злею рост екло- подьемника левой двери; 52 - реле зажигания; 53 - гюдрулавой по роключаталь; 54 - маршрутный компьютер, 55 прикуриватель, 56 - выключатель освещения приборов; 57 - выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 58 - выклюштпль стоп-сигнала;

59		- контрольная лампа включения обогрева заднего стекла;

nil ШлШ

60		- выключатель обогрева заднего стекла; 61 - выключатель противогуманных фар; 62 - кшпрольнзя лампа включения противотуман- ных фар; 63 - контрольная лампа включения заднего противотуман- ного света; 64 - выключатель заднего противотуманного света; 65 - боковые указатели поворота; 66 - выключатели плафона на стойках дверей (на BA3-21083 - два. на BA3-21093 и ВАЗ-21099 - четыре); 67 - предохранитель цепи противотуманного света, 68 - выключатель наружного освещения; 69 - комбинация приборов; 70 - выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 71 - выключатель аварийной сигнализации; 72 - плафон, 73 - разъем для подключения к плафону индивидуального освещения. 74 - задние фонари; 75 - фонари освещения номерного знака: 76 - электродвигатель очистителя заднего стекла'; 77 - элемент обогрева заднего стекла; 78 - датчик указателя уровня и резерва топлива • На автомобилях 8АЗ-21099 не устанавливается. Л - порядок условной нумерации штекеров в колодках монтажного блока, комбинации приборов, подрулевого переключателя, выключателя зажигания и очистителя ветрового стекла; Б - порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей фар и заднего стекла: В - порядок условной нумерации штекеров в колодках датчиков скорости и расхода топлива и в да1чике-распределителе зажигания; Г - порядох условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов электроглеклоподъемников и моторедукторое блокировки замков дверей.

В ж» уте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов. Вторые концы черных тонких проводов также сведены в тонки, соединенные с массой.

На схеме показано подключение дополнительного электрооборудования, которое может быть установлено на автомобили, но на автомобиле конкретной комплектации может отсутствовать тот или иной вспомогательный узел или система

"Плюс" батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) присоедините к выводу "61" генератора, а "минус" к одному из болтов крепления выпрямительного блока.

Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере "61", а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере "61" при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

7 Руководство по ремонту ВАЗ 2108—09

Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр по-

Рис. 7-12. Схемы для проверки вентилей выпрямительного блока: а - проверка одновременно "положительных" и "отрицательных" вентилей; б - проверка "отрицательных" вентилей; в - проверка "положительных" вентилей; 1 - аккумуляторная батарея; 2 - контрольная лампа: 3 - генератор; 4 - вывод "Б" регулятора напряжения; 5 - провод общего вывода дополнительных вентилей

стоянного тока со шкалой до 15-30 В, класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой "30" и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6-14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора. Регулятор, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рис. 7-14. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу 1-3 Вт, 12 В. К выводам "В", "Б" (если он есть) и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15-16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Рис. 7-13. Схема для проверки дополнительных диодов: 1 - аккумуляторная батарея: 2 - контрольная лампа; 3 - генератор; 4 - провод общего вывода дополнительных диодов

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкапе 1-10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклонится в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

Рис. 7-14. Схемы для проверки регулятора напряжения: а - выпуска с 1996 г.; б - выпуска до 1996 г.; 1 - аккумуляторная батарея; 2 - вывод "масса" регулятора; 3 - регулятор напряжения; 4 - вывод "Ш" регулятора; 5 - вывод "В" регулятора; 6 - контрольная лампа; 7 - вывод "Б" регулятора напряжения

Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ±20%.

Ремонт генератора

Разборка генератора

Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.

В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.

Отсоедините провод от штекера "В" регулятора напряжения. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы "30" генератора и отверните винты крепления регулятора напряжения. У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель. После этого наклоните и извлеките регулятор 2 (рис. 7-15) совместно со щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.

Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор 8. Отверните гайки винтов, соединяющих наконечники вентилей с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора.

Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.

Сборка генератора Собирается генератор в последовательности, обратной разборке.

Рис. 7-16. Проверка натяжения ремня генератора: 1 - гайка; 2 - натяжная планка; 3 - генератор; 4 - ремень; А - прогиб ремня

При сборке генераторов выпуска до 1996 г. (с разборным узлом регуля- тор-щеткодержатель) во избежание поломки щеток, перед установкой регулятора со щеткодержателем на место необходимо не вставлять полностью щеткодержатель в регулятор, а лишь частично задвинуть и в таком виде вставить в генератор. После установки щеткодержателя на место в крышке генератора легким нажатием на регулятор вдвиньте его в генератор.

Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр. Он представляет собой ступенчатую цилиндрическуую оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой стороны 22 мм.

Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,4-88 Н-м (3,9-9 кгс-м).

Замена щеткодержателя

Если щетки износились и выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм, то замените щеткодержатель со щетками. У генераторов выпуска до 1996 г. для замены выдвиньте щеткодержатель из корпуса регулятора напряжения, нажав на вывод "В". У генераторов выпуска с 1996 г. (с неразборным узлом регулятор-щеткодержатель) заменяется щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

Перед установкой регулятора напряжения с новым щеткодержателем на место продуйте гнездо в генераторе от угольной пыли и протрите от масла, смешанного с угольной пылью.

Замена подшипников ротора

Чтобы извлечь неисправный подшипник из крышки со стороны привода, отверните гайки винтов, стягивающих шайбы крепления подшипника, снимите шайбы с винтами и на ручном прессе выпрессуйте подшипник. Если гайки винтов не отворачиваются (концы винтов раскернены), то спилите концы винтов.

Рис. 7-15. Детали генератора: 1 - регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 - регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 - колодка вывода дополнительных диодов; 4 - изолирующие втулки; 5 - выпрямительный блок; 6 - контактный болт: 7 - статор; 8 - ротор; 9 - дистанционная втулка; 10 - внутренняя шайба крепления подшипника; 11 - крышка со стороны привода; 12 - шкив; 13 - наружная шайба крепления подшипника; 14 - стяжной болт; 15 - передний шарикоподшипник ротора; 16 - втулка; 17 - крышка со стороны контактных колец: 18 - буферная втулка; 19 - поджимная втулка; 20 - конденсатор

Устанавливать новый подшипник в крышку генератора можно только в том случае, если отверстие для подшипника не деформировано и диаметр его не более 42 мм. Если отверстие имеет больший диаметр или деформировано, замените крышку новой.

Подшипник в крышку запрессовывается на прессе и затем зажимается между двумя шайбами, стянутыми винтами с гайками. После затягивания гаек концы винтов раскерните.

При замене подшипника ротора со стороны контактных колец необходимо одновременно заменять и крышку, так как если подшипник поврежден, то повреждается и гнездо в крышке. Подшипник снимается с ротора съемником и напрессовывается на прессе. Замена дополнительных диодов Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.

Вывод диода с цветной меткой припаивайте к выводам вентилей. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой.

Натяжение ремня привода генератора Нормальный прогиб "А" (рис. 7-16) ремня должен быть в пределах 10-15 мм при усилии 98 Н (10 кгс).

Для увеличения натяжения ремня сделайте следующее: ослабьте гайку 1 крепления генератора к натяжной планке 2 (вверху) и гайку болта крепления к кронштейну на блоке цилиндров (внизу). Сместите генератор в сторону от двигателя (для увеличения натяжения) или к двигателю (для уменьшения натяжения) и затяните гайки крепления. Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте натяжение ремня.

Избегайте излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать повышения нагрузок на подшипники генератора.

СТАРТЕР

Техническая харатеристика

Номинальная мощность, кВт	1,3

Потребляемая сила тока при максимальной мощности,

не более, А	260

Потребляемая сила тока в заторможенном состоянии, не более, А	500

Рис. 7-17. Стартер 29.3708: 1 - ограничительное кольцо; 2 - шестерня привода; 3 - ролик обгонной муфты; 4 - обгонная муфта; 5 - рычаг привода; б - крышка со стороны привода: 7 - якорь реле: 8 - обмотка реле; 9 - контактная пластина; 10- крышка реле; Т1 - кбнтактные болты; 12- коллектор; 13 - щетка; 14 крышка со стороны коллектора; 15 - кожух; 16 - корпус; 17 - полюс стартера: 18 - якорь; 19 - поводковое кольцо

Особенности устройства

Основным стартером для автомобилей семейства ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 является стартер 29.3708 отечественного производства. На части автомобилей могут быть установлены стартеры производства Болгарии, Словении, Германии или Белоруссии. Эти стартеры взаимозаменяемы со стартером 29.3708 по своим характеристикам и установочным размерам.

Поскольку стартеры 29.3708 устанавливаются на большинстве автомобилей, то в данной главе описывается ремонт только этих стартеров. Методы поиска неисправностей и ремонта других стартеров аналогичны описанным для стартера 29.3708.

Стартер типа 29.3708 это электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.

В корпусе 16 (рис. 7-17) закреплены четыре полюса 17 с обмотками воз

Рис. 7-18. Схема соединений стартера:

1 - стартер; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - генератор: 4 - монтажный блок; 5 - реле включения стартера; 6 - выключатель зажигания; а - втяги- вагащмя обмотка; б - удерживающая обмотка

Потребляемая сила тока на холостом ходу, без реле, не более, А 	60 буждения, три из которых сериесные и одна шунтовая. Корпус вместе с крышками 6 и 14 стянуты двумя болтами. Якорь имеет торцовый коллектор. Задний конец вала якоря вращается в металлокерамической втулке, запрессованной в крышку 14, а передний конец — во втулке, запрессованной в картере сцепления.

Схема соединений стартера показана на рис. 7-18. При включении стартера напряжение от аккумуляторной батареи через вспомогательное реле 5 типа 113-3747-10 подается на обе обмотки тягового реле стартера (втягивающую а и удерживающую б). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается.

Проверка стартера на стенде

Если есть сомнения в эффективности работы стартера, необходимо проверить его на стенде. Стенд должен иметь гнездо для установки стартера с втулкой для переднего конца вала якоря.

Электрическая схема соединений для проверки стартера на стенде показана на рис. 7-19. Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 ммг.

Рис. 7-19. Схема соединений для проверки стартера на стенде: 1 - аккумуляторная батарея: 2 - амперметр с шунтом на 1000 А; 3 - выключатель: 4 - реостат:

5		- вольтметр с пределом шкалы не менее 15;

6		- стартер

Температура стартера при проверках должна быть (25±5)"С, а щетки — хорошо притерты к коллектору.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СТАРТЕРА, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает |
| 1. Неисправна или полностью разряжена аккумуляторная бата | 1. Зарядите батарею или замените |
| рея 2. Сильно окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов; | 2. Очистите полюсные выводы и наконечники проводов, затяните и смажьте вазелином |
| слабо затянуты наконечники 3. Межеитковое замыкание во втягивающей обмотке тягового реле, замыкание ее на массу | 3. Замените тяговое реле |
| или обрыв 4. Обрыв в цепи питания тягового реле стартера | 4. Проверьте провода и их соединения в цепи между штекером "50" стартера и аккумуляторной батареей |
| 5 Не замыкаются контакты "30" | 5. Замените контактную часть выключателя зажигания |
| и "50" выключателя зажигания 6. Заедание якоря тягового реле | 6. Снимите реле, проверьте легкость перемещения якоря |
| 7, Неисправно реле включения | 7. Зачистите- контакты реле. Неисправное реле замените |
| стартера 8. Обрыв в цепи питания обмотки реле включения стартера | 8. Проверьте провода и их соединения в цепи между штекером "50" выключателя зажигания и штекером "85" реле |
| При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает |
| 1. Неисправна или разряжена | 1. Зарядите батарею или замените |
| аккумуляторная батарея 2. Окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов: слабо за | 2. Очистите полюсные выводы и наконечники проводов, затяните и смажьте вазелином |
| тянуты наконечники 3. Ослабло крепление наконечников провода, соединяющего силовой агрегат с кузовом или | 3. Подтяните крепления наконечников провода |
| с аккумуляторной батареей 4. Окислены контактные болты тягового реле или ослабли гайки крепления наконечников | 4. Зачистите контактные болты, затяните гайки крепления проводов |
| проводов на контактных болтах 5. Подгорание коллектора, за | 5. Зачистите коллектор, замените щетки |
| висание щеток или их износ 6. Обрыв или замыкание в об | 6. Замените статор или якорь |
| мотках статора или якоря 7. Замыкание щеткодержателя "положительной" щетки на мас- | 7. Устраните замыкание или замените крышку со стороны коллектора |

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается |
| су 1. Разряжена аккумуляторная | 1. Зарядите батарею |
| батарея 2. Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тяго | 2. Замените тяговое реле |
| вого реле 3. Большое падение напряжения а цепи питания тягового реле из-за сильного окисления | 3. Проверьте провода и их соединения в цепи от аккумуляторной батареи до штекера "50" стартера |
| При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается |
| наконечников проводов 1. Пробуксовка муфты свобод | 1. Проверьте стартер на стенде, замените муфту |
| ного хода 2. Поломка рычага включения муфты или выскакивание его | 2. Замените рычаг или установите на место его ось |
| оси 3. Поломка поводкового кольца | 3. Замените муфту |
| Необычный шум стартера при вращении якоря |
| муфты или буферной пружины 1. Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала | 1. Замените стартер |
| якоря 2. Ослабло крепление стартера или поломана его крышка со | 2. Подтяните гайки крепления или отремонтируйте стартер |
| стороны привода 3. Стартер закреплен с переко | 3. Проверьте крепление старте- ВДррШшШшШШ |
| сом 4. Ослабло крепление полюса статора (якорь задевает за по | 4. Затяните винт крепления полюса |
| люс) 5. Повреждены зубья шестерни | 5. Замените привод или маховик |
| привода или венца маховика 6. Шестерня не выходит из за |  |
| цепления с маховиком: | — замените рычаг; |

—		заедание рычага привода;

| — заедание муфты на шлицах | — очистите шлицы и смажьте их моторным маслом; |
| --- | --- |
| вала якоря; — ослабли или поломаны пру | — замените муфту или тяговое НН^^НН |
| жины муфты или тягового реле; — соскочило стопорное кольцо | — замените поврежденные детали; |
| со ступицы муфты; — заедание якоря тягового ре | — замените тяговое реле или устраните заедание |
| ле; — неисправна контактная часть выключателя зажигания: не размыкаются контакты "30" и "50" | — проверьте правильность замыкания контактов при различных положениях ключа; неисправную контактную часть замените |

Замыкая выключатель 3 (рис. 7-19), при напряжении источника тока 12 В три раза включите стартер с разными условиями торможения. Например, при тормозных моментах 1,96-2,35; 5,39-6,47 и 8,82-10,59 Н м (0,2-0,24; 0,55-0,66 и 0,9-1,08 кгс-м). Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а промежутки между включениями не менее 5 с.

Если стартер не вращает зубчатый венец стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.

Испытание в режиме полного торможения

Затормозите зубчатый венец стенда, включите стартер и замерьте ток, напряжение и тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 500 А, не более 7 В и не менее 13,72 Н-м (1,4 кгс-м). Длительность включения стартера должна быть не более 5 с.

Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотке статора и якоря или замыкание обмоток на массу.

Если тормозной момент и потребляемая сила тока ниже указанных величин, то причиной может быть окисление и загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости их пружин, зависание щеток в щеткодержателях. ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле.

Рис. 7-20. Детали стартера: 1 - стопорное кольцо; 2 - ограничительное кольцо; 3 - привод с обгонной муфтой; 4 - ось рычага; 5 - передняя крышка; 6 - рычаг привода; 7 - якорь реле; 8 - тяговое реле; 9 - задняя крышка: 10 - защитный кожух; 11 - стопорная шайба: 12 - стяжной болт; 13 - регулировочная шайба: 14 - пружина щетки; 15 - щетка; 16 - корпус; 17 - якорь

При полном торможении якорь стартера не должен проворачиваться; если это происходит, то неисправна муфта свободного хода.

Для устранения неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.

Испытание на режиме холостого хода

Выведите зубчатый венец стенда из зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и замерьте потребляемый им ток и частоту вращения якоря стартера, которые должны быть соответственно не более 60 А и 4200-5500 мин 1 при напряжении на клеммах стартера 11,5-12 В.

Если сила тока и частота вращения вала якоря отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем испытании.

Проверка тягового реле

Установите между ограничительным кольцом 1 (см. рис. 7-17) и шестерней прокладку толщиной 12,8 мм и включите реле. Напряжение включения реле при упоре шестерни в прокладку должно быть не более 9 В при температуре окружающей среды (20±5)*С. Если напряжение больше, то это указывает на неисправность реле или привода.

Реле включения стартера

Напряжение включения реле должно быть не более 8 В при температуре (23±5)'С. Сопротивление обмотки реле при 20"С составляет (85±8,5)Ом.

Ремонт стартера

Разборка

Отверните гайку на нижнем контактном болту тягового реле 8 (рис. 7-20) и отсоедините от него вывод обмотки статора. Отверните винты крепления тягового реле и снимите его. Отсоедините якорь 7 реле от рычага 6 привода. Выньте резиновую заглушку с шайбой из передней крышки.

Отверните винты и снимите защитный кожух 10. Снимите стопорную шайбу 11. выверните стяжные болты 12 и отсоедините корпус 16 с задней крышкой 9 от передней крышки 5 с якорем 17.

Отверните винты крепления к щеткодержателям выводов обмотки статора и отсоедините корпус от задней крышки. Снимите пружины 14 и щетки 15.

Снимите стопорное 1 и ограничительное 2 кольца и отсоедините якорь от привода 3.

Расшплинтуйте и выньте ось 4 рычага из передней крышки. Отсоедините рычаг 6 от привода и выньте привод 3 из передней крышки. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорной шайбы.

Для разборки тягового реле отверните винты крепления его крышки и отпаяйте выводы обмоток от штекера "50" и от наконечника, закрепленного на нижнем контактном болту тягового реле.

После разборки продуйте детали сжатым воздухом и протрите.

Проверка технического состояния деталей

Якорь. Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки якоря на массу.

Напряжение через лампу подводится к пластинам коллектора и к сердечнику якоря. Горение лампы указывает на замыкание обмотки или пластин коллектора с массой. При проверке мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, замените.

Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря или пластинами коллектора, а также нет ли обрывов в месте припайки выводов секций обмотки к пластинам коллектора.

Осмотрите рабочую поверхность коллектора. Если она загрязнена или пригорела, то зачистите ее мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Проверьте биение сердечника относительно цапф вала. Если оно больше 0,08 мм — замените якорь.

Проверьте состояние поверхностей шлицев и цапф вала якоря. На них не должно быть задиров, забоин и износа. Если на поверхности вала появились следы желтого цвета от втулки шестерни, удалите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой, так как они могут стать причиной заедания шестерни на валу.

Рис. 7-21. Схема бесконтактной системы зажигания: 1 - бесконтактный датчик; 2 - датчик-распределитель зажигания; 3 - свечи зажигания; 4 - коммутатор; 5 - катушка зажигания; 6 - монтажный блок; 7 - реле зажигания; 8 - выключатель зажигания

Привод. Привод стартера должен свободно, без заметных заеданий пе

ремещаться на валу якоря. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря в направлении вращения якоря под действием момента не более 0,27 Н-м (2,8 кгс-см). В обратном направлении шестерня проворачиваться не должна. Если на заходной части зубьев шестерни имеются забоины, то подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра.

Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым.

Статор. Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки статора на массу. Напряжение через лампу подводится к общему выводу обмотки и к корпусу стартера. Если лампа горит или мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотки имеют следы перегрева (почернение изоляции), замените корпус с обмотками.

Крышки. Проверьте, нет ли на крышках трещин. Если они имеются — замените крышки новыми. Проверьте состояние втулок задней крышки и картера сцепления. Если они изношены, то замените заднюю крышку и картер сцепления.

Проверьте надежность крепления щеткодержателей на задней крышке. Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкания с массой. Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей.

Щетки, изношенные по высоте до 12 мм, замените новыми.

Проверьте динамометром давление пружин на щетки, которое для новых щеток должно составлять 9,8+0,98 Н (1±0,1) кгс и, при необходимости, замените пружины новыми.

Тяговое реле. Проверьте легкость перемещения якоря реле. Проверьте омметром, замыкаются ли контактные болты реле контактной пластиной. Проверьте омметром, нет ли обрыва в обмотках тягового реле.

Если в обмотках реле имеется обрыв, или не замыкаются контактные болты реле контактной пластиной, то замените реле новым.

Сборка

Перед сборкой смажьте моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, шестерню и втулку задней крышки. Поводковое кольцо привода смажьте консистентой смазкой ЛИТОЛ-24.

Сборка стартера выполняется в порядке, обратном разборке. Подбором толщины регулировочной шайбы 13 (см. рис. 7-20) обеспечьте осевой свободный ход якоря не более 0,5 мм. На стяжной болт, проходящий около выводов обмотки статора, наденьте изолирующую пластмассовую трубку.

После сборки проверьте стартер на стенде.

Перед установкой стартера на силовой агрегат смажьте моторным маслом переднюю втулку вала якоря стартера, которая находится в картере сцепления.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Особенности устройства

Система зажигания бесконтактная. Состоит из датчика-распределителя 2 (рис. 7-21) зажигания, коммутатора 4, катушки 5 зажигания, свечей 3 зажигания, выключателя 8 и реле 7 зажигания и проводов высокого напряжения. Цепь питания первичной обмотки катушки зажигания прерывается электронным

коммутатором. Управляющие импульсы на коммутатор подаются от бесконтактного датчика 1, расположенного в датчике-распределителе 6 зажигания.

Датчик-распределитель зажигания—типа 40.3706 или 40.3706-01, четырехискровой, неэкранированный, с вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания, со встроенным микроэлектронным датчиком управляющих импульсов.

Коммутатор — типа 3620.3734, или RT1903, или PZE4022. Он преобразует управляющие импульсы датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Катушка зажигания — типа 27.3705 или 27.3705-01, с разомкнутым магни- топроводом, маслонаполненная, герметизированная. Или типа 3122.3705 с замкнутым магнитопроводом, сухая.

Свечи зажигания до 1988 г. — типа FE65P, А17ДВ-10, с 1988 г. — типа FE65PR, FE65CPR, А17ДВР, А17ДВРМ с помехоподавительными резисторами.

Помехоподавительные наконечники — типа 31.3707. Устанавливались до 1988 г. на проводах высокого напряже- ния.со стороны свечей зажигания.

Выключатель зажигания — типа KZ813 (венгерского производства) или 2108-3704005-40 (отечественного производства) с противоугонным запорным устройством и с блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. Применяется с дополнительным реле зажигания типа 113.3747-10.

Возможные неисправности системы зажигания, их причины и методы устранения включены в перечень возможных неисправностей двигателя (см. раздел II "Двигатель").

Рис. 7-22. Метки для установки момента зажигания. 1 - шкала: 2 метка на маховике

Предупреждения.

Бесконтактная система зажигания обладает высокой энергией. Поэтому, чтобы не получить травм и не вывести из строя электронные узлы, необходимо соблюдать следующие правила

На работающем двигателе не касаться элементов системы зажигания (коммутатора, катушки зажигания и высоковольтных проводов).

; Не: производить пуск двигателя с помощью искрового зазора и не проверять работоспособность системы зажй- I ания "на искру" между наконечниками проводов свечей зажигания и массой.

Не прокладывать провода низкого напряжения системы зажигания в одном жгуте с проводами высокого напряжения.

Следить за надежностью соединения с массой коммутатора через винты крепления. Это влияет на его бесперебойную работу.

При включенном зажигании не отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи и не отсоединять от коммутатора штепсельный разъем, так как при этом на отдельных элементах его схемы может возникнуть повышенное напряжение и он будет поврежден.

Установка момента зажигания

Начальный угол опережения зажигания до в.м.т. для различных двигателей и применяемых бензинов указан в приложении 4.

Для регулировки и проверки момента зажигания на автомобиле имеется шкала 1 (рис. 7-22) в люке картера сцепления и метка 2 на маховике. Одно деление шкалы соответствует 1" поворота коленчатого вала. При совмещении метки на маховике со средним (длинным) делением шкалы поршни первого и четвертого цилиндров находятся в в.м.т.

При обкатке двигателя на стенде устанавливать момент зажигания допус-

Рис. 7-23. Метки для установки момента зажигания: I - метка опережения зажигания на 5"; 2 - метка опережения зажигания на 0'; 3 - метка в.м.т. на шкиве коленчатого вала

кается с помощью меток на шкиве коленчатого вала и на передней крышке привода распределительного вала (рис. 7-23), но лучше пользоваться меткой на маховике и шкалой в люке картера сцепления, т.к. это дает более точный результат.

Проверить и установить момент зажигания можно с помощью стробоскопа, действуя в следующем порядке:

—		соедините зажим"+" стробоскопа с клеммой "+" аккумуляторной батареи, зажим массы — с клеммой "-" аккумуляторной батареи, а зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого напряжения 1-го цилиндра:

—		запустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа в люк картера сцепления; если момент зажигания установлен правильно, то при холостом ходе двигателя положение метки на маховике должно соответствовать данным приложения 4.

Для регулировки момента зажигания остановите двигатель, ослабьте гайки крепления датчика-распределителя зажигания и поверните его на необходимый угол. Для увеличения угла опережения зажигания корпус датчика- распределителя следует повернуть по часовой стрелке, а для уменьшения — против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки датчика-распределителя зажигания). Затяните гайки крепления и снова проверьте установку момента зажигания.

Для удобства регулировки момента зажигания на фланце датчика-распре- делителя зажигания имеются деления и знаки "+" и "-", а на корпусе вспомогательных агрегатов — установочный выступ (рис. 2-32). Одно деление на фланце соответствует восьми градусам поворота коленчатого вала.

Проверка приборов зажигания на стенде

Датчик-распределитель зажигания

Проверка работы. Установите дат- чик-распределитель зажигания на контрольно-испытательный стенд для проверки электрических приборов и соедините его с электродвигателем, имеющим регулируемую частоту вращения.

Соедините датчик-распределитель зажигания с катушкой зажигания, с коммутатором и с аккумуляторной батареей стенда аналогично схеме системы зажигания автомобиля. Четыре клеммы крышки соедините с искровыми разрядниками, зазор между электродами которых регулируется.

Установите зазор 5 мм между электродами разрядников, включите электродвигатель стенда и вращайте валик датчика-распределителя несколько минут против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки) с частотой 2000 мин-'. Затем увеличьте зазор

Рис. 7-24. Схема для снятия характеристик датчика-распределителя зажигания на стенде: 1 - коммутатор; 2 - датчик-распределитель зажигания; А - к клемме "+" стенда; В - к клемме "прерыватель" стенда

между электродами до 10 мм и следите, нет ли внутренних разрядов в датчике-распределителе. Они выявляются по звуку или по ослаблению и перебою искрения на разряднике испытательного стенда.

Во время работы датчик-распределитель зажигания не должен производить шума при любой частоте вращения валика.

Снятие характеристик автоматического опережения зажигания. Установите датчик-распределитель зажигания на стенд, соедините вывод "4" (рис. 7-24) коммутатора с клеммой "+" стенда, вывод "1" —с клеммой "прерыватель" стенда, а выводы "3", "5" и "6" — с датчиком-распределителем зажигания.

Установите зазор 7 мм между электродами разрядников. Включите электродвигатель стенда и вращайте валик датчика-распределителя зажигания с частотой 500-600 мин-1. По градуированному диску стенда отметьте значение в градусах, при котором наблюдается одно из четырех искрений.

Повышая ступенчато частоту вращения на 200-300 мин-', определяйте по диску число градусов опережения зажигания, соответствующее частоте вращения валика датчика-распределителя зажигания. Полученную характеристику центробежного регулятора опережения зажигания сопоставьте с характеристикой на рис. 7-25.

Если характеристика отличается от приведенной на рис. 7-25, то ее можно

550 1250 2000	2B00

Рис. 7-25. Характеристики центробежного регулятора опережения зажигания датчика-рас- предолителя зажигания; А - угол опережения зажигания, град; п - частота вращения валика датчи- ка-распределителя зажигания, мин 1

привести в норму подгибанием стоек пружин грузиков центробежного регулятора. До 1250 мин-' — подгибайте стойку тонкой пружины, а свыше 1250 мин-'— толстой. Для уменьшения угла увеличивайте натяжение пружин, а для увеличения — уменьшайте.

Для снятия характеристики вакуумного регулятора опережения зажигания соедините штуцер вакуумного регулятора с вакуумным насосом стенда.

Включите электродвигатель стенда и вращайте валик датчика-распределителя зажигания с частотой 1000 мин-'. По градуированному диску отметьте значение в градусах, при котором происходит одно из четырех искрений.

Плавно увеличивая разрежение, через каждые 20 мм рт. ст. отмечайте число градусов опережения зажигания относительно первоначального значения. Полученную характеристику сравните с характеристикой на рис. 7-26.

Обратите внимание на четкость возврата в исходное положение после снятия вакуума пластины, на которой закреплен бесконтактный датчик.

Проверка бесконтактного датчика. С выхода датчика снимается напряжение, если в его зазоре находится стальной экран. Если экрана в зазоре нет, то напряжение на выходе датчика близко к нулю.

На автомобиле датчик можно проверить по схеме 7-27, а. Между штепсельным разъемом датчика-распределите- ля зажигания и разъемом жгута проводов подключите переходной разъем 3 с вольтметром. Включите зажигание и, медленно поворачивая специальным ключом коленчатый вал, вольтметром проверьте напряжение на выходе датчика. Оно должно резко меняться от минимального — не более 0.4 В, до максимального — не более, чем на 3 В меньшего напряжения питания.

Рис. 7-27. Схемы для проверки бесконтактного датчика на автомобиле (а) и на снятом дат- чике-распределителе зажигания (б). 1 - датчик- распределитель зажигания: 2 - штекерный разьем, присоединяемый к датчику-распределителю зажигания: 3 - переходной разьем с вольтметром, имеющим предел шкалы не менее 15 В и внутреннее сопротивление не менее 100 кОм: 4 - жгут проводов автомобиля; 5 - резистор 2 кОм; 6 - вольтметр с пределом шкалы не менее 15 В и внутренним сопротивлением не менее 100 кОм

Рис. 7-26. Характеристики вакуумного регулятора опережения зажигания: А - угол опережения зажигания, град; Р - разрежение, мм рт. ст.

На снятом с двигателя датчике-распределителе зажигания датчик можно проверить по схеме 7-27, б (яри напряжении питания 8-14 В). Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, измерьте вольтметром напряжение на выходе датчика. Оно должно быть в указанных выше пределах.

Катушка зажигания

У катушки зажигания проверяют сопротивление обмоток и сопротивление изоляции. У маслонаполненной катушки зажигания 27.3705 (и ей подобных) сопротивление первичной обмотки при 25"С должно составлять (0,45±0,05) Ом, а вторичной обмотки (5±0,05) кОм.

У сухой катушки зажигания 3122.3705 сопротивление пбрвичной обмотки при 25'С должно составлять (0,388±0,039) Ом, а вторичной обмотки (4,23±0,42) кОм.

Сопротивление изоляции на массу должно быть не менее 50 МОм для всех катушек.

Коммутатор

Коммутатор проверяется с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов по схеме на рис. 7-28. Выходное сопротивление генератора должно быть 100-500 Ом. Осциллограф желательно применять двухканальный. 1-й канал — для импульсов генератора, а 2-й — для импульсов коммутатора.

На клеммы "3" и "6" коммутатора подаются прямоугольные импульсы, имитирующие импульсы датчика. Частота импульсов от 3,33 до 233 Гц, а скважность (отношение периода к длительности импульса Т/Ти, см. рис. 7-29) равна 3. Максимальное напряжение Umax — Ю В, а минимальное Umjn не более 0А В (см. рис. 7-29). У исправного

Рис. 7-28. Схема для проверки коммутатора:

1		- резистор 0,01 Ом ±1%, не менее 20 Вт;

2		- коммутатор; 3 - катушка зажигания; 4 - разрядник; А - к осциллографу: Б - к генератору прямоугольных импульсов

коммутатора форма импульсов тока должна соответствовать осциллограмме Б на рис. 7-29.

Для коммутатора 3620.3734 при напряжении питания (13,5±0,5) В величина тока (I) должна быть 7,5-8,5 А. Время накопления тока (t) не нормируется.

Для коммутатора RT1903 при том же напряжении питания и частоте сила тока составляет 7-8 А. а время накопления 5,5-11,5 мс.

Для коммутатора PZE4022 при напряжении питания (14±0,3) В и частоте 25 Гц величина силы тока составляет 7,3-7,7 А, а время накопления тока не нормируется.

Если форма импульсов коммутатора искажена, то могут быть перебои с ис- крообразованием или оно может происходить с запаздыванием. Двигатель будет перегреваться и не развивать номинальной мощности.

Свечи зажигания

Свечи зажигания с нагаром перед испытанием очистите на специальной установке струей песка и продуйте сжатым воздухом. Если нагар светло-ко- ричневого цвета, то его можно не удалять, т.к. он не влияет на работу двигателя. После очистки осмотрите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. Если на изоляторе свечи имеются сколы, трещины или повреждена приварка бокового электрода, то свечу замените.

Зазор (0,7-0,8 мм) между электродами свечи проверяйте круглым проволочным щупом. Проверять зазор плос-

Рис. 7-29. Форма импульсов на экране осциллографа: А - импульсы напряжения (U) генератора; Б - импульсы тока (I) коммутатора; t - время накопления тока: Т - период импульса; Ти - длительность импульса

ким щупом нельзя, так как при этом не учитывается выемка на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор регулируйте подгибанием только бокового электрода свечи.

Испытание на герметичность. Вверните свечу в соответствующее гнездо на стенде и затяните динамометрическим ключом моментом 3,2- 4 кгс-м. Создайте в камере стенда давление 20 кгс/см2. Накапайте из масленки на свечу несколько капель масла или керосина; если герметичность нарушена, то будут выходить пузырьки воздуха, обычно между изолятором и металлическим корпусом свечи.

Электрическое испытание. Вверните свечу в гнездо на стенде и затяните указанным выше моментом. Отрегулируйте зазор между электродами разрядника на 12 мм, что соответствует напряжению 18 кВ, а затем насосом создайте давление 6 кгс/см2. Установите наконечник провода высокого напряжения на свечу и подайте на нее импульсы высокого напряжения.

Таблица 7-4

Коммутация клемм выключателя зажигания

| Положение ключа | Контакты под напряжением | Включаемые цепи |
| --- | --- | --- |
| "0" Выключено | 30 и 30/1 | — |
| "I" Зажигание | 30-INT | Наружное освещение. Освещение приборов. Сигнализация дальним светом фар |
|  | 30/1-15/1 | Обмотка возбуждения генератора.Система зажигания. Очиститель ветрового стекла. Блок управления электромагнитным клапаном холостого хода карбюратора. Указатели поворота. Свет заднего хода. Контрольные приборы |
|  | 30/1-15/2 | Ближний и дальний свет фар. Противотуманный свет. Фа- роочистители. Очиститель заднего стекла. Обогрев заднего стекла. Омыватель. Вентилятор отопителя. Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| "II" Стартер | 30-INT | См. положение 1 |
|  | 30/1-15/1 | См. положение 1 |
|  | 30-50 | Стартер |
| "III" Стоянка | 30-INT | См. положение 1 |
|  | 30/1-Р | Стояночный свет |

Если в окуляре стенда наблюдается полноценная искра, то свеча считается отличной. Если искрение происходит между электродами разрядника, то следует понизить давление в приборе и проверить, при каком давлении наступает искрообразование между электродами свечи. Если оно начинается при давлении ниже 0,3 МПа, то свеча — дефектная.

Допускается несколько искрений на разряднике; если искрообразование отсутствует на свече и на разряднике, то надо полагать, что на изоляторе свечи имеются трещины и что разряд происходит внутри, между массой и электродами. Такая свеча выбраковывается.

Выключатель зажигания

У выключателя зажигания проверяется правильность замыкания контактов при различных положениях ключа (табл. 7-4), работа противоугонного устройства и работа блокировочного устройства против повторного включения стартера. Схема соединений выключателя зажигания показана на рис. 7-30. Контакт "Р" до 1988 г. использовался для включения стояночного света.

Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение III (стоянка) и вынуть из замка. Запорный стержень должен утапливаться после поворота ключа из положения III (стоянка) в положение 0 (выключено). Ключ должен выниматься из замка только в положении III.

Рис. 7-30. Схема соединений и коммутации выключателя зажигания: I - реле зажигания; 2 - штекерный разьем выключателя зажигания: 3 - выключатель зажигания

Блокировочное устройство против повторного включения стартера не должно допускать повторный поворот ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер). Такой поворот должен быть возможен только после предварительного возвращения ключа в положение 0 (выключено).

Реле зажигания типа 113.3747-10 такое же, как и вспомогательное реле включения стартера. Напряжение включения реле должно быть не более 8 В при температуре (23±5)"С. Сопротивление обмотки реле при 20*С составляет (85±8,5) Ом.

Проверка элементов для подавления радиопомех

К элементам для подавления радиопомех относятся:

—		резистор в роторе датчика-распределителя зажигания. Величина сопротивления резистора 1 кОм;

—		провода высокого напряжения с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м для проводов ПВВП-8 (красного цвета) или (2550±270) Ом/м для проводов ПВППВ-40 (синего цвета);

—		конденсатор, емкостью 2,2 мкФ, расположенный в генераторе.

До 1988 г. еще устанавливались по- мехоподавительные наконечники на провода высокого напряжения со стороны свечей зажигания. Величина сопротивления резисторов в наконечниках была (5,6±10%) кОм.

Рис. 7-31. Детали датчика-распределителя зажигания: 1 - муфта; 2 - корпус: 3 - вакуумный регулятор; 4 - бесконтактный датчик; 5 - центробежный регулятор: 6 - опорная пластина датчика с подшипником; 7 - держатель переднего подшипника валика; 8 - крышка; 9 - ротор; 10 - защитный экран; 11 - держатель переднего подшипника валика в сборе с опорной пластиной датчика; 12 - шайба крепления проводов; 13 - ведомая пластина центробеж ного регулятора с экраном; 14 - валик с ведущей пластиной центробежного регулятора; 15 - грузики; 16 - сальник

Исправность проводов и резисторов проверяется омметром. Проверка конденсатора описана в главе "Генератор".

Ремонт приборов зажигания

Датчик-распределитель зажигания

Снятие. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и отсоедините провод от клеммы "-" аккумуляторной батареи. Отсоедините от датчика-распределителя зажигания провода и вакуумный шланг. Отверните гайки крепления, снимите кронштейн крепления высоковольтных проводов и датчик- распределитель зажигания.

Установка. Валик датчика-распределителя зажигания соединяется с хвостовиком распределительного вала только в одном положении. Поэтому перед установкой поверните валик датчика-распределйтеля зажигания в такое положение, чтобы кулачки муфты валика находились против соответствующих пазов распределительного вала.

Наденьте на фланец датчика-распре- делителя зажигания уплотнительное кольцо. Установите датчик-распределитель зажигания на корпус вспомогательных агрегатов в таком положении, чтобы среднее деление на фланце датчика-распределителя зажигания находилось против установочного выступа на корпусе вспомогательных агрегатов

Рис. 7-32. Детали выключателя зажигания:

а -типа KZ813; б - типа 2108-3704005-40; 1 - скоба; 2 - корпус; 3 - контактная часть; 4 - облицовка; 5 - замок; А - отверстие для фиксирующего штифта; Б - фиксирующий штифт

(см. рис. 2-32). Установите кронштейн крепления проводов высокого напряжения. Закрепите кронштейн и датчик- распределитель зажигания гайками.

Присоедините к датчику-распределителю зажигания провода и вакуумный шланг. Проверьте и отрегулируйте момент зажигания.

Разборка и сборка датчика-расп- ределителя зажигания. Для замены каких-либо деталей разборку производите в следующем порядке. Снимите крышку 8 (рис. 7-31), ротор 9 и защитный экран 10. Отсоедините тягу вакуумного регулятора 3 от опорной пластины 6 датчика, отверните винты крепления и снимите вакуумный регулятор.

Отверните винты крепления и снимите опорную пластину 6 в сборе с датчиком 5 и держателем 7. Снимите пружину с муфты 1, удалите штифт и снимите с валика муфту и регулировочные шайбы. Выньте из корпуса 2 валик с центробежным регулятором 4 и шайбами.

Сборка производится в порядке, обратном разборке. При сборке необходимо обеспечить подбором регулировочных шайб осевой свободный ход валика не более 0,35 мм.

Выключатель зажигания

Снятие и установка. Для снятия выключателя зажигания отсоедините провод от клеммы аккумуляторной батареи, снимите облицовочный кожух вала рулевого механизма и отсоедините колодку проводов выключателя зажигания от жгута проводов панели приборов.

Вставьте ключ в замок выключателя зажигания и поверните его в положение "0", отверните болты крепления скобы выключателя, снимите ее, а затем и выключатель зажигания.

Установка выключателя зажигания производится в порядке, обратном снятию.

Разборка и сборка. Для разборки выключателя зажигания KZ813 отсоедините провода от колодки, поверните ключ в положение "0" (выключено), отверните винт крепления замка, утопите фиксирующий штифт Б (рис. 7-32) и выньте замок с контактной частью из корпуса 2.

Отверните два винта крепления и отсоедините контактную часть 3 от замка. Снимите пластмассовую облицовку 4.

Сборка выключателя зажигания производится в порядке, обратном разборке.

Рис. 7-33. Схема включения фар и противотуманного света: I - блок-фары; 2 - монтажный блок; 3 - выключатель зажигания; 4 - переключатель наружного освещения; 5 - задние фонари; 6 - переключатель света фар; 7 - предохранитель цепи заднего противотуманного света; 8 - выключатель заднего противотуманного света; 9 - комбинация приборов с контрольными лампами дальнего света фар (справа) и заднего противотуманного света (слева); K5 - реле включения дальнего света фар; K11 - реле включения ближнего света фар. А - вид на штекерный разьем блок-фары; а - штекер ближнего света; б штекер дальнего света; в штекер габаритного света; г - штекер массы. Б - к клемме "30" генератора

Выключатель зажигания 2108- 3704005-40 немного отличается по конструкции от KZ813. Для его разборки достаточно отвернуть один винт, после чего от корпуса 2 выключателя отсоединяется облицовка 4 и контактная часть 3.

ОСВЕЩЕНИЕ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Особенности устройства

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Не горят отдельные лампы фар и фонарей |
| 1. Перегорели предохранители | 1. Проверьте, замените предохранители |
| 2. Перегорели нити ламп | 2. Замените лампы |
| 3. Окисление контактов выключателей или реле | 3. Зачистите контакты |
| 4. Повреждение проводов, окисление их наконечников или ослабление соединений проводов | 4. Проверьте, замените поврежденные провода, зачистите наконечники |
| 5. Окисление контактных перемычек на месте установки реле контроля ламп | 5. Отключите новые потребители электроэнергии |
| Не фиксируются рычаги подрулевого переключателя |
| Разрушение фиксаторов рычагов | Замените поврежденный переключатель |
| Указатели поворота не выключаются автоматически после окончания поворота |
| Повреждение механизма возврата рычага переключателя указателей поворота в исходное положение | Замените переключатель указателей поворота и света фар |
| Контрольная лампа указателей поворота мигает с удвоенной частотой |
| Перегорела одна из ламп указателей поворота | Замените лампу |
| Запотевание рассеивателя блок-фары |
| 1. Негерметичность в месте склейки рассеивателя с корпусом 4 | 1. Заглушите отверстие для стока конденсата и опустите блок-фару рассеивателем в воду. При проникновении воды замените блок-фару |
| 2. Попадание воды со стороны моторного отсека при мойке автомобиля | 2. Удалите влагу из блок-фары |

Схема включения фар показана на рис. 7-33. Ближний и дальний свет фар включается с помощью вспомогательных реле К5 и К11. Управляющее напряжение на обмотки реле подается от переключателя 6 света фар, если полностью нажата клавиша переключателя 4 наружного освещения.

В03М0ЖНЫЕН НЕИСПРАВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Независимо от положения клавиши переключателя 4 можно кратковременно включать дальний свет фар, оттяги-

вая на себя рычаг переключателя 6 света фар. При этом напряжение к контакту "30" переключателя 6 подается от контакта "INT" выключателя 3 зажигания.

Рис. 7-34. Схема включения наружного освещения с фрагментом (а) схемы соединений системы стояночного света (для автомобилей выпуска до 1988 г.): 1 - выключатель подкапотной лампы; 2 - блок-фары с лампами габаритного света; 3 - подкапотная лампа; 4 - монтажный блок; 5 - переключатель наружного освещения; 6 - переключатель стояночного света в подрулевом переключателе; 7 - комбинация приборов с контрольной лампой наружного освещения; 8 - задние фонари с лампами габаритного света; 9 - фонари освещения номерного знака; 10 - выключатель освещения приборов; 11 - выключатель зажигания; 12 - контактные перемычки на месте установки реле контроля исправности ламп; А - к клемме "INT" выключателя зажигания; Б - к клемме "Р" выключателя зажигания; В - к штекеру "6" колодки Ш1 монтажного блока; Г - к лампам освещения приборов и к лампам подсветки табло и выключателей

Рис. 7-35. Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации: 1 - блок-фары с передними указателями поворота; 2 - боковые указатели поворота; 3 - монтажный блок; 4 - реле зажигания; 5 - выключатель зажигания; 6 - комбинация приборов с контрольными лампами указателей поворота (вверху) и аварийной сигнализации (внизу); 7 - задние фонари; 8 - выключатель аварийной сигнализации; 9 - переключатель указателей поворота в гюдрулевом переключателе; К2 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; А - к клемме "30" генератора; Б - выводы печатной платы заднего фонаря: а - к лампе габаритного света; б - к лампе противотуманного света; в - к лампе указателя поворота; г - к лампе света заднего хода; д - на массу; е - к лампе стоп-сигнала

На части автомобилей устанавливается гидрокорректор фар, который служит для корректировки с места водителя угла наклона света фар в зависимости от нагрузки на автомобиль.

Схема включения наружного освещения показана на рис. 7-34. Габаритный свет включается переключателем 5 наружного освещения.

До 1988 г. применялась система включения стояночного света на стоянке. Стояночный свет включался переключателем 6, если ключ выключателя 11 зажигания находился в положении III (стоянка). При этом загорались лампы габаритного света левого или правого борта автомобиля, в зависимости от положения переключателя 6.

Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации показана на рис. 7-35. Указатели поворота правого или левого борта включаются переключателем 9. В режиме аварий-

Рис. 7-36. Регулировочные винты блок-фар:

1 - винг регулировки пучка света в горизонтальном направлении; 2 - винт регулировки пучка света в вертикальном направлении

ной сигнализации выключателем 8 включаются все указатели поворота. Мигание ламп обеспечивается реле- прерывателем К2.

Регулировка света фар

Направление световых пучков фар должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем была хорошо освещена, а водители встречного транспорта не ослеплялись при включении ближнего света.

Регулируются фары вращением винтов 1 и 2 (рис. 7-36), которые поворачивают оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Удобнее всего регулировать фары с помощью передвижных оптических приборов. Если их нет, то регулировку можно проводить с помощью экрана.

Рис. 7-37. Схема регулировки света фар.

Поставьте полностью заправленный и снаряженный автомобиль с нагрузкой 750 Н (75 кгс) на сиденье водителя на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана (щит фанеры размером около 2x1 м и т.п.) так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна. Перед разметкой экрана удостовертесь, что давление воздуха в шинах нормальное, а затем качните автомобиль сбоку, чтобы установились пружины подвесок.

Начертите на экране (рис. 7-37) вертикальные линии: осевую О и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен.

Если на автомобиле имеется гидрокорректор фар, то установите его ручку на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля одним водителем.

Включите ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левая закрывается куском картона или темной материи или отключается), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте винтами 1 (см. рис. 7-36) и 2 световые пучки фар.

У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2 (рис. 7-37), а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен — сточками Е.

Замена ламп

Блок-фары. Для замены лампы головного света поверните кожух против часовой стрелки до упора и снимите его. Снимите колодку 1 (рис. 7-38), отожмите пружинные защелки 2 и выньте лампу 3.

При замене ламп фар работайте в перчатках, чтобы на стекле лампы не осталось жировых следов от пальцев. Если такие следы на лампе имеются, то удалите их спиртом. Это необходимо по той причине, что в фарах применяются галогенные лампы, у которых колба нагревается до высоких температур, и жировые следы приведут к потемнению колбы и быстрому выходу лампы из строя.

Чтобы заменить лампу габаритного света в фаре, выньте из оптического элемента патрон 4 в сборе с лампой, аккуратно нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и выньте из патрона.

Для замены лампы переднего указателя поворота снимите колодку с патрона, поверните патрон в сборе с лампой против часовой стрелки и выньте его из гнезда.

Боковые указатели поворота. Заменяйте перегоревшую лампу, вынув из фонаря патрон в сборе с лампой.

Плафон. Чтобы заменить лампу в плафоне освещения салона, аккуратно по центру с боков нажмите на рассеи- ваетель и снимите его.

Задний фонарь. Лампы заменяйте со стороны багажного отделения, для чего снимите защитные кожухи, отожмите фиксаторы крепления основания и выньте основание в сборе с лампами.

Рис. 7-38. Лампы фары: 1 - колодка; 2 - пружинные защелки: 3 - лампа головного света: 4 - патрон лампы габаритного света

Фонари освещения номерного знака. Для замены лампы выньте фонарь из гнезда, в котором он удерживается пружинными защелками.

Гидрокорректор Фар

Гидрокорректор фар состоит из передаточного механизма (или главного цилиндра), закрепленного гайкой на панели приборов, двух рабочих цилиндров, установленных на корпусах блок-фар, и соединительных трубок. Цилиндры и трубки заполнены специальной жидкостью, не замерзающей при низких температурах. Конструкция гидрокорректора неразборная и в случае повреждения он должен заменяться целиком, в сборе с цилиндрами и трубками. -Если увеличился угол наклона света фар и регулировочным винтом на блок-фаре не удается привести .его в норму, то проверьте, нет ли течи жидкости из цилиндров или трубок гидрокорректора. Снимите рабочие цилиндры с блок-фар и проверьте рабочий ход штоков, который должен быть (7±0,5) мм.

Для замены поврежденного гидрокорректора отсоедините хомуты трубок от скоб крепления проводов. Снимите ручку с главного цилиндра и отверните гайку его крепления к панели приборов. Отсоедините рабочие цилиндры от блок-фар и протолкните их с уплотнителем в салон автомобиля. Новый гидрокорректор устанавливайте в порядке, обратном снятию.

Подрулевой переключатель

Подрулевой переключатель состоит из соединителя, закрепленного хомутом на кронштейне вала рулевого механизма, и двух переключателей. Левый переключатель включает указатели поворота, света фар и стояночный свет, а правый — управляет работой омывателя и очистителей стекол.

Переключатели закреплены в соединителе двумя пружинными скобами. Для замены поврежденного переключателя (правого или левого) снимите облицовочный кожух выла рулевого механизма, сожмите защелки переключателя и выньте его из соединителя.

VII

Рис. 7-39. Положения рычагов лодрулевого переключателя. Толстыми линиями показаны исходные положения, тонкими — фиксированные, пунктирными — не фиксированные положения рычагов

VU

| Положение рычага (рис. 7-39) | Замкнутые контакты | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Левый рычаг |
| I |  | _ |
| 1Г | 49а — 49а L | Указатели левого поворота |
| III | 49а — 49а L | Указатели левого поворота |
|  | P-58L" | — |
| IV* | 49а — 49а R | Указатели правого поворота |
| V | 49а - 49а R | Указатели правого поворота |
|  | Р - 58R~ | — |
| VI | 56 - 56b | Ближний свет фар |
| VII* | 30 - 56а | Сигнализация дальним светом фар |
|  | 56 - 56b | Ближний свет фар |
| VIII | 56 - 56а | Дальний свет фар |
| Правый рычаг |
| I | 53е - 53 | — |
| II- | 53е — 53 | Очиститель ветрового стекла |
|  | 53а — j | (прерывистая работа) |
| III | 53е- 53 | Очиститель ветрового стекла |
|  | 53а —j | (прерывистая работа) |
| IV | 53а - 53 | 1 -я скорость очистителя ветрового стекла |
| V | 53а — 53Ь | 2-я скорость очистителя ветрового стекла |
| VI | — | — |
| VII" | 53ah — W | Омыватель и очиститель ветрового стекла. Омыва- тель и очиститель фар (если включены фары) |
| VIII | 53ah — 53 Н | Очиститель заднего стекла |
| IX- | 53ah — 53Н | Очиститель заднего стекла |
|  | 53ah — WH | Омыватель заднего стекла |

Коммутация контактов подрулевого переключателя

Таблица 7-5

' Не фиксированные положения рычагов

" До 1988 г. эти контакты использовались для включения стояночного света

Положения рычагов переключателей показаны на рис. 7-39, а замыкаемые при этом контакты даны в табл. 7-5.

Реле включения Фар

Для включения фар применяются реле 8 и 9 (рис. 7-3) типа 113.3747, установленные в монтажном блоке. Такие же реле применяются и для включения звукового сигнала, обогрева заднего стекла и электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя.

Напряжение включения реле при температуре (23±5)"С составляет не более 8 В, а сопротивление обмотки (85±8,5) Ом.

Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации

Реле-прерыватель 3 (см. рис. 7-3) типа 49.3747 или 491.3747, установленный в монтажном блоке, служит для создания прерывистого сигнала указателей поворота как в режиме аварийной сигнализации, так и в режиме указания поворота. Кроме того, он позволяет контролировать исправность ламп указателей поворота. Так, если перегорит одна из ламп указателей поворота, то удваивается частота циклов включения и выключения указателей поворота. Контрольная лампа указателей поворота при этом также мигает с удвоенной частотой.

Реле-прерыватель должен обеспечивать мигание ламп указателей поворота с частотой 90±30 циклов в минуту при окружающей температуре от -40°С до +65'С и напряжении питания от 10,8 до 15 В.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

На автомобилях устанавливается звуковой сигнал типа С-304 или С-305 (до 1988 года применялись сигналы С-308 или С-309). Кроме того, может еще устанавливаться неразборный звуковой сигнал типа 20.3721-01 или 201.3721-01.

Звуковой сигнал находится в моторном отсеке и крепится на кронштейне, приваренном к панели рамки радиатора. Схема включения звукового сигнала показана на рис. 7-40.

Если сила звучания сигнала уменьшится или появится хрип, проверьте не понижено ли напряжение аккумуляторной батареи. Если оно в норме, то отрегулируйте сигнал поворотом винта на его корпусе в ту или иную сторону до получения громкого и чистого звука. Также проверьте надежность соединения сигнала с массой (черный провод).

Если регулировка не устраняет хрипа или сигнал работает прерывисто, то разберите его и зачистите контакты прерывателя. При сборке сигнала устанавливайте прежнюю прокладку между мембраной и корпусом сигнала, чтобы не нарушить зазор (0,4±0,05 мм) между сердечником и якорем.

Если сигнал не включается, то проверьте надежность соединения проводов и состояние контактов реле в монтажном блоке и выключателя на рулевом колесе. При необходимости зачистите контакты.

Рис. 7—40. Схема включения ветрового стекла: 1 - звуковой сигнал; 2 - монтажный блок; 3 - выключатель звукового сигнала в подрулевом переключателе; К8 - реле включения звукового сигнала; А - к клемме "30" генератора

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Особенности устройства

Комплект очистителя ветрового стекла типа 33.5205 состоит из электрического привода, рычагов и щеток. Движение щеток — параллельное. Схема включения очистителя показана на рис. 7-41.

Очистители ветрового стекла могут быть или отечественного производства, или изготовленные в Венгрии. Они взаимозаменяемы по присоединительным и посадочным размерам. Также взаимозаменяемы и моторедукторы (электродвигатели с редукторами) этих очистителей, хотя они имеют некоторые отличия в конструкции.

Очиститель имеет три режима работы. 1-й и 2-й режимы постоянные (но с различными скоростями движения щеток), а 3-й режим — с прерывистым движением щеток.

Электродвигатель очистителя — с возбуждением от постоянных магнитов, трехщеточный, с двумя скоростями вращения. 1-я скорость (малая) обеспечивается подачей напряжения питания на щетку "б" (см. рис. 7-41), а 2-я скорость (большая) — подачей напряжения питания на щетку "а".

Для защиты электродвигателя от перегрузок при примерзании щеток к стеклу, большом сопротивлении их движению или при заедании механизма стеклоочистителя в очистителе устанавливается термобиметаллический предохранитель многоразового действия. У моторедукторов венгерского производства предохранитель установлен под крышкой редуктора на панели концевого выключателя, а у отечественных моторедукторов предохранитель вынесен на кронштейн привода очистителя.

Прерывистый режим работы очистителя обеспечивается электронным реле типа 52.3747, установленным в монтажном блоке. Это реле также включает моторедуктор очистителя (малую скорость) при включении омывателя ветрового стекла.

Насос омывателя обьединен в один узел с электродвигателем. Магистраль подачи жидкости для омыва ветрового стекла перекрыта электромагнитным клапаном 4 (см. рис. 7-41), подача жидкости к фарам — клапаном 2 (см. рис. 7-43), а к заднему стеклу — клапаном 2 (см. рис. 7-45). При включении омыва какого-либо из стекол подается напряжение на соответствующий клапан и он открывает подачу жидкости в необходимом направлении.

Снятие и установка очистителя ветрового стекла

Ремонт очистителя заключается, в основном, в правке деформированных рычагов механизма или замене их новыми. Неисправный моторедуктор рекомендуется заменять новым. Из ремонтных работ по моторедуктору допускается только замена шестерни редуктора, зачистка коллектора и регулировка концевого выключателя.

Для снятия очистителя: — снимите щетки с рычагами, откройте капот и отсоедините провода от аккумуляторной батареи, моторедуктора очистителя и вентилятора отопителя;

— снимите крышку монтажного блока и выньте из него все реле, чтобы они не мешали снятию (установке) очистителя;

—		снимите вентилятор отопителя, также мешающий снятию (установке) очистителя;

—		отверните гайки крепления штуцеров к панели рамы ветрового окна и снимите шайбы с уравнительными прокладками;

—		отверните болт крепления кронштейна привода моторедуктора и снимите очиститель.

Если необходимо, то на верстаке снимите с кронштейна моторедуктор, отсоединив от него кривошип с рычагами.

Устанавливайте очиститель в последовательности, обратной снятию.

Разборка, сборка и проверка технического состояния моторедуктора очистителя

Для разборки моторедуктора отверните винты крепления крышки 5 (рис. 7-42) редуктора и снимите ее вместе с панелью 4 концевого выключателя. Затем отверните винты крепления корпуса 11 редуктора к корпусу 8 электродвигателя и разъедините их. Выньте якорь 9 электродвигателя.

Чтобы снять шестерню 3 редуктора, отверните гайку крепления кривошипа, снимите стопорное кольцо с оси и выньте из корпуса ось с шестерней и шайбами.

После разборки продуйте внутренние полости электродвигателя сжатым воздухом для удаления отложений угольной пыли и проверьте состояние щеток и коллектора.

Щетки должны свободно, без заеданий перемещаться в щеткодержателях, а пружины должны быть целыми и иметь достаточную упругость. Коллектор зачистите мелкозернистой шлифо-

Рис. 7-41. Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла: 1 - моторедуктор очистителя ветрового стекла: 2 - термобиметаллический предохранитель; 3 - электродвигатель насоса омывателя; 4 - электромагнитный клапан омыва ветрового стекла; 5 - монтажный блок; 6 - выключатель зажигания: 7 - реле зажигания; 8 - переключатель очистителей и омывателя стекол; КЗ — реле очистителя ветрового стекла; А - порядок условной нумерации штекеров в колодке очистителя; Б - к клемме "30" генератора; а - щетка 2-й скорости очистителя; б - щетка 1-й скорости очистителя; в пружинная пластина концевого выключателя; г, д - контактные стойки концевого выключателя; С1, 02 - помехоподавительные конденсаторы; LI, L2 - дроссели

Рис. 7-42. Детали моторедуктора очистителя ветрового стекла: 1 - упорный винт; 2 - подпятник; 3 - шестерня редуктора: '4 - панель; 5 - крышка; 6 - термобиметаллический предохранитель; 7 - сухарь: 8 - корпус электродвигателя: 9 - якорь; 10 - щеткодержатель; 11 - корпус редуктора

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Электродвигатель очистителя не работает, биметаллический предохранитель не срабатывает и не перегорает предохранитель 5 в монтажном блоке |
| 1. Повреждены провода питания моторе- дуктора, окислены наконечники проводов в соединительных колодках | 1. Проверьте провода, поврежденные замените. Зачистите наконечники |
| 2. Поврежден переключатель очистителя | 2. Замените переключатель очистителя в подрулееом переключателе |
| 3. Зависание щеток электродвигателя, сильное загрязнение или подгорание коллектора | 3. Проверьте, устраните зависание щеток или замените поврежденные детали; зачистите коллектор |
| 4. Обрыв провода в обмотке якоря электродвигателя | 4. Замените якорь или моторедуктор |
| Электродвигатель очистителя не работает, биметаллический предохранитель срабатывает или перегорает предохранитель 5 в монтажном блоке |
| 1. Рычаги механизма очистителя деформированы и задевают за детали кузова | 1. Проверьте, выправьте рычаги или замените стеклоочиститель |
| 2. Щетки примерзли к стеклу | 2. Оторвите щетки от стекла, не допуская повреждения резиновой ленты |
| 3. В механизм очистителя попал посторонний предмет | 3. Проверьте, извлеките предмет |
| 4. Короткое замыкание в обмотке якоря электродвигателя | 4. Замените моторедуктор или якорь электродвигателя |
| Электродвигатель очистителя не работает в прерывистом режиме |
| 1. Поврежден переключатель очистителя | 1 Замените переключатель очистителя в подрулееом переключателе |
| 2. Повреждено реле очистителя | 2. Замените реле |
| Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме |
| 1. Повреждено реле очистителя | 1. Замените реле очистителя |
| 2. Кулачок шестерни моторедуктора не отгибает пружинную пластину концевого выключателя | 2. Подогните пластину выключателя, чтобы кулачок отгибал пластину |
| 3. Загрязнение контактов концевого выключателя в моторедукторе | 3. Зачистите контакты концевого выключателя |
| Электродвигатель очистителя работает, щетки не движутся |
| 1. Поломаны зубья шестерни моторедуктора | 1. Замените шестерню Ц |
| 2. Слабое крепление кривошипа на оси шестерни моторедуктора | 2. Проверьте, затяните гайку крепления кривошипа, установив его в конечном положении |

вальной шкуркой, а затем протрите чистой тряпкой, слегка смазанной техническим вазелином. Если коллектор сильно обгорел или изношен, то моторедуктор лучше замените новым.

Проверьте, нет ли следов заедания на шейках вала якоря. При необходимости зачистите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

При сборке отводите щетки от коллектора, чтобы не поломать их и не повредить их кромок, а якорь в корпус вставляйте с особой осторожностью, избегая ударов якоря о полюса, чтобы не разбить их.

После сборки, для центровки подшипников, постучите деревянным молотком по корпусу моторедуктора, а затем проверьте его на стенде.

При установке кривошипа располагайте его так, чтобы в конечном положении он был параллелен короткому рычагу механизма очистителя и был направлен в сторону электродвигателя.

Методика разборки и сборки моторедукторов Венгерского производства аналогична описанной выше для отечественных моторедукторов. При разборке имейте в виду, что передний подшипник вала якоря запрессован в крышку с натягом. Поэтому при зачистке коллектора не рекомендуется отсоединять якорь электродвигателя от крышки.

Данные для проверки моторедуктора

Частота вращения вала моторедуктора при напряжении питания 14 В, моменте нагрузки 1,47 Н-м (0,15 кгс м) и температуре окружающей среды (25±10)"С,

мин-1:

первая (малая) 	30-40*

вторая (большая) 	55-70*

вторая (для моторедуктора

производства Венгрии)	65-75

Потребляемая сила тока при указанном выше моменте нагрузки, А, не более:

на первой скорости 	3,5

на второй скорости 	5

Реле очистителя ветрового стекла

Схема подсоединений выводов реле показана на рис. 7-41.

Реле должно обеспечивать включение электродвигателя очистителя с частотой 14±4 цикла в минуту в диапазоне работы от холостого хода (нагрузка только тягами) до нагрузки максимальным эффективным моментом 3,92 Н-м (0,4 кгс м), при частоте вращения вала моторедуктора не менее 20 мин ', при температуре окружающей среды (20±5)°С и напряжении питания (14±0,2) В.

Реле также должно обеспечивать переключение режима работы очистите-

У части моторедукторов отечественного производства возможно изменение частоты вращения вала в сторону увеличения

ля на малую скорость при включении омыва ветрового стекла (если очиститель работал на прерывистом режиме или был выключен). После выключения омыва ветрового стекла очиститель должен сделать 2-4 полных цикла очистки на малой скорости при температуре окружающей среды (20±5)'С и напряжении питания (14±0,2) В.

У части выпускаемых реле вместо двух штекеров, соединяющихся с массой ("31" и "R") имеется только один общий — "31".

Клапан, поставленный в вертикальное положение (патрубками вниз),

5

Рис. 7-43. Схема включения очистителя и омывателя фар: I - очистители фар; 2 - электромагнитный клапан включения омыва фар; 3 - электродвигатель омывателя; 4 - монтажный блок; 5 - выключатель зажигания; 6 - переключатель наружного освещения; 7 - переключатель очистителей и омывателя стекол; Кб - реле включения очистителей фар: А - порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей фар и заднего стекла; Б - к выводу "30" генератора

Рис. 7-44. Схема раздельного включения очистителей фар: 1 - очистители фар: 2 - электродвигатель омывателя; 3 - электромагнитный клапан включения омыва фар: 4 - монтажный блок; 5 - выключатель зажигания; б - переключатель наружного освещения; 7 - выключатель очистителей фар; 8 - контактная перемычка на месте реле Кб включения очистителей фар; 9 - реле включения очистителей фар; 10 - реле включения электродвигателя омывателя; А - порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей фар; Б - к выводу "30" генератора

8 Руководство по ремонту ВАЗ 2108—09

Электромагнитный клапан омывателя

должен срабатывать при контрольном напряжении не более 8,5 В.

При перебоях в работе клапана необходимо проверить, нет ли заеданий якоря клапана, а также проверить сопротивление обмотки, которое должно быть (95±6) Ом при 25'С. Если оно отличается от номинального, замените клапан новым.

ОЧИСТИТЕЛИ ФАР И ЗАДНЕГО СТЕКЛА

На части автомобилей могут быть установлены очистители фар и заднего стекла вместе с электромагнитными клапанами омыва фар и заднего стекла. Схема включения очистителей фар приведена на рис. 7-43.

Очистители фар и омыватель (электродвигатель 3 насоса и клапан 2) включаются переключателем 7 (положение рычага VI! на рис. 7-39), если подано напряжение к реле Кб включения фар переключателем 6 (см. рис. 7-43). В монтажном блоке установлено вспомогательное реле Кб включения очистителей фар. Тип реле — 112.3747. Характеристики реле такие же, как и у реле типа 113.3747, описанного в подразделе "Освещение и световая сигнализация".

С 1989 г. на части автомобилей применяется раздельная схема (рис. 7-44) включения очистителей фар. По этой схеме очистители фар включаются отдельным кнопочным выключателем 7, расположенным на панели приборов,

если включено зажигание, и переключателем 6 наружного освещения включены фары. При этом напряжение подается к вспомогательным реле 9 и 10, включающим очистители 1 фар, электродвигатель 2 омывателя и электромагнитный клапан 3 омыва фар. Эти реле установлены в моторном отсеке. В монтажном блоке вместо реле очистителей фар устанавливается контактная перемычка 8.

Очиститель заднего стекла включается переключателем 5 (рис. 7-45, положением VIII рычага см. рис. 7-39). В положении IX рычага включается реле К1 и напряжение от него подается к электродвигателю насоса омывателя и клапану 2 омыва заднего стекла. Клапан открывается и жидкость от насоса подается к заднему стеклу. После возвращения рычага в положение VIII реле К1 еще в течение определенного времени держит включенным (открытым) клапан 2 и электродвигатель 1 насоса омывателя.

0,82 0,23

Рис. 7-46. Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя: 1 - монтажный блок; 2 - выключатель зажигания; 3 - дополнительный резистор; 4 - электродвигатель вентилятора отопителя; 5 - переключатель электродвигателя отопителя; А - к выводу "30" генератора

Очиститель фар состоит из двух (левого и правого исполнения) моторедукторов с рычагами и щетками. Рычаги и щетки останавливаются в нижнем положении, упираясь в ограничители блок-фары. В моторедукторах очистителей фар установлены термобиметаллические предохранители для защиты от перегрузок. Моторедукторы очистителей фар выпускаются в неразборном исполнении. Поэтому они ремонту не подлежат и в случае выхода из строя должны заменяться новыми.

У очистителя фар число двойных ходов вала моторедуктора при нагрузке моментом 0,49 Н м (0,05 кгс-м), напряжении питания 12 В и температуре окружающей среды (25±10)°С должно быть 45-60 мин-1, а потребляемый ток не более 1,5 А.

Рис. 7-45. Схема включения очистителя заднего стекла: I - электродвигатель насоса омывателя: 2 - электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла; 3 - монтажный блок; 4 выключатель зажигания; 5 - переключатель очистителей и омывателя стекол; 6 - очиститель заднего стекла; А - к выводу "30" генератора; Б - порядок условной нумерации штекеров в колодке очистителя заднего стекла

|  |  | VM « |
| --- | --- | --- |
| }— ТО — | _ | WH | 1 ¦ |
| Г4 ,J ГБ |  | 53Н | _ I I |
| Ч |  |  | ■ |

Очиститель заднего стекла состоит из моторедуктора, рычага и щетки. Укладка рычага со щеткой правая по ходу движения автомобиля. В моторедукторах очистителей установлен термобиметаллический предохранитель для защиты от перегрузок.

Конструкция моторедуктора допускает его разборку для устранения мелких неисправностей (зачистка коллектора и т.д.). Методы разборки и сборки аналогичны описанным выше для моторедуктора очистителя ветрового стекла.

У очистителя заднего стекла при нагрузке моторедуктора моментом 0,49 Н-м (0,05 кгс-м), напряжении питания 14 В и окружающей температуре (25±10)°С число двойных ходов вала моторедуктора должно быть (50±5) мин-', а потребляемая сила тока не более 2 А.

Реле времени К1 типа 45.3747 должно обеспечивать задержку отключения омывателя заднего стекла в течение 5 сек при напряжении питания от 10,8 до 15 В и температуре окружающей среды от -30 до +85"С.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ

Особенности устройства

Электродвигатель типа 45.3730, с возбуждением от постоянных магнитов. Схема включения электродвигателя показана на рис. 7-46.

Для получения малой частоты вращения служит дополнительный резистор. Он закреплен винтом с левой стороны кожуха радиатора отопителя. Резистор имеет две спирали — одну сопротивлением 0,23 Ом и вторую — 0,82 Ом. При включении в цепь питания электродвигателя обеих спиралей обеспечивается 1-я скорость вращения вентилятора, если включена спираль сопротивлением 0,23 Ом — 2-я скорость. При включении электродвигателя без резистора ротор вентилятора вращается с максимальной 3-й скоростью (4100 мин').

Неисправный электродвигатель рекомендуется заменять новым. Единственно возможный ремонт — зачистка коллектора. Для этого нет необходимости снимать электродвигатель с автомобиля. Достаточно снять водоотражатель- ный щиток, защитный кожух электродвигателя, а затем крышку электродвигателя со щеткодержателем.

Данные для проверки

электродвигателя вентилятора отопителя

Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя рабочим колесом* при напряжении 12 В и температуре

(25±10ГС, мин-' 	4100±200

Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более 	14

■ Соответствует нагрузке вала моментом 0,216 Н м (0.022 кгс-м)

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР)

Для привода вентилятора системы охлаждения двигателя устанавливается электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов отечественного производства типа МЭ-272 или аналогичный ему по характеристикам электродвигатель производства Словении.

Схема включения электродвигателя показана на рис. 7-47.

Электродвигатель включается датчиком 2 с помощью вспомогательного реле К9. Датчик ввертывается в правый бачок радиатора. Температура замыкания контактов датчика (99±3)*С, а размыкания (94±3)"С.

Реле устанавливается в монтажном блоке. Тип реле — 113.3747. Характеристики реле даны в подразделе "Освещение и световая сигнализация".

Электродвигатель не нуждается в обслуживании и в случае неисправности должен заменяться новым.

Данные для проверки электродвигателя

Частота вращения вала якоря при наг рузке электродвигателя

крыльчаткой, мин-'	2500-2800

Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более 	14

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Особенности устройства

Все контрольные приборы автомобиля объединены в комбинацию приборов. Комбинация приборов включает в себя: спидометр, указатель темпера-

теля вентилятора системы охлаждения двигателя: 1 - электродвигатель вентилятора; 2 - датчик включения электродвигателя; 3 - монтажный блок; 4 - выключатель зажигания; К9 - реле включения электродвигателя вентилятора; А - к выводу "30"генератора

туры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва, вольтметр, эконо- метр, 12 контрольных ламп и табло "STOP". Комбинация приборов закреплена в гнезде панели приборов двумя пружинными защелками.

Соединения комбинации приборов выполнены печатным монтажом на плате из фольгированного гетинакса. Плата закреплена на задней стороне корпуса. Схема соединений комбинации приборов показана на рис. 7-48.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОТОПИТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Электродвигатель не работает |
| 1. Повреждены провода или окислились соединения проводов | 1. Проверьте и восстановите соединения. Замените поврежденные провода |
| 2. Перегорел предохранитель № 4 в монтажном блоке | 2. Замените предохранитель |
| 3. Поврежден переключатель отопителя — напряжение не подается на выходные клеммы переключателя | 3. Проверьте переключатель, при необходимости замените новым |
| 4. Зависание или износ щеток электродвигателя, обрыв в обмотке якоря или загрязнение коллектора | 4. Проверьте электродвигатель, отремонтируйте или замените |
| 5. Замыкание на массу обмотки якоря — при включении электродвигателя сгорает предохранитель | 5. Замените электродвигатель |
| Якорь электродвигателя вращается медленно |
| 1. Загрязнен или окислен коллектор | 1 Зачистите коллектор |
| 2. Межвигковое замыкание в обмотке якоря | 2. Замените электродвигатель |
| 3. Заедание вала якоря в подшипниках | 3. Разберите электродвигатель, зачистите шейки вала |

Рис. 7—48. Стандартная комбинация приборов и схема ее соединений (вид сзади): 1 вольтметр; 2 - лампы освещения приборов; 3 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 4 - контрольная лампа обогрева заднего стекла; 5 - контрольная лампа дальнего света фар; 6 - резервная контрольная лампа; 7 - контрольная лампа заднего противотуманного света; 8 - контрольная лампа наружного освещения: 9 - контрольная лампа указателей поворота; 10 - контрольная лампа "STOP"; 11 - контрольная лампа давления масла; 12 - контрольная лампа стояночного тормоза; 13 - контрольная лампа аварийной сигнализации; 14 - контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 15 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 16 - контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 17 - гнездо для реле- прерывателя контрольной лампы стояночного тормоза: 18 - указатель уровня топлива; 19 - контрольная лампа резерва топлива; А - порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов; а соединение на печатной плате для комбинации приборов без гнезда 17

Спидометр имеет два счетчика пройденного пути: один итоговый, а второй "суточный". Показания суточного счетчика можно устанавливать на ноль рукояткой, расположенной либо под панелью приборов, либо на самой комбинации приборов. Сбрасывать показания суточного счетчика можно только на стоящем автомобиле.

Предупреждение.

Чтобы не повредить стекло комбинации приборов, не допускается очищать его с помощью каких-либо растворителей.

Снятие и установка комбинации приборов

Для снятия комбинации приборов отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи и отсоедините гибкий вал спидометра от привода на коробке передач.

Отсоедините от панели приборов гибкий вал (если он имеется) суточного счетчика спидометра. Снимите пластмассовый козырек панели приборов, для чего потяните на себя верхний край козырька, закрепленный двумя защелками. После выхода из гнезд верхних защелок, перемещая козырек вверх, освободите нижние фиксирующие крючки козырька из гнезд панели приборов.

Руками возьмитесь за выступающие ушки пружин комбинации приборов, прижмите их к центру комбинации и, одновременно потянув на себя, выньте ее из гнезда. Отсоедините от комбинации приборов провода, гибкий вал привода спидометра и трубку эконометра.

соединяйте сначала к комбинации приборов, а затем, после ее установки, к приводу спидометра на коробке передач. При монтаже не допускайте петель и перегибов гибкого вала, приводящих к остаточной деформации его оболочки.

После установки комбинации приборов, гибкий вал не должен иметь крутых изгибов под панелью приборов. Радиусы изгиба оболочки вала в смонтированном состоянии должны быть не менее 100 мм.

Если устанавливается новый гибкий вал, то перед его установкой на автомобиль рекомендуется нанести на оболочку вала консистентную смазку ЛСЦ-15 или ЛИТОЛ-24 на длине 50 мм до и после уплотнителя. Уплотнитель должен находиться на расстоянии 350 мм от верхнего конца вала. Смазанная оболочка вала будет легко

Установку комбинации приборов выполняйте в порядке, обратном снятию. Гибкий вал привода спидометра при

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности ¦ Метод устранения

Не работает указатель температуры или уровня топлива

1.		Поврежден прибор

2. Неисправен датчик прибора

1.		Замените прибор или комбинацию приборов

| 2. Замените датчик |
| --- |
| 3. Повреждены провода или окислены их наконечника*! | 3. Проверьте провода, восстановите соединения |
| Стрелка указателя уровня топлива возвращается к началу шкалы при полном баке |
| Неправильно установлен ограничитель хода поплавка (кончается обмотка резистора) | Подогните ограничитель на 1 ~2 мм вниз |
| Стрелка указателя уровня топлива передвигается скачками и часто падает к отметке "О" |
| 1. Слабое касание резистора датчика токо- сьемником | 1. Подогните токосъемник |
| 2. Обрыв обмотки резистора датчика | 2. Замените датчик |
| Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива |
| 1. Замыкание провода датчика с массой | 1. Проверьте, устраните замыкание |
| 2. Замыкание гибкой шины датчика с трубкой забора топлива | 2. Отогните шину |
| Не работают какие-либо контрольные лампы |
| 1. Перегорела лампа | 1. Замените лампу |
| 2. Недостаточный прижим контактов патрона лампы к печатной плате | 2. Подогните контакты патрона лампы или замените его |
| 3. Окислились контакты датчика | 3: Зачистите контакты датчика |
| 4. Неисправен датчик лампы | 4. Замените датчик |
| 5. Обрыв в проводах, окисление наконечников проводов | 5. Замените поврежденные провода, зачистите наконечники |
| Не работает спидометр |
| 1. Не затянуты гайки крепления наконечников гибкого вала привода спидометра | 1. Проверьте, подтяните гайки |
| 2. Обрыв гибкого вала привода | 2. Замените гибкий вал |
| 3. Поврежден механизм спидометра | 3. Замените спидометр или комбинацию приборов |
| Шум гибкого вала привода спидометра |
| 1. Деформирована оболочка гибкого вала привода (вмятины, перегибы и т.п.) | I. Замените гибкий вал |
| 2. Монтаж гибкого вала выполнен с радиусами изгиба менее 100 мм | 2. Исправьте монтаж гибкого вала |

скользить в уплотнителе и поэтому не образуется петля вала под панелью приборов при установке комбинации приборов на место. После нанесения смазки продерните вал в уплотнителе два-три раза для растирания смазки.

При установке нового вала пропустите его сначала через центральное и правое отверстия кронштейна вала рулевого управления, а затем в отверстие щита передка. Свободный конец вала в моторном отсеке должен находиться под тормозными трубками.

Разборка и сборка комбинации приборов

Выньте из гнезд печатной платы патроны с контрольными лампами и лампами освещения приборов.

Отверните винты со стороны стекла и, отжав защелки, снимите его вместе с рамкой. Отверните винты и снимите накладку с символами приборов.

Отверните гайки крепления указателя температуры и эконометра и снимите их. Отверните гайки и винты крепления и снимите спидометр, вольтметр и указатель уровня топлива.

Сборку комбинации приборов выполняйте в порядке, обратном разборке.

Методика поиска неисправностей приборов

■Указатель температуры охлаждающей жидкости

Когда стрелка указателя находится постоянно в начале шкапы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика указателя и соедините наконечник провода с массой. Если при этом стрелка отклонится, то, следовательно, неисправен датчик и его необходимо заменить. Если стрелка не отклонится, снимите комбинацию приборов и, не отсоединяя от нее проводов, включите зажигание и соедините с массой верхний вывод указателя температуры, который соединяется со штекером "2" (см. рис. 7-48) белой колодки. Отклонение стрелки в этом случае укажет на исправность прибора и на повреждение провода, соединяющего датчик и указатель.

Когда стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. Если при этом стрелка вернулась к началу шкалы, то неисправен датчик. Если стрелка остается в красной зоне, то или провод имеет замыкание с массой, или поврежден прибор.

Исправность прибора можно проверить, отсоединив от комбинации приборов белую колодку проводов и соединив с массой штекер "5" и с "+" аккумуляторной батареи штекер "12" белой колодки комбинации приборов.

В этом случае у исправного прибора стрелка должна быть в начале шкалы.

Указатель уровня топлива

Методика проверки указателя уровня топлива аналогична описанной выше для указателя температуры охлаждающей жидкости.

Когда стрелка указателя постоянно находится в начале шкапы и не отклоняется после замыкания с массой наконечника розового провода, отсоединенного от датчика, то необходимо проверить прибор. Для этого снимите комбинацию приборов и, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и соедините с массой нижний вывод указателя, который соединяется со штекером "13" (см. рис. 7-48) белой колодки проводов. У исправного прибора стрелка должна отклоняться до конца шкалы.

Если стрелка указателя постоянно находится против отметки "1", то исправность прибора можно проверить, отсоединив от комбинации приборов белую колодку проводов, соединив с массой штекер "5" белой колодки комбинации приборов и с"+" аккумуляторной батареи штекер "12". В этом случае у исправного прибора стрелка должна находиться против отметки "О".

Проверка приборов

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Прибор действует совместно с датчиком, установленным в головке цилиндров. При сопротивлении датчика 640-1320 Ом стрелка должна находиться в начале шкапы, при сопротивлении 77-89 Ом — в начале красного участка, а при сопротивлении датчика 40-50 Ом — отклоняться до конца красного участка шкапы.

Указатель уровня топлива

Прибор применяется в паре с датчиком, установленным в топливном баке. При сопротивлении датчика 285- 335 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 100-135 Ом — в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 7-25 Ом — должна отклоняться в конец шкалы.

Вольтметр

Вольтметр проверяйте, сравнивая его показания с контрольным прибором класса точности не хуже 1,0. Погрешность показаний вольтметра на отметке 12 В не должна превышать +0,7 и -0,1 В при температуре (20±5) "С. Перед проверкой вольтметр необходимо выдержать при напряжении 12 В в течение 2 мин.

Эконометр

Для проверки эконометра ниже шкалы имеются две контрольные точки, соответствующие разрежению 0 и 30 кПа. Допустимое отклонение показаний эконометра в контрольных точках должно быть ±3,2 кПа.

Спидометр

Спидометр проверяйте, сравнивая его показания с эталонным прибором. Данные для проверки приведены в табл. 7-6.

Проверка датчиков контрольных приборов

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

В датчике установлен терморезистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Данные для проверки датчика приведены в табл. 7-7.

Датчик контрольной лампы давления масла

Датчик устанавливается на головке цилиндров двигателя. Контакты датчика должны замыкаться и размыкаться при давлении 20-60 кПа (0,2-0,6 кгс/смг).

Датчик указателя уровня топлива

Датчик устанавливается в топливном баке и крепится к нему гайками. Датчик имеет переменный резистор из ни- хромовой проволоки. Подвижный контакт резистора перемещается рычагом с поплавком. На коротком конце этого рычага находится также подвижный контакт, включающий контрольную лампу резерва топлива, если в баке остается 4-6,5 л бензина.

При пустом баке сопротивление датчика должно быть 315-345 Ом, с баком , наполненным наполовину, — 108-128 Ом, а при полном баке — не более 7 Ом. Реле-прерыватель контрольной лампы

стояночной тормозной системы

Реле-прерыватель РС-492 предназначен для получения прерывистого горения контрольной лампы стояночной тормозной системы. Он устанавливается на задней стороне комбинации приборов.

Количество циклов в минуту включения и выключения реле-прерывателя при напряжении от 10,8 до 15 В и температуре от -40 до +40'С должно быть в пределах 60-120. Сопротивление обмотки прерывателя 26 Ом.

С 1995 г. реле-прерыватель РС-492 в комбинации приборов не устанавливается и при включении стояночного тормоза контрольная лампа горит постоянным светом (не мигая). Соответственно, на печатной плате комбинации приборов ликвидировано гнездо 17 (см. рис. 7-48). Теперь на плате сделано прямое соединение между бывшими выводами "L" и "+" (см. соединение "а" на рис. 7-48).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ КАРБЮРАТОРА

Проверка блока управления

Исправный блок 6 (рис. 7-49) управления должен отключать клапан 2 при увеличении частоты вращения коленчатого вала до 2100 мин-' и включать клапан при снижении частоты вращения до 1900 мин-', если концевой выключатель карбюратора замкнут на массу.

Перед проверкой работоспособности блока убедитесь в правильности подключения к нему проводов (см. рис. 7-49).

Работоспособность блока управления проверяется с помощью вольтметра (с пределами измерения 0-15 В) в следующем порядке:

—		отсоедините зеленый провод от концевого выключателя карбюратора и соедините наконечник этого провода с массой;

—		подключите к блоку управления 1 (рис. 7-50) вольтметр с помощью специального переходного разъема 2;

—		запустите двигатель и, постепенно увеличивая частоту вращения, следите за показаниями вольтметра: после запуска двигателя вольтметр должен по-. казывать напряжение не менее 10 В, а в момент отключения клапана — скачкообразное снижение напряжения до величины не более 0,5 В;

—		после отключения клапана постепенно снижайте частоту вращения до включения клапана: вольтметр должен

Таблица 7-6 Данные для проверки спидометра

| Частота вращения | Показания |
| --- | --- |
| вала привода, мин~' | спидометра, км/ч |
| 500 | 31-35 |
| 1000 | 62-66,5 |
| 1500 | 93-98 |
| 2000 | 124-130 |
| 2500 | 155-161,5 |

Таблица 7-7

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

| Температура. 'С | Напряжение, подводимое к датчику, В | Сопротивление датчика. Ом |
| --- | --- | --- |
| 30 | 8 | 1350-1880 |
| 50 | 7,6 | 585-820 |
| 70 | 6,85 | 280-390 |
| 90 | 5,8 | 155-196 |
| 110 | 4,7 | 87-109 |

Провод питания радиоприемника примотайте к жгуту панели приборов липкой лентой и подключите к клемме INT выключателя зажигания. Провод массы прикрепите к кузову гайкой крепления отопителя.

Рис. 7-49. Система управления электромагнитным клапаном карбюратора: I - концевой выключатель карбюратора; 2 - электромагнитный клапан карбюратора; 3 - монтажный блок; 4 - выключатель зажигания; 5 - реле зажигания; 6 - блок управления; 7 - катушка зажигания; А - к выводу "30" генератора; Б - нумерация штекеров в блоке управления

Снятие антенны, громкоговорителя и радиоприемника производится в порядке, обратном установке.

показать при этом скачкообразное увеличение напряжения не менее, чем до 10 В;

— установите частоту вращения коленчатого вала в пределах 2200- 2300 мин отсоедините от массы наконечник провода, идущего к концевому выключателю карбюратора, а затем снова соедините его с массой; при отсоединении провода от массы клапан должен включаться, а при соединении с массой — отключаться.

Допускается проверять блок без вольтметра по характерному стуку клапана при отключении и включении.

РАДИООБОРУДОВАНИЕ

Установка антенны 15.7903

Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.

Просверлите в левом крыле автомобиля отверстие диаметром 14-14,18 мм на расстоянии 322 мм от оси переднего колеса и 82 мм от наружной поверхности крыла (рис. 7-51). Покройте кромки отверстия антикоррозионным составом или эмалью.

Снимите с антенны гайку 2, уравнительную головку 3 и прокладку 4. Пружинная шайба 5 остается на антенне, т.к. она должна находиться под крылом.

Наденьте на нижний конец корпуса антенны втулку 8. С внутренней стороны крыла вставьте верхний конец антенны в просверленное отверстие, продев сначала ее сквозь отверстие в кронштейне на брызговике левого колеса.

Установите прокладку 4, уравнительную головку 3 и закрепите антенну гайкой. Передвинув втулку 8 по корпусу антенны вверх, вставьте ее в отверстие кронштейна брызговика.

Выньте заглушку из брызговика левого колеса*, наденьте на кабель антенны уплотнитель 7 и проденьте кабель в салон автомобиля. Смажьте уплотнитель 7 и кромки отверстия в брызгови-

" С 1989 г. отверстие под кабель антенны в брызговике не выполняется. Поэтому необходимо его просверлить диаметром 15 мм

ке мастикой типа 51Г7 и вставьте уплотнитель в отверстие брызговика.

Проложите кабель антенны вдоль жгута проводов панели приборов и прикрепите к нему хомутами.

Снятие антенны производите в порядке, обратном установке.

Установка громкоговорителей

Снимите облицовки громкоговорителей на обивках задка, установите и закрепите громкоговорители самонарезающими винтами, а затем установите облицовки на место.

Снимите левую облицовку порога пола, нижнюю обивку задних стоек, облицовку левого переднего ремня безопасности и отверните болт крепления ремня к полу кузова.

Отогните левые кромки ковриков пола и багажника. Проложите провода от места установки радиоприемника к громкоговорителям вдоль жгута проводов панели приборов и заднего жгута проводов по полу кузова.

Рис. 7-51. Установка антенны: 1 - левое крыло автомобиля; 2 - гайка; 3 - уравнительная головка; 4 - прокладка; 5 - пружинная шайба; 6 - брызговик левого колеса; 7 - уплотнитель; 8 - втулка; 9 - корпус антенны

Установка радиоприемника

Выньте коробку для мелких предметов из консоли панели приборов и установите в освободившееся гнездо радиоприемник, действуя как описано в инструкции на радиоприемник.

Рис. 7-50. Схема проверки блока управления электромагнитным клапаном: 1 - блок управления; 2 - переходной разьем с вольтметром; А - жгут проводов автомобиля

Закрепите провода на полу кузова через каждые 500 мм липкой лентой. Подсоедините провода к громкоговорителям.

РАЗДЕЛ VIII. КУЗОВ

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

Кузов автомобиля типа седан, несу- .цей конструкции, трехдверный. Боковые двери с опускными стеклами. Стекла дверей и боковин гнутые, полированные. закаленные. Ветровое стекло трехслойное, полированное.

Спереди и сзади кузов имев! пластмассовые бамперы с алюминиевыми балками.

Передние крылья съемные.

Передние сиденья раздельные, с регулируемыми по высоте и углу наклона подголовниками. Сиденья имеют регулировку наклона спинки и могут перемещаться вдоль салона для удобной посадки водителя и пассажира. Для посадки пассажиров на заднее сиденье спинки передних сидений откидываются вперед, а для образования спальных мест могут откидыватья назад.

Заднее сиденье для увеличения багажного отделения может складываться.

Передние сиденья имеют ремни безопасности с инерционными катушками.

Салон автомобиля оборудуется энергопоглощающей панелью приборов. На панели приборов устанавливается комбинация приборов, пепельница, радиоприемник или коробка для мелких вещей, вещевой ящик, полка, прикуриватель.

Система вентиляции и отопления салона обеспечивает подачу воздуха на ветровое стекло, в центральную часть салона и к ногам передних и задних пассажиров. Воздух для вентиляции и отопления поступает в салон из коробки воздухопритока через отопитель. Система отопления салона подключена к системе охлаждения двигателя.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КУЗОВА, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Темные пятна по всей поверхности кузова |
| 1. Применение для мойки горячей воды (выше 80'С) | 1. Незначительные повреждения устраняйте полировкой, при значительных повреждениях перекрасьте кузов |
| 2. Применение этилированного бензина или других разъедающих покрытие веществ для удаления воскового покрытия | 2. Перекрасьте кузов |
| Розовые пятна на поверхностях, окрашенных в светлый цвет |
| Попадание охлаждающей жидкости | Отполируйте поврежденные места |
| Светлые пятна на поверхностях, окрашенных в темный цвет |
| Воздействие влаги при длительном хранении автомобиля под воздухонепроницаемым чехлом | Отполируйте поврежденные места, при необходимости перекрасьте кузов |
| Эмаль потеряла первоначальный блеск |
| 1. Использование сухого обтирочного материала | 1. Отполируйте поврежденные места, при необходимости перекрасьте кузов |
| 2. Длительное воздействие солнца | 2. Отполируйте, при необходимости перекрасьте кузов |
| 3. Применение для мойки кузова веществ, разъедающих покрытие | 3. Отполируйте поврежденные места, при необходимости пе- рекрасые кузов |
| В салон проникает вода |
| 1 Увеличенный зазор по периметру двери с кузовом | 1. Отрегулируйте положение двери и фиксатора замка |
| 2. Смят металлический каркас уплотнителя двери | 2. Замените уплотнитель |
| Дверь не запирается |
| Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания пыли | Снимите замок, промойте и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201 или ЦИАТИМ-221 |
| Дверь не отпирается внутренней ручкой |
| Неполный ход рычага внутреннего привода вследствие малого хода тяги | Отрегулируйте положение внутренней ручки привода замка |

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Замок капота не отпирается рукояткой из салона |
| 1 Обрыв троса привода замка | 1. Замените трос |
| 2. Велика длина троса привода замка | 2. Отрегулируйте длину троса |
| Капот не запирается замком |
| 1. Поломка или ослабление пружины замка | 1. Замените пружину |
| 2. Укорочен трос привода замка | 2. Отрегулируйте длину троса |
| Опускное стекло не фиксируется в заданном положении |
| Поломка пружинного тормоза механизма стеклоподъемника | Замените стеклоподъемник |
| Спинка переднего сиденья не откидывается вперед |
| Деформация тяг защелок | Подогните тягу в средней части до восстановления синхронности работы салазок |
| Нарушена синхронность работы защелок механизма передвижения передних сидений |
| Отсоединение концов тяг от крючков механизма откидывания спинки | Вставьте тяги в крючки и подогните их концы на крючках |
| В салон постоянно поступает подогретый воздух |
| 1. Неисправен привод крана отопителя | 1. Проверьте состояние привода, закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тягу |
| 2. Кран отопителя не перекрывает поток жидкости | 2. Замените кран |
| Воздух, поступающий в салон, не подогревается |
| 1. Не открывается кран отопителя вследствие неисправности привода крана | 1. Проверьте состояние привода. закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тягу |
| 2. Неисправен кран | 2. Замените кран |
| 3. Не работает заслонка управления отопителем | 3. Проверьте привод заслонки, при необходимости замените тягу |

Рис. 8-1. Детали каркаса кузова: 1 - правый передний лонжерон; 2 - правый брызговик переднего крыла; 3 - соединитель рамы ветрового окна и боковины; 4 - капот; 5 - нижний средний усилитель рамы ветрового окна; 6 - верхняя накладка боковины; 7 - правая наружная панель боковины; 8 - передняя нижняя балка крыши; 9 - внутренняя панель боковины; 10 - рама ветрового окна; 11 - соединитель боковины и передка; 12 - арка заднего колеса; 13 - надставка наружной панели боковины; 14 - задняя правая заглушка боковины; 15 - внутренняя стойка рамы ветрового окна: 16 - панель крыши; 17 - усилитель крыши; 18 - усилитель центральной стойки; 20 - левая наружная панель боковины; 21 - задняя балка крыши; 22 - дверь задка; 23 - желобок проема двери задка; 24 - панель задка; 25 - надставха наружной панели боковины; 26 - передняя дверь; 27 - нижняя накладет боковины; 28 - задняя поперечина пола; 29 - задний пол; 30 - кронштейн фартука заднего колеса; 31 - пластина болта усилителя заднего лонжерона; 32 - усилитель лонжерона под рычаг задней подвески; 33 - надставка усилителя заднего лонжерона; 34 - усилитель лонжерона под кронштейн домкрата; 35 - задний лонжерон пола; 36 - средняя поперечина пола; 37 - соединитель заднего лонжерона и переднего пола: 38 - средний пол: 39 - усилитель передней стойки боковины; 40 - усилитель пола под установку домкрата; 41 - вертикальная изолирующая прокладка переднего крыла; 42 - передняя поперечина пола; 43 - кронштейн переднего сиденья; 44 - передний пол; 45 - усилитель пола под крепление рычага переключения передач; 46 - соединитель порога пола; 47 - переднее крыло: 48 - горизонтальная изолирующая прокладка переднего крыла; 49 - площадка аккумуляторной батареи; 50 - левый кронштейн переднего крыла: 51 - щиток передка: 52 - левый брызговик переднего крыла; 53 - левый передний лонжерон: 54 - стойка рамки радиатора; 55 - верхняя поперечина рамки радиатора; 56 - кронштейн крепления блок-фары; 57 - кронштейн передней подвески силового агрегата; 58 - нижняя поперечина рамки радиатора; 59 - панель рамки радиатора; 60 - левый усилитель нижней поперечины рамки радиатора с проушиной для буксировки

РЕМОНТ КАРКАСА КУЗОВА

Устройство каркаса и его сечения показаны на рис. 8-1, 8-2 и 8-3.

Правка поврежденного кузова

шасси автомобиля. Основные справочные размеры для проверки показаны на рис. 8-4.

Повреждения кузова автомобилей могут быть самыми различными. Поэтому правила ремонта в каждом отдельном случае должны быть свои, наиболее подходящие для этих повреждений, при этом необходимо максимально использовать возможности рих-

Значительная часть ремонтных работ по автомобилям, тем более поступающим после дорожно-транспортных происшествий, приходится на ремонт кузовов. В большинстве случаев при ремонте требуется проверка геометрии точек крепления узлов и агрегатов

сбоку)

товки поврежденных панелей. По возможности необходимо избегать термического воздействия на металл, чтобы не нарушать заводскую сварку и противокоррозионную защиту кузова. Лицевые панели кузова снимать только в крайних случаях, чтобы определить места повреждений, выправить или выверить кузов.

В случаях значительных повреждений кузова рекомендуется снимать все внутренние обивочные детали, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических и винтовых домкратов для устранения перекосов и повреждений кузова.

Правкой необходимо восстановить первоначальные линейные размеры и местоположения силовых агрегатов, размеры проемов ветрового окна, капота. двери задка (рис. 8-5, 8-6 и 8-7).

Рис. 8-3. Основные сечения кузова (вид сверху)

Выступание лицевых поверхностей и съемных деталей относительно соседних панелей устраняется их подгонкой и регулировкой.

Рис. 8-4. Основные справочные размеры для проверки пола кузова: 0 базовые линии; I - оси передних болтов крепления растяжек передней подвески; 2 - центр опоры передней подвески силового агрегата; 3 - центр опоры левой подвески силового агрегата; 4 - центры верхних шарниров передних телескопических стоек передней подвески; 5 - центры шарниров рычагов передней подвески; 6 - точки пересечения осей приварных болтов крепления рулевого механизма с поверхностями кронштейнов; 7 - точки крепления задней опоры подвески силового агрегата; 8 - точки пересечения осей задних приварных болтов крепления рычагов задней подвески с поверхностями задних лонжеронов: 9 - центры верхних опор амортизаторов задней подвески

Ремонт деформированных поверхностей деталей

Ремонт поврежденных деталей кузова производится вытяжкой, рихтовкой, правкой с усадкой металла, вырезкой участков, не поддающихся ремонту, изготовлением ремонтных вставок из выбракованных деталей кузова или листового металла с приданием им формы восстанавливаемой детали.

(металлических, пластмассовых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.

Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания) сильно растянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600-650'С (вишне- во-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20-30 мм.

Стягивание поверхностей производите следующим образом:

Деформированные места панелей выправляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента

Рис. 8-5. Справочные линейные размеры проемов передних дверей Рис. 8-6. Справочные линейные размеры проемов ветрового окна и и боковых окон автомобиля ВАЗ-2108	двери задка

Рис. 8-7.

—		угольным электродом сварочного полуавтомата или газовой горелкой нагрейте металл от периферии к центру дефектного участка и ударами деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые места, используя плоскую поддержку или наковальню;

—		повторяйте операции нагревания и осаживания до получения необходимой поверхности панели.

Неровности на панелях можно выровнять при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.

Полиэфирные шпатлевки типа "Хем- пропол-П" или ПЭ-0085 образуют надежные соединения с панелями,зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфиную смолу и отвердитель, который является катализатором быстрого отвердения смеси. Температура в рабочем помещении не должна быть ниже 18"С. Приготовленную полиэфирную шпатлевку необходимо использовать по времени не более чем за 10 мин. Она окончательно затвердевает через 60 мин после нанесения. Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм.

Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения его на металлическую поверхность панели, приобретает при температуре 150-160'С. Поверхность, подлежащая заполнению, должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Адгезия термопластика лучше к шероховатой поверхности металла. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до 170-180"С и наносят первый слой порошка, который укатывают металлическим катком. Затем наносят второй слой и так далее до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитного слоя пластической массы. После отвердения слой обрабатывают обычными методами.

Припои типа ПОССу 18-2 или ПОССу 25-2 применяются для выравнивания участков, ранее заполненных припоем, наращивания кромок деталей и устранения зазоров.

При значительных повреждениях панели заменяют новыми с использованием электросварки в среде защитных газов.

Снятие и установка переднего крыла

Для снятия крыла выньте патрон с лампой указателя поворота. Выверните самонарезающие винты крепления крыла к кузову: четыре винта 2 (рис. 8-8) по верхнему фланцу, по одному винту 1 спереди внизу и сзади внизу, два винта 3 крепления к передней стойке (под крылом). При невозможности вывернуть передний винт выверните предварительно два винта крепления соответствующей стороны бампера к кузову и для доступа к указанному винту крепления крыла, приподняв бампер, отведите несколько в сторону накладку бампера.

Рис. 8-8. Снятие переднего крыла: 1, 2 и 3 - точки крепления крыла

Осторожно отсоедините крыло и снимите изолирующие прокладки с мест контакта крыла с брызговиком. Снимите с крыла указатель поворота.

Установку крыла выполняйте в обратной последовательности. Изолирующие прокладки рекомендуется устанавливать новые. Перед окончательным затягиванием винтов за счет увеличенных отверстий подгоните крыло по зазорам и выступанию с другими элементами кузова.

После замены крыла нанесите противокоррозионное покрытие на его внутреннюю поверхность.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Полировка

Для сохранения лакокрасочного покрытия кузова и содержания его в хорошем состоянии длительное время необходимо подбирать полирующие средства, соответствующие состоянию покрытия. При этом необходимо соблюдать рекомендации по их применению.

В первые 2-3 месяца эксплуатации автомобиля мойте покрытие кузова холодной водой. Для полировки нового покрытия (до 3-х лет) используйте безабразивные полирующие средства для новых покрытий.

При эксплуатации автомобиля от 3-х до 5-ти лет используйте автополироли для обветренных покрытий, имеющих в своем составе небольшое количество абразивных веществ. После 5-ти лет интенсивной эксплуатации применяйте автополироли для старых покрытий.

Во избежание высыхания полироля полируйте кузов небольшими участками вручную чистой фланелью.

Для устранения мелких дефектов лакокрасочного покрытия могут быть использованы пасты ПМА-1 и ПМА-2. Полировать можно вручную и механически фланелевыми или цигейковыми кругами.

Перед употреблением пасту перемешайте, при загустении разбавьте водой. После полировки протрите поверхность чистой фланелью.

Перекраска кузова синтетической эмалью

Вымойте кузов водой и шпателем или щеткой снимите старое отслоившееся покрытие с дефектных участков.

Проведите мокрое шлифование окрашиваемых поверхностей шлифовальными шкурками 63С 8-П или 55С 4-П. При небольшой толщине покрытия, не имеющего механических повреждений, отшлифуйте поверхность до эпоксидного грунта заводской окраски. При значительной коррозии, а также поверхности, ранее окрашенные нитроэмалью, зачищайте до металла.

Вымойте кузов водой, обдуйте сжатым воздухом и высушите.

Обезжирьте окрашиваемые поверхности уайт-спиритом или бензином-

растворителем БР-1 и промажьте уп- лотнительной мастикой "Пластизоль Д 4А" соарпыс шоы и стыки замененных деталей. Удалите излишки мастики ветошью, смоченной уайт-спиритом.

Поверхности, не подлежащие окраске, изолируйте плотной бумагой и клейкой лентой.

На участки поверхности, зачищенные до металла, нанесите краскораспылителем грунт ГФ-073 или ВЛ-023 и дайте выдержку 5 мин. Вязкость грунта должна быть 22-24 с при температуре 20'С по вискозиметру ВЗ-4. Грунт разбавляйте ксилолом.

Краскораспылителем нанесите грунт ЭП-0228 на поверхности, покрытые грунтом ГФ-073 или ВЛ-023, а также на замененные кузовные детали, и просушите при температуре 90"С в течение 60 мин. Перед нанесением добавьте в грунт ЭП-0228 сиккатив НФ-1 6-8% или катализатор МТТ-75 3-4% от веса грунта. Срок годности готового грунта с катализатором 7 час. Вязкость грунта должна быть 23-25 с по вискозиметру ВЗ-4. Разбавляйте грунт растворителем РЭ-11В или ксилолом.

Охладите кузов, проведите мокрое шлифование шкуркой 55С 4-П, вымойте водой, обдуйте сжатым воздухом и просушите.

Зашпатлюйте при необходимости неровные места шпатлевкой МС-00-6 (толщиной не более 0,3 мм). Загустевшую шпатлевку разбавьте ксилолом до вязкости, удобной для нанесения.

Просушите кузов в течение 30 мин при температуре 18-20'С, отшлифуйте зашпатлеванные поверхности шлифовальной шкуркой 55С 4-П, промойте кузов, продуйте сжатым воздухом и просушите.

Изолируйте неокрашиваемые поверхности плотной бумагой, клейкой лентой и установите кузов в окрасочную камеру.

Обезжирьте окрашиваемые поверхности уайт-спиритом.

Нанесите краскораспылителем два слоя эмали МЛ-197 или МЛ-1195 с промежуточной выдержкой 7-10 мин на внутренние окрашиваемые поверх

ности салона, дверных проемов, торцовых поверхностей дверей, моторного отсека, багажного отделения.

Также с промежуточной выдержкой 7-10 мин нанесите три слоя эмали на наружные поверхности кузова.

Просушите покрытие при температуре 90'С в течение одного часа и охладите в естественных условиях.

Перед использованием эмали добавьте в нее 10% катализатора ДГУ-70. Для эмалей МЛ-197 допускается использование 20-процентного малеино- вого ангидрита в этилацетате. Вязкость эмали должна быть 20 с по ВЗ-4. Разбавляйте эмаль растворителем Р-197.

Если необходимо снять старое комплексное покрытие, используйте смывку СП-7. Наносите ее кистью 2-3 раза в зависимости от толщины лакокрасочного покрытия.

Время размягчения покрытия смывкой 30-40 мин. Щеткой или шпателем удалите размягченное покрытие.

Протрите поверхности уайт-спиритом для снятия остатков смывки, обильно промойте водой и просушите кузов.

Окраска отдельных деталей

При замене отдельных деталей кузова (крыла, двери, капота и т. д.), а также после рихтовочных работ на деформированных деталях проводите окраску всей наружной поверхности детали.

Перед окраской установленные вновь детали слегка прошлифуйте и нанесите на всю поверхность эпоксидный грунт.

Окраску деталей выполняйте по технологии перекраски кузова.

ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА КУЗОВА

Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.

Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот.

В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля требуется дополнительная защита внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова нанесением специальных противокоррозионных составов, а в соединениях деталей нанесением уплотнительных мастик.

Применяемые материалы для противокоррозионной обработки указаны в таблице 8-1.

Автоконсерванты "Мовиль". "Мо- виль-2" и "Мовиль-МЛ" используются для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1-1,5 года. Автоконсерванты допускают обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.

Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей.

Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия частей автомобиля под кузовом.

Мастика противошумная битумная БПМ-1 применяется для защиты от коррозии днища кузова и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0- 1,5 мм.

Пластизоль Д-11А используется для защиты днища кузова от коррозии, от абразивного износа и для шумоизоля- ции. Толщина покрытия 1,0-1,2 мм. Пластизолем Д-11А обработаны днища новых автомобилей.

Пластизоль Д-4А применяется для герметизации сварных швов.

Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова.

Во внутренние полости противокоррозионное вещество напыливается способом воздушного и безвоздушного распыления.

При воздушном распылении требуется сжатый воздух с давлением 0,5- 0,8 МПа (5-8 кгс/см2), пистолет-крас- кораспылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета.

Таблица 8-1

Противокоррозионные составы для обработки кузова

| Наименование состава | Марка | Рабочая вязкость, в сек. при 20"С по ВЗ-4 | Вид растворителя, разбавителя | Режим сушки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | температура, 'С | время, мин. |
| Автоконсервант порогов | "Мовиль", "Мовиль-2", "Мовиль-МЛ" | 15-40 | Уайт-спирит, бензин | 20 | 20-30 |
| Защитный смазочный материал, невысыхающий | НГМ-МЛ | 45 | Уайт-спирит | 20 | 15 |
| Защитное пленочное покрытие | НГ-216Б | 18-22 | Уайт-спирит, бензин | 20 | 20 |
| Мастика противошумная битумная | БПМ-1 | высокой вязкости | Ксилол,сольвент | 100-110 или 24 часа | 30 при 18-20'С |
| Пластикат полихлорвиниловый | ПластизольД-11А | высокой вязкости | — | 130 | 30 |
| Пластикат полихлорвиниловый | Пластизоль Д-4А | высокой вязкости | — | 130 | 30 |
| Мастика невысыхающая | 51-Г-7 | высокой вязкости |  | «Цр ¦ | Цг - - V.'. |

Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4-12 МПа (40-120 кгс/см2), которое позволяет распыливать материалы значительной вязкости.

Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей:

—		установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;

—		промойте водой температурой 40-50'С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (таблица 8-2) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;

—		удалите влагу, попавшую в салон и багажное отделение, продуйте сжатым воздухом все места нанесения противокоррозионных составов;

—		перегоните автомобиль в камеру нанесения противокоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением противокоррозионный состав в места, показанные на рис. 8-9, 8-10, 8-11 и 8-12;

Рис. 8-9. Скрытые полости кузова (вид спереди): 1 - средней поперечины пола; 2 - задней поперечины пола; 3 - задних лонжеронов пола: 4 - соединителей боковин и передка; 5 - карманов капота; 6 - верхних усилителей брызговиков; 7 - нижней поперечины рамки радиатора; 8 - передних усилителей брызговиков: 9 - передних лонжеронов; 10 - порогов

Рис. 8-10. Скрытые полости кузова (вид сзади): 1 - нижних поверхностей карманов дверей; 2 порогов пола; 3 - передних соединителей порогов пола; 4 - полость между щитком передка и полом: 5 - полости передних лонжеронов пола; 6 - полости между брызговиками и усилителями передних стоек: 7 - полости между наружными и внутренними панелями боковин; 8 - задних лонжеронов

Таблица 8-2

Скрытые полости, обрабатываемые противокоррозионными составами

| Наименование полости | Места впрыска состава | Направление впрыска | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- |
| Нижняя поперечина рамки радиатора | Снизу и с боков | Вправо и влево | Вывесите автомобиль |
| Передние усилители брызговиков | Под передними крыльями | По всей поверхности | Поверните передние колеса |
| Передние лонжероны | Под передними крыльями | Вперед и назад | Вывесите автомобиль |
| Верхние усилители брызговиков | В моторном отсеке | По всей полости | Откройте капот |
| Соединители боковин и передка | Под передними крыльями | Вперед и назад | Вывесите автомобиль |
| Полости между брызговиками и усилителями передних стоек | Из салона | Вверх и вниз | Освободите отверстия от обивки |
| Полость между щитком передка и полом | Снизу и из Салона | Вправо и влево | Освободите отверстия от обивки |
| Передние лонжероны пола | Снизу и из салона | Вперед и назад | Освободите отверстия от обивки |
| Пороги дверей | Снизу, из салона, сзади и спереди | Вперед и назад | Освободите отверстия |
| Передние соединители порогов пола | Снизу и из салона | Вправо и влево | Вывесите автомобиль, освободите отверстия в салоне |
| Средняя поперечина пола | Снизу и из салона | Вправо и влево | Освободите отверстия в салоне |
| Задние лонжероны пола | Снизу, сзади и из салона | Вперед и назад | Снимите кронштейны заднего бампера |
| Задняя поперечина пола | Снизу и из салона | Вправо и влево | Освободите отверстия от обивки |
| Полости боковин | Из салона и снизу | По всей поверхности | Снимите обивку боковин |
| Карманы передних дверей | Через проемы во внутренних панелях дверей | По всей нижней внутренней поверхности | Снимите обивку дверей |
| Карманы капота | Во внутренней панели | Во все стороны | Откройте капот |
| Карманы двери задка | Во внутренней панели | Во все стороны | Снимите обивку двери |

—		опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Восстановление противокоррозионного и противошумного ПОКРЫТИЯ низа кузова и арок колес

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова подвергается воздействию гравия, песка, соли, влаги. В результате мастика и грунт повреждаются и стираются. Оголенный металл подвергается коррозии.

При повреждениях покрытия пласти- золя Д-11А без нарушения слоя грунта поврежденные участки очистите от грязи и на сухую поверхность безвоздушным распылением или кистью нанесите пластизоль. Просушите пластизоль при температуре 130"С в течение 30 мин.

Допускается нанесение вместо плас- тизоля противошумной мастики БПМ-1, сушка которой может проходить в естественных условиях.

Перед восстановлением покрытия установите автомобиль на подъемник, тщательно осмотрите низ кузова и выявите дефекты покрытия. Очистите от грязи низ кузова, удалите ржавчину шпателем, шкуркой или преобразователем ржавчины согласно инструкции. Обдуйте низ кузова сжатым воздухом.

Установите автомобиль на подъемник в камеру для нанесения мастики и снимите колеса.

Закройте барабаны и диски тормозов защитными кожухами, изолируйте плотной бумагой и клейкой лентой карданную передачу, глушители, тросы и другие места, не подлежащие обработке мастикой.

Ветошью, смоченной в уайт-спирите, обезжирьте зачищенные до металла места.

На зачищенные места нанесите распылением или кистью грунт ГФ-073 и выдержите 5-10 мин. Затем нанесите распылением или вручную (кистью или шпателем) мастику БПМ-1 на дефектные места слоем 1,0-1,5 мм. Перекрытие по старому слою покрытия (Д-11А) должно быть минимальным.

Рис. 8-12. Скрытые полости кузова (вид снизу сзади): 1 - задних лонжеронов пола; 2 - средней оперечины пола; 3 - полости между наружными и внутренними панелями боковин; 4 - карманов двери задка

3 3 3

Рис. 8-11. Скрытые полости кузова (вид снизу спереди): 1 - нижней поперечины рамки радиатора; 2 - полость между щитком передка и полом; 3 - передних лонжеронов пола; 4 - полость переднего :зединителя порога пола; 5 - порогов пола; 6 - задней поперечины пола

Рис. 8-13. Резиновые уплотнители кузова: 1 и 3 - уплотнители ветрового стекла; 2 - уплотнитель капота; 4 - уплотнитель желобка опускного стекла; 5 - уплотнитель проема передней двери; 6 - уплотнитель стекла двери задка; 7 - уплотнитель проема двери задка; 8 - уплотнитель стекла боковины: 9 - уплотнитель направляющего желобка опускного стекла; 10 - нижний уплотнитель опускного стекла

В холодное время года мастику перед употреблением выдержать в теплом помещении до повышения температуры не ниже 20'С. В случае загустения мастики разбавьте ее ксилолом, но не более 3%.

Лакокрасочное покрытие очистите от загрязнений мастикой ветошью, смоченной в уайт-спирите. Просушите мастику при температуре 100-110'С в течение 30 мин или при 18-20'С не менее 24 час.

Герметизация кузова

Герметизация обеспечивается применением резиновых уплотнителей (рис. 8-13), клеев, уплотнительных мастик, резиновых пробок, закрывающих технологические отверстия, и тщательной подгонкой сопрягаемых деталей.

Снимая и устанавливая уплотнители с металлическими каркасами, не допускайте смятия каркаса и образования гофр на уплотнителях.

Рис. 8-14. Стыки, на которые наносится невысыхающая уплотнительная мастика 51-Г-7:

1 - соединителя переднего лонжерона с лонжероном; 2 - соединителя переднего лонжерона со щитком передка; 3 - соединителя переднего лонжерона с соединителем пола; 4 - щитка передка со стойкой ветрового окна (со стороны моторного отсека); 5 - кожуха люка с наружной панелью боковины; 6 - надставки с внутренней панелью боковины; 7 - надставки боковины с кожухом люка боковины; 8 - кожуха люка с внутренней панелью боковины; 9 - панели задка с боковиной; 10 - заглушки боковины с кожухом люка боковины; 11 - задней панели задка с задним полом; 12 - угловой стык панели задка с задним полом и боковиной; 13 - угловой стык арки заднего колеса с задним полом; 14 - угловой стык арки заднего колеса со средним полом; 15 - угловой стык переднего пола с брызговиком и щитком передка; 16 - щитка передка с брызговиком; 17 - надставки щитка передка с брызговиком

Сварные швы не дают полной герметичности соединений деталей и, в случае попадания влаги между сварными деталями, там возникают очаги коррозии. От попадания влаги и грязи сварные швы загерметизированы гшасти- золем Д-4А. После замены отдельных деталей кузова промажьте сварные швы с обеих сторон пластизолем Д-4А и нанесите невысыхающую мастику типа 51 -Г-7 в угловые стыки и зазоры, показанные на рис. 8-14.

ДВЕРИ

Снятие и установка передней двери

Для снятия передней двери выверните винты крепления проушины ограничителя 2 (рис. 8-15) к передней стойке кузова и болты 3 крепления петель 1 и снимите дверь. При этом помощник должен поддерживать дверь.

Установку двери выполняйте в обратном порядке. Перед окончательным затягиванием болтов 3 отрегулируйте зазоры между дверью и кузовом.

Разборка и сборка передней двери

Отожмите розетку и сдвиньте до полного выхода облицовку ручки 9 (рис. 8-16) стеклоподъемника. Снимите ручку и облицовку.

Выверните винты 5 крепления, снимите ручку подлокотника и карман 10 обивки двери. При помощи отвертки снимите облицовку 3 внутренней ручки двери. Выверните кнопку 1 выключения замка.

Снимите ручку регулирования наружного зеркала 6 заднего вида, внутреннюю облицовку и, вывернув винты крепления, снимите зеркало.

Преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей, снимите обивку двери. Снимите с двери уплотнители опускного стекла. Через отверстия внутренней панели двери удалите защитные пластины.

Выверните винты крепления и снимите вниз направляющие желобки опускного стекла, а затем выверните винты

Рис. 8-16. Внутренний вид передней двери: 1 кнопка выключения замка: 2 - обивка двери: 3 - облицовка внутренней ручки; 4 внутренняя ручка двери; 5 - винты крепления ручки подлокотника; 6 - наружное зеркало заднего вида; 7 - винты крепления зеркала заднего вида; 8 - ограничитель открывания двери; 9 - ручка стеклоподъемника; 10- карман обивки двери; 11 - катафот; 12 - наружный замок двери

Рис. 8-15. Крепление передней двери:

1 - петли двери; 2 - ограничитель открывания двери; 3 - болты крепления двери

Рис. 8-18. Замок передней правой двери: 1 - поводок клавиши; 2 - поводок выключателя замка; 3 - тяга выключения; 4 - тяга наружного привода; 5 - клавиша, 6 - кнопка выключения замка; 7 - тяга кнопки выключения; 8 и 17 - рычаги выключения; 9 - наружная ручка двери;

10		- кронштейн внутренней ручки;

11		- внутренняя ручка двери: 12 - облицовка внутренней ручки; 13 - тяга внутреннего привода; 14 - корпус внутреннего замка; 15 - рычаг наружного привода; 16 - промежуточный рычаг; 18 - корпус наружного замка; 19 - палец привода замка; 20 - собачка; 21 - фиксатор замка: 22 - храповик; 23 - винт крепления замка

Рис. 8-17. Стеклоподъемник: 1 - пластина креп- пения опускного стекла: 2 - пружины выбора слабины троса при его вытяжке; 3 - трос; 4 - ролик; 5 - оболочка троса; 6 - механизм стеклоподъемника

крепления опускного стекла, отверните гайки крепления стеклоподъемника (рис. 8-17), удалите стеклоподъемник и выньте через верх опускное стекло.

Отсоедините от замка тяги 3 рис. 8-18), 7 и 13, наружной 9 и внутренней 11 ручек двери. Отверните две гайки крепления и снимите наружную ручку двери.

Выверните винты 1 (рис. 8-19) и снимите замок. Выньте внутреннюю ручку двери в сборе с кронштейном 10 (см. рис. 8-18), вывернув предварительно винты крепления.

При необходимости выверните винты крепления и снимите ограничитель открывания двери.

Рис. 8-19. Крепление замка двери: 1 - винт крепления замка; 2 - гайка крепления наружной ручки двери; 3 - кнопка выключения замка; 4 - наружный замок двери; 5 - катафот

Сборку двери выполните в обратном порядке. Для надежного крепления резьбу винтов замка и фиксатора смажьте герметиком типа УГ-9. Перед установкой обивки двери проверьте состояние держателей.

Регулировка замка передней двери

Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контуры фиксатора 21 (см. рис. 8-18) на стойке кузова.

Если дверь закрывается слишком туго, ослабьте винты крепления фиксатора, сместите его наружу и затяните винты. Если дверь закрывается неплотно, фиксатор сместите внутрь. При этом не должно быть западания или выступания двери относительно кузова.

Если дверь при закрывании приподнимается (провисание в открытом положении), фиксатор опустите.

Рис. 8-20. Снятие двери задка: 1 фиксатор замка двери; 2 и 4 - прокладки; 3 - петля; 5 - резьбовое отверстие; 6 - газонаполненный упор двери; 7 - буфер; 8 - фонарь освещения номерного знака; 9 - замок

Снятие и установка двери задка

Для снятия двери снимите рычаг стеклоочистителя, отсоедините электрические провода, откройте дверь до отказа, выверните пальцы упоров 6 (рис. 8-20) из резьбовых отверстий 5 и снимите упоры. При этом помощник должен поддерживать дверь.

Придерживая дверь, выверните болты крепления подвижных звеньев петель 3 к кузову, снимите упоры и дверь в сборе.

Если возникла необходимость, то снимите обивку двери, замок (рис. 8-21) и стеклоочиститель.

Установку двери выполняйте в обратном порядке.

Рис. 8-21. Замок двери задка: 1 - болт крепления фиксатора; 2 - поперечина передка: 3 - фиксатор; 4 - пружина крючка; 5 - крючок; 6 - корпус замка; 7 - цилиндр привода замка в сборе: 8 - дверь задка; 9 - уплотнитель проема двери

При необходимости регулировки положения двери в проеме кузова ослабьте гайки крепления неподвижных петель и за счет увеличенных отверстий в кузове отрегулируйте зазоры по периметру двери. По окончании регулировки заверните гайки.

Рис. 8-23. Детали переднего бампера: 1 - облицовка бампера; 2 - боковой кронштейн; 3 - скоба: 4 - балка; 5 и 7 - планки крепления; 6 - передний кронштейн

Если дверь задка закрывается слишком туго, то ослабьте крепление фиксатора 3 (см. рис. 8-21) и за счет увеличенных отверстий сместите его в нужное положение. Перед регулировкой рекомендуется очертить контуры фиксатора на кузове. По окончании регулировки заверните болты его крепления.

КАПОТ, БАМПЕРЫ, ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА

Снятие и установка капота

Капот 13 (рис. 8-22) навешен на петли 2 по заднему краю. В передней части установлены замок капота с крючком 5, предохраняющим открытие капота, и металлический упор 6.

Привод замка тросовый, рукоятка 17 замка расположена внутри салона с левой стороны под панелью приборов.

Рис. 8-22. Детали капота и замка:

I - втулка упора капота; 2 - петля капота: 3 - штырь; 4 - нижняя чашка; 5 - крючок; 6 - упор; 7 - буферы; 8 - стопорная шайба; 9 - пружина крючка; 10 - ось крючка; 11 - верхняя чашка; 12 - пружина штыря; 13 - капот; 14 - болты крепления капота; 15 - втулка оболочки тяги; 16 - ось рукоятки;

17 - рукоятка замка; 18 - уплотнитель тяги замка; 19 - оболочка с тягой замка; 20 - держатели тяги; 21 - пружина

Для снятия капота отсоедините трубку омывателя ветрового стекла от тройника на капоте и электрические провода от подкапотной лампы. Выньте электрические провода из капота.

Придерживая капот, выверните четыре болта 14 крепления петель к капоту и снимите его с кузова.

При установке капота перед окончательным затягиванием болтов крепления отрегулируйте его положение таким образом, чтобы он имел одинаковые зазоры с правым и левым крыльями. Если за счет увеличенных отверстий в капоте под болты крепления не удается найти нужное положение, допускается регулировка положения капота в проеме изгибанием петель 2.

В случае ненадежного запирания капота замком ослабьте контргайку крепления штыря 3 и, смещая штырь за счет увеличенного отверстия в капоте, добейтесь его соосности с гнездом замка. Для обеспечения надежной блокировки штыря пружиной 21, а также ликвидации выступания или западания лицевой поверхности капота найдите нужное его положение, вращая штырь 3.

По окончании регулировки заверните контргайку штыря.

Снятие и установка бамперов

Облицовка 1 бампера(рис. 8-23)изготавливается из мелкоячеистого пенополиуретана с добавкой измельченного стекловолокна. Облицовка крепится к алюминиевой балке 4. Передний бампер в сборе крепится двумя болтами к передним кронштейнам 6 кузова с помощью планок 5 и 7. Дополнительно по концам бампер крепится винтами к боковым кронштейнам 2.

Для снятия переднего бампера выверните винты крепления к боковым кронштейнам 2 и отверните через отверстия снизу бампера два болта крепления к кронштейнам 6.

Аналогично снимается и задний бампер.

Установку бамперов выполняйте в обратном порядке.

Снятие и установка облицовки радиатора

Облицовка 6 (рис. 8-24) радиатора изготовлена, как и бамперы, из мелкоячеистого пенополиуретана с добавкой измельченного стекла.

Для снятия облицовки выверните самонарезающие винты (15 шт.): два винта на концах облицовки по нижним кромкам, пять — спереди автомобиля и восемь — сверху. Снимите облицовку в сборе с решеткой 3 радиатора и пружинные скобы 5.

При необходимости отсоедините решетку радиатора, отжав крючки, которые входят в отверстия облицовки. Отверните гайки 7 и отсоедините усилитель 8 облицовки радиатора.

Сборку выполняйте в обратной последовательности.

ОСТЕКЛЕНИЕ КУЗОВА

Замена ветрового стекла, стекол боковин и двери задка

Чтобы вынуть поврежденное ветровое стекло, снимите рычаги стеклоочистителей, заправьте кромки уплотнителя вверху за фланец проема кузова и, нажимая на верхние углы стекла, выдавите его наружу. При этом помощник должен поддерживать стекло снаружи (рис. 8-25).

Снимите со стекла уплотнитель.

Установку ветрового стекла выполняйте следующим образом:

—		промойте водой пазы уплотнителя 1 (рис. 8-26) и продуйте сжатым воздухом;

—		наденьте уплотнитель на стекло;

—		смажьте паз уплотнителя, которым он устанавливается на фланец кузова, глицерином или мыльной водой;

—		в паз при помощи отвертки вложите шнур 1 (рис. 8-27);

—		установите стекло в проем кузова и затем, натягивая концы шнура 1 из уплотнителя внутрь кузова, добейтесь, чтобы стекло с уплотнителем 2 село на место. При этом помощник должен слегка надавливать на стекло снаружи. Если стекло не устанавливается, проверьте размеры проема кузова, используя стекло без уплотнителя. Отклонения размеров проема устраните рихтовкой.

Рис. 8-24. Облицовочные детали радиатора: 1 - заводской знак; 2 - накладки решетки радиатора, 3 - решетка радиатора; 4 - самонарезающий винт; 5 - скоба винта: 6 - облицовка радиатора; 7 - гайка крепления усилителя; 8 - усилитель облицовки

Рис. 8-27. Установка ветрового стекла:

1 - шнур для установки стекла; 2 - уплотнитель

Рис. 8-25. Снятие ветрового стекла

Рис. 8-26. Уплотнитель ветрового стекла:

I - резиновый уплотнитель; 2 - ветровое стекло; 3 - фланец проема окна

Замену стекол двери задка и боковин выполняйте аналогично замене ветрового стекла.

Приклейка пластины крепления внутреннего зеркала заднего вида

При установке нового ветрового стекла необходимо предварительно приклеить пластину крепления зеркала заднего вида. Для обеспечения надежной приклейки работы рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания автомобилей.

Очистите лезвием или острозаточен- ным ножом стекло в месте приклейки пластины. Пластина должна располагаться по оси автомобиля, низ ее должен быть на расстоянии 105 мм от верхней кромки стекла.

Обезжирьте место приклейки этиловым или изопропиловым спиртом. Нанесите кистью на стекло в место приклейки активатор ЛТ-736, а на поверхность пластны 1-2 капли клея ЛТ-317 и прижмите пластину к стеклу на 1- 1,5 мин.

Через 24 часа после приклейки поставьте зеркало заднего вида на место.

При контроле прочности приклейки пластина не должна отрываться под действием нагрузки 300 Н (30,6 кгс), приложенной перпендикулярно поверхности стекла в течение 15 с.

129

9 Руководство по ремонту ВАЗ 2108—09

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ, СИДЕНЬЯ

Панель приборов (рис. 8-28) выполнена из энергопоглощающего материала и состоит из самой панели 10, изготовленной из пластмассы толщиной 3 мм, и накладки 11. Накладка, армированная металлическим каркасом, имеет энергопоглощающий слой из пенополиуретана, который с наружной стороны облицован декоративной пленкой.

Снятие и установка панели приборов

Для снятия панели приборов отсоедините массовый провод аккумуляторной батареи и трос воздушной заслонки от карбюратора.

Выверните винты крепления и снимите облицовочный кожух вала рулевого управления и облицовку замка зажигания.

Снимите рукоятки с рычагов управления отопителем, рукоятку и шкалу 9 (см. рис. 8-28) гидрокорректора фар.

Выверните винты и снимите накладку 7 консоли панели приборов в сборе с прикуривателем, выключателями освещения приборов, аварийной сигнализации, противотуманных фонарей, обогрева заднего стекла. Отсоедините электрические провода.

Рис. 8-29. Крепление панели приборов.

Стрелками показаны точки крепления панели

При необходимости снимите с панели приборов воздухопроводы и сопла отопления и вентиляции салона.

Выверните четыре винта крепления и снимите кронштейн рычагов управления отопителем и вентиляцией салона.

Снимите козырек 8 комбинации приборов, потянув его на себя за верхнюю часть. При невозможности снятия выверните винты крепления фиксирующих пружин на верхней внутренней стенке козырька.

Отсоедините электрические провода и тросы, снимите комбинацию приборов в сборе.

Отсоедините скобу и снимите рукоятку управления воздушной заслонкой в сборе с тросиком.

Отверните гайку и снимите гидрокорректор фар. Выверните винты крепления и снимите замок зажигания в сборе.

Выверните винты крепления панели приборов (рис. 8-29) и снимите панель приборов (на рисунке точки крепления панели приборов показаны стрелками).

Установку панели приборов выполняйте в обратной последовательности.

Снятие и установка сидений

Устройство передних сидений показано на рисунках 8-30, 8-31 и 8-32.

Передние сиденья. Для снятия сиденья передвиньте его в крайнее переднее положение и снимите торсио- ны 22 (см. рис. 8-30). Сдвиньте сиденье в крайнее заднее положение, отверните гайки шпилек 21 крепления кронштейнов 20 и снимите кронштейны. Поднимите сиденье за переднюю часть и выверните передние болты 16 крепления салазок к кузову. Затем передвиньте сиденье без перекосов до отказа вперед, выверните задние болты крепления салазок и снимите сиденье в сборе с салазками.

Установку сиденья выполняйте в обратном порядке.

Заднее сиденье. Выверните два болта крепления петель подушки и выньте ее из салона. Передвиньте рукоятку привода замков спинки вправо (если смотреть по ходу автомобиля) и освободите спинку сиденья. Выверните два болта крепления петель и снимите спинку в сборе с ковром багажного отделения.

Устанавливайте заднее сиденье в обратном порядке.

Рис. 8-30. Переднее сиденье: 1 - основание подушки; 2 - подушка; 3 - спинка; 4 - подголовник; 5 - каркас подголовника; 6 - направляющая подголовника; 7 - шплинт; 8 - облицовка рычага откидывания спинки; 9 - ручка механизма откидывания спи-	1

нки; 10 - основание спинки;

11		- облицовка механизма регулирования наклона спинки;

12		- прокладка; 13 - держатель ручки механизма регулирования наклона спинки; 14 - болт крепления держателя; 15 - ручка механизма регулирования наклона спинки; 16 - болты крепления сала- 22 @ зок; 17 - направляющая салазок; 18 - ручка механизма передвижения; 19 - стойка осно-

вания; 20 - передний кронштейн; 21 - шпиль-	,

Рис. 8-28. Панель приборов и ее принадлежности: 1 - крышка вещевого ящика: 2 - оси петель крышки: 3 - коробка для мелких вещей; 4 - корпус вещевого ящика; 5 - направляющая пепельницы, 6 - передняя пепельница; 7 - накладка консоли панели приборов; 8 - козырек панели; 9 - шкала гидрокорректора фар; 10 - панель приборов: 11 - накладка панели приборов; 12 - уплотнитель панели приборов; 13 - замок крышки вещевого ящика; 14 - ось замка; 15 - пружина замка

ка креплении кронштейна: 22 - торсионы

ОТОПИТЕЛЬ

Снятие, разборка, сборка и установка вентилятора

Для снятия вентилятора отопителя в сборе отсоедините массовый провод аккумуляторной батареи.

Снимите водоотражательный щиток 1 (рис. 8-33) коробки воздухопритока, сняв предварительно скобы его крепления и уплотнитель.

Рис. 8-31. Салазки переднего сиденья: 1 - фиксатор механизма передвижения внутренних салазок; 2 и 10 - ползуны: 3 - ось защелки внутренних салазок; 4 - пружина защелки: 5 - защелка внутренних салазок; 6 - рычаг защелки; 7 - скобы; 8 - тяга защелки; 9 - кронштейны защелки наружных салазок: • 1 - ролик; 12 - направляющая наружных салазок; 13 - стержень ручки механизма передвижения; 14 - ручка механизма передвижения

Выверните два винта крепления и снимите вентилятор в сборе.

Разъедините кожухи 3 и 6 (рис. 8-34) вентилятора и извлеките электродвигатель 4 отопителя в сборе с рабочим колесом 5 вентилятора, отсоединив предварительно крепежные скобы.

Сборку вентилятора и его установку выполняйте в обратной последовательности. Обратите внимание на правильность установки уплотнителя кожухов вентилятора.

Рис. 8-34. Детали отопителя: 1 - упругая втулка; 2 пружинная гайка; 3 - левый кожух вентилятора: 4 - электродвигатель; 5 - рабочее колесо; 6 - правый кожух вентилятора; 7 заслонка обогрева ветрового стекла; 8 - заслонка канала обдува ног; 9 - заслонка управления отопителем; 10 - правый кожух отопителя; 11 - скоба крепления кожухов отопителя; 12 - прокладка; 13 - радиатор; 14 - хомут; 15 - подводящий шланг; 16 - отводящий шланг; 17 - кран; 18 - левый кожух отопителя; 19 - уплотнительнвя крышка; 20 - резистор; 21 - опора оси заслонки управления отопителем

Рис. 8-33. Отопитель с воздухопроводами и соплами вентиляции:

1 водоотражательный щиток; 2 - воздухопровод обогрева ветрового стекла в сборе с воздуховодами боковых сопел: 3 - боковое сопло вентиляции салона; 4 - центральное сопло вентиляции салона; 5 - отопитель в сборе: 6 - воздухопровод внутренней вентиляции; 7 - уплотнитель труб крана отопителя; 8 - отводящий задний шланг отопителя; 9 - подводящий задний шланг отопителя

Отсоедините электрический провод под панелью приборов, идущий к электродвигателю вентилятора, и массовый провод электродвигателя, закрепленный под левой передней гайкой крепления отопителя 5 к каркасу кузова.

Рис. 8-32. Механизмы регулирования наклона спинки и откидывания спинки переднего сиденья: 1 - крючок; 2 - пружина крючка; 3 - нижнее звено механизма регулирования наклона спинки; 4 - верхнее звено механизма регулирования наклона спинки; 5 - тяга механизма откидывания спинки; 6 - оболочки тяг; 7 - ручка рычага механизма откидывания спинки; 8 - кронштейн; 9 - синхро-

Для избежания нарушения балансировки не допускается снимать рабочее колесо с вала электродвигателя.

Снятие и установка отопителя

Снятие отопителя выполняется после снятия панели приборов (см. подраздел "Панель приборов"). При сня-

тии отопителя выполните следующие операции:

—		переведите рычаг 18 (рис. 8-35) управления отопителем до отказа вправо (кран отопителя открыт) и слейте жидкость из системы охлаждения;

—		выверните винты крепления и снимите облицовку туннеля пола, после чего снимите воздухопровод 6 (см. рис. 8-33) внутренней вентиляции салона;

—		отсоедините электрические провода от резистора 19 (см. рис. 8-34) и провод, идущий к электродвигателю 4 вентилятора;

—		отсоедините подводящий и отводящий шланги 8 (см. рис. 8-33) и 9 крана отопителя со стороны моторного отсека, выверните две гайки крепления крана на щитке передка и снимите уплотнитель 7 труб крана;

—		отверинте четыре гайки крепления отопителя к кузову и снимите отопи- тель с управлением в сборе. При отворачивании передней левой гайки снимите массовый провод электродвигателя вентилятора.

Установку отопителя выполняйте в обратном порядке. После установки и подсоединения шлангов заправьте жидкостью систему охлаждения двигателя и проверьте герметичность соединений.

Разборка и сборка отопителя

Для разборки отопителя отсоедините скобы крепления оболочек тяг 3 (см. рис. 8-35), 14,19,20 на кожухах отопителя и снимите тяги с рычагов привода заслонок.

Ослабьте хомуты крепления шлангов 15 (см. рис. 8-34) и 16 на кране 17 и радиаторе 13 отопителя и снимите шланги.

Выверните три винта крепления радиатора 13 отопителя и извлеките его из отопителя.

Отсоедините резистор 19 от кожуха отопителя.

Если вентилятор ранее не был снят с отопителя, выверните два винта крепления и снимите его в сборе.

Разъедините кожухи 10 и 18, сняв предварительно скобы крепления кожухов.

Отсоедините опору 21 от кожуха 18 и выньте заслонку 9 управления отопителем.

Сожмите усики крепежного элемента заслонки 16 (см. рис. 8-35) обогрева ног, снимите рычаг 28 привода заслонки и саму заслонку.

Отсоедините вставку отопителя и заслонку 10 обогрева ветрового стекла.

Сборку отопителя выполняйте в обратной последовательности. Перед сборкой осмотрите кожухи отопителя, заслонки и уплотнители. При необходимости уплотнители заслонок и уплотнитель воздухопровода обогрева ветрового стекла приклейте клеем 88НП-35. Обратите внимание на правильность установки уплотнительных прокладок и на надежность затягивания стяжных хомутов шлангов.

Рис. 8-35. Отопитель с рычагами управления: 1 - рычаг заслонки управления отопителем; 2 - левый кожух отопителя: 3 - тяга заслонки обогрева ног; 4 - прокладка радиатора; 5 - радиатор; 6 - прокладка отопителя; 7 - электродвигатель; 8 - кожухи вентилятора; 9 - рабочее колесо вентилятора; 10 - заслонка обогрева ветрового стекла: 11 - воздухопровод обогрева ветрового стекла; 12 - воздухопровод бокового сопла: 13 - боковое сопло; 14 - тяга заслонки обогрева ветрового стекла; 15 - центральное сопло; 16 - заслонка обогрева ног; 17 - правый кожух отопителя; 18- рукоятка управления отопителем; 19 - тяга управления краном; 20 - тяга заслонки управления отопителем; 21 - рукоятка управления заслонкой обогрева ветрового стекла; 22 - рукоятка управления заслонкой обогрева ног; 23 - кронштейн рычагов управления: 24 - скоба крепления кожухов отопителя; 25 - воздухопровод внутренней вентиляции; 26 - окно подачи воздуха в ноги водителя; 27 - заслонка управления отопителем; 28 - рычаг заслонки обогрева ног

РАЗДЕЛ IX. АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2109 И МОДИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ-2108 И ВАЗ-2109

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2109

Автомобиль ВАЗ-2109 отличается от автомобиля ВАЗ-2108 пятидверным кузовом и небольшими изменениями в системе питания двигателя.

Двигатель. Оснащен заборником 2 (рис. 9-1) холодного воздуха, берущим воздух непосредственно под облицовкой радиатора. Он изготовлен из полипропилена и закреплен над радиатором системы охлаждения. Заборник 2 соединен с терморегулятором 4 воздушного фильтра гофрированным полипропиленовым воздухопроводом 3.

Кузов. Каркас кузова другой формы, с проемами для передних и задних дверей (рис. 9-2).

Передние боковые двери и их механизмы отличаются от дверей автомобиля ВАЗ-2108 лишь размерами.

Задние боковые двери конструктивно отличаются от передних. Замки задних дверей не запираются снаружи ключом, имеют дополнительную блокировку против открывания замка изнутри. Рычажок этой блокировки находится на торце двери, под наружным замком. Если перед закрытием двери перевести рычажок вниз, то дверь изнутри открыть будет невозможно. Она откроется-только наружной ручкой. Изнутри замки блокируются выключателем замка при нажатии кнопки выключателя, как и у передних дверей.

Рис. 9-3. Расположение смазочных отверстий на шатунных шейках коленчатого вала: I - на

двигателе 2108; II - на двигателе 21081

Методика ремонта кузова такая же, как и для автомобиля ВАЗ-2108.

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21081

На этом автомобиле устанавливается двигатель модели 21081 с уменьшенным ходом поршня (60,6 мм). Поэтому имеются отличия в конструкции и ремонте некоторых узлов двигателя.

Блок цилиндров. По сравнению с двигателем 2108 (см. рис. 2-34) высота блока цилиндров уменьшена на 5,6 мм и составляет 242-242,2 мм. Особенностей в ремонте блока цилиндров нет.

Коленчатый вал. В связи с уменьшенным ходом поршня уменьшено на 5,2 мм расстояние между осями шатунных и коренных шеек. Коленчатые валы двигателей 21081 можно отличить по габаритным размерам и по расположению смазочных отверстий на шатунных шейках. У коленчатых валов 2108 они смещены на 1,5 мм от оси шейки в направлении коренных шеек, а у коленчатых валов 21081 — на 3,7 мм в другую сторону от оси (рис. 9-3).

Рис. 9-2. Справочные линейные размеры проемов передних и задних дверей и боковых окон

Рмс. 9-1. Воздушный фильтр и терморегулятор:

1 - заборник теплого воздуха; 2 - заборник холодного аоздуха, 3 - воздухопровод, 4 - терморегулятор; 5 - крышка; 6 уплотни тельная прокладка крышки; ~ - фильтрующий элемент; 8 - корпус; 9 - пластина ■эепления фильтра; 10 - уплотнительная прокладка фильтра

Головка цилиндров. Головки цилиндров двигателей 21081 и 2108 различаются только местом установки шпильки натяжного ролика. На двигателях 2108

Модель двигателя -

Диаметр смесительной камеры, мм Диаметр диффузора, мм Главная дозирующая система:

маркировка* топливного жиклера маркировка воздушного жиклера Тип эмульсионной трубки Система холостого хода и переходные системы: маркировка топливного жиклера маркировка воздушного жиклера Эконостат: аШНЯШИНВНВ^И^ИЯЙНШ^^Н

условный расход*1 топливного жиклера Экономайзер мощностных режимов:

маркировка топливного жиклера усилие сжатия пружины при длине 9,5 мм, Н Ускорительный насос:

маркировка распылителя подача топлива за 10 циклов, см* маркировка кулачка Пусковые зазоры, мм:

воздушной заслонки (зазор В) дроссельной заслонки (зазор С) Маркировка рычага управления воздушной заслонкой

Диаметр отверстия для вакуумного корректора, мм Уровень топлива в поплавковой камере (от плоскости разъема крышки, при снятой крышке с поплавком), мм Диаметр отверстия игольчатого клапана, мм Диаметр отверстия перепуска топлива в бак. мм Диаметр отверстия вентиляции картера двигателя, мм

•		Маркировка жиклеров определяется расходом, который замеряется с помощью микроизмерителей. Настройка микроизмерителей осуществляется по эталонным жиклерам

Рис. 9-5. Характеристика центробежного регулятора датчика-распределителя зажигания типа 40.3706-10: А - угол опережения зажигания, град; п - частота вращения валика датчика- распределителя зажигания, мин '

Рис. 9-4. Расположение шпилек натяжного ролика на головках цилиндров: 1 - отверстие для установки шпильки на двигателе 2108; 2 - отверстие для установки шпильки на двигателе 21081

шпилька завертывается в нижнее отверстие 1 (рис. 9-4), а на двигателях 21081 — в верхнее отверстие 2.

Карбюратор. Установлен карбюратор 21081-1107010, отличающийся та-

Рис. 9-6. Характеристика вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания типа 40.3706-10: А угол опережения зажигания, град; Р - разрежение, (мм рт. ст.)

Таблица 9-1

Тарировочные данные карбюраторов

21081-1107010

21083-1107010

Параметры

21081

21083,21093

Первая Вторая камера камера

Первая камера

40 - 1.5±Ю%

35 | 40

11,5 7	-

6 —

1,2 -

23-27.5 1.80 0,70

1,50 j ~

•		• Условный расход топливных жиклеров определяется по эталонным жиклерам по специальной методике. Контролю в процессе эксплуатации не подлежит

рировочными данными (табл. 9-1). Методы его разборки, сборки и регулировки такие же, как и для карбюратора 2108-1107010.

Система выпуска отработавших газов. Установлен выпускной коллектор с одним выходным отверстием для отработавших газов и приемная труба глушителей с одним трубопроводом. Также изменен прижим и кронштейн крепления приемной трубы к блоку цилиндров.

Система зажигания. Устанавливается датчик-распределитель зажигания типа 40.3706-10 с иными характеристиками центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания (рис. 9-5 и 9-6). Для отличия этих дат- чиков-распределителей зажигания на крышке вакуумного регулятора ставится метка красного цвета.

Начальный угол опережения зажигания двигателей 21081 смотрите в приложении 4.

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21083

На автомобиле устанавливается двигатель BA3-21083 с увеличенным диаметром цилиндров (82 мм). Поэтому имеются особенности в устройстве и ремонте блока цилиндров, поршней, головки цилиндров и карбюратора.

Блок цилиндров. Диаметр цилиндров двигателя следующий, мм:

класс А	82,00-82,01

класс В	82,01-82,02

класс С	82,02-82,03

класс D	82,03-82,04

класс Е	82,04-82,05

Также, как и у двигателей 2108, блоки цилиндров при ремонте необходимо растачивать и хонинговать под ремонтные поршни (увеличенные на 0,4 и 0,8 мм) с учетом обеспечения расчетного зазора 0,025-0,045 мм между поршнем и цилиндром.

Шатунно-поршневая группа. Диаметр поршней различных классов, замеренный в плоскости, перпендикулярной оси пальца на расстоянии 51,5 мм от днища поршня, мм:

класс А	81,965-81,975

класс В	81,975-81,985

классС	81,985-81,995

класс D	81,995-82,005

класс Е	82,005-82,015

При запрессовке поршневого пальца в поршень и шатун необходимо пользоваться приспособлением А.60325, как и для двигателей 2108, с таким же дистанционным кольцом 5 (см. рис. 2-43).

Головка цилиндров. Головка цилиндров двигателей 21083 отличается от 2108 увеличенными диаметрами впускных клапанов — 37 мм вместо 35 мм. Соответственно увеличены диаметры седел впускных клапанов и диаметры впускных каналов головки цилиндров. Методы проверки, ремонта и регулировок головки цилиндров и клапанного

механизма двигателя 21083 не имеют <аких-либо особенностей по сравне- -ию с двигателем 2100.

Прокладка головки цилиндров — с •зеличенными диаметрами отверстий под цилиндры.

Система питания. Воздухозаборник холодного воздуха такой же. как ни автомобиле ВАЗ-2109 (см. рис. 9-1).

Впускная труба имеет увеличенные диаметры каналов, а прокладка газопровода — увеличенные диаметры отверстий под впускные каналы.

Карбюратор. Устанавливается типа 21083-1107010 с другими тарировоч- ными данными (см. табл. 9-1). Конст- эукция его такая же, как у карбюратора 2108-1107010.

Система зажигания. Начальный .гол опережения зажигания двигателей 21083 см. в приложении 4.

АВТОМОБИЛЬ BA3-21093

Рис. 9-7. Схема включения противотуманных фар: 1 - противотуманные фары; 2 - реле включения противотуманных фар; 3 - монтажный блок; 4 - выключатель зажигания; 5 - переключатель наружного освещения: 6 - контрольная лампа включения противотуманных фар; 7 - выключатель противотуманных фар с лампой подсветки; А - к клемме "30" генератора; Б - к выключателю освещения приборов

Рис. 9-8. Схема включения стеклоподъемников передних дверей: 1 - монтажный блок; 2 - реле зажигания; 3 - выключатель зажигания; 4 - моторедуктор электростеклоподъемника правой двери; 5 - моторедуктор электростеклоподъемника левой двери; 6 - переключатель электростеклоподъемника правой цвери; 7 - переключатель электростеклоподъемника левой двери; К7 - реле питания электростеклоподьемников; А - к выводу "30" генератора; Б - к колодке жгута проводов, подключаемой к табло подсветки рычагов отопителя; В - к табло подсветки рычагов отопителя; Г - условная нумерация штекеров в колодке моторедуктора

Автомобиль BA3-21093 отличается от автомобиля ВАЗ-2109 установкой двигателя модели 21083, особенности

устройства и ремонта которого описаны в предыдущем подразделе — "Автомобиль ВАЗ 21083".

В вариантном исполнении автомобиль BA3-21093 может комплектоваться противотуманными фарами, электростеклоподъемниками передних дверей, системой блокировки замков дверей, электронной комбинацией приборов с бортовой системой контроля. На части автомобилей может быть установлена микропроцессорная система управления двигателем, описанная далее в этом же разделе.

Противотуманные фары

Схема включения противотуманных фар показана на рис. 9-7. Фары включаются выключателем 7 с помощью вспомогательного реле 2 типа 113.3747-10, установленного в моторном отсеке. Фары можно включить только в том случае, если включено наружное освещение или основные фары.

Противотуманные фары установлены шарнирно на кронштейнах, прикрепленных к переднему бамперу, и могут поворачиваться относительно кронштейна при ослаблении болта крепления.

Направление пучка света противотуманных фар регулируется при тех же условиях, что и у основных фар (экран на расстоянии 5 м, та же нагрузка и т.д.). Верхняя светотеневая граница светового пятна должна быть на 10 мм ниже линии центров противотуманных фар, спроектированных на экран.

Электростеклоподъемники передних дверей

В передних дверях установлены моторедукторы для опускания и подъема стекла. Моторедуктор состоит из электродвигателя и редуктора, объединенных в одном узле.

Схема включения электростеклоподъемников приведена на рис. 9-8. Электродвигатели 4 и 5 включаются переключателями 7 и 6, расположенными на панели приборов. Напряжение к переключателям подается через предохранитель "6" только при включенном зажигании, когда замкнуты контакты реле К7 стеклоподъемников.

Если стеклоподъемники не работают, то надо снять обивки дверей и проверить, подается ли напряжение к моторедукторам, проверить реле стеклоподъемников в монтажном блоке, восстановить нарушенные соединения в проводах; неисправный моторедуктор замените.

Система блокировки замков дверей

Система предназначена для одно- временой блокировки замков всех дверей при запирании ключом замка левой передней двери, а также при нажатии на кнопку блокировки замка левой передней двери.

Схема блокировки замков дверей дана на рис. 9-9.

Тяги блокировки замков приводятся моторедукторами, установленными в каждой двери. Моторедуктор объединяет в себе электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и редуктор с зацеплением шестерня-рейка.

Моторедуктор 6 левой передней двери имеет встроенный переключатель, контакты которого коммутируются при перемещении кнопки блокировки замка или при повороте ключом барабана замка двери. Через замкнутые контакты переключателя подается сигнал на электронный блок 2 управления и он включает все моторедукторы. Моторедукторы тягами поворачивают рычаги

Рис. 9-10. Условная нумерация штекеров в колодке маршрутного компьютера

блокировки замков и замки блокируются или разблокируются.

В блоке управления имеется инерционный выключатель, благодаря которому замки разблокируются при ударе движущегося автомобиля о препятствие, т.е. при аварии.

В случае неисправности необходимо проверить провода и их соединения, блок управления и моторедукторы. Неисправные блок управления и моторедукторы замените.

Маршрутный компьютер

Маршрутный компьютер удерживается в гнезде панели приборов с помощью пружинящих выступов на его корпусе. Чтобы вынуть компьютер из гнезда, необходимо каким-либо плоским инструментом поддеть его с боков за выступы на корпусе и вытянуть на себя. Адреса выводных штекеров компьютера указаны в табл. 9-2, а условная нумерация штекеров дана на рис. 9-10.

С маршрутным компьютером дополнительно устанавливаются датчик скорости автомобиля и датчик расхода топлива.

Таблица 9-2

Адреса выводных штекеров маршрутного компьютера

| № штекера | Цвет присоединяемого провода | Адрес (назначение) штекера |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зеленый | выход датчика расхода топлива |
| 2 | Оранжевый | предохранитель "5" (к выводу "87" реле зажигания) |
| 3 | Красный с голубым | предохранитель "12" (к "+" аккумуляторной батареи) |
| 4 | Черный | на массу |
| 5 | Белый | "плюс" датчика скорости |
| 6 | Голубой | "минус" датчика расхода топлива |
| 7 | Розовый | "плюс" датчика расхода топлива |
| 8 | Коричневый | предохранитель "7" (к выключателю наружного освещения) |
| 9 | Серый | "минус" датчика скорости |

Рис. 9-9. Схема системы блокировки замков дверей: 1 - монтажный блок; 2 - электронный блок управления; 3 - моторедуктор блокировки замка правой передней двери; 4 - моторедуктор блокировки замка правой задней двери; 5 - моторедуктор блокировки замка левой задней двери; 6 - моторедуктор блокировки замка левой передней двери; А - к выводу "30" генератора; Б - порядок условной нумерации штекеров в колодке блока управления; В - порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов

Датчик скорости автомобиля устанавливается на коробке передач между приводом спидометра и наконечником гибкого вала привода спидометра. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. Датчик выдает на компьютер прямоугольные импульсы напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес.

Датчик расхода топлива встраивается в магистраль подачи топлива между топливным насосом и карбюратором. В датчике находится турбинка с опто- электронной парой. Когда топливо идет через датчик, турбинка вращается, ее лопасти перекрывают инфракрасный луч опто-электронной пары и на выходе датчика создаются импульсы напряжения, пропорциональные расходу топлива.

КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ С БОРТОВОЙ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ (БСК)

Особенности устройства

На автомобилях в вариантном исполнении может быть установлена комбинация приборов с бортовой системой контроля. Она включает в себя: спидометр со счетчиками суточного и общего пройденного пути, указатель

температуры охлаждающей жидкости, • казатель уровня топлива, тахометр, 13 контрольных ламп и блок бортовой системы контроля (БСК).

В комбинации приборов имеется две •юнтрольные лампы "CHECK ENGINE". У этих ламп разное подключение к источнику питания. У лампы 20 (см. рис. 9-11) один вывод соединен с "+" питания и она используется в системе впрыска топлива. У лампы 8 один вывод соединен с массой и она используется в системах снижения токсичности.

1 2	3	4	5	6	7

Рис. 9-11. Электрическая схема соединений комбинации приборов с бортовой системой контроля выпуска до 1996 г. (вид сзади): 1 - реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 2 - тахометр со стабилизатором напряжения; 3 - лампа освещения комбинации приборов; 4 - указатель температуры; 5 - блок управления БСК; 6 - указатель уровня топлива; 7 - резистор 50 Ом. 5 Вт; : - контрольная лампа "CHECK ENGINE" для системы снижения токсичности; 9 - контрольная лампа дальнего света фар; 10 - контрольная лампа габаритного света; 11 - резервная контрольная лампа; 12 - контрольная лампа незастегнутых ремней безопасности; 13 - контрольная лампа левых указателей -оворота; 14 - резистор 470 Ом, 0,25 Вт; 15 - электронный вольтметр; 16 - контрольная лампа правых . > азателей поворота; 17 - контрольная лампа аварийного давления масла; 18 - контрольная лампа резерва топлива; 19 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 20 - контрольная лампа "CHECK ENGINE" для системы впрыска топлива; 21 - контрольная лампа стояночного тормоза

1	2	3

4	5

Рис. 9-12. Электрическая схема соединений комбинации приборов с бортовой системой контроля выпуска с 1996 г. (вид сзади): 1 - тахометр; 2 - лампа освещения комбинации приборов; 3 - указатель температуры; 4 - блок управления БСК; 5 - указатель уровня топлива; 6 - контрольная лампа "CHECK ENGINE" для системы снижения токсичности; 7 - контрольная лампа дальнего света фар; 8 - контрольная лампа габаритного света; 9 - резервная контрольная лампа; 10 - контрольная лампа незастегнутых ремней безопасности; 11 - контрольная лампа левых указателей поворота; 12 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 13 - контрольная лампа правых указателей поворота; 14 - контрольная лампа аварийного давления масла; 15 - контрольная лампа резерва топлива; 16 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 17 - контрольная лампа "CHECK ENGINE" для системы впрыска топлива; 18 - контрольная лампа стояночного тормоза; R1 - резистор 91 кОм; R2 - резистор 50 Ом, 5 Вт

Блок БСК состоит из электронной схемы управления и 8 светодиодных индикаторов: уровня масла, уровня омывающей жидкости, износа тормозных накладок передних тормозов, уровня тормозной жидкости, исправности ламп габаритного света, STOP и TEST. После включения зажигания высвечиваются все индикаторы БСК и через 5 сек гаснут. Если в какой-либо из контролируемых БСК цепей имеется неисправность, то светится соответствующий светодиод.

Комбинация приборов прикреплена к щиту передка автомобиля двумя гайками. Соединения комбинации приборов выполнены печатным монтажом на плате из фольгированного гетинакса. Плата закреплена на задней стороне корпуса. Схема соединений комбинации приборов показана на рис. 9-11.

Выводы блока БСК соединены со штекерами девятиклеммовой колодки, один вывод — с "+" стабилизатора напряжения (расположенным в тахометре) и второй вывод — с контрольной лампой аварийного давления масла. Адреса выводных штекеров комбинации приборов даны в табл. 9-3.

С 1996 г. в комбинации приборов вместо электронного вольтметра применяется контрольная лампа и аннулировано гнездо для реле-прерывателя контрольной лампы стояночного тормоза. Схема соединений измененной комбинации приборов показана на рис. 9-12.

Сборка и разборка. Для разборки комбинации приборов снимите рукоятку суточного счетчика спидометра, потянув ее на себя, а затем — рамку со стеклом, освободив ее нижний край от фиксирующей пружинной проволоки. Снимите приборы, отвернув гайки их крепления к печатной плате.

Сборка комбинации приборов производится в последовательности, обратной разборке.

Проверка указателя температуры. При сопротивлении датчика 700 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, а при сопротивлении 77-89 Ом — в начале красного участка шкалы.

Проверка указателя уровня топлива. При сопротивлении датчика 238- 262 Ом стрелка должна находиться в начале шкалы, при сопротивлении 59-71 Ом — в середине шкалы, а при сопротивлении датчика 17-23 Ом — должна отклоняться в конец шкалы (отметка 1).

Тахометр. Принцип действия тахометра основан на измерении частоты следования импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания.

Тахометр проверяется на стенде, имитирующем систему зажигания автомобиля. Присоединив тахометр к схеме стенда, также как на автомобиле, установите напряжение в первичной цепи 14 В и зазор в разряднике стенда — 7 мм. Вращайте валик датчика-распределителя зажигания с такими скоростями, чтобы стрелка тахометра останавливалась на основных делениях шкалы. В эти моменты проверяйте, чтобы отклонение частоты вращения валика датчика-распреде- лителя находилось в пределах от -125 мин-1 до +35 мин-1.

Вольтметр. Для проверки на вольтметр подается напряжение от регулируемого источника питания..При напряжении менее (11,3±0,35) В светодиод вольтметра должен гореть постоянно. Когда напряжение находится в пределах от (11,3+0,35) В до (16±0,35) В светодиод гореть не должен. При напряжении более (16±0,35) В светодиод должен мигать. Временная задержка вольтметра составляет примерно 5 сек.

Проверка БСК. Блок БСК проверяется в трех режимах.

1.		Все датчики разомкнутые. После включения зажигания все сигнализаторы должны светиться и через (5±2) сек гаснуть.

2.		Все датчики замкнутые. После включения зажигания все сигнализаторы должны светиться и через (5±2) сек не выключаться.

3.		Все датчики замкнутые, двигатель запущен. Должны светиться сигнализаторы исправности ламп, уровня тормозной жидкости, уровня охлаждающей жидкости, износа тормозных накладок. Не должны светиться сигнализаторы уровня омывающей жидкости и уровня масла.

Если на каком-либо из режимов имеются отклонения от указанных требований, то блок БСК неисправен и его необходимо заменить.

При включении сигнализаторов давления масла, уровня тормозной жидкости и исправности ламп должно светиться табло "STOP".

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21099

Автомобиль ВАЗ-21099 отличается от автомобиля ВАЗ-21093 устройством и ремонтом задней части кузова. Также как на автомобиле ВАЗ-21093 на нем могут быть установлены противо- туманные фары, стеклоподъемники передних дверей, система блокировки замков дверей, электронная комбинация приборов, маршрутный компьютер и микропроцессорная система управления двигателем.

Кузов

Кузов автомобиля по сравнению с кузовом автомобиля ВАЗ-2109 отличается конструкцией задка, наличием крышки багажника и внутренней отделкой салона.

В связи с изменением конструкции задка изменилась и конструкция заднего пола, панелей боковин и крыши, заднего окна и задних крыльев. Методы замены и ремонта этих узлов и деталей остаются те же, что и для автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109.

Таблица 9-3

Адреса выводных штекеров комбинации приборов с бортовой системой контроля

| № штекера | Адрес (назначение) штекера |
| --- | --- |
| Белая колодка |
| Л | резервный вывод |
| 2 | резервный вывод |
| 3 | к реле ремней безопасности |
| 4 | предохранитель "5" защиты приборов ("+" для вольтметра) |
| 5 | к выводу "49aL" реле-прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации |
| 6 | — |
| 7 | — - §§ у\ |
| 8 | к предохранителю "7" защиты ламп внутреннего и наружного освещения |
| 9 | к предохранителю "14" защиты дальнего света левой фары |
| 10 | резервный вывод |
| 11 | к датчику уровня топлива (вывод для указателя уровня топлива) |
| 12 | к выводу "61" генератора |
| 13 | к датчику указателя температуры |
| Красная колодка |
| 1 |  |
| 2 | предохранитель "5" защиты приборов ("+" для питания приборов) |

Снятие и установка крышки багажника. Крышка багажника навешена на двух петлях (рис. 9-13) и запирается замком. В открытом положении крышка удерживается торсионами.

1 - крышка багажника; 2 - гайки крепления крышки багажника; 3 - подвижное звено петли

Для снятия крышки достаточно открыть ее и отвернуть гайки 2 крепления к подвижным звеньям 3 петель.

При установке крышки необходимо отрегулировать ее положение, чтобы в проеме кузова она располагалась с одинаковыми зазорами по периметру. Для регулировки предусмотрены увеличенные отверстия в петлях крышки.

| № штекера | Адрес (назначение) штекера |
| --- | --- |
| 3 | к выводу "К" катушки зажигания |
| 4 | к выключателю освещения приборов |
| 5 | к блоку управления системой впрыска топлива |
| 6 | — |
| 7 | на массу |
| 8 | к выключателю стояночного тормоза |
| 9 | резервный вывод |
| 10 | к выключателю контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора |
| 11 | к датчику уровня топлива (вывод для контрольной лампы резерва топлива) |
| 12 | к датчику контрольной лампы давления масла |
| 13 | к выводу "49aR" реле прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации |
| Девятиклеммовая колодка (для БСК) |
| >1;: | предохранитель "5" защиты приборов ("+" питания) |
| 2 | к выводу "50" выключателя зажигания |
| 3 | на массу |
| 4 | к датчику уровня омывающей жидкости |
| 5 | к датчику уровня масла |
| 6 | к датчику уровня охлаждающей жидкости |
| 7 | к датчику уровня тормозной жидкости |
| 8 | к датчикам износа тормозных накладок |
| - 5. 9: | к выводу "3" реле контроля исправности ламп |

Крышка багажника должна легко отпираться и запираться замком. В противном случае требуется регулировка взаимного расположения замка (рис. 9-14) и его фиксатора. Для регулировки предусмотрены увеличенные отверстия в

Рис. 9-14. Замок крышки багажника: 1 - бол1 крепления фиксатора; 2 - регулировочная прокладка; 3 - фиксатор; 4 крючок; 5 - крышка багажника; 6 - кнопка с личинкой замка

корпусе замка, фиксаторе 3 и регулировочные прокладки 2 под фиксатором.

Регулировку выполняйте при откры- той крышке багажника в следующем "о рядке:

—		очертите контуры корпуса замка и гиксатора и ослабьте гайки и болты • репления замка и фиксатора;

—		сместите замок и фиксатор в новое положение;

—		слегка затяните болты и гайки креп- -ения. проверьте работу замка и окончательно закрепите замок и фиксатор.

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Особенности устройства

Эта система устанавливается на части выпускаемых автомобилей. Она -оедназначена для управления зажига

нием (моментом и энергией новообразования) и электромагнитным клапаном экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора. Система не требует каких-либо регулировок и обслуживания в эксплуатации.

Система состоит из контроллера 13 (рис. 9 15) со встроенным полупроводниковым датчиком давления, двухка- нального коммутатора 4, катушек 2 и 3 зажигания, свечей 1 и выключателя 10 зажигания, датчика 16 начала отсчета, датчика 17 угловых импульсов, датчика 15 температуры охлаждающей жидкости, концевого выключателя 12 положения дроссельной заслонки карбюратора и электромагнитного клапана 11 ЭПХХ карбюратора.

Управление зажиганием осуществляется по оптимальным характеристикам в зависимости от:

— частоты вращения коленчатого вала двигателя;

—		давления во впускной трубе;

—		температуры охлаждающей жидкости;

—		положения дроссельной заслонки карбюратора.

Управление электромагнитным клапаном ЭПХХ карбюратора осуществляется в зависимости от:

—		частоты вращения коленчатого вала двигателя;

—		положения дроссельной заслонки карбюратора.

Контроллер типа "Электроника МС 2713-02" представляет собой специализированную микроЭВМ. Он выполняет следующие функции:

—		по сигналам датчиков измеряет частоту вращения коленчатого вала двигателя, давление во впускной трубе, температуру охлаждающей жидкости и определяет положение дроссельной заслонки (закрыта или открыта) карбюратора;

Рис. 9-15. Схема микропроцессорной системы управления двигателем: 1 - свечи зажигания; 2 - катушка зажигания 2 и 3 цилиндров; 3 - катушка зажигания I и 4 цилиндров; 4 - коммутатор; 5 - колодка диагностики; 6 - аккумуляторная батарея; 7 - генератор; 8 - монтажный блок; 9 реле зажигания; Ю - выключатель зажигания; 11 - электромагнитный клапан ЭПХХ карбюратора; 12 - концевой выключатель карбюратора; 13 - контроллер; 14 - впускная труба; 15 - датчик температуры: 16 - датчик начала отсчета: 17 - датчик угловых импульсов

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Двигатель не запускается |
| 1. Не подается напряжение питания на коммутатор и контроллер: | 1. Проделайте следующее: |
| — обрыв в голубых проводах с красной полоской, соединяющих коммутатор (штекер "4°) и контроллер (штекер "2") с выключателем зажигания; | — проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените; |
| — обрыв в черных проводах, соединяющих коммутатор (штекер "2") и контроллер (штекер "10") с массой; | — проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените; |
| — не замыкаются контакты "15/1" и "30/1" в выключателе зажигания или контакты "30" и "87" в реле зажигания | — проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания или реле зажигания |
| 2. Неплотно посажены в гнездах, окислены или оторвались наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция | 2. Проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода |
| 3. Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме | 3. Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами |
| 4. Не поступают импульсы тока на первичные обмотки катушек зажигания: | 4. Проделайте следующее: |
| — обрыв в проводах, соединяющих штекер "1" коммутатора с катушкой зажигания 2 и 3 цилиндров или штекер "7" с катушкой 1 и 4 цилиндров; | — проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените; |
| — обрыв в проводах, соединяющих штекеры "3" и "4" контроллера соответственно со штекерами "6" и "5" коммутатора; | — проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените; |
| — неисправен коммутатор — не работает один или оба канала; | — проверьте форму напряжения на штекерах "1" и "7" коммутатора, поврежденный коммутатор замените; |
| — неисправен контроллер — не выдает управляющие импульсы на коммутатор; | — проверьте форму напряжения на штекерах "3" и "4" контроллера (или "6" или "5'' коммутатора). Поврежденный контроллер замените; |
| — неисправны датчики НО и УИ, нарушена их установка или обрыв в проводах, соединяющих датчики с контроллером | — проверьте форму напряжения на штекерах "8", "19" (НО) и "9", "18" (УИ) контроллера. Неисправный датчик замените, очистите соединения проводов, поврежденные провода замените |
| 5. Не срабатывает электромагнитный клапан ЭПХХ карбюратора при включении зажигания: | 5. Проделайте следующее: |
| — обрыв в проводах, соединяющих клапан с контроллером (штекер "1"); | — проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените; |
| — неисправен электромагнитный клапан; | — замените клапан; |
| — неисправен контроллер | — проверьте сигнал на штекере "1" контроллера, неисправный контроллер замените |
| 6. Неисправна катушка зажигания | 6. Замените катушку зажигания |
| Двигатель работает с перебоями |
| 1. Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники | 1. Проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените |
| 2. Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар, трещины на изоляторе свечи | 2. Проверьте свечи, очистите от нагара, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените |
| 3. Неисправен коммутатор — форма импульсов на выходе коммутатора (штекеры "1" и "7") не соответствует норме | 3. Снимите осциллограмму импульсов на штекерах "1" и "7" коммутатора, неисправный коммутатор замените |
| 4. Неисправен датчик НО или УИ, нарушена установка датчиков или обрыв в проводах, соединяющих датчики с контроллером | 4. Проверьте, исправьте установку датчиков, неисправные датчики замените. Очистите соединения проводов, поврежденные провода замените |
| 5. Неисправен контроллер — форма импульсов на штекерах "3" и "4" контроллера не соответствует норме или нарушен угол опережения зажигания | 5. Проверьте выходные сигналы контроллера, неисправный контроллер замените |
| Двигатель не развивает полную мощность или не обладает достаточной приемистостью |
| 1. Поврежден шланг, соединяющий штуцер контроллера с впускной трубой,конденсат топлива в шланге | 1. Поврежденный шланг замените, конденсат топлива слейте и продуйте шланг |
| 2. Неисправен датчик давления в контроллере — не изменяется угол опережения зажигания в зависимости от давления | 2. Проверьте реакцию сигналов на штекерах "3" и "4" контроллера на изменение давления. Неисправный контроллер замените |
| 3. Неисправен контроллер — не реагирует на изменение частоты вращения коленчатого вала, температуры или давления. Неверная характеристика опережения зажигания | 3. Проверьте по осциллограмме на штекерах "3" и "4" контроллера характеристику опережения зажигания в зависимости от частоты вращения, температуры и давления. Неисправный контроллер замените |
| 4. Неисправен датчик температуры или обрыв в проводах, соединяющих его с контроллером (штекеры "15" и "16") | 4. Проверьте датчик и провода, очистите соединения проводов, неисправный датчик и поврежденные провода замените |

—		на основе информации, получен- -ой от датчиков, выбирает из запоминающего устройства оптимальные уг- -ы опережения зажигания и соответствующее состояние (закрытое или от- ■ рытое) электромагнитного клапана ЭПХХ карбюратора;

—		производит интерполяцию (расчет промежуточных значений углов опережения зажигания) и вырабатывает управляющие сигналы "Выбор каналов" ВК) и "Момент (сигнал) зажигания" iC3) для работы двухканального коммутатора. а также выдает сигнал управления на электромагнитный клапан ЭПХХ карбюратора;

—		выдает для диагностических цепей сформированные сигналы датчика начала отсчета (НО), датчика угловых .•мпульсов (УИ) и дублирует сигнал момента зажигания (СЗ).

Сигнал "Момент зажигания", или СЗ (I, ча рис. 9-16, а), имеет угловую длительность импульсов 120±2' по коленчатому валу. Момент искрообразования определяется срезом импульса (переходом ; высокого уровня на низкий).

| а г |  | if | , ц 1—' 180' 1 | 5 / | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ш iv UU б vy VI | и |  | :60" | LI | JUIT t8 |
|  | 1Л¦Т¦ШШ | лшишл л | JU |  |
|  | f | п г^ |  |
| VII | Mr- | J |  |
| VH1 | V'^ «г и |  |  |
| в IX | ч |  | V'1 |  |
| X |  |  |  |
| 1 |  |  |

Рис. 9-16. Осциллограммы импульсов напряжений и токов, действующих на выходах контроллера (а), коммутатора (б) и во вторичной цепи катушки зажигания (в): I сигнал "Момент зажигания"; II - сигнал "Выбор канала"; III - сигнал Начало отсчета"; IV - сигнал "Угловые импульсы"; . импульсы тока на выходе 1-го канала; VI - импульсы тока на выходе 2-го канала: VII - импульсы напряжения на выходе 1-го канала; VIII - импульсы напряжения на выходе 2-го канала; IX - импульсы напряжения; X - импульсы тока; А - ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров; Б - момент зажигания в 1 и : цилиндрах: В - момент зажигания во 2 и 3 цилин- доах; е - угол опережения зажигания; I и U - ток и напряжение в первичной обмотке катушки зажигания: t - время накопления тока

Сигнал "Выбор канала", или ВК (II, на рис. 9-16, а), имеет угловую длительность импульсов 180' по коленчатому валу. Момент искрообразования соответствует в I и IV цилиндрах переходу с низкого уровня сигнала на высокий, а во II и III цилиндрах — с высокого уровня на низкий.

Сигнал "Начало отсчета", или НО (III, на рис. 9-16, а), генерируется один раз за оборот коленчатого вала. Переход с низкого уровня на высокий соответствует положению поршней I и IV цилиндров в ВМТ.

Сигнал "Угловой импульс", или УИ (IV, на рис. 9-16, а), генерируется 128 раз (по числу зубьев на ободе маховика) за один оборот коленчатого вала. Поэтому период сигнала УИ равен 2,8' по коленчатому валу.

Все выходы контроллера выполнены в виде "открытого коллектора" транзистора структуры n-p-п с нагрузочной способностью не более 10 мА.

Назначение штекеров в разъеме контроллера дано в табл. 9-4.

Коммутатор — двухканальный, типа 42.3734. По управляющим импульсам (СЗ и ВК) контроллера он производит:

—		поочередное включение каналов и, следовательно, катушек зажигания;

Таблица 9-4

Назначение штекеров в разъеме контроллера МС 2713-02

| № штекера | Назначение штекера |
| --- | --- |
| 1 | Выход сигнала управления клапаном ЭПХХ |
| 2 | Подвод напряжения питания, +12 В |
| 3 | Выход на коммутатор сигнала СЗ |
| 4 | Выход на коммутатор сигнала ВК |
| 5 | Выход НО для диагностики |
| 6 | Вход от концевого выключателя карбюратора |
| :■.. 7 "• i | Выход УИ для диагностики |
| 8 | Вход HOI для сигнала от датчика НО |
| 9 | Вход УИ1 для сигнала отдатчика УИ |
| 10 | Общий (масса) |
| 13 | Выход для диагностики (на тахометр) СЗ |
| 15 | Вход для сигнала отдатчика температуры (общий) |
| 16 | Вход для сигнала от датчика температуры |
| 18 | Вход УИ2 для сигнала от датчика УИ |
| 19 | Вход Н02 для сигнала от датчика НО |

Таблица 9-5

Назначение штекеров в разъеме коммутатора 42.3734

| № штекера | Назначение штекера |
| --- | --- |
| 1 | Выход к катушке зажигания 2 и 3 цилиндров |
| 2 | Общий (масса) |
| 3 | Выход для тахометра |
| 4 | Подвод напряжения питания |
| 5 ЫН | Вход для сигнала ВК контроллера |
| 6 | Вход для сигнала СЗ от контроллера |
| 7 | Выход к катушке зажигания 1 и 4 цилиндров |

—		формирование импульсов тока в течение времени t (рис. 9-16,6) накопления в первичных обмотках катушек зажигания;

— амплитуда импульсов тока I (см. осциллограммы V и VI на рис. 9-16, б) равна 8-10 А, а время t накопления в диапазоне частоты вращения коленчатого вала от 750 до 4500 мин-' и при напряжении питания 14 В должно быть 9-4 мс. Амплитуда импульсов напряжения U (см. осциллограммы VII и VIII) на выходных транзисторах коммутатора в момент прерывания первичного тока (I) составляет 350-400 В.

Назначение выводных штекеров в штепсельном разъеме коммутатора дано в табл. 9-5.

Катушка зажигания — высокой энергии, типа 29.3705, с двумя высоковольтными выводами, с разомкнутым магнитопроводом, опрессованная пластмассой.

Для бесконтактного распределения высокого напряжения применяются две катушки зажигания. Одна из них генерирует высоковольтные импульсы на свечи зажигания 1 и 4 цилиндров, а другая — на свечи зажигания 2 и 3 цилиндров, причем искровой разряд происходит одновременно на двух свечах зажигания (1 и 4 или 2 и 3 цилиндров). Поэтому за время рабочего цикла (2 оборота коленчатого вала) в каждом цилиндре происходит 2 искровых разряда. Один (рабочий) происходит в конце такта сжатия, а второй (холостой) приходится на конец выпуска отработавших газов.

Осциллограммы импульсов напряжения и тока разряда во вторичной цепи катушки зажигания показаны на рис. 9-16, в.

Датчики синхронизации (начала отсчета и управляющих импульсов) — индуктивные, типа 14.3847. Предназначены для синхронизации работы контроллера с верхней мертвой точкой поршней 1 и 4 цилиндров (датчик НО) и угловым положением коленчатого вала двигателя (датчик УИ) через каждые 1.4" по коленчатому валу, т.е. 2,8*:2 по коленчатому валу.

Датчик НО установлен на картере сцепления так, что он генерирует импульс напряжения в момент прохождения в его магнитном поле маркерного штифта,запрессованного в маховик. И этот момент соответствует положению ВМТ поршней 1 и 4 цилиндров.

Датчик УИ генерирует угловые импульсы при прохождении в его магнитном поле зубьев обода маховика (число зубьев Z=128). Установочные зазоры датчиков (см. рис. 9-20) должны находиться в пределах 0,3-1,2 мм.

Осциллограммы импульсов, генерируемых датчиками НО и УИ, показаны на рис. 9-17. Амплитуда импульсов напряжения составляет от 0,2 до 100 В в диапазоне частот вращения коленчатого вала от 25 до 6000 мин-1. Период импульсов датчика НО равен 360° по коленчатому валу, а датчика УИ — 360': 128 = 2,8" по коленчатому валу.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя — типа 19.3828, линейный, полупроводниковый. Падение напряжения (U) на выводах датчика, при питании его постоянным током 1,5 мА, численно равно (в милливольтах) температуре охлаждающей жидкости в 'К, умноженной на десять. U = Ю Т "К [мВ]

Пример. Допустим, температура охлаждающей жидкости равна О'С (273'К), тогда:

Рис. 9-17. Осциллограммы импульсов датчика начала отсчета (а) и угловых импульсов (б)

U = 10-273 = 2730 мВ = 2.73 В Выключатель и свечи зажигания, а также высоковольтные провода такие же, как на автомобилях с бесконтактной системой зажигания.

Предупреждения.

При работе с микропроцессорной системой управления двигателем необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и для бесконтактной системы зажигания.

При включенном зажигании не отсоединяйте от контроллера штепсельный разъем, так как при этом на отдельных элементах его схемы может возникнуть повышенное напряжение и он будет поврежден. Следите за надежностью соединения с массой контроллера через винты крепления.

Методика поиска неисправностей в системе зажигания

Если двигатель не запускается или работает с перебоями, проверку системы зажигания рекомендуется начинать с высоковольтной части в следующем порядке.

Проверка высоковольтной части

Для проверки потребуется простейший разрядник (рис. 9-18) с двумя парами металлических стержней 2 и 5 (электродов), закрепленных на пластине из электроизоляционного материала (пластмасса, текстолит). Нижняя часть стержней вместе с изоляторами 7 по форме и размерам должна соответствовать размерам изолятора и наконечника свечей зажигания. В верхней части стержней завернуты винты 6 с заостренным концами. Зазор между концами винтов можно регулировать вращением винтов.

При проверке высоковольтной части необходимо соблюдать осторожность. С этой целью сверху разрядник надо закрывать крышкой 3 из изоляционного материала со смотровыми окнами 4. Разрядник крепить на кузове автомобиля.

Отсоедините наконечники проводов от свечей зажигания и присоедините их к электродам разрядника. Провода от 1 и 4 свечей соедините с одной парой электродов разрядника, а от 2 и 3 свечей — с другой парой электродов. Установите зазор между электродами 7-10 мм и проверните двигатель стартером.

При малой частоте вращения коленчатого вала будет заметно поочередное "проскакивание" искры между парами электродов 2 и 5. Если искрообразова- ние на разряднике нормальное, то необходимо проверить свечи зажигания.

Если искрообразование отсутствует на одной паре электродов, то надо проверить электрическую цепь от коммутатора до этих электродов: высоковольтные провода, катушку зажигания и соединение катушки с коммутатором.

Когда искрообразование отсутствует на обеих парах электродов разрядника, то следует проверить, подается ли питание на коммутатор, контроллер и катушки зажигания, а также проверить коммутатор, контроллер и датчики НО. УИ, если цепи питания исправны.

Проверка коммутатора

Проверка работоспособности коммутатора должна производиться при помощи прибора диагностики коммутаторов или двухканапьного электронного осциллографа путем измерения параметров входных и выходных импульсов (см. рис. 9-16). Простейшую проверку можно выполнить с помощью контрольной лампы А12,3 Вт. Для этого отсоединяют низковольтные провода от катушки зажигания, присоединяют к ним лампу и проворачивают двигатель стартером. Мигание лампы укажет на то, что коммутатор выдает импульсы тока.

Если импульсов тока нет только на одной катушке зажигания, то или по-

1 - изоляционное основание: 2 - электроды, соединяемые с проводами свечей зажигания 1-го и «1-го цилиндров: 3 - кожух; 4 - смотровое окно; 5 - электроды, соединяемые с проводами свечей зажигания 2-го и 3-го цилиндров; 6 - регулировочные винты; 7 - изоляционные втулки

нреждены провода, соединяющие эту

•		атушку с коммутатором, или неисправен один из каналов коммутатора.

Если импульсов тока нет на обеих ка- -ушках, то либо не подается напряже- -ие питания на катушки зажигания, .оммутатор или контроллер (по голу- тому проводу с красной полоской), ли- 5о неисправность надо искать дальше. Зозможно она находится в коммутаторе, контроллере или в соединениях между ними.

Если имеется заведомо исправный . оммутатор, то можно заменить им

•		оммутатор автомобиля и проверить работу системы зажигания. Нормальная ее работа в этом случае укажет на то, что на автомобиле был неисправный коммутатор.

Проверка контроллера

Работоспособность контроллера и -очность воспроизведения характеристик углов опережения зажигания проверяется при помощи тестера микропроцессорной системы управления двигателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации тестера.

Можно проверить работу контролле- оа и при помощи двухканального элек- -ронного осциллографа по следующей методике.

1.		Подключите электронный осциллограф к диагностическим выводам контроллера в следующем порядке:

—		на вход усилителя первого канала подайте угловые импульсы (штекер "7" 'онтроллера);

—		на вход усилителя второго канала -одайте импульсы начала отсчета штекер "5" контроллера);

—		на вход внешнего запуска развертки осциллографа подайте диагностический импульс момента зажигания СЗ (штекер "13" контроллера).

2.		Включите "ждущий" режим развертки осциллографа, синхронизация — переходом с высокого уровня сигнала на низкий (момент искрообразования).

3.		Вычислите угол опережения зажигания по формуле:

0 = пуи-1,4" [град, по коленчатому валу]

we:

Л1-А12-ЗВТ VT1-КТ817Б

Рис. 9-19. Схема индикатора для проверки контроллера

Пуц — количество переходов сигнала УИ с высокого уровня на низкий и на-

оборот в диапазоне развертки осциллографа от момента искрообразования до фронта (перехода с низкого уровня на высокий) сигнала НО (ВМТ);

1,4* — угол поворота коленчатого вала за половину периода угловых импульсов.

Пример. Допустим, за время поворота коленчатого вала на угол 0 (наблюдается восемь переходов сигнала УИ(см. рис. 9-16, а), тогда: в = 8-1,4 = 11,2'

Простейшую проверку работоспособности контроллера можно выполнить с помощью индикатора, выполненного по схеме на рис. 9-19. В индикаторе использованы резисторы типа МЛТ, 1 Вт, транзистор типа КТ817Б, а в качестве индикаторной лампы взята автомобильная лампа А12, 3 Вт.

Для проверки контроллера соединяют выводы "-" и "+" индикатора с аккумуляторной батареей, отсоединяют колодку штепсельного разъема от коммутатора и присоединяют вход А индикатора к штекеру "5" этой колодки (соединенному с белым проводом). Проворачивают двигатель стартером. Если лампа индикатора вспыхивает, то контроллер выдает импульсы "Выбор канала".

Аналогично проверяют наличие импульсов СЗ, подключив вход индикатора к штекеру "6" (к нему подходит голубой провод) отсоединенной от коммутатора колодки проводов.

Если импульсов нет, то проверяют, подается ли напряжение питания к контроллеру и нет ли обрыва в проводах, соединяющих контроллер с коммутатором и с датчиками НО и УИ. Если провода целы и напряжение питания подается на контроллер, а импульсов нет, то необходимо проверить контроллер на стенде.

Рис. 9-20. Схема установки датчика угловых импульсов: 1 - венец маховика; 2 - картер сцепления; 3 - датчик

Для проверки функции управления электромагнитным клапаном ЭПХХ карбюратора отсоединяют зеленый провод от концевого выключателя 12 (см. рис. 9-15) карбюратора и соединяют наконечник этого провода с массой. Затем запускают двигатель и постепенно увеличивают частоту вращения коленчатого вала. При 1750 мин-1 (замеряется каким-либо дополнительным тахометром) клапан должен отключиться. Теперь плавно уменьшают частоту вращения. При снижении ее до 1650 мин-1 клапан должен включиться.

Устанавливают частоту вращения 2000 мин-', отсоединяют от массы наконечник провода, идущего к концевому выключателю карбюратора, а затем снова соединяют его с массой. При отсоединении провода от массы клапан должен включаться, а при соединении с массой — отключаться.

Момент срабатывания клапана можно определять по характерному щелчку или с помощью вольтметра, подключенного к клапану и массе. Если клапан включен, то вольтметр должен показывать напряжение не менее 10 В, а если выключен — то не более 1,5 В.

Проверка катушки зажигания

У катушки зажигания проверяется сопротивление обмотки, нет ли замыкания между обмотками и пробоя изоляции на массу.

Сопротивление первичной обмотки (0,5±0,05) Ом, а вторичной — (11 + 1,5) кОм.

Пробой изоляции на массу обнаруживается по прогару или выплавлению пластмассовой оболочки катушки зажигания на поверхности, прилегающей к кронштейну крепления.

Проверка датчиков начала отсчета и угловых импульсов

Следует проверить установку датчика. Для нормальной работы датчика необходимо, чтобы зазор между датчиком и вершиной зуба венца маховика (или торцем штифта для датчика НО) находился в пределах 0,3-1,2 мм (рис. 9-20). Зазор можно определить сняв датчик, замерив расстояние от поверхности картера сцепления до вершины зуба и вычтя из него размер 25 мм.

Сопротивление обмотки датчика составляет (400±50) Ом и измеряется омметром. Форма и амплитуда импульсов, генерируемых датчиком, проверяется электронным осциллографом (см. рис. 9-17).	•

Грубо оценить наличие генерируемых датчиком импульсов можно с помощью вольтметра переменного тока, проворачивая двигатель стартером.

Сопротивление обмотки датчика и напряжение можно измерять обычным комбинированным прибором (тестером).

Проверка датчика температуры

Датчик проверяют, поместив его в бачок с водой или охлаждающей жидкостью, которая может подогреваться. Подключают к датчику источник напряжения

Рис. 9-21. Схема проверки датчика температуры: 1 - датчик; 2 - вольтметр

питания 12 В и вольтметр (рис. 9-21). Вольтметр должен быть постоянного тока с пределом измерения 0-5 В и классом точности 1,5. Ток питания датчика температуры задается резистором R1.

Включив подогрев воды, измеряют падение напряжения на датчике при различных температурах в бачке. Падение напряжения не должно отличаться более, чем на ±0,1 В от расчетного, определенного по формуле, данной в главе "Особенности устройства".

Проверка на стенде

Для точной функциональной проверки элементов микропроцессорной системы управления двигателем необходимо пользоваться специальным

Таблица 9-6

Назначение штекеров в разъеме контроллера МС4004

| № | Назначение штекера |
| --- | --- |
| штекера |  |
| W11 | Выход сигнала управления клапаном ЭПХХ |
| 2 | — |
| з у¦ | Выход сигнала на тахометр |
| 4 | Выход сигнала давления |
| 5 | Вход сигнала от концевого выключателя карбюратора |
| 6 | Выход сигнала "Угловые импульсы" |
| 7 | Вход сигнала от датчика температуры |
| 8 | Вход Н01 для сигнала от датчика "Начало отсчета" |
| 9 | Вход УИ1 для сигнала от датчика "Угловые импульсы" |
| 10 | Выход на первичную обмотку катушки зажигания 1 и 4 цилиндров |
| 11 | Общий провод коммутатора (масса) |
| 12 | Выход на первичную обмотку катушки зажигания 2 и 3 цилиндров |
| 13 | Бортовая сеть (+12 В) |
| 14 | Выход сигнала "Начало отсчета" |
| 15 | Общий провод контроллера и датчиков (масса) |
| 16 | — - 7 |
| 17 | Общий провод контроллера и датчиков (масса) |
| 18 | Вход УИ2 для сигнала "Угловые импульсы" |
| 19 | Вход Н02 для сигнала от датчика "Начало отсчета" |

теля 21083 и с запрессованным на диске маркерным штифтом для датчика НО. Диск установлен на валу электродвигателя и закрыт металлическим кожухом с отверстиями для датчиков НО и УИ. Для проверки параметров датчиков посадочные места под них выполнены так, что с помощью прокладок можно регулировать установочный зазор в пределах 0,3-1,2 мм.

Вместо свечей зажигания на стенде установлены разрядники, аналогичные приведенному на рис. 9-18.

Стенд комплектуется следующими приборами и оборудованием:

—		источником постоянного напряжения 0-15 В, 0-10 А (например, ТЕС-15);

—		двухканапьным электронным осциллографом (например, С1-6И);

—		комбинированным измерительным прибором (например, Ц4317);

—		тестером микропроцессорной системы управления двигателем с вакуумным агрегатом;

стендом, состоящим из имитатора маховика двигателя 21083 и элементов микропроцессорной системы управления двигателем, соединенных при помощи жгута проводов в соответствии с рис. 9-15.

Имитатор маховика представляет собой алюминиевый диск с напрессованным зубчатым венцом маховика двига

С 1989 г. на части автомобилей может быть установлен контроллер типа

Рис. 9-22. Схема микропроцессорной системы управления двигателем с контроллером МС4004: I - свечи зажигания; 2 - катушка зажигания 1-го и 4-го цилиндров; 3 - катушка зажигания 2-го и 3-го цилиндров; 4 - колодка диагностики; 5 - аккумуляторная батарея; 6 - генератор; 7 - монтажный блок: 8 - реле зажигания; 9 - выключатель зажигания; 10 - электромагнитный клапан ЭПХХ карбюратора; 11 - концевой выключатель карбюратора; 12 - контроллер: 13 - впускная труба; 14 - датчик температуры; 15 - датчик начала отсчета; 16 - датчик угловых импульсов

Микропроцессорная система управления двигателем с контроллером МС4004

—		прибором для проверки коммутаторов.

МС4004, объединяющий в себе функ- _ии контроллера и коммутатора. В ётом случае коммутатор не устанавливается. Схема соединений системы с ■онтроллером МС4004 показана на эис. 9-22, а назначение выводных ште- -эров контроллера дано в табл. 9-6.

Параметры выходных импульсов кон- -тэоллера МС4004 такие же, как у кон- -роллера МС2713-02 и коммутатора 42.3734 (см. рис. 9-16).

Контроллер МС4004 проверяется с помощью тестера микропроцессорной --•'стемы управления двигателем или озухканапьного осциллографа по описанной выше методике проверки кон- -ооллера МС2713-02. При этом:

—		угловые импульсы на вход усили- -еля первого канала осциллографа берутся со штекера "6" контроллера;

—		импульсы начала отсчета на вход .силителя второго канала берутся со .итекера "14" контроллера;

—		диагностический импульс СЗ подается со штекера "3" контроллера.

АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМАМИ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ СОГЛАСНО НОРМАМ США 1983 Г. (С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ФИРМЫ "АКСТЕК")

Автомобили с системами снижения -оксичности отличаются от автомоби- -ей обычной комплектации следующим:

—		установлены карбюраторы с полуавтоматическим пусковым устройством, с актюаторами холостого хода и --.авной дозирующей системы;

—		в системе выпуска отработавших азов установлен трехкомпонентный

-ейтрализатор и датчик концентрации ■ислорода;

—		введена рециркуляция отработавших газов;

—		введена система улавливания па- оов бензина;

—		введена электронная система управления смесеобразованием карбюратора.

Система питания

Для снижения токсичности отработавших газов система имеет трехкомпонентный нейтрализатор 14 (рис. 9-23), расположенный в системе выпуска перед дополнительным глушителем.

Электронная система управления смесеобразованием поддерживает стехиометрический состав топливо- воздушной смеси на различных режимах работы двигателя, т.е. такое соотношение между воздухом и топливом, при котором состав отработавших газов обеспечивает наиболее эффектив- -ую работу нейтрализатора. В качестве "братной связи используется датчик 15 ■энцентрации кислорода. Управление

карбюратором по составу смеси осуществляется контроллером через актюатор 6 холостого хода и актюатор 5 главной дозирующей системы.

Входную информацию в контроллер, кроме датчика 15 концентрации кислорода, подают датчик 1 полной нагрузки, контакт 8 экономайзера принудительного холостого хода и катушка зажигания.

Датчик 1 полной нагрузки управляется разрежением от впускной трубы 12 через термовакуумный выключатель 2, который срабатывает при температуре охлаждающей жидкости ЗО'С.

Контроллер обрабатывает информацию и, управляя актюаторами 6 и 5, поддерживает оптимальный состав топливо-воздушной смеси, подаваемой в двигатель.

Для визуального контроля за работой контроллера на панели приборов устанавливается световое табло, которое загорается при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Если световое табло мигает или горит непрерывно при работающем двигателе, это указывает на неисправности в системе, тогда необходимо обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.

Рис. 9-23. Комбинированная схема нейтрализации отработавших газов: 1 - датчик полной нагрузки; 2 - термовакуумный выключатель; 3 - термовакуумный выключатель; 4 - терморегулятор воздушного фильтра; 5 - актюатор главной дозирующей системы: 6 - актюатор системы холостого хода; 7 - штуцер отбора паров бензина из карбюратора; 8 - контакт концевого выключателя карбюратора; 9 - полуавтоматическое пусковое устройство карбюратора; 10 - термовакуумный выключатель; 11 - рессивер пускового устройства; 12 - впускная труба; 13 - выпускной коллектор; 14 - трехкомпонентный нейтрализатор; 15-датчик концентрации кислорода; 16-штуцер продувки адсорбера; 17 - трубка клапана рециркуляции; 18 - клапан рециркуляции; А - к вакуумному регулятору; Б - к адсорберу; В - в систему охлаждения

Пусковое устройство 9 карбюраторов имеет диафрагменный механизм, который соединяется с атмосферой при пуске холодного двигателя через термовакуумный выключатель 10 и рессивер 11, чем достигается оптимальная установка воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.

В систему снижения токсичности включена также система рециркуляции отработавших газов.

Система рециркуляции отработавших газов позволяет снижать содержание окиси азота в отработавших газах. При температуре 60'С и выше термовакуумный выключатель 3 открыт и управляющее разрежение из наддрос- сельного пространства карбюратора воздействует на клапан 18 рециркуляции. При частичных нагрузках двигателя в зависимости от положения дроссельной заслонки карбюратора клапан рециркуляции 18 срабатывает и часть отработавших газов из выпускного коллектора 13 по трубке 17 перепускается во впускную трубу 12.

Для того, чтобы система нейтрализации отработавших газов работала исправно и надежно необходимо применять только неэтилированный бензин и строго соблюдать процедуру запуска холодного и горячего двигателя, исключающую попадание бензина в нейтрализатор.

145

Руководство по ремонту ВАЗ 2108—09

Карбюраторы 21083-1107010-62

На автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ- 2109 и их модификациях устанавливается карбюратор модели 21083- 1107010-62 (рис. 9-24).

Тарировочные данные карбюратора приведены в таблице 9-7.

Примечание. Маркировка жиклеров определяется расходом, который замеряется с помощью микроизмеригелей Микроизмерители настраиваются по

эталонным жиклерам.

Карбюратор эмульсионного типа, с последовательным открытием дроссельных заслонок. Карбюраторы имеют сбалансированную поплавковую камеру, систему отсоса картерных газов в задроссельное пространство, подогрев эмульсии на выходе из системы холостйго хода.

В карбюраторах имеются две главные дозирующие системы первой и второй камер, система холостого хода первой камеры с переходной системой (рис. 9-25), переходная система второй камеры, актюаторы 9 и 11 главной дозирующей системы и системы холостого хода, диафрагменный ускорительный насос, полуавтоматическое пусковое устройство (рис. 9-26). Карбюратор дополнительно имеет патрубок отбора паров бензина из поплавковой камеры.

Таблица 9-7

Тарировочные данные карбюраторов 21083-1107010-62

| Показатели | Первая камера | Вторая камера |
| --- | --- | --- |
| Диаметр смесительной камеры, мм | 32 | 32 |
| Диаметр диффузора, мм | 21 | 23 |
| Главная дозирующая система: |  |  |
| маркировка топливного жиклера | 80 | I00 |
| маркировка воздушного жиклера | 165 | 125 |
| маркировка эмульсионной трубки | 23 | ZC |
| Маркировка воздушного жиклера системы холостого хода и переходной системы первой камеры | 160 | ' _ j |
| Переходная система второй камеры: |  |  |
| маркировка топливного жиклера | » * * " ' | 50 |
| маркировка воздушного жиклера | — | 120 |
| Ускорительный насос: |  |  |
| маркировка распылителя | 35 | 40 |
| производительность за 10 циклов, см3 | 12,5 |
| маркировка кулачка | 7 | - |
| Эконостат: |  |  |
| маркировка топливного жиклера | — | 60 |
| Актюаторы: |  |  |
| маркировка топливного жиклера системы холостого хода | 50 | — |
| маркировка топливного жиклера главной дозирующей системы | 85 |  |
| Пусковые зазоры, мм: |  |  |
| воздушной заслонки 1 -й ступени (зазор В) | 2,5 | S9BEBI |
| воздушной заслонки 2-й ступени (зазор В) | 6,0 | — |
| дроссельной заслонки (зазор С) | 1,1 |  |
| Уровень топлива в поплавковой камере при снятой крышке и поплавке, мм | 22,5±1 |
| Диаметр отверстия игольчатого клапана, мм | 1.8 |
| Диаметр отверстия вентиляции картера, мм | 1,5 |

Рис. 9-24. Внешний вид карбюратора 21053-1107010-62: 1 - рычаг привода блокировки второй камеры; 2 - регулировочный винт количества смеси холостого хода; 3 - блок подогрева карбюратора; 4 - патрубок вентиляции картера двигателя; 5 - рычаг привода ускорительного насоса; 6 - упор пускового устройства; 7 - патрубок отвода паров бензина из поплавковой камеры; 8 - актюатор системы холостого хода; 9 - крышка карбюратора; 10 - патрубок подвода топлива; 11 - полуавтоматическое пусковое устройство; 12 - корпус карбюратора; 13 - рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 14 - рычаг управления дроссельными заслонками; 15 - штифт рычага блокировки второй камеры; А - метки для правильной установки биметаллической пружины пускового устройства

Рис. 9-25. Схема работы актюаторов главной дозирующей системы и системы холостого хода: ! - выходное отверстие переходной системы второй камеры; 2 - дроссельная заслонка второй камеры; 3 - дроссельная заслонка первой камеры; 4 - выходные отверстия холостого хода и переходной системы первой камеры; 5 - регулировочный винт качества смеси холостого хода; 6 - главный топливный жиклер первой камеры; 7 - воздушный канал системы холостого хода; 8 - топливный жиклер актюатора; 9 - акпоатор главной дозирующей системы; 10-поплавковая камера карбюратора; 11 -актюатор холостого хода; 12 - топливный жиклер актюатора; 13 - воздушный жиклер холостого хода; 14 - воздушная заслонка; 15 - малые диффузоры; 16 - воздушный жиклер переходной системы второй камеры; 17 - заборная трубка с топливным жиклером переходной системы второй камеры; 18 - главный топливный жиклер второй камеры

^лс. 9-26. Полуавтоматическое пусковое устройство карбюратора: 1 - дроссельная за-

-		тонка первой камеры; 2 - рычаг

Рис. 9-27. Детали крышки карбюратора: 1 - ось поплавка. 2 - игольчатый клапан: 3 - поплавок; 4 - прокладка крышки карбюратора; 5 - крышка пускового устройства в сборе; 6 - упор плунжера; 7 - диафрагма пускового устройства; 8 - прокладка: 9 - рычаг воздушной заслонки; 10 - актюатор системы холостого ■ ода: 11 - топливный жиклер актюатора; 12 - крышка карбюратора; 13 - топливный фильтр; 14 - патрубок подачи топлива; 15 - корпус полуавтоматического ^•скового устройства в сборе с рычагами привода; 16 - регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 17 хомут крепления • jpnyca биметаллической пружины; 18 - жидкостная камера; 19 - корпус с биметаллической пружиной в сборе: 20 - экран биметаллической пружины: 21 - тяга -ычага приоткрывания дроссельной заслонки

-		токировки второй камеры; 3 - рычаг привода блокировки: 4 - шланг к ресиверу; 5 - штуцер; 6 - плунжер: " - упор регулировки второй ступени; 8 - регулировочный винт; 9 - диафрагменная полость, 10 - воздуш- -ый канал из задроссольного пространства карбюратора; 11 - диафрагма пускового устройства; 12 - воз- ;,-иная заслонка; 13 - тяга привода воздушной заслонки: 14 - ось пускового устройства; 15 - кулачок; "6 - пружина штока; 17 - шток диафрагмы пускового устройства; 18 - крючок блокировки второй камеры; *9 - рычагупора; 20 - регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры: 21 - ры- ^аг приоткрывания дроссельной заслонки; 22 - тяга приоткрывания дроссельной заслонки; 23 - рычаг уп- :ааления дроссельными заслонками; А - упор блокировки второй камеры; В - пусковые зазоры у воздушен заслонки; С - пусковой зазор у дроссельной заслонки; а, в, с - первая, вторая и третья ступени кулачка

Для рассматриваемых карбюраторов с полуавтоматическим пусковым устройством остаются в силе указания по ремонту, изложенные в Руководстве по ремонту для карбюраторов 2108- 1107010 с ручным управлением. Отличительными особенностями являются следующие моменты: другие регулировки пускового устройства и системы холостого хода, несколько другой порядок разборки и сборки крышки (рис. 9-27) и корпуса (рис. 9-28) карбюратора.

Предупреждение.

Категорически запрещается поворачивать биметаллическую пружину пускового устройства карбюратора как в направлении навивки, так и в обратном направлении. Несоблюдение этого требования приведет к повреждению биметаллической пружины и отказу работы пускового устройства карбюратора.

Запрещается промывать корпус полуавтоматического пускового устройства и его деталей, чтобы не нарушать смазочных качеств втулок, осей и рычагов пускового устройства.

Полуавтоматическое пусковое устройство улучшает управление автомобилем и снижает токсичность отработавших газов на режимах запуска и прогрева двигателя.

При температуре воздуха ниже плюс 18"С термовакуумный выключатель 10 (см. рис. 9-23) открыт, ресивер 11 соединен с атмосферой. При пуске двигателя плунжер 6 (см. рис. 9-26) будет приоткрываться штоком 17 диафрагмы 11. Поэтому максимальное разрежение в диафрагменной полости 9 пускового устройства не достигается и у воздушной заслонки устанавливается первый пусковой зазор В, равный 2,5 мм (первая ступень), который соответствует надежному запуску холодного двигателя.

По мере прогрева двигателя открытие воздушной заслонки обеспечивается биметаллической пружиной (на рис. 9-26 не показана). На прогретом двигателе воздушная заслонка открыта полностью биметаллической пружиной.

При запуске двигателя, когда температура воздуха выше плюс 18'С, термовакуумный выключатель закрыт и перекрыта связь ресивера с атмосферой. При этом воздушная заслонка выходит на второй пусковой зазор В, равный 6 мм (вторая ступень), который ограничивается упором 7 плунжера 6. Этот зазор обеспечивает надежный запуск и устойчивую работу холодного двигателя.

Рис. 9-28. Детали корпуса харбюратора 21053-1107010-62: 1 - регулировочный винт количества смеси холостого хода; 2 - электрический провод концевого выключателя карбюратора; 3 - блок подогрева карбюратора; 4 - диафрагма ускорительного насоса; 5 - крышка ускорительного насоса; 6 - рычаг привода ускорительного насоса; 7 - кулачок привода ускорительного насоса; 8 - актюатор главной дозирующей системы; 9 - топливный жиклер актюатора; 10 - переходник актюатора; 11 - уплотнительное кольцо; 12 - распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 13 - распылители; 14 - главные воздушные жиклеры с эмульсионными трубками; 15 - главные топливные жиклеры; 16 - корпус карбюратора; f? - регулировочный винт; 18 - стопор регулировочного винта; 19 - колпачок стопора; 20 - ось дроссельной заслонки второй камеры; 21 - рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 22 - рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 23 - рычаг управления дроссельными заслонками с осью заслонки первой камеры; 24 - возвратная пружина дроссельной заслонки первой камеры; 25 - рычаг блокировки второй камеры; 26 - пружина рычага блокировки; 27 - дроссельная заслонка первой камеры; 28 - дроссельная заслонка второй камеры; 29 - заглушка регулировочного винта; 30 - возвратная пружина дроссельной заслонки второй камеры; 31 - регулировочный винт качества (состава) смеси холостого хода

Проверка работы полуавтоматического пускового устройства карбюратора. Необходимость в проверке работы полуавтоматического пускового устройства возникает, как правило, при появлении замечаний к запуску холодного двигателя.

Рис. 9-29. Проверка установки биметаллической пружины полуавтоматического пускового устройства карбюратора 21053-1107010-

62: 1 - корпус пускового устройства; 2 - корпус биметаллической пружины; 3 - корпус жидкостной камеры; 4 - винты крепления корпуса биметаллической пружины; 5 - болт крепления жидкостной камеры. Стрелками указаны метки для установки биметаллической пружины

Снимите крышку воздушного фильтра; нажав и отпустив педаль акселератора, проверьте положение воздушной заслонки. Она должна быть полностью закрыта при температуре окружающего воздуха плюс 25'С.

Положение воздушной заслонки определяется установкой биметаллической пружины с определенной характеристикой. Пружина устанавливается на предприятии-изготовителе совмещением трех меток (рис. 9-29) на корпусе 1 пускового устройства, на корпусе 2 биметаллической пружины и корпусе 3 жидкостной камеры (биметаллическая пружина на рис. 9-29 не показана). Дополнительной регулировки биметаллической пружины при эксплуатации не требуется.

Запустите холодный двигатель и через 15-20 с проверьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, которая при температуре 18-25"С должна быть в пределах (2500±300) мин '. Если частота вращения не соответствует данной, снимите карбюратор и отрегулируйте пусковой зазор С у дроссельной заслонки первой камеры (см. ниже "Регулировки пусковых зазоров").

Снимите воздушный фильтр и отсоедините воздушный шланг 4 (см. рис. 9-26) от штуцера 5. Запустите холодный двигатель и при открытом штуцере 5 проверьте пусковой зазор В у воздушной заслонки, который должен быть равным 2,5 мм. Закройте штуцер 5 и вновь проверьте пусковой зазор В, который в этом случае должен быть равным 6 мм. Если пусковые зазоры В не соответствуют требуемым, отрегулируйте их на работающем холодном двигателе, соблюдая осторожность, исключающую попадание любых предметов в карбюратор и впускной тракт системы питания.

Регулировки пусковых зазоров карбюратора. Снимите воздушный фильтр, отверните упор 7 (см. рис. 9-26), снимите шланг 4 и запустите холодный двигатель.

Удерживая плунжер 6 от проворачивания, винтом 8 отрегулируйте на работающем двигателе пусковой зазор В воздушной заслонки равным 2,5 мм. Затем поставьте на место упор 7 плунжера и закройте штуцер 5. Завертывая упор 7 на работающем двигателе, отрегулируйте зазор В равным 6 мм. За-

-пушите двигатель и поставьте снятые узлы и детали на свои места.

Регулировку пускового зазора С у дроссельной заслонки первой камеры необходимо выполнять на снятом карбюраторе.

Закройте дроссельную заслонку 1 первой камеры. Отверткой поверните кулачок 15 против часовой стрелки и установите упор рычага 19 на наибольший по радиусу выступ "а". Винтом 20 отрегулируйте зазор "С" у дроссельной заслонки равным 1,1 мм.

Поставьте снятые узлы и детали на двигатель, запустите его и проверьте через 15-20 с после запуска частоту вращения коленчатого вала двигателя, которая должна быть равна (2500±300) мин-1. Частота вращения коленчатого вала прогретого двигателя на холостом ходу должна быть равной 820-900 мин-1.

Регулировка холостого хода прогретого двигателя. Регулировка осуществляется регулировочным винтом 2 (рис. 9-30) качества (состава) смеси и регулировочным винтом 1 количества смеси. Регулировочный винт 2 за- <рыт заглушкой 4. Для доступа к винту необходимо заглушку вынуть инструментом в виде штопора.

Регулировку необходимо выполнять на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 90-95'С), с отрегулированными зазорами в механизме газораспределения, с правильно установленным моментом зажигания и при полностью открытой воздушной заслонке.

Существуют два альтернативных метода регулировки холостого хода:

Первый метод:

Регулировочным винтом 1 количества смеси установите по тахометру частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 820-900 мин-1.

Регулировочным винтом 2 качества (состава) смеси отрегулируйте степень открытия актюатора холостого хода 50±5% (степень открытия актюатора главной дозирующей системы неизменна — 50%), при необходимости винтом 1 восстановите частоту вращения коленчатого вала до 820-900 мин-'.

Рис. 9-30. Винты регулировки системы холостого хода карбюратора: 1 - регулировочный винт ■ сшичества смеси; 2 - регулировочный винг качества (состава) смеси: 3 - уплотнительное кольцо: - - заглушка регулировочного винта

Второй метод-

Регулировочным винтом 1 количества смеси отрегулируйте по тахометру частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 820-900 мин-', снимите вакуумный шланг с датчика полной нагрузки и заглушите его, регулировочным винтом 2 качества смеси добейтесь содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах в пределах 0,5-0,8 % при данном положении винта 1, при необходимости восстановите частоту вращения коленчатого вала до 820-900 мин-1, подсоедините шланг к датчику полной нагрузки.

По окончании регулировки установите в отверстие для регулировочного винта 2 качества смеси новую пластмассовую заглушку 4.

Система рециркуляции отработавших газов

Для проверки работоспособности системы рециркуляции отработавших газов нажмите на рычаг привода дроссельных заслонок карбюратора и плавно увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500-3000 мин-1. При повышении температуры до 40°С клапан рециркуляции 18 (см. рис. 9-23) должен быть закрыт, при более высокой температуре охлаждающей жидкости — открыт. Момент открытия клапана 18 можно определить по подъему штока клапана. Если клапан не открывается, проверьте исправность клапана и термовакуумного выключателя 3.

Рис. 9-31. Схема системы улавливания паров бензина: 1 - фильтрующий элемент с активированным углем; 2-воздушный фильтр; 3-штуцер отбора испарений из поплавковой камеры; 4,8, 12, 13,19.20,21, 22, 28, 30 - шланги; 5 - штуцер отбора разрежения для вакуумного регулятора опережения зажигания. 6 - карбюратор; 7 - штуцер отбора разрежения из впускной трубы; 9 - тройник; 10 - впускная труба; 11 - штуцер для продувки адсорбера; 14 - клапан задержки: 15 - пневмоклапан продувки адсорбера: 16 - патрубок забора наружного воздуха: 17 - адсорбер; 18 - пневмоклапан отбора испарений из поплавковой камеры; 23 - вакуумный регулятор опережения зажигания; 24 - датчик-распределитель зажигания; 25 - двухходовой клапан; 26 - гравитационный клапан: 27 - топливный бак; 29 - сепаратор паров бензина

Для проверки клапана 18 рециркуляции отсоедините шланг от термовакуумного выключателя 3 и подайте разрежение с помощью вакуумного насоса в ди- афрагменную полость клапана 18. При разрежении 9,3 кПа (70-75 мм рт. ст.) клапан должен быть закрыт. При разрежении более 59,9 кПа (450-455 мм рт. ст.) клапан должен быть полностью открыт, что проверяется резким снятием разрежения, при этом клапан закроется с резким щелчком. Утечка воздуха на обоих режимах не допускается в течение 5 с.

В случаях неисправности клапан заменяется новым.

При контроле термовакуумного выключателя 3 отсоедините шланги от клапана рециркуляции и карбюратора и поместите выключатель в емкость с водой. Ручным вакуумным насосом подайте разрежение 13,3 кПа (100±5 мм рт. ст.) к термовакуумному выключателю. При температуре воды ниже (60±3) 'С утечки разрежения не допускается (термовакуумный выключатель закрыт). При более высокой температуре разрежение не должно создаваться (термовакуумный выключатель открыт). При неисправности термовакуумный выключатель замените новым.

Система улавливания паров бензина

Система состоит из неразборных узлов, соединяемых шлангами (рис. 9-31). При неработающем двигателе пары бензина из топливного бака 27 по шлангу 30 поступают в сепаратор 29. Если бак заправлен полностью, то возможно попадание жидкой фракции в сепаратор за счет расширения бензина. В сепараторе жидкая и газообразная фракции разде-

ляются и пары бензина по шлангу 28 через гравитационный клапан 26 поступают в двухходовой клапан 25. При повышении давления пары бензина через выходной клапан по шлангу 19 поступают в адсорбер 17, где поглощаются адсорбером (активированным углем). В адсорбер по шлангу 21 пары бензина поступают также из поплавковой камеры карбюратора 6. Часть паров бензина из поплавковой камеры и из впускной трубы 10 после остановки двигателя поглощается фильтрующим элементом 1 с активированным углем.

После пуска двигателя разрежение из впускной трубы 10 по шлангу 8, тройнику 9 и шлангу 20 передается пневмо- клапану 18, который срабатывает и перекрывает доступ парам бензина из поплавковой камеры карбюратора 6 по шлангу 4, тройнику, шлангу 12, через клапан 14 задержки (демпфер) передается пневмоклапану 15, который срабатывает и наружный воздух через патрубок 16 всасывается в адсорбер, где насыщается парами бензина, и по шлангу 13 поступает во впускную трубу 10. Таким образом происходит продувка адсорбера 17, а также фильтрующего элемента 1.

По мере расхода бензина в топливном баке создается разрежение. При этом открывается обратный клапан в двухходовом клапане 25 и наружный воздух через патрубок 16, адсорбер, шланг 19, двухходовой клапан 25, гравитационный клапан 26 поступает в сепаратор 29 и топливный бак 27.

Гравитационный клапан предотвращает вытекание бензина из топливного бака через систему улавливания паров бензина в случае опрокидывания автомобиля.

СНЕСК ENGINE

■..,..,	 • . 		 ...-.. . ,-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 14

Рис. 9-32. Схема системы управления смесеобразованием: 1 - катушка зажигания; 2 - блок управления смесеобразованием; 3-табло "CHECK ENGINE"; 4 - актюатор холостого хода; 5 - актюатор главной дозирующей системы; 6 - датчик температуры нейтрализатора"; 7 - концевой выключатель карбюратора; 8 - датчик полной нагрузки; 9 - датчик концентрации кислорода; А - к штекеру "87" реле зажигания * Устанавливается на части автомобилей

Ремонт системы заключается в проверке исправности узлов и при необходимости замене их новыми. При негерметичности шлангов необходимо подтянуть хомуты крепления или заменить поврежденные шланги.

Клапан 18 адсорбера при подаче разрежения под диафрагму должен быть закрыт, а клапан 15 продувки адсорбера при подаче разрежения — открыт.

Гравитационный клапан 26 в вертикальном положении должен быть открыт, а при наклоне его более, чем на 90" — закрыт.

Система управления смесеобразованием карбюратора

Система предназначена для регулировки состава топливо-воздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя, чтобы обеспечить полную нейтрализацию отработавших газов. Система не требует каких-либо регулировок и обслуживания в эксплуатации.

Основным узлом системы (рис. 9-32) является электронный блок управления 2. В него поступает информация от датчиков кислорода 9 и полной нагрузки 8. от концевого выключателя 7 дроссельной заслонки (закрыта или открыта) и из системы зажигания (об оборотах двигателя). На основе полученной информации блок управляет работой актюаторов 4 и 5 карбюратора.

Актюаторы представляют собой электромагнитные клапана с жиклерами. Нормальное состояние актюаторов закрытое. При подаче на них напряжения они открываются.

Блок 2 управляет актюаторами с помощью импульсов с частотой 10 Гц. Изменением длительности импульсов регулируется пропускная способность актюаторов. Степень открытия актюаторов определяется процентом заполнения импульсов (отношением длительности импульса к его периоду х100%).

На части автомобилей устанавливается датчик 6 температуры нейтрализатора. По сигналу датчика (при перегреве нейтрализатора) блок управления меняет режим работы и включает световое табло. Если датчика нет, то должна стоять перемычка между выводами 11 и 12 блока управления.

Датчики имеют расстановку по старшинству. Более главные датчики могут блокировать систему независимо от показаний менее главных датчиков. Соподчиненность датчиков следующая (в порядке уменьшения старшинства):

1.		Датчик температуры нейтрализатора.

2.		Частота вращения двигателя.

3.		Датчик полной нагрузки.

4.		Концевой выключатель карбюратора.

5.		Датчик концентрации кислорода.

Таким образом, если система заблокирована датчиком полной нагрузки, то изменение сигналов на актюаторах может произойти только от срабатывания датчика температуры нейтрализатора или при изменении частоты вращения двигателя.

Для контроля за работой системы служит световое табло 3 "CHECK ENGINE". Оно должно гореть при пуске двигателя или при остановке, когда включено зажигание. Если лампа горит при работе двигателя, то причины могут быть следующие:

—		плохой контакт или обрыв в цепи между клеммой "К" катушки зажигания и блоком управления;

—		не сработал микропроцессор блока управления;

—		перегрев нейтрализатора.

В работе системы можно выделить следующие режимы.

1.		Пуск двигателя. Обороты менее 100 мин-'. Актюаторы полностью открыты и горит табло "CHECK ENGINE".

2.		Пуск двигателя. Обороты в пределах 100-140 мин-1. Актюаторы открыты на 50% и горит табло. Когда обороты превысят 400 мин ', табло гаснет, но еще в течение 30 сек система заблокирована, т.е. не реагирует на сигналы датчиков полной нагрузки, концентрации кислорода и концевой выкпюча-

-ель карбюратора. Актюаторы открыты на 50%.

3.		Холостой ход (обороты более 400 мин-1). Двигатель не прогрет. Система блокируется термовакуумным выключателем, который не подает раз- эежение из впускной трубы в датчик -юлной нагрузки. Поэтому до момента открытия термовакуумного выключателя актюаторы открыты на 50%.

4.		Холостой ход. Двигатель прогрет. Определяющими условиями этого ре- <има являются замкнутый концевой вы- <лючатель карбюратора и обороты двигателя в пределах 400-1100 мин1. Актюатор главной дозирующей системы открыт на 50%, а актюатором холостого хода регулируется состав смеси по сигналу датчика кислорода. При нормальной регулировке винта качества системы холостого хода открытие актю- -.тора холостого хода устанавливается в -ределах 45-55%. У блока управления есть предел регулирования — открытие актюатора холостого хода не может быть менее 30%.

На принудительном холостом ходу замкнут концевой выключатель, обороты более 400 мин1) управление ак- -юаторами такое же,Ток и на обычном ■ олостом ходу.

5.		Режим частичных нагрузок. Определяющими условиями режима является размыкание концевого выключателя карбюратора и обороты более ' 100 мин Блок управления дозирует топливо обоими актюаторами одновременно. При этом открытие актюа- торов находится в пределах 30-75%.

6.		Режим полной мощности. Опреде- -яется отсутствием сигнала с датчика -олной нагрузки (контакты разомкнуты, разрежение в датчике менее 75 мм эт. ст.) или повышением оборотов бо- -ее 4000 мин Блок обеспечивает фиксированное открытие обоих актюа- торов на 50%.

При изменении режима двигателя с частичной нагрузки на полную дозирование топлива обоими актюаторами сохраняется еще в течение 6 сек.

7.		Режим перегрева нейтрализатора. По сигналу датчика температуры нейт- эализатора (когда его температура боев 900'С) блок управления полностью

ча 100% открывает оба актюатора и включает табло "CHECK ENGINE".

При выключении зажигания блок управления обесточивается и актюаторы закрываются.

Работа блока управления проверяется по процедуре фирмы "Акстек" на лабораторном оборудовании.

У актюаторов минимальное напряжение срабатывания составляет 7 В при ;23±5)'С, а потребляемая сила тока 0.275 А.

Контакты датчика полной нагрузки в нормальном состоянии разомкнуты и должны замыкаться при подаче в по

лость датчика вакуума более (75±5) мм рт. ст.

Датчик концентрации кислорода выдает на блок управления сигнал от 100 мВ (обедненая смесь) до 900 мВ (обогащенная смесь).

Датчик температуры нейтрализатора выдает на блок управления сигнал 37,3 мВ при 900'С.

АВТОМОБИЛИ С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКАТОПЛИВА

На автомобилях ВАЗ-21083, ВАЗ- 21093 и ВАЗ-21099 в вариантном исполнении применяется система распределенного впрыска топлива на двигателях с рабочим объемом 1,5 л. Распределенным впрыск называется потому, что для каждого цилиндра топливо впрыскивается отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ездовых качеств автомобиля.

Существуют системы распределенного впрыска: с обратной связью и без нее. Причем обе системы могут быть с импортными комплектующими или отечественными. Все эти системы имеют свои особенности в устройстве, диагностике и в ремонте, которые подробно описаны в соответствующих отдельных Руководствах по ремонту конкретных систем впрыска топлива.

В настоящей главе дается только краткое описание общих принципов устройства, работы и диагностики систем впрыска топлива, порядок снятия/установки узлов, а также приводятся особенности ремонта самого двигателя.

Система с обратной связью применяется, в основном, на экспортных автомобилях. У нее в системе выпуска устанавливается нейтрализатор и датчик кислорода, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздух/топливо, которое обеспечивает наиболее эффективную работу нейтрализатора.

Рис. 9-33. Нейтрализатор: 1 - керамический блок с катализаторами

В системе впрыска без обратной связи не устанавливаются нейтрализатор и датчик кислорода, а для регулировки концентрации СО в отработавших газах служит СО-потенциометр. В этой системе не применяется также система улавливания паров бензина.

Предупреждения.

1.		Прежде чем снимать любые узлы системы управления впрыском, отсоедините провод от клеммы"-" аккумуляторной батареи.

2.		Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

3.		Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

4.		При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети, автомобиля.

5.		Не подвергайте электронный блок управления (ЭБУ) температуре выше 65'С в рабочем состоянии и выше 30'С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

6.		Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании

7.		Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле, отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи и разьемы проводов от ЭБУ

8.		Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее ЮМОм.

9.		Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение и поэтому легко могут быть повреждены электростатическим разрядом. Чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:

—		не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или к электронным компонентам на его платах;

—		при работе с ППЗУ блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Устройство и работа

Нейтрализатор

Токсичными компонентами отработавших газов являются углеводороды (несгоревшее топливо), окись углерода и окись азота. Для преобразования этих соединений в нетоксичные служит трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, установленный в системе выпуска сразу за приемной трубой глушителей. Нейтрализатор применяется только в системе впрыска топлива с обратной связью.

В нейтрализаторе (рис. 9-33) находятся керамические элементы с микро- каналами, на поверхности которых нанесены катализаторы: два окислительных

и один восстановительный. Окислительные катализаторы (платина и палладий) способствуют преобразованию углеводородов в водяной пар, а окиси углерода — в безвредную двуокись углерода. Восстановительный катализатор (- родий) ускоряет химическую реакцию в- осстановления оксидов азота и превращения их в безвредный азот.

Для эффективной нейтрализации токсичных компонентов и наиболее полного сгорания воздушно-топливной смеси необходимо, чтобы на 14,6-14,7 частей воздуха приходилась 1 часть топлива.

Такая точность дозирования обеспечивается электронной системой впрыска топлива, которая непрерывно корректирует подачу топлива в зависимости от условий работы двигателя и сигнала от датчика концентрации кислорода в отработавших газах.

Предупреждение.

Рис. 9-34. Схема системы впрыска: 1 - воздушный фильтр; 2 - датчик массового расхода воздуха: 3 - шланг впускной трубы; 4 - шланг подвода охлаждающей жидкости; 5 - дроссельный патрубох; 6 - регулятор холостого хода; 7 - датчик положения дроссельной заслонки; 8 - канал подогрева системы холостого хода; 9 - ресивер; 10 - шланг регулятора давления; 11 -электронный блок управления; 12-ре- ле включения электробензонасоса; 13 - топливный фильтр; 14 - топливный бак: 15 - электробензонасос сдатчиком уровня топлива; 16 - сливная магистраль; 17 - подающая магистраль; 18 - регулятор давления; 19 - впускная труба; 20 - рампа форсунок; 21 - форсунка: 22 - датчик скорости; 23 - датчик концентрации кислорода; 24 - газоприемник впускной трубы; 25 - коробка передач: 26 - головка цилиндров; 27 - выпускной патрубок системы охлаждения; 28 - датчик температуры охлаждающей жидкости; А - к подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости

Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.

Электронный блок управления

Электронный блок управления (ЭБУ) 11 (рис. 9-34). расположенный под панелью приборов с правой стороны, является управляющим центром системы впрыска топлива. Этот блок называют еще контроллером. Он непрерывно обрабатывает информацию от различных датчиков и управляет сис

темами, влияющими на токсичность отработавших газов и на эксплуатационные показатели автомобиля.

В блок управления поступает следующая информация:

—		о положении и частоте вращения коленчатого вала;

—		о массовом расходе воздуха двигателем;

—		о температуре охлаждающей жидкости;

—		о положении дроссельной заслонки;

—		о содержании кислорода в отработавших газах (в системе с обратной связью);

—		о наличии детонации в двигателе;

—		о напряжении в бортовой сети автомобиля;

—		о скорости автомобиля;

—		о запросе на включение кондиционера (если он установлен на автомобиле).

На основе полученной информации блок управляет следующими системами и приборами:

—		топливоподачей (форсунками и электробензонасосом);

—		системой зажигания;

—		регулятором холостого хода;

—		адсорбером системы улавливания паров бензина (если эта система есть на автомобиле);

—		вентилятором системы охлаждения двигателя;

—		муфтой компрессора кондиционера (если он есть на автомобиле);

—		системой диагностики.

Блок управления включает выходные цепи (форсунки, различные реле и т.д.) путем замыкания их на массу через выходные транзисторы блока управления.

Единственное исключение — цепь реле топливного насоса. Только на обмотку этого реле ЭБУ подает напряжение +12 В.

Блок управления имеет встроенную систему диагностики. Он может распознавать неполадки в работе системы, предупреждая о них водителя через контрольную лампу "CHECK ENGINE". Кроме того, он хранит диагностические коды, указывающие области неисправности, чтобы помочь специалистам в проведении ремонта.

Память. В электронном блоке управления имеется три вида памяти: оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), однократно программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) и электрически программируемое запоминающее устройство (ЭПЗУ).

Оперативное запоминающее устройство — это "блокнот" электронного блока управления. Микрорпроцессор ЭБУ использует его для временного хранения измеряемых параметров для расчетов и для промежуточной информации. Микропроцессор может по мере необходимости вносить в него данные или считывать их.

Микросхема ОЗУ смонтирована на печатной плате ЭБУ. Эта память является энергозависимой и требует бесперебойного питания для сохранения. При прекращении подачи питания содержащиеся в ОЗУ диагностические коды неисправностей и расчетные данные стираются.

Программируемое постоянное запоминающее устройство. В ППЗУ находится общая программа, в которой содержится последовательность рабочих команд (алгоритмы управления) и различная калибровочная информация. Эта информация представляет собой данные управления впрыском, зажиганием, холостым ходом и т.п., которые зависят от массы автомобиля, типа и мощности двигателя, от передаточных отношений трансмиссии и других факторов. ППЗУ называют еще запоминающим устройством калибровок.

Содержимое ППЗУ не может быть изменено после программирования. Эта память не нуждается в питании для сохранения записанной в ней информации, которая не стирается при отключении питания, т.е. эта память является энергонезависимой. ППЗУ устанавливается в панельке на плате ЭБУ (рис. 9-35) и может выниматься из ЭБУ и заменяться.

ППЗУ индивидуально для каждой комплектации автомобиля, хотя на разных моделях автомобилей может быть применен один и тот же унифицированный ЭБУ. Поэтому при замене ППЗУ важно установить правильный номер модели и комплектации автомобиля. А при замене дефектного ЭБУ

необходимо оставлять прежнее ППЗУ , если оно исправно).

Электрически программируемое запоминающее устройство используется для временного хранения кодов-паролей противоугонной системы автомобиля (иммобилизатора). Коды-пароли, принимаемые ЭБУ от блока управления иммобилизагором (если он имеется на автомобиле), сравниваются с хранимыми в ЭПЗУ и при этом разрешается или запрещается пуск двигателя. Эта память является энергонезависимой и может храниться без подачи питания на ЭБУ.

Датчики

Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термис- тор (резистор, сопротивление которого изменяется от температуры). Датчик завернут в выпускной патрубок охлаждающей жидкости на головке цилиндров. При низкой температуре датчик имеет высокое сопротивление (100 кОм при -40'С), а при высокой температуре — низкое (177 Ом при 100'С).

Температуру охлаждающей жидкости ЭБУ рассчитывает по падению напряжения на датчике. Падение напряжения высокое на холодном двигателе и низкое на прогретом. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет ЭБУ.

Датчик детонации заворачивается в верхнюю часть блока цилиндров (рис. 9-36) и улавливает аномальные вибрации (детонационные удары) в двигателе.

Чувствительным элементом датчика является пьезокристаллическая пластинка. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с возрастанием интенсивности детонационных ударов. Блок управления по сигналу датчика регулирует опережение зажигания, для устранения детонационных вспышек топлива.

Датчик концентрации кислорода применяется в системе впрыска с обратной связью и устанавливается на

1 - программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ)

приемной трубе глушителей. Кислород, содержащийся в отработавших газах, реагирует с датчиком кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Она изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь).

Для нормальной работы датчик должен иметь температуру не ниже 360 "С. Поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

Отслеживая выходное напряжение датчика концентрации кислорода, блок управления определяет, какую команду по корректировке состава рабочей смеси подавать на форсунки. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то дается команда на обогащение смеси. Если смесь богатая (высокая разность потенциалов) — дается команда на обеднение смеси.

Датчик массового расхода воздуха расположен между воздушным фильтром и шлангом впускной трубы. В нем находятся температурные датчики и нагревательный резистор. Проходящий воздух охлаждает один из датчиков, а электронная схема датчика преобразует эту разность температур в выходной сигнал для электронного блока управления.

В разных вариантах систем впрыска топлива могут применяться датчики массового расхода воздуха двух типов. Они отличаются по устройству и по характеру выдаваемого сигнала, который может быть частотным или аналоговым. В первом случае в зависимости от расхода воздуха меняется частота сигнала, а во втором случае — напряжение.

ЭБУ использует информацию от датчика массового расхода воздуха для определения длительности импульса открытия форсунок.

СО-потенциометр (рис. 9-37) установлен в моторном отсеке на стенке коробки воздухопритока и представляет собой переменный резистор. Он выдает в ЭБУ сигнал, который используется для регулировки состава топливо-

Рис. 9-36. Расположение датчика детонации на двигателе: 1 - датчик детонации

воздушной смеси с целью получения нормированного уровня концентрации окиси углерода (СО) в отработавших газах на холостом ходу. СО-потенциометр подобен винту качества смеси в карбюраторах. Регулировка содержания СО с помощью СО-потенциометра выполняется только на станции технического обслуживания с применением газоанализатора.

Датчик скорости автомобиля устанавливается на коробке передач между приводом спидометра и наконечником гибкого вала привода спидометра. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. Датчик выдает на ЭБУ прямоугольные импульсы напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес.

Датчик положения дроссельной заслонки установлен сбоку на дроссельном патрубке и связан с осью дроссельной заслонки.

Датчик представляет собой потенциометр, на один конец которого подается плюс напряжения питания (5 В), а другой конец соединен с массой. С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идет выходной сигнал к электронному блоку управления.

Когда дроссельная заслонка поворачивается (от воздействия на педаль управления), изменяется напряжение на выходе датчика. При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 0,7 В. Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика растет и при полностью открытой заслонке должно быть более 4 В.

Отслеживая выходное напряжение датчика блок управления корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (т.е. по желанию водителя).

Датчик положения дроссельной заслонки не требует никакой регулировки, т.к. блок управления воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.

Датчик положения коленчатого вала — индуктивного типа, предназначен для синхронизации работы блока управления с верхней мертвой точкой поршней 1-го и 4-го цилиндров и угловым положением коленчатого вала.

Датчик установлен на крышке масляного насоса напротив задающего дис-

Рис. 9-37. СО-потенциометр

ка на шкиве привода генератора. Задающий диск представляет собой зубчатое колесо с 58 равноудаленными (6') впадинами. При таком шаге на диске помещается 60 зубьев, но два зуба срезаны для создания импульса "б" (рис. 9-38) синхронизации ("Опорного" импульса), который необходим для согласования работы блока управления с ВМТ поршней в 1-м и 4-м цилиндрах.

При вращения коленчатого вала зубья изменяют магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока. Установочный зазор между сердечником датчика и зубом диска должен находиться в пределах (1±0,2) мм.

ЭБУ по сигналам датчика определяет частоту вращения коленчатого вала и выдает импульсы на форсунки.

Сигнал запроса на включение кондиционера. Если на автомобиле установлен кондиционер, то сигнал поступает от выключателя кондиционера на панели приборов. В данном случае ЭБУ получает информацию о том, что водитель желает включить кондиционер.

Рис. 9-38. Осциллограмма импульсов напряжения датчика положения коленчатого вала:

а - угловые импульсы; б - опорный импульс

Получив такой сигнал, ЭБУ сначала подстраивает регулятор холостого хода, чтобы компенсировать дополнительную нагрузку на двигатель от компрессора кондиционера, а затем включает реле, управляющее работой компрессора кондиционера.

Рис. 9-39. Дроссельный патрубок: 1 - патрубок подвода охлаждающей жидкости; 2 - патрубок системы вентиляции картера на холостом ходу;

3		- патрубок для отвода охлаждающей жидкости;

4		- датчик положения дроссельной заслонки;

5		- регулятор холостого хода; 6 - штуцер для продувки адсорбера; 7- заглушка

Система питания

Воздушный фильтр установлен в передней части моторного отсека на резиновых фиксаторах. Фильтрующий элемент — бумажный, с большой площадью фильтрующей поверхности. При замене фильтрующего элемента его необходимо устанавливать так, чтобы гофры были расположены параллельно осевой линии автомобиля.

Дроссельный патрубок (рис. 9-39) закреплен на ресивере. Он дозирует количество воздуха, поступающего во впускную трубу. Поступлением воздуха в двигатель управляет дроссельная заслонка, соединенная с приводом педали акселератора.

В состав дроссельного патрубка входят датчик 4 положения дроссельной заслонки и регулятор 5 холостого хода. В проточной части дроссельного патрубка (перед дроссельной заслонкой и за ней) находятся отверстия отбора разрежения, необходимые для работы системы вентиляции картера и адсорбера системы улавливания паров бензина. Если последняя система не применяется, то штуцер для продувки адсорбера глушится резиновой заглушкой 7.

Регулятор 5 холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается, по сигналам ЭБУ.

Когда игла регулятора полностью выдвинута (что соответствует 0 шагов), клапан полностью перекрывает проход воздуха. Когда игла вдвигается, то обеспечивается расход воздуха, пропорциональный количеству шагов отхода иглы от седла.

Система подачи топлива включает в себя электробензонасос 5 (рис. 9-40), топливный фильтр 6, топливопроводы и рампу 2 форсунок в сборе с форсунками 9 и регулятором 4 давления топлива.

Электробензонасос — двухступенчатый, роторного типа, неразборный установлен в топливном баке. Он обеспечивает подачу топлива под давлением более 284 кПа.

Электробензонасос расположен непосредственно в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, т.к. топливо подается под давлением, а не под действием разрежения.

Топливный фильтр встроен в подающую магистраль между электробензонасосом и топливной рампой, и установлен под полом кузова за топливным баком. Фильтр — неразборный, имеет стальной корпус с бумажным фильтрующим элементом.

Рампа 2 форсунок представляет собой полую планку с установленными на ней форсунками и регулятором давления топлива. Рампа форсунок закреплена двумя болтами на впускной трубе. С левой стороны (на рисунке) на рампе форсунок находится штуцер для контроля давления топлива, закрытый резьбовой пробкой 1.

Форсунки 9 крепятся к топливной рампе, от которой к ним подается топливо, а своими распылителями входят в отверстия впускной трубы. В отверстиях топливной рампы и впускной трубы форсунки уплотняются резиновыми уплотнительными кольцами.

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан. Когда на нее от ЭБУ поступает импульс напряжения, то клапан открывается и топливо через распылитель тонко распыленной струей под давлением впрыскивается во впускную трубу на впускной клапан. Здесь топливо испаряется, соприкасаясь с нагретыми деталями, и в парообразном состоянии попадает в камеру сгорания. После прекращения подачи электрического импульса подпружиненный клапан форсунки перекрывает подачу топлива.

Рис. 9-41. Регулятор давления топлива:

1 - корпус; 2 - крышка: 3 - патрубок для вакуумного шланга; 4 - диафрагма: 5 - клапан; А - топливная полость; Б - вакуумная полость

Рис. 9-40. Система подачи топлива: 1 - пробка штуцера для контроля давления топлива; 2 - рампа форсунок; 3 - скоба крепления топливных трубок; 4 - регулятор давления топлива; 5 - электробензона- сос; 6 - топливный фильтр; 7 - сливной топливопровод; 8 - подающий топливопровод; 9 - форсунки

Регулятор 4 давления топлива установлен на топливной рампе и предназначен для поддержания постоянного перепада давления между давлением воздуха во впускной трубе и давлением топлива в рампе. *

Регулятор состоит из клапана 5 i рис. 9-41) с диафрагмой 4, поджатого пружиной к седлу в корпусе регулятора. Па работающем двигателе регулятор поддерживает давление в рампе форсунок в пределах 284-325 кПа.

На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой — давление (разрежение) во впускной трубе. При уменьшении давления во впускной трубе (дроссельная заслонка закрывается) клапан регулятора открывается при меньшем давлении топлива, перепуская избыточное топливо по сливной магистрали обратно в бак. Давление топлива в рампе понижается. При увеличении давления во впускной трубе (при открывании дроссельной заслонки) клапан регулятора открывается уже при большем давлении топлива и давление топлива в рампе повышается.

Система зажигания

В системе зажигания не используются традиционные распределитель и катушка зажигания. Здесь применяется модуль 5 (рис. 9-42) зажигания, состоящий из двух катушек зажигания и управляющей электроники высокой энергии. Система зажигания не имеет подвижных деталей и поэтому не требует обслуживания. Она также не имеет регулировок (в том числе и угла опережения зажигания), т.к. управление зажиганием осуществляет ЭБУ.

В системе зажигания применяется метод распределения искры, называемый методом "холостой искры". Цилиндры двигателя объединены в пары 1-4 и 2-3 и искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре, в котором заканчивается такт сжатия (рабочая искра), и в цилиндре, в котором происходит такт выпуска (холостая искра). В связи с постоянным направлением тока в обмотках катушек зажигания, ток искрообразования у одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а у

Рис. 9-42. Схема системы зажигания: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - выключатель зажигания; 3 - реле зажигания; 4 - саечи зажигания; 5 - модуль зажигания: 6 - электронный блок управления; 7 - датчик положения коленчатого вала; 8 - задающий диск; А - устройства согласования

второй — с бокового на центральный. Свечи применяются типа А17ДВРМ или AC.R43XLS с зазором между электродами 1,0-1,13 мм.

Управление зажиганием в системе осуществляется с помощью ЭБУ Датчик положения коленчатого вала подает в ЭБУ опорный сигнал, на основе которого ЭБУ делает расчет последовательности срабатывания катушек в модуле зажигания. Для точного управления зажиганием ЭБУ использует следующую информацию:

—		частота вращения коленчатого вала;

—		нагрузка двигателя (массовый расход воздуха);

—		температура охлаждающей жидкости;

—		положение коленчатого вала;

—		наличие детонации.

Система улавливания паров бензина

Эта система применяется в системе впрыска с обратной связью. В системе применен метод улавливания паров угольным адсорбером. Он установлен в моторном отсеке и соединен трубопроводами с топливным баком и дроссельным патрубком. На крышке адсорбера расположен электромагнитный клапан, которым по сигналам блока управления переключаются режимы работы системы.

Когда двигатель не работает, электромагнитный клапан закрыт и пары бензина из топливного бака по трубопроводу идут к адсорберу, где они поглощаются гранулированным активированным углем. При работающем двигателе адсорбер продувается воздухом и пары отсасываются к дроссельному патрубку, а затем во впускную трубу для сжигания в ходе рабочего процесса.

ЭБУ управляет продувкой адсорбера включая электромагнитный клапан, расположенный на крышке адсорбера. При подаче на клапан напряжения, он открывается, выпуская пары во впускную трубу. Управление клапаном осуществляется методом широтно-им- пульсной модуляции. Клапан включается и выключается с частотой 16 раз в секунду (16 Гц). Чем выше расход воздуха, тем больше длительность импульсов включения клапана.

ЭБУ включает клапан продувки адсорбера при выполнении всех следующих условий:

—		температура охлаждающей жидкости выше 75°С;

—		система управления топливопода- чей работает в режиме замкнутого цикла (с обратной связью);

—		скорость автомобиля превышает 10 км/ч. После включения клапана критерий скорости меняется. Клапан отключится только при снижении скорости до 7 км/ч;

— открытие дроссельной заслонки превышает 4%. Этот фактор в дальнейшем не играет значения, если он не превышает 99%. При полном открытии дроссельной заслонки ЭБУ отключает клапан продувки адсорбера.

Работа системы впрыска

Количество топлива, подаваемого форсунками, регулируется электрическим импульсным сигналом от электронного блока управления (ЭБУ). ЭБУ отслеживает данные о состоянии двигателя, рассчитывает потребность в топливе и определяет необходимую длительность подачи топлива форсунками (длительность импульса). Для увеличения количества подаваемого топлива длительность импульса увеличивается, а для уменьшения подачи топлива — сокращается.

ЭБУ обладает способностью оценивать результаты своих расчетов и команд, а также запоминать опыт недавней работы и действовать в соответствии с ним. "Самообучение" ЭБУ является непрерывным процессом, продолжающимся в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Топливо подается по одному из двух разных методов: синхронному, т.е. при определенном положении коленчатого вала, или асинхронному, т.е. независимо или без синхронизации с вращением коленчатого вала. Синхронный впрыск топлива — преимущественно •применяемый метод. Асинхронный впрыск топлива применяется, в основном, на режиме пуска двигателя.

Форсунки включаются попарно и поочередно: сначала форсунки 1 и 4 цилиндров, а через 180" поворота коленчатого вала — форсунки 2 и 3 цилиндров и т.д. Таким образом, каждая форсунка включается один раз за оборот коленчатого вала, т.е. два раза за полный рабочий цикл двигателя.

Независимо от метода впрыска подача топлива определяется состоянием двигателя, т.е. режимом его работы. Эти режимы обеспечиваются ЭБУ и описаны ниже.

Первоначальный впрыск топлива. Когда коленчатый вал двигателя начинает прокручиваться стартером, первый импульс от датчика положения коленчатого вала вызывает импульс от ЭБУ на включение сразу всех форсунок. Это служит для ускорения пуска двигателя.

Первоначальный впрыск топлива происходит каждый раз при пуске. Длительность импульса впрыска зависит от температуры. На холодном двигателе импульс впрыска увеличивается, для увеличения количества топлива, а на прогретом — длительность импульса уменьшается. После первоначального впрыска ЭБУ переключается на соответствующий режим управления форсунками.

Режим пуска двигателя. При включении зажигания ЭБУ включает реле электробензонасоса, и он создает давление в магистрали подачи топлива к топливной рампе. ЭБУ проверяет сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости и определяет правильное соотношение воздух/топливо для пуска.

После начала вращения коленчатого вала ЭБУ работает в пусковом режиме пока обороты не превысят 400 об/мин или не наступит режим продувки "залитого" двигателя.

Режим продувки двигателя. Если двигатель "залит топливом" (т.е. топливо намочило свечи зажигания), он может быть очищен путем полного открытия дроссельной заслонки при одновременном проворачивании коленчатого вала. При этом ЭБУ не подает импульсы впрыска на форсунки и двигатель должен "очиститься". ЭБУ поддерживает этот режим до тех пор, пока обороты двигателя ниже 400 об/мин, и датчик положения дроссельной заслонки показывает, что она почти полностью открыта (более 75%).

Если дроссельная заслонка удерживается почти полностью открытой при пуске двигателя, то он не запустится, т.к. при полностью открытой дроссельной заслонке импульсы впрыска на форсунку не подаются.

Рабочий режим управления топли- воподачей. После пуска двигателя (когда обороты более 400 об/мин) ЭБУ управляет системой подачи топлива в рабочем режиме. На этом режиме ЭБУ рассчитывает длительность импульса на форсунки по сигналам отдатчика положения коленчатого вала (информация о частоте вращения), датчика массового расхода воздуха, датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика положения дроссельной заслонки.

Рассчитанная длительность импульса впрыска может давать соотношение воздух/топливо, отличающееся от 14,7:1. Примером может служить не- прогретое состояние двигателя, т.к. при этом для обеспечения хороших ездовых качеств требуется обогащенная смесь.

Рабочий режим для системы впрыска с обратной связью. В этой системе ЭБУ сначала рассчитывает длительность импульса на форсунки на основе сигналов от тех же датчиков, что и в системе впрыска без обратной связи. Отличие состоит в том, что в системе с обратной связью ЭБУ еще использует сигнал от датчика кислорода для корректировки и тонкой регулировки расчетного импульса, чтобы точно поддерживать соотношение воздух/топливо на уровне 14,6-14,7:1. Это позволяет каталитическому нейтрализатору работать с максимальной эффективностью.

Режим обогащения при ускорении. ЭБУ следит за резкими изменениями положения дроссельной заслонки (по датчику положения дроссельной заслонки) и за сигналом датчика массового расхода воздуха и обеспечивает подачу добавочного количества топлива за счет увеличения длительности импульса впрыска. Режим обогащения при ускорении применяется только для управления топливоподачей в переходных условиях (при перемещении дроссельной заслонки).

Режим мощностного обогащения. ЭБУ следит за сигналом датчика положения дроссельной заслонки и частотой вращения коленчатого вала для определения моментов, в которые водителю необходима максимальная мощность двигателя. Для достижения максимальной мощности требуется обогащенная горючая смесь, и ЭБУ изменяет соотношение воздух/топливо приблизительно до 12:1. В системе впрыска с обратной связью на этом режиме сигнал датчика концентрации кислорода игнорируется, т.к. он будет указывать на обогащенность смеси.

Режим обеднения при торможении. При торможении автомобиля с закрытой дроссельной заслонкой могут увеличиться выбросы в атмосферу токсичных компонентов. Чтобы не допустить этого, электронный блок управления следит за уменьшением угла открытия дроссельной заслонки и за сигналом датчика массового расхода воздуха и своевременно уменьшает количество подаваемого топлива путем сокращения импульса впрыска.

Таблица 9-8

Коды неисправностей электронного блока управления типа "Январь-4"

| Коды | Неисправность |
| --- | --- |
| 12 | Исправность диагностической цепи контрольной лампы |
| 14 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 15 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 16 | Повышенное напряжение бортовой сети |
| 17 | Пониженное напряжение бортовой сети |
| 19 | Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала |
| 21 | Завышенное напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 22 | Недостаточное напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки |
| 24 | Отсутствует сигнал от датчика скорости автомобиля |
| 27 | Высокий уровень сигнала СО-потенциометра |
| 28 | Низкий уровень сигнала СО-потенциометра |
| 33 | Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (высокая частота сигнала на выходе датчика) |
| 34 | Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (низкая частота сигнала на выходе датчика) |
| 35 | Отклонение оборотов холостого хода |
| 43 | Неверный сигнал датчика детонации |
| 51 | Ошибка программируемого постоянного запоминающего устройства (ППЗУ) |
| 52 | Ошибка электронного блока управления (ошибка (ОЗУ) |
| 53 | Ошибка электрически программируемого запоминающего устройства (ЭПЗУ) |
| 61 | Ошибка связи с иммобилизатором |

Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем. При торможении двигателем с включенной передачей и сцеплением ЭБУ может на короткие периоды времени полностью отключить импульсы впрыска топлива. Отключение и включение подачи топлива на этом режиме происходит при выполнении определенных условий по температуре охлаждающей жидкости, частоте вращения коленчатого вала, скорости автомобиля и углу открытия дроссельной заслонки.

Компенсация напряжения питания. При падении напряжения питания система зажигания может давать слабую искру, а механическое движение "открытия" форсунки может занимать больше времени. ЭБУ компенсирует это путем увеличения времени накопления энергии в катушках зажигания и длительности импульса впрыска.

Соответственно при возрастании напряжения аккумуляторной батареи (или напряжения в бортовой сети автомобиля) ЭБУ уменьшает время накопления энергии в катушках зажигания и длительность впрыска.

Режим отключения подачи топлива. При выключенном зажигании топливо форсункой не подается, чем исключается самовоспламенение смеси при перегретом двигателе. Кроме того, импульсы впрыска топлива не подаются, если ЭБУ не получает опорных импульсов от датчика положения коленчатого вала, т.е. это означает, что двигатель не работает.

Отключение подачи топлива также происходит при превышении предельно допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя, равной 6510 об/мин, для защиты двигателя от перекрутки.

Управление электровентилятором системы охлаждения. Электро-

вентилятор включается и выключается ЭБУ в зависимости от температуры двигателя, частоты вращения коленчатого вала, работы кондиционера (если эн есть на автомобиле) и других факторов. Электровентилятор включается с помощью вспомогательного реле К9, эасположенного в монтажном блоке.

При работе двигателя электровентилятор включается, если температура охлаждающей жидкости превысит 104'С или будет дан запрос на включение кондиционера. Электровентилятор выключается после падения температуры охлаждающей жидкости ниже 101 "С, после выключения кондиционера или остановки двигателя.

Диагностика

Здесь приведены только краткие сведения по диагностике системы впрыска с помощью контрольной лампы "CHECK ENGINE". Подробно диагностика с использованием специальных приборов и диагностических карт описана в отдельных Руководствах по ремонту систем распределенного зпрыска топлива.

ЭБУ постоянно выполняет самодиагностику по некоторым функциям управления. Языком ЭБУ для указания источника неисправности служат диагностические коды. Коды это двузначные номера в диапазоне от 12 до 61. У разных блоков управления коды неисправностей могут несколько отличаться друг от друга. В таблице 9-8 представлена расшифровка кодов неисправностей электронного блока управления типа "Январь-4", для системы распределенного впрыска топлива без обратной связи и с отечественными комплектующими.

Рис. 9-43. Расположение контрольной лампы "CHECK ENGINE": 1 - контрольная лампа

•check engine-

Когда неисправность обнаружена ЭБУ, код заносится в память и включается контрольная лампа "CHECK ENGINE". Это не означает, что двигатель должен быть немедленно остановлен, но причина включения контрольной лампы должна быть обнаружена при первой же возможности.

Лампа "CHECK ENGINE"

Лампа находится на панели приборов (рис. 9-43) и выполняет следующие функции:

—		информирует водителя о том, что имеется неисправность в системе управления двигателем и автомобиль необходимо проверить по возможности быстрее.

—		выдает диагностические коды, хранящиеся в памяти ЭБУ, чтобы помочь специалисту найти неисправность.

При включении зажигания лампа загорается и, пока двигатель еще не работает, происходит проверка исправности лампы и систем. После пуска двигателя лампа должна гаснуть. Если лампа продолжает гореть, то система самодиагностики обнаружила неисправность. Если неисправность пропадает, то лампа гаснет обычно через 10 сек, но код неисправности будет храниться в памяти ЭБУ.

В случае "непостоянного" характера неисправности лампа "CHECK ENGINE" будет гореть около 10 с, а затем погаснет. Однако соответствующий код неисправности будет храниться в памяти ЭБУ, пока не отключится его питание. Когда в процессе считывания кодов обнаруживаются неожиданные коды, то можно предположить, что эти коды созданы непостоянной неисправностью и могут помочь в диагностике системы.

Считывание кодов

Для связи с ЭБУ служит колодка диагностики. Она расположена под панелью приборов с правой стороны рядом с ЭБУ.

Коды неисправностей, хранящиеся в памяти ЭБУ, могут быть прочитаны либо специальным диагностическим прибором, или подсчетом числа вспышек лампы "CHECK ENGINE".

Для считывания кодов лампой необходимо соединить контакт "В" (рис. 9-44) колодки диагностики с массой. Легче всего его замкнуть на массу, соединив с

рис. 9-44. Колодка диагностики: А - контакт, соединенный с массой; в - диагностический контакт для подачи сигнала на ЭБУ; G - контакт управления электробензонасосом: М - контакт выдачи информации (канал последовательных данных)

контактом "А", который соединен с массой двигателя.

Когда контакты "А" и "В" будут соединены между собой, то ключ в выключателе зажигания надо повернуть в положение I (Зажигание), но двигатель работать не должен. В этих условиях лампа "CHECK ENGINE" должна вспышками высветить три раза подряд код 12. Это должно происходить в таком порядке: вспышка, пауза (1-2 сек), вспышка, вспышка — длинная пауза (2-3 сек), и еще так два раза (рис. 9-45).

Код 12 говорит о том, что работает система диагностики ЭБУ. Если код 12 не высвечивается, то имеются неполадки в самой системе диагностики.

После высвечивания кода 12 лампа "CHECK ENGINE" три раза высвечивает коды неисправностей, если они существуют, или просто продолжает высвечивать код 12,-если кодов неисправностей нет.

Если в памяти ЭБУ хранится более одного кода неисправностей, то они высвечиваются каждый по 3 раза.

ВНИМАНИЕ!

По окончании диагностики размыкать контакты "А" и "8" колодки диагностики разрешается через 10 сек после выключения зажигания.

Стирание кодов

Стирают коды из памяти ЭБУ или после окончания ремонта или с целью посмотреть, не возникает ли неисправность снова. Для стирания необходимо отключить питание ЭБУ не менее, чем на 10 сек.

Питание может быть отключено либо отсоединением провода от клеммы "минус" аккумуляторной батареи, или удалением предохранителя защиты ЭБУ из блока предохранителей.

Предупреждение.

Чтобы не повредить ЭБУ, отключать и включать его питание надо только при выключенном зажигании.

Рис. 9-45. Выдача кода 12 контрольной лампой "CHECK ENGINE"

ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ

Снятие и установка силового агрегата

Перед снятием силового агрегата необходимо убрать давление в системе подачи топлива. Для этого отсоедините колодку жгута проводов электробензонасоса от жгута проводов системы впрыска, запустите двигатель, дайте ему поработать до остановки, а затем включите стартер на 3 с для выравнивания давления в трубопроводах.

Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.

Отсоедините шланги подвода и слива топлива от трубок на двигателе. Закройте отверстия шлангов и трубок, чтобы в них не попала грязь.

Отсоедините трос привода акселератора от дроссельного патрубка и от кронштейна на ресивере.

Ослабьте два стяжных хомута 7 (рис. 9-46) и снимите шланг 10 впускной трубы.

Снимите воздушный фильтр 1 с датчиком 2 массового расхода воздуха, срезав ножом три резиновые опоры, которыми фильтр крепится к кузову.

Отсоедините от ресивера шланги отбора разрежения к эконометру, регулятору давления топлива и вакуумному усилителю тормозов.

Рис. 9-46. Узлы и детали системы подачи воздуха: 1 - воздушный фильтр; 2 - датчик массового расхода воздуха; 3 - дроссельный патрубок; 4 - уп- лотнительная прокладка: 5 - ресивер: 6 - выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 - хомуты крепления шлангов; 8 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 - шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 - шланг впускной трубы

Отсоедините шланг продувки адсорбера от дроссельного патрубка (если

на автомобиле имеется система улавливания паров бензина).

Отсоедините провода от дроссельного патрубка, от модуля зажигания, от жгута проводов форсунок, от датчиков массового расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, датчика детонации и датчика концентрации кислорода (если он есть на автомобиле).

Дальше снятие силового агрегата выполняется в обычном порядке.

Установка силового агрегата производится в порядке, обратном снятию. Резиновые опоры крепления воздушного фильтра одноразового использования. Поэтому при установке воздушного фильтра устанавливайте новые опоры.

После установки силового агрегата отрегулируйте привод акселератора, как указано ниже. Проверьте работу системы впрыска, как указано в "Руководстве по ремонту системы распределенного впрыска топлива".

Разборка и сборка двигателя

Основные отличия в разборке и сборке двигателя связаны с другой конструкцией системы подачи воздуха.

После установки двигателя на стенд и слива из картера масла, разборку двигателя выполняйте в следующем порядке.

Рис. 9-47. Снятие ресивера и впускной трубы:

1 - поддерживающий кронштейн; 2 - впускная труба; 3 - прокладка ресивера; 4 - ресивер; 5 - кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 - кронштейн; 7 - экран коллектора; 8 - опорный кронштейн

Отсоедините от дроссельного патрубка шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости, а также шланг вентиляции картера на холостом ходу. Снимите дроссельный патрубок с прокладкой, отвернув гайки его крепления к ресиверу.

Снимите трубки подвода и слива топлива, отсоединив их от рампы форсунок, регулятора давления и от кронштейна на ресивере.

Снимите ресивер с прокладкой и кронштейном топливопроводов, отвернув гайку крепления кронштейна 6 (рис. 9-47) к ресиверу и гайки крепления к впускной трубе.

Отсоедините от форсунки жгут проводов и снимите рампу 1 (рис. 9-48) форсунок с регулятором 2 давления, отвернув два болта крепления к впускной трубе.

Отвернув гайки и болты крепления, снимите поддерживающий 1 (см. рис. 9-47) и опорный 8 кронштейны, а затем впускную трубу с кронштейном 6 и экраном 7.

С левой стороны двигателя снимите модуль зажигания и датчик детонации.

С задней стороны двигателя снимается крышка с прокладкой, которая устанавливается вместо корпуса вспомогательных агрегатов.

Дальше разборка двигателя производится в обычном порядке, как указано в "Руководстве по ремонту". При снятии шатунно-поршневой группы не допускается выпрессовывать болты шатунов.

Сборка двигателя выполняется в порядке, обратном разборке. При установке поршней в цилиндры используйте разрезную регулируемую втулку 67.7854.9519.

Блок цилиндров

Диаметр цилиндров двигателя следующий:

класс А	82,00-82,01

класс В	82,01-82,02

класс С	82,02-82,03

класс D	82,03-82,04

класс Е	82,04-82,05

Так же, как и у других двигателей ВАЗ, блоки цилиндров при ремонте необходимо растачивать и хонинговать под ремонтные поршни (увеличенные на 0,4 и 0,8 мм) с учетом обеспечения расчетного зазора между поршнем и цилиндром 0,025-0,045 мм.

При промере цилиндров для установки индикатора на ноль используется калибр 67.8125.9502.

Шатунно-поршневая группа

Поршни. Диаметр поршней различных классов, замеренный в плоскости, перпендикулярной оси пальца на расстоянии 55 мм от днища поршня, мм:

класс А	81,965-81,975

класс В	81,975-81,985

класс С	81,985-81,995

класс D	81,995-82,005

класс Е	82,005-82,015

Рис. 9-48. Снятие топливной рампы с форсунками: I - рампа форсунок; 2 - регулятор давления; 3 - вакуумный шланг; 4 - впускная труба; 5 - форсунка; 6 - защелка форсунки

Таблица 9-9

Классы шатунов по массе верхней и нижней головок

Цвет маркировки

184±2

Красный

зеленый

Масса головок шатуна, г

верхней

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни сортируются на три класса через 0,004 мм, как и на других двигателях ВАЗ. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (рис. 9-49).

При изготовлении строго выдерживается масса поршней. Поэтому при сборке двигателя подбирать поршни одной группы по массе не требуется.

На днищах ремонтных поршней ставится маркировка в виде треугольника или квадрата. Треугольник соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 мм, а квадрат — на 0,8 мм.

Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

Рис. 9-50. Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна

Поршневой палец плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. Палец фиксируется в поршне двумя стальными стопорными кольцами.

Примечание. На части выпускаемых автомобилей возможна установка ша- тунно-поршневой группы от двигателя 21083, т.е. с пальцем, запрессованным в шатун.

Шатун. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на крышке шатуна.

По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы (табл. 9-9), маркируемые либо буквой, либо краской на крышке шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе.

Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на головках до минимальных размеров 33 и 32 мм (рис. 9-50). После удаления металла с крышки шатуна на ней необходимо клеймить классы шатуна по отверстию под поршневой палец и по массе.

Шатунные болты запрессованы в шатун. При разборке шатунно-порш- невой группы выпрессовывать болты из шатунов не допускается.

ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

Электробензонасос

Рис. 9-49. Маркировка поршня и шатуна:

I - стрелка для ориентирования поршня в цилиндре; 2 - ремонтный размер: 3 - класс поршня:

4		- класс отверстия для поршневого пальца:

5		- классы шатуна по массе и по отверстию верхней головки; 6 - номер цилиндра

Снятие и установка. Для снятия насоса с автомобиля отсоедините от него электрические провода и уберите давление в системе топливоподачи. Для этого установите рычаг коробки передач в нейтральное положение и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Затем наклоните спинку заднего сиденья вперед, снимите

лючок электробензонасоса и отсоедините колодку жгута электрических проводов от колодки электробензонасоса.

Запустите двигатель и оставьте его работать до остановки, чтобы выработать оставшийся в системе бензин. Включите стартер на три секунды для снятия остаточного давления топлива.

Отсоедините топливопроводы от топливного бака и снимите топливный бак, сняв хомуты и отвернув болты крепления. Осторожно выньте электробензонасос из бака.

Установку электробензонасоса выполняйте в обратном порядке. После установки запустите двигатель и проверьте, нет ли подтеканий топлива в местах соединения топливопроводов.

Электробензонасос не разбирается и ремонту не подлежит. В случае неисправности замените его новым.

Топливный фильтр

Замена фильтра. Перед заменой топливного фильтра сбросьте давление топлива в системе, вывесите автомобиль на подъемнике, выверните штуцеры крепления фильтра к топливопроводам, используя для поддержки второй ключ, и снимите фильтр.

Установку фильтра выполняйте в обратном порядке. Момент затяжки резьбовых соединений топливопроводов 20-34 Н м. Перед установкой фильтра замените уплотнительные кольца штуцеров и смажьте их моторным маслом.

Запустите двигатель и проверьте герметичность соединений топливопроводов.

Датчик массового расхода воздуха

Снятие и установка. Выключите зажигание и отсоедините от датчика 2 (см. рис. 9-46) электрические провода. Ослабьте стяжной хомут 7 и отсоедините от датчика шланг 10 впускной трубы.

Выверните болты крепления датчика 2 и снимите его с воздушного фильтра 1.

Установку датчика выполняйте в обратном порядке. При установке убедитесь, что ничего не попало внутрь датчика.

ВНИМАНИЕ!

При снятии и установке датчика массового расхода воздуха соблюдайте особую осторожность. Повреждение датчика приведет к нарушению работы системы впрыска топлива.

Дроссельный патрубок

Снятие и установка. Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи и провода от датчика

положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода на дроссельном патрубке.

Частично слейте из системы охлаждения двигателя охлаждающую жидкость, обеспечив возможность снятия шлангов системы охлаждения с дроссельного патрубка. Ослабьте винт стяжного хомута шланга 10 (см. рис. 9-46) впускной трубы и отсоедините его от дроссельного патрубка 3.

Отсоедините от дроссельного патрубка шланг продувки адсорбера (если он имеется), шланг вентиляции картера, шланги охлаждающей жидкости и привод заслонки. Отверните гайки крепления и снимите патрубок 3 и уп- лотнительную прокладку 4.

Установку дроссельного патрубка выполняйте в обратном порядке. Повторное использование прокладки 4 не рекомендуется. Момент затяжки гаек крепления патрубка — 22 Н м. После подсоединения шлангов залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость и проверьте герметичность соединений.

Рис. 9-51. Разборка дроссельного патрубка: 1 - патрубки для шлангов подогрева дроссельного патрубка; 2 - пластмассовый модуль; 3 - уплотнитель пластмассового модуля; 4 - уплот- нительная прокладка патрубка; 5 - уплотнитель дроссельной заслонки; 6 - датчик положения дроссельной заслонки; 7 - регулятор холостого хода; 8 - клапан регулятора холостого хода; 9 - уплотнительное кольцо; 10 - дроссельный патрубок

Проверьте действие привода дроссельной заслонки. При полностью отпущенной педали привода акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Трос привода должен быть натянут. Прогиб троса от усилия руки должен быть не более 10 мм. При необходимости натяжение троса привода отрегулируйте регулировочными гайками наконечника троса.

При полностью нажатой педали акселератора до упора дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, сектор дроссельной заслонки не должен иметь дополнительного хода. При необходимости дополнительный ход устраните подгибанием упора педали в салоне автомобиля.

Разборка и сборка. Выверните винты крепления и снимите с дроссельного патрубка датчик 6 (рис. 9-51) положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода 7 и пластмассовый модуль 2.

Примечание. На рис. 9-51 изображен импортный дроссельный патрубок с модулем 2. У дроссельных патрубков отечественного производства модуль 2 отсутствует, а штуцер для отсоса кар- терных газов расположен в верхней части корпуса (см. рис. 9-39).

Сборку выполняйте в обратном порядке. При установке датчика 6 положения дроссельной заслонки обратите внимание на совпадение лысок оси дроссельной заслонки с приводом датчика.

Проверка и ремонт. Ремонт дроссельного патрубка заключается в замене неисправных элементов, что можно сделать без снятия с двигателя самого патрубка. Только при замене дроссельной заслонки потребуется снятие и разборка патрубка.

Примечание. Запрещается применение растворителей для промывки регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. Соблюдайте осторожность при удалении остатков уплотнительных прокладок с алюминиевых поверхностей. Использование острых инструментов приведет к повреждению поверхностей и нарушению герметичности соединений.

Регулятор холостого хода

Перед установкой регулятора на дроссельный патрубок проверьте расстояние от фланца крепления до концевой точки клапана регулятора. Если клапан слишком выдвинут, это может привести к повреждению регулятора (клапан может упереться в седло).

Расстояние должно быть менее 23 мм. Если у нового регулятора оно превышает 23 мм, то можно рукой, покачивая клапан из стороны в сторону, осторожно вдавить его в регулятор.

У регулятора, бывшего в эксплуатации, не допускается вдавливать клапан вручную, чтобы не вывести регулятор из строя. Для этой цели необходимо использовать диагностический прибор или специальный монитор.

Уплотнительное кольцо регулятора холостого хода перед установкой смажьте моторным маслом.

Топливная рампа с форсунками

Снятие и установка. Перед снятием рампы очистите от пыли и грязи все узлы системы питания.

Сбросьте давление в системе питания, отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи, и шланг 10 (см. рис. 9-46) впускной трубы, ослабив предварительно хомуты крепления.

Ослабьте регулировочные гайки троса привода дроссельной заслонки на кронштейне 5 (см. рис. 9-47), снимите наконечник троса и отсоедините привод дроссельной заслонки. Отверните гайки крепления дроссельного патрубка к ресиверу 4 и, не отсоединяя шлангов с охлаждающей жидкостью, снимите его с ресивера.

Отверните гайки крепления ресивера 4 и снимите его с впускной трубы 2.

Отсоедините вакуумный шланг 3 (см. рис. 9-48) от регулятора давления топлива, топливопроводы, а также электрические провода от жгута проводов форсунок. Отсоедините провода от форсунок и снимите жгут проводов форсунок.

Ч Руководство по ремонту ВАЗ 2108—09

Выверните болты крепления рампы к впускной трубе и снимите рампу в сборе с форсунками и регулятором давления.

Установку рампы выполняйте в обратном порядке. Момент затяжки болтов крепления рампы — 9-14 Н-м, а резьбовых соединений топливопроводов — 10-20 Н-м.

Примечание. При снятии будьте внимательны, чтобы не повредить клемм и распылителей форсунок. Запрещается рампу в сборе промывать растворителями.

Разборка и сборка. Снимите защелки 6 (см. рис. 9-48) и выньте форсунки 5 из рампы 1. Если какая-либо форсунка при снятии рампы остается во впускной трубе, замените кольцевой уплотнитель форсунки и защелку крепления форсунки.

Выверните винт крепления регулятора давления топлива и, поворачивая регулятор, выньте его из рампы.

Перед установкой форсунок смажьте уплотнители моторным маслом. Продавите форсунки в гнезда рампы, чтобы можно было поставить защелки на место. Форсунки устанавливайте так, чтобы соединитель проводов был обращен вверх.

Момент затяжки винта крепления регулятора давления должен быть 8-11 Н-м.

Контроль давления подачи топлива

Цель этого контроля: проверка герметичности соединений системы топ- ливоподачи, проверка работы регулятора давления и проверка работы электробензонасоса.

Сбросьте давление в системе топли- воподачи. Для этого отсоедините колодку жгута проводов электробензонасоса от жгута проводов системы впрыска, запустите двигатель, дайте ему поработать до остановки, а затем включите стартер на 3 с для выравнивания давления в трубопроводах.

Установите манометр топлива на штуцер рампы 1 (см. рис. 9-48) со стороны, противоположной штуцеру подвода топлива, отвернув предварительно колпачок. Подсоедините к диагностической колодке диагностический прибор, включите электробензонасос на десять секунд и проверьте герметичность подсоединения манометра и его показания.

Примечание. При отсутствии диагностического прибора для создания давления в системе включите зажигание до момента отключения электробензонасоса. Через десять секунд снова включите зажигание и проверьте показания манометра.

Давление должно быть в пределах 284-325 кПа. Если давления нет, проверьте на слух, включается ли электробензонасос при повороте ключа зажигания в положение "Зажигание" (работу насоса и щелчки срабатывания его реле можно слышать, находясь в салоне автомобиля). Если электробензонасос не включается, необходима проверка электрических цепей насоса.

После двух секунд работы электробензонасос должен выключаться, так как при неработающем двигателе в электронный блок управления опорные сигналы положения коленчатого вала не поступают. Чтобы вновь включить насос, необходимо выключить зажигание на десять секунд и включить вновь.

Пониженное давление (ниже 284 кПа) может быть вызвано неисправностью регулятора давления топлива или ограничением пропускной способности системы подачи топлива. При необходимости замените фильтр тонкой очистки топлива новым.

Повышенное давление в системе топливоподачи (свыше 325 кПа) может быть вызвано неисправностью регулятора давления топлива или повышенным сопротивлением сливу топлива в бак. Для проверки отсоедините в моторном отсеке сливной шланг и опустите в емкость. Включите электробензонасос и по показаниям манометра проверьте давление с системе.

Если давление выше нормы, замените регулятор давления топлива. Если оно нормальное, найдите и устраните причину повышенного сопротивления сливу топлива.

Система улавливания паоов бензина

Осмотрите шланги и адсорбер. При наличии трещин или повреждений корпуса замените адсорбер новым.

При появлении подтеканий проверьте герметичность подсоединения шлангов. В случае подтекания топлива из адсорбера замените его новым.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Схема электрооборудования отличается введением жгута системы впрыска, проводами которого электронный блок управления соединен с датчиками и исполнительными приборами системы впрыска.

На рис. 9-52 показана схема соединений для системы впрыска топлива с обратной связью (и импортными комплектующими), т.е. для системы с датчиком кислорода и адсорбером системы улавливания паров бензина.

В системе впрыска топлива без обратной связи нет датчика кислорода и адсорбера, но вместо них устанавливается СО-потенциометр, схема подключения которого показана на рис. 9-53.

Пять проводов из жгута системы впрыска подведены к колодке, соединяющей этот жгут со жгутом проводов панели приборов.

На автомобилях ВАЗ-21083 и ВАЗ- 21093 используются два провода из этой колодки: черно-белый — для подключения контрольной лампы "CHECK ENGINE" и серо-красный — для соединения с выключателем зажигания.

Таблица 9-10

Назначение предохранителей системы впрыска

| Предохранитель | Защищаемые цепи |
| --- | --- |
| 11 (черная) | Датчик массового расхода воздуха. Датчик концентрации кислорода. Датчик скорости. Клапан адсорбера |
| 12 (зеленая) | Контроллер. Модуль зажигания |
| 13 (красная) | Реле включения электробензонасоса (контакты). Элёктробензонасос. Форсунки |

На автомобилях ВАЗ-21099 белый провод подключается к низковольтному входу тахометра. Если имеется бортовой компьютер, то к нему подключается еще два провода из этой колодки: голубой с красным — для сигнала скорости автомобиля и желто-черный — для сигнала расхода топлива.

Электродвигатель 20 вентилятора системы охлаждения двигателя включается электронным блоком управления системы впрыска. Поэтому в радиаторе отсутствует датчик включения электродвигателя вентилятора.

В жгуте проводов системы впрыска имеется три плавких предохранителя на 15 А каждый. Все они вместе с реле и колодкой диагностики объединены в один узел, установленный под панелью приборов с правой стороны, рядом с электронным блоком управления.

Назначение предохранителей указано в таблице 9-10. В этой таблице указаны номера предохранителей по рис. 9-52 и цвета колодок предохранителей. На части выпускаемых автомоби-

Рис. 9-53. Схема соединений СО-потенцио- метра с электронным блоком управления:

1 - СО-потенциометр; А - к датчику температуры охлаждающей жидкости

ИЗ— зп

лей колодки предохранителей могут быть одноцветными.

Кроме плавких предохранителей предусмотрена еще "плавкая вставка" на конце красного провода, присоединяемого к клемме "плюс" аккумуляторной батареи. Эта "плавкая вставка" выполнена в виде отрезка черного провода сечением 1 мм2, в то время как основной красный провод имеет сечение 6 мм3.

Привод генератора осуществляется поликлиновым ремнем. При нормальном натяжении прогиб этого ремня под усилием 10 кгс должен быть (7±1) мм.

пввавваввЕШЕЕашш

РВВОВИВЕШШШЕЕЩЕШ

check

аввввввввЕшгшввввввввсзшгшшшг пввооввввшпш пвваививвитиЕдцшв

Рис. 9-52. Особенности схемы электрооборудования автомобилей с распределенным впрыском топлива с обратной связью: I - датчик положения дроссельной заслонки; 2 - датчик положения коленчатого вала; 3 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 - датчик скорости; 5 - клапан продувки адсорбера; 6 - датчик массового расхода воздуха; 7 - датчик детонации; 8 - датчик концентрации кислорода; 9 колодки электронного блока управления: 10 - реле зажигания; 11.12, 13, - плавкие предохранители; 14 - реле включения электробензонаеоса; 15- колодка диагностики; 16 - регулятор холостого хода; 17 - колодка для соединения со жгутом проводов панели приборов; 18 - табло с контрольной лампой "CHECK ENGINE"; 19 - монтажный блок; 20 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 21 - электробензонасос с датчиком уровня топлива: 22 - форсунки; 23 - свечи зажигания: 24 - модуль зажигания; А - к клемме"+" аккумуляторной батареи; В - к клемме "15/1" выключателя зажигания; С - к низковольтному входу тахометра на автомобилях ВАЗ-21099; К9 - реле включения электродвигателя вентилятора

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ*

| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н-м (кгс-м) |
| --- | --- | --- |
| Двигатель |
| Болты крепления головки цилиндров | М 12x1,25 | см. раздел "Двигатель" |
| Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора | М8 | 20,87-25,77(2,13-2,63) |
| Гайка крепления натяжного ролика | М10х1,25 | 33,23-41,16(3,4-4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала Болт крепления шкива распределительного вала | М8 М10 | 18,38-22,64(1,87-2,31) 67,42-83,3 (6.88-8,5) |
| Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов | Мб | 6,66-8,23 (0,68-0,84) |
| Гайки шпилек крепления выпускною патрубка рубашки охлаждения Болт крепления крышек коренных подшипников | М8 М 10x1,25 | 15,97-22,64(1,63-2,31) 68.31-84,38(6.97-8,61) |
| Болт крепления масляного картера - 4 ' чЧ | Мб | 5,15-8,23(0,52-0,84) |
| Гайки болта крышки шатуна | М9х1 | 43,32-53,51 (4,42-5.46) |
| Болт крепления маховика | М 10x1,25 | 60,96-87,42 (6,22-8,92) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | Мб | 7,64-8,01 (0,78-0.82) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | М 12x1,25 | 97,9-108,78 (9,9-11,1) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости Гайка крепления приемной трубы глушителя | Мб М8х 1,25 | 4,17-5,15(0,425-0.525) 20,87-25,77(2,13-2,63) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя | М8х1,25 | 15,97-22,64(1,63-2,31) |
| Гайка болта крепления передней подвески двигателя | МЮ | 41,65-51,45 (4,25-5,25) |
| Гайка болта крепления левой подвески двигателя | М10 | 41.65-51,45 (4.25-5,25) |
| Гайка крепления кронштейна левой подвески к двигателю | МЮ | 31,85-51,45 (3.25-5,25) |
| Гайка болта крепления задней подвески двигателя | МЮ | 27,44-34 (2,8-3,47) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю | М12 | 60,7-98 (6:2-10) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника Болт крепления маслоприемника к насосу | Мб Мб | 8,33-10,29 (0,85-1,05) 6,86-8,23 (0,7-0,84) |
| Болт крепления масляного насоса | Мб | 8,33-10.29(0.85-1,05) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса | Мб | 7,2-9,2(0,735-0,94) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса | М16Х1.5 | 45,5-73.5 (4,64-7,5) |
| Штуцер масляного фильтра | М20х1,5 | 37,48-87,47 (3.8-8.9) |
| Датчик контрольной лампы давления масла | M14x1,S | 24-27 (2,45-2,75) |
| Гайки крепления карбюратора | М8 | 12,8-15,9(1,3-1,6) |
| Гайка крепления крышки головки цилиндров | Мб | 1.96-4,6(0,2-0,47) |
| Сцепление |
| Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя | М12x1.25 | 54.2-87,6 (5,53-8,93) |
| Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя | М12х1,25 | 54,2-87,6(5,53-8.93) |
| Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления | Мб | 4,78-7,75 (0,49-0.79) |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику | М8 | 19,13-30,9 (1.95-3,15) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15.7-25,5(1,6-2.6) |
| Болт крепления нижний крышки к картеру сцепления | Мб | 3,8-6,2(0,39-0,63) |
| Коробка передач |
| Винт конический крепления шарнира тяги привода | М8 | 16,3-20,1 (1,66-2,05) |
| Болт крепления механизма выбора передач | Мб | 5,1-8,2 (0,5-0,83) |
| Болт крепления корпуса рычага переключения передач | М8 | 15,7-25,5(1,6-2,6) |
| Гайка крепления хомута тяги привода | М8 | 15,7-25,5(1,6-2,6) |
| Гайка заднего конца первичного и вторичного валов | М20х1,5 | 120,8-149,2(12,3-15.2) |
| Выключатель света заднего хода | М14х1,5 | 28,4-45,1 (2,9-4,6) |
| Болт крепления вилок к штоку | Мб | 11,7-18,6(1.2-1.9) |
| Болт крепления крышки фиксаторов | М8 | 15,7-25,5(1,6-2.6) |
| Болт крепления ведомой шестерни дифференциала | М10x1,25 | 63,5-82,5 (6,5-8,4) |
| Гайка крепления корпуса привода спидометра | Мб | 4,5-7.2 (0,45-0,73) |
| Гайка крепления оси рычага выбора передач | М8 | 15,7-25*5 (1,6-2,6) |
| Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач | М8 | 15,7-25,5(1,6-2,6) |
| Пробка фиксатора вилки заднего хода | М16х1.5 | 28,4-45,3 (2,89-4,6) |
| Винт конический крепления рычага штока выбора передач | М8 | 28,4-35 (2,89-3,57) |
| Болт крепления картеров сцепления и коробки передач | М8 | 15,7-25,5(1,6-2.6) |
| Пробки заливного и сливного отверстий | М22х1,5 | 28,7-46,3 (2,9-4,7) |
| Передняя подвеска |
| Гайка крепления верхней опоры к кузову | М8 | 19,6-24,2(2-2,47) |
| Гайка крепления шарового пальца к рычагу | М 12x1,25 | 77,5-96,1 (7.9-9,8) |

" При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс-м в пределах допуска

Окончание приложения 1

| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н м (кгс-м) |
| --- | --- | --- |
| Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | Ml 2x1,25 | 77,5-96.1 (7,9-9,8) |
| Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку | М12х1,25 | 77,5-96,1 (7,9-9,8) |
| Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову | М12х1,25 | 77,5-96,1 (7,9-9,8) |
| Гайка крепления растяжки | М 16x1,25 | 160-176,4(16,3-18) |
| Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу | М10х:1,25 | 42,1-52,0(4,29-5,3) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову | М8 | 12,9-16.0(1,32-1,63) |
| Болт крепления кронштейна растяжки к кузову | М10х1,25 | 42,14-51,94 (4,3-5,3) |
| Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре | М14х1,5 | 65,86-81,2(6,72-8,29) |
| Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | М 10x1.25 | 49-61,74 (5,0-6,3) |
| Гайка подшипников ступиц задних колес | М20х1,5 | 186,3-225,6(19-23) |
| Гайка подшипников ступиц передних колес | М20х1,5 | 225,6-247,2 (23-25,2) |
| Болт крепления колеса | М 12x1,25 | 65,2-92,6(6,65-9,45) |
| Тормоза |
| Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту | М12х1,25 | 115-150(11,72-15,3) |
| Болт крепления направляющего пальца к цилиндру | М8 | 31-38 (3,16-3,88) |
| Болт крепления тормоза к поворотному кулаку | М 10x1,25 | 29,1-36 (2,97-3,67) |
| Болт крепления заднего тормоза к оси | М10х1,25 | 34,3-42,63(3,5-4,35) |
| Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | М8 М10 | 9.8-15,7(1,0-1,6) 26,5-32,3 (2.7-3,3) |
| Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна | М10 | 26,5-32,3 (2,7-3,3) |
| Гайка соединений тормозных трубопроводов | М10 | 14,7-18,16(1,5-1,9) |
| Наконечник гибкого шланга переднего тормоза | М 10x1,25 | 29,4-33,4 (3.0-3,4) |
| Задняя подвеска |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М 12x1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка крепления рычага задней подвески | М12х1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески | М10х1,25 | 27,4-34 (2,8-3,46) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М 10x1,25 | 50-61,7 (5,1-6,3) |
| Рулевое управление |
| Гайка крепления картера рулевого механизма | М8 | 15-18,6(1,53-1,9) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления | М8 | 15-18,6(1,53-1.9) |
| Болт крепления кронштейна вала рулевого управления | Мб | Завернуть до отрыва головки |
| Болт крепления вала рулевого управления к шестерне | М8 | 22,5-27,4 (2,3-2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 31,4-51 (3,2-5,2) |
| Контргайка тяги рулевого привода | М18х1.5 | 121-149,4(12,3-15,2) |
| Гайка крепления шарового пальца тяги | М 12x1,25 | 27,05-33,42(2,76-3,41) |
| Болт крепления тяги рулевого привода к рейке | М10х1 | 70-86 (7,13-8,6) |
| Гайка подшипника шестерни рулевого механизма | М38х1,5 | 45-55 (4,6-5,6) |
| Электрооборудование |
| Свеча зажигания | М14х1,25 | 30,67-39 (3,13-3,99) |
| Гайка болта крепления генератора | М12х1,25 | 58,3-72 (5,95-7,35) |
| Гайка шпильки крепления генератора | М10х1,25 | 28,08-45.3 (2,86-4,62) |

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ

Приложение 2

И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ*

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Двигатель |
| А.50088 | Ключ для гаек впускного трубопровода и выпускного коллектора |
| A.60153/R | Оправка для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок клапанов |
| А.60308 | Оправка для выпрессовки поршневого пальца |
| А.60312 | Приспособление для снятия масляного фильтра |
| А.60325 | Приспособление (с дистанционным кольцом) для запрессовки поршневого пальца |
| А.60604 | Комплект втулок для установки поршней в цилиндр |
| А.86010 | Оправка для запрессовки заглушек коленчатого вала |
| А.90310 | Комплект разверток для направляющих втулок клапанов |
| А.94003 | Фреза 75" для обработки седел впускных клапанов |
| А.94016 | Шпиндель фрез для обработки гнезд под заглушки коленчатого вала |

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| А.94016/10 | Фреза для обработки гнезд под заглушки коленчатого вала |
| А.94031 | Фреза 20" для обработки седел выпускных клапанов |
| А.94058 | Шпиндель фрез для обработки седел клапанов |
| А.94059 | Направляющий стержень для обработки седел клапанов |
| А.94069 | Шпиндель шлифовального круга для обработки седел клапанов |
| А.94078 | Шлифовальный круг для обработки седел выпускных доапанов |
| А.94092 | Фреза 75' для обработки седел выпускных клапанов |
| А.94100 | Шлифовальный круг для обработки седел впускных клапанов |
| А.96137 | Калибр для установки нутромера на нуль (диаметр 76 мм) |
| 02.7812.9500 | Шарнирный торцевой ключ 13 мм |
| А.94101 | Фреза 20' для обработки седел впускных клапанов |

| 41.7853.4016 | Оправка для установки маслоогражательных колпачков клапанов |
| --- | --- |
| 67.7800.9503 | Приспособление для утапливания толкателей клапанов |
| 67.7800.9504 | Фиксатор для толкателей клапанов |
| 67.7800.9505 | Приспособление для замены регулировочной шайбы толкателей клапанов |
| 67.7611 Э50Э | Приспособление для проворачивания и блокировки шкива распределительного вала |
| 67.7812.9514 | Шарнирный ключ для снятия и установки свечей зажигания (на автомобиле) |
| 67.7612.9515 | Ключ для контроля момента затягивания свечей зажигания (с квадратным отверстием 12,7 мм под динамометрический ключ) |
| 67.7812.9543 | Переходник для болта крепления головки цилиндров |
| 67.7820-9526 | Фиксатор маховика |
| 67.7820.9527 | Приспособление для запрессовки крыльчатки насоса охлаждающей жидкости |
| 67.7323.9505 | Приспособление для снятия и установки клапанов |
| 67.7834.9506 | Приспособление для замера вылета толкателя топливного насоса |
| 67.7853.9568 | Оправка для запрессовки сальника насоса охлаждающей жидкости |
| 67.7853.9569 | Оправка для замены подшипника насоса охлаждающей жидкости |
| 67.7853.9571 | Оправка для запрессовки заднего сальника коленчатого вала в держатель |
| 67.7853.9572 | Оправка для установки держателя с задним сальником коленчатого вала |
| 67.7853.9580 | Оправка для запрессовки переднего сальника коленчатого вала И сальника распределительного вала |
| 67.7853.9581 | Оправка для запрессовки заднего сальника коленчатого вала (на двигателе) |
| 67.7854.9517 | Регулируемая втулка для установки нормальных и увеличенных поршней в цилиндры диаметром 76 мм |
| 67.7854.9519 | Регулируемая втулка для установки нормальных и увеличенных поршней в цилиндры диаметром 82 мм |
| 67.7871.9510 67.8125.9502 | Приспособление для проверки головки цилиндров на герметичность Калибр для установки нутромера на нуль (диаметр 82 мм) |
| БС. 171.000 | Комплект приспособлений для ремонта карбюратора |
| Сцепление |
| А.70081 | Оправка для центровки ведомого диска |
| 67.7813.9503 | Ключ для правки ведомого диска |
| 67.7822.9529 | Приспособление для замены фрикционных накладок ведомого диска |
| 67.7853.9529 | Приспособление для выпрессовки подшипника выключения сцепления |
| 67.7853.9530 | Оправка для запрессовки подшипника муфты выключения сцепления |
| А.40005/1/6 | Съемник для спрессовки ступицы синхронизатора |
| Коробка передач |
| А. 70152 | Оправка для напрессовки ступицы синхронизатора и сальника первичного вала |
| 41.7816.4070 | Фиксатор первичного вала коробки передач |
| 41.7853.4006 | Оправка для напрессовки шариковых подшипников и внутренней обоймы роликового подшипника на первичный и вторичный валы |
| 67.7801.9526 | Съемник наружного кольца подшипника дифференциала из картера коробки передач |
| 67.7801.9529 | Съемник подшипника вторичного вала из картера сцепления |
| 67.7801.9530 | Съемник подшипника первичного вала из картера сцепления |

" Комплект инструмента, поставляемого заказчику, определяется отдельными

| 67.7820.9514 | Поперечина для вывешивания силового агрегата |
| --- | --- |
| 67.7824.9517 67.7853.9563 | Приспособление для определения толщины регулировочного кольца подшипника дифференциала Оправка для запрессовки сальника штока выбора передач |
| 67.7853.9565 | Оправка для напрессовки внутреннего кольца подшипника на коробку дифференциала |
| 67.7853.9574 | Оправка для запрессовки передних подшипников первичного и вторичного валов |
| 67.7853.9575 | Оправка для запрессовки наружного кольца роликового конического подшипника дифференциала |
| 67.7853.9582 | Упор для выпрессовки внутреннего кольца подшипника дифференциала |
| 67.7800.9513 | Приспособление для установки рычага переключения передач |
| Привод передних колес |
| 67.7801.9524 | Съемник для выпресовки внутреннего шарнира из полуосевой шестерни |
| 67.7814.9508 | Приспособление для снятия и установки хомутов защитных чехлов привода колес |
| 67.7853.9537 | Оправка для установки защитных чехлов шарниров привода колес |
| 67.7853.9562 | Оправка для установки сальника полуоси |
| Передняя подвеска |
| 02.8701.9502 | Приспособление для проверки шаровых шарниров, снятых с автомобиля |
| 02.7834.9503 | Приспособление для проверки шаровых шарниров на автомобиле |
| 67.7801.9525 | Съемник колпака ступицы колеса |
| 67.7812.9533 | Ключ для гайки верхней опоры стойки подвески |
| 67.7812.9535 | Ключ для удержания штока стойки передней подвески . |
| 67.7822.9530 | Подставка для замены подшипника верхней опоры стойки подвески |
| 67.7823.9535 | Приспособление для выпрессовки и запрессовки подушки шарнира растяжки |
| 67.7823.9545 | Приспособление для разборки и сборки стойки передней подвески |
| 67.7823.9540 | Приспособление для замены шарнира рычага подвески |
| 67.7823.9544 | Приспособление для выпрессовки шарнира привода из ступицы переднего колеса |
| 67.7823.9549 | Фиксатор ступицы переднего колеса |
| 67.7824.9518 | Комплект инструмента для ремонта стойки подвески и амортизатора |
| 67.7851.9508 | Приспособление для проверки деформации рычага подвески |
| 67.7851.9509 | Приспособление для проверки деформации растяжки |
| 67.7853.9530 | Оправка для запрессовки ступицы переднего колеса (с технологической опорой диаметром 42 мм) |
| 67.7853.9535 | Ручка к приспособлению 67.7823.9540 |
| 67.7853.9583 | Оправка для выпрессовки ступицы переднего колеса |
| 67.7853.9587 | Оправка для выпрессовки подшипника ступицы переднего колеса |
| 67.7853.9588 | Оправка для выпрессовки и запрессовки подшипника верхней опоры стойки подвески |
| Задняя подвеска |
| А.57070 | Ключ для фиксации штока при снятии и установке амортизатора |
| А.74186 ' | Оправка для выпрессовки подшипника ступицы заднего колеса |
| 67.7811.9510 | Ключ для гайки корпуса амортизатора и стойки передней подвески |
| 67.7822.9512 | Подставка для вывешивания автомобиля |
| 67.7823.9537 | Приспособление для замены резинометалличес- когс шарнира во втулке рычага задней подвески |

перечнями

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| 67.7823.9539 | Приспособление для замены резиновых втулок в проушинах амортизаторов |
| 67.7824.9519 | Приспособление для контроля рычагов задней подвески |
| 67.7853.9584 | Оправка для напрессовки ступицы заднего колеса |
| Рулевое управление |
| А.47035 | Съемник для выпрессовки пальцев шаровых шарниров тяг из рычагов стойки |
| 02.7812.9501 | Динамометр для проверки момента проворачивания приводной шестерни (применяется с переходной втулкой 67.7812.9540) |
| 67.7801.9535 | Съемник роликового подшипника приводной шестерни |
| 67.7812.9536 | Ключ для гайки подшипника приводной шестерни |
| 67.7812.9537 | Ключ для отвертывания гайки упора рейки |
| 67.7812.9540 | Переходная втулка для динамометра 02.7812.9501 |
| 67.7820.9536 | Приспособление для; разборки (сборки) рулевого механизма |
| 67.7853.9585 | Оправка для запрессовки роликового подшипника в картер рулевого механизма |

Окончание приложения 2

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Тормоза |
| 67.7834.9512 | Приспособление для установки привода регулятора давления |
| 67.7141.9500 | Оправка для проточки тормозного диска |
| 67.7820.9525 i Щ : | Приспособление для разборки (сборки) автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормоза |
| 67.7823.9532 | Приспособление для выпрессовки и запрессовки упорных колец в колесный цилиндр заднего тормоза |
| БС-137.000 | Стенд для проверки на герметичность главного цилиндра |
| Электрооборудование |
| 02.7823.9504 | Съемник Для снятия шкива генератора |

Приложение 3

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

| Место заправки и смазки | Количество, л | Наименование материалов |
| --- | --- | --- |
| Топливный бак, включая резерв 4-6,5 л | 43 | Автомобильный бензин АИ-91. АИ-93, АИ-95* (неэтилированный) |
| Система охлаждения двигателя, включая систему отопления салона | 7,8 | Охлаждающая жидкость ТОСОЛ AM, ТОСОЛ А-40М, ОЖК ЛЕНА, ЛЕНА-40, SPECTROL ANTI-FREEZE AGIP ANTIFREEZE TXRA |
| Система смазки двигателя, включая масляный фильтр t Щ t\<-~ ~ §£ | 3,5 iiii Щ^: М | Моторное масло*" (классификация по SAE) "РЕКСОЛ УНИВЕСАЛ" 10W-30. 10W-40. 15W-40, 20W-30, 20W-40, 30; "РЕКСОЛ СУПЕР" 5W-30, 10W-30, 15W-40; "УФАЛЮБ" 15W-40; "УФОЙЛ" 10W-30. 15W-40; •АНГРОЛ" 10W-30; "НОРСИ" 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-30. 20W-40; "ЯР-МАРКА" 10W-30, 15W-40; "САМОЙЛ" 15W-30, 15W-40, 20W-30, 20W-40; "ВЕЛС-2" 10W-30; "НОВОЙЛ-МОТОР" 15W-30; "СПЕКТРОЛ" 10W-30. 10W-40, 15W-30. 15W-40; "ОМСКОЙЛ М" 10W-30; "CASTROL GTX" 15W-40: "EL.F SPORTY" 10W-30, 15W-40; "SHELL SUPER PLUS" 10W-40, 15W-40; "ESSO ULTRA OIL X" 10W-40; "ESSO SUPER OILX" 15W-40; "AGIP SUPERMOTOROIL" 10W-30. 15W-40 |

Картер коробки передач

—		пятиступенчатой

| — четырехступенчатой | 3,3 3,0 | "РЕКСОЛ T" 80W-85 (API GL-4); "ВОЛНЕЗ TM 5-12" |
| --- | --- | --- |
| Система гидропривода тормозов | 0,435 | Тормозная жидкость "ТОМЬ", "РОСА", "SPECTROL DISK BRAKE FLUID" — фасованная "РОСА". "AGIP BRAKE FLUID" |
| Амортизатор задней подвески | 0,25 | Жидкость для амортизаторов ГРЖ-12 |
| Гидравлическая стойка передней подвески | 0,32 | Жидкость для амортизаторов ГРЖ-12 |
| Бачок омывателя ветрового стекла | 4,2 (2***) | Смесь воды со специальной жидкостью "ОБЗОР" |
| Винтовые шлицы, втулки и шестерня включения стартера |  | Моторные масла (см. "Система смазки двигателя") |
| Поводковое кольцо привода стартера | - | Консистентная смазка ЛИТОЛ-24 |
| Шарнир и пружины крышки люка топливного бака | - ■ | Технический вазелин ВТВ-1 |
| Шаровые опоры передней подвески, шарниры рулевых тяг | - | Консистентная смазка ШРБ-4 |
| Шарниры привода передних колес. ограничители открывания дверей |  | Консистентная смазка ШРУС-4. ШРУС-4М. MOLIKOT VN 2461С |

| Картер рулевого механизма | — | Консистентная смазка ФИОЛ-1 |
| --- | --- | --- |
| Наконечники и зажимы на аккумуляторной батарее, замочные скважины дверей и пробки наливной горловины |  | Автосмазка 8ТВ-1 в аэрозольной упаковке |
| Регулятор давления | — | Консистентная смазка ДТ-1 |
| Промывка системы смазки двигатели | — | Моющее масло ВНИИНП-ФД, МСП-1, МПТ-2М |

■ При наличии нейтрализатора и датчика концентрации кислорода применяйте только неэтилированный бензин с О Ч . 95 " Диапазон температур применения:

5W-30 — от минус 30 до плюс 20'С 10W-30 — от минус 25 до плюс ЗО'С 10W-40 — от минус 25 до плюс 35'С I5W-30 — ОТ минус 20 ДО плюс 35"С 15W-40 — от минус 20 до плюс 45'С 20W-30 — от минус 15 до плюс 35'С 20W-40 — от минус 15 до плюс 45'С 30 — от минус 5 до плюс 45'С ''' Для автомобилей без очистителей фар и заднего стекла

Приложение 4

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ

| Зазоры в механизме привода клапанов на холодном (18-20'С) двигателе, мм |  |
| --- | --- |
| для впускных клапанов | 0,2±0,05 |
| для выпускных клапанов | 0,35±0,05 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 750-800 |
| Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла 85'С и частоте вращения коленчатого вала 5600 мин МПа (кгс/см2) Минимальное давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла 85'С и частоте вращения коленчатого вала 750-800 мин \ МПа (кгс/смг) | 0,45-0.65 (4,5-6,5) 0,08(0,8) |
| Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20-ЗО'С, . полной нагрузке и движении со скоростью 80 км/ч, не более, "С | 95 |
| Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе | на 25-30 мм выше метки "MIN" |
| Плотность охлаждающей жидкости ТОСОЛ А-40 при 20"С, г/см3 | 1,078-1,085 |
| Прогиб ремня привода генератора при усилии 100 Н (10 кге), мм | 10-15 |
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм: |  |
| для карбюраторных двигателей | 0,7-0,8 |
| впрыском топлива | 1,00-1,13 |
| Начальный угол опережения зажигания до BMT для двигателя ВАЗ-21081, при использовании бензина, град |  |
| АИ-93, АИ-95 | 6+1 |
| АИ-91 | 1±1 |
| Начальный угол опережения зажигания до ВМТ для двигателя ВАЗ-2108, при использовании бензина, град |  |
| АИ-93, АИ-95 | 1±1 |
| АИ-91 | -1±1 |
| Начальный угол опережения зажигания до ВМТ для двигателя BA3-21083. при использовании бензина, град |  |
| АИ-93, АИ-95 | 4±1 |
| АИ-91 | 1±1 |
| Полный ход педали сцепления, мм | 125-135 |
| Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм | 3-5 |
| Минимально допустимая толщина накладок для колодок передних и задних тормозов, мм | 1,5 |
| Уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов при снятой крышке | до метки "МАХ" |
| Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом, % | 25 ■" ■ 1? |
| Ход рычага стояночного тормоза, при регулировке, зубцов | 4-5 (2-4)" |
| Свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой, не более, град | 5 |
| Схождение передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), | 0±1 |
| Развал передних колес для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), град | 0'±30' |
| То же при замере между ободом и вертикалью, мм | -3....+3 |
| Продольный наклон оси поворота колеса для обкатанного автомобиля под нагрузкой 3200 Н (320 кгс), град | ГЗО'А-ЗО' |
| Давление воздуха в шинах передних и задних колес, МПа (кгс/см2): |  |
| 175/70R13. 155/80R13 | 0,19(1,9) |
| 165/70R13 | 0.2 (2.0) |
| • Для автомобиля, имеющего сдвоенный зубец сектора |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Эксплуатация автомобиля 	3

Техническое обслуживание автомобиля	6

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

Раздел I. Общие данные

Техническая характеристика автомобилей 	8

Органы управления	11

Раздел II. Двигатель

Возможные неисправности, их причины

и методы устранения	16

Снятие и установка силового агрегата	19

Разборка и сборка силового агрегата	20

Разборка двигателя	21

Сборка двигателя 	23

Обкатка двигателя после ремонта	26

Проверка двигателя на автомобиле после ремонта . . .26

Блок цилиндров	27

Шатунно-поршневая группа	27

Коленчатый вал и маховик	29

Головка цилиндров 	31

Распределительный вал и его привод	35

Система охлаждения	37

Система смазки	39

Система питания	42

Карбюратор	43

Система выпуска отработавших газов 	49

Раздел III. Трансмиссия

Сцепление 	50

Коробка передач		 .53

Привод передних колес 	60

Раздел IV. Ходовая часть

Передняя подвеска	62

Задняя подвеска 	70

Раздел V. Рулевое управление

Особенности устройства 	74

Осмотр и проверка

рулевого управления на автомобиле 	74

Возможные неисправности, их причины

и методы устранения 	75

Снятие и установка	75

Проверка зазора между упором рейки и гайкой 	76

Разборка, проверка технического состояния

и сборка	76

Замена заклепок эластичной муфты вала руля	77

■■■■■■■■■■■■Ё^ВНННННВМНННВНВИ

Раздел VI. Тормозная система

Возможные неисправности, их причины

и способы устранения	78

Особенности устройства 	79

Проверка и регулировка тормозов 	82

Вакуумный усилитель	84

Главный цилиндр	84

Регулятор давления	85

Тормозной механизм переднего колеса	86

Тормозной механизм заднего колеса	88

Стояночная тормозная система	89

Раздел VII. Электрооборудование

Провода и предохранители 	90

Аккумуляторная батарея	92

Генератор 		93

Стартер			99

Система зажигания	ЮЗ

Освещение и световая сигнализация		107

Звуковые сигналы	110

Очиститель и омыватель ветрового стекла 	111

Очистители фар и заднего стекла	113

Электродвигатель вентилятора отопителя	114

Электродвигатель вентилятора системы

охлаждения двигателя 		115

Контрольные приборы 	115

Система управления электромагнитным

клапаном карбюратора	117

Радиооборудование 	118

Раздел VIII. Кузов

Возможные неисправности кузова,

их причины и методы устранения 	119

Особенности устройства 	119

Ремонт каркаса кузова	120

Лакокрасочные покрытия	122

Противокоррозионная защита кузова	123

Двери 	126

Капот, бамперы, облицовка радиатора	128

Остекление кузова 	129

Панель приборов, сиденья	130

Отопитель	131

Раздел IX. Автомобиль ВАЗ-2109 и модификации автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109

Автомобиль ВАЗ-2109	133

Автомобиль ВАЗ-21081	133

Автомобиль ВАЗ-21083	134

Автомобиль ВАЗ-21093	135

Автомобиль ВАЗ-21099	138

Микропроцессорная система

управления двигателем 	139

Автомобили с системами снижения токсичности

согласно нормам США 1983 г. 	145

Автомобили с системой впрыска топлива 	151

Приложения

Приложение 1

Моменты затяжки резьбовых соединений 	163

Приложение 2

Специальный инструмент для ремонта

и технического обслуживания 	164

Приложение 3

Применяемые горюче-смазочные материалы

и эксплуатационные жидкости	166

Приложение 4 Основные данные

для регулировок и контроля	167

Установите корпусы подшипников и затяните гайки их крепления в два приема:

1.	Предварительно затяните гайки в последовательности, указанной на рис. 2-60, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров следя за тем, чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.

• Для снаряженного автомобиля

1.		Повышенная скорость на повороте

2.		Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров

3.		Дисбаланс колес

/ - „ -'А